UDC

中华人民共和国行业标准

P                                              CJJ/T××-20××

备案号J××××-20××

机械清扫工职业技能标准

Standard for occupational skills of mechanical cleaning operator

（征求意见稿）

20××-××-××发布                         20××-××-××实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

中华人民共和国行业标准

机械清扫工职业技能标准

Standard for occupational skills of mechanical

cleaning operator

CJJ/T××-20××

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：20××年  月  日

中国      出版社

202×  北  京

目次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	4

3.1职业道德	4

3.2职业技能等级	4

3.3职业要求和职业技能构成	5

3.4职业技能培训考核	6

3.5培训考核条件	6

4  机械扫路工职业技能标准	8

4.1职业要求	8

4.2职业技能	10

4.3培训考核范围、课时、权重	16

5  机械冲洗工职业技能标准	21

5.1职业要求	21

5.2职业技能	24

5.3培训考核范围、课时、权重	30

6  机械疏通工职业技能标准	34

6.1职业要求	34

6.2职业技能	37

6.3培训考核范围、课时、权重	43

7  机械除雪工职业技能标准	47

7.1职业要求	47

7.2职业技能	50

7.3培训考核范围、课时、权重	56

8  轮机工职业技能标准	60

8.1职业要求	60

8.2职业技能	64

8.3培训考核范围、课时、权重	69

附录A  设备检查表	73

附录B  设备日常保养维护要求	74

本标准用词说明	75

Contents

1 General Provisions	1

2 Terms	2

3 Basic Requirements	4

3.1 Professional Ethics	4

3.2 Occupational Skills Grade	4

3.3 Occupational Requirements and Occupational Skills	5

3.4 Training and Assessment of Occupational Skills	6

3.5 Training and Assessment of Occupational Skills Requirements	6

4 Occupational Skills Standards of Mechanical Sweeping Operator	8

4.1 Occupational Requirements	8

4.2 Occupational Skills	10

4.3 Training Assessment Scope，Class and Weigh	16

5 Occupational Skills Standards of Mechanical Washing Operator	21

5.1 Occupational Requirements	21

5.2 Occupational Skills	24

5.3 Training Assessment Scope，Class and Weigh	30

6 Occupational Skills Standards of Mechanical Dredging Operator	34

6.1 Occupational Requirements	34

6.2 Occupational Skills	37

6.3 Training Assessment Scope，Class and Weigh	43

7 Occupational Skills Standards of Mechanical Snow Removal Operator	47

7.1 Occupational Requirements	47

7.2 Occupational Skills	50

7.3 Training Assessment Scope，Class and Weigh	56

8 Occupational Skills Standards of surface Mechanical Collecting Operator	60

8.1 Occupational Requirements	60

8.2 Occupational Skills	64

8.3 Training Assessment Scope，Class and Weigh	69

Appendix A Check list of Equipment 	73

Appendix B Daily maintenance list of Equipment	74

Explanation of Wording in This Standard	75

1  总则

1.0.1  为规范机械清扫工职业技能的培训考核，加强环境卫生行业机械清扫工的队伍建设，特制定本标准。

1.0.2  本标准适用于机械扫路工、机械冲洗工、机械疏通工、机械除雪工和轮机工（员）等工种的职业技能培训考核。

1.0.3  机械清扫工的职业技能应符合本标准的要求，还应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语

2.0.1  机械清扫工 mechanical cleaning operator

操作机械设备完成清扫保洁等环卫作业和管理的从业人员，以下简称“机扫工”。根据作业性质，“机扫工”包括：机械扫路工、机械冲洗工、机械疏通工、机械除雪工和轮机员。

2.0.2  机械扫路工 mechanical sweeping operator

操作扫路机械（如干、湿式扫路车和洗扫车等设备），完成路面清扫保洁作业和管理的从业人员。

2.0.3  机械冲洗工 mechanical washing operator

操作冲洗机械（如洒水车、冲洗车和洗墙车等设备），完成路面冲洗、绿化浇灌等作业和管理的从业人员。

2.0.4  机械疏通工 mechanical dredging operator

操作疏通机械（如吸污车、吸粪车和疏通车等设备），完成下水道、坑池疏浚等作业和管理的从业人员。

2.0.5  机械除雪工 mechanical snow removal operator

操作除雪机械（如雪铲（犁）、吹雪车和抛雪车等设备），完成路面冰雪清除等作业和管理的从业人员。

2.0.6  轮机工（员） surface mechanical collecting operator

操作船舶机械（如水面保洁船、垃圾打捞船等设备），完成水面环卫保洁、垃圾驳运等作业和管理的从业人员。

2.0.7  职业技能标准 occupational skills standards

根据职业活动的内容和范围，对从业人员职业技能水平的规范性要求。

2.0.8  职业道德 professional ethics

从事本职业（工种）应具备的基本观念、意识、品质和行为的要求，主要包括社会公德和职业守则。

2.0.9  职业要求 occupational requirements

在职业活动范围内，对从业人员提出的具体条件。

2.0.10  职业技能 operational skills

本职业（工种）各等级从业人员应掌握的的知识和操作技能。

2.0.11  职业培训合格证 occupational qualification certificate

从业人员参加某一职业所必备的学识和技能培训后，考核合格的证明。

2.0.12  安全生产知识 safety knowledge

从业人员在生产经营中，为避免发生人员伤亡和财产损失等事故，而必须掌握的相关知识。

2.0.13  理论知识 theoretical knowledge

本职业各等级从业人员应具备的与职业活动密切相关的系统知识体系，包括基本知识、专用知识及相关知识。

2.0.14  操作技能 operational skills

从业人员应掌握的且符合本职业作业法则的操作活动能力。

3  基本规定

3.1职业道德

3.1.1  机扫工应不断提升职业道德，遵守社会公德和职业守则。

3.1.2  机扫工应遵守职业守则：

1 遵守法律、法规和有关规定；遵守单位的制度。

2 爱岗敬业，忠于职守，自觉履行各项职责。

3 积极进取，团结协作，保证服务质量。

4 热情友善，言行得体，讲究仪容仪表，注重文明礼貌。

5 重视安全、环保、卫生，做到以人为本。

6 遵守岗位的安全与环保要求和守则。

7 按岗位操作规程操作作业设备。

3.2职业技能等级

3.2.1  机扫工的职业技能等级由低到高可分为五级：职业技能五级（初级工）、职业技能四级（中级工）、职业技能三级（高级工）、职业技能二级（技师）和职业技能一级（高级技师）。

3.2.2  机扫工各职业技能各等级应符合下列要求：

1 职业技能五级（初级工）：能够操作相关设备独立完成出发前检查、设备驾驶、作业前检查、作业操作等工作内容；能够判断常见设备故障并处理；能够根据作业面的实际情况调整相关的作业工艺；能够完成日常例行保养。

2 职业技能四级（中级工）：能够熟练操作相关设备独立完成机扫工的常规工作；能运用专门技能独立或与他人合作完成技术较为复杂的本职业工作；能识别和区分行业各类常用作业设备；能根据作业方案和质量要求组织班组作业，并进行例行保养维护。

3 职业技能三级（高级工）：能够熟练运用基本技能和专业技能完成较为复杂的工作，包括完成部分非常规性的工作；能独立处理工作中出现的问题；能按照作业项目要求，参与编制作业计划与方案、人员和机械配置方案；能熟练操作常规清扫设备和较为复杂的清扫设备，并进行一般的维修；能培训和指导本等级以下技工。

4 职业技能二级（技师工）：能熟练运用专门技能和特殊技能完成本职业（工种）复杂的、非常规性的工作；掌握本职业（工种）的关键技术技能，能独立处理和解决技术或工艺难题；具备技术技能方面的创新能力；能指导和培训本等级以下技工；具有一定的技术管理能力；能够按照要求合理选用作业设备；能操作复杂的作业设备及进行一般维修。

5 职业技能一级（高级技师）：能熟练运用专门技能和特殊技能完成在本职业（工种）各领域复杂的、非常规性的工作；熟练掌握本职业（工种）的关键技术技能，能独立处理和解决高难度技术问题或工艺难题；具有较好的技术攻关和工艺革新能力；能组织开展技术改造、技术革新活动；能组织开展系统的专业技术培训；具有较强的技术管理能力。

3.2.3  机扫工的职业技能等级，与其他工种职业技能的同级等同；通过机扫工的职业技能等级考核后，可以申请其他工种高一级职业技能的培训考核。

3.3职业要求和职业技能构成

3.3.1  职业要求和职业技能分为安全生产知识、理论知识、操作技能三个模块，应分别包括下列内容：

1 安全生产知识应包括安全基础知识和作业现场安全操作知识；

2 理论知识应包括基础知识、专业知识和相关知识；

3 操作技能应包括基本操作技术能力、工具设备的使用和维护能力、创新和指导能力及安全生产能力。

3.3.2  职业要求中对安全生产知识和理论知识的目标要求由高到低分为掌握、熟悉、了解三个层次；对操作技能的目标要求由高到低分为熟练、能够、会三个层次。

3.4职业技能培训考核

3.4.1  职业技能培训考核形式分为笔试、实际操作两种：

理论知识考试以笔试、机考等方式为主；技能考核主要采用现场操作、模拟操作等方式进行。

3.4.2  职业技能培训考核结果分为合格、不合格两种。

3.4.3  职业技能培训考核应按照本标准第3.3.1条款的模块顺序递进式进行。三个模块培训考核均合格后，方可获得相应等级的职业培训合格证。

3.5培训考核条件

3.5.1  具备以下条件之一者，可申报五级/初级工：

1累计从事本职业或行业相关工作1年（含）及以上；

2本职业或相关职业学徒期满，并能够独立完成作业工作。

3.5.2  具备以下条件之一者，可申报四级/中级工：

1取得本职业初级工职业资格证书后，累计从事本职业或相关职业工作2年（含）以上；

2累计从事本职业工作4年（含）以上；

3或取得经评估论证、以中级技能为培养目标的中等及以上职业学校本专业或相关专业毕业证书，并累计从事本职业或行业相关工作1年（含）及以上。

3.5.3  具备以下条件之一者，可申报三级/高级工：

1取得本职业或行业相关职业四级/中级工职业资格证书后，累计从事本职业工作2年（含）以上；

2累计从事本职业或行业相关职业工作7年（含）以上；

3具有高级技工学校、技师学院、高等职业学校本专业或行业相关专业毕业证书（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）。累计从事本职业或行业相关职业工作2年（含）以上；

4具有大专及以上本专业或相关专业毕业证书，累积从事本职业工作1年（含）及以上。

3.5.4  具备以下条件之一者，可申报二级/技师：

取得本职业或行业相关职业三级/高级工职业资格证书后，累计从事本职业或相关职业工作3年（含）以上。

3.5.5 具备以下条件者，可申报一级/高级技师：

取得本职业或相关职业二级/技师职业资格证书后，累计从事本职业工作3年（含）以上。

4机械扫路工职业技能标准

4.1职业要求

4.1.1  职业技能五级机械扫路工的职业要求应符合表4.1.1的规定。

表4.1.1 职业技能五级机械扫路工的职业要求

| 项次 | 分类 | 专业内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 掌握道路清扫保洁设备安全操作常识； 掌握安全生产常识和常见安全生产防护用品的功能和正确使用方法； 掌握清扫保洁设备的应急操作内容和方法； 熟悉道路交通标志和规则； 了解安全生产基本法律法规。 |
| 2 | 理论知识 | 熟悉道路清扫保洁设备的基本原理和操作方法； 熟悉清扫保洁作业流程、施工工法和质量标准； 熟悉扫路机械（设备）的维护保养知识； 了解各种气候条件对道路保洁质量的影响； 了解国家现行有关环境卫生作业技术规程和质量标准。 |
| 3 | 操作技能 | 熟练完成出发前和作业前设备的检查工作（参见附录A）； 熟练完成清扫保洁设备的转场工作； 能够操作道路清扫保洁设备作业； 能够根据作业环境，合理调整道路清扫保洁作业参数； 能够使用本工种安全生产防护用品； 能够处理作业时的常见问题，如扫盘、吸嘴、扫刷、控制阀无动作等零件的调整和更换工作； 能够完成清扫保洁设备的日常保养维护方法（参见附录B）。 |

4.1.2  职业技能四级机械扫路工的职业要求应符合表4.1.2的规定。

表4.1.2 职业技能四级机械扫路工的职业要求

| 项次 | 分类 | 专业内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 掌握公共区域安全作业操作规程； 熟悉消防、环卫标识等知识； 了解安全事故预防措施； 了解企业安全生产的相关制度。 |
| 2 | 理论知识 | 掌握清扫保洁设备的结构及使用方法； 掌握清扫保洁作业流程、施工工法和质量标准； 熟悉清扫保洁设备的日常检查和维护保养内容； 熟悉环境卫生保洁的概念、内容和范围； 熟悉垃圾分类原则和标准； 熟悉清扫保洁作业质量检查、监督和评价方法； 了解汽车的构造和各部分工作原理； 了解环境卫生污染的基本知识； 了解国家现行有关环境卫生作业技术规程和质量标准。 |
| 3 | 操作技能 | 熟练操作清扫保洁作业设备作业； 熟练使用清扫保洁作业中各类安全生产防护用品和装置； 熟练使用清扫保洁设备中的各类油、水、脂； 熟练完成清扫保洁设备日常保养维护（参见附录B）； 熟练完成清扫保洁设备常见问题的处理，如清扫机构、风机、吸嘴、各类控制阀组等部件的拆装和更换； 能够完成作业质量的自查并填写生产记录。 |

4.1.3  职业技能三级机械扫路工的职业要求应符合表4.1.3的规定。

表4.1.3 职业技能三级机械扫路工的职业要求

| 项次 | 分类 | 专业内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 掌握清扫保洁设备安全操作技巧和特点； 熟悉清扫保洁设备的各类符号和标识； 熟悉清扫保洁安全事故处理程序； 熟悉企业安全生产的相关制度。 |
| 2 | 理论知识 | 掌握汽车的构造和各部分工作原理； 熟悉清扫保洁设备的结构和各部分的工作原理； 掌握清扫保洁设备中各类工作油、水和脂的工作温度； 熟悉作业现场设备的配置和管理； 了解计算机应用基本知识； 了解液压、电气零部件的图形符号。 |
| 3 | 操作技能 | 根据作业质量要求，熟练调配各作业机构的状态和参数； 根据作业环境温度，熟练完成清扫设备各类油、水和脂的加注和配制； 熟练完成清扫保洁设备零部件的更换； 熟练完成设备安全性能的检查； 能够完成三级以下员工的培训指导； 能够参入汽车常见故障的修理工作； 能够完成清扫保洁设备液压系统、机械传动系统、电控系统、除尘系统等零部件故障的判定和排除。 |

4.1.4  职业技能二级机械扫路工的职业要求应符合表4.1.4的规定。

表4.1.4 职业技能二级机械扫路工的职业要求

| 项次 | 分类 | 专业内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 掌握影响清扫保洁设备作业安全的基本知识； 掌握应急预案的操作流程； 掌握安全事故处理程序； 熟悉企业信息安全的相关知识； 了解新能源设备的安全管理知识。 |
| 2 | 理论知识 | 熟悉清扫保洁设备液压、电气、机械等各系统的主参数； 熟悉清扫保洁设备关键零部件的结构； 掌握清扫保洁设备的结构和组成； 熟悉计算机应用的基本知识； 熟悉企业精细化管理基本知识； 掌握环境友好型企业的各类要素； 了解互联网和智慧环卫应用的基本知识。 |
| 3 | 操作技能 | 能够完成清扫保洁设备零部件的修配； 能够完成二级以下员工的技术和操作培训； 参与编制企业清扫保洁的作业规范； 能够编写企业清扫保洁作业的应急预案； 能够完成清扫保洁设备动力系统、制动系统等关键零部件的大修。 |

4.1.5  职业技能一级机械扫路工的职业要求应符合表4.1.5的规定。

表4.1.5 职业技能一级机械扫路工的职业要求

| 项次 | 分类 | 专业内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 掌握清扫保洁设备的安全监测； 掌握企业安全生产的标准体系； 熟悉新能源设备的安全管理知识。 |
| 2 | 理论知识 | 掌握相关各类计量器具的使用知识； 掌握清扫保洁设备的各类产品标准； 掌握各类清扫保洁设备的工作原理、结构和技术参数； 熟悉物联网应用的基本知识； 熟悉智慧环卫的基本知识； 了解其他相关综合知识。 |
| 3 | 操作技能 | 熟练编制企业各类管理文件和培训教材； 能够制定特殊情况下的作业工艺； 能够参与一级以下员工的培训和管理； 能够完成专用工机具的设计； 能够完成清扫保洁设备的大修和调试。 |

4.2职业技能

4.2.1  职业技能五级机械扫路工的技能要求应符合表4.2.1的规定。

表 4.2.1 职业技能五级机械扫路工的技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础 知识 | 法规与 安全常识 | （1）安全生产法律法规和安全生产常识 |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | （2）清扫保洁设备安全操作规程 （3）道路交通标识和规则 |
|  |  | 事故预防 和处置 | （4）现场作业风险因素判定和应急处置知识 |
| 理论 知识 | 基本知识 | 基础知识 | （5）汽车机构及工作原理 （6）汽车驾驶基本知识 |
|  |  | 道路交通 | （7）道路交通标志和规则 |
|  |  | 标准与规范 | （8）环境卫生作业技术规程和质量标准 （9）清扫保洁作业规范 |
|  | 专业知识 | 设备和操作 | （10）清扫保洁设备的构造及工作原理 （11）清扫保洁设备的维护保养方法 （12）清扫保洁设备安全操作规程 （13）消防及其它安全设施的使用方法 （14）垃圾倾倒作业知识 （15）各种天气环境对清扫保洁作业质量的影响 |
|  | 相关知识 | 垃圾知识 | （16）垃圾污染基本知识 （17）垃圾分类基本知识 |
| 操作 技能 | 基本操作 技能 | 作业准备 | （18）根据现场工况，合理选择清扫保洁设备 （19）相关工作介质（油、水、脂）的检查和加注 （20）出发前设备的检查（参见附录A） |
|  |  | 作业操作 | （21）清扫保洁设备的转场 （22）作业前设备的检查 （23）识别作业区域的安全警示标识 （24）根据地势等情况完成驻车操作 （25）根据设备、气候和作业工况及时调整设备作业参数 （26）根据道路情况，操作清扫保洁设备作业 （27）根据垃圾情况合理选择垃圾倾倒场地 （28）垃圾倾倒 （29）低温环境下清扫保洁设备的存储操作 |
|  | 维修和 保养 | 工具使用 | （30）随机工、机具的使用 |
|  |  | 设备保养 | （31）清扫保洁设备的日常保养维护（参见附录B） |
|  |  | 设备维修 | （32）作业时的常见问题，如扫盘及扫盘角度、吸嘴间隙、扫刷、风机皮带、气力输送系统的密封、控制阀无动作等零件的调整和更换工作 |
|  | 安全与 应急 | 安全作业 | （33）安全生产防护设施的使用 |
|  |  | 应急操作 | （34）按应急预案完成应急处置操作和报告 |

4.2.2  职业技能四级机械扫路工的技能要求应符合表4.2.2的规定。

表 4.2.2 职业技能四级机械扫路工的技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础 知识 | 法规与 安全常识 | （1）公共区域清扫保洁作业安全知识 |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | （2）常见生产安全防护用品、工机具的安全使用 （3）清扫保洁设备声、光警示装置等作业安全装置的使用知识 |
|  |  | 事故预防 和处置 | （4）一般安全事故应急处理程序和处理方法 |
| 理论 知识 | 基本知识 | 基础知识 | （5）汽车电器基本知识 （6）液压传动基本知识 （7）机械传动的基本知识 |
|  |  | 道路交通 | （8）作业区域突发事故的交通管理 |
|  |  | 标准与规范 | （9）特殊气候环境清扫保洁作业规范 |
|  | 专业知识 | 设备和操作 | （10）设备常见问题及其处理 （11）清扫保洁设备各系统的组成 （12）不同类型垃圾，清扫保洁设备的参数调整和匹配 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | （13）环保管理基本知识 （14）垃圾无害化处理的基本知识 |
| 操作 技能 | 基本操作 技能 | 作业准备 | （15）根据气候，合理选择各类油、水等工作介质 |
|  |  | 作业操作 | （16）作业中，常见问题的处理，如杨尘、堵管、垃圾拖带、扫不干净等 |
|  | 维修和 保养 | 工具使用 | （17）常见工、机具的使用 |
|  |  | 设备保养 | （18）不同温度，合理选择和调整设备使用的各类油品 |
|  |  | 设备维修 | （19）正确拆装清扫保洁设备的作业机构，如清扫机构、除尘系统等。 （20）完成清扫机构、风机、吸嘴、各类控制阀组等部件的拆装和更换 |
|  | 安全与 应急 | 安全作业 | （21）相关安全隐患检查和记录 |
|  |  | 应急处置 | （22）一般安全事故的处理和报告 |

4.2.3  职业技能三级机械扫路工的技能要求应符合表4.2.3的规定。

表4.2.3 职业技能三级机械扫路工的技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础 知识 | 法规与 安全常识 | （1）企业安全生产的制度和管理规范 |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | （2）特殊气候条件清扫保洁安全作业规范 （3）特殊情况清扫保洁设备的作业流程和安全环保知识 |
|  |  | 事故预防 和处置 | （4）现场作业区域风险因素、特征和危害知识 |
| 理论 知识 | 基本知识 | 基础知识 | （5）设备及零部件的相关符号和标识 |
|  |  | 道路交通 | （6）道路事故处理流程 |
|  |  | 标准与规范 | （7）清扫保洁设备现场作业规范 （8）清扫保洁设备产品标准和规范 |
|  |  | 识图与用图 | （9）清扫机械相关的图纸资料 |
|  | 专业知识 | 设备和操作 | （10）汽车常见故障判定和维修 （11）清扫保洁设备常见故障的判定和维修 |
|  |  | 计算机应用 | （12）常见办公软件word及excel的使用 （13）互联网基本知识 |
|  |  | 作业管理 | （14）现场质量管理知识 （15）企业班组管理基本知识 |
|  | 相关知识 | 急救知识 | （16）常见救援基础知识 |
| 操作 技能 | 基本操作 技能 | 技术资料 | （17）识读设备随机技术资料 （18）识读机械设备技术图纸 |
|  |  | 计算机应用 | （19）常用办公软件word及excel的安装和使用 |
|  |  | 现场管理 | （20）作业质量监督检查与控制 |
|  |  | 仪器使用 | （21）压力、速度、噪音等常见检测仪器的使用 |
|  | 维修和保养 | 工具使用 | （22）常用工具、量具的使用 |
|  |  | 设备维修 | （23）正确拆装机动清扫设备上装的各零部件 （24）机动清扫设备零部件的修配 （25）完成清扫保洁设备液压系统、机械传动系统、电控系统、除尘系统等零部件故障的判定和排除 |
|  | 安全与应急 | 安全作业 | （26）发现作业中的安全隐患和环保问题，并采取合适的应对措施 |
|  |  | 应急处置 | （27）准确、详细地描述突发事情 |
|  | 创新与指导 | 培训指导 | （28）按设备的操作规程向三级以下员工进行培训演示 （29）对每项的演示动作进行讲解 |

4.2.4  职业技能二级机械扫路工的技能要求应符合表4.2.4的规定。

表4.2.4 职业技能二级机械扫路工的技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础 知识 | 法规与 安全常识 | （1）环境与职业健康常识 |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | （2）设备作业和修理现场安全操作规范 |
|  |  | 事故预防 和处置 | （3）一般安全事故处置 |
| 理论 知识 | 基本知识 | 识图与用图 | （4）计算机绘图基本知识 （5）机械制图基本知识 |
|  |  | 企业管理 | （6）了解清扫保洁作业规范编制方法 （7）了解清扫保洁作业质量管理办法 （8）了解工程事故的调查、分析方法 |
|  |  | 标准与规范 | （9）清扫保洁类设备的国家、行业标准 |
|  | 专业知识 | 计算机应用 | （10）了解计算机网络基本配置知识 （11）了解工业互联网的基本知识 （12）了解大数据应用的基本知识 |
|  |  | 调试与检测 | （13）相关计量器具的使用和测量知识 （14）清扫保洁设备性能检测的相关知识 |
|  |  | 新能源应用 | （15）了解新能源设备的基本知识 |
|  | 其他知识 | 相关专业 | （15）电子电路、计算机技术、工业控制、新能源、工业互联网、大数据、垃圾处理等与清扫保洁设备相关的基础知识 |
| 操作 技能 | 基本操作 技能 | 技术资料 | （16）识读清扫保洁设备各零部件图纸 （17）识读清扫保洁设备底盘、液压、电气、机械等各系统的技术资料 （18）识读计算机管理系统的技术资料 |
|  |  | 计算机应用 | （19）会使用计算机绘制简单的设备零部件图纸 |
|  |  | 企业管理 | （20）参与编制清扫保洁设备作业工法 （21）参与班组安全、质量和成本管理 （22）设备调度、运行、维护和记录 |
|  |  | 信息管理 | （23）对设备和现场相关数据进行准确统计 （24）分析和排除设备和系统常见故障 |
|  | 维修和保养 | 调试与安装 | （25）参与大修设备的安装和调试 |
|  |  | 设备维修 | （26）清扫保洁设备零部件的修配 （27）清扫保洁设备动力系统、制动系统等关键零部件的大修。 |
|  | 安全与应急 | 安全作业 | （28）检查、指导安全生产措施的实施 |
|  |  | 应急处置 | （29）参与应急预案的编制和实施 |
|  | 创新与指导 | 创新 | （30）提出设备运行、管理和维护的建议 （31）应用和推广新技术、新工法和新设备 |
|  |  | 培训指导 | （32）对二级以下员工进行技术和操作培训，不小于20标准课时/年 |

4.2.5  职业技能一级机械扫路工的技能要求应符合表4.2.5的规定。

表4.2.5 职业技能一级机械扫路工的技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础 知识 | 法规与 安全常识 | （1）企业运营安全的相关知识 |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | （2）环境突发事故应急操作 |
|  |  | 事故预防 和处置 | （3）应急事件发生机理、危害、预防和处置 |
| 理论 知识 | 基本知识 | 识图与用图 | （4）电气、液压系统设计原理 |
|  |  | 企业管理 | （5）了解垃圾收运及处理技术 （6）了解环境运营项目的相关内容 （7）了解企业管理相关知识 |
|  |  | 标准与规范 | （8）现场作业管理标准体系 （9）知识产权、法律法规相关知识 |
|  | 专业知识 | 专业技术 | （10）清扫保洁作业质量管理 （11）城市管家等环境运营项目的发展 （12）行业新产品、新技术及其发展趋势和应用 |
|  |  | 调试与检测 | （13）相关材料的性能和参数 |
|  |  | 新能源应用 | （14）了解新能源设备电机、电池、电控系统等关键零部件和控制技术 |
|  | 其他知识 | 相关专业 | （15）信息化管理相关知识 |
| 操作 技能 | 基本操作 技能 | 技术资料 | （16）专用工装、工具的设计 |
|  |  | 调试与检测 | （17）清扫保洁设备的性能检测 |
|  |  | 企业管理 | （18）参与企业相关管理文件的编制 （19）编制企业安全生产体系和作业标准 （20）协助运营项目的管理 （21）协助招标文件的编制和审核 |
|  |  | 信息管理 | （22）协助公司信息化体系的规划和建设 （23）参与使用行业信息系统对作业现场进行调度和管理 |
|  | 维修和保养 | 设备维修 | （24）清扫保洁设备的大修和调试 |
|  | 安全与应急 | 安全作业 | （25）参入安全生产的培训 （26）编写生产事故报告 |
|  |  | 应急处置 | （27）制修订应急预案 （28）编制突发事件处理报告 |
|  | 创新与指导 | 创新 | （29）工机具、工艺流程和技术合理化建议 （30）设备或系统合理化改进建议 （31）技术革新和创新实验的实施 |
|  |  | 培训指导 | （32）编制企业培训计划和培训教材 （33）对一级以下员工的培训，不小于30个标准课时/年 |

4.3培训考核范围、课时、权重

4.3.1  职业技能五级机械扫路工的职业培训考核范围、课时、权重应符合表4.3.1的规定。

表4.3.1 职业技能五级机械扫路工的职业培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一100% 安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 3 | 30% |
|  | 作业现场安全 操作知识 | 安全生产 | 4 | 40% |
|  |  | 事故预防和处置 | 3 | 30% |
| 模块二100% 理论学习 （30课时） | 基本知识 | 基础知识 | 2 | 8% |
|  |  | 道路交通 | 3 | 10% |
|  |  | 标准与规范 | 2 | 7% |
|  | 专业知识 | 设备和操作 | 20 | 65% |
|  | 相关知识 | 垃圾知识 | 3 | 10% |
| 模块三100% 实训操作 （70课时） | 基本操作 | 作业准备 | 5 | 10% |
|  |  | 作业操作 | 40 | 50% |
|  | 维修和保养 | 工具使用 | 2 | 3% |
|  |  | 设备保养 | 8 | 15% |
|  |  | 设备维修 | 5 | 7% |
|  | 安全与应急 | 安全作业 | 8 | 10% |
|  |  | 应急操作 | 2 | 5% |

4.3.2  职业技能四级机械扫路工的职业培训考核范围、课时、权重应符合表4.3.2的规定。

表4.3.2 职业技能四级机械扫路工的职业培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一100% 安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 3 | 30% |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | 4 | 40% |
|  |  | 事故预防和处置 | 3 | 30% |
| 模块二100% 理论学习 （40课时） | 基本知识 | 基础知识 | 2 | 5% |
|  |  | 道路交通 | 3 | 8% |
|  |  | 标准与规范 | 2 | 5% |
|  | 专业知识 | 设备和操作 | 30 | 75% |
|  | 相关知识 | 相关专业知识 | 3 | 7% |
| 模块三100% 实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 作业准备 | 5 | 8% |
|  |  | 作业操作 | 30 | 50% |
|  | 维修和保养 | 工具使用 | 2 | 3% |
|  |  | 设备保养 | 6 | 10% |
|  |  | 设备维修 | 7 | 12% |
|  | 安全与应急 | 安全作业 | 7 | 12% |
|  |  | 应急处置 | 3 | 5% |

4.3.3  职业技能三级机械扫路工的职业培训考核范围、课时、权重应符合表4.3.3的规定。

表4.3.3 职业技能三级机械扫路工的职业培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一100% 安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 2 | 20% |
|  | 作业现场安全 操作知识 | 安全生产 | 4 | 40% |
|  |  | 事故预防和处置 | 4 | 40% |
| 模块二100% 理论学习 （50课时） | 基本知识 | 基础知识 | 3 | 6% |
|  |  | 道路交通 | 2 | 4% |
|  |  | 标准与规范 | 5 | 10% |
|  |  | 识图与用图 | 5 | 10% |
|  | 专业知识 | 设备和操作 | 15 | 30% |
|  |  | 计算机应用 | 10 | 20% |
|  |  | 作业管理 | 5 | 10% |
|  | 相关知识 | 环卫设备类别 | 5 | 10% |
| 模块三100% 实训操作 （50课时） | 基本操作技能 | 技术资料 | 5 | 10% |
|  |  | 计算机应用 | 8 | 16 |
|  |  | 现场管理 | 5 | 10 |
|  |  | 仪器使用 | 2 | 4% |
|  | 维修和保养 | 工具使用 | 2 | 4% |
|  |  | 设备维修 | 13 | 26 |
|  | 安全与应急 | 安全作业 | 7 | 14 |
|  |  | 应急处置 | 3 | 6 |
|  | 创新与指导 | 培训指导 | 5 | 10 |

4.3.4  职业技能二级机械扫路工的职业培训考核范围、课时、权重应符合表4.3.4的规定。

表4.3.4 职业技能二级机械扫路工的职业培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一100% 安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 2 | 20% |
|  | 作业现场安全 操作知识 | 安全生产 | 4 | 40% |
|  |  | 事故预防和处置 | 4 | 40% |
| 模块二100% 理论学习 （60课时） | 基本知识 | 识图与用图 | 10 | 15% |
|  |  | 企业管理 | 5 | 5% |
|  |  | 标准与规范 | 5 | 10% |
|  | 专业知识 | 计算机应用 | 10 | 15% |
|  |  | 调试与检测 | 15 | 30% |
|  |  | 新能源应用 | 5 | 10% |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 10 | 15% |
| 模块三100% 实训操作（40课时） | 基本操作技能 | 技术资料 | 5 | 12.5% |
|  |  | 计算机应用 | 5 | 12.5% |
|  |  | 企业管理 | 3 | 5% |
|  |  | 信息管理 | 2 | 5% |
|  | 维修和保养 | 调试与安装 | 5 | 15% |
|  |  | 设备维修 | 10 | 25% |
|  | 安全与应急 | 安全作业 | 3 | 7.5% |
|  |  | 应急处置 | 2 | 5% |
|  | 创新与指导 | 创新 | 2 | 5% |
|  |  | 培训指导 | 3 | 7.5% |

4.3.5  职业技能一级机械扫路工的职业培训考核范围、课时、权重应符合表4.3.5的规定。

表4.3.5 职业技能一级机械扫路工的职业培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一100% 安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 3 | 30% |
|  | 作业现场安全 操作知识 | 安全生产 | 3 | 30% |
|  |  | 事故预防和处置 | 4 | 40% |
| 模块二100% 理论学习 （70课时） | 基本知识 | 识图与用图 | 10 | 15% |
|  |  | 企业管理 | 5 | 5% |
|  |  | 标准与规范 | 10 | 15% |
|  | 专业知识 | 专业技术 | 15 | 20% |
|  |  | 调试与检测 | 10 | 15% |
|  |  | 新能源应用 | 10 | 15% |
|  | 其他知识 | 相关专业 | 10 | 15% |
| 模块三100% 实训操作 （30课时） | 基本操作技能 | 技术资料 | 2 | 6% |
|  |  | 调试与检测 | 2 | 6% |
|  |  | 企业管理 | 5 | 16% |
|  |  | 信息管理 | 2 | 6% |
|  | 维修和保养 | 设备维修 | 2 | 6% |
|  | 安全与应急 | 安全作业 | 2 | 6% |
|  |  | 应急处置 | 5 | 18% |
|  | 创新与指导 | 创新 | 5 | 18% |
|  |  | 培训指导 | 5 | 18% |

5 机械冲洗工职业技能标准

5.1职业要求

5.1.1  职业技能五级机械冲洗工的职业要求应符合表5.1.1的规定。

表5.1.1 职业技能五级机械冲洗工的职业要求

| 项次 | 分类 | 专业内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | （1）掌握道路冲洗设备安全操作常识； （2）掌握安全生产常识和常见安全生产防护用品的功能及正确使用方法； （3）掌握冲洗设备的应急操作内容和方法； （4）熟悉道路交通标志和规则； （5）了解安全生产基本法律法规。 |
| 2 | 理论知识 | （6）熟悉冲洗设备的基本原理和操作方法； （7）熟悉冲洗作业流程、施工工法和质量标准； （8）熟悉冲洗设备的维护保养知识； （9）了解各种气候条件对冲洗质量的影响； （10）了解国家现行有关环境卫生作业技术规程和质量标准。 |
| 3 | 操作技能 | （11）熟练完成出发前和作业前设备的检查工作（参见附录A）； （12）熟练完成冲洗作业设备的转场工作； （13）能够操作冲洗设备作业； （14）能够根据作业环境，合理调整冲洗作业参数； （15）能够使用本工种安全生产防护用品； （16）能够处理作业中常见作业质量问题，如喷嘴、撒水系统压力、传动机构等零件的调整和更换工作； （17）能够完成冲洗设备的日常保养维护方法（参见附录B）； |

5.1.2  职业技能四级冲洗工的职业要求应符合表5.1.2的规定。

表5.1.2 职业技能四级机械冲洗工的职业要求

| 项次 | 分类 | 专业内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | （1）掌握公共区域安全作业操作规程； （2）熟悉消防、环卫标识等知识； （3）了解安全事故预防措施； （4）了解企业安全生产的相关制度。 |
| 2 | 理论知识 | （5）掌握冲洗设备的结构及使用方法； （6）掌握冲洗作业流程、作业工法和质量标准； （7）熟悉冲洗设备的日常检查和维护保养内容； （8）熟悉环境卫生保洁的概念、内容和范围； （9）熟悉垃圾分类原则和标准； （10）熟悉冲洗作业质量检查、监督和评价方法； （11）了解汽车的构造和各部分工作原理； （12）了解环境卫生污染的基本知识； （13）了解国家现行有关环境卫生作业技术规程和质量标准。 |
| 3 | 操作技能 | （14）熟练操作冲洗设备作业； （15）熟练使用冲洗作业中各类安全生产防护用品和注意事项； （16）熟练使用冲洗设备中的各类油、水、脂； （17）熟练完成冲洗设备日常保养维护（参见附录B）； （18）能够完成冲洗设备常见问题的判定和处理，如喷嘴的调整和更换、水系统的报警处理、各类阀门的控制问题等； （19）能够完成冲洗作业质量的自查并填写生产记录。 |

5.1.3  职业技能三级机械冲洗工的职业要求应符合表5.1.3的规定。

表5.1.3 职业技能三级机械冲洗工的职业要求

| 项次 | 分类 | 专业内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | （1）掌握冲洗设备安全操作技巧和特点； （2）熟悉冲洗设备的各类符号和标识； （3）熟悉冲洗安全事故处理程序； （4）熟悉企业安全生产的相关制度。 |
| 2 | 理论知识 | （5）掌握汽车的构造和各部分工作原理； （6）熟悉冲洗设备的结构和各部分的工作原理； （7）掌握冲洗设备中各类油、水和脂的工作温度； （8）熟悉冲洗作业现场设备的配置和管理； （9）了解计算机应用基本知识； （10）了解液压、电气零部件的图形符号。 |
| 3 | 操作技能 | （10）根据作业质量和环境情况，熟练调整各作业机构的状态和参数； （11）根据作业环境温度，熟练完成清洗设备中各类油、水和脂的加注和配制； （12）熟练完成冲洗设备零部件的更换； （13）熟练完成冲洗设备安全性能的检查； （14）能够完成三级以下员工的培训指导； （15）能够参入汽车常见故障的修理工作； （16）能够完成冲洗设备液压系统、机械传动系统、电控系统等零部件故障的判定和排除。 |

5.1.4  职业技能二级机械冲洗工的职业要求应符合表5.1.4的规定。

表5.1.4 职业技能二级机械冲洗工的职业要求

| 项次 | 分类 | 专业内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | （1）掌握影响冲洗设备作业安全的基本知识； （2）掌握应急预案的操作流程； （3）掌握安全事故处理程序； （4）熟悉企业信息安全的相关知识； （5）了解新能源设备的安全管理知识。 |
| 2 | 理论知识 | （6）熟悉冲洗设备液压、电气、机械等各系统的主参数； （7）熟悉冲洗设备关键零部件的结构； （8）掌握冲洗设备的结构和组成； （9）熟悉计算机应用的基本知识； （10）熟悉企业精细化管理基本知识； （11）掌握环境友好型企业的各类要素； （12）了解互联网和智慧环卫应用的基本知识。 |
| 3 | 操作技能 | （13）能够完成冲洗设备零部件的修配； （14）能够完成二级以下员工的技术和操作培训； （15）参与编制企业冲洗设备的作业规范； （16）能够编写企业冲洗作业的应急预案； （17）能够完成冲洗设备动力系统、制动系统等关键零部件的大修。 |

5.1.5  职业技能一级机械冲洗工的职业要求应符合表5.1.5的规定。

表5.1.5 职业技能一级机械冲洗工的职业要求

| 项次 | 分类 | 专业内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | （1）掌握冲洗设备的安全监测； （2）掌握企业安全生产的标准体系； （3）熟悉新能源设备的安全管理知识。 |
| 2 | 理论知识 | （4）掌握相关各类计量器具的使用知识； （5）掌握冲洗设备的各类产品标准； （6）掌握各类冲洗设备的工作原理、结构和技术参数； （7）熟悉物联网应用的基本知识； （8）熟悉智慧环卫的基本知识； （9）其他相关综合知识。 |
| 3 | 操作技能 | （10）熟练编制企业各类管理文件和培训教材； （11）能够制定特殊情况下的作业工艺； （12）能够参与企业员工的培训和管理； （13）能够完成专用工机具的设计； （14）能够完成清洗设备的大修。 |

5.2 职业技能

5.2.1  职业技能五级机械冲洗工的技能要求应符合表5.2.1的规定。

表5.2.1 职业技能五级机械冲洗工的技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础 知识 | 法规与安全常识 | （1）安全生产法律法规和安全生产常识 |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | （2）冲洗设备安全操作规程 （3）道路交通标识和规则 （4）高空物体冲洗作业操作规程 |
|  |  | 事故预防和处置 | （5）现场作业风险因素判定和应急处置知识 |
| 理论 知识 | 基本知识 | 基础知识 | （6）汽车机构及工作原理 （7）汽车驾驶基本知识 |
|  |  | 道路交通 | （8）道路交通标志和规则 |
|  |  | 标准与规范 | （9）环境卫生作业技术规程和质量标准 （10）冲洗作业规范 |
|  | 专业知识 | 设备和操作 | （11）冲洗设备的构造及工作原理 （12）冲洗设备的维护保养方法 （13）冲洗设备安全操作规程 （14）消防及其它安全设施的使用方法 （15）各种天气和道路环境对作业质量的影响 |
|  | 相关知识 | 垃圾知识 | （16）垃圾污染基本知识 （17）垃圾分类基本知识 |
| 操作 技能 | 基本操作 技能 | 作业准备 | （18）相关工作介质（油、水、电、气）的检查和加注 （19）根据作业需求（绿化浇灌、降尘、路面冲洗、卫生消杀等）安装准备相应的辅助部件。 （20）出发前设备的检查（参见附录A） |
|  |  | 作业操作 | （21）冲洗设备的转场和作业前的检查 （22）识别作业区域的安全警示标识 （23）高空冲洗安全警示标示的设置 （24）根据设备、气候和作业工况及时调整设备作业参数 （25）冲洗设备作业操作 （26）低温环境下冲洗设备的存储操作 |
|  | 维修和 保养 | 工具使用 | （27）随机工、机具的使用 |
|  |  | 设备保养 | （28）冲洗设备的日常保养维护（参见附录B） |
|  |  | 设备维修 | （29）作业中，常见问题的处理，如喷嘴、冲洗系统压力、传动机构等零件的调整和更换工作 |
|  | 安全与 应急 | 安全作业 | （30）安全生产防护设施的使用 |
|  |  | 应急操作 | （31）按应急预案完成应急处置操作和报告 |

5.2.2  职业技能四级机械冲洗工的技能要求应符合表5.2.2的规定。

表5.2.2 职业技能四级机械冲洗工的技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础 知识 | 法规与安全常识 | （1）公共区域冲洗作业安全知识 |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | （2）常见生产安全防护用品、工机具的安全使用 （3）冲洗设备声、光警示装置等作业安全装置的使用知识 |
|  |  | 事故预防和处置 | （4）一般安全事故应急处理程序和处理方法 |
| 理论 知识 | 基本知识 | 基础知识 | （5）汽车电器基本知识 （6）液压传动基本知识 （7）机械传动的基本知识 |
|  |  | 道路交通 | （8）作业区域突发事故的交通管理 |
|  |  | 标准与 规范 | （9）特殊气候环境冲洗作业规范 |
|  | 专业知识 | 设备和 操作 | （10）冲洗设备常见问题及其处理 （11）冲洗设备各系统的组成 （12）不同作业用途，冲洗设备的参数调整和匹配 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | （13）环保管理基本知识 （14）垃圾处理的基本知识 |
| 操作 技能 | 基本操作 技能 | 作业准备 | （15）根据气候，合理选择各类油、水、脂等工作介质 |
|  |  | 作业操作 | （16）作业中，常见问题的处理，如喷嘴角度调整、液压和冲洗系统压力调整、各类报警和各类阀门的操作不正常等。 |
|  | 维修和 保养 | 工具使用 | （17）常见工、机具的使用 |
|  |  | 设备保养 | （18）不同温度，合理选择和调整设备使用的各类油品 |
|  |  | 设备维修 | （19）正确拆装冲洗设备的水泵、水阀、水滤、喷嘴等作业机构 （20）完成冲洗作业中常见问题的判定和排除 |
|  | 安全与 应急 | 安全作业 | （21）相关安全隐患检查和记录 |
|  |  | 应急处置 | （22）一般安全事故的处理和报告 |

5.2.3  职业技能三级机械冲洗工的技能要求应符合表5.2.3的规定。

表5.2.3 职业技能三级机械冲洗工的技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础 知识 | 法规与安全常识 | （1）企业安全生产的制度和管理规范 |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | （2）特殊气候条件冲洗设备安全作业规范 （3）油污冲洗等特殊工况的作业流程和安全环保知识 |
|  |  | 事故预防和处置 | （4）现场作业区域风险因素、特征和危害知识 |
| 理论 知识 | 基本知识 | 基础知识 | （5）设备及零部件的相关符号和标识 |
|  |  | 道路交通 | （6）道路事故处理流程 |
|  |  | 标准与规范 | （7）冲洗作业现场操作规范 （8）冲洗设备标准和规范 |
|  |  | 识图与用图 | （9）冲洗机械相关的图纸资料 |
|  | 专业知识 | 设备和操作 | （10）汽车常见故障判定和维修 （11）冲洗设备常见故障的判定和维修 |
|  |  | 计算机应用 | （12）常见办公软件word和excel的使用 （13）互联网基本知识 |
|  |  | 作业管理 | （14）现场质量管理知识 （15）企业班组管理基本知识 |
|  | 相关知识 | 急救知识 | （16）常见救援基础知识 |
| 操作 技能 | 基本操作 技能 | 技术资料 | （17）识读设备随机技术资料 （18）识读机械设备技术图纸 |
|  |  | 计算机应用 | （19）常用办公软件word和excel的安装和使用 |
|  |  | 现场管理 | （20）作业质量监督检查与控制 |
|  |  | 仪器使用 | （21）压力、流量等常见检测仪器的使用 |
|  | 维修和保养 | 工具使用 | （22）常用工具、量具的使用 |
|  |  | 设备维修 | （23）正确拆装冲洗设备上装的各零部件 （24）冲洗设备零部件的修配 （25）冲洗设备液压系统、机械传动系统、电控系统等零部件故障的判定和排除 |
|  | 安全与应急 | 安全作业 | （26）发现作业中的安全隐患和环保问题，并采取合适的应对措施 |
|  |  | 应急处置 | （27）准确、详细地描述突发事情 |
|  | 创新与指导 | 培训指导 | （28）按设备的操作规程向三级以下员工进行培训演示； （29）对每项的演示动作进行讲解。 |

5.2.4  职业技能二级机械冲洗工的技能要求应符合表5.2.4的规定。

表5.2.4 职业技能二级机械冲洗工的技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础 知识 | 法规与安全常识 | （1）环境与职业健康常识 |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | （2）作业和设备修理现场安全操作规范 |
|  |  | 事故预防 和处置 | （3）一般安全事故处置 |
| 理论 知识 | 基本知识 | 识图与用图 | （4）计算机绘图基本知识 （5）机械制图基本知识 |
|  |  | 企业管理 | （6）了解冲洗作业规范的编制方法 （7）了解冲洗作业质量管理方法 （8）了解工程事故的调查、分析 |
|  |  | 标准与规范 | （9）冲洗类设备的国家、行业标准 |
|  | 专业知识 | 计算机应用 | （10）了解计算机网络基本配置知识 （11）了解工业互联网的基本知识 （12）了解大数据应用的基本知识 |
|  |  | 调试与检测 | （13）相关计量器具的使用和测量知识 （14）冲洗设备性能检测的相关知识 |
|  |  | 新能源应用 | （15）了解新能源设备的基本知识 |
|  | 其他知识 | 相关专业 | （15）电子电路、计算机技术、工业控制、新能源、工业互联网、大数据、垃圾处理等与冲洗设备相关的基础知识 |
| 操作 技能 | 基本操作 技能 | 技术资料 | （16）识读冲洗设备各零部件图纸 （17）识读冲洗设备底盘、液压、电气、机械等各系统的技术资料 （18）识读计算机管理系统的技术资料 |
|  |  | 计算机应用 | （19）会使用计算机绘制简单的设备零部件图纸 |
|  |  | 企业管理 | （20）参与编制冲洗设备的作业工法 （21）参与安全、质量和成本管理 （22）设备调度、运行、维护和记录 |
|  |  | 信息管理 | （23）对设备和现场相关数据进行准确统计； （24）分析和排除设备和系统常见故障 |
|  | 维修和保养 | 调试与安装 | （25）参与冲洗设备大修的安装和调试 |
|  |  | 设备维修 | （26）冲洗设备零部件的修配 （27）冲洗设备动力系统、制动系统等设备关键零部件的大修。 |
|  | 安全与应急 | 安全作业 | （28）检查、指导安全生产措施的实施 |
|  |  | 应急处置 | （29）参与应急预案的编制和实施 |
|  | 创新与指导 | 创新 | （30）提出设备运行、管理和维护的建议 （31）应用和推广新技术、新工法和新设备 |
|  |  | 培训指导 | （32）对二级以下员工进行技术和操作培训，不小于20标准课时/年 |

5.2.5  职业技能一级机械冲洗工的技能要求应符合表5.2.5的规定。

表5.2.5 职业技能一级机械冲洗工的技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础 知识 | 法规与安全 常识 | （1）企业运营安全的相关知识 |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | （2）环境突发事故应急操作 |
|  |  | 事故预防 和处置 | （3）应急事件发生机理、危害、预防和处置 |
| 理论 知识 | 基本知识 | 识图与用图 | （4）电气、液压系统设计原理 |
|  |  | 企业管理 | （5）了解污水处理等及相关技术 （6）了解环境运营项目的相关内容 （7）了解企业管理的相关知识 |
|  |  | 标准与规范 | （8）现场作业管理标准体系 （9）知识产权、法律法规等相关知识 |
|  | 专业知识 | 专业技术 | （10）冲洗作业质量管理 （11）城市管家等环境运营项目的发展 （12）行业新产品、新技术及其发展趋势和应用 |
|  |  | 调试与检测 | （13）相关材料的性能和参数 |
|  |  | 新能源应用 | （14）了解新能源设备电机、电池、电控系统等关键零部件和控制技术 |
|  | 其他知识 | 相关专业 | （15）信息化管理相关知识 |
| 操作 技能 | 基本操作 技能 | 技术资料 | （16）专用工装、工具的设计 |
|  |  | 调试与检测 | （17）冲洗设备的性能检测 |
|  |  | 企业管理 | （18）参与企业相关管理文件的编制 （19）编制企业安全生产体系和作业标准 （20）协助运营项目的管理 （21）协助企业招标文件的编制和审核 |
|  |  | 信息管理 | （22）公司信息化体系的规划和建设 （23）使用行业信息系统对作业现场进行调度和管理 |
|  | 维修和保养 | 设备维修 | （24）冲洗设备的大修和调试 |
|  | 安全与应急 | 安全作业 | （25）参入安全生产的培训 （26）编写生产事故报告 |
|  |  | 应急处置 | （27）制修订应急预案 （28）编制突发事件处理报告 |
|  | 创新与指导 | 创新 | （29）工机具、工艺流程和技术合理化建议 （30）设备或系统合理化改进建议 （31）技术革新和创新实验的实施 |
|  |  | 培训指导 | （32）编制企业培训计划和培训教材 （33）参与对一级以下员工的培训，不小于30个标准课时/年 |

5.3培训考核范围、课时、权重

5.3.1  职业技能五级机械冲洗工的职业培训考核范围、课时、权重应符合表5.3.1的规定。

表5.3.1 职业技能五级机械冲洗工的职业培训考核范围、课时、权重

| 项 次 | 项 目 | 范 围 | 课 时 | 权 重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一100% 安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 3 | 30% |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | 4 | 40% |
|  |  | 事故预防和处置 | 3 | 30% |
| 模块二100% 理论学习 （30课时） | 基本知识 | 基础知识 | 2 | 8% |
|  |  | 道路交通 | 3 | 10% |
|  |  | 标准与规范 | 2 | 7% |
|  | 专业知识 | 设备和操作 | 20 | 65% |
|  | 相关知识 | 垃圾知识 | 3 | 10% |
| 模块三100% 实训操作 （70课时） | 基本操作 | 作业准备 | 5 | 10% |
|  |  | 作业操作 | 40 | 50% |
|  | 维修和保养 | 工具使用 | 2 | 3% |
|  |  | 设备保养 | 8 | 15% |
|  |  | 设备维修 | 5 | 7% |
|  | 安全与应急 | 安全作业 | 8 | 10% |
|  |  | 应急操作 | 2 | 5% |

5.3.2  职业技能四级机械冲洗工的职业培训考核范围、课时、权重应符合表5.3.2的规定。

表5.3.2 职业技能四级机械冲洗工的职业培训考核范围、课时、权重

| 项 次 | 项 目 | 范 围 | 课 时 | 权 重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一100% 安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 3 | 30% |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | 4 | 40% |
|  |  | 事故预防和处置 | 3 | 30% |
| 模块二100% 理论学习 （40课时） | 基本知识 | 基础知识 | 2 | 5% |
|  |  | 道路交通 | 3 | 8% |
|  |  | 标准与规范 | 2 | 5% |
|  | 专业知识 | 设备和操作 | 30 | 75% |
|  | 相关知识 | 相关专业知识 | 3 | 7% |
| 模块三100% 实训操作 （60课时） | 基本操作技能35 | 作业准备 | 5 | 8% |
|  |  | 作业操作 | 30 | 50% |
|  | 维修和保养15 | 工具使用 | 2 | 3% |
|  |  | 设备保养 | 6 | 10% |
|  |  | 设备维修 | 7 | 12% |
|  | 安全与应急10 | 安全作业 | 7 | 12% |
|  |  | 应急处置 | 3 | 5% |

5.3.3  职业技能三级机械冲洗工的职业培训考核范围、课时、权重应符合表5.3.3的规定。

表5.3.3 职业技能三级机械冲洗工的职业培训考核范围、课时、权重

| 项 次 | 项 目 | 范 围 | 课 时 | 权 重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一100% 安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 2 | 20% |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | 4 | 40% |
|  |  | 事故预防和处置 | 4 | 40% |
| 模块二100% 理论学习 （50课时） | 基本知识 | 基础知识 | 3 | 6% |
|  |  | 道路交通 | 2 | 4% |
|  |  | 标准与规范 | 5 | 10% |
|  |  | 识图与用图 | 5 | 10% |
|  | 专业知识 | 设备和操作 | 15 | 30% |
|  |  | 计算机应用 | 10 | 20% |
|  |  | 作业管理 | 5 | 10% |
|  | 相关知识 | 环卫设备类别 | 5 | 10% |
| 模块三100% 实训操作 （50课时） | 基本操作技能 | 技术资料 | 5 | 10% |
|  |  | 计算机应用 | 8 | 16% |
|  |  | 现场管理 | 5 | 10% |
|  |  | 仪器使用 | 2 | 4% |
|  | 维修和保养 | 工具使用 | 2 | 4% |
|  |  | 设备维修 | 13 | 26% |
|  | 安全与应急 | 安全作业 | 7 | 14% |
|  |  | 应急处置 | 3 | 6% |
|  | 创新与指导 | 培训指导 | 5 | 10% |

5.3.4  职业技能二级机械冲洗工的职业培训考核范围、课时、权重应符合表5.3.4的规定。

表5.3.4 职业技能二级机械冲洗工的职业培训考核范围、课时、权重

| 项 次 | 项 目 | 范 围 | 课 时 | 权 重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一100% 安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 2 | 20% |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | 4 | 40% |
|  |  | 事故预防和处置 | 4 | 40% |
| 模块二100% 理论学习 （60课时） | 基本知识 | 识图与用图 | 10 | 15% |
|  |  | 企业管理 | 5 | 5% |
|  |  | 标准与规范 | 5 | 10% |
|  | 专业知识 | 计算机应用 | 10 | 15% |
|  |  | 调试与检测 | 15 | 30% |
|  |  | 新能源应用 | 5 | 10% |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 10 | 15% |
| 模块三100% 实训操作 （40课时） | 基本操作技能 | 技术资料 | 5 | 12.5% |
|  |  | 计算机应用 | 5 | 12.5% |
|  |  | 企业管理 | 3 | 5% |
|  |  | 信息管理 | 2 | 5% |
|  | 维修和保养 | 调试与安装 | 5 | 15% |
|  |  | 设备维修 | 10 | 25% |
|  | 安全与应急 | 安全作业 | 3 | 7.5% |
|  |  | 应急处置 | 2 | 5% |
|  | 创新与指导 | 创 新 | 2 | 5% |
|  |  | 培训指导 | 3 | 7.5% |

5.3.5  职业技能一级机械冲洗工的职业培训考核范围、课时、权重应符合表5.3.5的规定。

表5.3.5 职业技能一级机械冲洗工的职业培训考核范围、课时、权重

| 项 次 | 项 目 | 范 围 | 课 时 | 权 重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一100% 安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 3 | 30% |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | 3 | 30% |
|  |  | 事故预防和处置 | 4 | 40% |
| 模块二100% 理论学习 （70课时） | 基本知识 | 识图与用图 | 10 | 15% |
|  |  | 企业管理 | 5 | 5% |
|  |  | 标准与规范 | 10 | 15% |
|  | 专业知识 | 专业技术 | 15 | 20% |
|  |  | 调试与检测 | 10 | 15% |
|  |  | 新能源应用 | 10 | 15% |
|  | 其他知识 | 相关专业 | 10 | 15% |
| 模块三100% 实训操作 （30课时） | 基本操作技能 | 技术资料 | 2 | 6% |
|  |  | 调试与检测 | 2 | 6% |
|  |  | 企业管理 | 5 | 16% |
|  |  | 信息管理 | 2 | 6% |
|  | 维修和保养 | 设备维修 | 2 | 6% |
|  | 安全与应急 | 安全作业 | 2 | 6% |
|  |  | 应急处置 | 5 | 18% |
|  | 创新与指导 | 创 新 | 5 | 18% |
|  |  | 培训指导 | 5 | 18% |

6 机械疏通工职业技能标准

6.1职业要求

6.1.1  职业技能五级机械疏通工的职业要求应符合表6.1.1的规定。

表6.1.1 职业技能五级机械疏通工的职业要求

| 项次 | 分类 | 专业内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | （1）掌握疏通设备安全操作常识； （2）掌握安全生产常识和常见安全生产防护用品的功能和正确使用方法； （3）掌握疏通设备的应急操作内容和方法； （4）熟悉道路交通标志和规则； （5）了解安全生产基本法律法规。 |
| 2 | 理论知识 | （6）熟悉疏通设备的基本原理和操作方法； （7）熟悉疏通作业流程、施工工法和质量标准； （8）熟悉疏通设备的维护保养知识； （9）了解各种气候条件对道路保洁质量的影响； （10）了解国家现行有关环境卫生作业技术规程和质量标准。 |
| 3 | 操作技能 | （11）熟练完成出发前和作业前设备的检查工作（参见附录A） （12）熟练完成疏通设备的转场工作； （13）熟练完成作业区域安全警示标识的设置； （14）能够操作疏通作业设备作业； （15）能够根据作业环境，合理调整疏通设备作业参数； （16）能够使用本工种安全生产防护用品； （17）能够完成疏通设备的日常保养维护方法（参见附录B）； （18）能够处理如疏浚压力、泄露、控制阀无动作等疏通作业时的常见问题。 |

6.1.2  职业技能四级机械疏通工的职业要求应符合表6.1.2的规定。

表6.1.2 职业技能四级机械疏通工的职业要求

| 项次 | 分类 | 专业内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | （1）掌握公共区域安全作业操作规程； （2）熟悉消防、环卫标识等知识； （3）了解安全事故预防措施； （4）了解企业安全生产的相关制度。 |
| 2 | 理论知识 | （5）掌握疏通设备的结构及使用方法； （6）掌握疏通作业流程、施工工法和质量标准； （7）熟悉疏通设备的日常检查和维护保养内容； （8）熟悉环境卫生保洁的概念、内容和范围； （9）熟悉垃圾分类原则和标准； （10）熟悉疏通作业质量检查、监督和评价方法； （11）了解汽车的构造和各部分工作原理； （12）了解环境卫生污染的基本知识； （13）了解国家现行有关环境卫生作业技术规程和质量标准。 |
| 3 | 操作技能 | （14）熟练操作疏通作业设备作业； （15）熟练使用疏通作业中各类安全生产防护用品和装置； （16）熟练使用疏通设备中的油、水等作业介质； （17）熟练完成疏通设备日常保养维护（参见附录B）； （18）能够完成疏通设备常见问题的处理，如喷头、气力输送系统各部位密封件、各类控制阀组等部件的拆装和更换； （19）能够完成作业质量的自查并填写生产记录。 |

6.1.3  职业技能三级机械疏通工的职业要求应符合表6.1.3的规定。

表6.1.3 职业技能三级机械疏通工的职业要求

| 项次 | 分类 | 专业内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | （1）掌握疏通设备安全操作技巧和特点； （2）熟悉疏通设备的各类符号和标识； （3）熟悉疏通安全事故处理程序； （4）熟悉企业安全生产的相关制度。 |
| 2 | 理论知识 | （5）掌握汽车的构造和各部分工作原理； （6）熟悉疏通设备的结构和各部分的工作原理； （7）掌握疏通设备中各类油、水、脂等介质的工作温度； （8）熟悉作业现场设备的配置和管理； （9）了解计算机应用基本知识； （10）了解液压、电气零部件的图形符号。 |
| 3 | 操作技能 | （11）根据作业质量情况，熟练调配各作业机构的状态和参数； （12）根据作业环境温度，熟练完成各类油、水、脂等介质的合理加注和配制； （13）熟练完成疏通设备零部件的更换； （14）熟练完成设备安全性能的检查； （15）能够完成三级以下员工的培训指导； （16）能够完成疏通设备液压系统、机械传动系统、电控系统、水力输送系统、真空泵及低压抽吸系统等零部件故障的判定和排除。 |

6.1.4  职业技能二级机械疏通工的职业要求应符合表6.1.4的规定。

表6.1.4 职业技能二级机械疏通工的职业要求

| 项次 | 分类 | 专业内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | （1）掌握影响疏通设备作业安全的基本知识； （2）掌握应急预案的操作流程； （3）掌握安全事故处理程序； （4）熟悉企业信息安全的相关知识； （5）了解新能源设备的安全管理知识。 |
| 2 | 理论知识 | （6）熟悉疏通备液压、电气、机械等各系统的主参数； （7）熟悉疏通设备关键零部件的结构； （8）掌握疏通设备的结构和组成； （9）熟悉计算机应用的基本知识； （10）熟悉企业精细化管理基本知识； （11）掌握环境友好型企业的各类要素； （12）了解互联网和智慧环卫应用的基本知识。 |
| 3 | 操作技能 | （13）能够完成疏通设备零部件的修配； （14）能够完成二级以下员工的技术和操作培训； （15）参与编制企业疏通设备的作业规范； （16）能够编写企业疏通作业的应急预案； （17）能够完成疏通设备动力系统、制动系统等关键零部件的大修。 |

6.1.5  职业技能一级机械疏通工的职业要求应符合表6.1.5的规定。

表6.1.5 职业技能一级机械疏通工的职业要求

| 项次 | 分类 | 专业内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | （1）掌握疏通设备的安全监测； （2）掌握企业安全生产的标准体系； （3）熟悉新能源设备的安全管理知识。 |
| 2 | 理论知识 | （4）掌握相关各类计量器具的使用知识； （5）掌握疏通设备的各类产品标准； （6）掌握各类疏通设备的工作原理、结构和技术参数； （7）熟悉物联网应用的基本知识； （8）熟悉智慧环卫的基本知识； （9）了解其他相关综合知识。 |
| 3 | 操作技能 | （10）熟练编制企业各类管理文件和培训教材； （11）能够制定特殊情况下的作业工艺； （12）能够参与一级以下员工的培训和指导； （13）能够完成专用工机具的设计； （14）能够完成疏通设备的大修和调试。 |

6.2职业技能

6.2.1 职业技能五级机械疏通工的技能要求应符合表6.2.1的规定。

表6.2.1 职业技能五级机械疏通工的技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础 知识 | 法规与安全 常识 | （1）安全生产法律法规和安全生产常识 |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | （2）疏通设备安全操作规程 （3）道路交通标识和规则 |
|  |  | 事故预防 和处置 | （4）现场作业风险因素判定和应急处置知识 |
| 理论 知识 | 基本知识 | 基础知识 | （5）汽车机构及工作原理 （6）汽车驾驶基本知识 |
|  |  | 道路交通 | （7）道路交通标志和规则 |
|  |  | 标准与规范 | （8）环境卫生作业技术规程和质量标准 （9）疏通作业规范 |
|  | 专业知识 | 设备和操作 | （10）疏通设备的构造及工作原理 （11）疏通设备的维护保养方法 （12）疏通设备安全操作规程 （13）消防及其它安全设施的使用方法 （14）疏通设备垃圾倾倒作业知识 （15）各种天气环境对疏通作业质量的影响 |
|  | 相关知识 | 垃圾知识 | （16）垃圾污染基本知识 （17）垃圾分类基本知识 |
| 操作 技能 | 基本操作 技能 | 作业准备 | （18）根据现场工况和垃圾种类，合理选择疏浚作业设备 （19）相关工作介质（油、水、电、气）的检查和加注 （20）出发前设备的检查（参见附录A） |
|  |  | 作业操作 | （21）疏通设备的转场 （22）作业前设备的检查 （23）识别作业区域的安全警示标识 （24）作业现场安全警示标识的设置 （25）根据设备、气候和作业工况及时调整设备作业参数 （26）疏通设备的作业操作 （27）疏通垃圾倾倒场地的选择和倾倒 （28）低温环境下疏通设备的存储操作 |
|  | 维修和 保养 | 工具使用 | （29）随机工、机具的使用 |
|  |  | 设备保养 | （30）疏通设备的日常保养维护（参见附录B） |
|  |  | 设备维修 | （31）疏通作业时如疏浚压力、泄露、控制阀无动作等常见问题的判定和排除 |
|  | 安全与 应急 | 安全作业 | （32）安全生产防护设施的使用 |
|  |  | 应急操作 | （33）按应急预案完成应急处置操作和报告 |

6.2.2 职业技能四级机械疏通工的技能要求应符合表6.2.2的规定。

表6.2.2 职业技能四级机械疏通工的技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础 知识 | 法规与安全常识 | （1）公共区域疏浚作业安全知识 |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | （2）常见生产安全防护用品、工机具的安全使用 （3）疏通设备声、光警示装置等作业安全装置的使用知识 |
|  |  | 事故预防 和处置 | （4）一般安全事故应急处理程序和处理方法 |
| 理论 知识 | 基本知识 | 基础知识 | （5）汽车电器基本知识 （6）液压传动基本知识 （7）机械传动的基本知识 |
|  |  | 道路交通 | （8）作业区域突发事故的交通管理 |
|  |  | 标准与规范 | （9）粪便、污水、窨井等特殊工况疏浚作业规范 |
|  | 专业知识 | 设备和操作 | （10）设备常见问题及其处理 （11）疏通设备各系统的组成 （12）不同作业环境和疏浚作业类型，疏通设备的参数调整和匹配 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | （13）环保管理基本知识 （14）垃圾无害化处理的基本知识 |
| 操作 技能 | 基本操作 技能 | 作业准备 | （15）根据气候，合理选择各类油、水等工作介质 |
|  |  | 作业操作 | （16）作业中，堵管、真空度等常见设备和作业质量问题的处理 |
|  | 维修和 保养 | 工具使用 | （17）常见工、机具的使用 |
|  |  | 设备保养 | （18）不同温度，合理选择和调整设备使用的各类油品 |
|  |  | 设备维修 | （19）正确拆装疏通设备的作业机构，如真空泵、高压水泵、喷嘴等 （20）能够完成疏通设备常见问题的处理，如喷头、气力输送系统各部位密封件、各类控制阀组等部件的拆装和更换 |
|  | 安全与 应急 | 安全作业 | （21）相关安全隐患检查和记录 |
|  |  | 应急处置 | （22）一般安全事故的处理和报告 |

6.2.3  职业技能三级疏通工的技能要求应符合表5.2.3的规定。

表6.2.3 职业技能三级机械疏通工的技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础 知识 | 法规与安全 常识 | （1）企业安全生产的制度和管理规范 |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | （2）特殊气候条件疏通安全作业规范 （3）疏通设备的作业流程和安全环保知识 |
|  |  | 事故预防 和处置 | （4）疏浚作业风险因素、特征和危害知识 |
| 理论 知识 | 基本知识 | 基础知识 | （5）疏浚设备及部件的相关符号和标识 |
|  |  | 道路交通 | （6）道路事故处理流程 |
|  |  | 标准与规范 | （7）疏通作业现场作业规范 （8）疏通设备相关的标准和规范 |
|  |  | 识图与用图 | （9）疏通机械相关的图纸资料 |
|  | 专业知识 | 设备和操作 | （10）汽车常见故障判定和维修 （11）疏通设备常见故障的判定和维修 |
|  |  | 计算机应用 | （12）常见办公软件word及excel的使用 （13）互联网基本知识 |
|  |  | 作业管理 | （14）现场质量管理知识 （15）企业班组管理基本知识 |
|  | 相关知识 | 急救知识 | （16）常见救援基础知识 |
| 操作 技能 | 基本操作 技能 | 技术资料 | （17）识读设备随机技术资料 （18）识读机械设备技术图纸 |
|  |  | 计算机应用 | （19）常用办公软件word及excel的安装和使用 |
|  |  | 现场管理 | （20）作业质量监督检查与控制 |
|  |  | 仪器使用 | （21）压力、流量、真空度等常见检测仪器的使用 |
|  | 维修和保养 | 工具使用 | （22）常用工具、量具的使用 |
|  |  | 设备维修 | （23）正确拆装机动清扫设备各零部件 （24）疏浚设备零部件的修配 （25）疏通设备液压系统、机械传动系统、电控系统、水力输送系统、真空泵及低压抽吸系统等零部件故障的判定和排除 |
|  | 安全与应急 | 安全作业 | （26）发现作业中的安全隐患和环保问题，并采取合适的应对措施 |
|  |  | 应急处置 | （27）准确、详细地描述突发事情 |
|  | 创新与指导 | 培训指导 | （28）按设备的操作规程向三级以下员工进行培训演示 （29）对每项的演示动作进行讲解 |

6.2.4  职业技能二级机械疏通工的技能要求应符合表6.2.4的规定。

表6.2.4 职业技能二级机械疏通工的技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础 知识 | 法规与安全 常识 | （1）环境与职业健康常识 |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | （2）作业和设备修理现场安全操作规范 |
|  |  | 事故预防 和处置 | （3）一般安全事故处置 |
| 理论 知识 | 基本知识 | 识图与用图 | （4）计算机绘图基本知识 （5）机械制图基本知识 |
|  |  | 企业管理 | （6）了解疏通作业规范编制方法 （7）了解疏通作业质量管理办法 （8）了解工程事故的调查、分析方法 |
|  |  | 标准与规范 | （9）疏通类设备的国家、行业标准 |
|  | 专业知识 | 计算机应用 | （10）了解计算机网络基本配置知识 （11）了解工业互联网的基本知识 （12）了解大数据应用的基本知识 |
|  |  | 调试与检测 | （13）相关计量器具的使用和测量知识 （14）疏通设备性能检测的相关知识 |
|  |  | 新能源应用 | （15）了解新能源设备的基本知识 |
|  | 其他知识 | 相关专业 | （15）电子电路、计算机技术、工业控制、新能源、工业互联网、大数据、垃圾处理等与疏浚设备相关的基础知识 |
| 操作 技能 | 基本操作 技能 | 技术资料 | （16）识读疏通设备各零部件图纸 （17）识读疏通设备底盘、液压、电气、机械等各系统的技术资料 （18）识读计算机管理系统的技术资料 |
|  |  | 计算机应用 | （19）会使用计算机绘制简单的设备零部件图纸 |
|  |  | 企业管理 | （20）参与编制疏通设备作业工法 （21）参与安全、质量和成本管理 （22）设备调度、运行、维护和记录 |
|  |  | 信息管理 | （23）对设备和现场相关数据进行准确统计 （24）分析和排除设备和系统常见故障 |
|  | 维修和保养 | 调试与安装 | （25）参与疏浚设备大修的安装和调试 |
|  |  | 设备维修 | （26）疏通设备零部件的修配 （27）疏通设备动力系统、制动系统等关键零部件的大修 |
|  | 安全与应急 | 安全作业 | （29）检查、指导安全生产措施的实施 |
|  |  | 应急处置 | （30）参与应急预案的编制和实施 |
|  | 创新与指导 | 创新 | （31）提出设备运行、管理和维护的建议 （32）应用和推广新技术、新工法和新设备 |
|  |  | 培训指导 | （33）对二级以下员工进行技术和操作培训，不小于20标准课时/年 |

6.2.5  职业技能一级机械疏通工的技能要求应符合表6.2.5的规定。

表6.2.5 职业技能一级机械疏通工的技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础 知识 | 法规与安全 常识 | （1）企业运营安全的相关知识 |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | （2）环境突发事故应急操作 |
|  |  | 事故预防 和处置 | （3）应急事件发生机理、危害、预防和处置 |
| 理论 知识 | 基本知识 | 识图与用图 | （4）电气、液压系统设计原理 |
|  |  | 企业管理 | （5）了解粪便、污水无害化处理技术 （6）了解环境运营项目的相关内容 （7）了解企业管理相关知识 |
|  |  | 标准与规范 | （8）现场作业管理标准体系 （9）知识产权、法律法规等相关知识 |
|  | 专业知识 | 专业技术 | （10）疏通作业质量标准 （11）城市管家等环境运营项目的发展 （12）行业新产品、新技术及其发展趋势和应用 |
|  |  | 调试与检测 | （13）相关材料的性能和参数 |
|  |  | 新能源应用 | （14）了解新能源设备电机、电池、电控系统等关键零部件和控制技术 |
|  | 其他知识 | 相关专业 | （15）信息化管理相关知识 |
| 操作 技能 | 基本操作 技能 | 技术资料 | （16）专用工装、工具的设计 |
|  |  | 调试与检测 | （17）疏通设备的性能检测 |
|  |  | 企业管理 | （18）参与企业相关管理文件的编制 （19）编制企业安全生产体系和作业标准 （20）协助运营项目的管理 （21）协助招标文件的编制和审核 |
|  |  | 信息管理 | （22）公司信息化体系的规划和建设 （23）使用行业信息系统对作业现场进行调度和管理 |
|  | 维修和保养 | 设备维修 | （24）疏通设备的大修和调试 |
|  | 安全与应急 | 安全作业 | （25）参入安全生产的培训 （26）编写生产事故报告 |
|  |  | 应急处置 | （27）制修订应急预案 （28）编制突发事件处理报告 |
|  | 创新与指导 | 创新 | （29）工机具、工艺流程和技术合理化建议 （30）设备或系统合理化改进建议 （31）技术革新和创新实验的实施 |
|  |  | 培训指导 | （32）编制企业培训计划和培训教材 （33）参与对一级以下员工的培训，不小于30个标准课时/年 |

6.3培训考核范围、课时、权重

6.3.1  职业技能五级机械疏通工的职业培训考核范围、课时、权重应符合表6.3.1的规定。

表6.3.1 职业技能五级机械疏通工的职业培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一100% 安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 3 | 30% |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | 4 | 40% |
|  |  | 事故预防和处置 | 3 | 30% |
| 模块二100% 理论学习 （30课时） | 基本知识 | 基础知识 | 2 | 8% |
|  |  | 道路交通 | 3 | 10% |
|  |  | 标准与规范 | 2 | 7% |
|  | 专业知识 | 设备和操作 | 20 | 65% |
|  | 相关知识 | 垃圾知识 | 3 | 10% |
| 模块三100% 实训操作 （70课时） | 基本操作 | 作业准备 | 5 | 10% |
|  |  | 作业操作 | 40 | 50% |
|  | 维修和保养 | 工具使用 | 2 | 3% |
|  |  | 设备保养 | 8 | 15% |
|  |  | 设备维修 | 5 | 7% |
|  | 安全与应急 | 安全作业 | 8 | 10% |
|  |  | 应急操作 | 2 | 5% |

6.3.2  职业技能四级机械疏通工的职业培训考核范围、课时、权重应符合表6.3.2的规定。

表6.3.2 职业技能四级机械疏通工的职业培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一100% 安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 3 | 30% |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | 4 | 40% |
|  |  | 事故预防和处置 | 3 | 30% |
| 模块二100% 理论学习 （40课时） | 基本知识 | 基础知识 | 2 | 5% |
|  |  | 道路交通 | 3 | 8% |
|  |  | 标准与规范 | 2 | 5% |
|  | 专业知识 | 设备和操作 | 30 | 75% |
|  | 相关知识 | 相关专业知识 | 3 | 7% |
| 模块三100% 实训操作 （60课时） | 基本操作技能35 | 作业准备 | 5 | 8% |
|  |  | 作业操作 | 30 | 50% |
|  | 维修和保养15 | 工具使用 | 2 | 3% |
|  |  | 设备保养 | 6 | 10% |
|  |  | 设备维修 | 7 | 12% |
|  | 安全与应急10 | 安全作业 | 7 | 12% |
|  |  | 应急处置 | 3 | 5% |

6.3.3  职业技能三级机械疏通工的职业培训考核范围、课时、权重应符合表6.3.3的规定。

表6.3.3 职业技能三级机械疏通工的职业培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一100% 安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 2 | 20% |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | 4 | 40% |
|  |  | 事故预防和处置 | 4 | 40% |
| 模块二100% 理论学习 （50课时） | 基本知识 | 基础知识 | 3 | 6% |
|  |  | 道路交通 | 2 | 4% |
|  |  | 标准与规范 | 5 | 10% |
|  |  | 识图与用图 | 5 | 10% |
|  | 专业知识 | 设备和操作 | 15 | 30% |
|  |  | 计算机应用 | 10 | 20% |
|  |  | 作业管理 | 5 | 10% |
|  | 相关知识 | 环卫设备类别 | 5 | 10% |
| 模块三100% 实训操作 （50课时） | 基本操作技能 | 技术资料 | 5 | 10% |
|  |  | 计算机应用 | 8 | 16% |
|  |  | 现场管理 | 5 | 10% |
|  |  | 仪器使用 | 2 | 4% |
|  | 维修和保养 | 工具使用 | 2 | 4% |
|  |  | 设备维修 | 13 | 26% |
|  | 安全与应急 | 安全作业 | 7 | 14% |
|  |  | 应急处置 | 3 | 6% |
|  | 创新与指导 | 培训指导 | 5 | 10% |

6.3.4  职业技能二级机械疏通工的职业培训考核范围、课时、权重应符合表6.3.4的规定。

表6.3.4 职业技能二级机械疏通工的职业培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一100% 安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 2 | 20% |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | 4 | 40% |
|  |  | 事故预防和处置 | 4 | 40% |
| 模块二100% 理论学习 （60课时） | 基本知识 | 识图与用图 | 10 | 15% |
|  |  | 企业管理 | 5 | 5% |
|  |  | 标准与规范 | 5 | 10% |
|  | 专业知识 | 计算机应用 | 10 | 15% |
|  |  | 调试与检测 | 15 | 30% |
|  |  | 新能源应用 | 5 | 10% |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 10 | 15% |
| 模块三100% 实训操作（40课时） | 基本操作技能 | 技术资料 | 5 | 12.5% |
|  |  | 计算机应用 | 5 | 12.5% |
|  |  | 企业管理 | 3 | 5% |
|  |  | 信息管理 | 2 | 5% |
|  | 维修和保养 | 调试与安装 | 5 | 15% |
|  |  | 设备维修 | 10 | 25% |
|  | 安全与应急 | 安全作业 | 3 | 7.5% |
|  |  | 应急处置 | 2 | 5% |
|  | 创新与指导 | 创 新 | 2 | 5% |
|  |  | 培训指导 | 3 | 7.5% |

6.3.5  职业技能一级机械疏通工的职业培训考核范围、课时、权重应符合表6.3.5的规定。

表6.3.5 职业技能一级机械疏通工的职业培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一100% 安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 3 | 30% |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | 3 | 30% |
|  |  | 事故预防和处置 | 4 | 40% |
| 模块二100% 理论学习 （70课时） | 基本知识 | 识图与用图 | 10 | 15% |
|  |  | 企业管理 | 5 | 5% |
|  |  | 标准与规范 | 10 | 15% |
|  | 专业知识 | 专业技术 | 15 | 20% |
|  |  | 调试与检测 | 10 | 15% |
|  |  | 新能源应用 | 10 | 15% |
|  | 其他知识 | 相关专业 | 10 | 15% |
| 模块三100% 实训操作 （30课时） | 基本操作技能 | 技术资料 | 2 | 6% |
|  |  | 调试与检测 | 2 | 6% |
|  |  | 企业管理 | 5 | 16% |
|  |  | 信息管理 | 2 | 6% |
|  | 维修和保养 | 设备维修 | 2 | 6% |
|  | 安全与应急 | 安全作业 | 2 | 6% |
|  |  | 应急处置 | 5 | 18% |
|  | 创新与指导 | 创 新 | 5 | 18% |
|  |  | 培训指导 | 5 | 18% |

7 机械除雪工职业技能标准

7.1职业要求

7.1.1  职业技能五级机械除雪工的职业要求应符合表7.1.1的规定。

表7.1.1 职业技能五级机械除雪工的职业要求

| 项次 | 分类 | 专业内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | （1）掌握道路除雪设备安全操作常识； （2）掌握安全生产常识和常见安全生产防护用品的功能及正确使用方法； （3）掌握除雪设备的应急操作内容和方法； （4）熟悉道路交通标志和规则； （5）了解安全生产基本法律法规。 |
| 2 | 理论知识 | （6）熟悉除雪设备的基本原理和操作方法； （7）熟悉道路除雪作业流程、施工工法和质量标准； （8）熟悉除雪设备的维护保养知识； （9）了解各种气候和下雪种类对除雪质量的影响； （10）了解国家现行有关环境卫生作业技术规程和质量标准。 |
| 3 | 操作技能 | （11）熟练完成出发前和作业前设备的检查工作（参见附录A）； （12）熟练完成除雪设备的转场工作； （13）能够操作除雪设备作业； （14）能够根据作业环境和雪的种类，合理调整除雪作业参数； （15）能够使用本工种安全生产防护用品； （16）能够完成除雪设备的日常保养维护方法（参见附录B）； （17）能够处理除雪设备作业时的常见问题，如滚刷、推雪板、防撞机构、控制阀无动作等零件的安装和调整。 |

7.1.2  职业技能四级机械除雪工的职业要求应符合表7.1.2的规定。

表7.1.2 职业技能四级机械除雪工的职业要求

| 项次 | 分类 | 专业内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | （1）掌握公共区域安全作业操作规程； （2）熟悉消防、环卫标识等知识； （3）了解安全事故预防措施； （4）了解企业安全生产的相关制度； |
| 2 | 理论知识 | （5）掌握除雪设备的结构及使用方法； （6）掌握除雪作业流程、施工工法和质量标准； （7）熟悉除雪设备的日常检查和维护保养内容； （8）熟悉环境卫生保洁的概念、内容和范围； （9）熟悉垃圾分类原则和标准； （10）熟悉除雪作业质量检查、监督和评价方法； （11）了解汽车的构造和各部分工作原理； （12）了解环境卫生污染的基本知识； （13）了解国家现行有关环境卫生作业技术规程和质量标准。 |
| 3 | 操作技能 | （14）熟练操作除雪设备作业； （15）熟练使用除雪作业中各类安全生产防护用品和装置； （16）熟练使用除雪设备中的各类油、水、脂等介质； （17）熟练完成除雪设备日常保养维护（参见附录B）； （18）能够完成除雪设备常见问题的处理，如摆动机构、液压动力单元、抛雪机构、各类控制阀组等部件的拆装和更换； （19）能够完成除雪作业质量的自查并填写生产记录。 |

7.1.3  职业技能三级机械除雪工的职业要求应符合表7.1.3的规定。

表7.1.3 职业技能三级机械除雪工的职业要求

| 项次 | 分类 | 专业内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | （1）掌握除雪设备安全操作技巧和特点； （2）熟悉除雪设备的各类符号和标识； （3）熟悉除雪安全事故处理程序； （4）熟悉企业安全生产的相关制度。 |
| 2 | 理论知识 | （5）掌握汽车的构造和各部分工作原理； （6）熟悉除雪设备的结构和各部分的工作原理； （7）掌握除雪设备中各类油、水、脂等介质的工作温度； （8）熟悉除雪作业现场设备的配置和管理； （9）了解计算机应用基本知识； （10）了解液压、电气零部件的图形符号。 |
| 3 | 操作技能 | （11）根据作业质量要求，熟练调配各作业机构的状态和参数； （12）根据作业环境温度，熟练完成各类润滑油脂的合理加注和配制； （13）能够完成除雪设备零部件的更换； （14）熟练完成除雪设备安全性能的检查； （15）能够完成三级以下员工的培训指导； （16）能够完成除雪设备动力单元、液压系统、机械传动系统、电控系统、除雪系统等零部件故障的判定和排除。 |

7.1.4  职业技能二级机械除雪工的职业要求应符合表7.1.4的规定。

表7.1.4 职业技能二级机械除雪工的职业要求

| 项次 | 分类 | 专业内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | （1）掌握影响除雪设备作业安全的基本知识； （2）掌握应急预案的操作流程； （3）掌握安全事故处理程序； （4）熟悉企业信息安全的相关知识； （5）了解新能源设备的安全管理知识。 |
| 2 | 理论知识 | （6）熟悉除雪设备液压、电气、机械等各系统的主参数； （7）熟悉除雪设备关键零部件的结构； （8）掌握除雪设备的结构和组成； （9）熟悉计算机应用的基本知识； （10）熟悉企业精细化管理基本知识； （11）掌握环境友好型企业的各类要素； （12）了解互联网和智慧环卫应用的基本知识。 |
| 3 | 操作技能 | （13）能够完成除雪设备零部件的修配； （14）能够完成二级以下员工的技术和操作培训； （15）能够编制企业除雪设备的作业规范； （16）能够编写企业除雪作业的应急预案； （17）能够完成除雪设备动力单元或动力系统、制动系统等关键零部件的大修。 |

7.1.5  职业技能一级机械除雪工的职业要求应符合表7.1.5的规定。

表7.1.5 职业技能一级机械除雪工的职业要求

| 项次 | 分类 | 专业内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | （1）掌握除雪设备的安全监测； （2）掌握企业安全生产的标准体系； （3）熟悉新能源设备的安全管理知识。 |
| 2 | 理论知识 | （4）掌握相关各类计量器具的使用知识； （5）掌握除雪设备的各类产品标准； （6）掌握各类除雪设备的工作原理、结构和技术参数； （7）熟悉物联网应用的基本知识； （8）熟悉智慧环卫的基本知识； （9）了解其他相关综合知识。 |
| 3 | 操作技能 | （10）熟练编制企业各类管理文件和培训教材； （11）能够制定特殊情况下的作业工艺； （12）能够参与一级以下员工的培训和指导； （13）能够完成专用工机具的设计； （14）能够完成除雪设备的大修和调试。 |

7.2职业技能

7.2.1  职业技能五级机械除雪工的技能要求应符合表7.2.1的规定。

表7.2.1 职业技能五级机械除雪工的技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础 知识 | 法规与安全常识 | （1）安全生产法律法规和安全生产常识 |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | （2）除雪设备安全操作规程 （3）道路交通标识和规则 |
|  |  | 事故预防 和处置 | （4）除冰雪作业现场风险因素判定和应急处置知识 |
| 理论 知识 | 基本知识 | 基础知识 | （5）汽车机构及工作原理 （6）汽车驾驶基本知识 |
|  |  | 道路交通 | （7）道路交通标志和规则 |
|  |  | 标准与规范 | （8）环境卫生作业技术规程和质量标准 （9）除雪作业规范 |
|  | 专业知识 | 设备和操作 | （10）除雪设备的构造及工作原理 （11）除雪设备的维护保养方法 （12）除雪设备安全操作规程 （13）消防及其它安全设施的使用方法 （14）各种天气环境对作业质量的影响 |
|  | 相关知识 | 垃圾知识 | （15）垃圾污染基本知识 （16）垃圾分类基本知识 |
| 操作 技能 | 基本操作 技能 | 作业准备 | （17）根据作业工法（推雪、扫雪、吹雪、抛雪及撒布融雪剂）和工况，选择适宜的机具，并与牵引装置安装联结 （18）设备相关的油、水、电、气的检查和加注 （19）除雪作业介质（融雪剂、工业盐等）的装备 （20）出车前设备的检查（参见附录A） （21）车辆设备防滑设施的安装 |
|  |  | 作业操作 | （22）除雪设备的转场 （23）作业前设备的检查 （24）识别作业区域的安全警示标识 （25）根据地势等情况完成驻车操作 （26）根据设备、气候、雪的种类和作业工况及时调整设备作业参数 （27）除雪设备的作业操作 （28）根据融雪剂的情况合理选择雪堆积场地 （29）低温环境下除雪设备存储的操作 |
|  | 维修和 保养 | 工具使用 | （30）随机工、机具的使用 |
|  |  | 设备保养 | （31）除雪设备的日常保养维护（参见附录B） |
|  |  | 设备维修 | （32）作业中常见问题的处理，如滚刷、推雪板、防撞机构、控制阀无动作等零件的安装和调整 |
|  | 安全与 应急 | 安全作业 | （33）安全生产防护设施的使用 |
|  |  | 应急操作 | （34）按应急预案完成应急处置操作和报告 |

7.2.2  职业技能四级机械除雪工的技能要求应符合表7.2.2的规定。

表7.2.2 职业技能四级机械除雪工的技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础 知识 | 法规与安全常识 | （1）公共区域除雪作业安全知识 |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | （2）常见生产安全防护用品、工机具的安全使用 （3）除雪设备声、光警示装置等作业安全装置的使用知识 |
|  |  | 事故预防 和处置 | （4）一般安全事故应急处理程序和处理方法 |
| 理论 知识 | 基本知识 | 基础知识 | （5）汽车电器基本知识 （6）液压传动基本知识 （7）机械传动的基本知识 |
|  |  | 道路交通 | （8）作业区域突发事故的交通管理 |
|  |  | 标准与规范 | （9）特殊环境气候除雪作业规范 |
|  | 专业知识 | 设备和操作 | （10）除雪设备常见问题及其处理 （11）除雪设备各系统的组成 （12）不同种类的雪质，除雪设备的选择和除雪作业介质（融雪剂、工业盐、沙子）的匹配 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | （13）环保管理基本知识 （14）垃圾处理的基本知识 |
| 操作 技能 | 基本操作 技能 | 作业准备 | （15）根据气候，合理选择设备的各类油、水、脂等介质 |
|  |  | 作业操作 | （16）作业中，常见设备和作业质量问题的处理 |
|  | 维修和 保养 | 工具使用 | （17）常见工、机具的使用 |
|  |  | 设备保养 | （18）不同温度，合理选择调整设备的各类润滑油品 |
|  |  | 设备维修 | （19）正确拆装除雪设备的作业机构 （20）除雪设备常见问题的处理，如摆动机构、液压动力单元、抛雪机构、各类控制阀组等部件的拆装和更换 |
|  | 安全与 应急 | 安全作业 | （21）相关安全隐患检查和记录 |
|  |  | 应急处置 | （22）一般安全事故的处理和报告 |

7.2.3  职业技能三级机械除雪工的技能要求应符合表7.2.3的规定。

表7.2.3 职业技能三级机械除雪工的技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础 知识 | 法规与安全 常识 | （1）企业安全生产的制度和管理规范 |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | （2）特殊气候条件除雪设备安全作业规范 （3）除雪设备的作业流程和安全环保知识 |
|  |  | 事故预防和处置 | （4）现场作业区域风险因素、特征和危害知识 |
| 理论 知识 | 基本知识 | 基础知识 | （5）设备及部件的相关符号和标识 |
|  |  | 道路交通 | （6）道路事故处理流程 |
|  |  | 标准与规范 | （7）除雪作业规范 （8）除雪设备产品标准和规范 |
|  |  | 识图与用图 | （9）除雪设备相关的图纸资料 |
|  | 专业知识 | 设备和操作 | （10）汽车常见故障判定和维修 （11）除雪设备常见故障的判定和维修 |
|  |  | 计算机应用 | （12）常见办公软件word及excel的使用 （13）互联网基本知识 |
|  |  | 作业管理 | （14）了解现场质量管理知识 （15）了解班组管理基本知识 |
|  | 相关知识 | 急救知识 | （16）常见救援基础知识 |
| 操作 技能 | 基本操作 技能 | 技术资料 | （17）识读设备随机技术资料 （18）识读机械设备技术图纸 |
|  |  | 计算机应用 | （19）常用办公软件word及excel的安装和使用 |
|  |  | 现场管理 | （20）作业质量监督检查与控制 |
|  |  | 仪器使用 | （21）常见检测仪器的使用 |
|  | 维修和保养 | 工具使用 | （22）常用工具、量具的使用 |
|  |  | 设备维修 | （23）正确拆装除雪设备各作业零部件 （24）除雪设备零部件的修配 （25）除雪设备动力单元、液压系统、机械传动系统、电控系统、除雪系统等零部件故障的判定和排除 |
|  | 安全与应急 | 安全作业 | （26）发现作业中的安全隐患和环保问题，并采取合适的应对措施 |
|  |  | 应急处置 | （27）准确、详细地描述突发事情 |
|  | 创新与指导 | 培训指导 | （28）按设备的操作规程向三级以下员工进行操作演示； （29）对每项的演示动作进行讲解 |

7.2.4  职业技能二级机械除雪工的技能要求应符合表7.2.4的规定。

表7.2.4 职业技能二级机械除雪工的技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础 知识 | 法规与安全 常识 | （1）环境与职业健康常识 |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | （2）作业和设备修理现场安全操作规范 |
|  |  | 事故预防 和处置 | （3）一般安全事故处置 |
| 理论 知识 | 基本知识 | 识图与用图 | （4）计算机绘图基本知识 （5）机械制图基本知识 |
|  |  | 企业管理 | （6）了解除雪作业规范编制方法 （7）了解除雪作业质量管理办法 （8）了解工程事故的调查、分析方法 |
|  |  | 标准与规范 | （9）除雪类设备的国家、行业标准 |
|  | 专业知识 | 计算机应用 | （10）了解计算机网络基本配置知识 （11）了解工业互联网的基本知识 （12）了解大数据应用的基本知识 |
|  |  | 调试与检测 | （13）相关计量器具的使用和测量知识 （14）除雪设备性能检测的相关知识 |
|  |  | 新能源应用 | （15）了解新能源设备的基本知识 |
|  | 其他知识 | 相关专业 | （15）电子电路、计算机技术、工业控制、新能源、工业互联网、大数据、垃圾处理等与除雪设备相关的基础知识 |
| 操作 技能 | 基本操作 技能 | 技术资料 | （16）识读除雪设备各零部件图纸 （17）识读除雪设备底盘、液压、电气、机械等各系统的技术资料 （18）识读计算机管理系统的技术资料 |
|  |  | 计算机应用 | （19）计算机绘制设备零部件图纸 |
|  |  | 企业管理 | （20）参与编制除雪设备的作业工法 （21）参与班组安全、质量和成本管理 （22）设备调度、运行、维护和记录 |
|  |  | 信息管理 | （23）对设备和现场相关数据进行准确统计； （24）分析和排除设备和系统常见故障 |
|  | 维修和保养 | 调试与安装 | （25）大修设备的安装和调试 |
|  |  | 设备维修 | （26）除雪设备动力单元或动力系统、制动系统等关键零部件的修理。 |
|  | 安全与应急 | 安全作业 | （27）检查、指导安全生产措施的实施 |
|  |  | 应急处置 | （28）参与应急预案的编制和实施 |
|  | 创新与指导 | 创新 | （29）提出设备运行、管理和维护的建议 （30）应用和推广新技术、新工法和新设备 |
|  |  | 培训指导 | （31）对二级以下员工进行技术和操作培训，不小于20标准课时/年 |

7.2.5  职业技能一级机械除雪工的技能要求应符合表7.2.5的规定。

表7.2.5 职业技能一级机械除雪工的技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础 知识 | 法规与安全 常识 | （1）企业运营安全的相关知识 |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | （2）环境突发事故应急操作 |
|  |  | 事故预防 和处置 | （3）应急事件发生机理、危害、预防和处置 |
| 理论 知识 | 基本知识 | 识图与用图 | （4）电气、液压系统设计原理 |
|  |  | 企业管理 | （5）了解垃圾收运及处理技术 （6）了解环境运营项目的相关内容 （7）了解企业管理的相关知识 |
|  |  | 标准与规范 | （8）现场作业管理标准体系 （9）知识产权、法律法规相关知识 |
|  | 专业知识 | 专业技术 | （10）除雪作业质量管理 （11）城市管家等环境运营项目的发展 （12）行业除雪新产品、新技术及其发展趋势和应用 |
|  |  | 调试与检测 | （13）相关材料的性能和参数 |
|  |  | 新能源应用 | （14）了解新能源设备电机、电池、电控系统等关键零部件和控制技术 |
|  | 其他知识 | 相关专业 | （15）信息化管理相关知识 |
| 操作 技能 | 基本操作技能 | 技术资料 | （16）专用工装、工具的设计 |
|  |  | 调试与检测 | （17）除雪设备的性能检测 |
|  |  | 企业管理 | （18）参与企业相关管理文件的编制 （19）编制企业安全生产体系和作业标准 （20）协助运营项目的管理 （21）协助招标文件的编制和审核 |
|  |  | 信息管理 | （22）公司信息化体系的规划和建设 （23）使用行业信息系统对作业现场进行调度和管理 |
|  | 维修和保养 | 设备维修 | （24）除雪设备的大修和调试 |
|  | 安全与应急 | 安全作业 | （25）参入安全生产的培训 （26）编写生产事故报告 |
|  |  | 应急处置 | （27）制修订应急预案 （28）编制突发事件处理报告 |
|  | 创新与指导 | 创新 | （29）工机具、工艺流程和技术合理化建议 （30）设备或系统合理化改进建议 （31）技术革新和创新实验的实施 |
|  |  | 培训指导 | （32）编制企业培训计划和培训教材 （33）参与对一级员工的培训，不小于30个标准课时/年 |

7.3培训考核范围、课时、权重

7.3.1  职业技能五级机械除雪工的职业培训考核范围、课时、权重应符合表7.3.1的规定。

表7.3.1 职业技能五级机械除雪工的职业培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一100% 安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 3 | 20% |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | 4 | 40% |
|  |  | 事故预防和处置 | 3 | 40% |
| 模块二100% 理论学习 （30课时） | 基本知识 | 基础知识 | 2 | 8% |
|  |  | 交通知识 | 3 | 10% |
|  |  | 标准与规范 | 2 | 7% |
|  | 专业知识 | 设备和操作 | 20 | 65% |
|  | 相关知识 | 垃圾知识 | 3 | 10% |
| 模块三100% 实训操作 （70课时） | 基本操作 | 作业准备 | 5 | 10% |
|  |  | 作业操作 | 40 | 50% |
|  | 维修和保养 | 工具使用 | 2 | 3% |
|  |  | 设备保养 | 8 | 15% |
|  |  | 设备维修 | 5 | 7% |
|  | 安全与应急 | 安全作业 | 8 | 10% |
|  |  | 应急操作 | 2 | 5% |

7.3.2  职业技能四级机械除雪工的职业培训考核范围、课时、权重应符合表7.3.2的规定。

表7.3.2 职业技能四级机械除雪工的职业培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一100% 安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 3 | 30% |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | 4 | 30% |
|  |  | 事故预防和处置 | 3 | 40% |
| 模块二100% 理论学习 （40课时） | 基本知识 | 基础知识 | 2 | 5% |
|  |  | 交通知识 | 3 | 8% |
|  |  | 标准与规范 | 2 | 5% |
|  | 专业知识 | 设备和操作 | 30 | 75% |
|  | 相关知识 | 相关专业知识 | 3 | 7% |
| 模块三100% 实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 作业准备 | 5 | 8% |
|  |  | 作业操作 | 30 | 50% |
|  | 维修和保养 | 工具使用 | 2 | 3% |
|  |  | 设备保养 | 6 | 10% |
|  |  | 设备维修 | 7 | 12% |
|  | 安全与应急 | 安全作业 | 7 | 12% |
|  |  | 应急处置 | 3 | 5% |

7.3.3  职业技能三级机械除雪工的职业培训考核范围、课时、权重应符合表7.3.3的规定。

表7.3.3 职业技能三级机械除雪工的职业培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一100% 安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 2 | 20% |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | 4 | 40% |
|  |  | 事故预防和处置 | 4 | 40% |
| 模块二100% 理论学习 （50课时） | 基本知识 | 基础知识 | 3 | 6% |
|  |  | 交通知识 | 2 | 4% |
|  |  | 标准与规范 | 5 | 10% |
|  |  | 识图与用图 | 5 | 10% |
|  | 专业知识 | 设备和操作 | 15 | 30% |
|  |  | 计算机应用 | 10 | 20% |
|  |  | 作业管理 | 5 | 10% |
|  | 相关知识 | 环卫设备类别 | 5 | 10% |
| 模块三100% 实训操作 （50课时） | 基本操作技能 | 技术资料 | 5 | 10% |
|  |  | 计算机应用 | 8 | 16% |
|  |  | 现场管理 | 5 | 10% |
|  |  | 仪器使用 | 2 | 4% |
|  | 维修和保养 | 工具使用 | 2 | 4% |
|  |  | 设备维修 | 13 | 26% |
|  | 安全与应急 | 安全作业 | 7 | 14% |
|  |  | 应急处置 | 3 | 6% |
|  | 创新与指导 | 培训指导 | 5 | 10% |

7.3.4  职业技能二级机械除雪工的职业培训考核范围、课时、权重应符合表7.3.4的规定。

表7.3.4 职业技能二级机械除雪工的职业培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一100% 安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 2 | 20% |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | 4 | 40% |
|  |  | 事故预防和处置 | 4 | 40% |
| 模块二100% 理论学习 （60课时） | 基本知识 | 识图与用图 | 10 | 15% |
|  |  | 管理知识 | 5 | 5% |
|  |  | 标准与规范 | 5 | 10% |
|  | 专业知识 | 计算机应用 | 10 | 15% |
|  |  | 调试与检测 | 15 | 30% |
|  |  | 新能源应用 | 5 | 10% |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 10 | 15% |
| 模块三100% 实训操作（40课时） | 基本操作技能 | 技术资料 | 5 | 12.5% |
|  |  | 计算机应用 | 5 | 12.5% |
|  |  | 企业管理 | 3 | 5% |
|  |  | 信息管理 | 2 | 5% |
|  | 维修和保养 | 调试与安装 | 5 | 15% |
|  |  | 设备维修 | 10 | 25% |
|  | 安全与应急 | 安全作业 | 3 | 7.5% |
|  |  | 应急处置 | 2 | 5% |
|  | 创新与指导 | 创 新 | 2 | 5% |
|  |  | 培训指导 | 3 | 7.5% |

7.3.5  职业技能一级机械除雪工的职业培训考核范围、课时、权重应符合表7.3.5的规定。

表7.3.5 职业技能一级机械除雪工的职业培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一100% 安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 3 | 30% |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | 3 | 30% |
|  |  | 事故预防和处置 | 4 | 40% |
| 模块二100% 理论学习 （70课时） | 基本知识 | 识图与用图 | 10 | 15% |
|  |  | 企业管理 | 5 | 5% |
|  |  | 标准与规范 | 10 | 15% |
|  | 专业知识 | 专业技术 | 15 | 20% |
|  |  | 调试与检测 | 10 | 15% |
|  |  | 新能源应用 | 10 | 15% |
|  | 其他知识 | 相关专业 | 10 | 15% |
| 模块三100% 实训操作 （30课时） | 基本操作技能 | 技术资料 | 2 | 6% |
|  |  | 调试与检测 | 2 | 6% |
|  |  | 企业管理 | 5 | 16% |
|  |  | 信息管理 | 2 | 6% |
|  | 维修和保养 | 设备维修 | 2 | 6% |
|  | 安全与应急 | 安全作业 | 2 | 6% |
|  |  | 应急处置 | 5 | 18% |
|  | 创新与指导 | 创 新 | 5 | 18% |
|  |  | 培训指导 | 5 | 18% |

8 轮机工(员)职业技能标准

8.1职业要求

8.1.1  职业技能五级轮机工的技能和相关知识要求应符合表8.1.1的规定。

表8.1.1 职业技能五级轮机工的职业要求

| 项次 | 分类 | 专业内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | （1）掌握机舱消防设备的用途、布置及使用注意事项等知识； （2）熟悉轮机消防常识和船舶堵漏的应急措施； （3）掌握水域保洁设备的应急操作内容和方法； （4）掌握船舶防护用品的功能和正确使用方法； （5）了解各种气候条件对船舶安全驾驶的知识。 |
| 2 | 理论知识 | （6）了解船舶的基本知识； （7）熟悉水域保洁设备的基本原理和操作方法； （8）熟悉水域保洁作业流程、施工工法和质量标准； （9）熟悉水域保洁设备的维护保养知识； （10）熟悉机舱设备的布置和功能； （11）熟悉船舶用各类油料的牌号和存放要求； （12）掌握船舶维修保养、航行交接班、值班巡查、废弃物排放等有关制度和规定。 |
| 3 | 操作技能 | （13）熟练完成出发前的检查工作（参见附录A）； （14）正确识读水域保洁船舶的各类仪表； （15）正确启、停、使用、维护船舶发电机、空压机、泵等设备； （16）能够使用本工种安全生产防护用品； （17）填写轮机日志、机损报告、燃油料耗用记录； （18）能够完成水域保洁设备的日常保养维护方法（参见附录B）； （19）能够完成水域保洁设备如蓄电池、照明设备、管系和阀门等零部件故障的排除。 |

8.1.2  职业技能四级轮机工的职业要求应符合表8.1.2的规定。

表8.1.2 职业技能四级轮机工的职业要求

| 项次 | 分类 | 专业内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 掌握船舶防火、防冻、防浪、救生、自救及急救的知识； 掌握起重操作及高空作业安全保护知识； （3）了解船舶安全事故预防措施； （4）了解企业安全生产的相关制度。 |
| 2 | 理论知识 | （5）熟悉力学的一般原理和常用计量单位的换算； （6）了解船舶的主要性能，机、浆匹配和检验规范； （7）了解连杆结构、凸轮机构、齿轮传动、液压传动等机械的基础知识； （8）掌握船舶内燃机、齿轮箱、空压机、泵、净油器和其他有关设备的主要型号、性能结构、工作原理； （9）掌握水域保洁作业流程、施工工法和质量标准； （10）掌握水域保洁设备的结构及使用方法； （11）熟悉垃圾分类原则和标准； （12）熟悉水域保洁作业质量检查、监督和评价方法； （13）掌握电工基本知识，船舶电气设备的电气性能和维护知识； （14）掌握一般专业工具（套扳、力矩及设备附属工具）、量具、起重设备、吊索具的使用和养护知识。 |
| 3 | 操作技能 | （15）熟练操作水域保洁设备主机、辅机的启动、调速及停车； （16）根据设备运行情况，熟练调节油、水、汽、气流量、压力和温度等； （17）熟练调整蓄电池电解液相对密度的能力； （18）针对机、电等设备运行中出现的不正常现象及时采取应急措施； （19）熟练完成水域保洁设备包括甲板机械、泵和辅机等机械保养； （20）能够对管系、阀门、附件、仪表等零部件进行保养和检修； （21）能够以简练的语言完成生产记录，并作好交接。 |

8.1.3  职业技能三级轮机工的职业要求应符合表8.1.3的规定。

表8.1.3 职业技能三级轮机工的职业要求

| 项次 | 分类 | 专业内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | （1）熟悉内河船舶防污法规及措施； （2）熟悉水域保洁设备的各类符号和标识； （3）熟悉水域保洁安全事故处理程序； （4）熟悉企业安全生产的相关制度。 |
| 2 | 理论知识 | （5）熟悉船舶的构造和各部分工作原理； （6）掌握主机、齿轮箱、发电机组、辅机、电气设备、轴系、管系、阀门及附属装置的构造、性能、主要参数、操作规程及技术要求和工作原理； （7）掌握水域保洁设备中各类工作介质的工作温度； （8）了解机械制图的基本原理； （9）掌握通用工具、量具的名称、用途和使用保养知识； （10）了解钳工操作工艺技术基础知识； （11）掌握船用材料、备用材料、润滑油、燃油等的品种、规格、性能及其使用保管知识； （12）了解计算机应用基本知识； （13）了解液压、电气零部件的图形符号。 |
| 3 | 操作技能 | （14）运用视、听、嗅、摸及检测手段；巡查内燃机、管系、阀门、附件、仪表等零部件，及时发现机舱设备不正常现象并采取相应措施； （15）操作与管理船舶主机、辅机、轴系、管系、阀门及附属装置等设备； （16）熟练完成设备安全性能的检查； （17）能够完成三级以下员工的培训指导； （18）对甲板机械、泵和辅机机械进行保养、检修、测量、调整和更换。 |

8.1.4  职业技能二级轮机工的职业要求应符合表8.1.4的规定。

表8.1.4 职业技能二级轮机工的职业要求

| 项次 | 分类 | 专业内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | （1）熟悉船舶各种防护、自救的安全生产和劳动保护知识； （2）掌握应急预案的操作流程； （3）掌握安全事故处理程序； （4）熟悉企业信息安全的相关知识； （5）了解新能源设备的安全管理知识。 |
| 2 | 理论知识 | （6）掌握机械制图和公差与配合的基本知识； （7）了解金属材料基本知识和热处理方法； （8）掌握船舶柴油机的操作、使用管理和故障分析及排除方法； （9）掌握各种管系、阀门等附件仪表的布置情况和操作、管理、养护、检修知识； （10）熟悉船舶节能措施； （11）熟悉计算机应用的基本知识； （12）熟悉企业精细化管理基本知识； （13）了解互联网和智慧环卫应用的基本知识。 |
| 3 | 操作技能 | （14）能够读懂设备机械图纸； （15）对主机、齿轮箱、辅机、电气设备、轴系等设备进行维修保养； （16）根据内燃机的定时图校正进内燃机排气时间、喷油定时、气缸配气； （17）能够完成二级以下员工的技术和操作培训； （18）能够编制企业水域保洁的作业规范； （19）能够编写企业水域保洁作业的应急预案； （20）能够完成船舶主机（副机）、空压机、泵、甲板机械等关键设备故障的修配。 |

8.1.5  职业技能一级轮机工的职业要求应符合表8.1.5的规定。

表8.1.5 职业技能一级轮机工的职业要求

| 项次 | 分类 | 专业内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | （1）熟悉柴油、化学品等环卫常用货种的特性与防护知识； （2）掌握企业安全生产的标准体系； （3）熟悉新能源设备的安全管理知识。 |
| 2 | 理论知识 | （4）掌握相关各类计量器具的使用知识； （5）掌握水域保洁的各类设备标准； （6）掌握船舶主机（副机）、空压机、泵、甲板机械、生活设备等的型式、结构、性能、工作原理和使用、管理、养护、检修知识； （7）熟悉物联网应用的基本知识； （8）熟悉智慧环卫的基本知识； （9）其他相关综合知识。 |
| 3 | 操作技能 | （10）参与编制企业各类管理文件和培训教材； （11）能够制定特殊情况下的作业工艺； （12）能够参与一级以下员工的培训和指导； （13）能够完成专用工机具的设计； （14）能够完成水域保洁设备的大修。 |

8.2职业技能

8.2.1  职业技能五级轮机工的技能要求应符合表8.2.1的规定。

表 8.2.1 职业技能五级轮机工的技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础 知识 | 法规与安全常识 | （1）安全生产法律法规和安全生产常识 |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | （2）自我防护及救生基本知识 （3）水域作业安全生产防护用品、工机具的安全使用常识 |
|  |  | 事故预防 和处置 | （4）水域作业风险因素判定和应急处置知识 |
| 理论 知识 | 基本知识 | 基础知识 | （5）船舶的基本知识 （6）船舶驾驶基本知识 （7）船用柴油机的基本工作原理 |
|  |  | 交通知识 | （8）水域交通标志和规则 |
|  |  | 标准与规范 | （9）环境卫生作业技术规程和质量标准 （10）水域保洁作业规范 |
|  | 专业知识 | 设备和操作 | （11）水域保洁设备的构造 （12）机舱布置及设备的功能 （13）燃、润油料的牌号和存放方法 （14）水域保洁设备的维护保养方法 （15）水域保洁设备安全操作规程 （16）消防常识和船舶堵漏的应急措施 （17）垃圾转运作业知识 |
|  | 相关知识 | 垃圾知识 | （18）垃圾污染基本知识 （19）垃圾分类基本知识 |
| 操作 技能 | 基本操作 技能 | 作业准备 | （20）出发前的检查工作（参见附录A） （21）检查舱底有无积水，各类工具、量具、消防安全设备齐全在位 |
|  |  | 作业操作 | （22）监视动力装置和机电设备的各种仪表 （23）识别作业区域的安全警示标识 （23）水域保洁设备的作业操作 （24）根据设备、气候和作业工况及时调整设备作业参数 （25）监视动力装置、机电设备的各种仪表 （26）航行相关记录和交接 |
|  | 维修和 保养 | 工具使用 | （27）随船工、机具的使用 |
|  |  | 设备保养 | （28）水域保洁设备的日常保养维护（参见附录B） |
|  |  | 设备维修 | （29）船用照明系统如蓄电池、照明设备的检修； （30）管系、阀门和各种滤清器等零部件按要求拆装、清洗、检查和更换 |
|  | 安全与 应急 | 安全作业 | （31）船舶安全生产防护设施的使用 |
|  |  | 应急操作 | （32）按应急预案完成应急处置操作和报告 |

8.2.2  职业技能四级轮机工的技能要求应符合表8.2.2的规定。

表 8.2.2 职业技能四级轮机工的技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础 知识 | 法规与安全常识 | （1）机舱管理度及电气安全操作规程 |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | （2）常见生产安全防护用品、工机具的安全使用 （3）水域保洁设备声、光警示装置等作业安全装置的使用知识 |
|  |  | 事故预防 和处置 | （4）一般安全事故应急处理程序和处理方法 |
| 理论 知识 | 基本知识 | 基础知识 | （5）电工基本知识 （6）机械及液压传动基本知识 （7）垃圾分类的基本知识 （8）柴油机的工作原理 |
|  |  | 交通知识 | （9）作业水域水文情况 |
|  |  | 标准与规范 | （10）水域保洁作业规范 |
|  | 专业知识 | 设备和操作 | （11）水域保洁设备各系统的组成 （12）空压机、泵、净油器等设备的型号、性能结构、工作原理 （13）主、辅机充电、启动系统的故障排除方法 （14）机舱设备布置及工作状态常识 （15）防火、防冻、防浪、堵漏、救生、自救急救和起重操作及高空作业安全保护知识 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | （16）环保管理基本知识 （17）垃圾处理的基本知识 |
| 操作 技能 | 基本操作 技能 | 作业准备 | （18）根据气候，合理选配各类油、脂、水等工作介质 |
|  |  | 作业操作 | （19）运用视、听、嗅、摸等手段，监控机舱设备工作状态； （20）熟练操控打捞、起重、吊索具等专、机具作业 |
|  | 维修和 保养 | 工具使用 | （21）常见工、机具的使用 |
|  |  | 设备保养 | （22）熟练完成设备的周期保养工作 |
|  |  | 设备维修 | （23）密封件的更换和密封性的检查 （24）正确拆装水域保洁设备的作业机构 （25）熟练拆装水泵、油泵、气阀、安全阀 |
|  | 安全与 应急 | 安全作业 | （26）相关安全隐患检查和记录 |
|  |  | 应急处置 | （27）一般安全事故的处理和报告 |

8.2.3  职业技能三级轮机工的技能要求应符合表8.2.3的规定。

表8.2.3 职业技能三级轮机工的技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础 知识 | 法规与安全常识 | （1）企业水域作业安全管理制度 |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | （2）压力容器的拆装规范 （3）机舱防火规定和“明火”作业规程 |
|  |  | 事故预防 和处置 | （4）水域作业区域风险因素、特征和危害知识 |
| 理论 知识 | 基本知识 | 基础知识 | （5）机械制图的基本知识 （6）设备及部件的相关符号和标识 |
|  |  | 交通知识 | （7）水域交通相关知识 |
|  |  | 标准与规范 | （8）内河船舶防污法规及措施 |
|  |  | 识图与用图 | （9）识读机械相关的图纸资料 |
|  | 专业知识 | 设备和操作 | （10）主机、齿轮箱、发电机组、辅机、电气设备、轴系、管系、阀门及附属装置的构造、性能、主要参数、操作规程及技术要求 （11）船舶电气设备的电气性能和维护知识 （12）船舶常见故障判定和维修知识 |
|  |  | 计算机应用 | （13）常见办公软件知识 （14）互联网基本知识 |
|  |  | 作业管理 | （15）船用材料、备用材料、润滑油、燃油等的品种、规格、性能及其使用保管知识 （16）企业管理基本知识 |
|  | 相关知识 | 急救知识 | （17）常见救援基础知识 |
| 操作 技能 | 基本操作 技能 | 技术资料 | （18）识读设备随机技术资料 （19）识读机械设备技术图纸 |
|  |  | 计算机应用 | （20）常用办公软件的安装和使用 |
|  |  | 现场管理 | （21）水域作业设备各部分工作状态的监控 |
|  |  | 仪器使用 | （22）常见检测仪器的使用 |
|  | 维修和保养 | 工具使用 | （23）常用工具、量具的使用 |
|  |  | 设备维修 | （24）正确拆装水域保洁设备各零部件 （25）水域保洁设备零部件的修配 （26）作业机构的机械传动、液压、电气控制系统的拆装和修理 |
|  | 安全与应急 | 安全作业 | （27）发现水域作业中的安全隐患和环保问题，并采取合适的应对措施 |
|  |  | 应急处置 | （28）准确、详细地描述突发事情 |
|  | 创新与指导 | 培训指导 | （29）按设备的操作规程向三级以下员工进行操作演示； （30）对每项的演示动作进行讲解 |

8.2.4  职业技能二级轮机工的技能要求应符合表8.2.4的规定。

表8.2.4 职业技能二级轮机工的技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础 知识 | 法规与安全常识 | （1）环境与职业健康常识 |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | （2）设备修理现场安全操作规范 |
|  |  | 事故预防 和处置 | （3）一般安全事故处置流程 |
| 理论 知识 | 基本知识 | 识图与用图 | （4）计算机绘图基本知识 （5）机械制图基本知识 |
|  |  | 管理知识 | （6）了解水域保洁作业规范编制方法 （7）了解水域保洁作业质量管理办法 （8）了解工程事故的调查、分析方法 |
|  |  | 标准与规范 | （9）水域保洁设备的国家、行业标准 |
|  | 专业知识 | 计算机应用 | （10）计算机网络基本配置知识 （11）工业互联网的基本知识 （12）大数据应用的基本知识 |
|  |  | 调试与检测 | （13）相关计量器具的使用和测量知识 （14）水域保洁设备性能检测的相关知识 |
|  |  | 新能源应用 | （15）新能源设备的基本知识 |
|  | 其他知识 | 相关专业 | （16）力学、热工学、金属材料、热处理的知识 （17）电子电路、计算机技术、工业控制、新能源、工业互联网、大数据、垃圾处理等基础知识 |
| 操作 技能 | 基本操作 技能 | 技术资料 | （18）识读水域保洁设备各零部件图纸 （19）识读水域保洁设备液压、电气、机械等各系统的构造、参数和组成 （20）识读计算机管理系统的技术资料 |
|  |  | 计算机应用 | （21）计算机绘制设备零部件图纸 |
|  |  | 企业管理 | （22）参与编制水域保洁的作业工法 （23）协助方案和图纸的会审、企业商洽、签证审核 （24）参与安全、质量和成本管理 （25）设备调度、运行、维护和记录 |
|  |  | 信息管理 | （26）对设备和现场相关数据进行准确统计 （27）分析和排除设备和系统常见故障 |
|  | 维修和保养 | 调试与安装 | （28）设备大修的安装和调试 |
|  |  | 设备维修 | （29）主机、齿轮箱、发电机组、辅机、电气设备、轴系、管系、阀门及附属装置零部件的修配 （30）柴油机、船舶推进系统等重要零部件的大修 |
|  | 安全与应急 | 安全作业 | （31）检查、指导安全生产措施的实施 |
|  |  | 应急处置 | （32）参与应急预案的编制和实施 |
|  | 创新与指导 | 创新 | （33）提出设备运行、管理和维护的建议 （34）应用和推广新技术、新工法和新设备 |
|  |  | 培训指导 | （35）对二级以下员工的技术和操作培训，不小于20标准课时/年 |

8.2.5  职业技能一级轮机工的技能要求应符合表8.2.5的规定。

表8.2.5 职业技能一级轮机工的技能要求

| 项次 | 项 目 | 范 围 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础 知识 | 法规与安全常识 | （1）企业安全的相关知识 |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | （2）设备、环境突发事故应急操作 |
|  |  | 事故预防和处置 | （3）应急事件发生机理、危害发生的分析和处置 |
| 理论 知识 | 基本知识 | 识图与用图 | （4）电气、液压系统设计原理 |
|  |  | 企业管理 | （5）了解垃圾收运、分类及处理技术 （6）了解成本核算和管理知识 （7）了解企业管理知识 |
|  |  | 标准与规范 | （8）现场环卫作业管理标准体系 （9）知识产权法律法规 |
|  | 专业知识 | 专业技术 | （10）水域保洁作业质量标准 （11）水域保洁设备国际标准 （12）行业新产品、新技术及其发展趋势和应用 |
|  |  | 调试与检测 | （13）相关材料的性能和参数 |
|  |  | 新能源应用 | （14）新能源设备关键零部件和控制技术 |
|  | 其他知识 | 相关专业 | （15）信息化管理相关知识 |
| 操作 技能 | 基本操作 技能 | 技术资料 | （16）专用工装、工具的设计 |
|  |  | 调试与检测 | （17）水域保洁设备的性能检测 |
|  |  | 企业管理 | （18）参与企业相关管理文件的编制 （19）参与编制企业安全生产体系和作业标准 （20）协助运营项目成本核算管理 （21）协助招标文件的编制和审核 |
|  |  | 信息管理 | （22）协助公司信息化体系的规划和建设 （23）使用信息系统对作业现场进行调度和管理 |
|  | 维修和保养 | 设备维修 | （24）水域保洁设备的大修和调试 |
|  | 安全与应急 | 安全作业 | （25）参入安全生产的培训 （26）编写生产事故报告 |
|  |  | 应急处置 | （27）制修订应急预案 （28）编制突发事件处理报告 |
|  | 创新与指导 | 创新 | （29）工机具、工艺流程和技术合理化建议 （30）设备或系统合理化改进建议 （31）技术革新和创新实验的实施 |
|  |  | 培训指导 | （32）编制企业培训计划和培训教材 （33）参与对一级以下员工的培训，不小于30个标准课时/年 |

8.3培训考核范围、课时、权重

8.3.1  职业技能五级轮机工的职业培训考核范围、课时、权重应符合表8.3.1的规定。

表8.3.1 职业技能五级轮机工的职业培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一100% 安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 3 | 30% |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | 4 | 40% |
|  |  | 事故预防和处置 | 3 | 30% |
| 模块二100% 理论学习 （30课时） | 基本知识 | 基础知识 | 2 | 8% |
|  |  | 交通知识 | 3 | 10% |
|  |  | 标准与规范 | 2 | 7% |
|  | 专业知识 | 设备和操作 | 20 | 65% |
|  | 相关知识 | 垃圾知识 | 3 | 10% |
| 模块三100% 实训操作 （70课时） | 基本操作 | 作业准备 | 5 | 10% |
|  |  | 作业操作 | 40 | 50% |
|  | 维修和保养 | 工具使用 | 2 | 3% |
|  |  | 设备保养 | 8 | 15% |
|  |  | 设备维修 | 5 | 7% |
|  | 安全与应急 | 安全作业 | 8 | 10% |
|  |  | 应急操作 | 2 | 5% |

8.3.2  职业技能四级轮机工的职业培训考核范围、课时、权重应符合表8.3.2的规定。

表8.3.2 职业技能四级轮机工的职业培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一100% 安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 3 | 30% |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | 4 | 40% |
|  |  | 事故预防和处置 | 3 | 30% |
| 模块二100% 理论学习 （40课时） | 基本知识 | 基础知识 | 2 | 5% |
|  |  | 交通知识 | 3 | 8% |
|  |  | 标准与规范 | 2 | 5% |
|  | 专业知识 | 设备和操作 | 30 | 75% |
|  | 相关知识 | 相关专业知识 | 3 | 7% |
| 模块三100% 实训操作 （60课时） | 基本操作技能35 | 作业准备 | 5 | 8% |
|  |  | 作业操作 | 30 | 50% |
|  | 维修和保养15 | 工具使用 | 2 | 3% |
|  |  | 设备保养 | 6 | 10% |
|  |  | 设备维修 | 7 | 12% |
|  | 安全与应急10 | 安全作业 | 7 | 12% |
|  |  | 应急处置 | 3 | 5% |

8.3.3  职业技能三级轮机工的职业培训考核范围、课时、权重应符合表8.3.3的规定。

表8.3.3 职业技能三级轮机工的职业培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一100% 安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 2 | 20% |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | 4 | 40% |
|  |  | 事故预防和处置 | 4 | 40% |
| 模块二100% 理论学习 （50课时） | 基本知识 | 基础知识 | 3 | 6% |
|  |  | 交通知识 | 2 | 4% |
|  |  | 标准与规范 | 5 | 10% |
|  |  | 识图与用图 | 5 | 10% |
|  | 专业知识 | 设备和操作 | 15 | 30% |
|  |  | 计算机应用 | 10 | 20% |
|  |  | 作业管理 | 5 | 10% |
|  | 相关知识 | 环卫设备类别 | 5 | 10% |
| 模块三100% 实训操作 （50课时） | 基本操作技能 | 技术资料 | 5 | 10% |
|  |  | 计算机应用 | 8 | 16% |
|  |  | 现场管理 | 5 | 10% |
|  |  | 仪器使用 | 2 | 4% |
|  | 维修和保养 | 工具使用 | 2 | 4% |
|  |  | 设备维修 | 13 | 26 |
|  | 安全与应急 | 安全作业 | 7 | 14 |
|  |  | 应急处置 | 3 | 6 |
|  | 创新与指导 | 培训指导 | 5 | 10 |

8.3.4  职业技能二级轮机工的职业培训考核范围、课时、权重应符合表8.3.4的规定。

表8.3.4 职业技能二级轮机工的职业培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一100% 安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 2 | 20% |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | 4 | 40% |
|  |  | 事故预防和处置 | 4 | 40% |
| 模块二100% 理论学习 （60课时） | 基本知识 | 识图与用图 | 10 | 15% |
|  |  | 企业管理 | 5 | 5% |
|  |  | 标准与规范 | 5 | 10% |
|  | 专业知识 | 计算机应用 | 10 | 15% |
|  |  | 调试与检测 | 15 | 30% |
|  |  | 新能源应用 | 5 | 10% |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 10 | 15% |
| 模块三100% 实训操作（40课时） | 基本操作技能 | 技术资料 | 5 | 12.5% |
|  |  | 计算机应用 | 5 | 12.5% |
|  |  | 企业管理 | 3 | 5% |
|  |  | 信息管理 | 2 | 5% |
|  | 维修和保养 | 调试与安装 | 5 | 15% |
|  |  | 设备维修 | 10 | 25% |
|  | 安全与应急 | 安全作业 | 3 | 7.5% |
|  |  | 应急处置 | 2 | 5% |
|  | 创新与指导 | 创 新 | 2 | 5% |
|  |  | 培训指导 | 3 | 7.5% |

8.3.5  职业技能一级轮机工的职业培训考核范围、课时、权重应符合表8.3.5的规定。

表8.3.5 职业技能一级轮机工的职业培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一100% 安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 3 | 30% |
|  | 作业现场安全操作知识 | 安全生产 | 3 | 30% |
|  |  | 事故预防和处置 | 4 | 40% |
| 模块二100% 理论学习 （70课时） | 基本知识 | 识图与用图 | 10 | 15% |
|  |  | 企业管理 | 5 | 5% |
|  |  | 标准与规范 | 10 | 15% |
|  | 专业知识 | 专业技术 | 15 | 20% |
|  |  | 调试与检测 | 10 | 15% |
|  |  | 新能源应用 | 10 | 15% |
|  | 其他知识 | 相关专业 | 10 | 15% |
| 模块三100% 实训操作 （30课时） | 基本操作技能 | 技术资料 | 2 | 6% |
|  |  | 调试与检测 | 2 | 6% |
|  |  | 企业管理 | 5 | 16% |
|  |  | 信息管理 | 2 | 6% |
|  | 维修和保养 | 设备维修 | 2 | 6% |
|  | 安全与应急 | 安全作业 | 2 | 6% |
|  |  | 应急处置 | 5 | 18% |
|  | 创新与指导 | 创 新 | 5 | 18% |
|  |  | 培训指导 | 5 | 18% |

# 附录A设备检查表

表A.0.1 设备检查表

| 检查项目 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 车辆设备出发前检查 | 外观 检查 | 外观检查应包含但不限于下列内容： 1、外观有无损伤； 2、设备的油（燃油、机油、润滑油、液压油等）、水（冷却水、作业用水等）、气、纯电动类设备的电量等介质有无泄露和缺失； 3、设备的零部件位置是否正常； 4、关键件、易损易耗件（如底盘、扫刷、支撑轮等）是否正常； 5、设备关键部位的联接是否正常。 |
|  | 原地动作检查 | 动态检查应包含但不限于下列内容： 1、设备的电器元件（如各类灯光、声光警示、线路连接等）是否工作正常； 2、设备的液压元件是否工作正常； 3、设备的气动元件是否工作正常； 4、设备的各处密封是否正常； 5、设备的各项作业动作是否工作正常； 6、冬季发动机运行是否平稳正常； 7、转向系统和制动系统是否正常。 |
| 车辆设备 作业前检查 | 1、转场后各部件联结是否正常； 2、各系统是否工作正常，有无泄漏； 3、各工作机构是否正常； 4、警示系统是否正常。 |
| 船舶设备 出发前检查 | 登船人员资质和防护措施； 船体及其辅助设施外观有无损伤、漏有现象； 舱底是否积水、漏油； 船舶燃油的储量、系统内排空气、杂质和积水的清除； 柴油机、调速器、齿轮箱、空压机、尾轴系滑油的油位和油质； 空压机皮带松紧程度；贮气瓶内积油积水清除；安全阀可靠性试验； 蓄电池电液高度；电缆连接紧固性； 打开涨底阀，检查水泵皮带松紧程度，防除其空气，检查泵轴间隙； 灯光及报警设备是否正常； 船舶配备的救生设施是否齐备、放置妥当。 |

# 附录B 设备日常保养维护要求

表B.0.1 设备日常保养维护要求

| 项目 | 保养内容 |
| --- | --- |
| 1 | 设备清洗 | 按要求设备外观、内部等各部位达到规定的清洁度。 |
|  |  | 按规定的频次、要求对各类滤芯、散热器的清洗保养。 |
| 2 | 油（脂）、水等介质的加注 | 按规定的频次、要求和数量加注适合的润滑油（脂）和水。 |
| 3 | 冷却液检查 | 按规定的频次、要求对相关冷却液的检查和加注。 |
| 4 | 冬季防冻 | 冬季及时排空管路里易结冰的介质。 |
| 5 | 更换消耗品 | 更换已磨损和老化的配件。 |
| 6 | 安全检查 | 按规定对设备相关安全设施、机构（如制动、警示灯、反光标识等）检查并记录。 |
| 7 | 保养记录 | 完成当日的保养记录。 |

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执