UDC

中华人民共和国行业标准

P                                              CJJ/T××-20××

备案号J××××-20××

垃圾处理工职业技能标准

Standard for occupational skills of solid waste

disposal worker

（征求意见稿）

20××-××-××发布          20××-××-××实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

中华人民共和国行业标准

垃圾处理工职业技能标准

Standard for occupational skills of solid waste

disposal worker

CJJ/T××-20××

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：20××年  月  日

中国      出版社

202×  北  京

目次

1  总则	3

2  术语	4

3  基本规定	6

3.1  职业道德	6

3.2  职业技能等级	6

3.3  职业要求和职业技能构成	7

3.4  职业技能培训考核	7

4  生活垃圾填埋处理工职业技能标准	10

4.1  职业要求	10

4.2  职业技能	14

4.3  培训考核范围、课时、权重	21

5  生活垃圾焚烧处理工职业技能标准	25

5.1  职业要求	25

5.2  职业技能	28

5.3  培训考核范围、课时、权重	37

6  生活垃圾堆肥处理工职业技能标准	42

6.1  职业要求	42

6.2  职业技能	45

6.3  培训考核范围、课时、权重	53

7  厨余垃圾处理工职业技能标准	58

7.1  职业要求	58

7.2  职业技能	62

7.3  培训考核范围、课时、权重	71

8  大件垃圾处理工职业技能标准	76

8.1  职业要求	76

8.2  职业技能	79

8.3  培训考核范围、课时、权重	85

9  园林垃圾处理工职业技能标准	89

9.1  职业要求	89

9.2  职业技能	92

9.3  培训考核范围、课时、权重	101

10  建筑（装修）垃圾处理工职业技能标准	105

10.1   职业要求	105

10.2   职业技能	108

10.3   培训考核范围、课时、权重	114

11  粪便处理工职业技能标准	118

11.1  职业要求	118

11.2  职业技能	121

11.3  培训考核范围、课时、权重	131

12  垃圾分选工职业技能标准	135

12.1  职业要求	135

11.2  职业技能	138

12.3  培训考核范围、课时、权重	143

1  总则

1.0.1  为加强垃圾处理作业人员队伍建设，推进垃圾处理工职业技能培训制度的实施，规范垃圾处理工职业技能标准及培训考核，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于垃圾处理工职业技能的培训考核，包括生活垃圾填埋处理工、生活垃圾焚烧处理工、生活垃圾堆肥处理工、厨余垃圾处理工、大件垃圾处理工、园林垃圾处理工、建筑（装修）垃圾处理工、粪便处理工和垃圾分选工。

1.0.3  垃圾处理作业人员的职业技能，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语

2.0.1  垃圾处理工 waste disposal worker

从事垃圾无害化处理处置和资源化利用的人员。

2.0.2  生活垃圾填埋处理工 landfill treatment worker

在生活垃圾卫生填埋场填埋作业区内工作的人员。

2.0.3  生活垃圾焚烧处理工 incineration treatment worker

在生活垃圾焚烧厂卸料大厅、原料间及焚烧车间等区域工作的人员。

2.0.4  生活垃圾堆肥处理工 composting worker

在生活垃圾堆肥厂卸料间、堆肥车间及成品/半成品库等区域工作的人员。

2.0.5  厨余垃圾处理工 food waste treatment worker

在厨余垃圾处理厂卸料间、生产车间及成品/半成品库等区域工作的人员。

2.0.6  大件垃圾处理工 bulky waste treatment worker

在大件垃圾处理厂卸料间、生产车间及成品/半成品库等区域工作的人员。

2.0.7  园林垃圾处理工 green waste treatment worker

在园林垃圾处理厂卸料区、生产车间及成品/半成品库等区域工作的人员。

2.0.8  建筑（装修）垃圾处理工 construction（decoration）waste treatment worker

在建筑（装修）垃圾处理厂卸料区、生产车间及成品/半成品库等区域工作的人员。

2.0.9  粪便处理工 night soil treatment worker

在粪便处理厂卸料间及处理车间等区域工作的人员。

2.0.10  垃圾分选工 solid waste sorter

在收集、转运、处理环节或专设分拣设施，将垃圾按照资源回收利用要求进行分类的作业人员。

2.0.11  职业技能标准 occupational skills standards

根据职业（工种）的活动内容，对作业人员职业技能水平的规范性要求。

2.0.12  职业道德 professional ethics

从事本职业应具备的基本观念、意识、品质和行为，主要包括社会公德和职业守则。

2.0.13  职业要求 occupational requirements

在职业（工种）活动范围内，作业人员应具备的基本条件。

2.0.14  职业技能 occupational skills

在职业（工种）活动范围内，作业人员应掌握的知识和操作技能。

2.0.15  职业培训合格证 occupational qualification certificate

作业人员参加某一职业所必备的知识和技能培训考核合格的证明。

2.0.16  安全生产知识 safety production knowledge

在生产作业活动中，为避免发生造成人员伤亡和财产损失的事故而采取的预防和控制措施，以保证作业人员的人身安全，保证生产经营活动得以顺利进行所必须掌握的相关知识。

2.0.17  理论知识 theoretical knowledge

本职业（工种）各等级作业人员应具备的，与职业活动密切相关的知识体系，包括：基本知识、专业知识及相关知识。

2.0.18  操作技能 operational skills

本职业（工种）各等级作业人员通过学习与实践而掌握的合乎本职业（工种）作业法则的操作活动能力，也称动作技能、运动技能。

2.0.19  技能实训 skill training

在作业现场由正式员工带教下进行的某一职业（工种）实践操作活动，或在规定的实训场所进行的某一职业（工种）的实践操作活动。

3  基本规定

3.1职业道德

3.1.1  垃圾处理作业人员应提升职业道德，遵守社会公德和职业守则。

3.1.2  垃圾处理作业人员应遵守下列职业守则:

1 遵纪守法，爱岗敬业;

2 遵守规程，安全操作;

3 认真严谨，忠于职守;

4 着装整洁，文明作业。

3.2职业技能等级

3.2.1  垃圾处理工职业技能等级由低到高可分为：职业技能五级、职业技能四级、职业技能三级、职业技能二级和职业技能一级。

3.2.2  垃圾处理工职业技能各等级应符合下列条件：

1 职业技能五级：了解已颁布的国家及地方有关本职业（工种）的标准、规范；能识别本职业（工种）所及的物料（对象）；能运用基本技能独立完成本职业（工种）的常规工作。

2 职业技能四级：熟悉已颁布的国家及地方有关本职业（工种）的标准、规范；能识别本职业（工种）所及的物料（对象）；能熟练运用基本技能独立完成本职业（工种）的常规工作；能运用专门技能独立或与他人合作完成技术较为复杂的工作；能操作常用机电设备。

3 职业技能三级：掌握已颁布的国家及地方有关本职业（工种）的标准、规范；能合理选用本职业（工种）所及的工具及材料；能熟练运用基本技能和专业技能完成本职业（工种）较复杂的工作，包括部分非常规性工作；能操作较复杂的机电设备，并进行例行维护；能独立处理工作中出现的一般问题；能向本等级以下技工传授作业技能。

4 职业技能二级：能合理选用本职业（工种）所及的工具及材料；能熟练运用专业技能和特殊技能完成本职业（工种）复杂的、非常规性工作；能操作复杂的机电设备，并进行系统维护；能独立处理工作中出现的问题；能指导和培训本等级以下技工。

5 职业技能一级：能熟练运用专门技能和特殊技能完成在本职业（工种）各领域复杂的、非常规性工作；熟练掌握本职业（工种）的关键技术技能；能操作复杂的机电设备，并进行一般维修；能独立处理和解决工作中出现的高难度问题；能组织开展系统的专业技术培训；具有较好的技术攻关和工艺革新能力；能组织开展技术改造、技术革新活动；具有较强的技术管理能力。

3.3职业要求和职业技能构成

3.3.1  职业技能分为安全生产知识、理论知识、操作技能三个模块：

1安全生产知识包括安全基础知识和工作现场安全操作知识；

2理论知识包括基本知识、专业知识和相关知识；

3操作技能包括基本操作技能、工具设备的使用和维护、创新与指导及安全生产。

3.3.2  职业要求可分为安全生产知识、理论知识、操作技能，对安全生产知识和理论知识的目标要求由高到低分为掌握、熟悉、了解三个层次，对操作技能的目标要求由高到低分为精通、熟练、能三个层次。

3.4职业技能培训考核

3.4.1  申报条件：

具备以下条件之一者，可申报五级：

（1）累计从事本职业或相关职业 工作1年（含）以上。

（2）本职业或相关职业学徒期满。

具备以下条件之一者，可申报四级：

（1）取得本职业或相关职业五级职业资格证书后，累计从事本职业或相关职业工作4年（含）以上。

（2）累计从事本职业或相关职业工作6年（含）以上。

（3）取得技工学校本专业 或相关专业 毕业证书（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）；或取得经评估论证、以中级技能为培养目标的中等及以上职业学校本专业或相关专业毕业证书（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）。

具备以下条件之一者，可申报三级：

（1）取得本职业或相关职业四级职业资格证书后，累计从事本职业或相关职业工作5年（含）以上。

（2）取得本职业或相关职业四级职业资格证书，并具有高级技工学校、技师学院毕业证书（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）；或取得本职业或相关职业四级职业资格证书，并具有经评估论证、以高级技能为培养目标的高等职业学校本专业或相关专业毕业证书（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）。

（3）具有大专及以上本专业或相关专业毕业证书，并取得本职业或相关职业四级职业资格证书后，累计从事本职业或相关职业工作2年（含）以上。

具备以下条件之一者，可申报二级：

（1）取得本职业或相关职业三级职业资格证书后，累计从事本职业工作4年（含）以上。

（2）取得本职业三级/高级工职业资格证书的高级技工学校、技师学院毕业生，累计从事本职业工作3年（含）以上；或取得本职业预备技师证书的技师学院毕业生，累计从事本职业工作2年（含）以上。

具备以下条件者，可申报一级：

取得本职业或相关职业二级职业资格证书后，累计从事本职业工作4年（含）以上。

3.4.2  职业技能鉴定形式分为笔试、实际操作两种。

3.4.3  职业技能培训考核结果分为合格、不合格。

3.4.4  技能培训考核应按照本标准第3.3.1条所述的三个模块顺序递进式进行，三个模块培训考核均合格后，即可获得相应等级的职业技能合格证书。

3.4.5  笔试中的监考人员与考生配比不低于1:15，且每个考场不少于2名监考人员；实际操作中的考评人员与考生配比应根据职业特点、考核方式等因素确定，且考评人员为3人以上单数。

3.4.6  笔试的考试时间不少于90 min。实际操作的考试时间：五级工/初级工不少于60 min，四级/中级工不少于60 min，三级/高级工不少于90 min，二级工/技师不少于90 min、一级工/高级技师不少于120 min。

3.4.7  笔试在标准教室进行；实际操作在具有垃圾处理工相应鉴定设施设备和必要仪表、仪器、工具的场所进行。

4  生活垃圾填埋处理工职业技能标准

4.1职业要求

4.1.1  职业技能五级生活垃圾填埋处理工的职业要求应符合表4.1.1的规定。

表4.1.1 职业技能五级生活垃圾填埋处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 了解安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工具及劳动防护用品的安全使用 熟悉消防安全知识 了解填埋场岗位安全风险因素与相关应急预案 了解突发事故安全应对相关知识 |
| 2 | 理论知识 | 了解垃圾分类及垃圾理化特性 了解垃圾填埋的标准、规范 了解垃圾填埋作业基本流程 熟悉以下理论知识点之一（及以上）： ——地磅、卸料平台的结构布局 ——摊铺作业规程 ——覆盖作业规程 ——臭气来源、特征、危害，消杀除臭方式 ——其他相关知识 |
| 3 | 操作技能 | 熟练以下操作技能之一（及以上）： ——清洁地磅，整理填埋卸料区和填埋区临时作业道路 ——协助完成摊铺作业 ——协助完成覆盖作业 ——在填埋作业时配合喷雾除臭 熟练使用劳动工器具及劳动防护用品 能正确使用消防器材 遇突发事件能及时避险并上报 严格执行安全操作规程 |

4.1.2  职业技能四级生活垃圾填埋处理工的职业要求应符合表4.1.2的规定。

表4.1.2 职业技能四级生活垃圾填埋处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 了解安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工器具及劳动防护用品的安全使用 掌握消防安全知识 了解填埋场岗位安全风险因素与相关应急预案 了解突发事故应对措施 |
| 2 | 理论知识 | 熟悉垃圾分类及垃圾理化特性 熟悉垃圾填埋的标准、规范 熟悉垃圾填埋作业流程 熟悉以下理论知识点之一（及以上）： ——垃圾入场的要求，包括地磅的使用方法、运输车型号标识及卸料方式等 ——覆盖操作规程及要求 ——膜焊接技术 ——臭气形成机理，消杀除臭操作规程与要求 ——填埋场雨污分流 ——其他相关知识 |
| 3 | 操作技能 | 熟练以下操作技能之一（及以上）： ——垃圾入场的识别、称重计量、卸料 ——完成覆盖作业 ——配合相关人员进行膜焊接作业，并检查焊缝是否完好，有无脱落 ——调整消杀除臭药剂用量及使用频次 ——进行分流沟渠的检查和维护，及雨天分流沟渠的疏通 能安全操作设备及仪器、仪表 严格执行安全操作规程 |

4.1.3  职业技能三级生活垃圾填埋处理工的职业要求应符合表4.1.3的规定。

表4.1.3 职业技能三级生活垃圾填埋处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 熟悉安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工器具、设备及劳动防护用品的安全使用及一般维护 掌握消防安全知识 熟悉填埋场岗位安全风险因素与相关应急预案 掌握突发事故应对措施 |
| 2 | 理论知识 | 掌握垃圾分类及垃圾理化特性 掌握垃圾填埋的标准、规范 熟悉以下理论知识点之一（及以上）： ——垃圾进出场台账管理要求 ——垃圾检测采样要求 ——摊铺、压实等设备及操作规程 ——膜焊接技术 ——喷雾除臭设备性能及架设方法 ——填埋场雨污分流 ——渗沥液、填埋气收集处理系统知识 ——相关设备基本机构、原理，例行维护保养知识、方法及要求 ——其他相关知识 |
| 3 | 操作技能 | 熟练以下操作技能之一（及以上）： ——管理垃圾进出场台账 ——按要求采样 ——操作摊铺、压实机械 ——膜焊接 ——在一、二级工的指挥下架设喷雾除臭装置 ——检查维护分流沟渠、库区防洪沟等设施 ——渗沥液、填埋气收集处理系统各类设施设备闸阀的启闭 ——维护、保养、检修填埋场机械设备 能向本级以下生活垃圾填埋处理工传授作业技能 能发现安全事故隐患，并采取应对措施 严格执行安全操作规程 |

4.1.4   职业技能二级生活垃圾填埋处理工的职业要求应符合表4.1.4的规定。

表4.1.4 职业技能二级生活垃圾填埋处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 熟悉安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工器具、设备及劳动防护用品的安全使用及系统维护 掌握消防安全知识 掌握填埋场岗位安全风险因素与相关应急预案 掌握突发事故应对措施 熟悉恶劣天气特征、危害对填埋场的影响及应对措施 |
| 2 | 理论知识 | 掌握以下理论知识点之一（及以上）： ——垃圾特性指标检测 ——分区填埋 ——膜焊接技术 ——库区消杀方案和除臭系统 ——渗滤液、填埋气收集处理系统 ——设备的结构、机械传动、液压传动等基本原理，不同种类设备维护方法 ——其他相关知识 了解质量检查方法及质量验收报告的编写 |
| 3 | 操作技能 | 掌握以下操作技能之一（及以上）： ——协助测定垃圾特性指标 ——协助组织分区、分单元填埋作业 ——进行形状复杂的膜焊接作业 ——调整、修改库区消杀除臭方案 ——运行渗滤液、填埋气收集处理系统 ——维护设备，并排查一般故障 能对填埋作业进行质量检查，并协助编写质量验收报告 能向本级以下生活垃圾填埋处理工传授作业技能，解决操作中的疑难问题 能及时处理垃圾填埋过程出现的突发情况 严格执行安全操作规程 |

4.1.5  职业技能一级生活垃圾填埋处理工的职业要求应符合表4.1.5的规定。

表4.1.5 职业技能一级生活垃圾填埋处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 熟悉安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工器具、设备及劳动防护用品的安全使用及系统维护 掌握消防安全知识 掌握填埋场岗位安全风险因素与相关应急预案 掌握突发事故应对措施 掌握恶劣天气特征、危害对填埋场的影响及应对措施 |
| 2 | 理论知识 | 掌握以下理论知识点之一（及以上）： ——垃圾填埋处理技术 ——垃圾堆体稳定性及加固措施 ——渗滤液、填埋气收集处理系统 ——设备的结构、原理、性能、特点、参数等 ——其他相关知识 熟悉填埋场各岗位作业管理规程 熟悉培训教材编写相关知识 了解应急预案编制 |
| 3 | 操作技能 | 掌握以下操作技能之一（及以上）： ——参与制定/修改填埋处理方案，并对填埋处理各环节涉及的工艺技术及方法提出改进意见 ——判断堆体结构规范性，并针对不稳定堆体采取相应加固措施 ——运行渗滤液、填埋气收集处理系统，并解决系统运行过程中出现的问题 ——进行设备安装、调试及运行 能参与填埋作业管理及各岗位作业管理规程的制定/修改 能进行理论培训及操作技能培训 能协助制定培训方案，参与编写培训教材并独立完成部分章节 能协助编制应急预案 能协助管理部门编制恶劣天气条件下的生产作业调整方案 严格执行安全操作规程 |

4.2职业技能

4.2.1  职业技能五级生活垃圾填埋处理工的技能要求应符合表4.2.1的规定。

表4.2.1 职业技能五级生活垃圾填埋处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 消防器材使用方法 |
|  |  | 安全事故上报 | 安全事故上报程序与要点 |
| 理论知识 | 基本知识 | 标识标志 | 人流、车流路线标识 生产、生活设施标识 |
|  |  | 工具 | 常用工器具的使用方法 |
|  |  | 职业健康 | 卫生防疫 |
|  | 专业知识 | 填埋与环境保护 | 垃圾分类与各类垃圾理化特性 垃圾填埋的标准、规范 填埋作业流程 污染物来源及危害 |
|  |  | 四选一 | 垃圾接收 | 地磅磅桥、磅槽及承重台等部位的清洁维护 填埋区卸料及临时道路的维护 |
|  |  |  | 摊铺 | 摊铺基本操作规程及厚度要求 人工摊铺工具的使用 |
|  |  |  | 覆盖 | 覆盖操作规程及作业要求 |
|  |  |  | 消杀除臭 | 臭气来源、特征、危害 消杀除臭的方式 |
|  | 相关知识 | 作业管理 | 班组管理基本内容 作业人员守则 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 四选一 | 垃圾接收 | 保持地磅磅桥、磅槽及承重台等部位的清洁 清除地磅称台周围的异物 及时整理填埋卸料区和填埋区临时作业道路，保证其正常作业 |
|  |  |  | 摊铺 | 使用工具配合摊铺机械完成摊铺作业 |
|  |  |  | 覆盖 | 协助完成覆盖作业 |
|  |  |  | 消杀除臭 | 喷药消杀 在填埋作业时配合喷雾除臭 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 识别安全警示标识 正确使用劳保用品 安全使用劳动工器具 正确使用消防器材 严格执行安全操作规程 |
|  |  | 应急处置 | 及时避险并上报 |

4.2.2  职业技能四级生活垃圾填埋处理工的技能要求应符合表4.2.2的规定。

表4.2.2 职业技能四级生活垃圾填埋处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具、设备的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 消防知识 |
|  |  | 安全事故上报 | 安全事故上报程序与要点 |
| 理论知识 | 基本知识 | 标识标志 | 人流、车流路线标识 生产、生活设施标识 |
|  |  | 工具、设备、仪表 | 常用工器具、设备、仪表的使用方法 |
|  | 专业知识 | 填埋与环境保护 | 垃圾分类及各类垃圾理化特性 垃圾填埋标准、规范 二次污染防控 |
|  |  | 五选一 | 垃圾接收 | 地磅使用方法、要求、误差范围、数据记录方法 备用设备启动方法及替代措施 填埋场布局、垃圾运输车性能及卸料方式 |
|  |  |  | 覆盖 | 覆盖操作规程及作业要求 |
|  |  |  | 膜焊接 | 膜焊接基本要求 焊缝合格性 |
|  |  |  | 消杀除臭 | 臭气形成机理 库区蝇虫分布特性及消杀原理 喷雾除臭操作规程 |
|  |  |  | 雨污分流 | 雨污分流的基本概念、意义、方法 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 与本职业相关的市政工程、机械工程、化学工程等基础知识 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 五选一 | 垃圾接收 | 识别并登记垃圾来源、基本属性 识别垃圾运输车辆型号、规格 按规程操作地磅进行称重计量，并记录数据 地磅及计量设备、仪器出现故障时，启动备用设备或采取替代措施 正确引导垃圾运输车驶入卸料区，并在指定位置倾倒垃圾 |
|  |  |  | 覆盖 | 控制覆盖厚度 完成覆盖作业 |
|  |  |  | 膜焊接 | 检查焊缝是否完好，有无脱落 |
|  |  |  | 消杀除臭 | 调整消杀除臭药剂用量与使用频次 |
|  |  |  | 雨污分流 | 检查维护分流沟渠 雨天疏通分流沟渠 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 安全操作设备及仪器、仪表 正确使用消防器材 正确使用有毒有害气体检测仪器设备 严格执行安全操作规程 |
|  |  | 应急处置 | 简单地描述突发情况 |

4.2.3  职业技能三级生活垃圾填埋处理工的技能要求应符合表4.2.3的规定。

表4.2.3 职业技能三级生活垃圾填埋处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具、设备的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 |
|  |  | 事故预防 | 安全事故预防 |
| 理论知识 | 基本知识 | 标识标志 | 人流、车流路线标识 生产、生活设施标识 |
|  |  | 工具、设备、仪表 | 常用工器具、设备、仪表的使用及例行维护 |
|  | 专业知识 | 填埋与环境保护 | 垃圾分类及各类垃圾理化特性 垃圾填埋标准、规范 污染物排放要求 |
|  |  | 十选一 | 垃圾接收 | 垃圾进出场台账管理要求 数据分析及汇总 |
|  |  |  | 采样 | 采样目的、要求、方法 |
|  |  |  | 摊铺 | 摊铺机械设备结构、操作方法 摊铺作业基本操作规程及厚度、平整度要求 |
|  |  |  | 压实 | 压实机械设备结构、操作方法 压实作业基本操作规程及厚度要求 |
|  |  |  | 覆盖 | 覆盖操作规程 覆盖材料种类、特性、合格性 作业暴露区面积要求 |
|  |  |  | 膜焊接 | 膜焊接技术及操作规程 |
|  |  |  | 消杀除臭 | 喷雾除臭机械设备性能及架设方法 |
|  |  |  | 雨污分流 | 分流沟渠的布设及维护 |
|  |  |  | 渗滤液填埋气 | 渗沥液、填埋气产生机理及基本特性 渗沥液、填埋气的收集导排 填埋气燃烧火炬使用方法 |
|  |  |  | 机械设备 | 设备基本结构、原理及操作规程 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 与本职业相关的市政工程、机械工程、化学工程、计算机技术等基础知识 |
|  |  | 培训指导 | 垃圾填埋处理技术 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 十选一 | 垃圾接收 | 管理垃圾进出场台账 分析统计结果，汇总报告 |
|  |  |  | 采样 | 准备采样所需工具 按要求采样 |
|  |  |  | 摊铺 | 安全操作摊铺机械完成摊铺作业 按要求控制摊铺厚度和平整度 |
|  |  |  | 压实 | 安全操作压实机械完成压实作业 按要求控制压实次数和厚度 |
|  |  |  | 覆盖 | 检查覆盖材料合格性 控制作业区暴露面积 |
|  |  |  | 膜焊接 | 独立完成膜焊接作业 |
|  |  |  | 消杀除臭 | 在一、二级工的指挥下架设喷雾除臭装置 |
|  |  |  | 雨污分流 | 检查和维护分流沟渠 |
|  |  |  | 渗滤液填埋气收集 | 启闭渗沥液、填埋气收集处理系统及设备管网闸阀 检查渗沥液、填埋气收集导排管道的完好性 使用填埋气燃烧火炬 |
|  |  |  | 设备维护 | 及时发现设备一般故障 例行维护、保养设备 |
|  | 创新与指导 | 指导 | 协助二级工向本级以下填埋处理工传授作业技能 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 严格执行安全操作规程 发现明显的安全事故隐患，并采取应对措施 |
|  |  | 应急处置 | 准确、详细地描述突发情况 |

4.2.4  职业技能二级生活垃圾填埋处理工的技能要求应符合表4.2.4的规定。

表4.2.4 职业技能二级生活垃圾填埋处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具、设备的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 |
|  |  | 安全事故处理 | 一般安全事故处理 恶劣天气特征、危害及其对填埋场的影响、应对措施 |
| 理论知识 | 基本知识 | 工具、设备、仪表 | 常用工器具、设备、仪表的使用及系统维护 |
|  | 专业知识 | 填埋与环境保护 | 填埋场建设规模、工程构成 污染物治理措施 |
|  |  | 七选一 | 垃圾接收 | 垃圾卸料相关知识 现场检测方法、内容 |
|  |  |  | 采样分析 | 各项指标测定方法、含义 垃圾理化性状及自然、社会、经济条件对垃圾成分的影响 |
|  |  |  | 分区填埋 | 分区的原则与方法 分区道路设计原则 |
|  |  |  | 膜焊接 | 膜焊接技术 |
|  |  |  | 消杀除臭 | 库区消杀除臭方案 消杀除臭药物特性 |
|  |  |  | 渗滤液填埋气 | 渗沥液、填埋气收集系统布局 渗沥液、填埋气处理工艺路线及主要技术经济指标 渗沥液、填埋气收集处理系统的运行操作规 |
|  |  |  | 机械设备 | 设备的结构、机械传动、液压传动等基本原理 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 与本职业相关的市政工程、机械工程、化学工程、计算机技术等基础知识 |
|  |  | 质量检查 | 质量检查方法及标准 质量验收报告编写的规范要求 |
|  |  | 培训指导 | 垃圾填埋处理技术 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 七选一 | 垃圾接收 | 配合一级工做好垃圾入场和车辆调运的工作 协助现场检测 |
|  |  |  | 采样分析 | 协助测定、分析垃圾特性指标 |
|  |  |  | 填埋作业分区 | 协助组织分区、分单元填埋作业 |
|  |  |  | 膜焊接 | 完成复杂形状的膜焊接作业 |
|  |  |  | 消杀除臭 | 根据环境条件自行架设喷雾除臭装置 自行调配除臭药剂 |
|  |  |  | 渗滤液填埋气收集 | 运行渗沥液、填埋气收集处理系统 调试渗沥液、填埋气收集处理系统运行参数 |
|  |  |  | 设备维护 | 总结设备主要零部件的磨损规律 分析判断设备的故障位置、原因并提出对应的处理措施 系统维护设备 |
|  |  | 质量检查 | 对填埋作业进行质量检查 协助编写质量验收报告 |
|  | 创新与指导 | 指导 | 向本级以下填埋处理工传授作业技能 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 严格执行安全操作规程 分析、研判安全事故原因并进行适当处置 |
|  |  | 应急处置 | 提出突发情况应对措施 组织突发情况处理工作 协助管理部门在恶劣天气条件（暴雨、台风、冰冻等）下进行生产作业调整 |

4.2.5  职业技能一级生活垃圾填埋处理工的技能要求应符合表4.2.5的规定。

表4.2.5职业技能一级生活垃圾填埋处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全操作 | 防护用品、工器具、设备的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 |
|  |  | 安全事故处理 | 安全事故处理 恶劣天气安全事故的应急处理 事故处理报告编写 应急预案编制 |
| 理论知识 | 基本知识 | 工具、设备、仪表 | 常用工器具、设备、仪表的使用及系统维护 |
|  |  | 岗位管理 | 填埋场各岗位管理规程 |
|  | 专业知识 | 填埋与环境保护 | 国内外垃圾填埋处理行业发展 国内外垃圾填埋处理新工艺、新技术、新设备 污染物治理措施 |
|  |  | 三选一 | 堆体加固 | 堆体规范性检查 堆体加固措施 |
|  |  |  | 渗滤液填埋气 | 渗沥液、填埋气收集处理的作业方案 渗沥液、填埋气处理工艺及处理标准 |
|  |  |  | 机械设备 | 设备主要结构、工作原理、性能、特点及运行参数 设备安装操作及要求 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 与本职业相关的市政工程、机械工程、化学工程、计算机技术等基础知识 |
|  |  | 成本核算 | 项目成本核算方法 |
|  |  | 培训指导 | 填埋处理技术 垃圾填埋处理技能培训方案、教材编写规范及要求 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 三选一 | 堆体加固 | 判断堆体结构规范性，并针对不稳定堆体采取相应加固措施 |
|  |  |  | 渗滤液填埋气收集 | 分析并解决渗沥液、填埋气收集处理系统运行过程中出现的技术问题 |
|  |  |  | 设备维护 | 独立进行设备安装、调试、运行 参与主要设备检修后的启动和试运工作 参与或指导设备校准、切换等重大操作 设备故障时召集有关人员和检修班组进行检修工作 |
|  |  | 岗位管理 | 协助管理填埋作业 参与制定/修改各岗位作业管理规程 |
|  |  | 成本核算 | 协助进行填埋作业成本核算 |
|  | 创新与指导 | 指导 | 对本级及以下填埋处理工进行理论培训及操作技能培训 协助制定培训方案 参与编写培训教材并独立完成部分章节 |
|  |  | 创新 | 对垃圾填埋处理各环节涉及的工艺技术及方法提出改进意见 参与制定/修改填埋作业方案 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 严格执行安全操作规程 协助制定岗位安全规程 协助编写安全事故报告 |
|  |  | 应急处置 | 参与编制应急预案 编制突发事件处理报告 协助管理部门编制恶劣天气条件下的生产作业调整方案 |

4.3培训考核范围、课时、权重

4.3.1  职业技能五级生活垃圾填埋处理工培训考核范围、课时、权重应符合表4.3.1的规定。

表4.3.1 职业技能五级生活垃圾填埋处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （20课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 4 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 12 | 60 |
|  |  | 安全事故上报 | 4 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （30课时） | 基本知识 | 标识标志 | 3 | 10 |
|  |  | 工具 | 1.5 | 5 |
|  |  | 职业健康 | 1.5 | 5 |
|  | 专业知识 | 填埋与环境保护 | 3 | 10 |
|  |  | 四选一 | 垃圾接收 | 18 | 60 |
|  |  |  | 摊铺 |  |  |
|  |  |  | 覆盖 |  |  |
|  |  |  | 消杀除臭 |  |  |
|  | 相关知识 | 作业管理 | 3 | 10 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 四选一 | 垃圾接收 | 42 | 70 |
|  |  |  | 摊铺 |  |  |
|  |  |  | 覆盖 |  |  |
|  |  |  | 消杀除臭 |  |  |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 12 | 20 |
|  |  | 应急处置 | 6 | 10 |

4.3.2  职业技能四级生活垃圾填埋处理工培训考核范围、课时、权重应符合表4.3.2的规定。

表4.3.2 职业技能四级生活垃圾填埋处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （20课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 4 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 12 | 60 |
|  |  | 安全事故上报 | 4 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （30课时） | 基本知识 | 标识标志 | 3 | 10 |
|  |  | 工具、设备、仪表 | 3 | 10 |
|  | 专业知识 | 填埋与环境保护 | 3 | 10 |
|  |  | 五选一 | 垃圾接收 | 18 | 60 |
|  |  |  | 覆盖 |  |  |
|  |  |  | 膜焊接 |  |  |
|  |  |  | 消杀除臭 |  |  |
|  |  |  | 雨污分流 |  |  |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 3 | 10 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 五选一 | 垃圾接收 | 42 | 70 |
|  |  |  | 覆盖 |  |  |
|  |  |  | 膜焊接 |  |  |
|  |  |  | 消杀除臭 |  |  |
|  |  |  | 雨污分流 |  |  |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 12 | 20 |
|  |  | 应急处置 | 6 | 10 |

4.3.3  职业技能三级生活垃圾填埋处理工培训考核范围、课时、权重应符合表4.3.3的规定。

表4.3.3 职业技能三级生活垃圾填埋处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 2 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 6 | 60 |
|  |  | 事故预防 | 2 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （40课时） | 基本知识 | 标识标志 | 2 | 5 |
|  |  | 工具、设备、仪表 | 2 | 5 |
|  | 专业知识 | 填埋与环境保护 | 2 | 5 |
|  |  | 十选一 | 垃圾接收 | 30 | 75 |
|  |  |  | 采样 |  |  |
|  |  |  | 摊铺 |  |  |
|  |  |  | 压实 |  |  |
|  |  |  | 覆盖 |  |  |
|  |  |  | 膜焊接 |  |  |
|  |  |  | 消杀除臭 |  |  |
|  |  |  | 雨污分流 |  |  |
|  |  |  | 渗沥液、填埋气收集处理 |  |  |
|  |  |  | 机械设备 |  |  |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 2 | 5 |
|  |  | 培训指导 | 2 | 5 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 十选一 | 垃圾接收 | 50 | 85 |
|  |  |  | 采样 |  |  |
|  |  |  | 摊铺 |  |  |
|  |  |  | 压实 |  |  |
|  |  |  | 覆盖 |  |  |
|  |  |  | 膜焊接 |  |  |
|  |  |  | 消杀除臭 |  |  |
|  |  |  | 雨污分流 |  |  |
|  |  |  | 渗沥液、填埋气收集处理 |  |  |
|  |  |  | 设备维护 |  |  |
|  | 指导与创新 | 指导 | 3 | 5 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 3 | 5 |
|  |  | 应急处置 | 3 | 5 |

4.3.4  职业技能二级生活垃圾填埋处理工培训考核范围、课时、权重应符合表4.3.4的规定。

表4.3.4 职业技能二级生活垃圾填埋处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 2 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 6 | 60 |
|  |  | 安全事故处理 | 2 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （40课时） | 基本知识 | 工具、设备、仪表 | 2 | 5 |
|  | 专业知识 | 填埋与环境保护 | 4 | 10 |
|  |  | 七选一 | 垃圾接 | 28 | 70 |
|  |  |  | 采样分析 |  |  |
|  |  |  | 填埋作业分区、分单 |  |  |
|  |  |  | 膜焊接 |  |  |
|  |  |  | 消杀除臭 |  |  |
|  |  |  | 渗沥液、填埋气收集处理 |  |  |
|  |  |  | 机械设备 |  |  |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 2 | 5 |
|  |  | 质量检查 | 2 | 5 |
|  |  | 培训指导 | 2 | 5 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 七选一 | 垃圾接收 | 48 | 80 |
|  |  |  | 采样分析 |  |  |
|  |  |  | 填埋作业分区、分单元 |  |  |
|  |  |  | 膜焊接 |  |  |
|  |  |  | 消杀除臭 |  |  |
|  |  |  | 渗沥液、填埋气收集处理 |  |  |
|  |  |  | 设备维护 |  |  |
|  |  | 质量检查 | 3 | 5 |
|  | 指导与创新 | 指导 | 3 | 5 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 3 | 5 |
|  |  | 应急处置 | 3 | 5 |

4.3.5  职业技能一级生活垃圾填埋处理工培训考核范围、课时、权重应符合表4.3.5的规定。

表4.3.5 职业技能一级生活垃圾填埋处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 2 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 6 | 60 |
|  |  | 安全事故处理 | 2 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （40课时） | 基本知识 | 工具、设备、仪表 | 2 | 5 |
|  |  | 岗位管理 | 2 | 5 |
|  | 专业知识 | 填埋与环境保护 | 4 | 10 |
|  |  | 三选一 | 堆体加固 | 20 | 50 |
|  |  |  | 渗沥液、填埋气收集处理 |  |  |
|  |  |  | 机械设备 |  |  |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 4 | 10 |
|  |  | 成本核算 | 4 | 10 |
|  |  | 培训指导 | 4 | 10 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 三选一 | 堆体加固 | 30 | 50 |
|  |  |  | 渗沥液、填埋气收集处理 |  |  |
|  |  |  | 设备维护 |  |  |
|  |  | 岗位管理 | 9 | 15 |
|  |  | 成本核算 | 3 | 5 |
|  | 指导与创新 | 指导 | 6 | 10 |
|  |  | 创新 | 6 | 10 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 3 | 5 |
|  |  | 应急处置 | 3 | 5 |

5  生活垃圾焚烧处理工职业技能标准

5.1职业要求

5.1.1  职业技能五级生活垃圾焚烧处理工的职业要求应符合表5.1.1的规定。

表5.1.1 职业技能五级生活垃圾焚烧处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 了解安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工具及劳动防护用品的安全使用 熟悉消防安全知识 了解焚烧厂岗位安全风险因素与相关应急预案 了解突发事故安全应对相关知识 |
| 2 | 理论知识 | 了解垃圾分类及垃圾理化特性 了解有关垃圾焚烧标准、规范 了解垃圾焚烧处理工艺流程 熟悉以下理论知识点之一（及以上）： ——地磅、卸料间结构布局 ——炉渣、飞灰基本特性及收集运输 ——其他相关知识 |
| 3 | 操作技能 | 熟练以下操作技能之一（及以上）： ——清洁地磅、卸料大厅 ——及时收集炉渣、飞灰 ，并打扫现场卫生 熟练安全使用劳动工器具及劳动防护用品 能正确使用消防器材 遇到突发事件能及时避险并上报 严格执行安全操作规程 |

5.1.2  职业技能四级生活垃圾焚烧处理工的职业要求应符合表5.1.2的规定。

表5.1.2 职业技能四级生活垃圾焚烧处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 了解安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工器具及劳动防护用品的安全使用 掌握消防安全知识 了解焚烧厂岗位安全风险因素与相关应急预案 了解突发事故应对措施 |
| 2 | 理论知识 | 熟悉垃圾分类及垃圾理化特性 熟悉有关垃圾焚烧标准、规范 熟悉焚烧处理工艺流程 熟悉以下理论知识点之一（及以上）： ——垃圾入厂的要求，包括地磅的使用方法、垃圾运输车型号标识及卸料方式等 ——垃圾焚烧处理 ——灰渣收集运输 ——余热利用系统 ——烟气处理系统 ——其他相关知识 |
| 3 | 操作技能 | 熟练以下操作技能之一（及以上）： ——垃圾入厂的识别、称重计量、卸料 ——对出渣进行冷却、输送、储存、除铁等操作，记录灰渣输送信息 ——操作余热利用系统的远程阀门，检查系统工况 ——按规程启闭烟气处理系统 安全操作设备及仪器、仪表 严格执行安全操作规程 |

5.1.3  职业技能三级生活垃圾焚烧处理工的职业要求应符合表5.1.3的规定。

表5.1.3 职业技能三级生活垃圾焚烧处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 熟悉安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工器具、设备及劳动防护用品的安全使用及一般维护 掌握消防安全知识 熟悉焚烧厂岗位安全风险因素与相关应急预案 掌握突发事故应对措施 |
| 2 | 理论知识 | 掌握垃圾分类及垃圾理化特性 掌握有关垃圾焚烧的标准、规范 熟悉以下理论知识点之一（及以上）： ——抓斗起重机基本结构、操作规程 ——垃圾焚烧原理、焚烧过程影响因素、焚烧污染物 ——飞灰存储与处理 ——余热利用系统 ——烟气处理系统 ——设备基本机构、原理，例行维护保养知识、方法及要求 ——焚烧厂常规检测（垃圾、灰渣、汽水、污水等） ——消杀除臭 ——其他相关知识 |
| 3 | 操作技能 | 掌握以下操作技能之一（及以上）： ——管理垃圾焚烧运行台账 ——正确操作抓斗起重机进行倒料、堆料与投料作业 ——熟悉监盘内容，并观察炉内状况 ——对飞灰进行螯合处理和安全储存 ——参与完成余热利用机组的启停、运行、调整 ——按规程运行烟气处理系统 ——例行维护、保养设备 ——按要求采样、检测 ——对焚烧厂进行消杀除臭 能向本级以下生活垃圾焚烧处理工传授作业技能 能发现安全事故隐患，并采取应对措施 严格执行安全操作规程 |

5.1.4  职业技能二级生活垃圾焚烧处理工的职业要求应符合表5.1.4的规定。

表5.1.4 职业技能二级生活垃圾焚烧处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 熟悉安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工器具、设备及劳动防护用品的安全使用及系统维护 掌握消防安全知识 掌握焚烧厂岗位安全风险因素与相关应急预案 掌握突发事故应对措施 |
| 2 | 理论知识 | 掌握以下理论知识点之一（及以上）： ——垃圾特性指标检测 ——抓斗起重机结构、操作规程、注意事项 ——垃圾焚烧原理、工艺流程、运行参数及焚烧系统运行状况 ——炉渣、飞灰收运系统及设施设备布局及结构 ——余热利用系统的运行及维护 ——烟气处理系统的运行及维护 ——设备的结构、机械传动、液压传动等基本原理，不同种类设备维护方法 ——其他相关知识 了解质量检查方法及质量验收报告的编写 |
| 3 | 操作技能 | 掌握以下操作技能之一（及以上）： ——协助测定垃圾特性指标 ——提出垃圾进厂、入池、备料的修正方案 ——抓斗起重机倒料、堆料与投料作业 ——运行、控制、调节焚烧炉机组，并排查故障 ——处理炉渣收集系统、飞灰收集系统的故障 ——系统运行、维护余热利用系统 ——系统运行、维护烟气处理系统 ——系统维护设备，并排查一般故障 对焚烧作业进行质量检查，并协助编写质量验收报告 能向本级以下焚烧处理工传授作业技能，解决操作中的疑难问题 能及时处理垃圾焚烧处理过程出现的突发情况 严格执行安全操作规程 |

5.1.5  职业技能一级生活垃圾焚烧处理工的职业要求应符合表5.1.5的规定。

表5.1.5 职业技能一级生活垃圾焚烧处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 熟悉安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工器具、设备及劳动防护用品的安全使用及系统维护 掌握消防安全知识 掌握焚烧厂岗位安全风险因素与相关应急预案 |
| 2 | 理论知识 | 掌握以下理论知识点之一（及以上）： ——垃圾焚烧处理技术、余热利用技术、烟气处理技术 ——物质平衡理论，锅炉热力负荷及全厂热平衡的计算 ——化学动力学的基本知识，温度控制点、停留时间控制点、供氧量控制点等 ——设备的结构、原理、性能、特点、参数等 ——其他相关知识 熟悉焚烧厂各岗位作业管理规程 熟悉培训教材编写相关知识 了解应急预案编制 |
| 3 | 操作技能 | 掌握以下操作技能之一（及以上）： ——运行、控制、调节焚烧系统、余热利用系统、烟气处理系统 ——参与制定/修改焚烧处理方案，对焚烧处理各环节涉及的工艺技术及方法提出改进意见 ——独立进行设备安装、调试及运行 能进行焚烧作业管理及各岗位作业管理规程的制定/修改 能进行理论培训及操作技能培训 能协助制定培训方案，参与编写培训教材并独立完成部分章 能协助编制应急预案 严格执行安全操作规程 |

5.2职业技能

5.2.1  职业技能五级生活垃圾焚烧处理工的技能要求应符合表5.2.1的规定。

表5.2.1 职业技能五级生活垃圾焚烧处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 消防器材使用方法 |
|  |  | 安全事故上报 | 安全事故上报程序与要点 |
| 理论知识 | 基本知识 | 标识标志 | 人流、车流路线标识 生产、生活设施标识 |
|  |  | 工具 | 常用工器具使用方法 |
|  |  | 职业健康 | 卫生防疫 |
|  | 专业知识 | 焚烧概况与环境保护 | 垃圾分类及各类垃圾理化特性 垃圾焚烧的标准、规范 焚烧处理工艺流程 污染物来源及危害 |
|  |  | 二选一 | 垃圾接收 | 地磅磅桥、磅槽及承重台等部位的清洁维护 清洁工具使用方法，清洁要求 冲洗设施及冲洗水排放系统等 |
|  |  |  | 灰渣收集运输 | 炉渣、飞灰基本特性及收集运输 |
|  | 相关知识 | 作业管理 | 班组管理基本内容 作业人员守则 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 二选一 | 垃圾接收 | 保持地磅磅桥、磅槽及承重台等部位的清洁 清除地磅称台周围的异物 定期清洁卸料大厅的地面、墙面、门窗及照明设施等 |
|  |  |  | 灰渣收集运输 | 及时收集炉渣、飞灰 及时清扫现场卫生 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 安全使用劳动器具 正确使用劳保用品 识别安全警示标识 正确使用消防器材 严格执行安全操作规程 |
|  |  | 应急处置 | 及时避险并上报 |

5.2.2  职业技能四级生活垃圾焚烧处理工的技能要求应符合表5.2.2的规定。

表5.2.2 职业技能四级生活垃圾焚烧处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全 生产 知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具、设备等的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 消防知识 |
|  |  | 安全事故上报 | 安全事故上报程序与要点 |
| 理论 知识 | 基本知识 | 标识标志 | 人流、车流路线标识 生产、生活设施标识 |
|  |  | 工具、设备、仪表 | 常用工器具、设备、仪表的使用方法 |
|  | 专业知识 | 焚烧概况与环境保护 | 垃圾分类及各类垃圾理化特性 垃圾焚烧标准、规范 二次污染防控 |
|  |  | 五选一 | 垃圾接收 | 地磅使用方法、要求、误差范围、数据记录方法 备用设备启动方法及替代措施 焚烧厂布局、垃圾运输车性能及卸料方式 |
|  |  |  | 垃圾焚烧 | 焚烧炉基本特性及主要技术参数 数据读取记录的方法与规范，表单结构 |
|  |  |  | 灰渣收集运输 | 炉渣、飞灰收集系统布置及结构 炉渣冷却、输送、储存、除铁等操作 灰渣排出记录规范，日常灰渣量 |
|  |  |  | 余热利用 | 余热利用方式 余热锅炉主要构成，各种阀门仪表的位置及作用 汽轮机组类型及主要技术参数 |
|  |  |  | 烟气处理 | 烟气净化系统布置方式、工艺流程、排放限值 消石灰上料存储相关操作 烟气脱酸系统启闭规程 烟气脱氮系统启闭规程 活性炭上料、存储、输送等相关操作 除尘系统启闭规程 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 与本职业相关的市政工程、机械工程、化学工程等基础知识 |
| 操作 技能 | 基本操作技能 | 五选一 | 垃圾接收 | 识别并登记垃圾来源、基本属性 识别垃圾运输车辆型号、规格 按规程操作地磅进行称重计量，并记录数据 地磅及计量设备、仪器出现故障时，能启动备用设备或采取替代措施 正确引导垃圾运输车驶入卸料大厅，并在指定位置倾倒垃圾 |
|  |  |  | 垃圾焚烧 | 观察仪表指示数据是否异常，发现异常及时上报 正确读取并记录运行参数 |
|  |  |  | 灰渣收集运输 | 及时清理漏渣、漏灰 对出渣进行冷却、输送、储存、除铁等操作 及时处理现场堵灰，并联系检修单位 记录出渣、出灰量及相应运输车辆信息 |
|  |  |  | 余热利用 | 能对余热锅炉进行连续排污与定时排污操作，协调中控进行远程阀门的操控 在中控监护下，能辅助进行设备启、停操作及公共系统的一般操作 在值班过程中至少进行两次巡检，了解各设备运行状况 观察汽轮机组运行状况，读取并记录指示仪表参数 观察汽机、给水泵及其它设备的振动及运行情况 |
|  |  |  | 烟气处理 | 槽罐车运来消石灰后对接石灰仓上料管连接输灰 按规程启闭烟气脱酸系统 按规程启闭烟气脱氮系统 启闭活性炭上料存储、输送系统 除尘设备启动前，检查贮气罐压力是否达到工作压力，阀门是否打开，管道是否畅通等 按规程启闭除尘系统 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 安全操作设备及仪器、仪表 正确使用消防器材 正确使用有毒有害气体检测仪器设备 严格执行安全操作规程 |
|  |  | 应急处置 | 简单地描述突发情况 |

5.2.3  职业技能三级生活垃圾焚烧处理工的技能要求应符合表5.2.3的规定。

表5.2.3 职业技能三级生活垃圾焚烧处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 |
|  |  | 事故预防 | 安全事故预防 |
| 理论知识 | 基本知识 | 标识标志 | 人流、车流路线标识 生产、生活设施标识 |
|  |  | 工具、设备、仪表 | 常用工器具、设备、仪表的使用及例行维护 |
|  | 专业知识 | 焚烧概况与环境保护 | 垃圾分类及各类垃圾理化特性 垃圾焚烧标准、规范 污染物排放要求 |
|  |  | 八选一 | 垃圾接收 | 台账管理要求 数据分析及汇总 |
|  |  |  | 采样 | 采样目的、要求、方法 |
|  |  |  | 操作抓斗起重机 | 抓斗起重机基本结构、操作规程 投料时间、频率和量的要求 |
|  |  |  | 垃圾焚烧 | 垃圾焚烧原理及影响因素分析 燃烧空气装置和辅助燃烧装置 焚烧锅炉类型、结构及特点 |
|  |  |  | 灰渣收集运输 | 炉渣清运相关操作及要求 飞灰存储与处理 飞灰、炉渣运输 |
|  |  |  | 余热利用 | 焚烧过程的热平衡及余热利用 余热锅炉吹灰、清灰、除焦等操作规范与要求 各种阀门仪表的位置及作用 锅炉运行的基本原理和设备状态 余热利用设备运行工况相关知识 汽机辅机的性能和运行能力 |
|  |  |  | 烟气处理 | 烟气脱酸系统运行原理、技术特性、运行参数及操作规程 烟气脱氮系统运行原理、技术特性、运行参数及操作规程 活性炭加载目的、位置及操作规程 袋式除尘装置原理、特性、运行参数及操作规程 |
|  |  |  | 机械设备 | 设备基本结构、原理及操作规程 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 与本职业相关的市政工程、机械工程、化学工程、计算机技术等基础知识 |
|  |  | 培训指导 | 垃圾焚烧处理技术 |
| 操作 技能 | 基本操作技能 | 八选一 | 垃圾接收 | 管理垃圾进出厂台账 分析统计结果，汇总报告 对垃圾大厅进行消杀喷药操作 根据现场情况调整除臭药剂的喷淋工作时间、频率和用量，以及通风和排风量等除臭系统运行参数 |
|  |  |  | 采样 | 准备采样所需工具 按要求采样 |
|  |  |  | 操作抓斗起重机 | 正确操作抓斗起重机 控制抓斗张角，进行倒料、堆料与投料作业，完成垃圾的堆料、搅拌、混合、进料的操作 在操作期间观察，加强垃圾混合搅拌，保证垃圾均匀，含水量稳定 |
|  |  |  | 垃圾焚烧 | 熟悉监盘内容 观察、判断焚烧炉内垃圾燃烧状况 及时发现炉膛垃圾堵塞等异常情况 |
|  |  |  | 灰渣收集运输 | 及时清运炉渣 对飞灰进行螯合处理和安全储存 安全运输飞灰、炉渣 |
|  |  |  | 余热利用 | 参与每周的定期试验项目，如：锅炉水位开关试验、空压机试验、燃烧器试验、消防试验、反应塔雾化器试验、定期切换设备、其他试验等 在中控监护下，能参与完成机组的启停、运行、调整及异常状况的处理工作 带领班组人员做好本职的卫生工作 巡查汽、水、油、风等系统及相关设施设备 通过汽机各点温度、膨胀及振动状态了解机组运行情况 |
|  |  |  | 烟气处理 | 根据要求配置烟气脱酸用石灰浆 按规程运行烟气脱酸系统 按规程运行烟气脱氮系统 按规定加载活性炭 按规程运行烟气除尘系统 检查袋式除尘系统风室压差 进行反吹、排灰等操作 |
|  |  |  | 设备维护 | 及时发现设备一般故障 例行维护、保养设备 |
|  | 创新与指导 | 指导 | 协助二级工向本级以下焚烧处理工传授作业技能 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 严格执行安全操作规程 发现明显的安全事故隐患，并采取应对措施 |
|  |  | 应急处置 | 准确、详细地描述突发情况 |

5.2.4  职业技能二级生活垃圾焚烧处理工的技能要求应符合表5.2.4的规定。

表5.2.4 职业技能二级生活垃圾焚烧处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具、设备的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 |
|  |  | 安全事故处理 | 一般安全事故处理 |
| 理论知识 | 基本知识 | 工具、设备、仪表 | 常用工器具、设备、仪表的使用及系统维护 |
|  | 专业知识 | 焚烧概况与环境保护 | 焚烧厂建设规模、主体工程构成 污染物治理措施 |
|  |  | 八选一 | 垃圾接收 | 焚烧厂布局、垃圾卸料 垃圾接收、储存与输送过程相关操作规程 |
|  |  |  | 采样分析 | 各项指标测定、分析方法 |
|  |  |  | 操作抓斗起重机 | 不同时间垃圾的特性、区别、储存 入炉垃圾性状、翻倒频率等 抓斗起重机运行状态与一般故障 |
|  |  |  | 垃圾焚烧 | 垃圾焚烧过程物质平衡 垃圾焚烧炉运行原理 垃圾焚烧炉运行状况、参数 垃圾焚烧系统 |
|  |  |  | 灰渣收集运输 | 炉渣、飞灰收运系统及设施设备布局及结构 |
|  |  |  | 余热利用 | 余热利用方式，锅炉热效率，锅炉蒸汽参数等 余热利用系统的运行及维护 |
|  |  |  | 烟气处理 | 烟气净化系统布置方式 烟气排放指标限值 烟气净化工艺流程 烟气脱氮的催化剂的活性与老化的相关知识 活性炭用量 烟气除尘装置运行原理、结构、运行参数及操作规程等 |
|  |  |  | 机械设备 | 设备结构、机械传动、液压传动等基本原理 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 与本职业相关的市政工程、机械工程、化学工程、计算机技术等基础知识 |
|  |  | 质量检查 | 质量检查方法及标准 质量验收报告编写规范要求 |
|  |  | 培训指导 | 垃圾焚烧处理技术 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 八选一 | 垃圾接收 | 配合一级工做好垃圾入场和车辆调运的工作 协助现场检测 |
|  |  |  | 采样分析 | 协助测定、分析垃圾特性指标 |
|  |  |  | 操作抓斗起重机 | 合理划分不同时间垃圾堆放区，完成垃圾储坑内垃圾的卸料、堆放以及分区调整等相关操作 根据进厂垃圾性状与焚烧炉运行状况调整储坑内垃圾的翻倒频率 识别抓斗的运行状态和一般故障 |
|  |  |  | 垃圾焚烧 | 及时观察并掌握系统运行状况 指导三级工、四级工调节参数，避免参数超出规定范围及异常情况的发生 及时排除垃圾给料堵塞、排渣堵塞等故障 |
|  |  |  | 灰渣收集运输 | 处理炉渣收集系统故障 处理飞灰管道和容器堵塞等故障 |
|  |  |  | 余热利用 | 运行、维护余热利用系统 接班后能按当时的热电负荷情况做好汽水平衡工作，对于超出汽水量的情况及时查明原因并解决 监督全厂汽水质量是否合乎规程规定 |
|  |  |  | 烟气处理 | 处理烟气净化系统中石灰堵管、喷嘴堵塞等故障 调整石灰浆喷淋量等参数 通过检测经过每层催化剂后的烟气氮氧化物的浓度和氨氮比，确定各层催化剂的活性与老化程度，以确保脱氮装置的正常运行 调整活性炭投加量等参数 处理灰尘搭桥、挂壁、粘袋等故障 |
|  |  |  | 设备维护 | 总结设备主要零部件的磨损规律 分析判断设备的故障位置、原因并提出对应的处理措施 系统维护设备 |
|  |  | 质量检查 | 对焚烧作业进行质量检查 协助编写质量验收报告 |
|  | 创新与指导 | 指导 | 向本级以下焚烧处理工传授作业技能 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 严格执行安全操作规程 分析、研判安全事故原因并进行适当处置 |
|  |  | 应急处置 | 提出突发情况应对措施 组织突发情况处理工作 |

5.2.5  职业技能一级生活垃圾焚烧处理工的技能要求应符合表5.2.5的规定。

表5.2.5 职业技能一级生活垃圾焚烧处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全操作 | 防护用品、工器具、设备的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 |
|  |  | 安全事故处理 | 安全事故处理 事故处理报告编写 应急预案编制 |
| 理论知识 | 基本知识 | 工具、设备、仪表 | 常用工器具、设备、仪表的使用及系统维护 |
|  |  | 岗位管理 | 垃圾焚烧厂各岗位管理规程 |
|  | 专业知识 | 焚烧概况与环境保护 | 国内外垃圾焚烧处理行业发展 国内外垃圾焚烧处理新工艺、新技术、新设备 污染物治理措施 |
|  |  | 三选一 | 垃圾焚烧 | 垃圾焚烧处理工艺 物质平衡理论，锅炉热力负荷及全厂热平衡的计算 化学动力学的基本知识，温度控制点、停留时间控制点、供氧量控制点等相关知识 |
|  |  |  | 烟气处理 | 烟气脱酸技术及石灰浆计算方法 烟气脱氮的催化剂类型 烟气处理技术 |
|  |  |  | 机械设备 | 设备内部主要结构、工作原理、性能、特点及运行参数 设备安装操作及要求 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 与本职业相关的市政工程、机械工程、化学工程、计算机技术等基础知识 |
|  |  | 成本核算 | 项目成本核算方法 |
|  |  | 培训指导 | 垃圾焚烧处理技术 垃圾焚烧处理技能培训方案、教材编写规范及要求 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 三选一 | 垃圾焚烧 | 根据垃圾特性及燃烧状况调整一、二次风量配比 根据垃圾焚烧状况发现系统中的异常情况并采取相应措施 控制焚烧炉的温度、停留时间、供氧量等参数 |
|  |  |  | 烟气处理 | 对烟气脱酸用石灰浆配比进行设计计算 选择合适的催化剂及用量 协助技术主管对烟气处理工艺及主要技术参数进行修改完善 |
|  |  |  | 设备维护 | 独立进行设备安装、调试、运行 参与主要设备检修后的启动和试运工作 参与或指导设备校准、切换等重大操作 设备故障时召集有关人员和检修班组进行检修工作 |
|  |  | 成本核算 | 协助进行焚烧作业成本核算 |
|  |  | 岗位管理 | 协助管理焚烧作业 参与制定/修改各岗位作业管理规程 |
|  | 创新与指导 | 指导 | 对本级以下焚烧处理工进行理论培训及操作技能培训 协助制定培训方案 参与编写培训教材并独立完成部分章节 |
|  |  | 创新 | 对焚烧处理各环节涉及的工艺技术及方法提出改进意见 参与制定/修改焚烧处理方案 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 严格执行安全操作规程 协助制定岗位安全规程 协助编写安全事故报告 |
|  |  | 应急处置 | 参与编制应急预案 编制突发事件处理报告 |

5.3培训考核范围、课时、权重

5.3.1  职业技能五级生活垃圾焚烧处理工培训考核范围、课时、权重应符合表5.3.1的规定。

表5.3.1 职业技能五级生活垃圾焚烧处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （20课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 4 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 12 | 60 |
|  |  | 安全事故上报 | 4 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （30课时） | 基本知识 | 标识标志 | 3 | 10 |
|  |  | 工具 | 1.5 | 5 |
|  |  | 职业健康 | 1.5 | 5 |
|  | 专业知识 | 焚烧与环境保护 | 6 | 20 |
|  |  | 二选一 | 垃圾接收 | 15 | 50 |
|  |  |  | 灰渣收集运输 |  |  |
|  | 相关知识 | 作业管理 | 3 | 10 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 二选一 | 垃圾接收 | 33 | 55 |
|  |  |  | 灰渣收集运输 |  |  |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 18 | 30 |
|  |  | 应急处置 | 9 | 15 |

5.3.2  职业技能四级生活垃圾焚烧处理工培训考核范围、课时、权重应符合表5.3.2的规定。

表5.3.2 职业技能四级生活垃圾焚烧处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （20课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 4 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 12 | 60 |
|  |  | 安全事故上报 | 4 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （30课时） | 基本知识 | 标识标志 | 3 | 10 |
|  |  | 工具、设备、仪表 | 3 | 10 |
|  | 专业知识 | 焚烧与环境保护 | 3 | 10 |
|  |  | 五选一 | 垃圾接收 | 18 | 60 |
|  |  |  | 垃圾焚烧 |  |  |
|  |  |  | 灰渣收集运输 |  |  |
|  |  |  | 余热利用 |  |  |
|  |  |  | 烟气处理 |  |  |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 3 | 10 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 五选一 | 垃圾接收 | 45 | 75 |
|  |  |  | 垃圾焚烧 |  |  |
|  |  |  | 灰渣收集运输 |  |  |
|  |  |  | 余热利用 |  |  |
|  |  |  | 烟气处理 |  |  |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 9 | 15 |
|  |  | 应急处置 | 6 | 10 |

5.3.3  职业技能三级生活垃圾焚烧处理工培训考核范围、课时、权重应符合表5.3.3的规定。

表5.3.3 职业技能三级生活垃圾焚烧处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 2 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 6 | 60 |
|  |  | 事故预防 | 2 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （40课时） | 基本知识 | 标识标志 | 2 | 5 |
|  |  | 工具、设备、仪表 | 2 | 5 |
|  | 专业知识 | 焚烧与环境保护 | 4 | 10 |
|  |  | 八选一 | 垃圾接收 | 28 | 70 |
|  |  |  | 采样 |  |  |
|  |  |  | 操作抓斗起重机 |  |  |
|  |  |  | 垃圾焚烧 |  |  |
|  |  |  | 灰渣收集运输 |  |  |
|  |  |  | 余热利用 |  |  |
|  |  |  | 烟气处理 |  |  |
|  |  |  | 机械设备 |  |  |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 2 | 5 |
|  |  | 培训指导 | 2 | 5 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 八选一 | 垃圾接收 | 51 | 85 |
|  |  |  | 采样 |  |  |
|  |  |  | 操作抓斗起重机 |  |  |
|  |  |  | 垃圾焚烧 |  |  |
|  |  |  | 灰渣收集运输 |  |  |
|  |  |  | 余热利用 |  |  |
|  |  |  | 烟气处理 |  |  |
|  |  |  | 设备维护 |  |  |
|  | 指导与创新 | 指导 | 3 | 5 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 3 | 5 |
|  |  | 应急处置 | 3 | 5 |

5.3.4  职业技能二级生活垃圾焚烧处理工培训考核范围、课时、权重应符合表5.3.4的规定。

表5.3.4 职业技能二级生活垃圾焚烧处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 2 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 6 | 60 |
|  |  | 安全事故处理 | 2 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （40课时） | 基本知识 | 工具、设备、仪表 | 2 | 5 |
|  | 专业知识 | 焚烧与环境保护 | 2 | 5 |
|  |  | 八选一 | 垃圾接收 | 30 | 75 |
|  |  |  | 采样分析 |  |  |
|  |  |  | 操作抓斗起重机 |  |  |
|  |  |  | 垃圾焚烧 |  |  |
|  |  |  | 灰渣收集运 |  |  |
|  |  |  | 余热利用 |  |  |
|  |  |  | 烟气处理 |  |  |
|  |  |  | 机械设备 |  |  |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 2 | 5 |
|  |  | 质量检查 | 2 | 5 |
|  |  | 培训指导 | 2 | 5 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 八选一 | 垃圾接收 | 48 | 80 |
|  |  |  | 采样分析 |  |  |
|  |  |  | 操作抓斗起重机 |  |  |
|  |  |  | 垃圾焚烧 |  |  |
|  |  |  | 灰渣收集运输 |  |  |
|  |  |  | 余热利用 |  |  |
|  |  |  | 烟气处理 |  |  |
|  |  |  | 设备维护 |  |  |
|  |  | 质量检查 | 3 | 5 |
|  | 指导与创新 | 指导 | 3 | 5 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 3 | 5 |
|  |  | 应急处置 | 3 | 5 |

5.3.5  职业技能一级生活垃圾焚烧处理工培训考核范围、课时、权重应符合表5.3.5的规定。

表5.3.5 职业技能一级生活垃圾焚烧处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 2 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 6 | 60 |
|  |  | 安全事故处理 | 2 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （40课时） | 基本知识 | 工具、设备、仪表 | 4 | 10 |
|  |  | 岗位管理 | 4 | 10 |
|  | 专业知识 | 焚烧与环境保护 | 4 | 10 |
|  |  | 三选一 | 垃圾焚烧 | 16 | 40 |
|  |  |  | 烟气处理 |  |  |
|  |  |  | 机械设备 |  |  |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 4 | 10 |
|  |  | 成本核算 | 4 | 10 |
|  |  | 培训指导 | 4 | 10 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 三选一 | 垃圾焚烧 | 33 | 55 |
|  |  |  | 烟气处理 |  |  |
|  |  |  | 设备维护 |  |  |
|  |  | 岗位管理 | 6 | 10 |
|  |  | 成本核算 | 3 | 5 |
|  | 指导与创新 | 指导 | 6 | 10 |
|  |  | 创新 | 6 | 10 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 3 | 5 |
|  |  | 应急处置 | 3 | 5 |

6  生活垃圾堆肥处理工职业技能标准

6.1职业要求

6.1.1  职业技能五级生活垃圾堆肥处理工的职业要求应符合表6.1.1的规定。

表6.1.1 职业技能五级生活垃圾堆肥处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 了解安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工具及劳动防护用品的安全使用 熟悉消防安全知识 了解堆肥厂岗位安全风险因素与相关应急预案 了解突发事故安全应对相关知识 |
| 2 | 理论知识 | 了解垃圾分类及垃圾理化特性 了解有关垃圾堆肥的标准、规范 了解垃圾堆肥工艺流程 熟悉以下理论知识点之一（及以上）： ——地磅、卸料间结构布局 ——人工分选 ——堆肥进出料及物料转移操作 ——堆肥产品的保存及库区维护保养 ——臭气来源、特性、危害，消杀除臭方式 ——其他相关知识 |
| 3 | 操作技能 | 熟练以下操作技能之一（及以上）： ——清洁地磅、卸料间 ——垃圾分选及分选物打包 ——进出料 ——记录进出仓库的堆肥产品并维护保养堆肥产品储存库区 ——消杀除臭 熟练使用劳动工器具及劳动防护用品 能正确使用消防器材 遇到突发事件能及时避险并上报 严格执行安全操作规程 |

6.1.2  职业技能四级生活垃圾堆肥处理工的职业要求应符合表6.1.2的规定。

表6.1.2 职业技能四级生活垃圾堆肥处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 了解安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工器具及劳动保护用品的安全使用 掌握消防安全知识 了解堆肥厂岗位安全风险因素与相关应急预案 了解突发事故应对措施 |
| 2 | 理论知识 | 熟悉垃圾分类及垃圾理化特性 熟悉垃圾堆肥的标准、规范 熟悉垃圾堆肥工艺流程 熟悉以下理论知识点之一（及以上）： ——垃圾入厂的要求，包括地磅的使用方法、垃圾运输车型号标识及卸料方式等 ——预处理工艺 ——堆肥原理 ——堆肥后处理工艺 ——臭气形成机理，除臭系统 ——其他相关知识 |
| 3 | 操作技能 | 熟练以下操作技能之一（及以上）： ——垃圾入厂识别、称重计量、卸料 ——按规程启闭分选预处理设备 ——完成进出料 ——准确读取、记录温度、氧浓度等参数 ——堆肥后处理的工艺流程及操作 ——检测、收集臭气，按规程操作除臭系统 安全操作设备及仪器、仪表 严格执行安全操作规程 |

6.1.3  职业技能三级生活垃圾堆肥处理工的职业要求应符合表6.1.3的规定。

表6.1.3 职业技能三级生活垃圾堆肥处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 熟悉安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工器具、设备及劳动防护用品的安全使用及一般维护 掌握消防安全知识 熟悉堆肥厂岗位安全风险因素与相关应急预案 掌握突发事故应对措施 |
| 2 | 理论 知识 | 掌握垃圾分类及垃圾理化特性 掌握堆肥的标准、规范 熟悉以下理论知识点之一（及以上）： ——垃圾进场台账管理要求 ——垃圾检测采样要求 ——预处理设备的运行原理及操作规程 ——堆肥原料制备 ——堆肥原理，工艺类型、特点及作业过程 ——商品肥料的制作 ——除臭技术 ——设备基本机构、原理，例行维护保养知识、方法及要求 ——其他相关知识 |
| 3 | 操作 技能 | 熟练以下操作技能之一（及以上）： ——管理垃圾进出厂台账 ——按要求采样 ——操作预处理并连续监控设备运行情况 ——制备堆肥原料 ——进行堆肥作业 ——堆肥后处理 ——操作除臭系统 ——例行维护、保养设备 能向本级以下生活垃圾堆肥处理工传授作业技能 能发现明显的安全事故隐患，并采取应对措施 严格执行安全操作规程 |

6.1.4  生职业技能二级活垃圾堆肥处理工的职业要求应符合表6.1.4的规定。

表6.1.4 职业技能二级生活垃圾堆肥处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 熟悉安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工器具、设备及劳动防护用品的安全使用及系统维护 掌握消防安全知识 掌握堆肥厂岗位安全风险因素与相关应急预案 掌握突发事故应对措施 |
| 2 | 理论知识 | 掌握以下理论知识点之一（及以上）： ——垃圾特性指标检测 ——预处理工艺及设备 ——堆肥原理，工艺类型、特点及作业过程 ——堆肥产品评价，堆肥产品质量测量方法 ——除臭技术 ——设备的结构、机械传动、液压传动等基本原理，不同种类设备维护方法 ——其他相关知识 了解质量检查方法及质量验收报告的编写 |
| 3 | 操作技能 | 掌握以下操作技能之一（及以上）： ——协助测定垃圾特性指标 ——运行、控制、调节预处理设备 ——堆肥产品评价及品质测量 ——运行、控制、调节除臭系统 ——系统维护设备，并排查一般故障 能对堆肥作业进行质量检查，并协助编写质量验收报告 能向本级以下生活垃圾堆肥处理工传授作业技能，解决操作中的疑难问题 能及时处理垃圾堆肥过程出现的突发情况 严格执行安全操作规程 |

6.1.5  职业技能一级生活垃圾堆肥处理工的职业要求应符合表6.1.5的规定。

表6.1.5 职业技能一级生活垃圾堆肥处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 熟悉安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工器具、设备及劳动防护用品的安全使用及系统维护 掌握消防安全知识 掌握堆肥厂岗位安全风险因素与相关应急预案 掌握突发事故应对措施 |
| 2 | 理论知识 | 掌握以下理论知识点之一（及以上）： ——垃圾堆肥技术 ——设备的结构、原理、性能、特点、参数等 ——其他相关知识 熟悉堆肥厂各岗位作业管理规程 熟悉培训及教材编写相关知识 了解应急预案编制 |
| 3 | 操作技能 | 掌握以下操作技能之一（及以上）： ——垃圾堆肥作业 ——参与制定/修改堆肥处理方案，对堆肥处理各环节涉及的工艺技术及方法提出改进意见 ——独立进行设备安装、调试及运行 能参与堆肥作业管理及各岗位作业管理规程的制定/修改 能进行理论培训及操作技能培训 能协助制定培训方案，参与编写培训教材并独立完成部分章节 能参与编制应急预案 严格执行安全操作规程 |

6.2职业技能

6.2.1  职业技能五级生活垃圾堆肥处理工的技能要求应符合表6.2.1的规定。

表6.2.1 职业技能五级生活垃圾堆肥处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 消防器材使用方法 |
|  |  | 安全事故上报 | 安全事故上报程序与要点 |
| 理论知识 | 基本知识 | 标识标志 | 人流、车流路线标识 生产、生活设施标识 |
|  |  | 工具 | 常用工器具使用方法 |
|  |  | 职业健康 | 卫生防疫 |
|  | 专业知识 | 堆肥概况与环境保护 | 垃圾分类及各类垃圾理化特性 生活垃圾堆肥的标准、规范 堆肥作业流程 污染物来源及危害 |
|  |  | 五选一 | 垃圾接收 | 地磅磅桥、磅槽及承重台等部位的清洁维护 清洁工具使用方法，清洁要求 冲洗设施及冲洗水排放系统等相关知识 |
|  |  |  | 预处理 | 预处理工艺流程 给料操作要求 人工分拣操作规程及要求 分选物压缩打包操作规程 |
|  |  |  | 垃圾堆肥 | 清洁工具的使用方法 物料转移操作规程及注意事项 |
|  |  |  | 堆肥后处理 | 进出仓库的堆肥产品的台账记录及要求 堆肥产品储存库区维护保养操作及要求 |
|  |  |  | 除臭 | 厂区除臭方式 药剂除臭操作规程 通风除臭系统启闭规程 |
|  | 相关知识 | 作业管理 | 班组管理基本内容 作业人员守则 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 五选一 | 垃圾接收 | 保持地磅磅桥、磅槽及承重台等部位的清洁 清除地磅称台周围的异物 定期清洁卸料间的地面、墙面、门窗及照明设施等 |
|  |  |  | 预处理 | 在板式给料机给料前及时清出大件物料和易缠绕物料 配合机械分选设备对垃圾进行人工分拣 打包分选物 |
|  |  |  | 垃圾堆肥 | 移动式进出料设备运行完毕退出发酵仓后，清除残余垃圾 将主发酵仓物料转移至次级发酵仓 |
|  |  |  | 堆肥后处理 | 记录进出仓库的堆肥产品 定期对库存场所进行清扫和整理，以保持库存场所内车辆、人员通行道路的畅通 定期对库存设施进行灭鼠灭蝇操作 |
|  |  |  | 除臭 | 在垃圾暴露面大、臭气释放强度高的部位，喷洒除臭剂辅助除臭 按规程启闭通风除臭系统 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 识别安全警示标识 正确使用劳保用品 安全使用劳动器具 正确使用消防器材 严格执行安全操作规程 |
|  |  | 应急处置 | 及时避险并上报 |

6.2.2  职业技能四级生活垃圾堆肥处理工的技能要求应符合表6.2.2的规定。

表6.2.2 职业技能四级生活垃圾堆肥处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具、设备等的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 消防知识 |
|  |  | 安全事故 | 安全事故上报程序与要点 |
| 理论知识 | 基本知识 | 标识标志 | 人流、车流路线标识 生产、生活设施标识 |
|  |  | 工具、设备、仪表 | 常用工器具、设备、仪表的使用方法 |
|  | 专业知识 | 堆肥概况与环境保护 | 垃圾分类及各类垃圾理化特性 生活垃圾堆肥的标准、规范 二次污染防控 |
|  |  | 五选一 | 垃圾接收 | 地磅使用方法、要求、误差范围、数据记录方法 备用设备启动方法及替代措施 垃圾运输车性能及卸料方式 |
|  |  |  | 预处理 | 预处理工艺流程 给料机启动前准备工作 垃圾分选目的、要求及分选设备启闭方法 垃圾破碎目的、要求及破碎设备启闭方法 |
|  |  |  | 垃圾堆肥 | 堆肥的基本原理 进出料操作规程 堆肥周期、堆肥温度、有机物含量、含水率、通风量等主要技术指标 |
|  |  |  | 堆肥后处理 | 堆肥后处理工艺流程 残渣处理要求与规程 |
|  |  |  | 除臭 | 臭气产生原理、部位及收集措施 臭气检测设施 除臭药剂特性 通风除臭系统操作规程 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 与本职业相关的市政工程、机械工程、化学工程等基础知识 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 五选一 | 垃圾接收 | 识别并登记垃圾来源、基本属性 识别垃圾运输车辆型号、规格 按规程操作地磅进行称重计量，并记录数据 地磅及计量设备、仪器出现故障时，能启动备用设备或采取替代措施 正确引导垃圾运输车驶入卸料大厅，并在指定位置倾倒垃圾 |
|  |  |  | 预处理 | 在给料机启动前检查电机、调速装置、传动部位等是否异常 按规程启闭破碎设备和分选设备 |
|  |  |  | 垃圾堆肥 | 正确操作堆肥设备完成堆肥进出料作业 准确读取、记录温度、氧浓度等参数 |
|  |  |  | 堆肥后处理 | 对堆肥腐熟后的物料进行筛分、粉碎、烘干等操作 按物质类别分别存放堆肥后处理各分选工段分选出的不可堆肥物 |
|  |  |  | 除臭 | 收集主发酵废气及其他部位散发的臭气 检测臭气浓度 按要求选用合适的除臭剂 按规程操作通风除臭系统 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 安全操作设备及仪器、仪表 正确使用消防器材 正确使用有毒有害气体检测仪器设备 严格执行安全操作规程 |
|  |  | 应急处置 | 简单地描述突发情况 |

6.2.3  职业技能三级生活垃圾堆肥处理工的技能要求应符合表6.2.3的规定。

表6.2.3 职业技能三级生活垃圾堆肥处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 |
|  |  | 事故预防 | 安全事故预防 |
| 理论知识 | 基本知识 | 标识标志 | 人流、车流路线标识 生产、生活设施标识 |
|  |  | 工具、设备、仪表 | 常用工器具、设备、仪表的使用及例行维护方法 |
|  | 专业知识 | 堆肥概况与环境保护 | 垃圾分类及各类垃圾理化特性 生活垃圾堆肥的标准、规范 污染物排放要求 |
|  |  | 七选一 | 垃圾接收 | 原生垃圾的特性 台账管理要求 数据分析及汇总 |
|  |  |  | 采样 | 采样目的、要求、方法 |
|  |  |  | 预处理 | 预处理各工艺流程的目的、作用及原理 给料装置和输送设备的相关规定 给料设备运行原理、情况 分选设备、破碎设备的运行原理、操作规程 堆肥原料制备方法 |
|  |  |  | 垃圾堆肥 | 堆肥过程的影响因素及工艺参数的计算 堆肥工艺设备 进出料操作规程 主、次级发酵工艺 堆肥原料指标，检测堆层温度、氧浓度和耗氧速率的要求 翻堆设备的操作规程 |
|  |  |  | 堆肥后处理 | 商品肥料的制作规程及要求 堆肥产品包装 |
|  |  |  | 除臭 | 除臭标准与要求，臭气特性，药剂特性 通风除臭的机理及设备 物理除臭原理，吸附剂再生方法 生化除臭原理 |
|  |  |  | 机械设备 | 设备基本结构、原理及操作规程 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 与本职业相关的市政工程、机械工程、化学工程、计算机技术等基础知识 |
|  |  | 培训指导 | 垃圾堆肥处理技术 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 七选一 | 垃圾接收 | 管理垃圾进出厂台账 分析统计结果，汇总报告 合理划分原生垃圾堆放区 |
|  |  |  | 采样 | 准备采样所需工具 按要求采样 |
|  |  |  | 预处理 | 监控、调整给料速度 连续监控受料部位及机电设备运转情况 按规程操作分选设备，并连续监控运行情况 按规程使用破碎设备，并连续监控运行情况 按要求添加辅料，调节原料理化性质 |
|  |  |  | 垃圾堆肥 | 连续监视进出料操作过程 根据堆肥方案完成堆肥作业发酵过程 检测堆层温度、氧浓度和耗氧速率 操作翻堆机械设备完成翻堆作业 |
|  |  |  | 堆肥后处理 | 在堆肥腐熟后的堆肥中添加无机肥制成各种商品肥料 使用肥料产品包装机械对堆肥产品进行包装 |
|  |  |  | 除臭 | 根据堆肥过程中的臭气产生情况，调整除臭药剂的喷淋工作时间、频率和用量 根据臭气产生量、产生频率等特征调整通风除臭系统参数 定期再生吸附剂 定期投加菌剂和营养物质 |
|  |  |  | 设备维护 | 及时发现设备一般故障 例行维护、保养设备 |
|  | 创新与指导 | 指导 | 协助技师向本级垃圾堆肥处理工传授作业技能 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 严格执行安全操作规程 发现明显的安全事故隐患，并采取应对措施 |
|  |  | 应急处置 | 准确、详细地描述突发情况 |

6.2.4  职业技能二级生活垃圾堆肥处理工的技能要求应符合表6.2.4的规定。

表6.2.4 职业技能二级生活垃圾堆肥处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具、设备的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 |
|  |  | 安全事故处理 | 一般安全事故处理 |
| 理论 知识 | 基本知识 | 工具、设备、仪表 | 常用工器具、设备、仪表的使用及系统维护 |
|  | 专业知识 | 堆肥概况与环境保护 | 堆肥厂建设规模、主体工程构成 污染物治理措施 |
|  |  | 六选一 | 垃圾接收 | 垃圾卸料、接收、储存与输送过程相关操作规程 现场检测要求 |
|  |  |  | 采样分析 | 各项指标测定、分析方法 |
|  |  |  | 预处理 | 分选设备、破碎设备的运行原理、构成、运行参数等 堆肥物料指标及其调节 |
|  |  |  | 堆肥后处理 | 堆肥产品评价方法、指标与相关标准 堆肥无害化相关知识 肥料产品品质的测量方法 |
|  |  |  | 除臭 | 除臭药剂的种类及使用方法 吸附剂的种类及使用方法 菌剂的种类及使用方法 |
|  |  |  | 机械设备 | 设备的结构、机械传动、液压传动等基本原理 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 与本职业相关的市政工程、机械工程、化学工程、计算机技术等基础知识 |
|  |  | 质量检查 | 质量检查方法及标准 质量验收报告编写规范要求 |
|  |  | 培训指导 | 垃圾堆肥处理技术 |
| 操作 技能 | 基本操作技能 | 六选一 | 垃圾接收 | 配合一级工做好垃圾入场和车辆调运的工作 协助现场检测 |
|  |  |  | 采样分析 | 协助测定、分析垃圾特性指标 |
|  |  |  | 预处理 | 根据工艺要求调整预处理设备运行参数 根据相关标准及堆肥方案制备、调整垃圾堆肥原材料 |
|  |  |  | 堆肥后处理 | 根据主发酵和次发酵的出料状况及堆肥产品感官效果判断堆肥工况及主要技术指标状况 对堆肥产品腐熟度进行评价 开展肥料产品质量检测和生物试验 |
|  |  |  | 除臭 | 根据需要配制除臭药剂 根据需要选择合适的吸附剂 根据需要合理选用菌剂 |
|  |  |  | 设备维护 | 总结设备主要零部件的磨损规律 分析判断设备的故障位置、原因并提出对应的处理措施 系统维护设备 |
|  |  | 质量检查 | 对堆肥作业进行质量检查 协助编写质量验收报告 |
|  | 创新与指导 | 指导 | 向本级以下垃圾堆肥处理工传授作业技能 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 严格执行安全操作规程 分析、研判安全事故原因并进行适当处置 |
|  |  | 应急处置 | 提出突发情况应对措施 组织突发情况处理工作 |

6.2.5  职业技能一级生活垃圾堆肥处理工的技能要求应符合表6.2.5的规定。

表6.2.5 职业技能一级生活垃圾堆肥处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具、设备的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 |
|  |  | 安全事故处理 | 安全事故处理 事故处理报告编写 应急预案编制 |
| 理论知识 | 基本知识 | 工具、设备、仪表 | 常用工器具、设备、仪表的使用及系统维护 |
|  |  | 岗位管理 | 堆肥厂各岗位管理规程 |
|  | 专业知识 | 堆肥概况与环境保护 | 国内外垃圾堆肥处理行业发展 国内外垃圾堆肥处理新工艺、新技术、新设备 污染物治理措施 |
|  |  | 二选一 | 垃圾堆肥 | 检测点设置要求 好氧堆肥原理，翻堆作用 堆肥过程的影响因素与影响机理 促进堆肥腐熟的微生物菌种知识以及微生物菌种的添加 |
|  |  |  | 机械设备 | 设备内部结构、工作原理、性能、特点及运行参数 设备安装操作及要求 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 与本职业相关的市政工程、机械工程、化学工程、计算机技术等基础知识 |
|  |  | 成本核算 | 项目成本核算方法 |
|  |  | 培训指导 | 垃圾堆肥处理技术 垃圾堆肥处理技能培训方案、教材编写规范及要求 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 二选一 | 垃圾堆肥 | 设置检测点 根据堆肥工况及温度等指标参数变化情况调整通风供氧量和翻堆次数 正确选择并添加合适菌种 分析并解决垃圾堆肥过程中出现的技术问题 |
|  |  |  | 设备维护 | 独立进行设备安装、调试、运行 参与主要设备检修后的启动和试运工作 参与或指导设备校准、切换等重大操作 设备故障时召集有关人员和检修班组进行检修工作 |
|  |  | 岗位管理 | 协助管理堆肥作业 参与制定/修改各岗位作业管理规程 |
|  |  | 成本核算 | 协助进行堆肥作业成本核算 |
|  | 创新与指导 | 指导 | 对本级以下堆肥处理工进行理论培训及操作技能培训 协助制定培训方案 参与编写培训教材并独立完成部分章节 |
|  |  | 创新 | 对堆肥处理各环节涉及工艺技术及方法提出改进意见 参与制定/修改堆肥处理方案 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 严格执行安全操作规程 协助制定岗位安全规程 协助编写安全事故报告 |
|  |  | 应急处置 | 参与编制应急预案 编制突发事件处理报告 |

6.3培训考核范围、课时、权重

6.3.1  职业技能五级生活垃圾堆肥处理工培训考核范围、课时、权重应符合表6.3.1的规定。

表6.3.1 职业技能五级生活垃圾堆肥处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （20课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 4 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 12 | 60 |
|  |  | 安全事故上报 | 4 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （30课时） | 基本知识 | 标识标志 | 3 | 10 |
|  |  | 工具 | 1.5 | 5 |
|  |  | 职业健康 | 1.5 | 5 |
|  | 专业知识 | 堆肥与环境保护 | 3 | 10 |
|  |  | 五选一 | 垃圾接收 | 18 | 60 |
|  |  |  | 垃圾预处理 |  |  |
|  |  |  | 垃圾堆肥 |  |  |
|  |  |  | 堆肥后处理 |  |  |
|  |  |  | 除臭 |  |  |
|  | 相关知识 | 作业管理 | 3 | 10 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 五选一 | 垃圾接收 | 42 | 70 |
|  |  |  | 垃圾预处理 |  |  |
|  |  |  | 垃圾堆肥 |  |  |
|  |  |  | 堆肥后处理 |  |  |
|  |  |  | 除臭 |  |  |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 12 | 20 |
|  |  | 应急处置 | 6 | 10 |

6.3.2  职业技能四级生活垃圾堆肥处理工培训考核范围、课时、权重应符合表6.3.2的规定。

表6.3.2 职业技能四级生活垃圾堆肥处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （20课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 4 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 12 | 60 |
|  |  | 安全事故上报 | 4 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （30课时） | 基本知识 | 标识标志 | 3 | 10 |
|  |  | 工具、设备、仪表 | 3 | 10 |
|  | 专业知识 | 堆肥与环境保护 | 3 | 10 |
|  |  | 五选一 | 垃圾接收 | 18 | 60 |
|  |  |  | 垃圾预处理 |  |  |
|  |  |  | 垃圾堆肥 |  |  |
|  |  |  | 堆肥后处理 |  |  |
|  |  |  | 除臭 |  |  |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 3 | 10 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 五选一 | 垃圾接收 | 42 | 70 |
|  |  |  | 垃圾预处理 |  |  |
|  |  |  | 垃圾堆肥 |  |  |
|  |  |  | 堆肥后处理 |  |  |
|  |  |  | 除臭 |  |  |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 12 | 20 |
|  |  | 应急处置 | 6 | 10 |

6.3.3  职业技能三级生活垃圾堆肥处理工培训考核范围、课时、权重应符合表6.3.3的规定。

表6.3.3 职业技能三级生活垃圾堆肥处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 2 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 6 | 60 |
|  |  | 事故预防 | 2 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （40课时） | 基本知识 | 标识标志 | 2 | 5 |
|  |  | 工具、设备、仪表 | 2 | 5 |
|  | 专业知识 | 堆肥概况与环境保护 | 4 | 10 |
|  |  | 七选一 | 垃圾接收 | 28 | 70 |
|  |  |  | 采样 |  |  |
|  |  |  | 垃圾预处理 |  |  |
|  |  |  | 垃圾堆肥 |  |  |
|  |  |  | 堆肥后处理 |  |  |
|  |  |  | 除臭 |  |  |
|  |  |  | 机械设备 |  |  |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 2 | 5 |
|  |  | 培训指导 | 2 | 5 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 七选一 | 垃圾接收 | 51 | 85 |
|  |  |  | 采样 |  |  |
|  |  |  | 垃圾预处理 |  |  |
|  |  |  | 垃圾堆肥 |  |  |
|  |  |  | 堆肥后处理 |  |  |
|  |  |  | 除臭 |  |  |
|  |  |  | 设备维护 |  |  |
|  | 指导与创新 | 指导 | 3 | 5 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 3 | 5 |
|  |  | 应急处置 | 3 | 5 |

6.3.4  职业技能二级生活垃圾堆肥处理工培训考核范围、课时、权重应符合表6.3.4的规定。

表6.3.4 职业技能二级生活垃圾堆肥处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 2 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 6 | 60 |
|  |  | 安全事故处理 | 2 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （40课时） | 基本知识 | 工具、设备、仪表 | 2 | 5 |
|  | 专业知识 | 堆肥与环境保护 | 4 | 10 |
|  |  | 六选一 | 垃圾接收 | 26 | 65 |
|  |  |  | 采样分析 |  |  |
|  |  |  | 垃圾预处理 |  |  |
|  |  |  | 堆肥后处理 |  |  |
|  |  |  | 除臭 |  |  |
|  |  |  | 机械设备 |  |  |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 4 | 10 |
|  |  | 质量检查 | 2 | 5 |
|  |  | 培训指导 | 2 | 5 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 六选一 | 垃圾接收 | 48 | 80 |
|  |  |  | 采样分析 |  |  |
|  |  |  | 垃圾预处理 |  |  |
|  |  |  | 堆肥后处理 |  |  |
|  |  |  | 除臭 |  |  |
|  |  |  | 设备维护 |  |  |
|  |  | 质量检查 | 3 | 5 |
|  | 指导与创新 | 指导 | 3 | 5 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 3 | 5 |
|  |  | 应急处置 | 3 | 5 |

6.3.5  职业技能一级生活垃圾堆肥处理工培训考核范围、课时、权重应符合表6.3.5的规定。

表6.3.5 职业技能一级生活垃圾堆肥处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 2 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 6 | 60 |
|  |  | 安全事故处理 | 2 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （40课时） | 基本知识 | 工具、设备、仪表 | 4 | 10 |
|  |  | 岗位管理 | 4 | 10 |
|  | 专业知识 | 堆肥与环境保护 | 4 | 10 |
|  |  | 二选一 | 垃圾堆肥 | 16 | 40 |
|  |  |  | 机械设备 |  |  |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 4 | 10 |
|  |  | 成本核算 | 4 | 10 |
|  |  | 培训指导 | 4 | 10 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 二选一 | 垃圾堆肥 | 27 | 45 |
|  |  |  | 设备维护 |  |  |
|  |  | 岗位管理 | 9 | 15 |
|  |  | 成本核算 | 6 | 10 |
|  | 指导与创新 | 指导 | 6 | 10 |
|  |  | 创新 | 6 | 10 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 3 | 5 |
|  |  | 应急处置 | 3 | 5 |

7  厨余垃圾处理工职业技能标准

7.1职业要求

7.1.1  职业技能五级厨余垃圾处理工的职业要求应符合表7.1.1的规定。

表7.1.1 职业技能五级厨余垃圾处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 了解安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工具及劳动防护用品的安全使用 熟悉消防安全知识 了解厨余垃圾处理厂岗位安全风险因素与相关应急预案 了解突发事故安全应对相关知识 |
| 2 | 理论知识 | 了解垃圾分类及厨余垃圾理化特性 了解厨余垃圾处理的标准、规范 了解厨余垃圾处理工艺流程 熟悉以下理论知识点之一（及以上）： ——地磅、卸料间结构布局 ——人工分拣操作规程 ——厨余垃圾厌氧消化基本原理及操作规程 ——沼气、沼液、沼渣的收集处理系统 ——臭气来源、特性、危害，消杀除臭方式 ——其他相关知识 |
| 3 | 操作技能 | 熟练以下操作技能之一（及以上）： ——清洁地磅、卸料间 ——人工分拣 ——清洗分选、破碎浆化、油水分离等厨余垃圾预处理设备 ——按工艺要求适时向消化池投放物料 ——按规程启加氯消毒、闭沼气、沼液、沼渣收集处理系统 ——按规程启闭除臭系统 熟练使用劳动工器具及劳动防护用品 能正确使用消防器材 遇到突发事件能及时避险并上报 严格执行安全操作规程 |

7.1.2  职业技能四级厨余垃圾处理工的职业要求应符合表7.1.2的规定。

表7.1.2 职业技能四级厨余垃圾处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 了解安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工器具及劳动保护用品的安全使用 掌握消防安全知识 了解厨余垃圾处理厂岗位安全风险因素与相关应急预案 了解突发事故应对措施 |
| 2 | 理论知识 | 熟悉垃圾分类及厨余垃圾理化特性 熟悉厨余垃圾处理的标准、规范 熟悉厨余处理工艺流程 熟悉以下理论知识点之一（及以上）： ——厨余垃圾入厂的要求，包括地磅的使用方法、垃圾运输车型号标识及卸料方式等 ——厨余垃圾厌氧消化技术 ——沼气、沼液、沼渣收集处理系统 ——臭气来源、特性及形成机理，除臭系统 ——其他相关知识 |
| 3 | 操作技能 | 熟练以下操作技能之一（及以上）： ——垃圾入厂的识别、称重计量、卸料 ——按规程启闭分选、破碎浆化和油水分离等厨余垃圾预处理设备，并连续监视设备运转情况 ——按规程启闭厌氧消化池 ——按规程操作加氯消毒、沼气收集处理、沼液收集处理、沼渣收集处理等系统 ——按规程操作除臭系统 能安全操作设备及仪器、仪表 严格执行安全操作规程 |

7.1.3  职业技能三级厨余垃圾处理工的职业要求应符合表7.1.3的规定。

表7.1.3 职业技能三级厨余垃圾处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 熟悉安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工器具、设备及劳动防护用品的安全使用及一般维护 掌握消防安全知识 熟悉厨余垃圾处理厂岗位安全风险因素与相关应急预案 掌握突发事故应对措施 |
| 2 | 理论知识 | 掌握垃圾分类及厨余垃圾理化特性 掌握厨余垃圾处理的标准、规范 熟悉以下理论知识点之一（及以上）： ——垃圾进场台账管理要求 ——厨余垃圾采样要求 ——厨余垃圾预处理设备的运行原理及操作规程 ——厨余垃圾厌氧消化技术 ——沼气、沼液、沼渣收集处理系统 ——除臭系统 ——设备基本机构、原理，例行维护保养知识、方法及要求 ——其他相关知识 |
| 3 | 操作技能 | 熟练以下操作技能之一（及以上）： ——管理厨余垃圾进出厂台账 ——按要求采样 ——操作分选、破碎浆化、油水分离等厨余垃圾预处理设备 ——完成厨余垃圾厌氧消化处理 ——运行加氯消毒、沼气收集处理、沼液收集处理、沼渣收集处理等系统，并监控运行情况 ——运行除臭系统 ——例行维护、保养设备 能向本级以下厨余垃圾处理工传授作业技能 能发现明显的安全事故隐患，并采取应对措施 严格执行安全操作规程 |

7.1.4  职业技能二级厨余垃圾处理工的职业要求应符合表7.1.4的规定。

表7.1.4 职业技能二级厨余垃圾处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 熟悉安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工器具、设备及劳动防护用品的安全使用及系统维护 掌握消防安全知识 掌握厨余垃圾处理厂岗位安全风险因素与相关应急预案 掌握突发事故应对措施 |
| 2 | 理论知识 | 掌握以下理论知识点之一（及以上）： ——厨余垃圾检测 ——厨余垃圾预处理工艺 ——厨余垃圾厌氧消化 ——沼气、沼液、沼渣收集处理系统 ——除臭技术 ——设备的结构、机械传动、液压传动等基本原理，不同种类设备维护方法 ——其他相关知识 了解质量检查方法及质量验收报告的编写 |
| 3 | 操作技能 | 掌握以下操作技能之一（及以上）： ——协助测定厨余垃圾特性指标 ——运行、控制、调节分选、破碎浆化、油水分离等厨余垃圾预处理设备 ——厨余垃圾厌氧消化处理 ——运行加氯消毒、沼气收集处理、沼液收集处理、沼渣收集处理等系统 ——运行、控制、调节除臭系统 ——系统维护设备，并排查一般故障 能对厨余垃圾处理进行质量检查，并协助编写质量验收报告 能向本级以下厨余垃圾处理工传授作业技能，解决操作中的疑难问题 能及时处理厨余垃圾处理过程出现的突发情况 严格执行安全操作规程 |

7.1.5  职业技能一级厨余垃圾处理工的职业要求应符合表7.1.5的规定。

表7.1.5 职业技能一级厨余垃圾处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全 生产 知识 | 熟悉安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工器具、设备及劳动防护用品的安全使用及系统维护 掌握消防安全知识 掌握厨余垃圾处理厂岗位安全风险因素与相关应急预案 掌握突发事故应对措施 |
| 2 | 理论 知识 | 掌握以下理论知识点之一（及以上）： ——厨余垃圾厌氧消化技术 ——设备的结构、原理、性能、特点、参数等 ——其他相关知识 熟悉厨余垃圾处理厂各岗位作业管理规程 熟悉培训及教材编写相关知识 了解应急预案编制过程 |
| 3 | 操作 技能 | 掌握以下操作技能之一（及以上）： ——厨余垃圾厌氧消化处理 ——参与制定/修改厨余垃圾处理方案，对厨余垃圾处理各环节涉及的工艺技术及方法提出改进意见 ——独立进行设备安装、调试及运行 能参与厨余垃圾处理管理及各岗位作业管理规程的制定/修改 能进行理论培训及操作技能培训 能协助制定培训方案，参与编写培训教材并独立完成部分章 能参与编制应急预案 |

7.2职业技能

7.2.1  职业技能五级厨余垃圾处理工的技能要求应符合表7.2.1的规定。

表7.2.1 职业技能五级厨余垃圾处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 消防器材使用方法 |
|  |  | 安全事故上报 | 安全事故上报程序与要点 |
| 理论知识 | 基本知识 | 标识标志 | 人流、车流路线标识 生产、生活设施标识 |
|  |  | 工具 | 常用工器具使用方法 |
|  |  | 职业健康 | 卫生防疫 |
|  | 专业知识 | 厨余垃圾与环境保护 | 垃圾分类及厨余垃圾理化特性 厨余垃圾处理的标准、规范 厨余垃圾处理工艺流程 污染物来源及危害 |
|  |  | 五选一 | 厨余垃圾接收 | 地磅磅桥、磅槽及承重台等部位的清洁维护 清洁工具使用方法 冲洗设施及冲洗水排放系统等相关知识 |
|  |  |  | 厨余垃圾预处理 | 预处理工艺流程 垃圾分选的目的、原理及操作规程 分选物打包 分选设备、破碎浆化设备、油水分离设备的清洗 |
|  |  |  | 厨余垃圾处理 | 厨余垃圾处理工艺流程 厌氧消化概念、特点、发展与现状等 厌氧消化池物料投放操作 沼气气量与压力的观测记录 |
|  |  |  | 厨余垃圾后处理 | 厨余垃圾后处理工艺流程 加氯消毒目的、基本原理及方法 沼气出气量与压力指示表读数方法、误差范围 沼渣脱水设备清洗操作 |
|  |  |  | 除臭 | 臭气来源 除臭目的 厂区除臭方式 除臭剂喷淋方法 通风除臭系统启闭规程 |
|  | 相关知识 | 作业管理 | 班组管理基本内容 作业人员守则 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 五选一 | 厨余垃圾接收 | 保持地磅磅桥、磅槽及承重台等部位的清洁 清除地磅称台周围的异物 定期清洁卸料间的地面、墙面、门窗及照明设施等 |
|  |  |  | 厨余垃圾预处理 | 通过手选或辅以手选的方式去除进料口前的大件异物 打包分选物 在停机时清洁分选设备、破碎设备和油水分离设备 |
|  |  |  | 厨余垃圾处理 | 按工艺要求适时向消化池投放物料 按时观测并记录沼气罐的储气量和压力 |
|  |  |  | 厨余垃圾后处理 | 开泵前能检查加氯设备，做好加氯前各项准备工作 读取沼气出气量和压力指示表数据，并做好相应记录 做好沼液收集处理系统运行前的准备工作 清洗沼渣脱水设备的滤网、机组周围、投药泵、管道及溶药池等 |
|  |  |  | 除臭 | 在厨余垃圾接收处、预处理设备等臭气产生浓度高的地方喷淋除臭剂 按规程启闭通风除臭系统 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 识别安全警示标识 正确使用劳保用品 安全使用劳动工器具 正确使用消防器材 严格执行安全操作规程 |
|  |  | 应急处置 | 及时避险并上报 |

7.2.2  职业技能四级厨余垃圾处理工的技能要求应符合表7.2.2的规定。

表7.2.2 职业技能四级厨余垃圾处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具、设备的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 消防知识 |
|  |  | 安全事故上报 | 安全事故上报程序与要点 |
| 理论知识 | 基本知识 | 标识标志 | 人流、车流路线标识 生产、生活设施标识 |
|  |  | 工具、设备、仪表 | 常用工器具、设备、仪表的使用方法 |
|  | 专业知识 | 厨余垃圾与环境保护 | 垃圾分类及厨余垃圾理化特性 厨余垃圾处理的标准、规范 厨余垃圾处理工艺流程 二次污染防控 |
|  |  | 五选一 | 厨余垃圾接收 | 地磅使用方法、要求、误差范围、数据记录方法 备用设备启动方法及替代措施 厨余垃圾运输车性能及卸料方式 卸料区受料设施存储容量 |
|  |  |  | 厨余垃圾预处理 | 预处理工艺流程及各环节目的、基本原理 分选设备、破碎浆化设备、油水分离设备的基本原理、启闭方法 |
|  |  |  | 厨余垃圾处理 | 厨余垃圾厌氧消化 厌氧消化原理及操作规程 沼气特性及沼气罐基本结构 沼气管道内冷凝水的排放方法 |
|  |  |  | 厨余垃圾后处理 | 加氯消毒原理及设备构造、操作规程 火炬燃烧沼气的原理、操作规程及注意事项 沼液收集处理系统布局、启闭方法等 沼渣脱水化学药剂的投加操作 脱水设备启闭规程 |
|  |  |  | 除臭 | 臭气产生机理、特性及除臭机理 除臭药剂类型、特性 通风除臭系统操作规程 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 与本职业相关的市政工程、机械工程、化学工程等基础知识 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 五选一 | 厨余垃圾接收 | 识别并登记厨余垃圾来源、基本属性 识别厨余垃圾运输车辆型号、规格 按规程操作地磅进行称重计量，并记录数据 地磅及计量设备、仪器出现故障时，能启动备用设备或采取替代措施 正确引导厨余垃圾运输车驶入卸料大厅，并在指定位置卸料 |
|  |  |  | 厨余垃圾预处理 | 按规程启闭分选设备，并连续监视设备运转情况 按规程启闭破碎设备，并连续监视设备运转情况 按规程启闭油水分离设备，并巡查设备运行情况 |
|  |  |  | 厨余垃圾处理 | 协助对消化池进行满水试验和气密性试验 使沼气罐保持正常水封高度 按规程启闭厌氧消化池 定期安全排放沼气管道内冷凝水 |
|  |  |  | 厨余垃圾后处理 | 操作加氯设备进行加氯消毒 使用火炬安全燃烧沼气 按规程启闭沼液收集处理系统 根据沼渣性质、沼渣消化程度、沼渣含水率、脱水工艺等情况投加相应的化学药剂 按规程启闭污泥脱水设备 |
|  |  |  | 除臭 | 按要求选用合适的除臭剂 按规程操作通风除臭系统 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 安全操作设备及仪器、仪表 正确使用消防器材 正确使用有毒有害气体检测仪器设备 严格执行安全操作规程 |
|  |  | 应急处置 | 简单地描述突发情况 |

7.2.3  职业技能三级厨余垃圾处理工的技能要求应符合表7.2.3的规定。

表7.2.3 职业技能三级厨余垃圾处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 |
|  |  | 事故预防 | 安全事故预防 |
| 理论知识 | 基本知识 | 标识标志 | 人流、车流路线标识 生产、生活设施标识 |
|  |  | 工具、设备、仪表 | 常用工器具、设备、仪表的使用及例行维护 |
|  | 专业知识 | 厨余垃圾处理与环境保护 | 垃圾分类及厨余垃圾理化特性 厨余垃圾处理的标准、规范 污染物排放要求 |
|  |  | 七选一 | 厨余垃圾接收 | 台账管理要求 数据分析及汇总 厨余垃圾暂存要求 防臭气散发设施 |
|  |  |  | 采样 | 采样目的、要求、方法 |
|  |  |  | 厨余垃圾预处理 | 分选设备、破碎浆化设备、油水分离设备构造、运行原理及操作规程 |
|  |  |  | 厨余垃圾处理 | 厌氧消化原理、工艺类型及影响因素 厨余垃圾厌氧消化技术 消化池结构及附属设施 厌氧消化系统的运行参数 沼气罐水封高度及防冻措施等 |
|  |  |  | 厨余垃圾后处理 | 加氯消毒药剂配制原理、方法 沼气锅炉基本结构、运行方式及注意事项 沼液收集处理系统运行原理、工况等 沼渣脱水化学药剂的制备 脱水设备操作规程 |
|  |  |  | 除臭 | 除臭标准与要求，臭气特性，药剂特性 通风除臭的机理、设备运行参数等 物理除臭原理，吸附剂再生方法 生化除臭原理，菌剂投加方法 |
|  |  |  | 机械设备 | 设备基本结构、原理及操作规程 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 与本职业相关的市政工程、机械工程、化学工程、计算机技术等基础知识 |
|  |  | 培训指导 | 厨余垃圾处理技术 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 七选一 | 厨余垃圾接收 | 管理厨余垃圾进出厂台账 分析统计结果，汇总报告 |
|  |  |  | 采样 | 准备采样所需工具 按要求采样 |
|  |  |  | 厨余垃圾预处理 | 定期打开分选设备检查口检查筛网和刀头磨损程度 按规程操作分选设备、破碎设备和油水分离设备 |
|  |  |  | 厨余垃圾处理 | 对消化池进行满水试验和气密性试验 检查各种管道、阀门、加热装置、搅拌装置、气体收集系统及其他附属设施是否正常 定期监测消化池内厨余垃圾的pH值、挥发酸、总碱度、温度、气压、产气量和沼气成分等指标 保持沼气罐的水封高度，及时补充清水，冬季气温低于0℃时采取防冻措施 |
|  |  |  | 厨余垃圾后处理 | 配制消毒药剂 安全运行沼气锅炉 按规程运行沼液收集处理系统 根据沼渣性质、沼渣消化程度、沼渣含水率、脱水工艺等情况制备相应的化学药剂 按规程运行沼渣脱水设备，并监控运行情况 |
|  |  |  | 除臭 | 根据臭气产生量、产生频率等特征，调整除臭药剂喷洒频率及投药量 根据臭气产生量、产生频率等特征调整风量 定期再生吸附剂 定期投加菌剂和营养物质 |
|  |  |  | 设备维护 | 及时发现设备一般故障 例行维护、保养设备 |
|  | 创新与指导 | 指导 | 协助二级工向本级以下厨余垃圾处理工传授作业技能 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 严格执行安全操作规程 发现明显的安全事故隐患，并采取应对措施 |
|  |  | 应急处置 | 准确、详细地描述突发情况 |

7.2.4  职业技能二级厨余垃圾处理工的技能要求应符合表7.2.4的规定。

表7.2.4 职业技能二级厨余垃圾处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具、设备的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 |
|  |  | 安全事故处理 | 一般安全事故处理 |
| 理论知识 | 基本知识 | 工具、设备、仪表 | 常用工器具、设备、仪表的使用及系统维护 |
|  | 专业知识 | 厨余垃圾处理厂与环境保护 | 厨余垃圾处理厂建设规模、主体工程构成 污染物治理措施 |
|  |  | 七选一 | 厨余垃圾接收 | 厨余垃圾卸料、接收、储存与输送过程相关操作规程 |
|  |  |  | 采样分析 | 厨余垃圾特性指标测定、分析方法 |
|  |  |  | 厨余垃圾预处理 | 厨余垃圾预处理工艺原理、要求 预处理设备原理、构成及运行参数 |
|  |  |  | 厨余垃圾处理 | 厨余垃圾厌氧消化技术 消化池相关仪表的校正 脱硫剂作用，再生利用或更换脱硫剂的方法 沼气罐功能及结构 |
|  |  |  | 厨余垃圾后处理 | 加氯消毒设备原理、构成、运行参数，药剂特性 沼气锅炉运行原理、参数 沼液收集处理系统运行原理、参数 脱水设备性能、原理、构成及运行参数 |
|  |  |  | 除臭 | 除臭药剂种类、配制方法等 吸附剂的种类及使用方法 菌剂的种类及使用方法 |
|  |  |  | 机械设备 | 设备的结构、机械传动、液压传动等基本原理 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 与本职业相关的市政工程、机械工程、化学工程、计算机技术等基础知识 |
|  |  | 质量检查 | 各环节物料、产品指标检测目的、方法、内容 质量检查方法及标准 质量验收报告编写规范要求 |
|  |  | 培训指导 | 厨余垃圾处理技术 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 七选一 | 厨余垃圾接收 | 配合一级工做好厨余垃圾入场和车辆调运的工作 |
|  |  |  | 采样分析 | 协助测定、分析厨余垃圾特性指标 |
|  |  |  | 厨余垃圾预处理 | 根据工艺要求调整分选设备运行参数 根据工艺要求调整油水分离设备运行参数 根据厨余垃圾处理方案调整物料各项指标 |
|  |  |  | 厨余垃圾处理 | 校正消化池的相关仪表 在不同条件下再生利用或更换脱硫剂 维持沼气罐稳定运行 |
|  |  |  | 厨余垃圾后处理 | 根据实际需要调整加氯消毒设备参数、药剂用量等 调试沼气锅炉运行参数 调试沼液收集处理系统运行参数 根据沼渣性状调整脱水设备投药量、压力、转速等参数 |
|  |  |  | 除臭 | 配制除臭药剂 选择合适的吸附剂 合理选用菌剂 |
|  |  |  | 设备维护 | 总结设备主要零部件的磨损规律 分析判断设备的故障位置、原因并提出对应的处理措施 系统维护设备 |
|  |  | 质量检查 | 协助检测各环节物料、产品指标 协助编写质量验收报告 |
|  | 创新与指导 | 指导 | 向本级以下厨余垃圾处理工传授作业技能 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 严格执行安全操作规程 分析、研判安全事故原因并进行适当处置 |
|  |  | 应急处置 | 提出突发情况应对措施 组织突发情况处理工作 |

7.2.5  职业技能一级厨余垃圾处理工的技能要求应符合表7.2.5的规定。

表7.2.5 职业技能一级厨余垃圾处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具、设备的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 |
|  |  | 安全事故处理 | 安全事故处理 事故处理报告编写 应急预案编制 |
| 理论知识 | 基本知识 | 工具、设备、仪表 | 常用工器具、设备、仪表的使用及系统维护 |
|  |  | 岗位管理 | 厨余垃圾处理厂各岗位管理规程 |
|  | 专业知识 | 厨余垃圾处理与环境保护 | 国内外厨余垃圾处理行业发展 国内外厨余垃圾处理新工艺、新技术、新设备 污染物治理措施 |
|  |  | 三选一 | 厨余垃圾预处理 | 厨余垃圾预处理工艺、机理、设备、参数 |
|  |  |  | 厨余垃圾处理 | 厨余垃圾厌氧消化 |
|  |  |  | 机械设备 | 设备内部主要结构、工作原理、性能、特点及运行参数 设备安装操作及要求 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 与本职业相关的市政工程、机械工程、化学工程、计算机技术等基础知识 |
|  |  | 成本核算 | 项目成本核算方法 |
|  |  | 培训指导 | 厨余垃圾处理技术 厨余垃圾处理技能培训方案、教材编写规范及要求 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 三选一 | 厨余垃圾预处理 | 根据工艺要求调整破碎设备运行参数，控制物料粒度 分析、判断并解决预处理过程中出现的技术问题 |
|  |  |  | 厨余垃圾处理 | 根据监测数据及时调整消化池运行工况或采取相应措施 分析、判断并解决厨余垃圾处理过程中出现的技术问题 |
|  |  |  | 设备维护 | 独立进行设备安装、调试、运行 参与主要设备检修后的启动和试运工作 参与或指导设备校准、切换等重大操作 设备故障时召集有关人员和检修班组进行检修工作 |
|  |  | 成本核算 | 协助进行厨余垃圾处理成本核算 |
|  |  | 岗位管理 | 协助管理厨余垃圾处理 参与制定/修改各岗位作业管理规程 |
|  | 创新与指导 | 指导 | 对本级以下厨余垃圾处理工进行理论培训及操作技能培训 协助制定培训方案 参与编写培训教材并独立完成部分章节 |
|  |  | 创新 | 对厨余垃圾处理各环节涉及的工艺技术及方法提出改进意见 参与制定/修改厨余垃圾处理方案 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 严格执行安全操作规程 协助制定岗位安全规程 协助编写安全事故报告 |
|  |  | 应急处置 | 参与编制应急预案 编制突发事件处理报告 |

7.3培训考核范围、课时、权重

7.3.1  职业技能五级厨余垃圾处理工培训考核范围、课时、权重应符合表7.3.1的规定。

表7.3.1 职业技能五级厨余垃圾处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （20课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 4 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 12 | 60 |
|  |  | 安全事故上报 | 4 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （30课时） | 基本知识 | 标识标志 | 3 | 10 |
|  |  | 工具 | 1.5 | 5 |
|  |  | 职业健康 | 1.5 | 5 |
|  | 专业知识 | 厨余垃圾与环境保护 | 3 | 10 |
|  |  | 五选一 | 厨余垃圾接收 | 18 | 60 |
|  |  |  | 厨余垃圾预处理 |  |  |
|  |  |  | 厨余垃圾处理 |  |  |
|  |  |  | 厨余垃圾后处理 |  |  |
|  |  |  | 除臭 |  |  |
|  | 相关知识 | 作业管理 | 3 | 10 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 五选一 | 厨余垃圾接收 | 42 | 70 |
|  |  |  | 厨余垃圾预处理 |  |  |
|  |  |  | 厨余垃圾处理 |  |  |
|  |  |  | 厨余垃圾后处理 |  |  |
|  |  |  | 除臭 |  |  |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 12 | 20 |
|  |  | 应急处置 | 6 | 10 |

7.3.2  职业技能四级厨余垃圾处理工培训考核范围、课时、权重应符合表7.3.2的规定。

表7.3.2 职业技能四级厨余垃圾处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （20课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 4 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 12 | 60 |
|  |  | 安全事故上报 | 4 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （30课时） | 基本知识 | 标识标志 | 3 | 10 |
|  |  | 工具、设备、仪表 | 3 | 10 |
|  | 专业知识 | 厨余垃圾与环境保护 | 3 | 10 |
|  |  | 五选一 | 厨余垃圾接收 | 18 | 60 |
|  |  |  | 厨余垃圾预处理 |  |  |
|  |  |  | 厨余垃圾处理 |  |  |
|  |  |  | 厨余垃圾后处理 |  |  |
|  |  |  | 除臭 |  |  |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 3 | 10 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 五选一 | 厨余垃圾接收 | 42 | 70 |
|  |  |  | 厨余垃圾预处理 |  |  |
|  |  |  | 厨余垃圾处理 |  |  |
|  |  |  | 厨余垃圾后处理 |  |  |
|  |  |  | 除臭 |  |  |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 12 | 20 |
|  |  | 应急处置 | 6 | 10 |

7.3.3职业技能三级厨余垃圾处理工培训考核范围、课时、权重应符合表7.3.3的规定。

表7.3.3 职业技能三级厨余垃圾处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 2 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 6 | 60 |
|  |  | 事故预防 | 2 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （40课时） | 基本知识 | 标识标志 | 2 | 5 |
|  |  | 工具、设备、仪表 | 2 | 5 |
|  | 专业知识 | 厨余垃圾与环境保护 | 4 | 10 |
|  |  | 七选一 | 厨余垃圾接收 | 28 | 70 |
|  |  |  | 采样 |  |  |
|  |  |  | 厨余垃圾预处理 |  |  |
|  |  |  | 厨余垃圾处理 |  |  |
|  |  |  | 厨余垃圾后处理 |  |  |
|  |  |  | 除臭 |  |  |
|  |  |  | 机械设备 |  |  |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 2 | 5 |
|  |  | 培训指导 | 2 | 5 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 七选一 | 厨余垃圾接收 | 51 | 85 |
|  |  |  | 采样 |  |  |
|  |  |  | 厨余垃圾预处理 |  |  |
|  |  |  | 厨余垃圾处理 |  |  |
|  |  |  | 厨余垃圾后处理 |  |  |
|  |  |  | 除臭 |  |  |
|  |  |  | 设备维护 |  |  |
|  | 指导与创新 | 指导 | 3 | 5 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 3 | 5 |
|  |  | 应急处置 | 3 | 5 |

7.3.4  职业技能二级厨余垃圾处理工培训考核范围、课时、权重应符合表7.3.4的规定。

表7.3.4 职业技能二级厨余垃圾处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 2 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 6 | 60 |
|  |  | 安全事故处理 | 2 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （40课时） | 基本知识 | 工具、设备、仪表 | 2 | 5 |
|  | 专业知识 | 厨余垃圾与环境保护 | 2 | 5 |
|  |  | 七选一 | 厨余垃圾接收 | 28 | 70 |
|  |  |  | 采样分析 |  |  |
|  |  |  | 厨余垃圾预处理 |  |  |
|  |  |  | 厨余垃圾处理 |  |  |
|  |  |  | 厨余垃圾后处理 |  |  |
|  |  |  | 除臭 |  |  |
|  |  |  | 机械设备 |  |  |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 4 | 10 |
|  |  | 质量检查 | 2 | 5 |
|  |  | 培训指导 | 2 | 5 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 七选一 | 厨余垃圾接收 | 48 | 80 |
|  |  |  | 采样分析 |  |  |
|  |  |  | 厨余垃圾预处理 |  |  |
|  |  |  | 厨余垃圾处理 |  |  |
|  |  |  | 厨余垃圾后处理 |  |  |
|  |  |  | 除臭 |  |  |
|  |  |  | 设备维护 |  |  |
|  |  | 质量检查 | 3 | 5 |
|  | 指导与创新 | 指导 | 3 | 5 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 3 | 5 |
|  |  | 应急处置 | 3 | 5 |

7.3.5  职业技能一级厨余垃圾处理工培训考核范围、课时、权重应符合表7.3.5的规定。

表7.3.5 职业技能一级厨余垃圾处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 2 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 6 | 60 |
|  |  | 安全事故处理 | 2 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （40课时） | 基本知识 | 工具、设备、仪表 | 4 | 10 |
|  |  | 岗位管理 | 4 | 10 |
|  | 专业知识 | 厨余垃圾与环境保护 | 4 | 10 |
|  |  | 三选一 | 厨余垃圾预处理 | 20 | 50 |
|  |  |  | 厨余垃圾处理 |  |  |
|  |  |  | 机械设备 |  |  |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 4 | 10 |
|  |  | 成本核算 | 2 | 5 |
|  |  | 培训指导 | 2 | 5 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 三选一 | 厨余垃圾预处理 | 36 | 60 |
|  |  |  | 厨余垃圾处理 |  |  |
|  |  |  | 设备维护 |  |  |
|  |  | 岗位管理 | 3 | 5 |
|  |  | 成本核算 | 3 | 5 |
|  | 指导与创新 | 指导 | 6 | 10 |
|  |  | 创新 | 6 | 10 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 3 | 5 |
|  |  | 应急处置 | 3 | 5 |

8  大件垃圾处理工职业技能标准

8.1职业要求

8.1.1  职业技能五级大件垃圾处理工的职业要求应符合表8.1.1的规定。

表8.1.1 职业技能五级大件垃圾处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 了解安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工器具及劳动防护用品的安全使用 熟悉消防安全知识 了解大件垃圾处理厂岗位安全风险因素与相关应急预案 了解突发事故安全应对相关知识 了解防尘降噪基本知识 |
| 2 | 理论知识 | 了解大件垃圾分类 了解大件垃圾的标准、规范 了解大件垃圾处理工艺流程 熟悉以下理论知识点之一（及以上）： ——地磅、卸料间结构布局 ——大件垃圾人工拆解操作规程 ——其他相关知识 |
| 3 | 操作技能 | 熟练以下操作技能之一（及以上）： ——清洁地磅、卸料间 ——熟练安全使用劳动工器具及劳动防护用品 正确使用车间内的消防器材 熟练大件垃圾拆解 遇到突发事件能及时避险并上报 严格执行安全操作规程 |

8.1.2  职业技能四级大件垃圾处理工的职业要求应符合表8.1.2的规定。

表8.1.2 职业技能四级大件垃圾处理工的职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 了解安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工器具及劳动保护用品的安全使用 掌握消防安全知识 了解大件垃圾处理厂岗位安全风险因素与相关应急预案 了解突发事故应对措施 |
| 2 | 理论知识 | 熟悉垃圾分类及大件垃圾理化特性 熟悉大件垃圾处理的标准、规范 熟悉大件垃圾处理工艺流程 熟悉以下理论知识点之一（及以上）： ——大件垃圾入厂的要求，包括地磅的使用方法、运输车型号标识及卸料方式等 ——人工剥离床垫、沙发的操作规程、要求等 ——破碎、分选设备的操作规程 ——其他相关知识 |
| 3 | 操作技能 | 熟练以下操作技能之一（及以上）： ——大件垃圾入厂的识别、称重计量、卸料 ——人工剥离床垫、沙发的弹簧、钢丝架、织物和棕榈等 ——按规程启闭破碎、分选设备 能安全操作设备及仪器、仪表 严格执行安全操作规程 |

8.1.3  职业技能三级大件垃圾处理工的职业要求应符合表8.1.3的规定。

表8.1.3 职业技能三级大件垃圾处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 熟悉安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工器具、设备及劳动防护用品的安全使用及一般维护 熟悉消防安全知识 熟悉大件垃圾处理厂岗位安全风险因素与相关应急预案 掌握突发事故应对措施 |
| 2 | 理论知识 | 掌握垃圾分类及大件垃圾理化特性 掌握大件垃圾处理的标准、规范 熟悉以下理论知识点之一（及以上）： ——大件垃圾进出场台账管理要求 ——大件垃圾处理工艺流程、原理、设备及操作规程 ——设备基本机构、原理，例行维护保养知识、方法及要求 ——其他相关知识 |
| 3 | 操作技能 | 熟练以下操作技能之一（及以上）： ——管理大件垃圾进出厂台账 ——操作大件垃圾处理设备，并连续监控设备运行情况 ——例行维护、保养设备 能向本级以下大件垃圾处理工传授作业技能 能发现明显的安全事故隐患，并采取应对措施 严格执行安全操作规程 |

8.1.4  职业技能二级大件垃圾处理工的职业要求应符合表8.1.4的规定。

表8.1.4 职业技能二级大件垃圾处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 熟悉安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工器具、设备及劳动防护用品的安全使用及系统维护 掌握消防安全知识 掌握大件垃圾处理厂岗位安全风险因素与相关应急预案 掌握突发事故应对措施 |
| 2 | 理论知识 | 掌握以下理论知识点之一（及以上）： ——大件垃圾处理技术 ——设备的结构、机械传动、液压传动等基本原理，不同种类设备维护方法 ——其他相关知识 了解质量检查方法及质量验收报告的编写 |
| 3 | 操作技能 | 掌握以下操作技能之一（及以上）： ——运行、控制、调节大件垃圾处理设备 ——系统维护设备，并排查一般故障 能对大件垃圾处理进行质量检查，并协助编写质量验收报告 能向本级以下大件垃圾处理工传授作业技能，解决操作中的疑难问题 能及时处理大件垃圾处理过程出现的突发情况 严格执行安全操作规程 |

8.1.5  职业技能一级大件垃圾处理工的职业要求应符合表8.1.5的规定。

表8.1.5 职业技能一级大件垃圾处理工的职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 熟悉安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程及 掌握劳动工器具、设备及劳动防护用品的安全使用及系统维护 掌握消防安全知识 掌握大件垃圾处理厂岗位安全风险因素与相关应急预案 |
| 2 | 理论知识 | 掌握以下理论知识点之一（及以上）： ——大件垃圾处理技术 ——设备的结构、原理、性能、特点、参数等 ——其他相关知识 熟悉大件垃圾处理厂各岗位作业管理规程 熟悉培训及教材编写相关知识 了解应急预案编制过程 |
| 3 | 操作技能 | 熟掌握以下操作技能之一（及以上）： ——大件垃圾处理 ——参与制定/修改大件垃圾处理方案，对大件垃圾处理各环节涉及的工艺技术及方法提出改进意见 ——独立进行设备安装、调试及运行 能参与大件垃圾处理作业管理及各岗位作业管理规程的制定/修改 能进行理论培训及操作技能培训 能协助制定培训方案，参与编写培训教材并独立完成部分章节 能参与编制应急预案 严格执行安全操作规程 |

8.2职业技能

8.2.1  职业技能五级大件垃圾处理工的技能要求应符合表8.2.1的规定。

表8.2.1 职业技能五级大件垃圾处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 消防器材使用方法 |
|  |  | 安全事故上报 | 安全事故上报程序与要点 |
| 理论知识 | 基本知识 | 标识标志 | 人流、车流路线标识 生产、生活设施标识 |
|  |  | 工具 | 常用工器具的使用方法 |
|  |  | 职业健康 | 卫生防疫 |
|  | 专业知识 | 大件垃圾与环境保护 | 垃圾分类及大件垃圾理化特性 大件垃圾处理的标准、规范 大件垃圾处理工艺流程 污染物来源及危害 |
|  |  | 二选一 | 大件垃圾接收 | 地磅磅桥、磅槽及承重台等部位的清洁维护 清洁工具使用方法 冲洗设施及冲洗水排放系统等相关知识 |
|  |  |  | 大件垃圾处理 | 拆解物打包、存放要求 上料操作规程 |
|  | 相关知识 | 作业管理 | 班组管理基本内容 作业人员守则 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 二选一 | 大件垃圾接收 | 保持地磅磅桥、磅槽及承重台等部位的清洁 清除地磅称台周围的异物 定期清洁卸料间的地面、墙面、门窗及照明设施等 |
|  |  |  | 大件垃圾处理 | 按要求打包各类拆解物 将打包物放于指定区域 按规程将大件垃圾移至受料输送设备 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 识别安全警示标识 正确使用劳保用品 安全使用劳动工器具 正确使用消防器材 严格执行安全操作规程 |
|  |  | 应急处置 | 及时避险并上报 |

8.2.2  职业技能四级大件垃圾处理工的技能要求应符合表8.2.2的规定。

表8.2.2 职业技能四级大件垃圾处理工的技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具、设备的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 消防知识 |
|  |  | 安全事故上报 | 安全事故上报程序与要点 |
| 理论知识 | 基本知识 | 标识标志 | 人流、车流路线标识 生产、生活设施标识 |
|  |  | 工具、设备、仪表 | 常用工器具、设备、仪表的使用方法 |
|  | 专业知识 | 大件垃圾与环境保护 | 垃圾分类及大件垃圾理化特性 大件垃圾处理标准、规范 大件垃圾处理工艺流程 二次污染防控 |
|  |  | 二选一 | 大件垃圾接收 | 地磅使用方法、要求、误差范围、数据记录方法 备用设备启动方法及替代措施 大件垃圾接收设施 大件垃圾运输车辆性能及卸料方式 |
|  |  |  | 大件垃圾处理 | 大件垃圾处理工艺流程 人工剥离床垫、沙发的操作规程、要求及注意事项 破碎、分选设备的启闭 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 与本职业相关的市政工程、机械工程、化学工程等基础知识 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 二选一 | 大件垃圾接收 | 识别并登记大件垃圾来源、基本属性 识别大件垃圾运输车辆型号、规格 按规程操作地磅进行称重计量，并记录数据 地磅及计量设备、仪器出现故障时，能启动备用设备或采取替代措施 正确引导大件垃圾运输车驶入卸料间，并在指定位置卸料 |
|  |  |  | 大件垃圾处理 | 人工剥离床垫、沙发的弹簧、钢丝架、织物和棕榈等 连续监控上料情况 启闭破碎设备 启闭分选设备 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 安全操作设备及仪器、仪表 正确使用消防器材 严格执行安全操作规程 |
|  |  | 应急处置 | 简单地描述突发情况 |

8.2.3  职业技能三级大件垃圾处理工的技能要求应符合表8.2.3的规定。

表8.2.3 职业技能三级大件垃圾处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 |
|  |  | 事故预防 | 安全事故预防 |
| 理论知识 | 基本知识 | 标识标志 | 人流、车流路线标识 生产、生活设施标识 |
|  |  | 工具、设备、仪表 | 常用工器具、设备、仪表的使用及例行维护 |
|  | 专业知识 | 大件垃圾处理厂与环境保护 | 垃圾分类及大件垃圾理化特性 大件垃圾处理标准、规范 污染物排放要求 |
|  |  | 三选一 | 大件垃圾接收 | 台账管理要求 数据分析及汇总 分类存放规定 |
|  |  |  | 大件垃圾处理 | 大件垃圾处理工艺及设备 拆解、上料、破碎、分选设备运行原理、主要结构及操作规程 |
|  |  |  | 机械设备 | 设备基本结构、原理及操作规程 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 与本职业相关的市政工程、机械工程、化学工程、计算机技术等基础知识 |
|  |  | 培训指导 | 大件垃圾处理技术 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 三选一 | 大件垃圾接收 | 管理大件垃圾进出场台账 分析统计结果，汇总报告 划分各类垃圾存放区域 按要求将大件垃圾分类存放 |
|  |  |  | 大件垃圾处理 | 按规程操作拆解设备对大件垃圾进行切割拆解 在设备启动前检查电机、调速装置、传动部位等是否异常 操作破碎设备 操作分选设备 |
|  |  |  | 设备维护 | 及时发现设备一般故障 例行维护、保养设备 |
|  | 创新与指导 | 指导 | 协助二级工向本级以下大件垃圾处理工传授作业技能 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 严格执行安全操作规程 发现明显的安全事故隐患，并采取应对措施 |
|  |  | 应急处置 | 准确、详细地描述突发情况 |

8.2.4  职业技能二级大件垃圾处理工的技能要求应符合表8.2.4的规定。

表8.2.4 职业技能二级大件垃圾处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具、设备的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 |
|  |  | 安全事故处理 | 一般安全事故处理 |
| 理论知识 | 基本知识 | 工具、设备、仪表 | 常用工器具、设备、仪表的使用及系统维护 |
|  | 专业知识 | 大件垃圾处理厂与环境保护 | 大件垃圾处理厂建设规模、主体工程构成 污染物治理措施 |
|  |  | 三选一 | 大件垃圾接收 | 大件垃圾接收、储存与输送过程相关操作规程 |
|  |  |  | 大件垃圾处理 | 上料、破碎、分选设备运行原理、结构及运行参数 |
|  |  |  | 机械设备 | 设备的结构、机械传动、液压传动等基本原理 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 与本职业相关的市政工程、机械工程、化学工程、计算机技术等基础知识 |
|  |  | 质量检查 | 质量检查方法及标准 质量验收报告编写规范要求 |
|  |  | 培训指导 | 大件垃圾处理技术 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 三选一 | 大件垃圾接收 | 配合一级工做好大件垃圾入场和车辆调运的工作 |
|  |  |  | 大件垃圾处理 | 调整上料速度 根据需要调整破碎设备运行参数，控制物料粒度 根据需要调整分选设备运行参数 |
|  |  |  | 设备维护 | 总结设备主要零部件的磨损规律 分析判断设备的故障位置、原因并提出对应的处理措施 系统维护设备 |
|  |  | 质量检查 | 对大件垃圾处理进行质量检查 协助编写质量验收报告 |
|  | 创新与指导 | 指导 | 向本级以下大件垃圾处理工传授作业技能 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 严格执行安全操作规程 分析、研判安全事故原因并进行适当处置 |
|  |  | 应急处置 | 提出突发情况应对措施 组织突发情况处理工作 |

8.2.5  职业技能一级大件垃圾处理工的技能要求应符合表8.2.5的规定。

表8.2.5 职业技能一级大件垃圾处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全操作 | 防护用品、工器具、设备的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 |
|  |  | 安全事故处理 | 安全事故处理 事故处理报告编写 应急预案编制 |
| 理论知识 | 基本知识 | 工具、设备、仪表 | 常用工器具、设备、仪表的使用及系统维护 |
|  |  | 岗位管理 | 大件垃圾处理厂各岗位管理规程 |
|  | 专业知识 | 大件垃圾处理与环境保护 | 国内外大件垃圾处理行业发展 国内外大件垃圾处理新工艺、新技术、新设备 污染物治理措施 |
|  |  | 二选一 | 大件垃圾处理 | 大件垃圾处理工艺流程、各环节原理、设备构成、运行参数等 |
|  |  |  | 机械设备 | 设备内部主要结构、工作原理、性能、特点及运行参数 设备安装操作及要求 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 与本职业相关的市政工程、机械工程、化学工程、计算机技术等基础知识 |
|  |  | 成本核算 | 项目成本核算方法 |
|  |  | 培训指导 | 大件垃圾处理技术 大件垃圾处理技能培训方案、教材编写规范及要求 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 二选一 | 大件垃圾处理 | 分析、判断并解决大件垃圾处理过程中出现的技术问题 |
|  |  |  | 设备维护 | 独立进行设备安装、调试、运行 参与主要设备检修后的启动和试运工作 参与或指导设备校准、切换等重大操作 设备故障时召集有关人员和检修班组进行检修工作 |
|  |  | 成本核算 | 协助进行大件垃圾处理作业成本核算 |
|  |  | 岗位管理 | 协助管理大件垃圾处理作业 参与制定/修改各岗位作业管理规程 |
|  | 创新与指导 | 指导 | 对本级以下大件垃圾处理工进行理论培训及操作技能培训 协助制定培训方案 参与编写培训教材并独立完成部分章节 |
|  |  | 创新 | 对大件垃圾处理各环节涉及的工艺技术及方法提出改进意见 参与制定/修改大件垃圾处理方案 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 严格执行安全操作规程 协助制定岗位安全规程 协助编写安全事故报告 |
|  |  | 应急处置 | 参与编制应急预案 编制突发事件处理报告 |

8.3培训考核范围、课时、权重

8.3.1  职业技能五级大件垃圾处理工培训考核范围、课时、权重应符合表8.3.1的规定。

表8.3.1 职业技能五级大件垃圾处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （20课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 4 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 12 | 60 |
|  |  | 安全事故上报 | 4 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （30课时） | 基本知识 | 标识标志 | 3 | 10 |
|  |  | 工具 | 1.5 | 5 |
|  |  | 职业健康 | 1.5 | 5 |
|  | 专业知识 | 大件垃圾与环境保护 | 6 | 20 |
|  |  | 二选一 | 大件垃圾接收 | 15 | 50 |
|  |  |  | 大件垃圾处理 |  |  |
|  | 相关知识 | 作业管理 | 3 | 10 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 二选一 | 大件垃圾接收 | 36 | 60 |
|  |  |  | 大件垃圾处理 |  |  |
|  | 工具设备使用和维护 | 使用 | 6 | 10 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 12 | 20 |
|  |  | 应急处置 | 6 | 10 |

8.3.2  职业技能四级大件垃圾处理工培训考核范围、课时、权重应符合表8.3.2的规定。

表8.3.2 职业技能四级大件垃圾处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （20课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 4 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 12 | 60 |
|  |  | 安全事故上报 | 4 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （30课时） | 基本知识 | 标识标志 | 3 | 10 |
|  |  | 工具、设备、仪表 | 3 | 10 |
|  | 专业知识 | 大件垃圾与环境保护 | 6 | 20 |
|  |  | 二选一 | 大件垃圾接收 | 15 | 50 |
|  |  |  | 大件垃圾处理 |  |  |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 3 | 10 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 二选一 | 大件垃圾接收 | 42 | 70 |
|  |  |  | 大件垃圾处理 |  |  |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 12 | 20 |
|  |  | 应急处置 | 6 | 10 |

8.3.3  职业技能三级大件垃圾处理工培训考核范围、课时、权重应符合表8.3.3的规定。

表8.3.3 职业技能三级大件垃圾处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 2 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 6 | 60 |
|  |  | 事故预防 | 2 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （40课时） | 基本知识 | 标识标志 | 2 | 5 |
|  |  | 工具、设备、仪表 | 4 | 10 |
|  | 专业知识 | 大件垃圾与环境保护 | 4 | 10 |
|  |  | 三选一 | 大件垃圾接收 | 24 | 60 |
|  |  |  | 大件垃圾处理 |  |  |
|  |  |  | 机械设备 |  |  |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 4 | 10 |
|  |  | 培训指导 | 2 | 5 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 三选一 | 大件垃圾接收 | 51 | 85 |
|  |  |  | 大件垃圾处理 |  |  |
|  |  |  | 设备维护 |  |  |
|  | 指导与创新 | 指导 | 3 | 5 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 3 | 5 |
|  |  | 应急处置 | 3 | 5 |

8.3.4  职业技能二级大件垃圾处理工培训考核范围、课时、权重应符合表8.3.4的规定。

表8.3.4 职业技能二级大件垃圾处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 2 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 6 | 60 |
|  |  | 安全事故处理 | 2 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （40课时） | 基本知识 | 工具、设备、仪表 | 4 | 10 |
|  | 专业知识 | 大件垃圾与环境保护 | 8 | 20 |
|  |  | 三选一 | 大件垃圾接收 | 20 | 50 |
|  |  |  | 大件垃圾处理 |  |  |
|  |  |  | 机械设备 |  |  |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 4 | 10 |
|  |  | 质量检查 | 2 | 5 |
|  |  | 培训指导 | 2 | 5 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 三选一 | 大件垃圾接收 | 48 | 80 |
|  |  |  | 大件垃圾处理 |  |  |
|  |  |  | 设备维护 |  |  |
|  |  | 质量检查 | 3 | 5 |
|  | 指导与创新 | 指导 | 3 | 5 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 3 | 5 |
|  |  | 应急处置 | 3 | 5 |

8.3.5  职业技能一级大件垃圾处理工培训考核范围、课时、权重应符合表8.3.5的规定。

表8.3.5 职业技能一级大件垃圾处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 2 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 6 | 60 |
|  |  | 安全事故处理 | 2 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （40课时） | 基本知识 | 工具、设备、仪表 | 4 | 10 |
|  |  | 岗位管理 | 4 | 10 |
|  | 专业知识 | 大件垃圾与环境保护 | 8 | 20 |
|  |  | 二选一 | 大件垃圾处理 | 16 | 40 |
|  |  |  | 机械设备 |  |  |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 4 | 10 |
|  |  | 成本核算 | 2 | 5 |
|  |  | 培训指导 | 2 | 5 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 二选一 | 大件垃圾处理 | 30 | 50 |
|  |  |  | 设备维护 |  |  |
|  |  | 岗位管理 | 6 | 10 |
|  |  | 成本核算 | 6 | 10 |
|  | 指导与创新 | 指导 | 6 | 10 |
|  |  | 创新 | 6 | 10 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 3 | 5 |
|  |  | 应急处置 | 3 | 5 |

9  园林垃圾处理工职业技能标准

9.1职业要求

9.1.1  职业技能五级园林垃圾处理工的职业要求应符合表9.1.1的规定。

表9.1.1职业技能五级园林垃圾处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 了解安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工具及劳动防护用品的安全使用 熟悉消防安全知识 了解园林垃圾处理厂岗位安全风险因素与相关应急预案 了解突发事故安全应对相关知识 |
| 2 | 理论知识 | 了解垃圾分类及园林垃圾理化特性 了解园林垃圾处理的标准、规范 了解园林垃圾处理基本流程 熟悉以下理论知识点之一（及以上）： ——地磅、卸料间结构布局 ——园林垃圾分拣操作规程 ——堆肥物料转移操作 ——堆肥产品的保存及库区维护保养 ——臭气来源、特性、危害，消杀除臭方式 ——其他相关知识 |
| 3 | 操作技能 | 熟练以下操作技能之一（及以上）： ——清洁地磅、卸料间 ——园林垃圾分拣 ——进出料 ——记录进出仓库的堆肥产品并维护保养堆肥产品储存库区 ——消杀除臭 熟练安全使用劳动工器具及劳动防护用品 能正确使用消防器材 遇到突发事件能及时避险并上报 严格执行安全操作规程 |

9.1.2  职业技能四级园林垃圾处理工的职业要求应符合表9.1.2的规定。

表9.1.2 职业技能四级园林垃圾处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 了解安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工器具及劳动保护用品的安全使用 掌握消防安全知识 了解园林垃圾处理厂岗位安全风险因素与相关应急预案 了解突发事故应对措施 |
| 2 | 理论知识 | 熟悉垃圾分类及园林垃圾理化特性 熟悉园林垃圾处理的标准、规范 熟悉园林垃圾处理工艺流程 熟悉以下理论知识点之一（及以上）： ——园林垃圾入厂的要求，包括地磅的使用方法、垃圾运输车型号标识及卸料方式等 ——园林垃圾预处理工艺 ——园林垃圾堆肥处理技术、原理 ——园林垃圾堆肥后处理工艺 ——臭气形成机理，除臭系统 ——其他相关知识 |
| 3 | 操作技能 | 熟练以下操作技能之一（及以上）： ——垃圾入厂的识别、称重计量、卸料 ——按规程启闭预处理设备 ——完成进出料 ——准确读取、记录温度、氧浓度等参数 ——园林垃圾堆肥后处理 ——检测、收集臭气，按规程操作除臭系统 能安全操作设备及仪器、仪表 严格执行安全操作规程 |

9.1.3  职业技能三级园林垃圾处理工的职业要求应符合表9.1.3的规定。

表9.1.3 职业技能三级园林垃圾处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 熟悉安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工器具、设备及劳动防护用品的安全使用及一般维护 掌握消防安全知识 熟悉园林垃圾处理厂岗位安全风险因素与相关应急预案 掌握突发事故应对措施 |
| 2 | 理论知识 | 掌握垃圾分类及园林垃圾理化特性 掌握园林垃圾处理的标准、规范 熟悉以下理论知识点之一（及以上）： ——园林垃圾进出场台账管理要求 ——园林垃圾预处理工艺 ——园林垃圾堆肥原料的制备 ——园林垃圾堆肥原理，工艺类型、特点及作业过程 ——商品肥料的制作 ——除臭技术 ——设备基本机构、原理，例行维护保养知识、方法及要求 ——其他相关知识 |
| 3 | 操作技能 | 熟练以下操作技能之一（及以上）： ——管理园林垃圾进出厂台账 ——操作预处理设备，并连续监控设备运行情况 ——制备园林垃圾堆肥原料 ——园林垃圾堆肥作业 ——园林垃圾堆肥后处理 ——操作除臭系统 ——例行维护、保养设备 能向本级以下园林垃圾处理工传授作业技能 能发现明显的安全事故隐患，并采取应对措施 严格执行安全操作规程 |

9.1.4  职业技能二级园林垃圾处理工的职业要求应符合表9.1.4的规定。

表9.1.4 职业技能二级园林垃圾处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 熟悉安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工器具、设备及劳动防护用品的安全使用及系统维护 掌握消防安全知识 掌握园林垃圾处理厂岗位安全风险因素与相关应急预案 掌握突发事故应对措施 |
| 2 | 理论知识 | 掌握以下理论知识点之一（及以上）： ——园林垃圾预处理工艺 ——园林垃圾堆肥原理，工艺类型、特点及作业过程 ——园林垃圾堆肥产品评价，堆肥产品质量测量方法 ——除臭技术 ——设备的结构、机械传动、液压传动等基本原理，不同种类设备维护方法 ——其他相关知识 了解质量检查方法及质量验收报告的编写 |
| 3 | 操作技能 | 掌握以下操作技能之一（及以上）： ——运行、控制、调节园林垃圾预处理设备 ——园林垃圾堆肥产品评价及品质测量 ——运行、控制、调节除臭系统 ——系统维护设备，并排查一般故障 能对园林垃圾处理进行质量检查，并协助编写质量验收报告 能向本级以下园林垃圾处理工传授作业技能，解决操作中的疑难问题 能及时处理园林垃圾处理过程出现的突发情况 严格执行安全操作规程 |

9.1.5  职业技能一级园林垃圾处理工的职业要求应符合表9.1.5的规定。

表9.1.5 职业技能一级园林垃圾处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 熟悉安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工器具、设备及劳动防护用品的安全使用及系统维护 掌握消防安全知识 掌握园林垃圾处理厂岗位安全风险因素与相关应急预案 掌握突发事故应对措施 |
| 2 | 理论知识 | 掌握以下理论知识点之一（及以上）： ——园林垃圾堆肥处理技术 ——设备的结构、原理、性能、特点、参数等 ——其他相关知识 熟悉园林垃圾处理厂各岗位作业管理规程 熟悉培训及教材编写相关知识 了解应急预案编制过程 |
| 3 | 操作技能 | 掌握以下操作技能之一（及以上）： ——园林垃圾堆肥处理 ——参与制定/修改园林垃圾处理方案，对园林垃圾处理各环节涉及的工艺技术及方法提出改进意见 ——独立进行设备安装、调试及运行 能参与园林垃圾处理作业管理及各岗位作业管理规程的制定/修改 能进行理论培训及操作技能培训 能协助制定培训方案，参与编写培训教材并独立完成部分章节 能参与编制应急预案 严格执行安全操作规程 |

9.2职业技能

9.2.1  职业技能五级园林垃圾处理工的技能要求应符合表9.2.1的规定。

表9.2.1 职业技能五级园林垃圾处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 消防器材使用方法 |
|  |  | 安全事故上报 | 安全事故上报程序与要点 |
| 理论知识 | 基本知识 | 标识标志 | 人流、车流路线标识 生产、生活设施标识 |
|  |  | 工具 | 常用工器具的使用方法 |
|  |  | 职业健康 | 卫生防疫 |
|  | 专业知识 | 园林垃圾与环境保护 | 垃圾分类及园林垃圾理化特性 有关园林垃圾处理的标准、规范 园林垃圾处理工艺流程 污染物来源及危害 |
|  |  | 五选一 | 园林垃圾接收 | 地磅磅桥、磅槽及承重台等部位的清洁维护 清洁工具使用方法，清洁要求 冲洗设施及冲洗水排放系统等相关知识 |
|  |  |  | 园林垃圾预处理 | 园林垃圾预处理目的、工艺流程 园林垃圾分拣目的、要求 上料方法、注意事项 |
|  |  |  | 园林垃圾处理 | 园林垃圾处理工艺流程 给料要求 物料转移操作及注意事项 |
|  |  |  | 园林垃圾后处理 | 进出仓库的堆肥产品的台账记录及要求 堆肥产品储存库区维护保养要求及操作 |
|  |  |  | 除臭 | 除臭目的、方式 药剂除臭操作规程 通风除臭系统启闭规程 |
|  | 相关知识 | 作业管理 | 班组管理基本内容 作业人员守则 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 五选一 | 园林垃圾接收 | 保持地磅磅桥、磅槽及承重台等部位的清洁 清除地磅称台周围的异物 定期清洁卸料间的地面、墙面、门窗及照明设施等 |
|  |  |  | 园林垃圾预处理 | 按要求将树枝分拣出并放于指定区域 按要求将原料放入粉碎机 |
|  |  |  | 园林垃圾处理 | 在板式给料机给料前及时清出大件物料和易缠绕物料 将堆肥物料转移至发酵区 |
|  |  |  | 园林垃圾后处理 | 记录进出仓库的堆肥产品 定期对库存场所进行清扫和整理，以保持库存场所内车辆、人员通行道路的畅通 定期对库存设施进行灭鼠灭蝇操作 |
|  |  |  | 除臭 | 在垃圾暴露面大、臭气释放强度高的部位，喷洒除臭剂辅助除臭 按规程启闭通风除臭系统 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 识别安全警示标识 正确使用劳保用品 安全使用劳动器具 正确使用消防器材 严格执行安全操作规程 |
|  |  | 应急处置 | 及时避险并上报 |

9.2.2  职业技能四级园林垃圾处理工的技能要求应符合表9.2.2的规定。

表9.2.2 职业技能四级园林垃圾处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具、设备的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 消防知识 |
|  |  | 安全事故上报 | 安全事故上报程序与要点 |
| 理论知识 | 基本知识 | 标识标志 | 人流、车流路线标识 生产、生活设施标识 |
|  |  | 工具、设备、仪表 | 常用工器具、设备、仪表的使用方法 |
|  | 专业知识 | 园林垃圾与环境保护 | 垃圾分类及园林垃圾理化特性 有关园林垃圾处理的标准、规范 二次污染防控 |
|  |  | 五选一 | 园林垃圾接收 | 地磅使用方法、要求、误差范围、数据记录方法 备用设备启动方法及替代措施 园林垃圾运输车性能及卸料方式 |
|  |  |  | 园林垃圾预处理 | 园林垃圾预处理原理及工艺流程 上料设备启动前准备工作 园林垃圾粉碎目的、要求及粉碎设备启闭 |
|  |  |  | 园林垃圾处理 | 进出料操作规程 园林垃圾堆肥工艺基本原理、过程及影响因素 堆肥周期、堆肥温度、有机物含量、含水率、通风量等主要技术指标 |
|  |  |  | 园林垃圾后处理 | 园林垃圾堆肥后处理工艺流程 堆肥产品加工 残渣处理要求与规程 |
|  |  |  | 除臭 | 臭气产生原理、部位及收集措施 臭气检测设施 除臭药剂特性 通风除臭系统操作规程 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 与本职业相关的市政工程、机械工程、化学工程等基础知识 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 五选一 | 园林垃圾接收 | 识别并登记园林垃圾来源、基本属性 识别园林垃圾运输车辆型号、规格 按规程操作地磅进行称重计量，并记录数据 地磅及计量设备、仪器出现故障时，能启动备用设备或采取替代措施 正确引导园林垃圾运输车驶入卸料间，并在指定位置卸料 |
|  |  |  | 园林垃圾预处理 | 启闭上料设备 按规程启闭粉碎设备对园林垃圾进行粉碎处理 |
|  |  |  | 园林垃圾处理 | 正确操作堆肥设施设备完成堆肥进出料作业 准确读取、记录温度、氧浓度等参数 |
|  |  |  | 园林垃圾后处理 | 对堆肥腐熟后的堆肥物料进行筛分、粉碎、烘干等操作 按物质类别分别存放堆肥后处理各分选工段分选出的不可堆肥物 |
|  |  |  | 除臭 | 收集主发酵废气及其他部位散发的臭气 检测臭气浓度 按要求选用合适的除臭剂 按规程操作通风除臭系统 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 安全操作设备及仪器、仪表 正确使用消防器材 正确使用有毒有害气体检测仪器设备 严格执行安全操作规程 |
|  |  | 应急处置 | 简单地描述突发情况 |

9.2.3  职业技能三级园林垃圾处理工的技能要求应符合表9.2.3的规定。

表9.2.3 职业技能三级园林垃圾处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 |
|  |  | 事故预防 | 安全事故预防 |
| 理论知识 | 基本知识 | 标识标志 | 人流、车流路线标识 生产、生活设施标识 |
|  |  | 工具、设备、仪表 | 常用工器具、设备、仪表的使用及例行维护 |
|  | 专业知识 | 园林垃圾处理厂与环境保护 | 垃圾分类及园林垃圾理化特性 有关园林垃圾处理的标准、规范 污染物排放要求 |
|  |  | 六选一 | 园林垃圾接收 | 台账管理要求 数据分析及汇总 园林垃圾处理厂布局及原料、成品等存放要求 |
|  |  |  | 园林垃圾预处理 | 粉碎设备运行原理、主要构造及操作规程 园林垃圾堆肥原料制备方法 原料搅拌目的及操作规程 |
|  |  |  | 园林垃圾处理 | 给料操作规程 园林垃圾堆肥工艺原理、影响因素、设备及操作规程等 初、次级发酵工艺、设备、指标规定，堆层温度、氧浓度和耗氧速率的要求及检测方法 翻堆设备的操作规程 |
|  |  |  | 园林垃圾后处理 | 商品肥料的制作规程及要求 园林垃圾堆肥产品的包装 |
|  |  |  | 除臭 | 除臭标准与要求，臭气特性，药剂特性 通风除臭的机理及设备 物理除臭原理，吸附剂再生方法 生化除臭原理 |
|  |  |  | 机械设备 | 设备基本结构、原理及操作规程 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 与本职业相关的市政工程、机械工程、化学工程、计算机技术等基础知识 |
|  |  | 培训指导 | 园林垃圾处理技术 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 六选一 | 园林垃圾接收 | 管理园林垃圾进出厂台账 分析统计结果，汇总报告 划分来料堆放区、成品堆放区等区域 |
|  |  |  | 园林垃圾预处理 | 在设备启动前检查是否存在异常 按规程操作粉碎设备对园林垃圾进行粉碎处理，并连续监控设备运行过程 按要求将辅料添加到堆肥原料中 操作机械设备搅拌堆肥原料 |
|  |  |  | 园林垃圾处理 | 在给料机启动前检查电机、调速装置、传动部位等是否异常 监控、调整给料速度 连续监视受料部位及机电设备运转情况 根据堆肥方案完成园林垃圾堆肥作业 检测堆层温度、氧浓度、耗氧速率等参数 操作翻堆机械设备完成翻堆 |
|  |  |  | 园林垃圾后处理 | 在堆肥腐熟后的堆肥中添加无机肥制成各种商品肥料 使用肥料产品包装机械对堆肥产品进行包装 |
|  |  |  | 除臭 | 根据园林垃圾处理过程的臭气产生情况，调整除臭药剂的喷淋工作时间、频率和用量 根据臭气产生量、产生频率等调整通风除臭系统参数 定期再生吸附剂 定期投加菌剂和营养物质 |
|  |  |  | 设备维护 | 及时发现设备一般故障 例行维护、保养设备 |
|  | 创新与指导 | 指导 | 协助二级工向本级以下园林垃圾处理处理工传授作业技能 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 严格执行安全操作规程 能发现明显的安全事故隐患，并采取应对措施 |
|  |  | 应急处置 | 准确、详细地描述突发情况 |

9.2.4  职业技能二级园林垃圾处理工的技能要求应符合表9.2.4的规定。

表9.2.4 职业技能二级园林垃圾处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具、设备的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 |
|  |  | 安全事故处理 | 一般安全事故处理 |
| 理论知识 | 基本知识 | 工具、设备、仪表 | 常用工器具、设备、仪表的使用及系统维护 |
|  | 专业知识 | 园林垃圾处理厂与环境保护 | 园林垃圾处理厂建设规模、主体工程构成 污染物治理措施 |
|  |  | 五选一 | 园林垃圾接收 | 园林垃圾接收、储存与输送过程相关操作规程 |
|  |  |  | 园林垃圾预处理 | 园林垃圾粉碎设备运行原理、构成、运行参数等 堆肥物料参数及调节 |
|  |  |  | 园林垃圾后处理 | 堆肥产品评价方法、指标与相关标准 园林垃圾堆肥无害化相关知识 肥料产品的测量方法 |
|  |  |  | 除臭 | 除臭药剂的种类及使用方法 吸附剂的种类及使用方法 菌剂的种类及使用方法 |
|  |  |  | 机械设备 | 设备的结构、机械传动、液压传动等基本原理 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 与本职业相关的市政工程、机械工程、化学工程、计算机技术等基础知识 |
|  |  | 质量检查 | 质量检查方法及标准 质量验收报告编写规范要求 |
|  |  | 培训指导 | 园林垃圾处理技术 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 五选一 | 园林垃圾接收 | 配合一级工做好园林垃圾入厂和车辆调运的工作 |
|  |  |  | 园林垃圾预处理 | 根据工艺要求调整园林垃圾粉碎设备运行参数 根据相关标准及园林垃圾处理方案制备、调整园林垃圾堆肥原料 |
|  |  |  | 园林垃圾后处理 | 根据出料状况及堆肥产品感官效果判断堆肥工况及主要技术指标状况 对堆肥产品腐熟度进行评价 开展肥料产品质量检测和生物试验 |
|  |  |  | 除臭 | 根据需要配制除臭药剂 根据需要选择合适的吸附剂 根据需要合理选用菌剂 |
|  |  |  | 设备维护 | 总结设备主要零部件的磨损规律 分析判断设备的故障位置、原因并提出对应的处理措施 系统维护设备 |
|  |  | 质量检查 | 对园林垃圾处理进行质量检查 协助编写质量验收报告 |
|  | 创新与指导 | 指导 | 向本级以下园林垃圾处理工传授作业技能 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 严格执行安全操作规程 分析、研判安全事故原因并进行适当处置 |
|  |  | 应急处置 | 提出突发情况应对措施 组织突发情况处理工作 |

9.2.5  职业技能一级园林垃圾处理工的技能要求应符合表9.2.5的规定。

表9.2.5 职业技能一级园林垃圾处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具、设备的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 |
|  |  | 安全事故处理 | 安全事故处理 事故处理报告编写 应急预案编制 |
| 理论知识 | 基本知识 | 工具、设备、仪表 | 常用工具、设备、仪表的使用及系统维护 |
|  |  | 岗位管理 | 园林垃圾处理厂各岗位管理规程 |
|  | 专业知识 | 园林垃圾处理与环境保护 | 国内外园林垃圾处理行业发展 国内外园林垃圾处理新工艺、新技术、新设备 污染物治理措施 |
|  |  | 二选一 | 园林垃圾处理 | 检测点设置要求 园林垃圾堆肥处理机理、影响因素与影响机理 促进园林垃圾堆肥腐熟的微生物菌种知识以及微生物菌种的添加 |
|  |  |  | 机械设备 | 设备内部主要结构、工作原理、性能、特点及运行参数 设备安装操作及要求 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 与本职业相关的市政工程、机械工程、化学工程、计算机技术等基础知识 |
|  |  | 成本核算 | 项目成本核算方法 |
|  |  | 培训指导 | 园林垃圾处理技术 园林垃圾处理技能培训方案、教材编写规范及要求 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 二选一 | 园林垃圾处理 | 设置检测点 根据堆肥工况及温度等指标参数变化情况调整通风供氧量和翻堆次数 正确选择并添加合适菌种 分析并解决园林垃圾处理过程中出现的技术问题 |
|  |  |  | 设备维护 | 独立进行设备安装、调试、运行 参与主要设备检修后的启动和试运工作 参与或指导设备校准、切换等重大操作 设备故障时召集有关人员和检修班组进行检修工作 |
|  |  | 岗位管理 | 协助管理园林垃圾处理 参与制定/修改各岗位作业管理规程 |
|  |  | 成本核算 | 协助进行园林垃圾处理成本核算 |
|  | 创新与指导 | 指导 | 对本级以下园林垃圾处理工进行理论培训及操作技能培训 协助制定培训方案 参与编写培训教材并独立完成部分章节 |
|  |  | 创新 | 对园林垃圾处理各环节涉及的工艺技术及方法提出改进意见 参与制定/修改园林垃圾处理方案 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 严格执行安全操作规程 协助制定岗位安全规程 协助编写安全事故报告 |
|  |  | 应急处置 | 参与编制应急预案 编制突发事件处理报告 |

9.3培训考核范围、课时、权重

9.3.1  职业技能五级园林垃圾处理工培训考核范围、课时、权重应符合表9.3.1的规定。

表9.3.1 职业技能五级园林垃圾处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （20课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 4 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 12 | 60 |
|  |  | 安全事故上报 | 4 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （30课时） | 基本知识 | 标识标志 | 3 | 10 |
|  |  | 工具 | 1.5 | 5 |
|  |  | 职业健康 | 1.5 | 5 |
|  | 专业知识 | 园林垃圾与环境保护 | 3 | 10 |
|  |  | 五选一 | 园林垃圾接收 | 18 | 60 |
|  |  |  | 园林垃圾预处理 |  |  |
|  |  |  | 园林垃圾处理 |  |  |
|  |  |  | 园林垃圾后处理 |  |  |
|  |  |  | 除臭 |  |  |
|  | 相关知识 | 作业管理 | 3 | 10 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 五选一 | 园林垃圾接收 | 45 | 75 |
|  |  |  | 园林垃圾预处理 |  |  |
|  |  |  | 园林垃圾处理 |  |  |
|  |  |  | 园林垃圾后处理 |  |  |
|  |  |  | 除臭 |  |  |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 9 | 15 |
|  |  | 应急处置 | 6 | 10 |

9.3.2  职业技能四级园林垃圾处理工培训考核范围、课时、权重应符合表9.3.2的规定。

表9.3.2 职业技能四级园林垃圾处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （20课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 4 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 12 | 60 |
|  |  | 安全事故上报 | 4 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （30课时） | 基本知识 | 标识标志 | 3 | 10 |
|  |  | 工具、设备、仪表 | 3 | 10 |
|  | 专业知识 | 园林垃圾与环境保护 | 3 | 10 |
|  |  | 五选一 | 园林垃圾接收 | 18 | 60 |
|  |  |  | 园林垃圾预处理 |  |  |
|  |  |  | 园林垃圾处理 |  |  |
|  |  |  | 园林垃圾后处理 |  |  |
|  |  |  | 除臭 |  |  |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 3 | 10 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 五选一 | 园林垃圾接收 | 42 | 70 |
|  |  |  | 园林垃圾预处理 |  |  |
|  |  |  | 园林垃圾处理 |  |  |
|  |  |  | 园林垃圾后处理 |  |  |
|  |  |  | 除臭 |  |  |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 12 | 20 |
|  |  | 应急处置 | 6 | 10 |

9.3.3  职业技能三级园林垃圾处理工培训考核范围、课时、权重应符合表9.3.3的规定。

表9.3.3 职业技能三级园林垃圾处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 2 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 6 | 60 |
|  |  | 事故预防 | 2 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （40课时） | 基本知识 | 标识标志 | 2 | 5 |
|  |  | 工具、设备、仪表 | 2 | 5 |
|  | 专业知识 | 园林垃圾与环境保护 | 4 | 10 |
|  |  | 六选一 | 园林垃圾接收 | 28 | 70 |
|  |  |  | 园林垃圾预处理 |  |  |
|  |  |  | 园林垃圾处理 |  |  |
|  |  |  | 园林垃圾后处理 |  |  |
|  |  |  | 除臭 |  |  |
|  |  |  | 机械设备 |  |  |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 2 | 5 |
|  |  | 培训指导 | 2 | 5 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 六选一 | 园林垃圾接收 | 51 | 85 |
|  |  |  | 园林垃圾预处理 |  |  |
|  |  |  | 园林垃圾处理 |  |  |
|  |  |  | 园林垃圾后处理 |  |  |
|  |  |  | 除臭 |  |  |
|  |  |  | 设备维护 |  |  |
|  | 指导与创新 | 指导 | 3 | 5 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 3 | 5 |
|  |  | 应急处置 | 3 | 5 |

9.3.4  职业技能二级园林垃圾处理工培训考核范围、课时、权重应符合表9.3.4的规定。

表9.3.4 职业技能二级园林垃圾处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 2 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 6 | 60 |
|  |  | 安全事故处理 | 2 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （40课时） | 基本知识 | 工具、设备、仪表 | 2 | 5 |
|  | 专业知识 | 园林垃圾与环境保护 | 4 | 10 |
|  |  | 五选一 | 园林垃圾接收 | 28 | 70 |
|  |  |  | 园林垃圾预处理 |  |  |
|  |  |  | 园林垃圾后处理 |  |  |
|  |  |  | 除臭 |  |  |
|  |  |  | 机械设备 |  |  |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 2 | 5 |
|  |  | 质量检查 | 2 | 5 |
|  |  | 培训指导 | 2 | 5 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 五选一 | 园林垃圾接收 | 48 | 80 |
|  |  |  | 园林垃圾预处理 |  |  |
|  |  |  | 园林垃圾后处理 |  |  |
|  |  |  | 除臭 |  |  |
|  |  |  | 设备维护 |  |  |
|  |  | 质量检查 | 3 | 5 |
|  | 指导与创新 | 指导 | 3 | 5 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 3 | 5 |
|  |  | 应急处置 | 3 | 5 |

9.3.5  职业技能一级园林垃圾处理工培训考核范围、课时、权重应符合表9.3.5的规定。

表9.3.5 职业技能一级园林垃圾处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 2 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 6 | 60 |
|  |  | 安全事故处理 | 2 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （40课时） | 基本知识 | 工具、设备、仪表 | 4 | 10 |
|  |  | 岗位管理 | 4 | 10 |
|  | 专业知识 | 园林垃圾与环境保护 | 4 | 10 |
|  |  | 二选一 | 园林垃圾处理 | 20 | 50 |
|  |  |  | 机械设备 |  |  |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 4 | 10 |
|  |  | 成本核算 | 2 | 5 |
|  |  | 培训指导 | 2 | 5 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 二选一 | 园林垃圾处理 | 30 | 50 |
|  |  |  | 设备维护 |  |  |
|  |  | 岗位管理 | 6 | 10 |
|  |  | 成本核算 | 6 | 10 |
|  | 指导与创新 | 指导 | 6 | 10 |
|  |  | 创新 | 6 | 10 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 3 | 5 |
|  |  | 应急处置 | 3 | 5 |

10  建筑（装修）垃圾处理工职业技能标准

10.1 职业要求

10.1.1  职业技能五级建筑（装修）垃圾处理工的职业要求应符合表10.1.1的规定。

表10.1.1职业技能五级建筑（装修）垃圾处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 了解安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工具及劳动防护用品的安全使用 熟悉消防安全知识 了解岗位安全风险因素与相关应急预案 了解突发事故安全应对相关知识 了解防尘降噪基本知识 |
| 2 | 理论知识 | 了解垃圾分类及装修垃圾理化特性 了解建筑垃圾（装修垃圾）处理的标准、规范 了解装修垃圾处理作业基本流程 熟悉以下理论知识点之一（及以上）： ——地磅、卸料平台的结构布局 ——人工分拣操作规程 ——其他相关知识 |
| 3 | 操作技能 | 熟练以下操作技能之一（及以上）： ——清洁地磅，卸料间 ——人工分拣 熟练使用劳动工器具及劳动防护用品 能正确使用消防器材 遇突发事件能及时避险并上报 严格执行安全操作规程 |

10.1.2  职业技能四级建筑（装修）垃圾处理工的职业要求应符合表10.1.2的规定。

表10.1.2职业技能四级建筑（装修）垃圾处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 了解安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工器具及劳动防护用品的安全使用 掌握消防安全知识 了解岗位安全风险因素与相关应急预案 了解突发事故应对措施 熟悉防尘降噪基本知识 |
| 2 | 理论知识 | 熟悉垃圾分类及装修垃圾理化特性 熟悉建筑垃圾（装修垃圾）处理的标准、规范 熟悉装修垃圾处理作业流程 熟悉以下理论知识点之一（及以上）： ——装修垃圾入场的要求，包括地磅的使用方法、运输车型号标识及卸料方式等 ——破碎、筛分、分选、传输等设备启闭规程 ——其他相关知识 |
| 3 | 操作技能 | 熟练以下操作技能之一（及以上）： ——垃圾入场的识别、称重计量、卸料 ——完成破碎、筛分、分选、传输等设备的启闭 能安全操作设备及仪器、仪表 严格执行安全操作规程 |

10.1.3  职业技能三级建筑（装修）垃圾处理工的职业要求应符合表10.1.3的规定。

表10.1.3职业技能三级建筑（装修）垃圾处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 熟悉安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工器具、设备及劳动防护用品的安全使用及一般维护 掌握消防安全知识 熟悉岗位安全风险因素与相关应急预案 掌握突发事故应对措施 |
| 2 | 理论知识 | 掌握垃圾分类及装修垃圾理化特性 掌握建筑垃圾（装修垃圾）处理的标准、规范 熟悉以下理论知识点之一（及以上）： ——装修垃圾进出场台账管理要求 ——装修垃圾处理工艺流程、原理、设备及操作规程 ——设备基本机构、原理，例行维护保养知识、方法及要求 ——其他相关知识 |
| 3 | 操作技能 | 熟练以下操作技能之一（及以上）： ——管理垃圾进出场台账 ——操作破碎、筛分、分选、传输等设备 ——维护、保养、检修填埋场机械设备 能向本级以下装修垃圾处理工传授作业技能 能发现安全事故隐患，并采取应对措施 严格执行安全操作规程 |

10.1.4  职业技能二级建筑（装修）垃圾处理工的职业要求应符合表10.1.4的规定。

表10.1.4职业技能二级建筑（装修）垃圾处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 熟悉安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工器具、设备及劳动防护用品的安全使用及系统维护 掌握消防安全知识 掌握岗位安全风险因素与相关应急预案 掌握突发事故应对措施 |
| 2 | 理论知识 | 掌握以下理论知识点之一（及以上）： ——装修垃圾处理技术 ——设备的结构、机械传动、液压传动等基本原理，不同种类设备维护方法 ——其他相关知识 了解质量检查方法及质量验收报告的编写 |
| 3 | 操作技能 | 掌握以下操作技能之一（及以上）： ——运行、控制、调节装修垃圾处理设备 ——维护设备，并排查一般故障 能对装修垃圾处理进行质量检查，并协助编写质量验收报告 能向本级以下装修垃圾处理工传授作业技能，解决操作中的疑难问题 能及时处理装修垃圾处理过程出现的突发情况 严格执行安全操作规程 |

10.1.5  职业技能一级建筑（装修）垃圾处理工的职业要求应符合表10.1.5的规定。

表10.1.5职业技能一级建筑（装修）垃圾处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 熟悉安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工器具、设备及劳动防护用品的安全使用及系统维护 掌握消防安全知识 掌握岗位安全风险因素与相关应急预案 掌握突发事故应对措施 |
| 2 | 理论知识 | 掌握以下理论知识点之一（及以上）： ——装修垃圾处理技术 ——设备的结构、原理、性能、特点、参数等 ——其他相关知识 熟悉装修垃圾处理厂各岗位作业管理规程 熟悉培训教材编写相关知识 了解应急预案编制 |
| 3 | 操作技能 | 掌握以下操作技能之一（及以上）： ——参与制定/修改装修垃圾处理方案，并对装修垃圾处理各环节涉及的工艺技术及方法提出改进意见 ——进行设备安装、调试及运行 能参与装修垃圾处理作业管理及各岗位作业管理规程的制定/修改 能进行理论培训及操作技能培训 能协助制定培训方案，参与编写培训教材并独立完成部分章节 能协助编制应急预案 严格执行安全操作规程 |

10.2 职业技能

10.2.1  职业技能五级建筑（装修）垃圾处理工的技能要求应符合表10.2.1的规定。

表10.2.1 职业技能五级建筑（装修）垃圾处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 消防器材使用方法 |
|  |  | 安全事故上报 | 安全事故上报程序与要点 |
| 理论知识 | 基本知识 | 标识标志 | 人流、车流路线标识 生产、生活设施标识 |
|  |  | 工具 | 常用工器具的使用方法 |
|  |  | 职业健康 | 卫生防疫 |
|  | 专业知识 | 装修垃圾与环境保护 | 垃圾分类及装修垃圾理化特性 装修垃圾处理的标准、规范 装修垃圾处理工艺流程 污染物来源及危害 |
|  |  | 二 选 一 | 装修垃圾接收 | 地磅磅桥、磅槽及承重台等部位的清洁维护 清洁工具使用方法 冲洗设施及冲洗水排放系统等相关知识 |
|  |  |  | 装修垃圾处理 | 人工分拣操作规程 分拣物打包操作规程 上料操作规程 |
|  | 相关知识 | 作业管理 | 班组管理基本内容 作业人员守则 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 二 选 一 | 装修垃圾接收 | 保持地磅磅桥、磅槽及承重台等部位的清洁 清除地磅称台周围的异物 定期清洁卸料间的地面、墙面、门窗及照明设施等 |
|  |  |  | 装修垃圾处理 | 人工分拣 分拣物打包并放于指定区域 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 识别安全警示标识 正确使用劳保用品 安全使用劳动工器具 正确使用消防器材 严格执行安全操作规程 |
|  |  | 应急处置 | 及时避险并上报 |

10.2.2  职业技能四级建筑（装修）垃圾处理工的技能要求应符合表10.2.2的规定。

表10.2.2 职业技能四级建筑（装修）垃圾处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具、设备的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 消防知识 |
|  |  | 安全事故上报 | 安全事故上报程序与要点 |
| 理论知识 | 基本知识 | 标识标志 | 人流、车流路线标识 生产、生活设施标识 |
|  |  | 工具、设备、仪表 | 常用工器具、设备、仪表的使用方法 |
|  | 专业知识 | 装修垃圾与环境保护 | 垃圾分类及装修垃圾理化特性 装修垃圾处理标准、规范 装修垃圾处理工艺流程 二次污染防控 |
|  |  | 二 选 一 | 装修垃圾接收 | 地磅使用方法、要求、误差范围、数据记录方法 备用设备启动方法及替代措施 装修垃圾接收设施 装修垃圾运输车辆性能及卸料方式 |
|  |  |  | 装修垃圾处理 | 装修垃圾处理工艺流程 破碎、筛分、分选设备的启闭 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 与本职业相关的市政工程、机械工程、化学工程等基础知识 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 二选一 | 装修垃圾接收 | 识别并登记装修垃圾来源、基本属性 识别装修垃圾运输车辆型号、规格 按规程操作地磅进行称重计量，并记录数据 地磅及计量设备、仪器出现故障时，能启动备用设备或采取替代措施 正确引导装修垃圾运输车驶入卸料间，并在指定位置卸料 |
|  |  |  | 装修垃圾处理 | 启闭破碎设备 启闭筛分设备 启闭分选设备 连续监控上料情况 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 安全操作设备及仪器、仪表 正确使用消防器材 严格执行安全操作规程 |
|  |  | 应急处置 | 简单地描述突发情况 |

10.2.3  职业技能三级建筑（装修）垃圾处理工的技能要求应符合表10.2.3的规定。

表10.2.3 职业技能三级建筑（装修）垃圾处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 |
|  |  | 事故预防 | 安全事故预防 |
| 理论知识 | 基本知识 | 标识标志 | 人流、车流路线标识 生产、生活设施标识 |
|  |  | 工具、设备、仪表 | 常用工器具、设备、仪表的使用及例行维护 |
|  | 专业知识 | 装修垃圾处理厂与环境保护 | 垃圾分类及装修垃圾理化特性 装修垃圾处理标准、规范 污染物排放要求 |
|  |  | 三选一 | 装修垃圾接收 | 台账管理要求 数据分析及汇总 分类存放规定 |
|  |  |  | 装修垃圾处理 | 装修垃圾处理工艺及设备 上料、破碎、筛分、分选、传输设备运行原理、主要结构及操作规程 |
|  |  |  | 机械设备 | 设备基本结构、原理及操作规程 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 与本职业相关的市政工程、机械工程、化学工程、计算机技术等基础知识 |
|  |  | 培训指导 | 装修垃圾处理技术 |
| 操作技能 | 基本操作技能 |  | 装修垃圾接收 | 管理装修垃圾进出场台账 分析统计结果，汇总报告 按要求将装修垃圾分类存放 |
|  |  |  | 装修垃圾处理 | 在设备启动前检查电机、调速装置、传动部位等是否异常 操作破碎设备 操作筛分设备 操作分选设备 |
|  |  |  | 设备维护 | 及时发现设备一般故障 例行维护、保养设备 |
|  | 创新与指导 | 指导 | 协助二级工向本级以下装修垃圾处理工传授作业技能 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 严格执行安全操作规程 发现明显的安全事故隐患，并采取应对措施 |
|  |  | 应急处置 | 准确、详细地描述突发情况 |

10.2.4  职业技能二级建筑（装修）垃圾处理工的技能要求应符合表10.2.4的规定。

表10.2.4 职业技能二级建筑（装修）垃圾处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具、设备的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 |
|  |  | 安全事故处理 | 一般安全事故处理 |
| 理论知识 | 基本知识 | 工具、设备、仪表 | 常用工器具、设备、仪表的使用及系统维护 |
|  | 专业知识 | 装修垃圾处理厂与环境保护 | 装修垃圾处理厂建设规模、主体工程构成 污染物治理措施 |
|  |  | 三 选 一 | 装修垃圾接收 | 装修垃圾接收、储存与输送过程相关操作规程 |
|  |  |  | 装修垃圾处理 | 上料、破碎、筛分、分选、传输设备运行原理、结构及运行参数 |
|  |  |  | 机械设备 | 设备的结构、机械传动、液压传动等基本原理 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 与本职业相关的市政工程、机械工程、化学工程、计算机技术等基础知识 |
|  |  | 质量检查 | 质量检查方法及标准 质量验收报告编写规范要求 |
|  |  | 培训指导 | 装修垃圾处理技术 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 三 选 一 | 装修垃圾接收 | 配合一级工做好装修垃圾入场和车辆调运的工作 |
|  |  |  | 装修垃圾处理 | 调整上料速度 根据需要调整破碎设备运行参数，控制物料粒度 根据需要调整筛分设备运行参数 根据需要调整分选设备运行参数 |
|  |  |  | 设备维护 | 总结设备主要零部件的磨损规律 分析判断设备的故障位置、原因并提出对应的处理措施 系统维护设备 |
|  |  | 质量检查 | 对装修垃圾处理进行质量检查 协助编写质量验收报告 |
|  | 创新与指导 | 指导 | 向本级以下装修垃圾处理工传授作业技能 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 严格执行安全操作规程 分析、研判安全事故原因并进行适当处置 |
|  |  | 应急处置 | 提出突发情况应对措施 组织突发情况处理工作 |

10.2.5  职业技能一级建筑（装修）垃圾处理工的技能要求应符合表10.2.5的规定。

表10.2.5 职业技能一级建筑（装修）垃圾处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全操作 | 防护用品、工器具、设备的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 |
|  |  | 安全事故处理 | 安全事故处理 事故处理报告编写 应急预案编制 |
| 理论知识 | 基本知识 | 工具、设备、仪表 | 常用工器具、设备、仪表的使用及系统维护 |
|  |  | 岗位管理 | 装修垃圾处理厂各岗位管理规程 |
|  | 专业知识 | 装修垃圾处理与环境保护 | 国内外装修垃圾处理行业发展 国内外装修垃圾处理新工艺、新技术、新设备 污染物治理措施 |
|  |  | 二 选 一 | 装修垃圾处理 | 装修垃圾处理工艺流程、各环节原理、设备构成、运行参数等 |
|  |  |  | 机械设备 | 设备内部主要结构、工作原理、性能、特点及运行参数 设备安装操作及要求 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 与本职业相关的市政工程、机械工程、化学工程、计算机技术等基础知识 |
|  |  | 成本核算 | 项目成本核算方法 |
|  |  | 培训指导 | 装修垃圾处理技术 装修垃圾处理技能培训方案、教材编写规范及要求 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 二 选 一 | 装修垃圾处理 | 分析、判断并解决装修垃圾处理过程中出现的技术问题 |
|  |  |  | 设备维护 | 独立进行设备安装、调试、运行 参与主要设备检修后的启动和试运工作 参与或指导设备校准、切换等重大操作 设备故障时召集有关人员和检修班组进行检修工作 |
|  |  | 成本核算 | 协助进行装修垃圾处理作业成本核算 |
|  |  | 岗位管理 | 协助管理装修垃圾处理作业 参与制定/修改各岗位作业管理规程 |
|  | 创新与指导 | 指导 | 对本级以下装修垃圾处理工进行理论培训及操作技能培训 协助制定培训方案 参与编写培训教材并独立完成部分章节 |
|  |  | 创新 | 对装修垃圾处理各环节涉及的工艺技术及方法提出改进意见 参与制定/修改装修垃圾处理方案 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 严格执行安全操作规程 协助制定岗位安全规程 协助编写安全事故报告 |
|  |  | 应急处置 | 参与编制应急预案 编制突发事件处理报告 |

10.3 培训考核范围、课时、权重

10.3.1  职业技能五级建筑（装修）垃圾处理工培训考核范围、课时、权重应符合表10.3.1的规定。

表10.3.1 职业技能五级建筑（装修）垃圾处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （20课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 4 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 12 | 60 |
|  |  | 安全事故上报 | 4 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （30课时） | 基本知识 | 标识标志 | 3 | 10 |
|  |  | 工具 | 1.5 | 5 |
|  |  | 职业健康 | 1.5 | 5 |
|  | 专业知识 | 装修垃圾与环境保护 | 6 | 20 |
|  |  | 二选一 | 装修垃圾接收 | 15 | 50 |
|  |  |  | 装修垃圾处理 |  |  |
|  | 相关知识 | 作业管理 | 3 | 10 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 二选一 | 装修垃圾接收 | 36 | 60 |
|  |  |  | 装修垃圾处理 |  |  |
|  | 工具设备使用和维护 | 使用 | 6 | 10 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 12 | 20 |
|  |  | 应急处置 | 6 | 10 |

10.3.2  职业技能四级建筑（装修）垃圾处理工培训考核范围、课时、权重应符合表10.3.2的规定。

表10.3.2 职业技能四级建筑（装修）垃圾处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （20课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 4 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 12 | 60 |
|  |  | 安全事故上报 | 4 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （30课时） | 基本知识 | 标识标志 | 3 | 10 |
|  |  | 工具、设备、仪表 | 3 | 10 |
|  | 专业知识 | 装修垃圾与环境保护 | 6 | 20 |
|  |  | 二选一 | 装修垃圾接收 | 15 | 50 |
|  |  |  | 装修垃圾处理 |  |  |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 3 | 10 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 二选一 | 装修垃圾接收 | 42 | 70 |
|  |  |  | 装修垃圾处理 |  |  |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 12 | 20 |
|  |  | 应急处置 | 6 | 10 |

10.3.3  职业技能三级建筑（装修）垃圾处理工培训考核范围、课时、权重应符合表10.3.3的规定。

表10.3.3 职业技能三级建筑（装修）垃圾处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 2 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 6 | 60 |
|  |  | 事故预防 | 2 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （40课时） | 基本知识 | 标识标志 | 2 | 5 |
|  |  | 工具、设备、仪表 | 4 | 10 |
|  | 专业知识 | 装修垃圾与环境保护 | 4 | 10 |
|  |  | 三选一 | 装修垃圾接收 | 24 | 60 |
|  |  |  | 装修垃圾处理 |  |  |
|  |  |  | 机械设备 |  |  |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 4 | 10 |
|  |  | 培训指导 | 2 | 5 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 三选一 | 装修垃圾接收 | 51 | 85 |
|  |  |  | 装修垃圾处理 |  |  |
|  |  |  | 设备维护 |  |  |
|  | 指导与创新 | 指导 | 3 | 5 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 3 | 5 |
|  |  | 应急处置 | 3 | 5 |

10.3.4  职业技能二级建筑（装修）垃圾处理工培训考核范围、课时、权重应符合表10.3.4的规定。

表10.3.4 职业技能二级建筑（装修）垃圾处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 2 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 6 | 60 |
|  |  | 安全事故处理 | 2 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （40课时） | 基本知识 | 工具、设备、仪表 | 4 | 10 |
|  | 专业知识 | 装修垃圾与环境保护 | 8 | 20 |
|  |  | 三选一 | 装修垃圾接收 | 20 | 50 |
|  |  |  | 装修垃圾处理 |  |  |
|  |  |  | 机械设备 |  |  |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 4 | 10 |
|  |  | 质量检查 | 2 | 5 |
|  |  | 培训指导 | 2 | 5 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 三选一 | 装修垃圾接收 | 48 | 80 |
|  |  |  | 装修垃圾处理 |  |  |
|  |  |  | 设备维护 |  |  |
|  |  | 质量检查 | 3 | 5 |
|  | 指导与创新 | 指导 | 3 | 5 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 3 | 5 |
|  |  | 应急处置 | 3 | 5 |

10.3.5  职业技能一级建筑（装修）垃圾处理工培训考核范围、课时、权重应符合表10.3.5的规定。

表10.3.5 职业技能五级建筑（装修）垃圾处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 2 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 6 | 60 |
|  |  | 安全事故处理 | 2 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （40课时） | 基本知识 | 工具、设备、仪表 | 4 | 10 |
|  |  | 岗位管理 | 4 | 10 |
|  | 专业知识 | 装修垃圾与环境保护 | 8 | 20 |
|  |  | 二选一 | 装修垃圾处理 | 16 | 40 |
|  |  |  | 机械设备 |  |  |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 4 | 10 |
|  |  | 成本核算 | 2 | 5 |
|  |  | 培训指导 | 2 | 5 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 二选一 | 装修垃圾处理 | 30 | 50 |
|  |  |  | 设备维护 |  |  |
|  |  | 岗位管理 | 6 | 10 |
|  |  | 成本核算 | 6 | 10 |
|  | 指导与创新 | 指导 | 6 | 10 |
|  |  | 创新 | 6 | 10 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 3 | 5 |
|  |  | 应急处置 | 3 | 5 |

11  粪便处理工职业技能标准

11.1职业要求

11.1.1  职业技能五级粪便处理工的职业要求应符合表11.1.1的规定。

表11.1.1 职业技能五级粪便处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 了解安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工具及劳动防护用品的安全使用 熟悉消防安全知识 了解粪便处理厂岗位安全风险因素与相关应急预案 了解突发事故安全应对相关知识 |
| 2 | 理论知识 | 了解粪便理化特性 了解粪便处理的标准、规范 了解粪便处理工艺流程 熟悉以下理论知识点之一（及以上）： ——地磅、卸料间结构 ——沼气、沼液、沼渣的收集处理系统 ——臭气来源、特性、危害，消杀除臭方式 ——其他相关知识 |
| 3 | 操作技能 | 熟练以下操作技能之一（及以上）： ——清洁地磅、卸料间 ——人工清捞粪便中的固体杂物 ——按工艺要求适时像消化池投放物料 ——按规程启闭加氯消毒、沼气、沼液、沼渣收集处理系统 ——按规程启闭除臭系统 熟练使用劳动工器具及劳动防护用品 能正确使用消防器材 遇到突发事件能及时避险并上报 严格执行安全操作规程 |

11.1.2  职业技能四级粪便处理工的职业要求应符合表11.1.2的规定。

表11.1.2 职业技能四级粪便处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 了解安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工器具及劳动保护用品的安全使用 掌握消防安全知识 了解粪便处理厂岗位安全风险因素与相关应急预案 了解突发事故应对措施 |
| 2 | 理论知识 | 熟悉垃圾分类及粪便化特性 熟悉有关粪便处理的标准、规范 熟悉粪便处理工艺流程 熟悉以下理论知识点之一（及以上）： ——粪便入厂的要求，包括地磅的使用方法、粪便运输车型号标识及卸料方式等 ——粪便厌氧消化处理技术 ——沼气、沼液、沼渣收集处理系统 ——臭气来源、特性及形成机理，除臭系统 ——其他相关知识 |
| 3 | 操作技能 | 熟练以下操作技能之一（及以上）： ——粪便入厂的识别、称重计量、卸料 ——按规程启闭粪便处理系统，并连续监视各设备运转情况 ——按规程操作加氯消毒、沼气收集处理、沼液收集处理、沼渣收集处理等系统 ——按规程操作除臭系统 能安全操作设备及仪器、仪表 严格执行安全操作规程 |

11.1.3  职业技能三级粪便处理工的职业要求应符合表11.1.3的规定。

表11.1.3 职业技能三级粪便处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 熟悉安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工器具、设备及劳动防护用品的安全使用及一般维护 掌握消防安全知识 熟悉粪便处理厂岗位安全风险因素与相关应急预案 掌握突发事故应对措施 |
| 2 | 理论知识 | 掌握垃圾分类及粪便理化特性 掌握粪便处理的标准、规范 熟悉以下理论知识之一（及以上）： ——粪便进出场台账管理要求 ——粪便采样要求 ——粪便厌氧消化处理技术 ——气、沼液、沼渣收集处理系统 ——除臭系统 ——设备基本机构、原理，例行维护保养知识、方法及要求 其他相关知识 |
| 3 | 操作技能 | 熟练以下操作技能之一（及以上）： ——管理粪便进出厂台账 ——按要求采样 ——操作粪便厌氧消化处理系统 ——运行加氯消毒、沼气收集处理、沼液收集处理、沼渣收集处理等系统，并监控运行情况 ——练运行除臭系统 ——例行维护、保养设备 能向本级以下粪便处理工传授作业技能 能发现明显的安全事故隐患，并采取应对措施 严格执行安全操作规程 |

11.1.4  职业技能二级粪便处理工的职业要求应符合表11.1.4的规定。

表11.1.4 职业技能二级粪便处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 熟悉安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工器具、设备及劳动防护用品的安全使用及系统维护 掌握消防安全知识 掌握粪便处理厂岗位安全风险因素与相关应急预案 掌握突发事故应对措施 |
| 2 | 理论知识 | 掌握以下理论知识点之一（及以上）： ——粪便特性指标检测 ——粪便厌氧消化处理技术 ——沼气、沼液、沼渣收集处理系统 ——除臭技术 ——设备的结构、机械传动、液压传动等基本原理，不同种类设备维护方法 ——其他相关知识 了解质量检查方法及质量验收报告的编写 |
| 3 | 操作技能 | 掌握以下操作技能之一（及以上）： ——协助测定粪便特性指标 ——粪便厌氧消化处理 ——运行加氯消毒、沼气收集处理、沼液收集处理、沼渣收集处理等系统 ——运行、控制、调节除臭系统 ——系统维护设备，并排查一般故障 能对粪便处理进行质量检查，并协助编写质量验收报告 能向本级以下粪便处理工传授作业技能，解决操作中的疑难问题 能及时处理粪便处理过程出现的突发情况 严格执行安全操作规程 |

11.1.5  职业技能一级粪便处理工的职业要求应符合表11.1.5的规定。

表11.1.5职业技能一级粪便处理工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 熟悉安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工器具、设备及劳动防护用品的安全使用及系统维护 掌握消防安全知识 掌握粪便处理厂岗位安全风险因素与相关应急预案 掌握突发事故应对措施 |
| 2 | 理论知识 | 掌握以下理论知识点之一（及以上）： ——粪便厌氧消化处理技术 ——设备的结构、原理、性能、特点、参数等 ——其他相关知识 熟悉粪便处理厂各岗位作业管理规程 熟悉培训及教材编写相关知识 了解应急预案编制过程 |
| 3 | 操作技能 | 掌握以下操作技能之一（及以上）： ——粪便厌氧消化处理 ——参与制定/修改粪便处理方案，对粪便处理各环节涉及的工艺技术及方法提出改进意见 ——独立进行设备安装、调试及运行 能参与粪便处理管理及各岗位作业管理规程的制定/修改 能进行理论培训及操作技能培训 能协助制定培训方案，参与编写培训教材并独立完成部分章节 能参与编制应急预案 严格执行安全操作规程 |

11.2职业技能

11.2.1  职业技能五级粪便处理工的技能要求应符合表11.2.1的规定。

表11.2.1 职业技能五级粪便处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 消防器材使用方法 |
|  |  | 安全事故上报 | 安全事故上报程序与要点 |
| 理论知识 | 基本知识 | 标识标志 | 人流、车流路线标识 生产、生活设施标识 |
|  |  | 工具 | 常用工器具的使用方法 |
|  |  | 职业健康 | 卫生防疫 |
|  | 专业知识 | 粪便与环境保护 | 垃圾分类及粪便理化特性 粪便处理的标准、规范 粪便处理工艺流程 污染物来源及危害 |
|  |  | 四选一 | 粪便接收 | 地磅磅桥、磅槽及承重台等部位的清洁维护 卸料间布局 清洁工具使用方法 冲洗设施及冲洗水排放系统等相关知识 |
|  |  |  | 粪便处理 | 粪便处理工艺流程 人工清捞操作规程、要求及注意事项 工作平台的清洗 调节池浮渣去除装置及清渣操作、注意事项等 滤网清洗操作规程及要求 蒸汽加热竖管的作用、构造及清理方法 厌氧消化概念、特点、发展与现状等 厌氧消化池物料投放操作 沼气气量与压力的观测记录 |
|  |  |  | 粪便后处理 | 加氯消毒原理、方法 沼气出气量与压力指示表读数方法、误差范围 沼渣脱水设备的清洗操作 |
|  |  |  | 除臭 | 臭气来源、特性 除臭方式 除臭药剂的使用方法 通风除臭系统启闭规程 |
|  | 相关知识 | 作业管理 | 班组管理基本内容 作业人员守则 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 四选一 | 粪便接收 | 保持地磅磅桥、磅槽及承重台等部位的清洁 清除地磅称台周围的异物 定期清洁卸料间的地面、墙面、门窗及照明设施等 |
|  |  |  | 粪便处理 | 人工清捞粪便中固体杂物 及时打包并清运格栅拦截的固体杂物 及时冲洗工作平台 检查浮渣去除装置的排渣情况并及时去除浮渣 清洗脱水滤网 疏通/清理蒸汽加热竖管内积聚的粪便 按工艺要求适时向消化池投放物料 按时观测并记录沼气罐的储气量和压力 |
|  |  |  | 粪便后处理 | 开泵前检查加氯设备，做好加氯前各项准备工作 读取沼气出气量和压力指示表数据，并做好相应记录 做好沼液收集处理系统运行前的准备工作 清洗沼渣脱水设备的滤网、机组周围、投药泵、管道及溶药池等 |
|  |  |  | 除臭 | 在粪便接收口、固液分离设备等臭气产生浓度高的地方喷淋除臭剂 按规程启闭通风除臭系统 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 识别安全警示标识 正确使用劳保用品 安全使用劳动工器具 正确使用消防器材 严格执行安全操作规程 |
|  |  | 应急处置 | 及时避险并上报 |

11.2.2  职业技能四级粪便处理工的技能要求应符合表11.2.2的规定。

表11.2.2 职业技能四级粪便处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具、设备的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 消防知识 |
|  |  | 安全事故上报 | 安全事故上报程序与要点 |
| 理论知识 | 基本知识 | 标识标志 | 人流、车流路线标识 生产、生活设施标识 |
|  |  | 工具、设备、仪表 | 常用工器具、设备、仪表的使用方法 |
|  | 专业知识 | 粪便与环境保护 | 垃圾分类及粪便理化特性 粪便处理的标准、规范 粪便处理工艺流程 二次污染防控 |
|  |  | 四选一 | 粪便接收 | 地磅使用方法、要求、误差范围，数据记录方法 备用设备启动方法及替代措施 粪便处理厂平面布局，粪便接收设施，粪便运输车辆性能及卸料方式 受料口管线排布与对接 |
|  |  |  | 粪便处理 | 固液分离的原理、方法及操作规程 储存调节池的作用、结构及液位控制器 调节池排泥 絮凝脱水原理，絮凝剂投加系统，脱水设备基本原理及操作规程 沼气特性及沼气罐基本结构 厌氧消化基本原理、工艺及操作规程 沼气管道内冷凝水的排放方式 |
|  |  |  | 粪便后处理 | 加氯设备操作规程 火炬燃烧沼气的原理、方法、注意事项 沼液收集处理系统布局、启闭方法等 沼渣脱水原理、方式，脱水化学药剂的投加操作，脱水设备启闭规程 |
|  |  |  | 除臭 | 臭气产生机理、特性及除臭机理 除臭药剂类型、特性 通风除臭系统操作规程 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 与本职业相关的市政工程、机械工程、化学工程等基础知识 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 四选一 | 粪便接收 | 识别并登记粪便来源、基本属性 识别粪便运输车辆型号、规格 按规程操作地磅进行称重计量，并记录数据 地磅及计量设备、仪器出现故障时，启动备用设备或采取替代措施 正确引导粪便运输车驶入卸料间，并在指定位置排出 对接粪便池受料口与运输车排放管 |
|  |  |  | 粪便处理 | 及时清除固液分离的固体杂物 调节调节池的液位控制器 检查调节池排泥阀门的启闭状态是否正常 按要求投加絮凝剂 安全操作脱水机对粪便进行脱水处理 协助对消化池进行满水试验和气密性试验 使沼气罐保持正常水封高度 按规程启闭厌氧消化池 定期安全排放沼气管道内冷凝水 |
|  |  |  | 粪便后处理 | 按加氯设备操作程序加氯消毒 使用火炬安全燃烧沼气 按规程启闭沼液收集处理系统 根据沼渣性质、沼渣消化程度、沼渣含水率、脱水工艺等情况投加相应的化学药剂 按规程启闭沼渣脱水设备 |
|  |  |  | 除臭 | 按要求选用合适的除臭剂 按规程操作通风除臭系统 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 安全操作设备及仪器、仪表 正确使用消防器材 正确使用有毒有害气体检测仪器设备 严格执行安全操作规程 |
|  |  | 应急处置 | 简单地描述突发情况 |

11.2.3  职业技能三级粪便处理工的技能要求应符合表11.2.3的规定。

表11.2.3 职业技能三级粪便处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 |
|  |  | 事故预防 | 安全事故预防 |
| 理论知识 | 基本知识 | 标识标志 | 人流、车流路线标识 生产、生活设施标识 |
|  |  | 工具、设备、仪表 | 常用工器具、设备、仪表的使用及例行维护 |
|  | 专业知识 | 粪便处理厂与环境保护 | 垃圾分类及粪便理化特性 粪便处理的标准、规范 污染物排放要求 |
|  |  | 六选一 | 粪便接收 | 台账管理要求 数据分析及汇总 粪便防冻措施 |
|  |  |  | 采样 | 采样目的、要求 采样方法 |
|  |  |  | 粪便处理 | 固液分离设备运行原理及操作规程 甲烷浓度观测 絮凝脱水原理，絮凝剂类型、特性及制备方法，脱水设备运行原理、操作规程及运行参数 厌氧消化原理、工艺类型及影响因素 消化池及附属设施 厌氧消化池的运行参数 沼气罐水封高度及、防冻措施等 |
|  |  |  | 粪便后处理 | 药剂消毒原理，制备方法 沼气锅炉运行原理、基本结构及操作规程 沼液收集处理系统运行原理、操作规程及工况等 沼渣脱水化学药剂的制备，脱水设备运行原理、构造及操作规程 |
|  |  |  | 除臭 | 除臭标准与要求，臭气特性，药剂特性 通风除臭的机理、设备构造及运行参数等 物理除臭原理，吸附剂再生方法 生化除臭原理，菌剂投加方法 |
|  |  |  | 机械设备 | 设备基本结构、原理及操作规程 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 与本职业相关的市政工程、机械工程、化学工程、计算机技术等基础知识 |
|  |  | 培训指导 | 粪便处理技术 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 六选一 | 粪便接收 | 管理粪便进出厂台账 分析统计结果，汇总报告 在寒冷条件下对进厂粪便采取防冻措施 |
|  |  |  | 采样 | 准备采样所需工具 按要求采样 |
|  |  |  | 粪便处理 | 操作固液分离设备，并监控机电设备的运转情况 定期观测甲烷浓度 按要求制备絮凝剂 调整脱水设备投药量、压力、转速等参数 对消化池进行满水试验和气密性试验 检查各种管道、阀门、加热装置、搅拌装置、气体收集系统及其他附属设施是否正常 定期监测消化池内粪便的pH值、挥发酸、总碱度、温度、气压、产气量和沼气成分等指标 保持沼气罐的水封高度，及时补充清水，冬季气温低于0℃时采取防冻措施 |
|  |  |  | 粪便后处理 | 配制消毒药剂 安全运行沼气锅炉 按规程运行沼液收集处理系统 根据沼渣性质、沼渣消化程度、沼渣含水率、脱水工艺等情况制备相应的化学药剂 按规程运行沼渣脱水设备，并监控运行情况 |
|  |  |  | 除臭 | 根据臭气产生量、产生频率等特征，调整除臭药剂喷洒频率及投药量 根据臭气产生量、产生频率等特征调整风量 定期再生吸附剂 定期投加菌剂和营养物质 |
|  |  |  | 设备维护 | 及时发现设备一般故障 例行维护、保养设备 |
|  | 创新与指导 | 指导 | 协助二级工向本级以下粪便处理工传授作业技能 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 严格执行安全操作规程 发现明显的安全事故隐患，并采取应对措施 |
|  |  | 应急处置 | 准确、详细地描述突发情况 |

11.2.4  职业技能二级粪便处理工的技能要求应符合表11.2.4的规定。

表11.2.4 职业技能二级粪便处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具、设备的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 |
|  |  | 安全事故处理 | 一般安全事故处理 |
| 理论知识 | 基本知识 | 工具、设备、仪表 | 常用工器具、设备、仪表的使用及系统维护 |
|  | 专业知识 | 粪便处理厂与环境保护 | 粪便处理厂建设规模、主体工程构成 污染物治理措施 |
|  |  | 六选一 | 粪便接收 | 粪便处理厂布局，卸料 粪便接收、储存与输送过程相关操作规程 现场检测目的、流程、方法 |
|  |  |  | 采样分析 | 各项指标测定、分析方法 |
|  |  |  | 粪便处理 | 固液分离设备运行原理、构造及运行参数 调节池管线布置、气体疏导方法 絮凝脱水原理、药剂特性及制备方法 消化池类型、结构及相关仪表的校正 脱硫剂作用，再生利用或更换脱硫剂的方法 沼气罐功能及结构 |
|  |  |  | 粪便后处理 | 加氯消毒设备运行参数，药剂特性 沼气锅炉运行原理、参数 沼液收集处理系统运行原理、参数 脱水设备运行原理、结构、性能及运行参数 |
|  |  |  | 除臭 | 除臭药剂种类、特性及配制方法等 吸附剂的种类及使用方法 菌剂的种类及使用方法 |
|  |  |  | 机械设备 | 设备的结构、机械传动、液压传动等基本原理 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 与本职业相关的市政工程、机械工程、化学工程、计算机技术等基础知识 |
|  |  | 质量检查 | 各环节物料、产品指标检测目的、方法及内容 质量检查方法及标准 质量验收报告编写规范要求 |
|  |  | 培训指导 | 粪便处理技术 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 六选一 | 粪便接收 | 配合一级工做好粪便入厂和车辆调运的工作 协助现场检测 |
|  |  |  | 采样分析 | 协助测定、分析粪便特性指标 |
|  |  |  | 粪便处理 | 根据分离后的粪液量调节进入分离机的粪便量 疏导调节池气体 根据进泥性状及絮凝剂性质改进絮凝脱水的方案或参数 校正消化池的相关仪表 在不同条件下再生利用或更换脱硫剂 维持沼气罐稳定运行 |
|  |  |  | 粪便后处理 | 根据实际需要调整加氯消毒设备参数、药剂用量等 调试沼液收集处理系统运行参数 根据沼渣性状调整脱水设备投药量、压力、转速等参数 |
|  |  |  | 除臭 | 配制除臭药剂 选择合适的吸附剂 合理选用菌剂 |
|  |  |  | 设备维护 | 总结设备主要零部件的磨损规律 分析判断设备的故障位置、原因并提出对应的处理措施 系统维护设备 |
|  |  | 质量检查 | 协助检测各环节物料、产品指标 协助编写质量验收报告 |
|  | 创新与指导 | 指导 | 向本级以下粪便处理工传授作业技能 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 严格执行安全操作规程 分析、研判安全事故原因并进行适当处置 |
|  |  | 应急处置 | 提出突发情况应对措施 组织突发情况处理工作 |

11.2.5  职业技能一级粪便处理工的技能要求应符合表11.2.5的规定。

表11.2.5 职业技能一级粪便处理工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全操作 | 防护用品、工器具、设备的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 |
|  |  | 安全事故处理 | 安全事故处理 事故处理报告编写 应急预案编制 |
| 理论知识 | 基本知识 | 工具、设备、仪表 | 常用工具、设备、仪表的使用及系统维护 |
|  |  | 岗位管理 | 粪便处理厂各岗位管理规程 |
|  | 专业知识 | 粪便处理与环境保护 | 国内外粪便处理行业发展 国内外粪便处理新工艺、新技术、新设备 污染物治理措施 |
|  |  | 二选一 | 粪便处理 | 粪便厌氧消化 自动化控制系统 |
|  |  |  | 机械设备 | 设备内部主要结构、工作原理、性能、特点及运行参数 设备安装操作及要求 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 与本职业相关的市政工程、机械工程、化学工程、计算机技术等基础知识 |
|  |  | 成本核算 | 项目成本核算方法 |
|  |  | 培训指导 | 粪便处理技术 粪便处理技能培训方案、教材编写规范及要求 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 二选一 | 粪便处理 | 根据监测数据及时调整消化池运行工况或采取相应措施 分析、判断并解决粪便处理过程中出现的技术问题 |
|  |  |  | 设备维护 | 独立进行设备安装、调试、运行 参与主要设备检修后的启动和试运工作 参与或指导设备校准、切换等重大操作 设备故障时召集有关人员和检修班组进行检修工作 |
|  |  | 岗位管理 | 协助管理粪便处理 参与制定/修改各岗位作业管理规程 |
|  |  | 成本核算 | 协助进行粪便处理成本核算 |
|  | 创新与指导 | 指导 | 对本级以下粪便处理工进行理论培训及操作技能培训 协助制定培训方案 参与编写培训教材并独立完成部分章节 |
|  |  | 创新 | 对粪便处理各环节涉及的工艺技术及方法提出改进意见 参与制定/修改粪便处理方案 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 严格执行安全操作规程 协助制定岗位安全规程 协助编写安全事故报告 |
|  |  | 应急处置 | 参与编制应急预案 编制突发事件处理报告 |

11.3培训考核范围、课时、权重

11.3.1  职业技能五级粪便处理工培训考核范围、课时、权重应符合表11.3.1的规定。

表11.3.1 职业技能五级粪便处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （20课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 4 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 12 | 60 |
|  |  | 安全事故上报 | 4 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （30课时） | 基本知识 | 标识标志 | 3 | 10 |
|  |  | 工具 | 1.5 | 5 |
|  |  | 职业健康 | 1.5 | 5 |
|  | 专业知识 | 粪便与环境保护 | 3 | 10 |
|  |  | 四选一 | 粪便接收 | 18 | 60 |
|  |  |  | 粪便处理 |  |  |
|  |  |  | 粪便后处理 |  |  |
|  |  |  | 除臭 |  |  |
|  | 相关知识 | 作业管理 | 3 | 10 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 四选一 | 粪便接收 | 42 | 70 |
|  |  |  | 粪便处理 |  |  |
|  |  |  | 粪便后处理 |  |  |
|  |  |  | 除臭 |  |  |
|  | 工具设备使用和维护 | 使用 | 6 | 10 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 6 | 10 |
|  |  | 应急处置 | 6 | 10 |

11.3.2  职业技能四级粪便处理工培训考核范围、课时、权重应符合表11.3.2的规定。

表11.3.2 职业技能四级粪便处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （20课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 4 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 12 | 60 |
|  |  | 安全事故上报 | 4 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （30课时） | 基本知识 | 标识标志 | 3 | 10 |
|  |  | 工具、设备、仪表 | 3 | 10 |
|  | 专业知识 | 粪便与环境保护 | 3 | 10 |
|  |  | 四选一 | 粪便接收 | 18 | 60 |
|  |  |  | 粪便处理 |  |  |
|  |  |  | 粪便后处理 |  |  |
|  |  |  | 除臭 |  |  |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 3 | 10 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 四选一 | 粪便接收 | 42 | 70 |
|  |  |  | 粪便处理 |  |  |
|  |  |  | 粪便后处理 |  |  |
|  |  |  | 除臭 |  |  |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 12 | 20 |
|  |  | 应急处置 | 6 | 10 |

11.3.3  职业技能三级粪便处理工培训考核范围、课时、权重应符合表11.3.3的规定。

表11.3.3 职业技能三级粪便处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 2 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 6 | 60 |
|  |  | 事故预防 | 2 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （40课时） | 基本知识 | 标识标志 | 2 | 5 |
|  |  | 工具、设备、仪表 | 2 | 5 |
|  | 专业知识 | 粪便与环境保护 | 4 | 10 |
|  |  | 六选一 | 粪便接收 | 26 | 65 |
|  |  |  | 采样 |  |  |
|  |  |  | 粪便处理 |  |  |
|  |  |  | 粪便后处理 |  |  |
|  |  |  | 除臭 |  |  |
|  |  |  | 机械设备 |  |  |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 4 | 10 |
|  |  | 培训指导 | 2 | 5 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 六选一 | 粪便接收 | 51 | 85 |
|  |  |  | 采样 |  |  |
|  |  |  | 粪便处理 |  |  |
|  |  |  | 粪便后处理 |  |  |
|  |  |  | 除臭 |  |  |
|  |  |  | 设备维护 |  |  |
|  | 指导与创新 | 指导 | 3 | 5 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 3 | 5 |
|  |  | 应急处置 | 3 | 5 |

11.3.4  职业技能二级粪便处理工培训考核范围、课时、权重应符合表11.3.4的规定。

表11.3.4 职业技能二级粪便处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 2 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 6 | 60 |
|  |  | 安全事故处理 | 2 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （40课时） | 基本知识 | 工具、设备、仪表 | 2 | 5 |
|  | 专业知识 | 粪便与环境保护 | 4 | 10 |
|  |  | 六选一 | 粪便接收 | 26 | 65 |
|  |  |  | 采样分析 |  |  |
|  |  |  | 粪便处理 |  |  |
|  |  |  | 粪便后处理 |  |  |
|  |  |  | 除臭 |  |  |
|  |  |  | 机械设备 |  |  |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 4 | 10 |
|  |  | 质量检查 | 2 | 5 |
|  |  | 培训指导 | 2 | 5 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 六选一 | 粪便接收 | 48 | 80 |
|  |  |  | 采样分析 |  |  |
|  |  |  | 粪便处理 |  |  |
|  |  |  | 粪便后处理 |  |  |
|  |  |  | 除臭 |  |  |
|  |  |  | 设备维护 |  |  |
|  |  | 质量检查 | 3 | 5 |
|  | 指导与创新 | 指导 | 3 | 5 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 3 | 5 |
|  |  | 应急处置 | 3 | 5 |

11.3.5  职业技能一级粪便处理工培训考核范围、课时、权重应符合表11.3.5的规定。

表11.3.5 职业技能一级粪便处理工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 2 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 6 | 60 |
|  |  | 安全事故处理 | 2 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （40课时） | 基本知识 | 工具、设备、仪表 | 2 | 5 |
|  |  | 岗位管理 | 2 | 5 |
|  | 专业知识 | 粪便与环境保护 | 4 | 10 |
|  |  | 二选一 | 粪便处理 | 20 | 50 |
|  |  |  | 机械设备 |  |  |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 8 | 20 |
|  |  | 成本核算 | 2 | 5 |
|  |  | 培训指导 | 2 | 5 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 二选一 | 粪便处理 | 24 | 40 |
|  |  |  | 设备维护 |  |  |
|  |  | 岗位管理 | 12 | 20 |
|  |  | 成本核算 | 6 | 10 |
|  | 指导与创新 | 指导 | 6 | 10 |
|  |  | 创新 | 6 | 10 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 3 | 5 |
|  |  | 应急处置 | 3 | 5 |

12  垃圾分选工职业技能标准

12.1职业要求

12.1.1  职业技能五级垃圾分选工的职业要求应符合表12.1.1的规定。

表12.1.1 职业技能五级垃圾分选工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 了解安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工具及劳动防护用品的安全使用 熟悉消防安全知识 了解垃圾分选岗位安全风险因素与相关应急预案 了解突发事故安全应对相关知识 |
| 2 | 理论知识 | 了解垃圾分类及垃圾理化特性 了解有关垃圾分选的标准、规范 熟悉人工分拣的基本要求及操作规程 了解机械分选的基本要求及操作规程 |
| 3 | 操作技能 | 熟练人工分拣 能识别不同种类分选设备 熟练安全使用劳动工器具及劳动防护用品 能正确使用消防器材 遇到突发事件能及时避险并上报 严格执行安全操作规程 |

12.1.2  职业技能四级垃圾分选工的职业要求应符合表12.1.2的规定。

表12.1.2 职业技能四级垃圾分选工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全 生产 知识 | 了解安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工器具及劳动保护用品的安全使用 掌握消防安全知识 了解垃圾分选岗位安全风险因素与相关应急预案 了解突发事故应对措施 |
| 2 | 理论知识 | 熟悉垃圾分类及各类垃圾理化特性 熟悉垃圾分选的标准、规范 熟悉以下理论知识点之一（及以上）： ——垃圾分选方式、垃圾分选工艺流程及操作规程 ——相关设备基本结构、运行原理、操作规程 ——消杀除臭 ——其他相关知识 |
| 3 | 操作技能 | 熟练以下操作技能之一（及以上）： ——人工拆解复合型固体废物 ——按规程启闭分选设备 ——按规定进行消杀除臭作业 能安全操作设备及仪器、仪表 严格执行安全操作规程 |

12.1.3  职业技能三级垃圾分选工的职业要求应符合表12.1.3的规定。

表12.1.3 职业技能三级垃圾分选工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 熟悉安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工器具、设备及劳动防护用品的安全使用及一般维护 掌握消防安全知识 熟悉垃圾分选岗位安全风险因素与相关应急预案 掌握突发事故应对措施 |
| 2 | 理论知识 | 掌握垃圾分类及各类垃圾理化特性 掌握垃圾分选的标准、规范 熟悉以下理论知识点之一（及以上）： ——垃圾分选工艺流程、原理、设备及操作规程 ——消杀除臭 ——相关设备基本机构、原理，例行维护保养知识、方法及要求 ——其他相关知识 |
| 3 | 操作技能 | 熟练以下操作技能之一（及以上）： ——操作垃圾分选设备，并连续监控设备运行情况 ——调整消杀除臭操作相关参数 ——例行维护、保养设备 能向本级以下垃圾分选工传授作业技能 能发现明显的安全事故隐患，并采取应对措施 严格执行安全操作规程 |

12.1.4  职业技能二级垃圾分选工的职业要求应符合表12.1.4的规定。

表12.1.4 职业技能二级垃圾分选工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 熟悉安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工器具、设备及劳动防护用品的安全使用及系统维护 掌握消防安全知识 掌握垃圾分选厂岗位安全风险因素与相关应急预案 掌握突发事故应对措施 |
| 2 | 理论知识 | 熟悉以下理论知识点之一（及以上）： ——垃圾分选的工艺流程、原理、设备、运行参数及操作规程 ——消杀除臭技术 ——工程制图、机械制图相关知识 ——垃圾产生量与设备需求预测 ——设备的结构、机械传动、液压传动等基本原理，不同种类设备维护方法 ——其他相关知识 |
| 3 | 操作技能 | 熟练以下操作技能之一（及以上）： ——调整垃圾分选设备的运行参数 ——根据实际情况选择合适消杀除臭技术 ——识别专设分拣设施工程图、机械设备安装图及零部件图 ——预测分拣垃圾量及设施设备需求 ——系统维护设备，并排查一般故障 能向本级以下垃圾分选工传授作业技能，解决操作中的疑难问题 能及时处理垃圾分选过程出现的突发情况 严格执行安全操作规程 |

12.1.5  职业技能一级垃圾分选工的职业要求应符合表12.1.5的规定。

表12.1.5 职业技能一级垃圾分选工职业要求

| 项次 | 分类 | 专业知识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产知识 | 熟悉安全生产基本法律法规 掌握本工种安全操作规程 掌握劳动工器具、设备及劳动防护用品的安全使用及系统维护 掌握消防安全知识 掌握垃圾分选岗位安全风险因素与相关应急预案 掌握突发事故应对措施 |
| 2 | 理论知识 | 掌握以下理论知识点之一（及以上）： ——工程制图、机械制图相关绘图操作 ——设备的结构、原理、性能、特点、参数等 ——其他相关知识 熟悉垃圾分选厂各岗位作业管理规程 熟悉培训及教材编写相关知识 了解应急预案编制过程 |
| 3 | 操作技能 | 熟练以下操作技能之一（及以上）： ——垃圾分选技术 ——参与制定/修改垃圾分选方案 ——绘制专设分拣设施工程图、机械设备安装图及零部件图 ——独立进行设备安装、调试及运行，并对主要设备故障进行现场诊断与排除 能参与垃圾分选作业管理及各岗位作业管理规程的制定/修改 能进行理论培训及操作技能培训 能协助制定培训方案，参与编写培训教材并独立完成部分章节 能参与编制应急预案 严格执行安全操作规程 |

12.2职业技能

12.2.1  职业技能五级垃圾分选工的技能要求应符合表12.2.1的规定。

表12.2.1 职业技能五级垃圾分选工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 消防器材使用方法 |
|  |  | 安全事故上报 | 安全事故上报程序与要点 |
| 理论知识 | 基本知识 | 标识标志 | 人流、车流路线标识 生产、生活设施标识 |
|  |  | 工具 | 常用工具的使用方法 |
|  |  | 职业健康 | 卫生防疫 |
|  | 专业知识 | 垃圾分选与环境保护 | 垃圾分类及各类垃圾理化特性 垃圾分选的标准、规范 污染物来源及危害 |
|  |  | 人工分拣 | 人工分拣操作规程 分拣作业清洁要求、方法及注意事项 |
|  |  | 设备分选 | 分选设备种类及用途 分选作业清洁要求、方法及注意事项 |
|  | 相关知识 | 作业管理 | 班组管理基本内容 作业人员守则 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 人工分拣 | 正确分拣垃圾，并分类收集 正确使用清洁工具进行清洁作业 及时清理散落在地面的垃圾 |
|  |  | 设备分选 | 识别不同种类的分选设备 及时清理散落在地面的垃圾 定期清洁场地的地面、天花板、墙面、门窗及照明设施等 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 安全使用劳动器具 正确使用劳保用品 识别安全警示标识 正确使用消防器材 严格执行安全操作规程 |
|  |  | 应急处置 | 及时避险并上报 |

12.2.2  职业技能四级垃圾分选工的技能要求应符合表12.2.2的规定。

表12.2.2 职业技能四级垃圾分选工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具、设备的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 消防知识 |
|  |  | 安全事故 | 安全事故上报程序与要点 |
| 理论知识 | 基本知识 | 标识标志 | 人流、车流路线标识 生产、生活设施标识 |
|  |  | 工具、设备、仪表 | 常用工器具、设备、仪表的使用方法 |
|  | 专业知识 | 垃圾分选与环境保护 | 垃圾分类及各类垃圾理化特性 垃圾分选的标准、规范 二次污染防控 |
|  |  | 三选一 | 人工分拣 | 有害垃圾 常见复合型固体废物材质及拆解方法 分拣物存放要求 |
|  |  |  | 设备分选 | 分选设备启闭规程 分选物打包与存放 设备清洁 |
|  |  |  | 消杀除臭 | 消杀除臭操作方法 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 与本职业相关的市政工程、机械工程、化学工程等基础知识 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 三 选 一 | 人工分拣 | 安全挑选出有害垃圾 人工拆解复合型固体废物 按要求将各类分拣物存放于指定区域 |
|  |  |  | 设备分选 | 正确启闭分选设备 按要求打包各类分选物，并存放于指定区域 定期清洁分选设备 |
|  |  |  | 消杀除臭 | 按规定进行消杀除臭作业 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 安全操作设备及仪器、仪表 正确使用消防器材 严格执行安全操作规程 |
|  |  | 应急处置 | 能简单地描述突发情况 |

12.2.3  职业技能三级圾分选工的技能要求应符合表12.2.3的规定。

表12.2.3 职业技能三级垃圾分选工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 |
|  |  | 事故预防 | 安全事故预防 |
| 理论知识 | 基本知识 | 标识标志 | 人流、车流路线标识 生产、生活设施标识 |
|  |  | 工具、设备、仪表 | 常用工器具、设备、仪表的使用及例行维护 |
|  | 专业知识 | 垃圾分选与环境保护 | 垃圾分类及各类垃圾理化特性 垃圾分选的标准、规范 污染物排放要求 |
|  |  | 三选一 | 设备分选 | 常用分选设备的名称、型号、构造、基本原理 分选设备操作规程 不同种类垃圾资源化利用和安全处置的途径和方法 |
|  |  |  | 消杀除臭 | 消杀除臭原理、方法 |
|  |  |  | 机械设备 | 设备基本结构、原理及操作规程 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 与本职业相关的市政工程、机械工程、化学工程、计算机技术等基础知识 |
|  |  | 培训指导 | 垃圾分选技术 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 三选一 | 设备分选 | 检查分选设备及零部件是否完好 正确操作不同种类分选设备（滚筒筛、磁选机、圆盘筛、风选装置等）进行垃圾分选 根据实际情况调整分选设备运行参数 |
|  |  |  | 消杀除臭 | 调整消杀除臭操作相关参数 |
|  |  |  | 设备维护 | 及时发现设备一般故障 例行维护、保养设备 |
|  | 创新与指导 | 指导 | 协助二级工向本级以下垃圾分选工传授作业技能 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 严格执行安全操作规程 发现明显的安全事故隐患，并采取应对措施 |
|  |  | 应急处置 | 准确、详细地描述突发情况 |

12.2.4  职业技能二级垃圾分选工的技能要求应符合表12.2.4的规定。

表12.2.4 职业技能二级垃圾分选工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 防护用品、工器具、设备的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 |
|  |  | 安全事故处理 | 一般安全事故处理 |
| 理论知识 | 基本知识 | 工具、设备、仪表 | 常用工具、设备、仪表的使用及系统维护 |
|  | 专业知识 | 垃圾分选与环境保护 | 垃圾分选 污染物治理措施 |
|  |  | 三选一 | 消杀除臭 | 消杀除臭原理、方式 |
|  |  |  | 系统建设运行 | 工程制图、机械制图相关知识 分拣垃圾现状 垃圾产生量与设备需求预测 |
|  |  |  | 机械设备 | 设备的结构、机械传动、液压传动等基本原理 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 与本职业相关的市政工程、机械工程、化学工程、计算机技术等基础知识 |
|  |  | 台账管理 | 台账管理、数据汇总 |
|  |  | 培训指导 | 垃圾分选技术 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 三 选 一 | 消杀除臭 | 根据实际情况选用合适的消杀除臭方式 根据实际情况选择合适的消杀除臭药剂、设备 |
|  |  |  | 系统建设运行 | 识别专设分拣设施工程图 识别机械设备安装图及零部件图 评估垃圾分拣现状 预测分拣垃圾量及设施设备需求 统计汇总垃圾量、专设分拣设施运行情况等数据 |
|  |  |  | 设备维护 | 总结设备主要零部件的磨损规律 分析判断设备的故障位置、原因并提出对应的处理措施 系统维护设备 |
|  | 创新与指导 | 指导 | 向本级以下垃圾分选工传授作业技能 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 严格执行安全操作规程 分析、研判安全事故原因并进行适当处置 |
|  |  | 应急处置 | 提出突发情况应对措施 组织突发情况处理工作 |

12.2.5  职业技能一级垃圾分选工的技能要求应符合表12.2.5的规定。

表12.2.5 职业技能一级垃圾分选工技能要求

| 项次 | 项目 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 生产安全、生态安全产的基本法律法规和安全生产常识 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全操作 | 防护用品、工器具、设备的安全使用 岗位安全风险因素与相关应急预案 安全操作规程 |
|  |  | 安全事故处理 | 安全事故处理 事故处理报告编写 应急预案编制 |
| 理论知识 | 基本知识 | 工具、设备、仪表 | 常用工器具、设备、仪表的使用及系统维护 |
|  |  | 岗位管理 | 岗位管理规程 |
|  | 专业知识 | 垃圾分选与环境保护 | 国内外垃圾分选行业发展 国内外垃圾分选新工艺、新技术、新设备 污染物治理措施 |
|  |  | 二 选 一 | 系统建设运行 | 工程制图、机械制图相关绘图操作 专用设备类型规格方面知识 |
|  |  |  | 机械设备 | 设备内部主要结构、工作原理、性能、特点及运行参数 设备安装操作及要求 |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 与本职业相关的市政工程、机械工程、化学工程、计算机技术等基础知识 |
|  |  | 成本核算 | 项目成本核算方法 |
|  |  | 培训指导 | 垃圾分选技术 垃圾分选技能培训方案、教材编写规范及要求 |
| 操作技能 | 基本操作技能 | 二 选 一 | 系统建设运行 | 绘制专设分拣设施工程图 绘制机械设备安装图及零部件图 进行配套设备选型 参与编制设备及专设分拣设施操作规程 |
|  |  |  | 设备维护 | 独立进行设备安装、调试、运行 参与主要设备检修后的启动和试运工作 参与或指导设备校准、切换等重大操作 参与编制设备的检修计划 设备故障时召集有关人员和检修班组进行检修工作 |
|  |  | 成本核算 | 对分拣作业项目进行成本核算 |
|  |  | 技术管理 | 参与编制分拣作业方案 参与编制岗位规程 |
|  | 创新与指导 | 指导 | 对本级以下垃圾分选工进行理论培训及操作技能培训 协助制定培训方案 参与编写培训教材并独立完成部分章节 |
|  |  | 创新 | 参与分拣系统新工艺、新技术、新设备研发 对垃圾分拣系统整体布局及相关工艺提出合理化建议 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 严格执行安全操作规程 协助制定岗位安全规程 协助编写安全事故报告 |
|  |  | 应急处置 | 参与编制应急预案 编制突发事件处理报告 |

12.3培训考核范围、课时、权重

12.3.1  职业技能五级垃圾分选工培训考核范围、课时、权重应符合表12.3.1的规定。

表12.3.1 职业技能五级垃圾分选工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （20课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 4 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 12 | 60 |
|  |  | 安全事故上报 | 4 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （30课时） | 基本知识 | 标识标志 | 3 | 10 |
|  |  | 工具 | 3 | 10 |
|  |  | 职业健康 | 1.5 | 5 |
|  | 专业知识 | 垃圾分选与环境保护 | 3 | 10 |
|  |  | 人工分拣 | 9 | 30 |
|  |  | 设备分选 | 9 | 30 |
|  | 相关知识 | 作业管理 | 1.5 | 5 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 人工分拣 | 24 | 40 |
|  |  | 设备分选 | 18 | 30 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 12 | 20 |
|  |  | 应急处置 | 6 | 10 |

12.3.2  职业技能四级垃圾分选工培训考核范围、课时、权重应符合表12.3.2的规定。

表12.3.2 职业技能四级垃圾分选工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （20课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 4 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 12 | 60 |
|  |  | 安全事故上报 | 4 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （30课时） | 基本知识 | 标识标志 | 3 | 10 |
|  |  | 工具、设备、仪表 | 3 | 10 |
|  | 专业知识 | 垃圾分选与环境保护 | 3 | 10 |
|  |  | 三选一 | 人工分拣 | 18 | 60 |
|  |  |  | 设备分选 |  |  |
|  |  |  | 消杀除臭 |  |  |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 3 | 10 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 三选一 | 人工分拣 | 42 | 70 |
|  |  |  | 设备分选 |  |  |
|  |  |  | 消杀除臭 |  |  |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 12 | 20 |
|  |  | 应急处置 | 6 | 10 |

12.3.3  职业技能三级垃圾分选工培训考核范围、课时、权重应符合表12.3.3的规定。

表12.3.3 职业技能三级垃圾分选工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 2 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 6 | 60 |
|  |  | 事故预防 | 2 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （40课时） | 基本知识 | 标识标志 | 2 | 5 |
|  |  | 工具、设备、仪表 | 4 | 10 |
|  | 专业知识 | 垃圾分选与环境保护 | 4 | 10 |
|  |  | 三选一 | 设备分选 | 24 | 60 |
|  |  |  | 消杀除臭 |  |  |
|  |  |  | 机械设备 |  |  |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 4 | 10 |
|  |  | 指导培训 | 2 | 5 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 三选一 | 设备分选 | 45 | 75 |
|  |  |  | 消杀除臭 |  |  |
|  |  |  | 设备维护 |  |  |
|  | 指导与创新 | 指导 | 3 | 5 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 6 | 10 |
|  |  | 应急处置 | 6 | 10 |

12.3.4  职业技能二级垃圾分选工培训考核范围、课时、权重应符合表12.3.4的规定。

表12.3.4 职业技能二级垃圾分选工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 2 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 6 | 60 |
|  |  | 安全事故处理 | 2 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （40课时） | 基本知识 | 工具、设备、仪表 | 4 | 10 |
|  | 专业知识 | 垃圾分选与环境保护 | 4 | 10 |
|  |  | 三选一 | 消杀除臭 | 20 | 50 |
|  |  |  | 系统建设与运行 |  |  |
|  |  |  | 机械设备 |  |  |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 4 | 10 |
|  |  | 台账管理 | 4 | 10 |
|  |  | 指导培训 | 4 | 10 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 三选一 | 消杀除臭 | 42 | 70 |
|  |  |  | 系统建设与运行 |  |  |
|  |  |  | 设备维护 |  |  |
|  | 指导与创新 | 指导 | 6 | 10 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 6 | 10 |
|  |  | 应急处置 | 6 | 10 |

12.3.5  职业技能一级垃圾分选工培训考核范围、课时、权重应符合表12.3.5的规定。

表12.3.5 职业技能一级垃圾分选工培训考核范围、课时、权重

| 项次 | 项目 | 范围 | 课时 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 100%安全生产 （10课时） | 安全基础知识 | 法规与安全常识 | 2 | 20 |
|  | 工作现场安全操作知识 | 安全生产 | 6 | 60 |
|  |  | 安全事故处理 | 2 | 20 |
| 模块二 100%理论学习 （40课时） | 基本知识 | 工具、设备、仪表 | 4 | 10 |
|  |  | 岗位管理 | 4 | 10 |
|  | 专业知识 | 垃圾分选与环境保护 | 4 | 10 |
|  |  | 二选一 | 系统建设与运行 | 16 | 40 |
|  |  |  | 机械设备 |  |  |
|  | 相关知识 | 相关专业 | 4 | 10 |
|  |  | 成本核算 | 4 | 10 |
|  |  | 培训指导 | 4 | 10 |
| 模块三 100%实训操作 （60课时） | 基本操作技能 | 二选一 | 系统建设与运行 | 30 | 50 |
|  |  |  | 设备维护 |  |  |
|  |  | 技术管理 | 6 | 10 |
|  |  | 成本核算 | 6 | 10 |
|  | 指导与创新 | 指导 | 6 | 10 |
|  |  | 创新 | 6 | 10 |
|  | 安全生产与应急处置 | 安全生产 | 3 | 5 |
|  |  | 应急处置 | 3 | 5 |