UDC

中华人民共和国国家标准		GB

P 	                                      GB 5××××—20××

高炉喷吹煤粉工程设计规范

Design code of pulverized coal injection

for blast furnace

局部修订条文征求意见稿

20XX－XX－XX  发布                20XX－XX－XX  实施

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局

中华人民共和国国家标准

高炉喷吹煤粉工程设计规范

Design code of pulverized coal injection

for blast furnace

# GB 50607 - XXXX

主编部门：中国冶金建设协会

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

实施日期：XXXX年XX月XX日

中国计划出版社

20XX  北京

《高炉喷吹煤粉工程设计规范》GB50607—20XX

# 修订对照表

（方框部分为删除内容，下划线部分为增加内容）

| 现行《规范》条文 | 修订征求意见稿 |
| --- | --- |
|  | 封面 |
| Design regulations of pulverized coal injection for blast furnace | Design code of pulverized coal injection for blast furnace |
|  | 3 工艺和设备 |
| 3.1.1 新建或改造的高炉必须设置喷煤设施。 | 3.1.1 新建或改建的高炉必须设置喷吹煤粉设施。 |
| 3.4.1 高炉喷吹煤粉量应根据原料、燃料、风温、富氧、炉顶压力和鼓风含湿等条件确定，不同冶炼条件下的喷煤量宜符合表3.4.1的规定，并应符合下列规定： 1 当高炉鼓风采用自然湿度、热风温度1050℃~1100℃时，应采用表3.4.1中的下限值。 2 当焦炭强度高、渣量低，并采用脱湿鼓风，热风温度1200℃~1250℃，炉顶压力超过0.20MPa的情况下，可采用表3.4.1中的上限值。 表3.4.1 不同冶炼条件下的喷煤量 富氧率（%） 0~1.0 1.0~2.0 1.0~2.0 ≥3.0 每吨铁喷煤量（kg/tHM) 100~130 130~170 170~200 ≥200 | 3.4.1 高炉喷吹煤粉量应根据原料和燃料质量、风温、富氧、鼓风湿度、炉顶压力和高炉操作水平等条件，以及煤粉的置换比确定，不同冶炼条件下的喷煤量宜符合表3.4.1的规定，并应符合下列规定： 1 当高炉鼓风采用自然湿度、热风温度1050℃~1100℃时，应采用表3.4.1中的下限值。 2 当焦炭强度高、渣量低，并采用脱湿鼓风，热风温度1200℃~1250℃，炉顶压力超过0.20MPa的情况下，可采用表3.4.1中的上限值。 表3.4.1 不同冶炼条件下的喷煤量 富氧率（%） 0~1.0 1.0~2.0 1.0~2.0 ≥3.0 每吨铁喷煤量（kg/tHM) ≥100 100~130 130~170 170~200 |
| 3.4.2 在冶炼条件超出本规范第3.4.1条的规定范围时，可通过计算风口前的理论燃烧温度值来确定。风口前的理论燃烧温度宜为2100℃±50℃ 。 | 3.4.2 在冶炼条件超出本规范第3.4.1条的规定范围时，可通过计算风口前的理论燃烧温度值来确定。风口前的理论燃烧温度宜为2200℃±50℃ 。 |
| 3.4.3 喷煤系统的设备能力应在高炉喷煤量的基础上留有富余量，最大喷煤量不宜大于250kg/tHM。 | 3.4.3 煤粉制备及喷吹系统的设备能力，宜在高炉正常喷煤量的基础上留有20%的富余量，但最大喷煤量不宜大于220kg/tHM。 |
| 3.5.1 高炉喷煤宜采用粉煤喷吹，煤粉中大于90μm颗粒宜为20%～25%。 | 3.5.1 喷吹混合煤和烟煤时，煤粉粒度小于200网目（74μm）的量宜大于60%；喷吹无烟煤时，煤粉粒度小于200网目的量宜大于80%。宜采用粉煤喷吹，煤粉细度R90宜为20%～25%。 |
| 3.7.3 烟气炉应符合下列规定： 1 烟气炉的燃料宜为高炉煤气，但应备用少量的焦炉煤气或天然气作为引火及正常生产时保火的辅助燃料。高炉煤气压力低于设定最低压力时，应紧急切断煤气。 2 烟气炉炉膛温度宜控制在800℃~1100℃，最高不宜超过1200℃。 3 烟气炉系统应设置氮气或蒸汽吹扫点。 4 烟气炉宜按1台磨煤机配置1座烟气炉设计。 | 3.7.3 烟气炉应符合下列规定： 1 烟气炉的燃料宜为高炉煤气，有条件的应备用少量的焦炉煤气或天然气作为引火及正常生产时保火的辅助燃料。在没有使用保火的辅助燃料时，应采取相应措施保证烟气炉的安全。高炉煤气压力低于设定最低压力时，应紧急切断煤气。 2 烟气炉炉膛温度宜控制在800℃~1100℃，最高不宜超过1200℃。 3 烟气炉系统应设置氮气或蒸汽吹扫点。 4 烟气炉宜按1台磨煤机配置1座烟气炉设计。 5 烟气炉宜露天布置或放置在敞开式厂房内，可设置隔墙将烟气炉系统和其它系统隔开。 |
| 3.7.5 磨煤机应符合下列规定： 1 原煤仓至磨煤机之间应设置密闭的带计量的给煤装置。磨煤机的入口短管内宜设置耐磨衬板。 2 新建的制粉系统宜采用立式中速磨。 3 设计中不宜设置备用磨煤机，磨煤机的作业率按80%～85%计算。 4 磨煤机出口最高温度应根据煤种和采用的制粉系统流程确定。无烟煤制粉系统磨煤机出口温度不应高于受磨煤机和收粉设备允许使用温度。其他煤种的制粉系统磨煤机出口最高温度必须符合表3.7.5的规定。 表3.7.5 磨煤机出口最高温度 制粉系统流程 原煤条件 最高温度 烟气直排式流程 当V＜40%时 (82－V)±5℃ 当V≥40%时 70℃ 烟气自循环流程 — 95℃～105℃ 注：V是煤的干燥无灰基挥发份（%）。 | 3.7.5 磨煤机应符合下列规定： 1 原煤仓至磨煤机之间应设置密闭的带计量的给煤装置。磨煤机的入口短管内宜设置耐磨衬板。 2 新建的制粉系统宜采用立式中速磨。 3 设计中不宜设置备用磨煤机，磨煤机的作业率按80%～85%计算。 4 磨煤机出口最高温度应根据煤种和采用的制粉系统流程确定。无烟煤制粉系统磨煤机出口温度不应高于磨煤机和收粉设备允许使用温度。其他煤种的制粉系统磨煤机出口最高温度必须符合表3.7.5的规定。 表3.7.5 磨煤机出口最高温度 制粉系统流程 原煤条件 最高温度 烟气直排式流程 当V＜40%时 (82－V)±5℃ 当V≥40%时 70℃ 烟气自循环流程 — 95℃～105℃ 注：V是混合煤的干燥无灰基挥发份（%）。 |
| 3.7.6 布袋收粉器应符合下列规定： 1 布袋收粉器本体设计应符合下列规定： 1）布袋材质应选用防静电型； 2）箱体强度耐负压不应小于15000Pa； 3）通风阻力不应大于2000Pa； 4）满足当地环保要求情况下，排放气体含尘浓度不应大于30mg/m3； 5）布袋过滤速度应为0.6m/min～1.0m/min； 6）漏风率不应大于3％； 7）用于直排式系统的最高使用温度不应大于120℃； 8）应设置外保温层或灰斗处伴热保温； 9）应设置自闭式泄爆阀或带泄爆片的泄爆阀。 2 布袋收粉器下料口与煤粉仓入口之间应设有锁气装置，宜设置给料器和煤粉筛，筛孔直径应为5mm～10mm。 3 布袋收粉器清灰气体种类，对于混合煤和烟煤制粉系统应采用氮气，对于无烟煤制粉系统可采用压缩空气。 | 3.7.6 布袋收粉器应符合下列规定： 1 布袋收粉器本体设计应符合下列规定： 1）布袋材质应选用防静电型； 2）箱体强度耐负压不应小于15000Pa； 3）通风阻力不应大于2000Pa； 4）排放气体含尘浓度应满足国家环保要求； 5）布袋过滤速度应为0.6 m/min～1.0m/min； 6）漏风率不应大于3％； 7）用于直排式系统的最高使用温度不应大于120℃； 8）应设置外保温层或灰斗处伴热保温； 9）应设置自闭式泄爆阀或带泄爆片的泄爆阀。 2 布袋收粉器下料口与煤粉仓入口之间应设有锁气装置，宜设置给料器和煤粉筛，筛孔直径应为5mm～10mm。 3 布袋收粉器清灰气体种类，对于混合煤和烟煤制粉系统应采用氮气，对于无烟煤制粉系统可采用压缩空气。 4 封闭式厂房布袋收粉器宜设置在室外。 |
| 3.7.8 制粉系统管道及防爆门应符合下列规定： 1 烟气炉至磨煤机入口的热风管道上应设置热风隔离阀；在热风隔离阀之前应设置通往大气的热风放散阀及相应的放散管道。 2 煤粉管道的布置和结构不应存在煤粉在管道内沉积的可能性；磨煤机至布袋收粉器之间的管道内流速取值宜在15m/s～18m/s之间；布袋收粉器至主排烟风机之间的管道内流速取值宜在15m/s～25m/s之间。 3 磨煤机出口气粉混合管道与水平面的倾角不应小于45°。 4 布袋收粉器下煤粉管道与水平面的倾角应不应小于60°，且弯管弯曲半径不应小于3倍管道公称直径。 5 煤粉管道宜采用焊接连接，不宜用法兰连接。 6 制粉系统及其相关烟、风道上的人孔、手孔和观察孔应有闭锁装置。 7 装设防爆门的设备和管道，在进行其强度及支撑结构设计时，其外部荷载应包括防爆门动作产生的最大反作用力。 8 布袋收粉器下部落粉管、主排烟风机入口和出口的管道上可装设隔离阀或调节阀，其布置应排除积粉的可能，并应布置在垂直管道上；其他输送煤粉的管道上均不应装设隔离阀或调节阀。 9 除无烟煤制粉系统外，其他制粉系统的煤粉仓、磨煤机和布袋收粉器应设置紧急充氮管线及相应的阀门。 10 制粉系统管道装设防爆门时，应按减低的最大爆炸压力设计，给煤机及给煤管、给粉机、锁气器应按承受不小于40kPa的内部爆炸压力进行设计；除以上所列之外的设备，管道及部件应按承受150kPa内部爆炸压力设计。 11 防爆门的设置应符合下列规定： 1）制粉系统管道上装设防爆门的总有效泄压面积，应按系统泄压比不小于0.025m2/m3计算，计算系统容积不包括煤粉仓容积；靠近磨煤机出口的煤粉管道上，防爆门有效泄压面积不应小于该处煤粉管道截面积的70％； 2）防爆门应设置在靠近被保护设备或管道上，其安装位置应防止爆炸气体喷射到工作地点和人行通道上，当不能满足这些要求时，应采用引出管引出； 3）装设引出管的防爆门，入口接管的长度不应大于2倍防爆门当量直径，且不大于2m，引出管的截面积不得小于防爆门的截面面积； 4）防爆门入口接管倾斜布置时，室内与水平面的倾角不应小于45°，室外与水平面的倾角不应小于60°； 5）膜板式防爆门室外安装时，膜板与水平面的倾角不应小于10°；重力式及其他形式的自动启闭防爆门室外安装时，门板与水平面的倾角宜在10°～45°之间。 12 制粉系统管道不装设防爆门时，应按承受350kPa的内部爆炸压力进行设计。 | 3.7.8 制粉系统管道及防爆门应符合下列规定： 1 烟气炉至磨煤机入口的热风管道上应设置热风隔离阀；在热风隔离阀之前应设置通往大气的热风放散阀及相应的放散管道。烟气放散管道应与周围建筑设施保持安全距离。 2 煤粉管道的布置和结构不应存在煤粉在管道内沉积的可能性；煤粉管道弯头处应考虑耐磨措施；磨煤机至布袋收粉器之间的管道内流速取值宜在15m/s～18m/s之间；布袋收粉器至主排烟风机之间的管道内流速取值宜在15m/s～25m/s之间。 3 磨煤机出口气粉混合管道与水平面的倾角不应小于45°。 4 布袋收粉器下煤粉管道与水平面的倾角应不应小于60°，且弯管弯曲半径不应小于3倍管道公称直径。 5 煤粉管道宜采用焊接连接，不宜用法兰连接。 6 制粉系统及其相关烟、风道上的人孔、手孔和观察孔应有闭锁装置。 7 装设防爆门的设备和管道，在进行其强度及支撑结构设计时，其外部荷载应包括防爆门动作产生的最大反作用力。 8 布袋收粉器下部落粉管、主排烟风机入口和出口的管道上可装设隔离阀或调节阀，其布置应排除积粉的可能，并应布置在垂直管道上；其他输送煤粉的管道上均不应装设隔离阀或调节阀。 9 除无烟煤制粉系统外，其他制粉系统的煤粉仓、磨煤机和布袋收粉器应设置紧急充氮管线及相应的阀门。 10 制粉系统管道装设防爆门时，应按减低的最大爆炸压力设计，给煤机及给煤管、给粉机、锁气器应按承受不小于40kPa的内部爆炸压力进行设计；除以上所列之外的设备，管道及部件应按承受150kPa内部爆炸压力设计。 11 防爆门的设置应符合下列规定： 1）制粉系统管道上装设防爆门的总有效泄压面积，应按系统泄压比不小于0.025m2/m3计算，计算系统容积不包括煤粉仓容积；靠近磨煤机出口的煤粉管道上，防爆门有效泄压面积不应小于该处煤粉管道截面积的70％； 2）防爆门应设置在靠近被保护设备或管道上，其安装位置应防止爆炸气体喷射到工作地点和人行通道上，当不能满足这些要求时，应采用引出管引出； 3）装设引出管的防爆门，入口接管的长度不应大于2倍防爆门当量直径，且不大于2m，引出管的截面积不得小于防爆门的截面面积；应将泄爆导管引至厂房外； 4）防爆门入口接管倾斜布置时，室内与水平面的倾角不应小于45°，室外与水平面的倾角不应小于60°； 5）膜板式防爆门室外安装时，膜板与水平面的倾角不应小于10°；重力式及其他形式的自动启闭防爆门室外安装时，门板与水平面的倾角宜在10°～45°之间。 12 制粉系统管道不装设防爆门时，应按承受350kPa的内部爆炸压力进行设计。 |
| 3.8.1 喷吹系统流程应符合下列规定： 1 煤粉喷吹系统应选用直接喷吹工艺。 2 煤粉输送浓度不应小于20kg固/kg气。 3 喷吹系统应采用并罐喷吹方式或串罐喷吹方式。 4 并罐喷吹方式的系统设置应符合下列规定： 1) 在喷吹罐与煤粉仓之间应设置手动阀、气动阀和软连接； 2) 喷吹罐的有效容积能够满足其所装煤粉的喷吹时间大于装煤作业周期时间的1.25～1.40倍，应设置2个喷吹罐并列布置； 3) 对喷煤量大的大容积高炉采用并罐喷吹方式时，其喷吹罐的有效容积所保证的喷吹时间小于完成装煤全过程所需时间的1.25倍～1.40倍，应设置3个以上喷吹罐相互并列布置。 5 串罐喷吹方式的系统设置应符合下列规定： 1) 系统由煤粉仓、储煤罐和喷吹罐组成。喷吹罐的有效容积宜比储煤罐有效容积大20%～30%； 2) 煤粉仓与储煤罐之间应设置手动阀、气动阀和软连接；喷吹罐与储煤罐之间应设置手动阀、气动阀和压力自平衡金属波纹补偿器。 6 喷吹罐应设置称重电子秤和校秤装置。 7 喷吹罐应设置防止喷吹罐产生位移的机械装置。 | 3.8.1 喷吹系统流程应符合下列规定： 1 煤粉喷吹系统应选用直接喷吹工艺。 2 煤粉喷吹系统应采用浓相喷吹技术，煤粉喷吹浓度宜不低于30kg固/kg气。 3 喷吹系统应采用并罐喷吹方式或串罐喷吹方式。 4 并罐喷吹方式的系统设置应符合下列规定： 1) 在喷吹罐与煤粉仓之间应设置手动阀、气动阀和软连接； 2) 喷吹罐的有效容积能够满足其所装煤粉的喷吹时间大于装煤作业周期时间的1.25～1.40倍，应设置2个喷吹罐并列布置； 3) 对喷煤量大的大容积高炉采用并罐喷吹方式时，其喷吹罐的有效容积所保证的喷吹时间小于完成装煤全过程所需时间的1.25倍～1.40倍，应设置3个以上喷吹罐相互并列布置。 5 串罐喷吹方式的系统设置应符合下列规定： 1) 系统由煤粉仓、储煤罐和喷吹罐组成。喷吹罐的有效容积宜比储煤罐有效容积大20%～30%； 2) 煤粉仓与储煤罐之间应设置手动阀、气动阀和软连接；喷吹罐与储煤罐之间应设置手动阀、气动阀和压力自平衡金属波纹补偿器。 6 喷吹罐应设置称重电子秤和校秤装置。 7 喷吹罐应设置防止喷吹罐产生位移的机械装置。 |
| 3.8.2 喷吹系统的安全防爆措施应符合下列规定： 1 当高炉喷吹无烟煤粉时，喷吹罐和串罐系统储煤罐可以在非惰性气氛下操作，喷吹罐和串罐系统储煤罐的充压、流化和喷吹管路的输送气体均可采用压缩空气。 2 当高炉喷吹混合煤或烟煤时，喷吹罐和串罐系统储煤罐的启动、运行和停机都应在惰性气氛下操作，喷吹罐和串罐系统储煤罐的充压、补压和流化气体必须用氮气，喷吹管路的输送气体可采用压缩空气或氮气。 3 当高炉喷吹混合煤或烟煤，一旦出现下列情况之一时，采用压缩空气作为输送气体的喷吹管路必须停止喷吹或改为氮气输送： 1）喷吹罐的罐顶压力低于混合器出口输送压力； 2）喷吹罐或串罐系统储煤罐内的温度高于设定的上限值； 3）压缩空气压力低于设定压力。 | 3.8.2 喷吹系统的安全防爆措施应符合下列规定： 1 当高炉喷吹无烟煤粉时，喷吹罐和串罐系统储煤罐可以在非惰性气氛下操作，喷吹罐和串罐系统储煤罐的充压、流化和喷吹管路的输送气体均可采用压缩空气。 2 当高炉喷吹混合煤或烟煤时，喷吹罐和串罐系统储煤罐的启动、运行和停机都应在惰性气氛下操作，喷吹罐和串罐系统储煤罐的充压、补压和流化气体必须用氮气，喷吹管路的输送气体可采用压缩空气或氮气。 3 当向高炉以外的煤粉存储设备输送无烟煤粉时可以采用压缩空气，输送烟煤或混合煤时应采用氮气。 4 当高炉喷吹混合煤或烟煤，一旦出现下列情况之一时，采用压缩空气作为输送气体的喷吹管路必须停止喷吹或改为氮气输送： 1）喷吹罐的罐顶压力低于混合器出口输送压力； 2）喷吹罐或串罐系统储煤罐内的温度高于设定的上限值； 3）压缩空气压力低于设定压力。 |
| 3.8.3 煤粉仓应符合下列规定： 1 煤粉仓的容积应能贮存制粉系统磨煤机发生故障时高炉一个冶炼周期正常喷吹的煤粉量。制粉系统配置多台磨煤机向一座高炉供应煤粉时，煤粉仓的容积应按一台磨煤机发生故障的条件进行计算。 2 煤粉仓应封闭严密，减少开孔。不应使用敞开式煤粉仓。煤粉仓的进粉装置必须具有锁气功能。 3 煤粉仓的内表面应平整、光滑和不积粉，煤粉仓的几何形状和结构应使煤粉能够顺畅自流。 4 煤粉仓的壁面与水平面的夹角不应小于65°。当采用非圆筒形煤粉仓时，相邻两壁间交线与水平面的夹角不应小于60°，相邻两壁交角的内侧应做成光滑圆弧形，圆弧的半径不应小于200mm。 5 煤粉仓的高径比应小于5：l，非圆形煤粉仓以当量直径作为基准值。 6 煤粉仓宜设置电子秤称重装置。 7 高炉喷吹单一无烟煤的煤粉仓可按非压力容器设计。喷吹烟煤或混合煤的煤粉仓，同时满足以下工作条件者，可按非压力容器设计： 1）煤粉仓出口处设置的流化装置流化气体采用氮气； 2）煤粉仓的上部设有带稳压控制系统的充氮气装置，氮气引入管以平行于煤粉仓顶盖的分散气流方式引入； 3）煤粉仓设置单独的仓顶布袋除尘器，其除尘器风机全压应小于1kPa；对于不设置仓顶布袋除尘器的煤粉仓应设置泄压装置，泄压气体应通过引出管引至室外，超压泄压门的面积按0.025m2/m3，额定动作压力按1kPa～10kPa设计； 4）煤粉仓应设有温度检测和超限报警功能； 5）制粉系统按惰性干燥气设计，煤粉仓内设有含氧量监测装置，仓内含氧量应符合表3.7.2的规定。 8 喷吹烟煤或混合煤的煤粉仓，若不能同时满足本条第7款工作条件或用户有特殊要求者，应按贮仓并承受150kPa内部爆炸压力设计。 9 当煤粉仓不设仓顶布袋除尘器时应设置固定的吸潮管，吸潮管应装设远方操作的隔离阀。 10 煤粉仓下部与喷吹系统的喷吹罐之间设置加煤料管和阀门组。加煤料管的数量与煤粉罐的数量相等，它与水平面的夹角不宜小于65°。每根加煤料管上应设3个阀门，最上面阀应为手动阀门，中间阀应为气动阀门，下部阀应为气动阀门。 11 为防止煤粉仓内煤粉降温至露点，煤粉仓应采用外保温措施，并在下锥体部分采用蒸汽伴热。 12 煤粉仓内的煤粉应及时喷吹完，检修时煤粉仓内不允许存煤粉。 | 3.8.3 煤粉仓应符合下列规定： 1 煤粉仓的容积应能贮存制粉系统磨煤机发生故障时高炉一个冶炼周期正常喷吹的煤粉量。制粉系统配置多台磨煤机向一座高炉供应煤粉时，煤粉仓的容积应按一台磨煤机发生故障的条件进行计算。 2 煤粉仓应封闭严密，减少开孔。不应使用敞开式煤粉仓。煤粉仓的进粉装置必须具有锁气功能。 3 煤粉仓的内表面应平整、光滑和不积粉，煤粉仓的几何形状和结构应使煤粉能够顺畅自流。 4 煤粉仓的壁面与水平面的夹角不应小于65°。当采用非圆筒形煤粉仓时，相邻两壁间交线与水平面的夹角不应小于60°，相邻两壁交角的内侧应做成光滑圆弧形，圆弧的半径不应小于200mm。 5 煤粉仓的高径比应小于5：l，非圆形煤粉仓以当量直径作为基准值。 6 煤粉仓宜设置电子秤称重装置。 7 高炉喷吹单一无烟煤的煤粉仓可按非压力容器设计。喷吹烟煤或混合煤的煤粉仓，同时满足以下工作条件者，可按非压力容器设计： 1）煤粉仓出口处设置的流化装置流化气体采用氮气； 2）煤粉仓的上部设有带稳压控制系统的充氮气装置，氮气引入管以平行于煤粉仓顶盖的分散气流方式引入； 3）煤粉仓设置单独的仓顶布袋除尘器；对于不设置仓顶布袋除尘器的煤粉仓应设置泄压装置，泄压气体应通过引出管引至室外，超压泄压门的面积按0.025m2/m3，额定动作压力按1kPa～10kPa设计； 4）煤粉仓应设有温度检测和超限报警功能； 5）制粉系统按惰性干燥气设计，煤粉仓内设有含氧量监测装置，仓内含氧量应符合表3.7.2的规定。 8 喷吹烟煤或混合煤的煤粉仓，若不能同时满足本条第7款工作条件或用户有特殊要求者，应按贮仓并承受150kPa内部爆炸压力设计。 9 当煤粉仓不设仓顶布袋除尘器时应设置固定的吸潮管，吸潮管应装设远方操作的隔离阀。 10 煤粉仓下部与喷吹系统的喷吹罐之间设置加煤料管和阀门组。加煤料管的数量与喷吹罐的数量相等，它与水平面的夹角不宜小于65°。每根加煤料管上应设3个阀门，最上面阀应为手动阀门，中间阀应为气动阀门，下部阀应为气动阀门。 11 为防止煤粉仓内煤粉降温至露点，煤粉仓应采用外保温措施，并在下锥体部分采用伴热措施。 12 煤粉仓内的煤粉应及时喷吹完，检修时煤粉仓内不允许存煤粉。 |
| 3.8.4 喷吹罐（包括串罐系统的储煤罐）应符合下列规定： 1 喷吹罐（包括储煤罐）不宜设防爆门。在满足本规范第3.8.2条规定的条件下操作的喷吹罐（包括储煤罐）设计压力可按下式计算： ＝（1.2～1.35） （3.8.4-1） 式中：——喷吹罐的设计压力（MPa）； ——喷吹罐正常工作的罐顶压力（MPa）； 1.2～1.35——系数，大容积高炉取下限，小容积高炉取上限。 2 当喷吹烟煤或混合煤的喷吹罐不能满足第3.8.2条条件下操作或者用户有特殊要求时，喷吹罐（包括储煤罐）应按最大爆炸压力设计。 3 喷吹罐正常工作的罐顶压力可按下式计算： （3.8.4-2） 式中：——喷吹罐正常工作的罐顶压力（MPa）； ——高炉热风压力（MPa）； ——喷吹管路两相流输送的总阻力损失（MPa）； ——罐顶与输送管线起始端的压力差（MPa）； ——管路系统中的局部阻力损失值（MPa）。 4 喷吹罐的内表面应平整、光滑和不积粉；喷吹罐应设置功能良好的流化装置以保证煤粉能够顺畅自流。 5 锥体部分的壁面与水平面的夹角原则上不应小于65°。 6 喷吹罐应设有加煤阀、充压阀、排压阀、补压阀、流化阀、出口阀、二次补气阀等，其中加煤阀、充压阀和排压阀应选用气动开闭阀，补压阀、流化阀和二次补气阀应选用具有自动调节功能的开闭阀。 7 喷吹罐应设置称重电子秤及校秤装置。 8 采用串罐喷吹方式时，喷吹罐和储煤罐应设置防止位移的机械装置，以保证喷吹罐和储煤罐的对中。 9 煤粉罐内应设温度检测，罐内煤粉温度不应超过设定温度。 10 当采用间接喷吹工艺时，喷吹罐的排压气体可排至煤粉仓上的仓顶布袋除尘器；当采用直接喷吹工艺时，排压气体可排至布袋收粉器入口或煤粉仓上的仓顶布袋除尘器或带仓顶布袋除尘器的煤粉仓内。放散管道上应设有等流量排压阀或其他限流装置。 11 高炉喷煤量的计量方法应符合下列规定： 1）并罐喷吹系统，应以累计喷吹罐的装煤次数和每一罐煤粉的校正后的煤粉称重值进行计算； 2）串罐喷吹系统，应以累计储煤罐的装煤次数和每一罐煤粉的校正后的煤粉称重值进行计算。 12 喷吹罐（包括串罐系统的储煤罐）的设计、制造、安装和维修应符合现行国家标准《钢制压力容器》GB150和国家现行有关固定式压力容器安全技术监察规程的规定。 | 3.8.4 喷吹罐（包括串罐系统的储煤罐）应符合下列规定： 1 喷吹罐（包括储煤罐）不宜设防爆门。在满足本规范第3.8.2条规定的条件下操作的喷吹罐（包括储煤罐）设计压力可按下式计算： ＝（1.2～1.35） （3.8.4-1） 式中：——喷吹罐的设计压力（MPa）； ——喷吹罐正常工作的罐顶压力（MPa）； 1.2～1.35——系数，大容积高炉取下限，小容积高炉取上限。 2 当喷吹烟煤或混合煤的喷吹罐不能满足第3.8.2条条件下操作或者用户有特殊要求时，喷吹罐（包括储煤罐）应按最大爆炸压力设计。 3 喷吹罐正常工作的罐顶压力可按下式计算： （3.8.4-2） 式中：——喷吹罐正常工作的罐顶压力（MPa）； ——高炉热风压力（MPa）； ——喷吹管路两相流输送的总阻力损失（MPa）； ——罐顶与输送管线起始端的压力差（MPa）； ——管路系统中的局部阻力损失值（MPa）。 4 喷吹罐的内表面应平整、光滑和不积粉；喷吹罐应设置功能良好的流化装置以保证煤粉能够顺畅自流。 5 锥体部分的壁面与水平面的夹角原则上不应小于65°。 6 喷吹罐应设有加煤阀、充压阀、排压阀、补压阀、流化阀、出口阀、二次补气阀等，其中加煤阀、充压阀和排压阀应选用气动开闭阀，补压阀、流化阀和二次补气阀应选用具有自动调节功能与开闭功能的阀组。 7 喷吹罐应设置称重电子秤及校秤装置。 8 采用串罐喷吹方式时，喷吹罐和储煤罐应设置防止位移的机械装置，以保证喷吹罐和储煤罐的对中。 9 煤粉罐内应设温度检测，罐内煤粉温度不应超过设定温度。 10 当采用间接喷吹工艺时，喷吹罐的排压气体可排至煤粉仓上的仓顶布袋除尘器；当采用直接喷吹工艺时，排压气体可排至远离布袋收粉器入口或煤粉仓上的仓顶布袋除尘器或带仓顶布袋除尘器的煤粉仓内。排压管道上应设有等流量排压阀或其他限流装置。每个喷吹罐应设置独立的排压气体管路，可采用外保温。 11 高炉喷煤量的计量方法应符合下列规定： 1）并罐喷吹系统，应以累计喷吹罐的装煤次数和每一罐煤粉的校正后的煤粉称重值进行计算； 2）串罐喷吹系统，应以累计储煤罐的装煤次数和每一罐煤粉的校正后的煤粉称重值进行计算。 12 喷吹罐（包括串罐系统的储煤罐）的设计、制造、安装和维修应符合现行国家标准《钢制压力容器》GB150和国家现行有关固定式压力容器安全技术监察规程的规定。 |
| 3.8.5 煤粉喷吹管线应符合下列规定： 1 煤粉喷吹管路应采用总管输送方式，炉前应设置分配器并通过分配器分成若干支管，支管总数应与高炉风口数目相等。 2 总管输送方式宜适用于并罐和串罐喷吹系统。 3 多支管路输送方式宜适合于输送距离不大于200m的串罐喷吹系统。 4 煤粉喷吹总管直径应根据在已定的喷煤量条件下，按气力输送的浓度和起始端的工况实际流速确定。 5 喷吹系统中应设置以下四种喷吹用气： 1）喷吹罐充压用气； 2）喷吹罐补压用气； 3）喷吹罐流化用气； 4）喷吹用气或二次补气量。 6 煤粉输送总管在进入分配器前应留有大于6m的垂直段，支管从上而下布置安装应做到支管当量长度基本相等。 7 煤粉分配器结构应具有良好的分配均匀性和耐磨性。 8 在煤粉喷吹总管和煤粉喷吹支管上应设切换阀，当阀前压力降低到低于设定压力值时，喷煤通路自动切断并打开旁通管路气体。 9 在喷吹支管上应设置吹扫系统。 10 输送总管和所有支管都应接地。 11 喷煤管线拐弯的曲率半径应大于管径的20倍。 | 3.8.5 煤粉喷吹管线应符合下列规定： 1 煤粉喷吹管路应采用总管输送方式，炉前应设置分配器并通过分配器分成若干支管，支管总数应与高炉风口数目相等。 2 总管输送方式宜适用于并罐和串罐喷吹系统。 3 多支管路输送方式宜适合于输送距离不大于200m的串罐喷吹系统。 4 煤粉喷吹总管直径应根据在已定的喷煤量条件下，按气力输送的浓度和起始端的工况实际流速确定。 5 喷吹系统中应设置以下四种喷吹用气： 1）喷吹罐充压用气； 2）喷吹罐补压用气； 3）喷吹罐流化用气； 4）喷吹用气或二次补气量。 6 煤粉输送管在进入分配器前宜留有大于6m的垂直段，支管从上而下布置安装应做到支管当量长度基本相等。 7 煤粉分配器结构应具有良好的分配均匀性和耐磨性。 8 在煤粉喷吹总管和煤粉喷吹支管上应设切换阀，当阀前压力降低到低于设定压力值时，喷煤通路自动切断并打开旁通管路气体。 9 在喷吹支管上应设置吹扫系统。 10 输送总管和所有支管都应接地。 11 喷煤管线拐弯的曲率半径应大于管径的20倍。 12 煤粉主管应设置返吹清堵系统，并配套设置煤粉回收装置。 |
|  | 4 富氧鼓风及氧气输送管线 |
| 4.0.1 高炉采用富氧鼓风时，鼓风含氧量应与喷吹煤粉量相适应，设计应将风口前理论燃烧温度控制在2100℃±50℃范围内。 | 4.0.1 高炉宜采用富氧鼓风，以提高喷吹喷粉量。 |
| 4.0.3 氧气的加入方式可采用以下三种方式： 1 低压氧气从高炉鼓风机吸入口加入。 2 高压氧气从冷风放风阀前的冷风管道上加入。 3 高压氧气通过氧煤枪加入，设计必须采取经安全部门审核批准的安全措施。 | 4.0.3 氧气的加入方式可采用以下三种方式： 1 低压氧气从高炉鼓风机吸入口加入。 2 高压氧气从冷风放风阀前的冷风管道上加入。 3 高压氧气通过氧煤枪加入，设计必须严格执行氧气使用的安全规范。 |
|  | 5 建筑物、构筑物 |
| 5.0.2 高炉喷吹煤粉工程的厂房建筑结构应符合下列规定： 1 烟气炉区域厂房宜采用敞开式。 2 煤的储运、制粉和喷吹系统的厂房可以采用敞开式、半封闭式或封闭式；封闭式厂房内应设有良好的机械通风设施并应防止粉尘积聚。 3 采用钢结构时宜采用敞开式。 | 5.0.2 高炉喷吹煤粉工程的厂房建筑结构应符合下列规定： 1 烟气炉区域厂房宜采用敞开式。 2 制粉和喷吹系统厂房内应确保有良好的通风条件，防止粉尘积聚。 3 煤的储运宜采用封闭式。 |
|  | 6 电气和仪表控制 |
| 6.1.2 烟气炉厂房应按爆炸性气体环境危险场所2区设计。其电力装置的选型、布置及线路设计应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836和《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。 | 6.1.2 封闭式烟气炉厂房应按爆炸性气体环境危险场所2区设计。其电力装置的选型、布置及线路设计应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836和《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。 |
| 6.1.3 对高炉喷吹煤粉工程中的厂房形成可燃性粉尘与空气混合的场所，室内爆炸和火灾危险环境区域划分应按下列规定： 1 制粉和喷吹系统的设计在同时满足下列四项条件时，其厂房属形成可燃性粉尘与空气混合场所22区。 1) 厂房为敞开式或当厂房为封闭式，但装有良好的负压通风除尘系统； 2) 制粉为负压系统； 3) 所有储装煤粉的容器应具有气密性； 4) 设有可靠的程序控制及安全联锁控制系统，系统的启动及停机均按程序自动操作。 2 当制粉和喷吹系统的设计不能同时达到本条第1款的四项条件时，其厂房属形成可燃性粉尘与空气混合场所21区。 3 制粉和喷吹系统电力装置的选型、布置及线路设计应符合现行国家标准《可燃性粉尘环境用电气设备》GB12476和《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058中有关可燃性粉尘与空气混合物场所22区或21区的规定。 | 6.1.3 对高炉喷吹煤粉工程中的厂房形成可燃性粉尘与空气混合的场所，室内爆炸和火灾危险环境区域划分应按下列规定： 1 喷吹有烟煤的煤粉喷吹站、喷煤制粉间在同时满足下列四项要求时，厂房为非爆炸性粉尘危险区域；当不能同时达到以下四项要求时，厂房应严格按21区设计。 1）主厂房为敞开式，或有良好的负压除尘系统的封闭式；室内空气煤粉浓度达不到爆炸浓度的下限； 2）制粉为负压系统，没有漏粉的可能性； 3）储装煤粉的容器有良好的气密性，没有漏粉的可能性； 4）全自动化操作，设有可靠的程序控制及防火防爆安全联锁控制系统、有效的启动程序及停机程序；各个自动阀门（电动或气动）的执行机构、限位开关应十分可靠。喷吹系统故障，如突然停电、高炉事故休风等，各阀门均应转向安全方位。 2 制粉和喷吹系统电力装置的选型、布置及线路设计应符合现行国家标准《可燃性粉尘环境用电气设备》GB12476和《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058中有关可燃性粉尘与空气混合物场所22区或21区的规定。 |
| 6.2.1 制粉和喷吹系统的主要操作参数应进行连续监测、记录，并将信号引至控制室。其系统的监测项目宜符合表6.2.1的规定。 表6.2.1 制粉系统和喷吹系统的监测项目表 序号 监 测 内 容 监 测 要 求 料 位 监 测 1 原煤仓料位（即电子秤计量或料位计） 高、低料位报警 2 煤粉仓料位（即电子秤计量或料位计） 高、低料位报警 3 喷吹罐料位（即电子秤计量或料位计） — 温 度 测 量 1 烟气炉炉膛温度 — 2 磨煤机入口烟气温度 — 3 磨煤机出口烟气和煤粉混合物温度 超限报警 4 煤粉仓温度 不少于4点，超限报警 5 喷吹罐温度 不少于2点，超限报警 6 热风炉烟气温度 — 7 布袋收粉器入口温度 — 8 布袋收粉器出口温度 — 9 自循环烟气温度 适用于烟气自循环流程 10 布袋箱体灰斗温度 — 气体成分（按烟煤或混合煤喷吹设计时） 1 磨煤机入口气体含O2和CO O2和CO含量高位声、光报警 2 布袋收粉器出口气体含O2和CO O2和CO含量高位声、光报警 3 煤粉仓内气体含O2和CO O2和CO含量高位声、光报警 压 力 测 量 1 烟气炉炉膛压力 — 续表6.2.1 序号 监 测 内 容 监 测 要 求 2 磨煤机进、出口压力 — 3 布袋收粉器进、出口压差 — 4 喷吹罐罐顶压力 通过稳压系统控制 5 喷吹总管入口压力（或混合器出口压力） — 6 分配器入口压力 — 7 压缩空气和氮气压力 — 8 自循环烟气压力 适用于烟气自循环流程 9 煤气压力 — 流 量 测 量 1 喷吹气体（二次补气）流量 — 2 喷吹罐充压及补压 — 3 喷吹罐、煤粉仓流化气体流量 — 4 热风炉烟气流量 — 5 磨煤机进口烟气流量 — 6 自循环烟气流量 适用于烟气自循环流程 7 喷吹总管煤粉流量 可根据实际情况决定 8 煤气流量 — | 6.2.1 制粉和喷吹系统的主要操作参数应进行连续监测、记录，并将信号引至控制室。其系统的监测项目宜符合表6.2.1的规定。 表6.2.1 制粉系统和喷吹系统的监测项目表 序号 监 测 内 容 监 测 要 求 料 位 监 测 1 原煤仓料位（即电子秤计量或料位计） 高、低料位报警 2 煤粉仓料位（即电子秤计量或料位计） 高、低料位报警 3 喷吹罐料位（即电子秤计量或料位计） — 温 度 测 量 1 烟气炉炉膛温度 — 2 磨煤机入口烟气温度 — 3 磨煤机出口烟气和煤粉混合物温度 超限报警 4 煤粉仓温度 不少于2点，超限报警 5 喷吹罐温度 不少于1点测量煤粉温度，超限报警 6 热风炉烟气温度 — 7 布袋收粉器入口温度 — 8 布袋收粉器出口温度 — 9 自循环烟气温度 适用于烟气自循环流程 10 布袋箱体灰斗温度 — 气体成分（按烟煤或混合煤喷吹设计时） 1 磨煤机入口气体含O2和CO O2和CO含量高位声、光报警 2 布袋收粉器出口气体含O2和CO O2和CO含量高位声、光报警 3 煤粉仓内气体含O2和CO O2和CO含量高位声、光报警 压 力 测 量 1 烟气炉炉膛压力 — 续表6.2.1 序号 监 测 内 容 监 测 要 求 2 磨煤机进、出口压力 — 3 布袋收粉器进、出口压差 — 4 喷吹罐罐顶压力 通过稳压系统控制 5 喷吹总管入口压力（或混合器出口压力） — 6 分配器入口压力 低压报警 7 压缩空气和氮气压力 — 8 自循环烟气压力 适用于烟气自循环流程 9 煤气压力 低压报警 流 量 测 量 1 喷吹气体（二次补气）流量 — 2 喷吹罐充压及补压 — 3 喷吹罐、煤粉仓流化气体流量 — 4 热风炉烟气流量 — 5 磨煤机进口烟气流量 — 6 自循环烟气流量 适用于烟气自循环流程 7 喷吹总管煤粉流量 可根据实际情况决定 8 煤气流量 — |
| 6.2.3 喷吹系统设备的信号、连锁和控制应符合下列规定： 1 喷吹罐装煤过程的顺序控制。 2 喷吹罐启动喷吹过程的顺序控制。 3 对于按惰性气氛设计的喷吹系统，连锁和控制要求应满足本规范第3.8.2条第2款和第3款的要求。 4 当喷吹管输送气体压力低于设定压力时，自动切断喷吹系统喷煤通路。 5 喷吹罐罐顶压力自动控制。 6 喷吹气体的流量控制。 7 高炉采用氧煤喷枪时，每根喷枪前支管应设置安全保护装置，当氧气支管的压力小于或等于设定值时，应快速切断氧气管路，并从氧气切断阀后通入氮气，以避免热风倒流。 8 高炉喷煤量自动计量和校正。 | 6.2.3 喷吹系统设备的信号、连锁和控制应符合下列规定： 1 喷吹罐装煤过程的顺序控制。 2 喷吹罐启动喷吹过程的顺序控制。 3 对于按惰性气氛设计的喷吹系统，连锁和控制要求应满足本规范第3.8.2条第2款和第3款的要求。 4 当喷吹管输送气体压力低于设定压力时，自动切断喷吹系统喷煤通路。 5 喷吹罐罐顶压力自动控制。 6 喷吹气体的流量控制。 7 高炉采用氧煤喷枪时，每根喷煤支管应设置氧氮切换装置，当氧气支管的压力小于或等于设定值时，应快速切断氧气管路，同时开启氮气管路通入氮气，以避免热风倒流。 8 高炉喷煤量自动计量和校正。 9 采用煤粉流量计的系统，应以喷吹罐的罐重来实时修正煤粉流量计的测量值。 |
|  | 6.3 制粉系统宜采用全自动操作设计。 |
|  | 7 能源介质 |
| 7.0.1 高炉喷吹煤粉系统要求所用压缩空气和氮气的压力应供应稳定。压缩空气宜单独设置喷煤专用空气压缩机组。 | 7.0.1 输送煤粉用压缩空气应由独立管线供应，不能由全厂总管接出，以避免过大的压力波动造成气力输送故障。 |
|  | 8 防火、安全、环保 |
| 8.0.2 干煤棚采用钢结构时，煤堆设计高度及以上1.5m范围内的钢结构应采取有效的防火保护措施，其耐火极限不应低于1.0h。 | 8.0.2 当干煤棚或室内贮煤场采用钢结构时，设计最大煤堆轮廓线外1.5m范围内的钢结构承重构件应采取耐火极限不低于1.00h有效的防火保护措施。 |
| 8.0.4 烟气炉、制粉和喷吹系统厂房周围应设消防车通道，厂房内应设消防水系统以及与消防站直通的报警电话。 | 8.0.4 制粉喷吹厂房应设消防水管路系统，厂房周围应设消防车通道，主要火灾危险场所应设与消防站直通的报警设施。 |
| 8.0.5 高炉喷吹煤粉系统应设置高压或临时高压消防设施，其供水流量及水压应满足各层平台消防要求。 | 8.0.5 高炉喷吹煤粉系统厂房内应设水雾式灭火系统或蒸汽灭火系统，禁止采用喷射水柱的灭火方法。煤粉容器内应设二氧化碳或磷酸盐类灭火装置或氮气灭火系统。 |
| 8.0.7 高炉喷吹煤粉系统外排废气含尘、含二氧化硫浓度应符合现行国家标准《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078的有关规定。 | 8.0.7 高炉喷吹煤粉系统外排废气含尘、含二氧化硫浓度应符合现行国家标准的有关规定。 |
|  | 条文说明 |
| 3.8.3 煤粉仓 1 煤粉仓的容积应考虑满足制粉系统发生故障时高炉一个冶炼周期正常喷煤量的需要。高炉冶炼周期随高炉大小和冶炼强度的不同有较大的差异，通常为5h～8h，设计中可以根据实际情况确定。无论一座高炉配用1台或2台以上磨煤机时，都只考虑1台磨煤机发生故障时所需的煤粉仓容积。 7 喷吹烟煤或混合煤，工况同时满足规范所列5条工作条件时，煤粉仓按非压力容器设计 煤粉仓可按一般贮仓设计的理由： 1）在所述条件下工作已经杜绝了煤粉仓产生爆炸和压力过高的可能； 2）符合生产现有设计状况，并经过长期实践考验表明是安全的。 对于不能同时满足上述工作条件者，应按贮仓并承受150kPa内部爆炸压力设计。 8 考虑到国外的一些煤粉仓是按承受150kPa内部爆炸压力设计的实际情况，因此，在条文中特别提出了有特殊要求的用户，煤粉仓应按贮仓并承受150kPa内部爆炸压力设计。 10 喷吹罐加煤粉管道上应设3个阀门：最上面为手动阀门，其功能是切断煤粉仓与煤粉罐之间的下煤通道，仅供检修中间阀和下部阀用，平时处在常开状态；中间阀为气动阀门，其功能是在加煤作业时切断煤流用；下部阀为气动阀门，当喷煤罐充压，待喷或喷吹作业时起承受压力和密封作用。 | 3.8.3 煤粉仓 1 煤粉仓的容积应考虑满足制粉系统发生故障时高炉一个冶炼周期正常喷煤量的需要。高炉冶炼周期随高炉大小和冶炼强度的不同有较大的差异，通常为5h～8h，设计中可以根据实际情况确定。无论一座高炉配用1台或2台以上磨煤机时，都只考虑1台磨煤机发生故障时所需的煤粉仓容积。 7 喷吹烟煤或混合煤，工况同时满足规范所列5条工作条件时，煤粉仓按非压力容器设计 煤粉仓可按一般贮仓设计的理由： 1）在所述条件下工作已经杜绝了煤粉仓产生爆炸和压力过高的可能； 2）符合生产现有设计状况，并经过长期实践考验表明是安全的。 对于不能同时满足上述工作条件者，应按贮仓并承受150kPa内部爆炸压力设计。 8 考虑到国外的一些煤粉仓是按承受150kPa内部爆炸压力设计的实际情况，因此，在条文中特别提出了有特殊要求的用户，煤粉仓应按贮仓并承受150kPa内部爆炸压力设计。 9 当煤粉仓不设仓顶布袋除尘器时，需要设置吸潮管连接至布袋收粉器，以释放煤粉仓压力，使布袋中的煤粉顺利进入煤粉仓。合理设计吸潮管直径，可避免空气进入。 10 喷吹罐加煤粉管道上应设3个阀门：最上面为手动阀门，其功能是切断煤粉仓与煤粉罐之间的下煤通道，仅供检修中间阀和下部阀用，平时处在常开状态；中间阀为气动阀门，其功能是在加煤作业时切断煤流用；下部阀为气动阀门，当喷煤罐充压，待喷或喷吹作业时起承受压力和密封作用。 |

# Text boxes

联合发布