ICS 91.140.01

CCS K60

中华人民共和国国家标准

GB/T 30428.9—XXXX

数字化城市管理信息系统

第9部分：系统设置

Information system for digitized supervision and management of city—Part 9: System setup

征求意见稿

（本稿完成日期：20210822）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

目  次

前言	III

引言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 系统运行模式	2

4.1 基本要求	2

4.2 系统业务流程	3

5 地理空间数据	3

5.1 一般规定	3

5.2 地理空间框架数据	4

5.3 单元网格数据	5

5.4 部件数据	5

5.5 地理编码数据	5

5.6 元数据	5

5.7 数据更新	5

6 数据库	6

6.1 一般规定	6

6.2 地理空间数据库	6

6.3 业务数据库	6

6.4 系统运行支撑数据库	7

7 系统架构与功能	7

7.1 一般规定	7

7.2 监管信息采集子系统	7

7.3 社会监督信息处理子系统	8

7.4 受理立案子系统	8

7.5 协同工作子系统	8

7.6 地理编码子系统	8

7.7 监督指挥子系统	8

7.8 绩效评价子系统	9

7.9 应用维护子系统	9

7.10 基础数据资源管理子系统	9

7.11 数据交换子系统	9

8 系统运行环境	9

8.1 一般规定	9

8.2 服务器	9

8.3 显示设备	9

8.4 呼叫中心	10

8.5 数据库及地理信息系统平台软件	10

9 系统建设与验收	10

9.1 系统建设	10

9.2 系统验收	11

10 系统维护	11

10.1 日常管理	11

10.2 软件和数据维护	11

10.3 应急预案	11

附录A  （资料性） 扩展子系统示例	13

A.1 专项普查管理子系统	13

A.2 视频上报子系统	13

A.3 车载信息采集子系统	13

A.4 车辆轨迹监控子系统	13

A.5 处置通	13

A.6 业务短信子系统	13

A.7 绩效评价申述子系统	14

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件为GB/T 30428《数字化城市管理信息系统》的第9部分。GB/T 30428已经发布了以下部分：

——第1部分：单元网格；

——第2部分：管理部件和事件；

——第3部分：地理编码；

——第4部分：绩效评价；

——第5部分：监管信息采集设备；

——第6部分：验收；

——第7部分：监管信息采集；

——第8部分：立案、处置和结案；

本文件由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本文件由全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会（SAC/TC426）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

引  言

为规范数字化城市管理信息系统的建设与运行，实现信息资源的整合与共享，推广应用数字化城市管理模式，提高城市管理和公共服务的水平与效率，制定GB/T 30428。

GB/T 30428涉及的数字化城市管理指对城市市政工程设施、市政公用设施、市容环境与环境秩序等的监督和管理。

数字化城市管理信息系统
第9部分: 系统设置

- 范围

本文件规定了数字化城市管理信息系统的建设与运行模式、地理空间数据、数据库、系统功能与性能、系统运行环境、系统建设与验收和系统维护等。

本文件适用于数字化城市管理信息系统的设计、建设和运行。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2887 电子计算机场地通用规范

GB 9361 计算站场地安全要求

GB/T 17798 地理空间数据交换格式

GB/T 18316 数字测绘产品检查验收规定和质量评定

GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护定级指南

GB/T 22240 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 30428.1  数字化城市管理信息系统 第1部分：单元网格

GB/T 30428.2  数字化城市管理信息系统 第2部分：管理部件和事件

GB/T 30428.3  数字化城市管理信息系统 第3部分：地理编码

GB/T 30428.4  数字化城市管理信息系统 第4部分：绩效评价

GB/T 30428.5  数字化城市管理信息系统 第5部分：监管信息采集设备

GB/T 30428.6  数字化城市管理信息系统 第6部分：验收

GB/T 30428.7  数字化城市管理信息系统 第7部分：监管信息采集

GB/T 30428.8  数字化城市管理信息系统 第8部分：立案、处置和结案

GB/T 30428.10  数字化城市管理信息系统 第10部分：社会监督信息受理

GB 50174 电子计算机机房设计规范

CJJ 100 城市基础地理信息系统技术规范

CJJ 103 城市地理空间框架数据标准

CJJ/T 144 城市地理信息共享与服务元数据标准

- 术语和定义

GB/T 30428其他部分界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数字化城市管理信息系统 information system for digitized supervision and management of city

基于计算机软硬件和网络环境，集成地理空间框架数据、单元网格数据、管理部件和事件数据、地理编码数据等多种数据资源，通过多部门信息共享、协同工作，实现对城市市政工程设施、市政公用设施、市容环境与环境秩序等进行监督和管理，对实施监督管理的责任主体进行综合绩效评价的集成化信息系统。

[来源：GB/T 30428.1-2013，3.1，有修改]

3.2

协同工作 collaborative work

将信息采集、案件建立、任务派遣、任务处置、处置反馈、核查结案和绩效考核等环节相关联，实现监督中心、指挥中心、责任主体等之间的日常工作和相关信息协调一致的行为。

3.3

地理空间数据  geospatial data

与地球上位置直接或间接相关的数据。

注：本文件主要指地理空间框架数据、单元网格数据、部件数据、地理编码数据以及相应的元数据等。

3.4

地理空间框架数据  urban geospatial framework data

基本的、公共的地理空间数据，包括行政区划、道路、居住区、建（构）筑物、水体、公园、绿地、地名和地址数据以及数字正射影像数据等。

3.5

元数据  metadata

关于数据的数据，即数据的标识、覆盖范围、质量、空间和时间模式、空间参照系和分发等信息。

- 系统运行模式

  - 基本要求

    - 系统运行应遵循独立的监督制度、精细化的处置制度和量化的长效考核制度等。

    - 应实现监督、管理功能分离与协同，并应具有下列功能：

- 通过监督中心实施城市管理问题的核实监督、核查结案和绩效评价；

- 通过指挥中心实施城市管理问题的指挥处置和责任主体协调；

- 支持相关责任主体根据指挥中心的指令，及时处置城市管理问题并反馈处置结果。

    - 应按照GB/T 30428.1的规定，构建以区（县）、街道、社区和单元网格为基础的精细化分级管理体系。

    - 应按照GB/T 30428.2的规定，将城市管理对象进行普查、分类和确权，构建以问题发现、立案和核查结案为核心内容的城市管理问题监督体系。

    - 应按照GB/T 30428.7的规定，构建主动的信息采集体系；应按照GB/T 30428.10的规定，构建社会监督信息受理体系。

    - 应按照GB/T 30428.8的规定，编制《数字化城市管理部件和事件管理细则》，构建以处置职责明确、处置时限精准和处置结果规范为核心内容的城市管理问题处置执行体系。

    - 应按照GB/T 30428.4的规定，以系统中相关数据分析生成的评价结果为依据，建立对区域、部门和岗位量化的长效考核体系。

    - 系统宜采用市、区（县）一体化建设方式，实现资源共享。

  - 系统业务流程

    - 系统业务主要流程应包括信息采集、案件建立、任务派遣、任务处置、处置反馈和核查结案等6个阶段，见图1。

- 业务主要流程

    - 信息采集阶段的信息来源应包括监督员上报和社会监督信息受理的信息，并符合下列规定：

- 监督员在所负责的责任网格内发现城市管理问题后，应能通过监管信息采集设备及时上报监督中心，上报内容应符合GB/T 30428.5的规定；

- 监督中心应按照GB/T 30428.10的规定，受理社会公众发现的城市管理问题，通知监督员现场核实，监督员应能通过监管信息采集设备向监督中心上报核实结果。

    - 案件建立阶段，监督中心应审核接收的城市管理问题信息，符合条件的立案后批转到指挥中心。

    - 任务派遣阶段，指挥中心应接收从监督中心批转来的案件，并派遣至相关责任主体进行处置。

    - 任务处置阶段，责任主体应按照指挥中心的指令完成案件处置，并将处置结果反馈给指挥中心。

    - 处置反馈阶段，指挥中心应将责任主体送达的案件处置结果反馈给监督中心。

    - 核查结案阶段，监督中心应将案件的处置结果通知监督员进行核查；待监督员报送核查结果后，监督中心比对核查信息与处置信息，两者一致时予以结案，否则退回重新处置或另行派遣。

- 地理空间数据

  - 一般规定

    - 地理空间数据应包括地理空间框架、单元网格、部件和地理编码等数据，宜包括相应的元数据。

    - 地理空间数据应完整覆盖系统的监管范围。

    - 地理空间数据的空间参照系应与所在城市基础测绘所用空间参照系一致。

    - 地理空间数据的存储和交换格式应符合GB/T 17798的规定，或使用商用地理信息系统（GIS）平台软件可以接受的格式。

    - 应根据下列规定对地理空间数据进行质量检查验收：

- 检查验收的内容应包括数据的完整性、位置精度、属性正确性、逻辑一致性和现势性；

- 数据生产单位应采取“两级检查、一级验收”的方式对所获取的数据进行质量检查和内部验收；

- 应引入监理单位对数据获取的全过程进行质量和进度监理，并对数据生产单位提交的成果进行质量抽检；

- 应采取适当方式对数据生产单位提交的数据成果进行检查验收。数据生产单位应按照检查验收提出的意见，对数据进行整改，直至合格；

- 数据检查验收结果应形成相应的技术文档。

    - 地理空间数据存储与使用的安全、保密要求应符合国家相关规定。

  - 地理空间框架数据

    - 地理空间框架数据应能为系统的运行提供统一的地理空间公共数据，为单元网格划分、部件和地理编码数据普查等提供工作基础，并为城市管理问题提供空间位置参照。

    - 地理空间框架数据的内容符合下列规定：

- 应包含行政区划、道路、居住区、建（构）筑物、水体、公园、绿地和地名等数据，宜包含地址、数字正射影像数据；

- 数据的组织应符合CJJ 103和CJJ 100的规定；

- 道路数据应包含主次干道、背街小巷、商业步行街和主要交通路口等数据；

- 建（构）筑物数据应包含广场、农贸市场、公共厕所、火车站、长途汽车站和便民摊点等数据。

    - 地理空间框架数据符合下列规定：

- 应采用矢量数据，其位置信息应符合表1的规定。行政区划、道路、居住区、水体、公园和绿地数据的基本属性信息应符合表1的规定；建（构）筑物数据的基本属性信息宜符合表1的规定；

表1  行政区划、道路、建（构）筑物、水体和绿地数据要求

| 数据种类 | 矢量形式 | 位置信息 | 基本属性信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政区划 | 面 | 行政区划边界 | 行政区划名称；行政区划等级 |
| 道路 | 面和线 | 道路边线组成的闭合多边形和道路中心线 | 道路名称；道路类型 |
| 居住区 | 面 | 居住区边界 | 居住区名称；居住区面积 |
| 建（构）筑物 | 面 | 建（构）筑物边界 | 建（构）筑物名称；门牌地址 |
| 水体 | 面 | 河流、湖泊等水体边界 | 水体名称；水体面积 |
| 公园 | 面 | 公园边界 | 公园名称；公园面积 |
| 绿地 | 面 | 绿地边界 | 绿地名称；绿地面积 |

- 应基于1:500(1:2000比例尺城市基础地理信息数据进行加工处理，必要时应进行实地调查和修测。缺乏1:500～1:2000比例尺基础地理信息数据的城市，可使用符合地理空间框架数据要求的互联网地图数据。

    - 地名和地址数据符合下列规定：

- 应包括行政区划、街巷、地片和区片、标志物以及门牌地址等的位置信息和基本属性信息；

- 位置信息宜使用地名和地址所代表实体的中心点坐标描述；基本属性信息应包括地名和地址的名称及分类；

- 宜从城市地名数据库或基础地理信息数据库中提取，必要时应进行实地调查。

    - 数字正射影像数据符合下列规定：

- 空间分辨率宜为0.1m( 0.5m；

- 平面位置中误差不宜大于2.5m；

- 影像应纹理清晰，反差适中，色调均匀，无重影和漏洞。

    - 地理空间框架数据的质量检查与验收应符合GB/T 18316的规定。

    - 地理空间框架数据可共享使用所在城市公共地理信息平台的数据。

    - 地理空间框架数据可与地面实景影像数据结合使用。

  - 单元网格数据

应符合GB/T 30428.1的规定。

  - 部件数据

应符合GB/T 30428.2的规定。

  - 地理编码数据

应符合GB/T 30428.3的规定。

  - 元数据

    - 各类地理空间数据在采集、处理和更新的同时，宜按数据集采集相应的元数据。

    - 元数据应描述地理空间数据的内容、质量及状况等信息，并应为这些数据的管理、维护、检索和应用提供支持。元数据的内容应符合CJJ/T 144的规定。

    - 元数据可采用纯文本或可扩展标记语言（XML）格式存储，其文件名称宜与所描述的地理空间数据文件名称建立联系。

  - 数据更新

    - 系统中的各种地理空间数据及其元数据应适时进行更新。

    - 地理空间数据更新后的数据质量不应低于原有数据的质量。

    - 地理空间框架数据的更新应符合下列规定：

- 宜与城市基础地理信息数据的更新同步进行，更新周期不宜超过1年；

- 对于变化大的区域，应及时进行更新。

    - 当覆盖区域发生变动，或区域变化大且更新了地理框架数据时，应及时进行单元网格数据的更新。

    - 部件数据的更新应符合下列规定：

- 应定期进行更新，更新周期不宜超过6个月；

- 监督员日常监管巡查中，当发现新的部件、普查中遗漏的部件以及位置或属性发生变化的部件时，应报告相关部门。相关部门经核实后，应组织对这些部件数据及时进行更新。

    - 地理编码数据的更新宜与地理空间框架数据更新或部件数据更新同步进行。

    - 地理空间数据更新时，应同步更新相应的元数据。

    - 更新后的各类地理空间数据，应进行质量检查验收。

- 数据库

  - 一般规定

    - 数字化城市管理信息系统应建立地理空间、业务和系统运行支撑等数据库。

    - 数据更新后，应及时对相应的数据库进行更新和维护。

  - 地理空间数据库

    - 地理空间数据库应包括地理空间框架、单元网格、部件和地理编码等数据子库，宜包括元数据子库。

    - 应根据系统的建设目标、任务和所在城市的实际，按照CJJ 100的规定，对各类数据库进行详细设计，并建立相应的设计文档。

    - 地理空间框架数据子库建设应符合下列规定：

- 应按行政区划、道路、居住区、建（构）筑物、水体、公园、绿地、地名和地址等类型分别进行数据的组织和管理。当覆盖区域大时，各类数据可分区域管理；

- 数字正射影像数据可采用文件系统或影像数据库等方式进行组织管理。

    - 单元网格数据子库应包括单元网格的位置信息和属性信息。数据可按区域范围进行组织管理。

    - 部件数据子库应包括城市管理所涉及部件的位置信息和属性信息。数据可按部件类型或区域范围进行组织管理。

    - 地理编码数据子库应包括各类地理编码数据的位置信息和属性信息。数据可按覆盖的区域范围进行组织管理。

    - 元数据子库应包括与地理空间框架数据库、单元网格数据库、部件数据库和地理编码数据库对应的所有元数据。元数据库应与其描述的数据库建立对应关系。

    - 数据入库前应进行检查。检查可采用程序辅助批量检查或人机交互检查方法进行，并应符合下列规定：

- 对矢量数据，应进行拓扑关系检查，并检查相邻图幅之间要素几何图形及属性的物理接边或逻辑接边，保证数据无缝、要素关系正确和属性一致；

- 对数字正射影像数据，应对不同区域之间的影像进行必要的色调调整。

- 数据入库后的检查和测试等应符合下列规定：

- 检查的内容应包括数据是否存放在规定的数据表中、入库后的数据是否完整、是否重复入库、拼接是否无缝及逻辑一致性等；

- 数据入库后，应建立高效率的数据索引；

- 应按照数据库设计方案，对数据库中各类数据的数量、范围和内容以及数据之间的集成关系等进行测试，并建立相应的测试文档。

  - 业务数据库

    - 业务数据库应包括城市管理问题、工作流和绩效评价结果等数据子库。

    - 城市管理问题数据子库应包括监督员上报和社会监督信息受理的城市管理问题数据。

    - 工作流数据子库应包括监督员上报、社会监督信息受理、监督员核实和核查、案件流转、督办等数据。

    - 绩效评价结果数据子库应包括按照GB/T 30428.4的规定生成的绩效评价结果数据。

  - 系统运行支撑数据库

    - 应包括组织机构、权限、业务定义、工作流定义、表单定义、文号、数据字典、查询统计配置、图层配置和地图查询配置等数据子库。

    - 应由应用维护子系统和基础数据资源管理子系统配置生成。

- 系统架构与功能

  - 一般规定

    - 数字化城市管理信息系统应建立监管信息采集、社会监督信息处理、受理立案、协同工作、地理编码、监督指挥、绩效评价、应用维护、基础数据资源管理和数据交换等子系统，系统结构框架见图2。可根据用户需求扩展其他子系统，扩展子系统可包括专项普查管理、视频上报、车载信息采集、车辆轨迹监控、处置通、业务短信和绩效评价申述等子系统，参见附录A。

- 系统结构框架

    - 系统的主要性能应符合下列要求：

- 城市管理问题空间位置查询和定位时间不宜超过5s；

- 监督中心接收监督员上报城市管理问题传输和系统处理时间不宜超过30s；

- 监督中心向监督员发送任务，系统处理和传输时间不宜超过10s。

    - 应保证各子系统间的协同工作和数据的一致性。

    - 系统可应用视频识别、车载巡查、无人机监控、物联感知、移动互联、云计算、人工智能和区块链等信息技术实现自动信息采集、立案和派遣等智能化应用。

  - 监管信息采集子系统

    - 监管信息采集子系统应包括服务器端和信息采集设备端，并应实现信息交互。

    - 服务器端应具有下列功能：

- 接收监管信息采集设备报送的城市管理问题信息；

- 传送监督中心分配的核实、核查、专项普查任务信息；

- 管理和发布当日提示信息；

- 提供信息查询、数据同步等。

    - 监管信息采集设备应符合 GB/T 30428.5的规定。

    - 监督员应按照 GB/T 30428.7的规定操作监管信息采集设备上报信息。

  - 社会监督信息处理子系统

    - 社会监督信息处理子系统应包括电话信息受理、官网信息受理、媒介信息受理、文件信息受理和公众参与等模块。

    - 电话信息、官网信息、媒介信息和文件信息等受理模块应符合GB/T 30428.10的规定，具有预处理、提取城市管理问题信息、回访和满意度调查等功能。

    - 公众参与模块（市民通、市民随手拍）应具有通过APP或公众服务号等方式为市民提供便民服务、城市管理监督举报和满意度评价等子模块。

    - 便民服务子模块应具有咨询、建议和服务等功能。

    - 城市管理监督举报子模块应具有市民举报城市管理问题、查看办理进度等功能。

    - 满意度评价子模块应具有市民对便民服务、城市管理问题处置情况进行评价等功能。

  - 受理立案子系统

    - 受理立案子系统应包括案件受理、地图操作、查询统计和参数设置等模块。

    - 案件受理模块应具有接收监督员上报和社会监督反映的城市管理问题信息、建立案件、同时发送至协同工作子系统和向监督员发送核实、核查工作任务等功能。

    - 地图操作模块应具有地理空间数据浏览、查询定位和地图量算等功能。

    - 查询统计模块应具有案件及监督员在岗情况的查询统计等功能。

    - 参数设置模块应具有系统参数设置和用户信息设置等功能。

  - 协同工作子系统

    - 协同工作子系统应包括协同处理、地图操作、查询统计和参数设置等模块，并应具有延期、缓办、作废等申请授权和授权操作等功能。

    - 协同处理模块应具有将信息采集、案件建立、任务派遣、任务处置、处置反馈、核查结案，以及绩效评价等环节进行关联，实现监督中心、指挥中心、责任主体和各级领导之间信息同步、协同工作和协同督办等功能。

    - 地图操作、查询统计和参数设置等模块应具有本文件第7.4.3条至第7.4.5条规定的功能。

  - 地理编码子系统

    - 地理编码子系统应具有地址描述、查询和匹配等功能，应能为相关子系统等提供地理编码服务。

    - 地址查询、匹配的响应时间宜小于1s。

  - 监督指挥子系统

    - 监督指挥子系统应具有整合地理空间数据和业务数据信息、实现基于地图的监督指挥等功能，并应能对发生城市管理问题的位置、处置过程、监督员在岗情况、处置结果、绩效评价等信息进行实时监控。

    - 宜实现市政公用、市容环卫、园林绿化和城市管理执法等行业应用系统汇聚数据的可视化展示。

    - 可实现大数据分析研判结果可视化展示。

  - 绩效评价子系统

    - 绩效评价子系统应基于城市管理问题的工作过程、责任主体、工作绩效等评价模型，实现对区域、部门、岗位等进行综合统计、计算评估和生成可视化评价结果等功能。

    - 绩效评价模型及评价结果表达应符合GB/T 30428.4的规定。

  - 应用维护子系统

    - 应用维护子系统应具有对监督中心、指挥中心、责任主体、人员、业务、工作表单、地图、工作流等相关信息及查询、统计方式进行配置，完成系统的管理、维护和扩展的功能。

    - 应具有上级部门对下级部门的组织机构和权限等配置功能。

  - 基础数据资源管理子系统

    - 基础数据资源管理子系统应具有地理空间数据查询、显示、统计、管理和维护等功能。

    - 应能对地理空间数据的查询、显示和统计功能进行配置和管理。

  - 数据交换子系统

    - 数据交换子系统应具有与各级数字化城市管理信息系统、各专业子系统等进行案件和绩效评价等数据交换的功能。

    - 应具备接入配置、接口服务发布、接口服务订阅、数据交换和接口状态监控等功能。

    - 应支持超文本传输协议（HTTP）、简单对象访问协议（SOAP）和物联网设备数据传输协议等。

    - 应具有数据交换和传输并发能力。

- 系统运行环境

  - 一般规定

    - 系统运行环境应包括网络、服务器、显示设备、存储及备份设备、安全设备、呼叫中心、操作系统、数据库管理系统和地理信息系统等，并应充分利用、整合和共享现有的软硬件资源。

    - 系统宜使用云计算中心提供的运行环境，可按GB 50174、GB 2887和GB 9361的规定自建机房提供运行环境。

    - 系统运行环境应根据平台访问量、吞吐量和存储量预留拓展空间。

    - 同一城市的市、区（县）宜使用统一的运行环境。

    - 应按照GB/T 22240的规定确定系统安全保护等级，且安全保护等级不宜低于GB/T 22239规定的第二级。

    - 系统宜建立异地或双活等备份机制。

  - 服务器

    - 应配置包括数据库服务、地图应用服务、业务应用服务、数据无线采集服务、统一认证服务和备份服务等服务器。

    - 应建立日常管理维护机制，保证服务器的可靠运行。

  - 显示设备

    - 监督中心和指挥中心宜配置供多人共享的显示设备。具体配置应根据城市的实际需要和经济条件进行选择。

    - 显示设备的技术指标应符合下列规定：

- 屏幕分辨率不应低于1920×1080像素；

- 屏幕对比率不应低于600:1；

- 屏幕亮度不应低于1000 cd/m2；

- 水平视角不应低于150(，垂直视角不应低于60(。

  - 呼叫中心

    - 呼叫中心应设在监督中心内，通过电话形式接受公众举报、与监督员通话联系。呼叫中心应满足下列规定：

- 应使用12319城市管理服务、12345政务服务等热线接入，支持与12345政务服务等热线统一受理和移交转办；

- 应允许多名话务员并行受理；

- 性能应稳定，易使用，易维护，并应具有可扩展性。

    - 呼叫中心应具有基本坐席功能和特殊坐席功能，并符合下列规定：

- 基本坐席功能应包括应答、保持、转接、呼出、咨询、会议等基本操作等功能，并可以实时显示主叫号码；

- 特殊坐席功能可包括话务质检、监听、协议跟踪、全程录音、放音、内部呼叫、强制插入、强制拆除、强制签出、强制示忙、强制示闲、拦截、服务指标统计等功能。

  - 数据库及地理信息系统平台软件

    - 数据库管理系统应具有下列功能：

- 统一存储和管理地理空间数据与属性数据；

- 数据库恢复；

- 历史数据管理；

- 数据备份和安全管理。

    - 地理信息系统平台软件应具有下列功能：

- 应能管理海量地理空间数据，并支持地理空间数据和属性数据的统一操作；

- 应提供网络地理信息系统（WebGIS）服务，实现基于浏览器的地理空间数据查询、显示、分析；

- 应支持通用编程语言进行二次开发；

- 应支持常用数据格式的转换。

- 系统建设与验收

  - 系统建设

    - 系统建设应具备下列基本条件：

- 应有明确的应用需求和经费保障；

- 系统监管范围宜选择城市基础设施建设趋于稳定的区域；

- 系统监管范围内应没有无线通信盲区。

    - 系统建设应包括下列工作：

- 建立项目管理组织体系；

- 制定项目总体方案，确定工作分工、进度安排和经费预算；

- 编写系统建设实施方案；

- 组建独立的监督中心和监督员队伍，组建指挥中心，落实处置体系，编制相关工作制度和实施办法；

- 确定系统各项工作的建设单位；

- 获取或实地测绘地理空间框架数据，划分单元网格，开展部件和地理编码数据普查，建立相应的地理空间数据库；

- 组织开发应用系统软件；

- 采购监管信息采集设备；

- 设计、采购、安装、集成和调试系统运行环境；

- 测试系统运行环境、功能和性能；

- 系统岗位人员业务和技术培训；

- 系统试运行、验收和正式运行。

    - 系统建设的各项工作应符合本文件第4章至第8章的规定。系统建设宜采取第三方监理方式对设备安装调试、地理空间数据获取、应用软件开发与系统集成的全过程进行监理。所有工作应形成相应的文档资料。

  - 系统验收

    - 应按GB/T 30428.6的规定进行系统验收。

    - 应由系统建设的上级主管部门组织相关专业专家进行系统验收，并应形成明确的书面验收意见。

- 系统维护

  - 日常管理

    - 应制定数字化城市管理信息系统运行维护管理制度，配备系统管理员，监测系统运行状况、数据库状况、数据备份情况等。

    - 应对操作系统、数据库系统、应用系统和网络设备设置权限，阻止非授权用户读取、修改、破坏或窃取数据。

    - 应制定有效的备份管理制度。在进行系统更新和维护时，应做好软件和数据的备份工作。

    - 应定期分析应用系统日志、数据库日志和业务操作日志等系统运行日志，及时发现系统异常情况。

  - 软件和数据维护

    - 应通过应用维护子系统对系统进行维护，并通过基础数据资源管理子系统对地理空间数据进行管理和维护。

    - 应具备快速适应能力。当机构、人员、工作流程、工作表单、地图等管理内容发生变化时，应能通过应用维护子系统进行相应的调整，保证系统正常运行。

    - 应及时对各类地理空间数据、业务数据和系统运行支撑数据进行备份。

    - 应具备对管理部件和事件类型进行扩展的能力。

  - 应急预案

    - 应制定系统运行应急预案，并由系统管理员定期组织演练。

    - 应急预案应包括呼叫中心异常、网络异常、数据库服务器异常、应用服务器异常、磁盘阵列异常、平台软件系统异常、应用软件系统异常等情况的处置方案。

    - 应急预案应能使系统出现异常后8h内恢复正常运行。

（资料性）
扩展子系统示例

专项普查管理子系统

专项普查管理子系统应实现对指定的普查对象、城市突发事件，或特殊部件等的现状、地理位置和属性信息等进行专项调查，快速生成普查结果和统计结果。

应建立专项普查数据库。

应具有普查任务下发、监督员普查结果上报、普查结果汇总和统计分析等功能。

视频上报子系统

视频上报子系统应实现通过视频监控发现城市管理问题并上报，对处置结果进行视频核查。

应具有视频探头显示、视频探头查询、视频播放、云台控制、案件上报、视频核查和视频核实等功能。

车载信息采集子系统

车载信息采集子系统应通过安装在车辆顶部的监控摄像头，实现在车辆行驶过程中抓拍城市管理问题并上报。

应具有视频播放、视频回放、云台控制和案件上报等功能，宜具有智能识别城市管理问题上报功能。

车辆轨迹监控子系统

车辆轨迹监控子系统应实现对环卫、执法、渣土、应急等车辆的轨迹监控，并对异常情况进行预警。

应具有车辆管理、位置定位、轨迹监控和报警监控等功能。

处置通

应实现责任主体的处置人员使用手持移动终端，即处置通，接收指挥中心派遣的城市管理案件，在现场处置完毕后，将处置结果反馈到指挥中心。

处置通应具有登录、案件处置、发起讨论、申请授权、督办、查看地图、查看办理进度和消息提醒等功能。

业务短信子系统

业务短信子系统应实现根据工作流和设置规则向指定人员发送提醒短信。

应具有短信群发、案件到达提醒和超时提醒等功能。

绩效评价申述子系统

绩效评价申述子系统应实现责任主体对统计出错、操作失误或者其他客观问题导致绩效评价结果与实际情况不符的申述，经审核后对绩效评价结果进行校正。

应具有申述申请、申述审批和绩效评价结果校正等功能。

_________________________________

# Text boxes

发 布