UDC

| 中华人民共和国国家标准 |  |
| --- | --- |
| P GB/T 50441-2016 |

石油化工设计能耗计算标准

Standard for calculation of energy consumption

in petrochemical engineering design

局部修订条文征求意见稿

| 2016-08-26 发布 2017-04-01 实施 |
| --- |
| 中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国市场监督管理总局 | 联合发布 |

《石油化工设计能耗计算标准》GB/T50441-2016

# 修订对照表

（方框部分为删除内容，下划线部分为增加内容）

| 现行《规范》条文 | 修订征求意见稿 |
| --- | --- |
| 3 基本规定 | 3 基本规定 |
| 3.0.8 燃料、电、纯氢及耗能工质的统一能源折算值应按表3.0.8选取。耗能体系之间交换的热量，应按本标准第4.2.3条规定计算能耗。 表3.0.8燃料、电、纯氢及耗能工质的统一能源折算值 序号 类别 单位 能源折算值kg标准油 备注 1 电 kWh 0.22 2 标准油① t 1000 3 标准煤 t 700 4 汽油 t 1030 5 煤油 t 1030 6 柴油 t 1020 7 催化烧焦 t 950 8 工业焦炭 t 800 9 甲醇 t 470 | 3.0.8 燃料、电、纯氢及耗能工质的统一能源折算值应按表3.0.8选取。耗能体系之间交换的热量，应按本标准第4.2.3条规定计算能耗。 表3.0.8燃料、电、纯氢及耗能工质的统一能源折算值 序号 类别 单位 能源折算值kg标准油 备注 1 电 kWh 0.22 绿电 kWh 0 仅适用于全厂或项目能耗计算 2 标准油① t 1000 — 3 标准煤 t 700 — 4 汽油 t 1030 — 5 煤油 t 1030 — 6 柴油 t 1020 — 7 催化烧焦 t 950 — 8 工业焦炭 t 800 — 9 甲醇 t 470 — |
| 序号 类别 单位 能源折算值kg标准油 备注 10 纯氢② t 3000 适用于化肥厂能耗计算 11 纯氢② t 1100 适用于炼油厂能耗计算 12 10.0MPa级蒸汽 t 92 7.0MPa≤P③ 13 5.0MPa级蒸汽 t 90 4.5MPa≤P③<7.0MPa 14 3.5MPa级蒸汽 t 88 3.0MPa≤P③<4.5MPa 15 2.5MPa级蒸汽 t 85 2.0MPa≤P③<3.0MPa 16 1.5MPa级蒸汽 t 80 1.2MPa≤P③<2.0MPa 17 1.0MPa级蒸汽 t 76 0.8MPa≤P③<1.2MPa 18 0.7MPa级蒸汽 t 72 0.6MPa≤P③<0.8MPa 19 0.3MPa级蒸汽 t 66 0.3MPa≤P③<0.6MPa 20 <0.3MPa级蒸汽 t 55 21 7～12℃冷量 MJ 0.010 显热冷量 22 5℃冷量 MJ 0.014 相变冷量 23 0℃冷量 MJ 0.015 相变冷量 24 -5℃冷量 MJ 0.016 相变冷量 25 -10℃冷量 MJ 0.018 相变冷量 26 -15℃冷量 MJ 0.020 相变冷量 27 -20℃冷量 MJ 0.024 相变冷量 28 -25℃冷量 MJ 0.029 相变冷量 29 -30℃冷量 MJ 0.036 相变冷量 30 -35℃冷量 MJ 0.041 相变冷量 31 -40℃冷量 MJ 0.046 相变冷量 32 -45℃冷量 MJ 0.052 相变冷量 33 -50℃冷量 MJ 0.060 相变冷量 34 新鲜水 t 0.15 35 循环水 t 0.06 | 序号 类别 单位 能源折算值kg标准油 备注 10 纯氢② t 3000 适用于化肥厂能耗计算 11 纯氢② t 1100 适用于炼油厂能耗计算 纯氢-绿氢 t 0 仅适用于全厂或项目能耗计算 12 10.0MPa级蒸汽 t 88 8.0MPa≤P③<14.0MPa 7.0MPa级蒸汽 t 82 6.0MPa≤P③<8.0MPa 13 5.0MPa级蒸汽 t 77 4.5MPa≤P③<6.0MPa 14 3.5MPa级蒸汽 t 72 3.0MPa≤P③<4.5MPa 15 2.5MPa级蒸汽 t 67 2.0MPa≤P③<3.0MPa 16 1.6MPa级蒸汽 t 61 1.2MPa≤P③<2.0MPa 17 1.0MPa级蒸汽 t 55 0.6MPa≤P③<1.2MPa 此行已删除 19 0.5MPa级蒸汽 t 47 0.3MPa≤P③<0.6MPa 0.2MPa级蒸汽 t 40 0.1MPa≤P③<0.3MPa 20 <0.1MPa级蒸汽 t 33 0 MPa≤P③<0.1MPa 21 7℃～12℃冷量 MJ 0.010 显热冷量 22 5℃冷量 MJ 0.014 相变冷量 23 0℃冷量 MJ 0.015 相变冷量 24 -5℃冷量 MJ 0.016 相变冷量 25 -10℃冷量 MJ 0.018 相变冷量 26 -15℃冷量 MJ 0.020 相变冷量 27 -20℃冷量 MJ 0.024 相变冷量 28 -25℃冷量 MJ 0.029 相变冷量 29 -30℃冷量 MJ 0.036 相变冷量 30 -35℃冷量 MJ 0.041 相变冷量 31 -40℃冷量 MJ 0.046 相变冷量 32 -45℃冷量 MJ 0.052 相变冷量 33 -50℃冷量 MJ 0.060 相变冷量 34 新鲜水 t 0.15 — 35 循环水 t 0.06 — |
| 序号 类别 单位 能源折算值kg标准油 备注 36 软化水 t 0.20 37 除盐水 t 1.0 38 104℃除氧水 t 6.5 39 凝汽机凝结水 t 1.0 40 需除油除铁的120℃凝结水 t 5.5 41 可直接回用的120℃凝结水 t 6.0 42 污水④ t 1.1 43 净化压缩空气 m3⑤ 0.038 44 非净化压缩空气 m3⑤ 0.028 45 氧气 m3⑤ 0.15 46 氮气 m3⑤ 0.15 47 二氧化碳（气） m3⑤ 0.15 | 序号 类别 单位 能源折算值kg标准油 备注 36 软化水 t 0.20 — 37 除盐水 t 1.0 — 38 104℃除氧水 t 6.5 — 39 凝汽机凝结水 t 1.0 — 40 需除油除铁的120℃凝结水 t 5.5 — 41 可直接回用的120℃凝结水 t 6.0 — 42 污水④ t 1.1 — 43 净化压缩空气 m3⑤ 0.038 — 44 非净化压缩空气 m3⑤ 0.028 — 45 氧气 m3⑤ 0.15 — 46 氮气 m3⑤ 0.15 — 47 二氧化碳（气） m3⑤ 0.15 — |
| 4 能耗计算 | 4 能耗计算 |
| 4.2计算规定 | 4.2计算规定 |
| 4.2.5 输变电系统电损失计算应按现行行业标准《炼油厂用电负荷设计计算方法》SH/T 3116执行。 | 4.2.5 输变电系统电损失计算应按现行行业标准《石油化工企业用电负荷计算方法》SH/T 3116执行。 |
| 5 炼油单位因数能耗计算 | 5 炼油单位因数能耗计算 |
| 5.2计算规定 | 5.2计算规定 |
| 5.2.1燃料型炼油厂能耗计算范围应包括工艺装置和辅助系统。 工艺装置是指常减压、催化裂化、延迟焦化、减粘裂化、催化重整、气体分馏、烷基化、甲基叔丁基醚（MTBE）、加氢处理、加氢裂化、加氢改质、加氢精制、催化汽油吸附脱硫、轻汽油醚化、石脑油异构化、制氢、酸性水汽提、溶剂再生、硫磺回收等。 炼油辅助系统是指服务于工艺装置的储运系统、公用工程及其它辅助系统，包括原油、半成品及成品油储运系统，空气压缩站、空气分离站，蒸汽动力站、热水站、蒸汽管网，供配电，供排水、污水处理，化验、消防、生产管理等。 | 5.2.1燃料型炼油厂能耗计算范围应包括工艺装置和辅助系统。 工艺装置是指常减压、催化裂化、延迟焦化、减粘裂化、催化重整、气体分馏、烷基化、甲基叔丁基醚（MTBE）、加氢处理、加氢裂化、加氢改质、加氢精制、催化汽油吸附脱硫、轻汽油醚化、石脑油异构化、溶剂脱沥青、轻烃回收、制氢、酸性水汽提、溶剂再生、硫磺回收等。 炼油辅助系统是指服务于工艺装置的储运系统、公用工程及其它辅助系统，包括原油、半成品及成品油储运系统，空气压缩站、空气分离站，蒸汽动力站、热水站、蒸汽管网，供配电，供排水、污水处理，化验、消防、生产管理等。 |
| 5.2.7炼油工艺装置标准能耗可依照现行国家标准《炼油单位产品能源消耗限额》GB30251中的能耗定额。 | 5.2.7 同一类型炼油工艺装置的先进单位能耗相差10%以内时，宜取其平均值作为此类工艺装置的标准能耗。超过10%时，宜分多档设置工艺装置标准能耗。 |