ICS 35.240

CCS L 73

中华人民共和国国家标准

GB/T 30428.5—XXXX

代替GB/T30428.5—2017

数字化城市管理信息系统

第5部分：监管信息采集设备

Information system for digitized supervision and management of city—

Part 5: Device for supervise information capture

（修订征求意见稿）

（本稿完成日期：2023年4月26日）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

目  次

前言	I

引言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 手持信息采集设备硬件要求	2

5 手持信息采集设备应用软件功能要求	2

6 智能视频采集设备硬件要求	3

7 智能视频采集设备应用软件功能要求	5

8 性能要求	5

9 其他要求	6

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件为GB/T 30428《数字化城市管理信息系统》的第5部分。GB/T 30428已经发布了以下部分：

——第1部分：单元网格；

——第2部分：管理部件和事件；

——第3部分：地理编码；

——第4部分：绩效评价；

——第5部分：监管信息采集设备；

——第6部分：验收；

——第7部分：监管信息采集；

——第8部分：立案、处置和结案。

本文件代替GB/T 30428.5-2017《数字化城市管理信息系统 第5部分：监管信息采集设备》，与GB/T 30428.5-2017相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 第3章增加了手持信息采集设备和智能视频采集设备两个术语；

- 将第4章和第5章名称改为了“手持信息采集设备硬件要求”和“手持信息采集设备应用软件功能要求”；

- 增加了“智能视频采集设备硬件要求”和“智能视频采集设备应用软件功能要求”两章（见第6章和第7章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本文件由全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会（SAC/TC426）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2017年首次发布为GB/T 30428.5-2017；

——本次为第一次修订。

引  言

为规范数字化城市管理信息系统的建设与运行，实现信息资源的整合与共享，推广应用数字化城市管理模式，提高城市管理和公共服务的水平与效率，制定GB/T 30428。

GB/T 30428涉及的数字化城市管理指对城市市政工程设施、市政公用设施、市容环境与环境秩序等的监督和管理。

数字化城市管理信息系统 第5部分：监管信息采集设备

- 范围

本文件规定了数字化城市管理信息系统中供监督员使用的监管信息采集设备技术要求，包括手持信息采集设备的硬件要求和应用软件功能要求、智能视频采集设备的硬件要求和应用软件功能要求、性能要求以及其他要求等。

本文件适用于数字化城市管理信息系统监管信息采集设备的选型和应用软件开发。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17761 电动自行车安全技术规范

GB/T 28181 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB/T 30428.1 数字化城市管理信息系统 第1部分：单元网格

GB/T 30428.2 数字化城市管理信息系统 第2部分：管理部件和事件

GB/T 30428.3 数字化城市管理信息系统 第3部分：地理编码

GB/T 30428.8 数字化城市管理信息系统 第8部分：立案、处置和结案

YD/T 1539 移动通信手持机可靠性技术要求和测试方法

- 术语和定义

GB/T 30428界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

监管信息采集设备 device for supervise information capture

供监督员使用，用于采集数字化城市管理信息系统中的监管信息，包括城市部件、事件及其他相关监管信息的采集设备，主要包括手持信息采集设备和智能视频采集设备。

3.2

手持信息采集设备 handheld device for information capture

供监督员使用，实现数字化城市管理监管信息的采集、报送、核实、核查等任务的移动通信手持设备，本文件特指城管通。

3.3

智能视频采集设备 intelligent video capture device

在不同载具或附着物上搭载的，对巡查区域进行移动式或固定式视频巡查，并应用人工智能算法对实时视频流进行分析，实现数字化城市管理监管信息的识别、报送、核查等任务的视频摄像机。

- 手持信息采集设备硬件要求

  - 应能运行智能终端通用的操作系统。

  - 处理器主频不应低于2.0GHz。

  - 随机存储器（RAM）不应小于6GB，只读随机存储器（ROM）不应小于64GB。

  - 宜支持存储量不低于128GB的扩展存储卡。

  - 显示屏尺寸不应小于15.24cm，分辨率不宜低于1920×1080像素；应带有背光照明，亮度应适应户外工作环境；应支持触摸手写功能。

  - 按键寿命应符合YD/T 1539的规定。

  - 应配置分辨率不低于800万像素的内置摄像头，支持夜间、强光及多分辨率拍摄模式，具备自动对焦功能，能拍摄30m内静物的清晰图像。应具备多张图像连续拍摄能力，宜支持录像和播放功能。宜内置闪光灯。

  - 设备正常工作状况下，单块电池连续使用时间不应低于4h，宜配置备用电池或移动电源。

  - 应具有卫星导航定位功能，宜支持北斗导航定位。

  - 宜具有防水、防尘、防震功能。

  - 宜支持两张SIM卡同时处于待机状态（即双卡双待双模）的模式。

  - 宜支持4G/5G和WIFI模式。

- 手持信息采集设备应用软件功能要求

  - 采集和上报功能

    - 应具有信息采集功能。能按GB/T 30428.2的规定采集部件或事件类型、部件标识码、位置坐标和问题描述等信息。信息形态应包括文字描述、图像和语音等，宜包括视频。

    - 应具有信息压缩及上报功能；宜具有多条信息批量上报功能。

    - 应具有对上报位置是否在监督员巡查责任网格内、信息填写是否完整、上报是否成功、上报问题是否是相似问题等进行识别，并弹窗或语音提示的功能。

    - 应具有在网络不正常情况下提示网络异常，暂存上报信息，待网络正常后自动上报的功能。

    - 应具有对部件、地理编码和地理空间信息变化情况的采集和上报功能。

    - 应具有针对城市管理对象或特定问题开展专项普查，并上报相关信息的功能。

    - 宜具有扫描二维码获取部件信息的功能。

    - 宜具有按GB/T 30428.8的规定选择立案条件的功能。

    - 宜具有监督员按照有关规定自行处置部件和事件问题，并上报相关信息的功能。

  - 查询功能

    - 应具有当天监督员接收到的核实、核查和普查任务信息的任务查询功能。

    - 应具有监督员上报问题、回复核实、核查或普查任务的历史记录查询功能。

    - 应具有查询当天监督员接收到的通知或其他信息及未读信息的提示功能。

    - 应具有地图显示、查询、放大、缩小、漫游等功能。

    - 应具有根据地名、路名、兴趣点名称、门牌号、单元网格等进行空间定位的功能。

  - 配置功能

    - 应具有将注册信息传送给数字化城市管理信息系统进行注册的功能。

    - 应具有用户密码设置功能。

    - 应具有终端序列号、短信接入号等参数的配置功能。

    - 应具有加载地理空间框架、单元网格、部件和事件、地理编码等数据的功能；并具有与数字化城市管理信息系统数据库保持一致的数据同步功能。

    - 应具有应用软件在线升级功能。

    - 应具有系统自检功能。

  - 安全功能

    - 应具有自动锁定功能。

    - 应具有登录和退出功能，且具有因登录后30min未进行操作，能自动保存信息后退出的功能。

    - 应具有数据存储和数据传输进行加密的功能。

  - 其他功能

    - 应具有单键拨号功能。

    - 应具有监督员考勤功能。

    - 应具有支持查询监督员巡查轨迹的功能。

    - 应具有查询监督员考评结果的功能。

    - 应具有系统帮助功能。

    - 应具有遇到突发、紧急事件时即时发送报警信息的功能。

    - 宜具有一键恢复初始设置功能。

    - 宜具有指挥、处置、公众服务、督办和评价等扩展功能。

    - 宜具有接收现场检查评价任务、实地考察打分的功能。

    - 宜具有接收市政、环卫和园林等行业专项检查任务，填写评价内容的功能。

- 智能视频采集设备硬件要求

  - 一般规定

    - 智能视频采集设备可为固定式、移动支架式、穿戴式，和以机动车、电动自行车、无人机、无人车等作为载具的智能视频采集设备。

    - 摄像头分辨率不应低于200万像素；应支持夜间、强光拍摄模式，具备防抖功能；应支持录像、播放、视频存储功能，宜支持背光补偿功能；宜支持变倍变焦功能；宜内置红外补光功能。

    - 视频主码流帧率不应低于25fps，分辨率不应低于1920×1080像素，传输码率不应低于4Mbps，视频压缩应支持H264或H265，视频传输协议应支持GB/T 28181、RTSP或RTMP。

    - 应具有卫星导航定位功能，宜支持北斗定位，定位精度应优于1m。

    - 应支持4G或5G无线网络，宜支持802.11b/g/n无线网络、10/100/1000Mbps有线网络。

    - 接口宜支持USB 3.0、HDMI或DP。

    - 宜具有IP66工业级防水防尘功能，宜具有防震、强散热功能。

  - 固定式智能视频采集设备

    - 摄像机应采用枪机或球机。

    - 采集设备应具备云台旋转功能，应支持340～360°水平旋转，0～90°垂直旋转。

  - 移动支架式智能视频采集设备

    - 摄像机宜采用球机。

    - 摄像头升起距地高度不应低于3m。

    - 采集设备应支持电源和电池双供电，电池容量应支持续航24h，宜支持太阳能供电。

    - 采集设备应内置硬盘，容量不应低于1TB。

  - 机动车智能视频采集设备

    - 摄像头应能拍摄50m内静物的清晰图像。

    - 采集设备基于X86 架构CPU不应低于8核16线程，基础频率不应低于2.2GHz；基于ARM架构CPU不应低于8核64位，基础频率不应低于1.8GHz。

    - 采集设备基于X86 架构GPU FP32算力不应低于12.8 TFLOPS；基于ARM架构GPU/UPU INT8算力不应低于6TOPS。

    - 采集设备内存不应低于16GB。

    - 采集设备系统硬盘存储量不应低于64GB，数据硬盘存储量不应低于1TB，读写速度不应低于250MB/s，应支持NVME接口类型。

    - 采集设备显示屏尺寸不应小于25.4cm，分辨率不应低于1920×1080像素；亮度应适用户外工作环境；应支持触摸功能。

    - 宜支持500W以上12DC供电。

  - 电动自行车智能视频采集设备

    - 摄像头应能够拍摄50m内静物的清晰图像。

    - 采集设备应内置水平校正装置。

    - 采集设备宜外接不小于12V20AH的电源。

    - 采集设备显示屏尺寸不应小于12.7cm，分辨率不应低于1280×720像素；亮度应适用户外工作环境；应支持触摸功能。

    - 电动自行车应符合GB 17761的规定。

  - 无人机智能视频采集设备

    - 应配置不低于16倍的变焦摄像头，分辨率不低于2000万像素；应配置120°广角摄像头，分辨率不低于1200万像素；能拍摄200m内静物的清晰图像。

    - 无人机飞行悬停在无风环境下不应低于25min。

    - 无人机遥控距离不应小于2km。

    - 无人机图传距离不应小于1km。

    - 无人机可抗5级风。

    - 无人机宜支持带屏遥控器。

    - 无人机宜配置备用电池。

    - 采集设备内存不应小于24GB。

    - 采集设备接口类型宜支持USB Type-A、USB Type-B、USB Type-C、Micro USB和Lightning等。

  - 无人车智能视频采集设备

    - 无人车智能视频采集设备摄像头应能拍摄50m内静物的清晰图像。

    - 无人车行驶速度不应低于15km/h。

  - 穿戴式智能视频采集设备

    - 穿戴式智能视频采集设备摄像头应能拍摄10m内静物的清晰图像。

    - 穿戴式智能视频采集设备应支持语音指令。

- 智能视频采集设备应用软件功能要求

  - 采集和上报功能

    - 应具有智能识别并抓取部件或事件问题图像的功能，能按GB/T 30428.2的规定自动生成部件或事件类型、位置坐标和问题描述等信息，信息形态应包括文字描述、图像，宜包括视频。

    - 应具有在配置多个摄像头时从多个视频源同时抓拍存证的功能。

    - 应具有信息压缩及上报的功能。

    - 应具有在网络异常情况下暂存上报信息，待网络正常后自动上报的功能。

    - 应具有上报问题自动去重和自动聚合的功能。

  - 核查功能

    - 应具有根据位置坐标进行案件自动核查的功能。

    - 应具有核查结果反馈视频录像证据及图片信息的功能。

  - 预审核功能

    - 应具有对智能识别结果预审核的功能。

    - 应具有重新绘制问题识别框位置的功能。

    - 应具有根据位置坐标匹配路段的功能。

    - 应具有基于视频、图片新增问题上报的功能。

    - 应具有修改部件或事件类型、位置信息和问题描述的功能。

    - 宜具有按GB/T 30428.8的规定选择立案条件的功能。

  - 信息显示功能

    - 应具有设备数量、类型、状态、定位，实时问题数量、类型、来源、趋势等信息实时显示的功能。

    - 应具有设备轨迹回放并能设置播放速度的功能。

    - 应具有地图、轨迹、问题打点、问题热力图、网格图层、巡更图层、巡更数据等显示的功能。

    - 应具有实时查看各路视频的功能，视频宜支持叠加目标物检测框、算法识别置信度等人工智能识别结果。

  - 数据检索功能

    - 应具有上报问题、回复核查任务的历史记录查询功能。

    - 应具有识别数据、预审数据记录的查询功能。

    - 应具有数据、图片导出的功能。

  - 管理配置功能

    - 应具有用户密码设置的功能。

    - 应具有设备信息管理的功能。

    - 应具有网格规划、道路规划的功能。

- 性能要求

  - 手持信息采集设备

    - 单次现场信息传送宜在30s以内完成，应支持断点续传。

    - 地图打开时间宜小于5s，地图放大、缩小、漫游操作刷新时间应小于2s。

    - 现场信息传送成功率不应低于90%。

  - 智能视频采集设备

    - 单次现场信息分析和传送宜在1s以内完成。

    - 现场信息传送成功率不应低于95%。

- 其他要求

  - 设备应具有国家认可的电信设备进网许可证，并提供使用说明和符合国家规定要求的保修单。

  - 设备应通过国家认可的第三方测试并提供测试报告。测试结果应满足第4章、第6章的要求。

  - 应用软件应通过国家认可的第三方测试并提供测试报告。测试结果应满足第5章、第7章和第9章的要求。

  - 应用软件提供商应提供软件用户手册。

  - 应用软件提供商应负责对有关人员进行软件使用和维护培训。

  - 设备提供商应指定专门技术人员负责维护。

  - 手持信息采集设备连续使用2年及以上宜进行更新，智能视频采集设备连续使用3年及以上宜进行更新。

_________________________________