UDC

中华人民共和国国家标准

P                                                 GB 55XXX – 202X

无机化工工程项目规范

Project code for inorganic chemical industry

（征求意见稿）

202X– XX –XX 发布                       202X – XX –01 实施

| 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 联合发布 |
| --- | --- |
| 国家市场监督管理总局 |  |

中华人民共和国国家标准

无机化工工程项目规范

# Project code for inorganic chemical industry

GB 55XXX -202X

主编部门：中华人民共和国工业和信息化部

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：202X年XX月1日

中华人民共和国住房和城乡建设部

公      告

202X年 第      号

住房和城乡建设部关于发布国家标准

《无机化工工程项目规范》的公告

前    言

为适应国际技术法规与技术标准通行规则，2016年以来，住房和城乡建设部陆续印发《深化工程建设标准化工作改革的意见》等文件，提出政府制定强制性标准、社会团体制定自愿采用性标准的长远目标，明确了逐步用全文强制性工程建设规范取代现行标准中分散的强制性条文的改革任务，逐步形成由法律、行政法规、部门规章中的技术性规定与全文强制性工程建设规范构成的“技术法规”体系。

关于规范种类。强制性工程建设规范体系覆盖工程建设领域各类建设工程项目，分为工程项目类规范（简称项目规范）和通用技术类规范（简称通用规范）两种类型。项目规范以工程建设项目整体为对象，以项目的规模、布局、功能、性能和关键技术措施等五大要素为主要内容。通用规范以实现工程建设项目功能性能要求的各专业通用技术为对象，以勘察、设计、施工、维修、养护等通用技术要求为主要内容。在全文强制性工程建设规范体系中，项目规范为主干，通用规范是对各类项目共性的、通用的专业性关键技术措施的规定。

关于五大要素指标。强制性工程建设规范中各项要素是保障城乡基础设施建设体系化和效率提升的基本规定，是支撑城乡建设高质量发展的基本要求。项目的规模要求主要规定了建设工程项目应具备完整的生产或服务能力，应与经济社会发展水平相适应。项目的布局要求主要规定了产业布局、建设工程项目选址、总体设计、总平面布置以及与规模相协调的统筹性技术要求，应考虑供给能力合理分布，提高相关设施建设的整体水平。项目的功能要求主要规定项目构成和用途，明确项目的基本组成单元，是项目发挥预期作用的保障。项目的性能要求主要规定建设工程项目建设水平或技术水平的高低程度，体现建设工程项目的适用性，明确项目质量、安全、节能、环保、宜居环境和可持续发展等方面应达到的基本水平。关键技术措施是实现建设项目功能、性能要求的基本技术规定，是落实城乡建设安全、绿色、韧性、智慧、宜居、公平、有效率等发展目标的基本保障。

关于规范实施。强制性工程建设规范具有强制约束力，是保障人民生命财产安全、人身健康、工程安全、生态环境安全、公众权益和公众利益，以及促进能源资源节约利用、满足经济社会管理等方面的控制性底线要求，工程建设项目的勘察、设计、施工、验收、维修、养护、拆除等建设活动全过程中必须严格执行。与强制性工程建设规范配套的推荐性工程建设标准是经过实践检验的、保障达到强制性规范要求的成熟技术措施，一般情况下也应当执行。在满足强制性工程建设规范规定的项目功能、性能要求和关键技术措施的前提下，可合理选用相关团体标准、企业标准，使项目功能、性能更加优化或达到更高水平。推荐性工程建设标准、团体标准、企业标准要与强制性工程建设规范协调配套，各项技术要求不得低于强制性工程建设规范的相关技术水平。

强制性工程建设规范实施后，现行相关工程建设国家标准、行业标准中的强制性条文同时废止。现行工程建设地方标准中的强制性条文应及时修订，且不得低于强制性工程建设规范的规定。现行工程建设标准（包括强制性标准和推荐性标准）中有关规定与强制性工程建设规范的规定不一致的，以强制性工程建设规范的规定为准。

目  次

1	总则	1

2	基本规定	2

2.1	规划布局	2

2.2	设计	8

2.3	施工及验收	15

2.4	停运拆除	21

2.5	安全、环保、职业卫生	23

3	物料储运	25

3.1	一般规定	25

3.2	液体储运	26

3.3	固体储运	30

3.4	气体储运	31

4	工艺装置	33

4.1	一般规定	33

4.2	制酸工业	33

4.3	制碱工业	35

4.4	化肥工业	36

4.5	无机盐工业	38

5	公用工程及辅助设施	39

5.1	一般规定	39

5.2	给水排水	39

5.3	电气	40

5.4	热力	42

5.5	辅助生产装置	42

附录A 防火间距起止点	46

Contents

1	General provisions	1

2	Basic requirements	2

2.1	Regional planning layout and gerneral layout	2

2.2	Design	8

2.3	Construction and acceptance	15

2.4	Shut down and demolition	21

2.5	Safety, environmental protection, occupational health	23

3	Material Storage and Transportation	25

3.1	General requirements	25

3.2	Liquid storage and transportation	26

3.3	Solid storage and transportation	30

3.4	Gas storage and transportation	31

4	Process plants	33

4.1	General requirements	33

4.2	Acid industry	33

4.3	Alkali industry	35

4.4	Fertilizer industry	36

4.5	Inorganic chemicals industry	38

5	Utility and auxiliary facilities	39

5.1	General requirements	39

5.2	Water supply and drainage system	39

5.3	Electric system	40

5.4	Thermal system	42

5.5	Auxiliary facilities	42

Appendix A Start-stop points of fire separation distance	46

# 总  则

1.0.1 为保障人民生命财产安全、人身健康、工程质量安全、生态环境安全、公共权益和公共利益，促进能源资源节约利用，满足社会经济管理等需求，保证无机化工工程全生命周期安全适用、技术先进、经济合理，制定本规范。

1.0.2 本规范所指的无机化工指以天然资源或其它工业产品为原料生产硫酸、硝酸、盐酸、磷酸等无机酸、纯碱、烧碱、合成氨、化肥以及无机盐等化工产品的工业。本规范为全文强制性规范，新建、扩建和改建的无机化工工程项目规划、建设、改造、维修等全生命周期必须执行本规范。

1.0.3 无机化工工程项目的规划、建设、试运行应遵循安全可靠、保证功能完善、节约资源、保护环境、循环协调发展的原则。

1.0.4 无机化工工程项目建设应按国家法规进行环境影响评价、合理用能评价、职业病危害预评价和安全评价。

1.0.5 本规范是无机化工工程项目全生命周期过程必须遵守的基本要求，当工程项目采用的技术措施与本规范的规定不一致时，必须采取合规性判定。

1.0.6 工程建设所采用的技术方法和措施是否符合本规范要求，由相关责任主体判定。其中，创新性的技术方法和措施，应进行论证并符合本规范中有关性能的要求。

# 基本规定

## 规划布局

2.1.1 新建无机化工工程项目厂址应选择在合规设立或认定的化工园区内。

2.1.2 新建项目厂址不应选择在下列地段或地区：

1 地震断层及抗震设防烈度高于9度的地震区。

2 有泥石流、流沙、严重滑坡、溶洞等直接危害的地段。

3 国家或地方规定的生态红线保护范围、风景名胜区、自然保护区、历史文物古迹保护区、海洋特别保护区、基本农田保护区及其他需要特别保护的区域。

4 对飞机起降、电台通信、电视传播、雷达导航和天文、气象、地震观测以及军事设施等有影响的地区。

5 一级、二级水源保护区。

6 不能确保安全的水库，在库坝决溃后可能淹没的地区。

7 在爆破危险区范围内。

8 有严重放射性物质污染影响区。

9 全年静风频率超过60%的地区。

10. 光气及光气化产品装置不应设置在抗震设防烈度高于8度（不含）的地震区。

2.1.3 含有特殊抗震设防类和重点抗震设防类建筑的无机化工项目在抗震危险地段不得建设。

2.1.4 公路和地区架空电力线路严禁穿越生产区。地区输油（输气）管道不应穿越厂区。

2.1.5 向大气排放有害物质的无机化工企业应设置在防护目标的夏季最小频率风向的上风侧，与其距离应符合卫生防护距离的要求。

2.1.6 采用定量风险评价方法或事故后果法进行安全评估的项目，项目与周边防护目标的距离应满足安全评估中有关安全防护距离的要求。

2.1.7 扩建项目应按照本规范第2.1.2条、第2.1.5条和第2.1.6条的规定对厂址进行评估，不符合要求的不应再进行发展。

2.1.8 无机化工企业与相邻工厂或设施的防火间距应符合表2.1.8的规定。

高架火炬的防火间距应根据人或设备允许的辐射热强度计算确定，对可能携带可燃液体的高架火炬的防火间距应符合表2.1.8的规定。

表2.1.8  无机化工企业与相邻工厂或设施的防火间距

| 相邻工厂或设施 | 防火间距（m） |
| --- | --- |
|  | 液化烃罐组（罐外壁） | 甲、乙类液体罐组 （罐外壁） | 可能携带可燃液体的高架火炬（火炬筒中心） | 甲、乙类工艺装置或设施（最外侧设备外缘或建筑物的最外轴线） | 全厂性或区域性重要设施（最外侧设备外缘或建筑物的最外轴线） |
| 居民区、公共福利设施、村庄 | 300 | 100 | 120 | 100 | 25 |
| 相邻工厂（围墙或用地边界线） | 120 | 70 | 120 | 50 | 70 |
| 厂 外 铁 路 | 国家铁路线 （中心线） | 55 | 45 | 80 | 35 | — |
|  | 厂外企业铁路线 （中心线） | 45 | 35 | 80 | 30 | — |
| 国家或工业区铁路编组站（铁路中心线或建筑物） | 55 | 45 | 80 | 35 | 25 |
| 厂 外 公 路 | 高速公路、一级公路（路边） | 35 | 30 | 80 | 30 | — |
|  | 其他公路 （路边） | 25 | 20 | 60 | 20 | — |
| 变配电站（围墙） | 80 | 50 | 120 | 40 | 25 |
| 架空电力线路（中心线） | 1.5倍塔杆高度且不小于40m | 1.5倍塔杆高度 | 80 | 1.5倍塔杆高度 | — |
| Ι、Ⅱ级国家架空通信线路（中心线） | 50 | 40 | 80 | 40 | — |
| 通航江、河、海岸边 | 25 | 25 | 80 | 20 | — |
| 地区 埋地 输油 管道 | 原油及成品油（管道中心） | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 |
|  | 液化烃 （管道中心） | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 |
| 地区埋地输气管道 （管道中心） | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 |
| 装卸油品码头（码头前沿） | 70 | 60 | 120 | 60 | 60 |
| 注：注： 1 本表中相邻工厂指除化工企业和油库以外的工厂。 2 括号内指防火间距起止点。 3 当相邻设施为港区陆域、重要物品仓库和堆场、军事设施、机场等，对无机化工企业的安全距离有特殊要求时，应按有关规定执行。 3A 液化烃罐组与电压等级330kV～1000kV的架空电力线路的防火间距不应小于100m。 3B 单罐容积大于等于50000m3的甲、乙类液体储罐与居民区、公共福利设施、村庄的防火间距不应小于120m。 4 丙类可燃液体罐组的防火间距，可按甲、乙类可燃液体罐组的规定减少25%。 5 丙类工艺装置或设施的防火间距，可按甲、乙类工艺装置或设施的规定减少25%。 6 地面敷设的地区输油（输气）管道的防火间距，可按地区埋地输油（输气）管道的规定增加50%。 7 当相邻工厂围墙内是火灾危险性为丁戊类设施，其与全厂性或区域性重要设施防火间距最小可为25m。 8 表中“—”表示无防火间距要求或执行相关规范。 |

2.1.9无机化工企业总平面布置的防火间距除本规范另有规定外，应符合表2.1.9的规定。工艺装置或设施（罐组除外）之间的防火间距应按相邻最近的设备、建筑物确定，其防火间距起止点应符合附录A的规定。高架火炬的防火间距应根据人或设备允许的安全辐射热强度计算确定。对可能携带可燃液体的高架火炬的防火间距应符合表2.1.9的规定。

表2.1.9   无机化工厂总平面布置的防火间距（m）

|  | 工艺装置（单元） | 全厂重要设施 | 明火 地点 | 地上可燃液体储罐 | 沸点低于45℃的甲B类液体全压力储罐 | 液化烃储罐 | 可燃气 体储罐 | 液化烃及甲B、 乙类液体 | 灌装站 | 甲类物品仓库（库棚）或堆场 | 罐区甲、乙类泵(房)、全冷冻式液化烃储存的压缩机（包括添加剂设施及其专用变配电室、控制室） | 污水处理场（隔油池、污油罐） | 铁路走行线（中心线）、原料及产品运输道路（路面边） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 甲B、乙类固定顶 | 浮顶、内浮顶或丙A类固定顶 |  | 全压力式和半冷冻式储存 | 全冷冻式储存 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ＞ 5000 m3 | ＞ 1000 m3 ～ 5000 m3 | ＞ 500 m3 ～ 1000 m3 | ≤ 500 m3 或 卧 式 | ＞ 20000 m3 | ＞ 5000 m3 ～ 20000 m3 | ＞ 1000 m3 ～ 5000 m3 | ＞ 500 m3 ～ 1000 m3 | ≤ 500 m3 或 卧 式 |  | ＞ 1000 m3 | ＞ 100 m3 ～ 1000 m3 | ≤ 100 m3 | ＞ 10000 m3 | ≤ 10000 m3 | ＞ 1000 m3 ～ 50000 m3 | 码 头 装 卸 区 | 汽 车 装 卸 站 | 铁路装卸设施槽车洗罐站 | 液 化 烃 | 甲B、 乙类液 体及可 燃与助 燃气体 |  |  |  |  |  |
|  | 甲 | 乙 | 丙 | 一类 | 二类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工艺装置（单元） | 甲 | 30 | 25 | 20 | 40 | 35 | 30 | 50 | 40 | 30 | 25 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 40 | 60 | 50 | 40 | 70 | 60 | 25 | 35 | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 20 | 25 | 15 | 注1 |
|  | 乙 | 25 | 20 | 15 | 35 | 30 | 25 | 40 | 35 | 25 | 20 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 35 | 55 | 45 | 35 | 65 | 55 | 20 | 30 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 15 | 20 | 10 |  |
|  | 丙 | 20 | 15 | 10 | 30 | 25 | 20 | 35 | 30 | 20 | 15 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 30 | 50 | 40 | 30 | 60 | 50 | 15 | 25 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 |  |
| 全厂重要设施 | 一类 | 40 | 35 | 30 | — | — | — | 60 | 50 | 45 | 40 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 50 | 80 | 70 | 55 | 90 | 80 | 40 | 50 | 40 | 45 | 45 | 40 | 45 | 30 | 35 | — | 注2 |
|  | 二类 | 35 | 30 | 25 | — | — | — | 50 | 40 | 35 | 30 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 40 | 70 | 60 | 45 | 80 | 70 | 30 | 40 | 30 | 35 | 35 | 30 | 35 | 20 | 25 | — |  |
| 明火地点 | 30 | 25 | 20 | — | — | — | 40 | 35 | 30 | 25 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 35 | 60 | 50 | 40 | 70 | 60 | 30 | 35 | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 15 | 25 | — | 注3 |
| 地上可 燃液体 储罐 | 甲B、乙类 固定顶 | ＞5000m3 | 50 | 40 | 35 | 60 | 50 | 40 | 见表3.2.15 | 40 | 50 | 45 | 40 | 40 | 30 | 30 | 50 | 25 | 25 | 35 | 30 | 35 | 20 | 25 | 20 | 注4、1 |
|  |  | ＞1000m3～5000m3 | 40 | 35 | 30 | 50 | 40 | 35 |  | 30 | 40 | 35 | 30 | 40 | 30 | 25 | 40 | 20 | 20 | 30 | 25 | 30 | 15 | 20 | 15 |  |
|  |  | ＞500m3～1000m3 | 30 | 25 | 20 | 45 | 35 | 30 |  | 25 | 35 | 30 | 25 | 40 | 30 | 20 | 35 | 15 | 15 | 25 | 20 | 25 | 12 | 15 | 12 |  |
|  |  | ≤500m3或卧式罐 | 25 | 20 | 15 | 40 | 30 | 25 |  | 20 | 30 | 25 | 20 | 40 | 30 | 15 | 30 | 10 | 10 | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 |  |
|  | 浮顶、内浮顶或 丙A类固定顶 | ＞20000m3 | 40 | 35 | 30 | 50 | 40 | 35 |  | 35 | 45 | 40 | 35 | 40 | 30 | 25 | 45 | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 20 | 25 | 20 |  |
|  |  | ＞5000m3～20000m3 | 35 | 30 | 25 | 45 | 35 | 30 |  | 30 | 40 | 35 | 30 | 40 | 30 | 20 | 40 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 15 | 20 | 15 |  |
|  |  | ＞1000m3～5000m3 | 30 | 25 | 20 | 40 | 30 | 25 |  | 25 | 35 | 25 | 20 | 40 | 30 | 15 | 35 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 12 | 15 | 12 |  |
|  |  | ＞500m3～1000m3 | 25 | 20 | 15 | 35 | 25 | 20 |  | 20 | 30 | 20 | 15 | 40 | 30 | 10 | 30 | 12 | 12 | 17 | 12 | 15 | 10 | 15 | 10 |  |
|  |  | ≤500m3或卧式罐 | 20 | 15 | 10 | 30 | 20 | 15 |  | 15 | 25 | 15 | 10 | 40 | 30 | 8 | 25 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 8 | 15 | 10 |  |
| 沸点低于45℃的甲B类液体全压力储罐 | 40 | 35 | 30 | 50 | 40 | 35 | 40 | 30 | 25 | 20 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 见表3.2.16 | 40 | 30 | 25 | 40 | 20 | 20 | 30 | 25 | 30 | 20 | 20 | 20 |  |
| 液化烃储罐 | 全压力和半冷冻式储存 | ＞1000m3 | 60 | 55 | 50 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 |  | 40 | 30 | 40 | 55 | 45 | 50 | 45 | 40 | 60 | 35 | 30 | 25 |  |
|  |  | ＞100m3～1000m3 | 50 | 45 | 40 | 70 | 60 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | 40 | 35 | 25 | 20 | 15 |  | 40 | 30 | 30 | 45 | 35 | 40 | 40 | 35 | 50 | 30 | 25 | 20 |  |
|  |  | ≤100m3 | 40 | 35 | 30 | 55 | 45 | 40 | 40 | 30 | 25 | 20 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 |  | 40 | 30 | 25 | 40 | 30 | 35 | 35 | 30 | 40 | 25 | 25 | 15 |  |
|  | 全冷冻式储存 | ＞10000m3 | 70 | 65 | 60 | 90 | 80 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 见表3.2.16 | 50 | 65 | 55 | 60 | 55 | 50 | 70 | 45 | 40 | 25 |  |
|  |  | ≤10000m3 | 60 | 55 | 50 | 80 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 40 | 55 | 45 | 50 | 45 | 40 | 60 | 35 | 30 | 25 |  |
| 可燃气体储罐 | ＞1000m3～50000m3 | 25 | 20 | 15 | 40 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 10 | 8 | 25 | 40 | 30 | 25 | 50 | 40 | 见表 3.4.2 | 25 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 10 | 注5、1 |
| 液化烃及甲B、乙类液体 | 码头装卸区 | 35 | 30 | 25 | 50 | 40 | 35 | 50 | 40 | 35 | 30 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 40 | 55 | 45 | 40 | 65 | 55 | 25 | — | 20 | 25 | 30 | 25 | 35 | 15 | 30 | 10 | 注6、1 |
|  | 汽车装卸站 | 25 | 20 | 15 | 40 | 30 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | 20 | 45 | 35 | 30 | 55 | 45 | 15 | 20 | — | 15 | 20 | 15 | 25 | 10 | 20 | 10 |  |
|  | 铁路装卸设施、槽车洗罐站 | 30 | 25 | 20 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | 20 | 50 | 40 | 35 | 60 | 50 | 20 | 25 | 15 | 10 | 25 | 20 | 30 | 12 | 25 | 15(10) |  |
| 灌装站 | 液化烃 | 30 | 25 | 20 | 45 | 35 | 30 | 35 | 30 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 17 | 15 | 30 | 45 | 40 | 35 | 55 | 45 | 20 | 30 | 20 | 25 | — | — | 30 | 25 | 25 | 10 |  |
|  | 甲B、乙类液体及可燃与助燃气体 | 25 | 20 | 15 | 40 | 30 | 25 | 30 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | 25 | 40 | 35 | 30 | 50 | 40 | 15 | 25 | 15 | 20 | — | — | 25 | 20 | 20 | 10 |  |
| 甲类物品仓库（库棚）或堆场 | 30 | 25 | 20 | 45 | 35 | 30 | 35 | 30 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 30 | 60 | 50 | 40 | 70 | 60 | 20 | 35 | 25 | 30 | 30 | 25 | — | 20 | 25 | 10 | 注7、1 |
| 罐区甲、乙类泵(房)、全冷冻式液化烃储存的压缩机（包括添加剂设施及其专用变配电室、控制室） | 20 | 15 | 10 | 30 | 20 | 15 | 20 | 15 | 12 | 10 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 20 | 35 | 30 | 25 | 45 | 35 | 15 | 15 | 10 | 12 | 25 | 20 | 20 | — | 15 | 10 | 注8、1 |
| 污水处理场（隔油池、污油罐） | 25 | 20 | 15 | 35 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 25 | 25 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 15 | — | 10 | 注9、1 |
| 铁路走行线（中心线）、原料及产品运输道路（路面边） | 15 | 10 | 10 | — | — | — | 20 | 15 | 12 | 10 | 20 | 15 | 12 | 10 | 10 | 20 | 25 | 20 | 15 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 15(10) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | — | 注10 |
| 可能携带可燃液体的高架火炬 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 50 | — |
| 厂区围墙（中心线）或用地边界线 | 25 | 25 | 20 | — | — | — | 35 | 35 | 25 | 25 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | — | 25 | 30 | 30 | 25 | 15 | 15 | 15 | — | — |

注：

1 工艺装置或可能散发可燃气体的设施与工艺装置明火加热炉的防火间距应按明火地点的防火间距确定。

2 全厂性消防站、全厂性消防水泵房与甲类工艺装置的防火间距不应小于50m。区域性重要设施与相邻设施的防火间距，可减少25%（火炬除外）。

3 与散发火花地点的防火间距，可按与明火地点的防火间距减少50%（火炬除外），但散发火花地点应布置在火灾爆炸危险区域之外。

4 罐组与其他设施的防火间距按相邻最大罐容积确定；埋地储罐与其他设施的防火间距可减少50%（火炬除外）。当固定顶可燃液体罐采用氮气密封时，其与相邻设施的防火间距可按浮顶、内浮顶罐处理；丙B类固定顶罐与其他设施的防火间距可按丙A类固定顶罐减少25%（火炬除外）。

5 单罐容积等于或小于1000m3，防火间距可减少25%（火炬除外）；大于50000m3，应增加25%（火炬除外）。

6 丙类液体，防火间距可减少25%（火炬除外）。当甲B、乙类液体铁路装卸采用全密闭装卸时，装卸设施的防火间距可减少25%，但不应小于10m（火炬除外）。

7 本项包括可燃气体、助燃气体的实瓶库。乙、丙类物品库（棚）和堆场防火间距可减少25%（火炬除外）；丙类可燃固体堆场防火间距可减少50%（火炬除外）。

8 丙类泵(房)，防火间距可减少25%（火炬除外），但当地上可燃液体储罐单罐容积大于500m3时，不应小于10m；地上可燃液体储罐单罐容积小于或等于500m3时，不应小于8m。

9 污油泵的防火间距可按隔油池的防火间距减少25%（火炬除外）；其他设备或构筑物防火间距不限。

10 铁路走行线和原料产品运输道路应布置在火灾爆炸危险区域之外。括号内的数字用于原料及产品运输道路。

11 表中“—”表示无防火间距要求或执行相关规范。

## 设计

### I 工艺管道

2.2.1 进、出装置的可燃气体、液化烃、可燃液体和毒性为高度、极度危害的工艺介质管道，在装置的边界处应设隔断阀和隔离盲板，架空的隔断阀处应设平台，长度大于8m的平台应在两个方向设梯子。

2.2.2 永久性的地上、地下管道不应穿越或跨越与其无关的工艺装置、系统单元或储罐组；在跨越罐区泵房的可燃气体、液化烃和可燃液体的管道上不应设置阀门及易发生泄漏的管道附件。

2.2.3 可燃气体、液化烃、可燃液体和毒性为高度、极度危害的工艺介质管道不应穿过与其无关的建筑物。

2.2.4 输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道，必须进行敏感性泄漏试验。

2.2.5 镀锌的隔热辅助材料严禁与不锈钢管接触。

2.2.6 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道不应穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。

### II 电气与电信

2.2.7 装置用电负荷等级应根据在生产过程中的重要性、对供电可靠性及连续性的要求，划分为一级负荷、二级负荷、三级负荷。

2.2.8 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取静电接地措施。

2.2.9 化工企业的生产区、公用及辅助生产设施、全厂性重要设施和区域性重要设施的火灾危险场所应设置火灾自动报警系统。

2.2.10 火灾电话报警的设计应符合下列规定：

1 消防站应设置可受理不少于两处同时报警的火灾受警录音电话，且应设置无线通信设备。

2 在生产调度中心、消防水泵站、中央控制室、总变配电所等重要场所应设置与消防站直通的专用电话。

2.2.11 消防专用电话网络应为独立的消防通信系统。

### III 仪表

2.2.12 安全仪表系统的工程设计应满足无机化工工厂或装置的安全仪表功能、安全完整性等级等要求。

2.2.13 安全仪表系统应独立于基本过程控制系统，并应独立完成安全仪表功能。

### IV 消防

2.2.14 工厂、仓库、堆场、储罐区或民用建筑的室外消防用水量，应按同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火所需室外消防用水量确定。同一时间内的火灾起数应符合下列规定：

1 工厂、堆场和储罐区等，当占地面积小于等于100hm2，且附有居住区人数小于或等于1.5万人时，同一时间内的火灾起数应按1起确定；当占地面积小于或等于100hm2，且附有居住区人数大于1.5万人时，同一时间内的火灾起数应按2起确定，居住区应计1起，工厂、堆场或储罐区应计1起。

2 工厂、堆场和储罐区等，当占地面积大于100hm2，同一时间内的火灾起数应按2起确定，工厂、堆场和储罐区应按需水量最大的两座建筑（或堆场、储罐）各计1起。

3 仓库和民用建筑同一时间内的火灾起数应按1起确定。

2.2.15 一起火灾灭火所需消防用水的设计流量应由建筑的室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统、固定冷却水系统等需要同时作用的各种水灭火系统的设计流量组成，并应符合下列规定：

1 应按需要同时作用的各种水灭火系统最大设计流量之和确定。

2 两座及以上建筑合用消防给水系统时，应按其中一座设计流量最大者确定。

3 当消防给水与生活、生产给水合用时，合用系统的给水设计流量应为消防给水设计流量与生活、生产用水最大小时流量之和。计算生活用水最大小时流量时，淋浴用水量宜按15%计，浇洒及洗刷等火灾时能停用的用水量可不计。

2.2.16 无机化工企业应设置与生产、储存、运输的物料和操作条件相适应的消防设施，供专职消防人员和岗位操作人员使用。

2.2.17 当消防用水由工厂水源直接供给时，工厂给水管网的进水管不应少于2条。当其中1条发生事故时，另1条应能满足100%的消防用水和70%的生产、生活用水总量的要求。消防用水由消防水池（罐）供给时，工厂给水管网的进水管，应能满足消防水池（罐）的补充水和100%的生产、生活用水总量的要求。

2.2.18 消防水泵的主泵应采用电动泵，备用泵应采用柴油机泵,且应按100% 备用能力设置，柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6小时的要求；柴油机的安装、布置、通风、散热等条件应满足柴油机组的要求。

2.2.19 厂区排水管道系统应设置防止事故消防废水流入厂外环境的应急设施。

2.2.20 无机化工工程项目消防设施的设计、施工、验收、使用和维护应执行相关通用规范的要求。

### V 供暖、通风

2.2.21 甲、乙类厂房内的空气不应循环使用。丙类厂房内含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气,在循环使用前应经净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%。

2.2.22 为甲、乙类厂房服务的送风设备与排风设备应分别布置在不同通风机房内，且排风设备不应和其他房间的送、排风设备布置在同一通风机房内。

2.2.23 在下列任一情况下，供暖、通风与空调设备均应采用防爆型：

1 直接布置在爆炸危险性区域内时。

2 排除、输送或处理有甲、乙类物质，其浓度为爆炸下限10%及以上时。

3 排除、输送或处理含有燃烧或爆炸危险的粉尘、纤维等物质，其含尘浓度为其爆炸下限的25%及以上时。

2.2.24 放散极毒物质的生产厂房、仓库严禁采用自然通风。

2.2.25 甲、乙类厂房(仓库)内严禁采用明火和电热散热器供暖。

2.2.26 排除氢气与空气混合物时，建筑物全面排风系统室内吸风口的布置应符合以下规定：

1 吸风口上缘至顶棚平面或屋顶的距离不应大于0.1m。

2 因建筑构造形成的有爆炸危险气体排出的死角处应设置导流设施。

### VI 建筑

2.2.27 甲、乙类生产场所（仓库）不应设置在地下或半地下。

2.2.28 高层厂房（仓库）和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的厂房，应采用防烟楼梯间或室外楼梯。

2.2.29 防火墙上不应开设门窗洞口，确需开设时，应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。

2.2.30 有爆炸危险的厂房（仓库）或厂房（仓库）内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。

### VII 结构

2.2.31 抗震设防烈度6度及以上地区的各类新建、扩建、改建建筑物和构筑物必须进行抗震设计。

2.2.32 应对下列承重钢结构采取耐火保护措施：

1 单个容积等于或大于5m3 的甲、乙A 类液体设备的承重钢构架、支架、裙座。

2 在爆炸危险区范围内，且毒性为极度和高度危害的物料设备的承重钢构架、支架、裙座。

3 操作温度等于或高于自燃点的单个容积等于或大于5m3的乙B、丙类液体设备承重钢构架、支架、裙座。

4 加热炉炉底钢支架。

5 在爆炸危险区范围内的钢管架；跨越装置区、罐区消防车道的钢管架。

6 在爆炸危险区范围内的高径比等于或大于8，且总重量等于或大于25t的非可燃介质设备的承重钢构架、支架和裙座。

2.2.33 本标准第2.2.32条所述的承重钢结构的下列部位应覆盖耐火层，覆盖耐火层的钢构件，其耐火极限不应低于2h：

1 支承设备钢构架：

1）单层构架的梁、柱；

2）多层构架的楼板为透空的钢格板时，地面以上10m范围的梁、柱；

3）多层构架的楼板为封闭式楼板时，地面至该层楼板面及其以上10m范围的梁、柱；

4）上部设有空冷器的构架的全部梁、柱及承重斜撑。

2 支承设备钢支架。

3 钢裙座外侧未保温部分及直径大于1.2m的裙座内侧。

4 钢管架：

1）底层支撑管道的梁、柱；当底层低于4.5m时，地面以上4.5m内的支撑管道的梁、柱；

2）上部设有空气冷却器的管架，其全部梁、柱及承重斜撑；

3）下部设有液化烃或可燃液体泵的管架，地面以上10m范围的梁、柱；

5 加热炉从钢柱柱脚板到炉底板下表面50mm范围内的主要支承构件应覆盖耐火层，与炉底板连续接触的横梁不覆盖耐火层。

6 液化烃球罐支腿从地面到支腿与球体交叉处以下0.2m的部位。

2.2.34 高温环境下的钢结构温度超过100℃时，应进行结构温度作用验算，并应根据不同情况采取合规的防护措施：

1 当钢结构可能受到炽热熔化金属的侵害时，应采用砌块或耐热固体材料做成的隔热层加以保护。

2 当钢结构可能受到短时间的火焰直接作用时，应采用加耐热隔热涂层、热辐射屏蔽等隔热防护措施。

3 当高温环境下钢结构的承载力不满足要求时，应采取增大构件截面、采用耐火钢或采用加耐热隔热涂层、热辐射屏蔽、水套隔热降温措施等隔热降温措施。

4 当高强度螺栓连接长期受热达 150℃以上时，应采用加耐热隔热涂层、热辐射屏蔽等隔热防护措施。

## 施工及验收

### I 建设施工管理规定

2.3.1 施工单位应配合建设单位向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请办理工程施工许可证；未获得施工许可，工程不得擅自施工。同时，施工单位应向工程所在地建设、安监、质检管理机构备案。

### 2.3.2 施工计量仪器、仪表、设备应配备齐全，按国家现行计量法规规定进行校验和管理，其计量精度不得低于被检对象的精度等级，保证检测值合法有效。

2.3.3 国家有强制安装登记要求的压力容器、压力管道、起重机械等特种设备，安装前，施工单位应按国家相关法规规定向工程当地政府监检机构办理登记注册手续；特种设备安装施工应接受政府监检机构全过程监督管理。

2.3.4 隐蔽工程经施工单位自检合格后，须报经监理、业主等相关单位检查验收，并做好相关隐蔽工程记录；未经检查验收或验收不合格的隐蔽工程严禁覆盖，不得进入下道工序施工。

### II 建筑施工及验收

2.3.5 采用电动（液压）提模工艺施工时，提模前应做1.25倍的满负荷静载试验和1.1倍的满负荷提升试验。提模前，受力层混凝土的强度值应根据平台荷载经过计算确定，低于该值时不得提升平台。

2.3.6 采用滑动模板工艺施工时，必须符合下列要求：

1 操作平台的脚手架立杆应支撑于施工操作平台分布梁上部的平台板上，严禁支撑于悬空平台板上。

2 混凝土在脱模后不应坍落，不应拉裂，其脱模强度不得低于0.2MPa。

3 滑模滑升采用吊笼运输时，滑升前必须放松导索，严禁带荷滑升；在吊笼导索松弛情况下，严禁进行垂直运输。

4 滑模平台荷载试验应分级加载，沉降应变不得有突变情况，且最大应变不得超过设计规定值。

### 2.3.7 对于高耸结构混凝土工程，应在混凝土达到100%的设计强度后再对预应力锚栓施加预应力。

### III 安装工程施工及验收

### 2.3.8 压力容器和锅炉的产品质量证明文件必须具有“锅炉压力容器产品安全性能监督检验证书”，压力管道组成件必须具有质量证明文件并应有批号。

### 2.3.9 设备、管道焊接前，施工单位必须有合格的焊接工艺评定报告。

### 2.3.10 现场组焊设备热处理后进行返修的焊缝，检验合格后应重新进行热处理。

### 2.3.11 对大型、特殊、复杂设备的吊装或在特殊、复杂环境下的设备的吊装，必须制订专项吊装方案。当利用建筑结构作为吊装的重要承力点时，必须进行结构的承载核算，并经原设计单位书面同意。

### 2.3.12 与氧或富氧介质接触的设备、管道、阀门（含所有材料元器件)以及仪表元器件，在施工安装前应进行逐件脱脂处理。

### 2.3.13 管道的施工过程中，其压力试验、泄漏性试验、吹扫必须符合下列规定：

1 仅当建设单位或设计单位认为液压试验不切实际时，方可采用气压试验代替液压试验；如考虑到气压试验的危险性，可用液压-气压试验来代替。脆性材料严禁使用气体进行压力试验。

2 压力试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度。

3 采用气体介质压力试验前，必须用空气进行预试验，试验压力宜为0.2MPa。

4 采用气体试压，试验系统应装设压力泄放安全装置，其设定压力不得大于试验压力的1.1倍。

5 试压过程中如有泄漏，严禁带压返修。缺陷消除后应重新试验。

6 试压、吹扫时应设安全警戒区域，无关人员不得进入；吹扫出口处严禁站人，防止人员伤亡。

### 2.3.14 安全阀安装前应按设计文件规定经有资质检测单位进行调试，校验合格后，必须重新进行铅封，并应按设计文件要求正确安装。

### 2.3.15 需要在试运转中调试的机械设备的安全保护装置，应在试运转中完成调试，其功能应符合设计文件要求。

### 2.3.16 机械设备试运转应符合下列要求：

1 离心式压缩机组试运转时，应平稳、快速通过临界转速区间。

2 燃气轮机试运转过程中，当机组未达到点火转速时，严禁将燃料气投入燃烧室。

3 氧气压缩机的氧气试运转必须在氮气或无油干燥空气试运转合格后进行，严禁采用氧气直接试运转。

4 往复压缩机组在负荷试运转中，不得带压停车；当发生或将要发生紧急事故时，应紧急停车，停车后必须立即卸压。

5 轴流通风机启动后调节叶片时，电流不得大于电动机的额定电流值；轴流通风机运行时，严禁停留于喘振工况内。

### 2.3.17 设备、管道系统试验、试运行时，试压区应设置警戒线，试验单位的安全部门应进行现场监督，高温或低温管道的连接螺柱，应按下列规定进行热态紧固或冷态紧固：

1 螺柱热态紧固或冷态紧固作业的温度应符合表2.3.17的规定。

表2.3.17 螺柱热态紧固、冷态紧固作业温度     单位:℃

| 工作温度 | 一次热紧、冷紧温度 | 二次热紧、冷紧温度 |
| --- | --- | --- |
| 250～350 | 工作温度 | — |
| ＞350 | 350 | 工作温度 |
| －70～－29 | 工作温度 | — |
| ＜－70 | —70 | 工作温度 |

2 热态紧固或冷态紧固应在紧固作业温度稳定后进行。

3 紧固管道连接螺柱时，管道的最大内压力应符合下列规定：

1）当设计压力小于或等于6MPa时，热态紧固的最大内压力应小于0.3MPa；

2）当设计压力大于6MPa时，热态紧固的最大压力小于0.5MPa；

3）冷态紧固应在卸压后进行。

4 螺柱紧固应有安全技术措施，保障操作人员的安全。

### 2.3.18 爆炸危险环境内的绝缘导线或电缆必须敷设于钢管内，电气供电系统工作中性线与相线必须敷设于同一护套或钢管内；爆炸危险环境内的绝缘导线和电缆必须在相应的防爆接线盒或分线盒内连接或分路，且接线必须牢固可靠、接地良好，并应有防松和防脱装置。

### 2.3.19 本质安全电路的分支接线应设在增安型防爆接线箱（盒）内。本质安全电路与非本质安全电路不得共用同一电缆或钢管；本质安全电路或关联电路，严禁与其他电路共用同一条电缆或钢管。

### 2.3.20 下列情形中，电气、仪表设备均应可靠接地：

1 在爆炸危险环境的电气设备的金属外壳、金属构架、安装在已接地的金属结构上的设备、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属护套等非带电的裸露金属部分，均应可靠接地。

2 引入爆炸危险环境的金属管道、配线的钢管、电缆的铠装及金属外壳，必须在危险区域的进口处均应可靠接地。

3 非爆炸危险环境中，供电电压低于 36V 的现场仪表金属外壳、金属保护箱、金属接线箱，可不实施保护接地，但对于可能与高于36V电压设备接触的应实施保护接地；爆炸危险环境中，非本质安全系统的现场仪表金属外壳、金属保护箱、金属接线箱应实施保护接地，本质安全系统的现场仪表金属外壳、金属保护箱、金属接线箱可不实施保护接地。

### 2.3.21 下列情形中，应做好密封措施：

1 当仪表管道引入安装在爆炸和火灾危险、有毒、有害及有腐蚀性物质环境的仪表盘、柜、箱时，其管道引入孔处应密封。

2 当电缆桥架或电缆沟道通过不同等级的爆炸危险区域的分隔间壁时，在分隔间壁处必须做充填密封。

### 2.3.22 测量和输送易燃易爆、有毒、有害介质的仪表管道，必须进行管道耐压试验和泄漏实验。

### 2.3.23 耐火混凝土试样的检验应包括下列项目，耐火等级和检验结果必须符合设计要求：

1 110℃烘干后的体积密度、抗压强度和抗折强度。

2 隔热耐磨混凝土815℃烧后的体积密度、抗折强度和耐压强度及线变化。

### 2.3.24 设备、管道内部涂装和衬里作业安全应采取下列措施:

1 设置机械通风，作业人员呼吸区域确保含尘量小于8mg/m³ ，风速0.12～0.3m/s 并进行含氧量检测。

2 按危险场所等级选用防爆型照明器，电源电压不得大于12V，选用III类电动工具；采取防静电保护措施。

3 严格检测和控制可燃性气体、粉尘浓度及火源，避免发生闪爆危险；可燃性气体、粉尘浓度不得超出其爆炸值下限。

### IV 预试车和试车

### 2.3.25 建成的项目装置在投入正常生产运行前应进行预试车和试车活动。

### 2.3.26 管道系统的冲洗、吹扫过程中严禁系统超压或形成负压。

### 2.3.27 设备、管道系统脱脂后严禁使用含油介质进行吹扫和进行系统气密性试验。

### 2.3.28 从冷试车开始，建设项目各装置必须按正在运行的化学工业生产装置进行管理，执行化学工业生产运行的各项管理制度。

### 2.3.29 工艺系统气密性试验过程中，当需对试验系统进行缺陷处理时，应先泄压，再进行处理，严禁在系统压力高于环境压力的情况下带压作业。

### 2.3.30 热试车活动必须符合下列要求：

1 必须划定试车区域，无关人员不得进入。

2 必须由生产运行指挥系统统一指挥，严禁多头领导，越级指挥。

3 必须按热试车方案和岗位标准操作程序的规定实施操作，并及时做好操作记录。

4 对关键及高风险的操作必须执行他人复核确认和安全监护制度。

5 热试车活动必须循序渐进，当上一道工序不稳定或当下一道工序不具备条件时，不得进行下一道工序试车。

## 停运拆除

### I 一般规定

### 2.4.1 停运拆除的装置应进行危害识别和风险评估。应为拆除作业制定安全、健康和环境保护方案，并在实施全过程做好应急管理工作。

### 2.4.2 涉及危险化学品的装置设施的拆除应报政府相关部门备案。

### II 拆除施工要求

### 2.4.3 拆除作业人员应配备必要的安全防护用品。

### 2.4.4 拆除施工应符合下列规定：

1 应在切断电源和介质后，再进行清理、拆除工作。

2 拆除前，应将相关设备之间的连接管道进行关闭或切断，清理置换合格的设备和管道要进行有效隔离，防止物料串入。

### 2.4.5 对于涉及易燃易爆、有毒有害介质的设备与管道的拆除，还应遵守下列规定：

1 对涉及易燃易爆、有毒有害介质的设备与管道应在拆除前，应对有害介质进行抽净、排空、吹扫、置换、通风，对积附在设备或管道壁上的可燃、有毒、有害介质残渣，应采用蒸汽、洗涤、机械及人工方式清理，处置完成后应经相应检测；所有作业应符合相关安全作业规定的要求。

2 清理清洗作业过程中，禁止将含易燃、易爆介质废水排入工业下水系统；含有毒、腐蚀性等有害介质废水经相关部门确认后才可排入工业下水系统，不能外排的废水应进行收集和无害化处理。应采取措施防止有毒有害物质对土壤和大气环境产生污染。

3 未经倒空置换的涉及危险化学品的装置拆除完成前，严禁将消防水、可燃气体报警仪等消防设施停止运行。

### 2.4.6 动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业、断路作业等特殊作业执行作业票证管理，作业时要有专人监护。

### III 设备、管道和场地处理

### 2.4.7 拆除后的遗留设备和遗留物料不得随意掩埋、排放、焚烧。应对拆除区域内（包括地下管网）的所有部位进行无害化清除处置，并组织专业人员进行安全与环保验收。

### 2.4.8 特种设备报废后，应按相关规定办理相应的注销登记。

## 安全、环保、职业卫生

### 2.5.1 紧急疏散口、存在危险有害因素的岗位、安全设施设备应设置明显的安全警示标志，并在适当位置设置应急处置措施告知牌。在职业病危害的工作场所设置职业病危害警示标示。

### 2.5.2 无机化工工程项目需要配套建设的安全设施、环境保护设施、职业病防护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

### 2.5.3 涉及使用或生产挥发性有机物（VOCs）物料的无机化工工程项目应采取挥发性有机物排放控制措施。

### 2.5.4 污染物浓度超过车间或生产设施废水排放口排放限值要求的污水，应在产生污染物的车间或生产设施进行处理并达到排放限值要求后排放。

### 2.5.5 无机化工工程项目应采取主动控制和被动防渗相结合等措施防止土壤、地下水污染，采取的防渗设计措施应符合相关防渗技术规范和项目环境影响评价文件及其审批文件要求。

### 2.5.6 无机化工工程项目应按国家规定的标准和方法确定生产过程中产生的固体废物的废物类别，并分类进行处理处置和管理。

### 2.5.7 无机化工工程项目设置的污染物排放口应规范化建设，废水、废气排放口应具备开展环境监测所需要的设施。

## 物料储运

## 一般规定

### 3.1.1 原料、燃料、材料、成品及半成品的仓库、堆场及储罐，应根据其储存物料的性质、数量、包装及运输方式等条件，按不同类别分区域集中布置。

### 3.1.2 可燃液体罐组和液化烃储罐组不应布置在高于相邻装置、车间、全厂性重要设施及人员集中活动场所的场地上，可燃液体和液化烃罐组不应阶梯布置；当受条件限制或有工艺要求时，应采取防止可燃液体流入低处设施或场所的措施。

### 3.1.3 液化烃泵、可燃液体泵在泵房内布置时，应符合下列规定：

1 液化烃泵、操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵、操作温度低于自燃点的可燃液体泵应分别布置在不同房间内，各房间之间的隔墙应为防火墙。

2 操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵房的门窗与操作温度低于自燃点的甲B、乙A类液体泵房的门窗或液化烃泵房的门窗的距离不应小于4.5m。

### 3.1.4 输送可燃气体、液化烃和可燃液体的管道在进、出无机化工企业时，应在围墙内设紧急切断阀。紧急切断阀应具有自动和手动切断功能。

### 3.1.5 有爆炸危险的火灾危险性为甲、乙类的物料仓库或堆场，应满足下列规定：

1 应布置在仓库区边缘，不应布置在人流集散处或运输繁忙的运输线路附近。

2 有爆炸危险的厂房或仓库内有爆炸危险的部位，应采取防爆措施、设置泄压设施。

3 泄压面积部分不应面对人员集中的场所或交通要道。

### 3.1.6 桶装、瓶装甲类液体不应露天存放。

### 3.1.7 在使用或产生甲类气体或甲、乙A类液体的工艺装置、系统单元和储运设施区内，应按区域控制和重点控制相结合的原则，设置可燃气体报警系统。

### 3.1.8 涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应配备独立的安全仪表系统，并实现紧急切断功能。

## 液体储运

### 3.2.1 可燃液体罐组的总容积应符合下列规定：

1 浮顶罐组的总容积不应大于600000m3。

2 内浮顶罐组的总容积：采用钢制单盘或双盘时不应大于360000m3；采用易熔材料制作的内浮顶及其与采用钢制单盘或双盘内浮顶的混合罐组不应大于240000m3。

3 固定顶罐组的总容积不应大于120000m3。

4 固定顶罐和浮顶、内浮顶罐的混合罐组的总容积不应大于120000m3。

5 固定顶罐和浮顶、内浮顶罐的混合罐组中浮顶、内浮顶罐的容积可折半计算。

### 3.2.2 每一储罐组的防火堤、防护墙设置不少于2处越堤人行踏步或坡道，并应设置在不同方位上。隔堤、隔墙应设置人行踏步或坡道。

### 3.2.3 储存甲B、乙A类液体应选用金属浮舱式的浮顶或内浮顶罐，对于有特殊要求的物料或储罐容积小于或等于200m³的储罐，在采取相应安全措施后可选用其他型式的储罐。浮盘应根据可燃液体物性和材质强度进行选用，并应符合下列规定：

1 当单罐容积小于或等于5000m³的内浮顶储罐采用易熔材料制作的浮盘时，应设置氮气保护等安全措施。

2 单罐容积大于5000m³的内浮顶储罐应采用钢制单盘或双盘式浮顶。

3 单罐容积大于或等于50000m³的浮顶储罐应采用钢制双盘式浮顶。

### 3.2.4 储存极度危害、高度危害毒性液体的甲B、乙A类液体储罐不应大于10000m3，且应设置氮气或其他惰性气体密封保护系统。

### 3.2.5 下列储罐通向大气的通气管或呼吸阀上应安装阻火器：

1 储存甲B类、乙类、丙A类液体的固定顶储罐和地上卧式储罐。

2 储存甲B类和乙类液体的覆土卧式储罐。

3 储存甲B类、乙类、丙A类液体并采用氮气或其他惰性气体密封保护系统的内浮顶储罐。

### 3.2.6 甲B、乙、丙A类液体储罐的进液管从储罐上部接入时，进液管应延伸至距罐底200mm处。

### 3.2.7 储存极度危害、高度危害毒性液体的储罐，应采用密闭采样器。储罐的凝液或残液应密闭排入专用收集系统或设备。

### 3.2.8 储存极度危害、高度危害毒性液体的储罐周围应设围堰；腐蚀液体的储罐周围应设围堰，并在围堰内用防渗、防腐材料铺砌。立式储罐至防护堤内堤脚线的距离不应小于罐壁高度的一半。

### 3.2.9 液化烃储罐成组布置时应符合下列规定：

1 液化烃罐组内的储罐不应超过2排。

2 每组全压力式或半冷冻式储罐的个数不应多于12个。

3 全冷冻式储罐应单独成组布置。

4 储罐不能适应罐组内任一介质泄漏所产生的最低温度时，不应布置在同一罐组内。

### 3.2.10 盛装易爆液化气体球罐应至少设置2个安全阀和1个紧急放空阀（安全阀副线），每个都应满足事故状态下最大安全泄放量的要求。

### 3.2.11 有毒物料储罐、低温储罐及压力球罐进出物料管道应设置自动或手动遥控的紧急切断设施。紧急切断阀应靠近储罐的第一道密封面。

### 3.2.12 甲B、乙、丙A类液体的装车应采用液下装车鹤管。

### 3.2.13 液化烃、可燃液体的铁路装卸线不得兼作走行线。

### 3.2.14 甲B、乙、丙A类可燃液体的铁路卸车严禁采用沟槽卸车系统。

### 3.2.15 罐组内相邻可燃液体地上储罐的防火间距不应小于表3.2.15的规定。

表3.2.15 罐组内相邻可燃液体地上储罐的防火间距

| 液体类别 | 储罐型式 |
| --- | --- |
|  | 固定顶罐 | 浮顶、内浮顶罐 | 卧罐 |
|  | ≤1000m3 | >1000m3 |  |  |
| 甲B、乙类 | 0.75D | 0.6D | 0.4D | 0.8m |
| 丙A类 | 0.4D |  |  |
| 丙B类 | 2m | 5m |  |  |

注：1 表中D为相邻较大罐的直径，单罐容积大于1000m3的储罐取直径或高度的较大值。

2 储存不同类别液体的或不同型式的相邻储罐的防火间距应采用本表规定的较大值。

3 可燃液体的低压储罐，其防火间距按固定顶罐考虑。

4 现有浅盘式内浮顶罐的防火间距同固定顶罐。

5 储存丙B类可燃液体的浮顶、内浮顶罐，其防火间距大于15m时，可取15m。

6 沸点低于45℃的甲B类液体压力储罐，按全压力式液化烃储罐的防火间距执行。

7 两排立式储罐的间距应符合本表的规定，但不应小于5m；两排直径小于5m的立式储罐及卧式储罐的间距不应小于3m。

### 3.2.16 液化烃储罐和液氨储罐的防火间距不应小于表3.2.16的规定。

表3.2.16  液化烃罐组、液氨罐组内储罐的防火间距

| 储存条件 | 球罐 | 卧（立）罐 |
| --- | --- | --- |
| 有事故排放至火炬的措施 | 0.5D | 1.0D |
| 无事故排放至火炬的措施 | 1.0D |  |
| 注：1 D为相邻较大储罐的直径。 2 卧式储罐的直径为垂直投影矩形面积的长边与短边之和的一半。 3 同一罐组内球罐与卧（立）罐的防火间距，应采用较大值。 4 液化烃或液氨单罐容积≤200m3的卧（立）罐之间的防火间距超过1.5m时，可取1.5m。 5 两排卧罐的间距不应小于3m。 |

### 3.2.17 布置在室外的液氨储罐应隔热或设喷淋冷却措施，储罐的排气应经回收或处理。

### 3.2.18 液氨储罐需设置水喷雾灭火系统，液氨储罐消防水喷雾供给强度不应小于6L/min.m2，持续供给时间不应小于6h，响应时间不应大于120s。

## 固体储运

### 3.3.1 危险化学品仓库、货棚内的堆垛间距：

1 主通道≥200cm。

2 墙距≥50cm。

3 柱距≥30cm。

4 垛距≥100cm（每个堆垛的面积不应大于150m2）。

5 灯距≥50cm。

### 3.3.2 装设在爆炸危险区域的设备及有关电气设施、工艺系统的设计必须按照不同类型的爆炸源和危险因素采取相应的防爆防护措施。

### 3.3.3 每座室内贮煤场最大允许占地面积不应大于50000m2。当防火分区面积大于12000m2时，防火分区之间应采用宽度不小于10m的通道或高度大于堆煤表面高度3m的防火墙进行分隔。室内煤场的安全出口不应少于2个，矩形煤场的安全出口的数量尚应与防火分区相对应。贮煤场地面应高于当地的地下水位0.5m以上。

### 3.3.4 卸煤装置的地下室两端及运煤系统的地下建筑物尽端，应设置通至地面的安全出口，地下室安全出口的间距不应超过60m。碎煤机室和转运站应至少设置1个通至主要各层的楼梯，该楼梯应釆用不燃性隔墙与其他部分隔开，楼梯可采用钢楼梯，但其净宽不应小于0.9m，坡度不应大于45°。运煤栈桥安全出口的间距不应超过150m。

### 3.3.5 单座固体工业硫磺圆形料场、矩形料场、敞开式袋装仓库的最大允许占地面积为6000m2，每个防火分区的最大允许建筑面积为3000m2。

### 当料场内设置自动灭火系统时，每座料场防火分区建筑面积增加1.0倍。

### 当仓库内设置自动灭火系统时，每座仓库最大允许占地面积和每个防火分区建筑面积均增加1.0倍。

### 3.3.6 单座尿素单层仓库的占地面积不应大于12000m2，当企业设有消防站和专职消防队且仓库设有工业电视监视系统时，单座尿素单层仓库的占地面积可扩大至24000m2。单层尿素散装仓库的每个防火分区的建筑面积不应大于12000m2，单层尿素袋装仓库的每个防火分区的建筑面积不应大于6000m2。

### 3.3.7 相互接触会产生化学反应、爆炸危险的物料，以及腐蚀性物料和易燃物料储存在同一仓库时，应采用实体墙隔开，并各自设置出入口。

### 3.3.8 火灾危险性为甲、乙类的物料仓库内不应布置铁路线。

### 3.3.9 设备布置应满足设备安装、拆卸、检查、维修和清扫要求。建筑物净空高度应大于2.5m；当设置操作平台时，平台面以上净空高度应大于1.9m；运行通道净宽不应小于1.0m，检修通道净宽不应小于0.7m。

## 气体储存

### 3.4.1 压缩气体和液化气体应与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离储存；易燃气体不应与助燃气体、剧毒气体同储；氧气不应与油脂混合储存。盛装液化气体的容器属压力容器的，应配有压力表、安全阀、紧急切断装置，并定期检查，不应超装。

### 3.4.2 可燃气体、助燃气体的罐组内，储罐的防火间距不应小于表3.4.2的规定。

表3.4.2 可燃气体、助燃气体的罐组内储罐的防火间距

| 介质 | 储存方式或储罐形式 | 球罐 | 卧（立）罐 | 水槽式气柜 | 干式气柜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 助燃气体 | 球罐 | 0.5D | 0.65D | * | * |
|  | 卧（立）罐 | 0.65D | 0.65D | * | * |
| 可燃气体 | 水槽式气柜 | * | * | 0.5D | 0.65D |
|  | 干式气柜 | * | * | 0.65D | 0.65D |
|  | 球罐 | 0.5D | * | 0.65D | 0.65D |

注：

1 D为相邻较大储罐的直径。

2 液氨储罐间的防火间距要求应与液化烃储罐相同；液氧储罐间的防火间距应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016 的要求执行。

3 助燃气体卧（立）罐之间的防火间距超过1.5m时，可取1.5m。

“*”表示不应同组布置。

### 3.4.3 储气罐上装设安全阀。储气罐与供气总管之间，应装设切断阀。

## 工艺装置

## 一般规定

### 4.1.1 重大危险源有下列情形之一的，应当采用定量风险评价方法进行安全评估，确定个人和社会风险值：

1 构成一级或者二级重大危险源，且毒性气体实际在线存在量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1；

2 构成一级重大危险源，且爆炸品或液化易燃气体实际在线存在量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1。

### 4.1.2 无机化工项目应根据重点监管危险化工工艺重点监控参数、安全控制基本要求及推荐的控制方案要求，对照项目采用的危险化工工艺及其特点，确定重点监控的工艺参数，装备和完善自动控制系统，大型和高度危险的装置应按照推荐的控制方案装备安全仪表系统（SIS）。

### 4.1.3 新建无机化工项目应符合国家产业政策，采用先进和节能工艺，相关规定中禁止新建类项目和淘汰类项目不得建设。新建无机化工项目单位产品能耗应符合现行标准的要求。

## 制酸工业

### I 硫酸

### 4.2.1 硫铁矿烧渣贮存场地应为防腐蚀、防渗漏硬质地坪，场地四周应设置挡水墙、排水沟和收集沉淀池。

### 4.2.2 硫酸装置的废气、废水的排放，应满足国家相关排放标准的要求。

### 4.2.3 工业硫磺使用和运输时应防止生成或泄出硫磺粉尘。液体硫磺的生产、储运以及使用遵照相关安全规定执行。

### 4.2.4 新建工业硫酸装置单位产品能耗限额准入值应符合表4.2.4的规定。

表4.2.4 新建工业硫酸装置单位产品能耗准入值

| 生产原料类型 | 单位产品综合能耗 kgce/t | 吨酸电耗 kWh/t |
| --- | --- | --- |
| 硫磺 | ≤-140 | ≤70 |
| 硫铁矿 | ≤-120 | ≤120 |
| 铜、镍冶炼烟气 | ≤3 | ≤110 |
| 铅冶炼烟气 | ≤19 | ≤150 |
| 锌冶炼烟气 | ≤-95 | ≤120 |
| 其他有色金属冶炼烟气 | ≤-4 | ≤240 |

### II 盐酸

### 4.2.5 氯气生产、贮存和使用单位应制定泄露应急预案，并按规定向有关部门备案。

### 4.2.6 盐酸生产装置的氯气存在的单元应设立独立的事故氯处理装置，事故氯处理装置具备连续运行和处理大量泄氯的能力。

### 事故氯吸收装置的吸收液循环槽具备切换、备用和配液的条件，保证有效吸收。

### III 硝酸

### 4.2.7 硝酸工业企业水和大气污染排放控制应满足国家相关污染物排放标准的要求。

### 4.2.8 新建或改扩建装置的稀硝酸单位产品能耗准入值应不大于20kgce/t。

### 4.2.9 浓度在65%以上（包括65%）的硝酸溶液具有氧化性，在火灾危险性物质分类中应按乙类物质分类。

### IV 磷酸

### 4.2.10 新建磷酸装置应符合国家产业政策，采用先进节能工艺。

### 4.2.11 新建工业磷酸生产企业单位产品能耗限额准入值应符合表4.2.11的规定。

表4.2.11 新建工业磷酸生产企业单位产品能耗限额准入值

| 产品类别及生产工艺 | 产品规格及浓度等级 | 单位产品综合能耗/(kgce/t) |
| --- | --- | --- |
| 原料级磷酸（二水法） | I 类磷矿 | 原料级 | 45 %～50 % | 250 |
|  | II 类磷矿 |  | 45 %～50 % | 265 |
| 产品级磷酸（湿法净化） | I 类磷矿 | 产品级 | 75 %～85 % | 700 |
|  | II 类磷矿 |  | 75 %～85 % | 750 |
| 注1：I类磷矿系指矿粉或矿浆其P2O5含量>28.5%且杂质含量（主要指Fe2O3+Al2O3含量）<6.5%。 注2：II类磷矿系指矿粉或矿浆其P2O5含量≤28.5%且杂质含量（主要指Fe2O3+Al2O3含量）≥6.5%。 |

## 制碱工业

### I 纯碱

### 4.3.1 新建纯碱装置应符合国家产业政策，先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。

### 4.3.2 新建纯碱生产装置能耗应符合要求。

### II 烧碱

### 4.3.3 烧碱装置的电解槽、液氯储运单元，应对重点监控工艺参数设置报警、联锁以及可燃和有毒气体检测报警装置。

### 4.3.4 烧碱装置的废气、废水的排放，应满足国家相关排放标准的要求。

## 化肥工业

### I 合成氨

### 4.4.1 现有合成氨生产企业单位产品能耗限定值应符合表4.4.1要求。

表4.4.1 现有合成氨生产企业单位产品能耗限定值

| 原料类型 | 合成氨单位产品综合能耗（kgce/t） |
| --- | --- |
| 优质无烟块煤 | ≤1500 |
| 非优质无烟块煤、型煤 | ≤1700 |
| 粉煤（包括无烟粉煤、烟煤） | ≤1680 |
| 天然气 | ≤1250 |

### 4.4.2 新建合成氨生产企业单位产品能耗准入值应符合表4.4.2要求。

表4.4.2 新建合成氨生产企业单位产品能耗准入值

| 原料类型 | 合成氨单位产品综合能耗（kgce/t） |
| --- | --- |
| 优质无烟块煤 | ≤1350 |
| 非优质无烟块煤、型煤 | ≤1550 |
| 粉煤（包括无烟粉煤、烟煤） | ≤1650 |
| 天然气 | ≤1100 |

### 4.4.3 直接接触含氨介质的工况严禁使用铜及铜合金材料。

### 4.4.4 氨的安全阀排放气应处理后放空。

### II 尿素

### 4.4.5 当二氧化碳压缩机采用汽轮机驱动时，新建尿素装置单位产品能源消耗准入值应小于160kgce/t；当二氧化碳压缩机采用电动机驱动时，新建尿素装置单位产品能源消耗准入值应小于140kgce/t。

### 4.4.6 高压洗涤器的出口尾气管应有蒸汽、氮气或二氧化碳气的接管。

### III 硝酸铵

### 4.4.7 硝酸铵的销售、购买和使用按照《民用爆炸物品品名表》纳入民爆爆炸物品管理。

### 4.4.8 硝酸铵经改性处理，使之失去爆炸性并且不可还原后作为硝态氮肥销售、使用时，应符合有关部门制定的产品标准。

### 4.4.9 民用爆炸物品硝酸铵生产的企业，应当向国务院主管部门提交申请书及相关材料，申请办理《民用爆炸物品生产许可证》。 民用爆炸物品硝酸铵生产企业为调整生产能力及品种进行改建、扩建时，也应当按照上述规定申请办理《民用爆炸物品生产许可证》。

### 4.4.10 硝酸铵生产企业用于产品储存独立建造的硝酸铵仓库，当建筑的耐火等级不低于二级时，每座仓库的最大允许占地面积不应超过1500m2，每个防火分区的最大允许建筑面积不应超过500m2。

### 4.4.11 袋装硝酸铵仓库的耐火等级不应低于二级，仓库内严禁存放其他物品。袋装硝酸铵储存天数应按2至4天。

### 4.4.12 作为民用爆炸物品的单个硝酸铵仓库可设在危险品生产区内或危险品总仓库区内，其允许最大计算药量为500吨。

## 无机盐工业

### 4.5.1 无机盐工程应遵守相关标准规范。

## 公用工程及辅助设施

## 一般规定

### 5.1.1 建设项目应在项目的可行性研究阶段说明项目建设地区的公用工程状况及可靠性。

### 5.1.2 建设项目应设置必要的辅助生产设施，并说明设计或配置原则，如检维修、仓库、中央化验室、火炬、全厂信息控制中心、其他辅助生产设施等。

### 5.1.3 无机化工装置内的各类设施应采用防雷接地。

## 给水排水

### 5.2.1 循环冷却水系统冷却塔下集水池及吸水池不应兼作消防水池，循环冷却水不应用作直流水使用。

### 5.2.2 污水处理场污水进口处所设的格栅置于室内时，应设机械通风和有毒有害气体检测与报警装置。

### 5.2.3 用于处理含油工业废水的隔油池应设置消防设施。

### 5.2.4 再生水管道严禁与生活饮用水管道连接。再生水管道明装时应有规定的标志颜色，埋地时应有带状标志。

### 5.2.5 污水管道及湿陷土、膨胀土、流沙地区的雨水管道和附属构筑物应保证其严密性,并应进行严密性试验。

### 5.2.6 室内排水沟与室外排水管道连接处，应设水封装置。生产污水管道的设水封部位，水封高度不得小于250mm。

### 5.2.7 室内给水排水管道不得从配电室、控制室等室内通过，不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备上面。

### 5.2.8 高压消防水管道上严禁接出非消防用水管道。

### 5.2.9 区域排洪沟通过厂区时，应采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。

### 5.2.10当厂区整体改建时，改建后相同设计重现期的径流量不得超过原有径流量。

### 5.2.11 蒸汽冷凝液返回脱盐水系统应设置水质检测系统。

## 电气

### I 变配电

### 5.3.1 架空电力线与甲、乙类厂房（仓库)，可燃材料堆垛，甲、乙、丙类液体储罐，液化石油气储罐，可燃、助燃气体储罐的最近水平距离应符合以下规定：

### 35kV 及以上架空电力线与单罐容积大于200m3或总容积大于1000m3液化石油气储罐（区）的最近水平距离不应小于40m。

表5.3.1 架空电力线与甲、乙类厂房（仓库）、可燃材料堆垛等的最近水平距离（m）

| 名称 | 架空电力线 |
| --- | --- |
| 甲、乙类厂房（仓库），可燃材料堆垛，甲、乙类液体储罐，液化石油气储罐，可燃、助燃气体储罐 | 电杆（塔）高度的1.5倍 |
| 直埋地下的甲、乙类液体储罐和可燃气体储罐 | 电杆（塔）高度的0.75倍 |
| 丙类液体储罐 | 电杆（塔）高度的1.2倍 |
| 直埋地下的丙类液体储罐 | 电杆（塔）高度的0.6倍 |

### 5.3.2 应急电源与正常电源之间，应采取防止并列运行的措施。当有特殊要求，应急电源向正常电源转换需短暂并列运行时，应采取安全运行的措施。

### 5.3.3 爆炸性环境内电气设备保护级别的选择应符合表5.3.3的规定。

表5.3.3 爆炸性环境内电气设备保护级别的选择

| 危险区域 | 设备保护级别（EPL） |
| --- | --- |
| 0区 | Ga |
| 1区 | Ga或Gb |
| 2区 | Ga或Gb或Gc |
| 20区 | Da |
| 21区 | Da或Db |
| 22区 | Da或Db或Dc |

### 5.3.4 在隧道、沟、浅槽、竖井、夹层等封闭式电力工程电缆通道中不应布置热力管道，严禁有易燃气体或易燃液体的管道穿越。

### II 照明

### 5.3.5 人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道，应设置消防应急照明和疏散指示标志。

### III 防雷、接地

### 5.3.6 无机化工装置的户外装置区，遇下列情况之一时，应进行防雷设计：

1 安置在地面上高大、耸立的生产设备。

2 通过框架或支架安置在高处的生产设备和引向火炬的主管道等。

3 安置在地面上的大型压缩机、成群布置的机泵等转动设备。

4 在空旷地区的火炬、烟囱和排气筒。

5 安置在高处易遭受直击雷的照明设施。

### 5.3.7 钢储罐必须做防雷接地，接地点不应少于2处。

## 热力

### 5.4.1 新建燃煤锅炉应同步建设先进高效脱硫、脱硝和除尘设施，不应设置烟气旁路通道。

### 5.4.2 锅炉灰渣和脱硫石膏严禁排入江、河、湖、海等水域。

### 5.4.3 地下、半地下、地下室和半地下室锅炉房，严禁掺烧液化石油气或相对密度大于或等于0.75的化工尾气。

### 5.4.4 燃用液化石油气的锅炉间和有液化石油气管道穿越的室内地面处，严禁设有能通向室外的管沟（井）或地道等设施。

### 5.4.5 燃气调压装置应设置在有围护的露天场地上或地上独立的建、构筑物内，不应设置在地下建、构筑物内。

### 5.4.6 热力管道严禁与输送易挥发、易爆、有害、有腐蚀性介质的管道和输送易燃液体、可燃气体、惰性气体的管道敷设在同一地沟内。

## 辅助生产装置

### I 分析化验

### 5.5.1 化验室不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。不应布置在散发毒性、腐蚀性及其他有害气体、粉尘以及循环水冷却塔等产生大量水雾设施的全年最大频率风向的下风侧。

### 5.5.2 化验室的室内不得安装可燃气体、液化烃和可燃液体的在线分析仪器。

### II 控制室

### 5.5.3 装置的控制室、机柜间等不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。装置的控制室、机柜间与其他建筑物合建时，应设置独立的防火分区。

### 5.5.4 控制室内不得安装可燃气体、液化烃和可燃液体的在线分析仪器。

### 5.5.5 装置的控制室、机柜间按照有关标准规范进行抗爆设计,控制室的地面应采用合适的材料。

### 5.5.6 布置在爆炸危险区的在线分析仪表间设备为非防爆型时，在线分析仪表间应正压通风。

### 5.5.7 装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。装置的控制室与其他建筑物合建时，应设置独立的防火分区。

### 5.5.8 布置在装置内的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等的布置应符合下列规定：

### 1 平面布置位于附加2区的办公室、化验室室内地面及控制室、机柜间、变配电所的设备层地面应高于室外地面，且高差不应小于0.6m。

### 2 控制室、机柜间面向有火灾危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于3h的不燃烧材料实体墙。

### 3 控制室或化验室的室内不得安装可燃气体、液化烃和可燃液体的在线分析仪器。

### III 火炬

### 5.5.9 装置的各类排放的可燃液体不得排入全厂可燃性气体排放系统。

### 5.5.10 处理酸性气体的火炬排放系统必须独立设置。

### 5.5.11 地面火炬不得用于处理毒性为极度或高度危害的有毒可燃性气体。

### 5.5.12 地面火炬应按明火设施考虑周边装置或设备的防护距离，同时应考虑热辐射强度对周边区域的影响，且不应布置在窝风地带。

### 5.5.13 处理含氨排放气体且易发生结晶堵塞时，火炬排放系统应独立设置。

### 5.5.14 严禁将混合后可能发生化学反应并形成爆炸性混合气体的几种气体混合排放。

### 5.5.15 可燃气体放空管道内的凝结液应密闭回收，不得随地排放。

### 5.5.16 装置内高架火炬的设置应符合下列规定：

### 1 严禁排入火炬的可燃气体携带可燃液体。

### 2 火炬的辐射热不应影响人身及设备的安全。

### IV 空分、空压

### 5.5.17 工作压力大于或等于10MPa压缩空气站的配气台、储气罐、充瓶装置应分别布置在单独的房间内，且房间内不应布置其他无关的设备；上述房间与其他建筑物（含上述房间之间）间毗连时，应采用无门、窗、洞的钢筋混凝土防护墙作为隔墙。

### 5.5.18 氮气、氩气等惰性气体容易积聚的室内或室外集中放空点附近，容易造成氧浓度下降，应设置氧浓度检测仪并联锁通风设施。

### 5.5.19 氧气管道敷设要求：

1 氧气管道架空敷设时，应敷设在不燃烧体的支架上。

2 氧气管道直接埋地敷设或采用不通行地沟敷设时，必须符合下列规定：

1）严禁穿过不使用氧气的建筑物、构筑物或露天堆场、烟道；

2）地沟上应设防止可燃物料、火花和雨水浸入的不燃烧体盖板；不应与可燃、腐蚀性介质管道，或各种导电线路同沟敷设，也不得与该类管线地沟相通；

3）直埋地或不通行地沟敷设的氧气管道上不应装设阀门或法兰连接点，当必须设阀门时，应设独立阀门井。

3 氧气、氮气、氩气管道敷设在通行地沟或半通行地沟时，必须设有可靠的通风安全措。

# 附录A  防火间距起止点

### A.0.1总平面布置以及工艺装置或设施内平面布置的防火间距起止点为：

设备──设备外缘；

建筑物（敞开或半敞开式厂房除外）──最外侧轴线；

敞开式厂房──设备外缘；

半敞开式厂房──根据物料特性和厂房结构型式确定；

铁路──中心线；

道路──路边；

码头──输油臂中心及泊位；

铁路装卸鹤管──铁路中心线；

汽车装卸鹤位──鹤管立管中心线；

储罐或罐组──罐外壁；

高架火炬──火炬筒中心；

架空通信、电力线──线路中心线；

工艺装置──最外侧的设备外缘或建筑物的最外侧轴线；

围墙──中心线。