UDC

中华人民共和国国家标准

P                                                 GB 55XXX – 202X

《化工矿山工程项目规范》

Project code for chemical mine industry

（征求意见稿）

202X– XX –XX 发布                       202X – XX –01 实施

| 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 联合发布 |
| --- | --- |
| 国家市场监督管理总局 |  |

中华人民共和国国家标准

化工矿山工程项目规范

Project code for chemical mine industry

GB 55XXX -202X

主编部门：中华人民共和国工业和信息化部

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：202X年XX月1日

中华人民共和国住房和城乡建设部

公      告

202X年 第      号

住房和城乡建设部关于发布国家标准

《化工矿山工程项目规范》的公告

前    言

为适应国际技术法规与技术标准通行规则，2016年以来，住房和城乡建设部陆续印发《深化工程建设标准化工作改革的意见》等文件，提出政府制定强制性标准、社会团体制定自愿采用性标准的长远目标，明确了逐步用全文强制性工程建设规范取代现行标准中分散的强制性条文的改革任务，逐步形成由法律、行政法规、部门规章中的技术性规定与全文强制性工程建设规范构成的“技术法规”体系。

关于规范种类。强制性工程建设规范体系覆盖工程建设领域各类建设工程项目，分为工程项目类规范（简称项目规范）和通用技术类规范（简称通用规范）两种类型。项目规范以工程建设项目整体为对象，以项目的规模、布局、功能、性能和关键技术措施等五大要素为主要内容。通用规范以实现工程建设项目功能性能要求的各专业通用技术为对象，以勘察、设计、施工、维修、养护等通用技术要求为主要内容。在全文强制性工程建设规范体系中，项目规范为主干，通用规范是对各类项目共性的、通用的专业性关键技术措施的规定。

关于五大要素指标。强制性工程建设规范中各项要素是保障城乡基础设施建设体系化和效率提升的基本规定，是支撑城乡建设高质量发展的基本要求。项目的规模要求主要规定了建设工程项目应具备完整的生产或服务能力，应与经济社会发展水平相适应。项目的布局要求主要规定了产业布局、建设工程项目选址、总体设计、总平面布置以及与规模相协调的统筹性技术要求，应考虑供给能力合理分布，提高相关设施建设的整体水平。项目的功能要求主要规定项目构成和用途，明确项目的基本组成单元，是项目发挥预期作用的保障。项目的性能要求主要规定建设工程项目建设水平或技术水平的高低程度，体现建设工程项目的适用性，明确项目质量、安全、节能、环保、宜居环境和可持续发展等方面应达到的基本水平。关键技术措施是实现建设项目功能、性能要求的基本技术规定，是落实城乡建设安全、绿色、韧性、智慧、宜居、公平、有效率等发展目标的基本保障。

关于规范实施。强制性工程建设规范具有强制约束力，是保障人民生命财产安全、人身健康、工程安全、生态环境安全、公众权益和公众利益，以及促进能源资源节约利用、满足经济社会管理等方面的控制性底线要求，工程建设项目的勘察、设计、施工、验收、维修、养护、拆除等建设活动全过程中必须严格执行。与强制性工程建设规范配套的推荐性工程建设标准是经过实践检验的、保障达到强制性规范要求的成熟技术措施，一般情况下也应当执行。在满足强制性工程建设规范规定的项目功能、性能要求和关键技术措施的前提下，可合理选用相关团体标准、企业标准，使项目功能、性能更加优化或达到更高水平。推荐性工程建设标准、团体标准、企业标准要与强制性工程建设规范协调配套，各项技术要求不得低于强制性工程建设规范的相关技术水平。

强制性工程建设规范实施后，现行相关工程建设国家标准、行业标准中的强制性条文同时废止。现行工程建设地方标准中的强制性条文应及时修订，且不得低于强制性工程建设规范的规定。现行工程建设标准（包括强制性标准和推荐性标准）中有关规定与强制性工程建设规范的规定不一致的，以强制性工程建设规范的规定为准。

目  次

1  总 则	1

2  基本规定	2

2.1  矿山建设	2

2.2  项目施工验收	3

2.3  维护管理	3

2.4  矿山闭坑	4

3  露天矿山	6

3.1  一般规定	6

3.2  矿山建设	6

3.3  矿山维护	7

3.4  矿山闭坑	8

4  地下矿山	9

4.1  一般规定	9

4.2  矿山建设	10

4.3  矿山维护	11

4.4  矿山闭坑	13

5  钻井水溶矿山	14

5.1  一般规定	14

5.2  矿山建设	14

5.3  矿山维护	15

5.4  矿山闭坑	15

6  盐湖卤水矿山	16

6.1  一般规定	16

6.2  矿山建设	16

6.3  矿山维护	17

6.4  矿山闭坑	18

7  矿物加工厂	19

7.1  一般规定	19

7.2  矿物加工厂建设	19

7.3  矿物加工厂维护	20

7.4  矿物加工厂关闭	21

8  尾矿设施	22

8.1  一般规定	22

8.2  尾矿库建设	22

8.3  尾矿库运行	23

8.4  尾矿库闭库	25

# 1  总则

1.0.1为了在化工矿山工程项目全生命周期中保障人身健康和生命财产安全、工程质量安全、生态环境安全，满足经济社会管理基本需要，制定本规范。

1.0.2 化工矿山工程项目必须执行本规范。

1.0.3 本规范是化工矿山工程项目技术和管理的基本要求。当采用的技术措施与本规范不一致时，必须进行合规性判定。

1.0.4 化工矿山工程项目应遵循以人为本、技术先进、经济合理、安全环保、节约能源资源的原则，鼓励采用适宜可靠的新工艺、新技术、新设备和新材料，鼓励创建智能化、绿色矿山。

1.0.5 工程建设所采用的技术方法和措施是否符合本规范要求，由相关责任主体判定。其中，创新性的技术方法和措施，应进行论证并符合本规范中有关性能的要求。

# 2  基本规定

# 2.1  矿山建设

2.1.1 矿山开发活动应符合国家及地方主体功能区规划、生态红线区域保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。

严禁在依法划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。

2.1.2 化工矿山工程项目主要工业场地、办公、生活区等厂址选择应满足政策、法规、技术和经济的要求，严禁在下列区域选址：

1 不良地质作用强烈发育、地质灾害大的地段；

2 对飞机起降、电台通信、电视传播、雷达导航和天文、气象、地震观测以及军事设施等有影响的地区；

3 爆破危险区范围内；

4 有严重放射性物质污染影响区、尘毒、污风影响区。

2.1.3 化工矿山工程项目应根据建设项目类型并结合相关法律法规要求，编制环境影响报告书、安全预评价报告书、职业病危害预评价报告书，并报经主管部门审批或备案。

2.1.4 化工矿山工程项目必须设置安全设施、职业病防护设施、环境保护设施，且必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。矿山生产使用期间不得拆除或者破坏。

2.1.5 化工矿山工程项目严禁使用列入淘汰名录的技术、工艺、设备及材料。

# 2.2  项目施工验收

2.2.1 化工矿山企业应按照批准或备案的安全设施设计、职业病防护设施设计、环境保护设施设计完成所有建设内容，具备竣工验收条件的，方可组织竣工验收。

2.2.2 化工矿山工程应由企业负责组织或其上级单位负责组织对矿山建设项目的安全设施、职业病防护设施、环境保护设施进行竣工验收，化工矿山企业对验收结果负责。

2.2.3 化工矿山企业未取得相关许可证，项目不得投入生产或者使用。

# 2.3  维护管理

2.3.1 化工矿山企业应建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援机构或组织，配备必要的应急救援器材和设备。根据有关规定不需要建立事故应急救援组织的，应指定兼职的应急救援人员，并与邻近的事故应急救援组织签订救援协议。

2.3.2 化工矿山企业应为从业人员提供符合国家标准要求的劳动防护用品。进入矿山作业场所的人员，应按规定佩戴防护用品。

2.3.3 化工矿山企业主要负责人、安全生产管理人员、岗位从业人员、特种作业人员必须按照国家有关规定接受专门的安全培训，经考核合格后方可上岗。

采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。

2.3.4 矿山产生的大气污染物应达标排放。

2.3.5 矿山需外排的废水应达标排放。

2.3.6 化工矿山企业对固体废弃物应根据其性质设置专用场所储存。储存场所内应设防止产生环境污染和安全事故隐患的有效措施。

2.3.7 矿山排放污染物应当取得排污许可证，并严格按照排污许可证的要求排污。

2.3.8 矿山应采取有效措施，减轻噪声对周围生活环境的影响，避免造成噪声污染。在高噪声作业场所应采取降噪、隔音措施，保障工人身体健康。

# 2.4  矿山闭坑

2.4.1 矿山停采、闭坑，应编制闭坑（停采）地质报告。闭坑地质报告经原批准开办矿山的主管部门审核同意后，报地质矿产主管部门会同矿产储量审批机构批准。

2.4.2 闭坑地质报告批准后，化工矿山企业应当编写关闭矿山报告，委托相应单位进行闭坑设计，并报请主管部门批准。

2.4.3 化工矿山企业应按照批准的关闭矿山报告和闭坑设计完成有关安全、职业卫生、水土保持、土地复垦、环境保护和矿山地质环境治理恢复工作后报相关部门办理采矿许可证注销手续。并按照国家有关规定将地质、测量、采矿资料整理归档，并汇交闭坑地质报告、关闭矿山报告、闭坑设计及其他有关资料。

2.4.4 矿山闭坑后所有的污染场地必须进行恢复治理，经相关部门组织验收合格，根据实际需要再利用。

# 3  露天矿山

# 3.1  一般规定

3.1.1 露天开采应遵循自上而下的开采顺序，应分台阶开采，并应坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。

3.1.2 采剥和排土作业不应给深部开采和邻近矿山造成水害或者其他危害。

3.1.3 有遭遇洪水危险的露天矿山应设置专用的防洪、排洪设施。

3.1.4 当矿床疏干造成地面沉陷破坏农田时，必须对农田采取土地复垦措施。

3.1.5 排土场必须设有防排洪、截排水的设施。

3.1.6 外部排土场应充分利用沟谷、洼地、荒坡、劣地，避开城镇生活区。严禁将水源保护区、江河、湖泊、水库作为排土场；排土场严禁侵占名胜古迹、自然保护区等。

3.1.7 排土场必须按规定进行土地复垦。

3.1.8 开采过程中表土必须有计划收集、堆存，用于露天采场生态恢复、排土场土地复垦等。

3.1.9 露天坑入口、周围易于发生危险的区域及排土作业区应设置围栏和醒目的警示标志，防止无关人员进入。

# 3.2  矿山建设

3.2.1 生产过程中需要采取防排水措施的露天矿山，必须分别预测露天坑的正常涌水量和最大涌水量。

3.2.2 露天矿山开采过程中由于地下水危害可能造成下列情况之一时，应对地下水采取防治和控制措施：

1 地下水对采、剥作业和排土（岩）作业有严重影响，不能保证矿山正常安全生产；

2 地下水危及露天矿边坡的稳定，不能保证矿山正常安全生产。

3.2.3 露天开采境界的确定应在保证露天采矿场的最终边坡稳定的前提下充分利用矿产资源。

3.2.4 露天矿山边坡应符合设计要求，采取有效措施保证边坡整体的安全稳定。

3.2.5 露天开采不应采用没有捕尘装置的干式穿孔设备，应采取综合防尘技术措施。

3.2.6 排土场（包括水力排土场）位置的选择，应保证排弃土岩时不致因滚石、滑坡、塌方等威胁周边居民、环境及设施等的安全；排土场位置应符合相应的环保要求；排土场场址不应设在居民区或工业建筑主导风向的上风侧和生活水源的上游。

# 3.3  矿山维护

3.3.1 露天采场及排土场现状高度200m及以上的边坡，应当进行在线监测。现状高度100m及以上的边坡，应当每年进行一次边坡稳定性分析。

3.3.2 设计规定保留的矿（岩）柱、挂帮矿体，在规定的期限内，未经技术论证不应开采或破坏。

3.3.3 排土场进行排弃作业时应设立警示标志，并派专人指挥。有夜间排土作业的排土场必须设照明系统。

3.3.4 矿山应制定针对边坡滑塌、排土场滑坡、泥石流等生产安全事故的应急预案。

# 3.4  矿山闭坑

3.4.1 开采终了露天采场的永久性坡面应进行稳定化处理。

3.4.2 露天采场应进行生态恢复或利用，与周边地表景观相协调，并做好水土保持与防风固沙措施。

3.4.3 排土场植被恢复后的植被覆盖率不应低于当地同类土地植被覆盖率。生态修复时禁用外来有害植物。

# 4  地下矿山

# 4.1  一般规定

4.1.1 竖井、斜井、平硐等矿井井口标高，应高于当地历史最高洪水位1m以上。工业场地的地面标高，应高于当地历史最高洪水位。特殊情况下达不到要求的，应以历史最高洪水位为防护标准修筑防洪堤，井口应筑人工岛，使井口高于最高洪水位1m以上。

4.1.2 每个矿井至少应有两个相互独立、间距不小于30m、直达地面的安全出口；矿体一翼走向长度超过1000m时，此翼应有安全出口；每个生产水平或中段至少应有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通。

4.1.3 矿山安全标志牌位置应设在与安全有关的地方，地下矿山井巷的分道口应有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向。

4.1.4 地下矿山应按规定设置监测监控系统、人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统。

4.1.5 地下开采方式开采可溶性盐类矿体，必须符合下列规定：

1 井下设备采取防止盐类腐蚀的措施；

2 主要井巷工程在含水层应采取防水措施；

3 可溶性盐类地层中的巷道支护材料采用耐盐类腐蚀的材料；

4 可溶性盐类矿床开采时对封孔不严的勘查钻孔要预留足够尺寸的保安矿柱。

4.1.6 煤系硫铁矿开采应按相关项目规范执行。

4.1.7 地下矿山应建立人员下井登记检查制度。

# 4.2  矿山建设

4.2.1 罐笼提升井作为主要安全出口时，应装备2套相互独立的提升系统，或装备1套提升系统并设置梯子间。当矿井的安全出口均为竖井时，至少有一条竖井中应装备梯子间。竖井作为应急安全出口时应设应急提升设施或者梯子间。当罐笼提升系统和矿用电梯用于提升人员的应采用双回路供电。

4.2.2 行人的有轨运输巷道应设人行道，调车场、人员乘车场、井底车场矿车摘挂钩处两侧应各设一条人行道，行人的提升斜井应设人行道，行人的无轨运输巷道和斜坡道应设置人行道或躲避硐室。人行道宽度和高度应符合有关规定。

4.2.3 无轨运输的斜坡道每400m应设置一段坡度不大于3％、长度不小于20m的缓坡段，错车道应设置在缓坡段。

4.2.4 竖井内提升容器之间以及提升容器与井壁、罐道梁、井梁之间的最小间隙必须满足有关安全规定。

4.2.5 井下所有作业场所进风流中的空气成分和有毒有害物质的含量，必须满足国家有关规定。

4.2.6 严寒地区的提升竖井和作为安全出口的竖井应有保温措施，防止井口及井筒结冰。

4.2.7 高温矿山应有降温措施。

4.2.8 井巷内平均风速必须满足有关安全规定。

4.2.9 主通风机系统应设有监测风压、风量(或风速)、电流、电压的仪器仪表,通风机为矿井离心式通风机时,还应设有监测轴承温度的仪器仪表。主要通风机应有使矿井风流反向的措施。

4.2.10 井下疏干放水有可能导致地表塌陷时，应先将潜在塌陷区的居民迁走，公路和河流改道，再进行疏放水。矿区及其附近的地表水或大气降水有可能危及井下安全时，应根据具体情况采取设防洪堤、截水沟、封闭溶洞或报废的矿井和钻孔、留设防水矿柱等防范措施。

4.2.11 相邻井巷或采区，有涌水危险时，应在井巷或采区间留出隔离安全矿柱。

4.2.12 井下主要排水设备应包括工作水泵、备用水泵和检修水泵。工作水泵应能在20h内排出一昼夜正常涌水量；工作水泵和备用水泵应能在20h内排出一昼夜的设计最大排水量。备用水泵能力不小于工作水泵能力的50％；检修水泵能力不小于工作水泵能力的25％。只设3台水泵时，水泵型号应相同。

4.2.13 矿山应结合井下供水系统，设置井下消防管路。

4.2.14 开采有自燃发火危险的矿床，应采取防火措施。主要运输巷道、总进风道、总回风道，均应布置在无自燃发火危险的围岩中。

# 4.3  矿山维护

4.3.1 采场回采结束后，应及时密闭采空区，并隔断影响正常通风的相关巷道。

4.3.2 应严格保持矿柱(含顶柱、底柱和间柱等)的尺寸、形状和直立度；应有专人检查和管理，以保证其在整个利用期间的稳定性。

4.3.3 化工矿山企业应建立顶板分级管理制度。对顶板不稳固的采场，应有监控手段和处理措施。

4.3.4 井下应采用专用人车运送人员。运送人员时严禁用人车运送具有爆炸性、易燃性、腐蚀性等危险特性的物品或附挂处理事故以外的材料车。

4.3.5 矿井总进风量、总回风量和主要通风巷的风量，应半年测定一次。作业地点的温度、湿度和风速等每季度至少测定一次。

矿山应通过矿井通风系统鉴定指标评价矿井通风系统基本状况，鉴定指标应符合表4.3.5的规定。

表4.3.5  通风系统鉴定指标

| 指标类型 | 指标名称 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 基本指标 | 风量（风速）合格率ηq | ≥65％ |
|  | 风质合格率ηz | ≥90％ |
|  | 作业环境空气质量合格率ηk | ≥60％ |
|  | 有效风量率ηu | ≥60％ |
|  | 风机效率ηf | ≥70％ |
|  | 风量供需比β | 1.32≤β≤1.67 |
| 综合指标 | 通风系统综合指标C | ≥72％ |

4.3.6 人员进入独头工作面前，应启动局部通风机通风，确保空气质量满足作业要求，较长时间无人进入的工作面还应进行空气质量检测。独头工作面有人作业时，通风机应连续运转。

4.3.7 对积水的旧井巷、老采区、流砂层、各类地表水体、沼泽、强含水层、强岩溶带等不安全地带，如不能采取疏放水措施保证开采安全，应留设安全矿（岩）柱。在上述区域附近开采时应采取预防突然涌水的安全措施。

4.3.8 对支护井巷，均应定期检查。人员需要进入的采场作业面的顶板和侧面应保持稳定，矿岩不稳固时应采取支护措施。受破坏的支护应及时修复，确认安全后方准作业。

# 4.4  矿山闭坑

4.4.1 废弃井巷和硐室的入口应及时封闭，封闭时应留有泄水条件。封闭前入口处应设明显警示标志，禁止人员进入。

4.4.2 报废井巷的地面入口周围应设高度不低于1.5m的栅栏。

# 5  钻井水溶矿山

# 5.1  一般规定

5.1.1 采用钻井水溶法开采时，应留设防水安全岩柱，导水断层处应留设保安矿带。

5.1.2 在矿层埋深小于400m、地层裂隙及褶皱发育区，不得采用压裂连通采矿法。

# 5.2  矿山建设

5.2.1 溶腔极限跨度应根据矿层厚度、矿石与围岩的岩性特征、开采深度等确定，溶蚀连通井井距应小于溶腔极限跨度。

5.2.2 生产采区应与建（构）筑物、交通设施、水体等保持足够的安全距离。钻井水溶开采深度不应小于设计最小安全开采深度。井组之间应按设计要求留保安矿柱。

5.2.3 井场应设置废油排污池或集油装置，产生的废油应集中排入排污池循环使用；无法利用时，应处理达标排放。

5.2.4 安装、拆除井架时，应有专人统一指挥。遇6级以上大风、暴雨(雪)、大雾及无充足照明的夜间，不应进行井架安装、拆除作业。

5.2.5 下套管前应使用标准规格的通径规对每根井管通径。

5.2.6 固井注水泥浆应连续注入，直至水泥浆返出井口。当水泥浆无法返出时必须在固井水泥凝固48h后从井口回填水泥至井口。

# 5.3  矿山维护

5.3.1 对岩层破碎、矿体埋藏较浅、采区面积较大的钻井水溶矿山，应进行地表沉陷和位移监测。在地表可能或已有沉降、位移区域，应设明显的安全警示标志，并编制应急预案。

5.3.2 钻井水溶矿山应设立地表水和地下水水质监测系统，应至少每半年对矿区范围水质进行检测。

5.3.3 在有毒有害气体聚集的井口、卤池、取样阀等地点作业时，应采取防毒措施，并有专人监护。

5.3.4 采卤工艺管、输卤管道安装完毕应进行耐压试验，试验压力按设计规定，试验合格方可投入使用。

# 5.4  矿山闭坑

5.4.1 不再使用的地质勘探井和生产井，应进行封井和防护处理，并在地表做好标记。

5.4.2 矿山闭坑前应对地表缓存的老卤和尾盐及其他废弃物进行处置，并符合当地环保要求。

# 6  盐湖卤水矿山

# 6.1  一般规定

6.1.1 开采主要卤水矿产资源的同时，对暂不利用的共生和伴生矿产应统筹规划和保护。

6.1.2 采输卤及盐田工程布置应避开不良地质区域；当不可避开时应采取防治措施，并在不良地质区域周边设立警示标志。

6.1.3 采输卤及盐田工程应根据盐湖地区自然环境条件和卤水特殊性采取防渗漏、防溶陷、防冻胀、防冲刷措施，对钢结构和混凝土结构应采取防腐蚀措施。

6.1.4 采卤、输卤、导卤泵站工程中的泵及管道应根据卤水结盐特性采取防结盐措施和清盐措施。

6.1.5 当矿区有县道及以上等级公路和铁路时，应符合公路、铁路的相关安全防护要求，禁止在距公路路基基础外缘100m内、铁路路基基础外缘200m内布置采卤工程。

6.1.6 野外作业人员应根据当地气候和环境特征采取防冻、防暑、防晒、防风沙等措施。

# 6.2  矿山建设

6.2.1 矿山建设应查明矿区及周边地表水系、汇水等情况，当淡水或洪水威胁工程安全时，应采取防治措施；当淡水或淡卤水引起开采卤水淡化导致工程存在安全隐患时，应采取针对卤水淡化的防护措施。

6.2.2 输卤工程、盐田工程、防洪工程沿线或区域内应进行岩土工程勘察，并应进行地层或土层含盐量的测定和分析。填筑堤坝土料中影响堤坝稳定的含盐量应符合设计要求。

6.2.3 当采用多级泵站接力渠道输送卤水方式、输卤渠道始端或高端最低运行水位标高高于末端或低端最高运行水位标高时，应采取确保中间(低端)泵站连续稳定运行或者溢流、分流等防范措施。

6.2.4 输卤渠、盐田的堤坝高度应根据预留结盐(矿)厚度、卤水运行深度、波浪涌高和安全超高等参数确定。堤坝安全超高不应小于0.5m。

6.2.5 输卤渠、盐田的堤坝顶宽度应根据堤坝稳定、生产运行管理和施工碾压需要确定。行车堤坝顶宽不应小于4.5m，非行车堤坝顶宽不应小于2.5m。

6.2.6 输卤渠、盐田的堤坝边坡参数应根据筑堤材料的物理力学性质确定。迎水面填方边坡比不应大于1∶1.5，非迎水面边坡比不应大于1∶1。

# 6.3  矿山维护

6.3.1 当遇6级及以上大风、沙尘暴等特殊天气时，露天作业人员应停止作业。

6.3.2 临近高差2m及以上和边坡角度45度及以上的采卤渠、输卤渠堤坝和盐田堤坝作业时，距采卤渠或堤坝顶边缘1.5m范围内严禁站人或停放设备。

6.3.3 在进入矿区的生产道路入口处应设限入警示和限速标志。车辆在矿区内通行应遵守设计的限速要求。

6.3.4 采输卤工程和盐田工程应有日常巡视和维护措施，发现安全隐患及时处理。

6.3.5 采输卤作业人员集中场所应配备应急救援设施，分散有人值守的采输卤泵站处应配置急救箱。

6.3.6 采卤设施拆除的生产井，应作封井和防护处理，并设警示标志。

# 6.4  矿山闭坑

6.4.1 通往采卤工程、输卤工程和盐田工程的生产道路不再使用时应在接外部公路入口处作封堵处理，并设置禁止通行标志，跨越生产设施的简易钢结构桥涵应拆除。当作为其他用途保留时，道路工程应符合相应用途的安全要求。

6.4.2 预留野生动物迁徙、洄游通道因矿山闭坑废弃不能使用时，应采取恢复通行措施。

# 7  矿物加工厂

# 7.1  一般规定

7.1.1 对原矿中具有工业价值的共生和伴生矿物应进行综合回收。

7.1.2 矿物加工厂必须设置配套的事故排放收集系统。

# 7.2  矿物加工厂建设

7.2.1 与资源配套的新建矿物加工厂设计前应进行矿物加工试验。

7.2.2 新建矿物加工厂的工艺流程应根据试验报告和借鉴矿石性质类似的生产流程确定。

7.2.3 硫化矿物分离过程中严禁使用重铬酸盐或氰化物等剧毒药剂的分离技术。

7.2.4 在液体毒性危害严重和具有化学灼伤危险的作业场所，必须设洗眼器、淋洗器等安全防护设备。

7.2.5 剧毒药剂、强酸、强碱等必须单独存放，且必须有安全和环保措施。

7.2.6 产生有害气体的厂房，应设置通风设施。产生剧毒、强腐蚀性气体的厂房，必须设置通风换气装置。

7.2.7 设备及材料选择应符合过流介质对其磨蚀和腐蚀要求。

7.2.8 可溶性盐类加工厂湿区作业地面必须采取防渗、防腐措施。

7.2.9 中细碎作业前应设置除铁装置。

7.2.10 在矿石破碎、筛分和转运处，应设置粉尘处理措施。

7.2.11 干燥后产品转载处，必须设置集气罩并采取除尘措施。

7.2.12 包装车间散状物料转运处及落料点应设置除尘设施，收集粉尘应回收。

# 7.3  矿物加工厂维护

7.3.1 设备保养规程，应根据设备使用说明制订。

7.3.2 化工矿加工过程中产生的多余母液，以及冲洗设备、管道等产生的含盐水，冲洗地面的污水等必须集中处理。

7.3.3 设备裸露的转动部分，应设置符合安全规定的防护罩或防护屏。

7.3.4 停车处理固定格筛卡矿、破碎机棚矿、囤矿或过铁卡矿以及进入机体检查处理故障时，进入机体前，必须预先处理矿槽壁上附着的矿块或可能脱落的浮渣。

7.3.5 运转中的设备出现异常，需要处理时必须停机。

7.3.6 检修、更换磨矿机衬板时，应事先固定滚筒，并确认机体内无脱落物，通风充分，温度适宜，照明亮度合适，气体检测合格，才能进入；起重机钩头不应进入机体内。

7.3.7 磨矿机两侧和轴瓦侧面，应有防护栏杆。磨矿机运转时，人员不应在运转筒体两侧和下部逗留或工作；封闭磨矿机人孔时，必须确定磨矿机内无人，才能封闭。

7.3.8 矿物加工厂必须对使用或产生的有毒有害及放射性物质进行登记，并及时告知可能接触的人员。

# 7.4  矿物加工厂关闭

7.4.1 对确认不再使用的矿物加工厂应申请关闭。

7.4.2 关闭矿物加工厂前，对强酸、强碱、有毒药剂、放射源等应采取安全、环保处置措施。

7.4.3 关闭矿物加工厂前，应编制拆除专项方案并对矿仓、堆料场、事故池、大型设备内存留物料清理。

7.4.4 可溶性盐类加工厂尾盐、尾液应采取避免造成环境影响的处理措施。

7.4.5 关闭的矿物加工厂，拆除后场地不再使用的应按照土地复垦方案进行土地复垦。

7.4.6 关闭矿物加工厂前，应按规定处置并注销特种设备。

# 8  尾矿设施

# 8.1  一般规定

8.1.1 矿物加工厂必须有尾矿设施，禁止任意排放尾矿。

8.1.2 尾矿库不应设在风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区、国家法律禁止的矿产开采区域以及国家规定的其他不得建设尾矿库的区域。

8.1.3 尾矿库的服务年限不应少于5年。

8.1.4 未依法取得安全生产许可证的尾矿库，不得投入生产运行。

# 8.2  尾矿库建设

8.2.1 尾矿库建设必须进行岩土工程和水文地质勘察。

8.2.2 尾矿设施施工必须按施工图执行。当实际情况与工程勘察或设计不符需要修改设计时，必须取得原勘察单位和设计单位的书面同意。涉及坝址、筑坝材料和排洪建筑物结构等重大设计变更时，必须报原审查部门批准。

8.2.3 根据尾矿种类，尾矿库应按环保要求的严格程度分类，并符合下列规定：

1 堆存第I类一般工业固体废物的尾矿库为I类库；

2 堆存第Ⅱ类一般工业固体废物的尾矿库为Ⅱ类库。

I类库防渗要求为：当天然基础层饱和渗透系数不大于1.0×10-5cm/s，且厚度不小于0.75m时，可以采用天然基础层作为防渗衬层；当天然基础层不能满足防渗要求时，可采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5cm/s 且厚度为0.75m的天然基础层。

Ⅱ类库应采用单人工复合衬层作为防渗衬层，并符合以下技术要求：

1） 人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5mm。采用其他人工合成材料的，其防渗性能应至少相当于1.5mm 高密度聚乙烯膜的防渗性能。

2） 粘土衬层厚度应不小于0.75m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。使用其他粘土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力。

8.2.4 在尾矿库地下水流场上游应布置1个监测井，在下游至少应布置1个监测井，在可能出现污染扩散区域至少应布置1个监测井。尾矿库设置有地下水导排系统的，应在地下水主管出口处至少布置1个监测井，用以监测地下水导排系统排水的水质。

# 8.3  尾矿库运行

8.3.1 尾矿运输过程中应采取可靠的防尘及防护措施。

8.3.2 尾矿泵站和尾矿输送管V形管段最低点的附近应设事故池，事故池应及时清理。

8.3.3 尾矿坝的渗流控制措施必须确保浸润线低于控制浸润线。

8.3.4 尾矿坝必须满足渗流控制和静、动力稳定的要求。

8.3.5 尾矿库必须设置可靠的排洪设施，并应满足在设计洪水条件下防洪安全和正常生产的要求。

8.3.6 尾矿库干滩长度以及库水位与滩顶的高差，必须满足设计要求。

8.3.7 排洪构筑物的设计最大流速不应大于构筑物材料的容许流速。

8.3.8 干式堆存尾矿库平时库区不应存水，降雨时库区积存的雨水应及时排出库外，排空时间不应超过72h。

8.3.9 尾矿与空气、水接触后发生化学反应、产生有毒有害物质或酸性水的，应对尾矿堆积坝外坡和永久性滩面采取有效隔离措施。

8.3.10 尾矿堆积坝外坡面应随着尾矿堆积坝的加高，用碎石土覆面或种植草皮、灌木；尾矿滩面产生扬尘污染的，应采取洒水喷淋等防止粉尘污染的措施。

8.3.11 当尾矿水pH值小于3.5，或水中硫酸根离子浓度大于1500mg/L，或氯离子浓度大于5000mg/L时，应对尾矿库临水混凝土构件采取专门的防腐蚀措施。

8.3.12 尾矿库渗水可能造成污染的，应在尾矿坝下游设置渗水收集设施，应将不达标的渗水收集、回用或处理。

8.3.13 尾矿库下游应设置回水池，回水池有效容积应满足收集库区中小降雨的需要，按不小于尾矿库有效集雨面积的60min降雨量均值计算。

8.3.14 尾矿库外排水应达标排放。

8.3.15 尾矿库应安装在线监测系统。尾矿库安全监测预警信息必须实时送达尾矿库企业安全管理部门。

# 8.4  尾矿库闭库

8.4.1 尾矿库运行到设计最终标高的前12个月内，生产经营单位应当进行闭库前的准备工作。尾矿库闭库工程应当进行勘察、安全现状评价和闭库设计，并编制安全设施设计。

8.4.2 尾矿库闭库后应达到正常库标准，确保尾矿库防洪能力和尾矿坝稳定性满足要求，维持尾矿库闭库后长期安全稳定。

8.4.3 尾矿库闭库后，正常运行条件下库内不应存水。

8.4.4 尾矿库闭库时封场结构应包括阻隔层、雨水导排层和覆盖土层。