UDC

JGJ

中华人民共和国行业标准

P                                    JGJ311-2013

备案号J 1650-2013

建筑深基坑工程施工安全技术规范

Technical code for safety construction of

deep building foundation excavations

（局部修订征求意见稿）

2013-××-×× 发布                       2014-××-01  实施

中华人民共和国住房和城乡建设部       发布

修 订 说 明

本次局部修订系根据《住房城乡建设部关于印发2022年工程建设标准规范制订修订计划的通知》（建标函[2022]21号）文件的要求，由郑州大学会同有关单位对《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311-2013进行局部修订。

本规范基本上保持了2013年发布的《规范》的适用范围、总体框架和主要内容，作了局部修订。本次修订后共有11章，局部修订的主要内容是：

1、根据住房和城乡建设部发布的《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、《建筑与市政地基基础通用规范》等相关文件、标准要求，对部分条文进行协调性修订。

2、细化基坑超过设计使用年限等情况的安全评价相应条款。

3、完善采用新技术、新工艺的施工安全相关条款。

4、新增杂填土基坑工程施工安全相关条款。

5、根据《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311-2013实施以来各方反馈的意见和建议，对部分条款进行文字性调整。

本次局部修订的主编单位：

本次局部修订的参编单位：

本规范主要起草人员：

本规范主要审查人员：

目  次

1  总则	3

2  术语	3

3  基本规定	4

4  施工环境调查	7

5  施工安全专项方案	9

6  支护结构施工	13

7  地下水与地表水控制	19

8  土石方开挖	20

10  检查与监测	21

11  基坑安全使用与维护	24

附：条文说明	27

《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311-2013

修订对照表

（方框部分为删除内容，下划线部分为增加内容）

# 2  术语

| 现行《标准》条文 | 局部修订征求意见稿 |
| --- | --- |
| 2 术语 | 2 术语 |
| 2.0.14施工监测 construction monitoring 基坑工程施工过程中，对基坑及周边环境实施的量测、监视、巡查、预警等工作。 | 2.0.14施工监测 construction monitoring 基坑工程施工和使用过程施工过程中，由施工单位负责对基坑及周边环境实施的定期或连续的巡查、量测、监视以及数据采集、分析、反馈活动。 |

# 3  基本规定

| 现行《标准》条文 | 局部修订征求意见稿 |
| --- | --- |
| 3 基本规定 | 3 基本规定 |
| 表3.0.1 （施工安全等级为一级的划分条件：） 1 复杂地质条件及软土地区的二层及二层以上地下室的基坑工程； 2 开挖深度大于15m的基坑工程； 3 基坑支护结构与主体结构相结合的基坑工程； 4 设计使用年限超过2年的基坑工程； 5 侧壁为填土或软土，场地因开挖施工可能引起工程桩基发生倾斜、地基隆起变形等改变桩基、地铁隧道运营性能的工程； 6 基坑侧壁受水浸透可能性大或基坑工程降水深度大于6m或 降水对周边环境有较大影响的工程； 7 地基施工对基坑侧壁土体状态及地基产生挤土效应较严重的工程； 8 在基坑影响范围内存在较大交通荷载，或大于35kPa短期作 用荷载的基坑工程； 9 基坑周边环境条件复杂、对支护结构变形控制要求严格的工程； 10 采用型钢水泥土墙支护方式、需要拔除型钢对基坑安全可能产生较大影响的基坑工程； 11 采用逆作法上下同步施工的基坑工程； 12 需要进行爆破施工的基坑工程。 | 表3.0.1 （施工安全等级为一级的划分条件：） 1 复杂地质条件及软土地区的二层及二层以上地下室的基坑工程； 2 开挖深度大于15m的基坑工程； 3 基坑支护结构与主体结构相结合的基坑工程； 4 设计使用年限超过2年的基坑工程； 5 侧壁为填土或软土，场地因开挖施工可能引起邻近建（构）筑物、地下工程地基或基础发生较大变形的工程； 6 基坑侧壁受水浸透可能性大或基坑工程降水深度大于6m或降水对周边环境有较大影响的工程； 7 地基施工对基坑侧壁土体状态及地基产生挤土效应较严重的工程； 8 在基坑影响范围内存在较大交通荷载，或大于35kPa短期作用荷载的基坑工程； 9 基坑周边环境条件复杂、对支护结构变形控制要求严格的工程； 10 采用型钢水泥土墙支护方式、需要拔除型钢对基坑安全可能产生较大影响的基坑工程； 11 采用逆作法上下同步施工的基坑工程； 12 需要进行爆破施工的基坑工程； 13 修复后或超期服役等需加固的基坑工程； 14 寒区侧壁为粘性土的越冬基坑工程。 |
| 3.0.2 基坑工程施工前应具备下列资料： 1 基坑环境调查报告。明确基坑周边市政管线现状及渗漏情况，邻近建（构）筑物基础形式、埋深、结构类型、使用状况；相邻区域内正在施工和使用的基坑工程情况；相邻建筑工程打桩振动及重载车辆通行情况等； 2 基坑支护及降水设计施工图。对施工安全等级为一级的基坑工程，明确基坑变形控制设计指标，明确基坑变形、周围保护建筑、相关管线变形报警值； 3 基坑工程施工组织设计。开挖影响范围内的塔吊荷载、临建荷载、临时边坡稳定性等纳入设计验算范围，施工安全等级为一级的基坑工程应编制施工安全专项方案； 4 基坑安全监测方案。 | 3.0.2 基坑工程施工前应具备下列资料： 1 基坑环境调查报告。明确基坑周边市政管线现状及渗漏情况，邻近建（构）筑物地基基础形式、埋深、结构类型、使用状况；相邻区域内各类岩土工程活动情况及重载车辆通行情况等； 2 岩土工程勘察成果； 3 基坑工程设计施工图。对施工安全等级为一级的基坑工程，明确基坑变形控制设计指标，明确基坑变形、周围保护建筑、相关管线变形预警值及报警值； 4 基坑内拟建建筑地基基础设计资料； 5 基坑工程专项施工方案； 6 基坑工程监测方案。 |
| 3.0.7 基坑工程应实施信息施工法，并应符合下列规定： 1 施工准备阶段应根据设计要求和相关规范要求建立基坑安全监测系统。 2 土方开挖、降水施工前，监测设备与元器件应安装、调试完成。 3 高压旋喷注浆帷幕、三轴搅拌帷幕、土钉、锚杆等注浆类施工时，应通过对孔隙水压力、深层土体位移等监测与分析，评估水下施工对基坑周边环境影响，必要时应调整施工速度、工艺或工法。 4 对同时进行土方开挖、降水、支护结构、截水帷幕、工程桩等施工的基坑工程，应根据现场施工和运行的具体情况，通过试验与实测，区分不同危险源对基坑周边环境造成的影响，并应釆取相应的控制措施。 5 应对变形控制指标按实施阶段性和工况节点进行控制目标分解；当阶段性控制目标或工况节点控制目标超标时，应立即釆取措施在下一阶段或工况节点时实现累加控制目标。 6 应建立基坑安全巡查制度，及时反馈，并应有专业技术人员参与。 | 3.0.7 基坑工程应实施信息施工法，并应符合下列规定： 1 施工准备阶段应根据监测方案完成监测设备的检校及监测设施的安装工作。 2 依据施工工序，完成监测设施的验收及相应监测项目初始值采集。 3 高压旋喷注浆帷幕、三轴搅拌帷幕、土钉、锚杆等注浆类施工时，应通过对基坑周边岩土体、地下水及周边环境等监测与分析，评估水下施工对基坑周边环境影响，必要时应调整施工速度、工艺或工法。 4 对同时进行土方开挖、降水、支护结构、截水帷幕、工程桩等施工的基坑工程，应根据现场施工和运行的具体情况，通过试验与实测，区分不同风险因素对基坑周边环境造成的影响，并应釆取相应的控制措施。 5 应对变形控制指标按实施阶段性和工况节点进行控制目标分解；当阶段性控制目标或工况节点控制目标超标时，应立即釆取措施在下一阶段或工况节点时实现累加控制目标。 6 应建立基坑安全巡查制度，及时反馈，并应有专业技术人员参与。 |
| 3.0.8 对特殊条件下的施工安全等级为一级、超过设计使用年限的基坑工程应进行基坑安全评估。基坑安全评估原则应能确保不影响周边建（构）筑物及设施等的正常使用、不破坏景观、不造成环境污染。 | 3.0.8 当基坑周边存在需要保护的重要建（构）物及设施时，应进行基坑周边环境安全评估。基坑周边环境安全评估应能确保不影响周边建（构）筑物及设施等的正常使用、不破坏景观、不造成环境污染。 |
|  | 3.0.9当基坑工程出现下列情况时，应在分析已有资料、支护结构现状调查、检测的基础上进行安全评价： 1 超过设计使用年限的基坑工程。 2 中断使用及维护后恢复施工，且对支护结构安全性存疑的基坑工程。 3 因水体浸泡、地震灾害等，导致局部支护结构失效、局部坍塌等情况的基坑工程。 4 拟进行加固的基坑工程。 |

# 4  施工环境调查

| 现行《标准》条文 | 局部修订征求意见稿 |
| --- | --- |
| 4 施工环境调查 | 4 现场勘查与环境调查 |
| 4.2 现场勘查及环境调查要求 | 4.2 现场勘查及环境调查要求 |
| 4.2.1 基坑现场勘查和环境调查应符合下列规定： 1 勘查与调查范围应超过基坑开挖边线之外，且不得小于基坑深度的2倍。 2 应查明既有建（构）筑物的高度、结构类型、基础形式、尺寸、埋深、地基处理和建成时间、沉降变形、损坏和维修等情况。 3 应查明各类地下管线的类型、材质、分布、重要性、使用情况、对施工振动和变形的承受能力，地面和地下贮水、输水等用水设施的渗漏情况及其对基坑工程的影响程度。 4 应查明存在的旧建（构）物基础、人防工程、其他洞穴、 地裂缝、河流水渠、人工填土、边坡、不良工程地质等的空间分布特征及其对基坑工程的影响。 5 应查明道路及运行车辆载重情况。 6 应查明地表水的汇集和排泄情况。 7 当邻近场地进行抽降地下水施工时，应查明降深、影响范围和可能的停抽时间，以及对基坑侧壁土性指标的影响。 8 当邻近场地有振动荷载时，应查明其影响范围和程度。 9 应查明邻近基坑与地下工程的支护方法、开挖和使用对本基坑工程安全的影响。 | 4.2.1 基坑现场勘查和环境调查应符合下列规定： 1勘查与调查范围应超过基坑开挖边线之外，且不应小于基坑设计深度的2倍。 2 应查明既有建（构）筑物的高度、结构类型、地基基础形式、尺寸、埋深、地基处理和建成时间、沉降变形、损坏和维修等情况。 3 应查明各类地下管线的类型、材质、分布、重要性、使用情况、对施工振动和变形的承受能力，地面和地下贮水、输水等用水设施的渗漏情况及其对基坑工程的影响程度。 4 应查明存在的废弃建（构）物基础、人防工程、其他洞穴、地裂缝、河流水渠、人工填土、边坡、不良工程地质等的空间分布特征及其对基坑工程的影响。 5 应查明道路及运行车辆载重情况。 6 应查明地表水的汇集和排泄情况。 7 当邻近场地进行抽降地下水施工时，应查明降深、影响范围和可能的停抽时间，以及对基坑侧壁土性指标的影响。 8 当邻近场地有振动荷载时，应查明其影响范围和程度。 9 应查明邻近基坑与地下工程的支护方法、开挖和使用对本基坑工程安全的影响。 |
| 4.2.2 对施工安全等级为一级、分布有地下管网的基坑工程，宜采用物探为主、坑探为辅的勘查方法；对安全等级为二级的基坑工程，可采用坑探方法。 | 4.2.2 对施工安全等级为一级且临近重要地下管网的基坑工程、地下管网资料不全或不准确的基坑工程，宜采用物探、坑探等方法查清。 |
| 4.3 现场勘查与环境调查报告 | 4.3 现场勘查与环境调查报告 |
| 4.3.1 现场勘查与环境调查报告应包括下列主要内容： 1 勘查与环境调查的目的、调查方法； 2 基坑轮廓线与周围既有建（构）筑物荷载、基础类型、埋深、地基处理深度等； 3 相关地下管线的分布现状、渗漏等情况； 4 周边道路的分布及车辆通行情况； 5 雨水汇流与排泄条件； 6 实验方法、检测方法及结论和建议。 | 4.3.1 现场勘查与环境调查报告应包括下列主要内容： 1 勘查与环境调查的目的、调查方法； 2 基坑轮廓线与周围既有建（构）筑物荷载、基础类型、埋深、地基处理深度等； 3 相关地下管线的分布现状、渗漏等情况； 4 周边道路的分布及车辆通行情况，基坑上方及周边架空线路情况； 5 地表水汇流与排泄条件； 6 实验方法、检测方法及结论和建议。 |
| 4.3.2 现场勘查与环境调查报告应包括下列文件： 1 基坑周边环境条件图。 2 勘查点平面位置图。 3 拟釆用的支护结构、降水方案设计相关文件。 4 基坑平面尺寸及深度，主体结构基础类型及平面布置图。 5 实验和检测文件。 | 4.3.2 现场勘查与环境调查报告应包括下列文件： 1 基坑周边环境条件图。 2 勘查点平面位置图。 3 拟釆用的支护结构、地下水控制方案设计相关文件。 4 基坑平面尺寸及深度，主体结构基础类型及平面布置图。 5 实验和检测文件。 |

# 5  施工安全专项方案

| 现行《标准》条文 | 局部修订征求意见稿 |
| --- | --- |
| 5 施工安全专项方案 | 5专项施工方案 |
| 5.1 一般规定 | 5.1 一般规定 |
| 5.1.1 应根据施工、使用与维护过程的危险源分析结果编制基坑工程施工安全专项方案。 | 5.1.1 基坑工程施工前应根据设计要求和相关规定编制基坑工程专项施工方案。 |
| 5.1.2 基坑工程施工安全专项方案应符合下列规定： 1 应针对危险源及其特征制定具体安全技术措施。 2 应按消除、隔离、减弱危险源的顺序选择基坑工程安全技术措施。 3 对重大危险源应论证安全技术方案的可靠性和可行性。 4 应根据工程施工特点，提出安全技术方案实施过程中的控制原则、明确重点监控部位和监控指标要求。 5 应包括基坑安全使用与维护全过程。 6 设计和施工发生变更或调整时，施工安全专项方案应进行相应的调整和补充。 | 5.1.2 基坑工程专项施工方案应符合下列规定： 1 应针对风险因素及其特征制定具体安全技术措施。 2 应按消除、隔离、减弱风险的顺序选择基坑工程安全技术措施。 3 对主要风险因素应论证安全技术方案的可靠性和可行性。 4 应根据工程施工特点，提出安全技术方案实施过程中的控制原则、明确重点监控部位和监控指标要求。 5 应包括基坑安全使用与维护全过程。 6 设计和施工发生变更或调整时，专项施工方案应进行相应的调整和补充。 |
| 5.1.3 应根据施工图设计文件、危险源识别结果、周边环境与地质条件、施工工艺设备、施工经验等进行安全分析，选择相应的安全控制、监测预警、应急处理技术，制定应急预案并确定应急响应措施。 | 5.1.3应根据施工图设计文件、风险因素辨识结果、周边环境与地质条件、施工工艺设备、施工经验等进行安全分析，选择相应的安全控制、监测预警、应急处理技术，制定应急预案并确定应急响应措施。 |
| 5.1.4 施工安全专项方案应通过专家论证。 | 5.1.4基坑工程专项施工方案应通过专家论证。 |
| 5.2 安全专项方案编制 | 5.2 专项施工方案编制 |
| 5.2.1 基坑工程施工安全专项方案应与基坑工程施工组织设计同步编制。 | 5.2.1 基坑工程专项施工方案应与基坑工程施工组织设计相协调。 |
| 5.2.2 基坑工程施工安全专项方案应包括下列主要内容： 1 工程概况，包含基坑所处位置、基坑规模、基坑安全等级及现场勘查及环境调查结果、支护结构形式及相应附图； 2 工程地质与水文地质条件，包含对基坑工程施工安全的不利因素分析； 3 危险源分析，包含基坑工程本体安全、周边环境安全、施工设备及人员生命财产安全的危险源分析； 4 各施工阶段与危险源控制相对应的安全技术措施，包含围护结构施工、支撑系统施工及拆除、土方开挖、降水等施工阶段危险源控制措施；各阶段施工用电、消防、防台防汛等安全技术措施； 5 信息施工法实施细则，包含对施工监测成果信息的发布、分析，决策与指挥系统； 6 安全控制技术措施、处理预案； 7 安全管理措施，包含安全管理组织及人员教育培训等措施； 8 对突发事件的应急响应机制，包含信息报告、先期处理、应急启动和应急终止。 | 5.2.2 基坑工程专项施工方案应包括下列施工安全技术内容： 1 工程概况，包含基坑所处位置、基坑规模、基坑安全等级及现场勘查及环境调查结果、支护结构形式及相应附图。 2 工程地质与水文地质条件，包含对基坑工程施工安全的不利因素分析。 3 风险因素辨识，包含影响基坑工程本体安全、周边环境安全、施工设备及人员生命财产安全的风险因素辨识。 4 各施工阶段与风险因素控制相对应的安全技术措施，包含围护结构施工、支撑系统施工及拆除、土方开挖、地下水控制、回填等施工阶段风险因素控制措施；各阶段施工用电、消防、防台风、防汛等安全技术措施。 5 信息施工法实施细则，包含对施工监测成果信息的发布、分析，决策与指挥系统。 6 安全控制技术措施、处理预案。 7 安全管理措施，包含安全管理组织及人员教育培训等措施。 8 对突发事件的应急响应机制，包含信息报告、先期处理、应急启动和应急终止。 |
| 5.3 危险源分析 | 5.3 风险因素辨识 |
| 5.3.1 危险源分析应根据基坑工程周边环境条件和控制要求、工程地质条件、支护设计与施工方案、地下水与地表水控制方案、施工能力与管理水平、工程经验等进行，并应根据危险程度和发生的频率，识别为重大危险源和一般危险源。 | 5.3.1 风险因素辨识应根据基坑工程周边环境条件和控制要求、工程地质条件、支护设计与施工方案、地下水与地表水控制方案、施工能力与管理水平、工程经验等进行，并应根据危险程度和发生的频率，识别为主要风险因素和次要风险因素。 |
| 5.3.2 符合下列特征之一的必须列为重大危险源： 1 开挖施工对邻近建（构）筑物、设施必然造成安全影响或有特殊保护要求的。 2 达到设计使用年限拟继续使用的。 3 改变现行设计方案，进行加深、扩大及改变使用条件的。 4 邻近的工程建设，包括打桩、基坑开挖降水施工影响基坑支护安全的。 5 邻水的基坑。 | 5.3.2 符合下列特征之一的应列为主要风险因素： 1 开挖施工对邻近建（构）筑物、设施必然造成安全影响或有特殊保护要求的。 2 达到设计使用年限拟继续使用的。 3 改变现行设计方案，基坑加深、扩大及改变使用条件的。 4 邻近的工程建设，包括打桩、基坑开挖降水施工影响基坑支护安全的。 5 邻水的基坑。 |
| 5.3.3 下列情况应列为一般危险源： 1~12略 | 5.3.3 下列情况可列为次要风险因素： 1~12略 |
| 5.3.4 危险源分析应釆用动态分析方法，并应在施工安全专项方案中及时对危险源进行更新和补充。 | 5.3.4 风险因素辨识应釆用动态分析方法，并应在专项施工方案中及时对风险因素进行更新和补充。 |
| 5.4 应急预案 | 5.4 应急预案 |
| 5.4.2 基坑工程发生险情时，应采取下列应急措施： 1 基坑变形超过报警值时，应调整分层、分段土方开挖等施工方案，并宜釆取坑内回填反压后增加临时支撑、锚杆等。 2 周围地表或建筑物变形速率急剧加大，基坑有失稳趋势时，宜采取卸载、局部或全部回填反压，待稳定后再进行加固处理。 3 坑底隆起变形过大时，应采取坑内加载反压、调整分区、 分步开挖、及时浇筑快硬混凝土垫层等措施。 4 坑外地下水位下降速率过快引起周边建筑物与地下管线沉降速率超过警戒值，应调整抽水速度减缓地下水位下降速度或采用回灌措施。 5 围护结构渗水、流土，可釆用坑内引流、封堵或坑外快速注浆的方式进行堵漏；情况严重时应立即回填，再进行处理。 6 开挖底面出现流砂、管涌时，应立即停止挖土施工，根据情况采取回填、降水法降低水头差、设置反滤层封堵流土点等方式进行处理。 | 5.4.2 基坑工程发生险情时，应采取下列应急措施： 1 基坑变形超过预警值时，应查明原因，调整土方开挖、降水等施工方案，并宜釆取坑内堆载反压后增加临时支撑、锚杆等处理措施。 2 周围地表或建筑物变形速率急剧加大，支护结构有失稳趋势时，宜采取卸载、局部或全部回填反压，待稳定后再进行加固处理。 3 坑底隆起变形过大时，应采取坑内加载反压、调整分区、 分步开挖、及时浇筑快硬混凝土垫层等措施。 4 坑外地下水位下降速率过快引起周边建（构）筑物与市政设施沉降速率超过预警值时，应采取减缓降水速度、坑外回灌等措施。 5 围护结构渗水、流泥，可釆用坑内引流、封堵或坑外快速注浆的方式进行堵漏；情况严重时应立即回填，再进行处理。 6 开挖底面出现流土、管涌时，应立即停止挖土施工，根据情况采取回填、坑外降水法降低水头差、设置反滤层封堵流土点等方式进行处理。 7 城市内涝导致基坑浸水时，应在保证抽水泄压不影响基坑安全的前提下，有序排水。 |
| 5.4.5 基坑工程变形监测数据超过报警值，或出现基坑、周边建（构）筑、管线失稳破坏征兆时，应立即停止施工作业，撤离人员，待险情排除后方可恢复施工。 | （取消强制性条文） 5.4.5 基坑工程变形监测数据超过报警值，或出现基坑、周边建（构）筑、管线失稳破坏征兆时，应立即停止基坑危险部位的土方开挖及其他有风险的施工作业，撤离人员和机械，采取应急处置措施防止危害进一步发展，并进行风险评估，待险情排除后方可恢复施工。 |
| 5.5 应急响应 | 5.5 应急响应 |
| 5.5.4基坑工程施工与使用中，应针对下列情况启动安全应急响应： 1 基坑支护结构水平位移或周围建（构）筑物、周边道路 （地面）出现裂缝、沉降、地下管线不均匀沉降或支护结构构件内力等指标超过限值时。 2 建筑物裂缝超过限值或土体分层竖向位移或地表裂缝宽度突然超过报警值时。 3 施工过程出现大量涌水、涌砂时。 4 基坑底部隆起变形超过报警值时。 5 基坑施工过程遭遇大雨或暴雨天气，出现大量积水时。 6 基坑降水设备发生突发性停电或设备损坏造成地下水位升高时。 7 基坑施工过程因各种原因导致人身伤亡事故出现时。 8 遭受自然灾害、事故或其他突发事件影响的基坑。 9 其他有特殊情况可能影响安全的基坑。 | 5.5.4基坑工程施工与使用中，应针对下列情况启动安全应急响应： 1 基坑支护结构水平位移或周围建（构）筑物、周边道路 （地面）出现裂缝、沉降、地下管线不均匀沉降、支护结构构件内力等指标超过预警值时。 2 建筑物裂缝超过限值或土体分层竖向位移或地表裂缝宽度突然超过预警值时。 3 施工过程出现大量涌水、涌砂时。 4 基坑底部隆起变形超过预警值时。 5 基坑施工过程遭遇大雨或暴雨天气，出现大量积水时。 6 基坑降水设备发生突发性停电或设备损坏造成地下水位升高时。 7 基坑施工过程因各种原因导致人身伤亡事故出现时。 8 遭受自然灾害、事故或其他突发事件影响的基坑。 9 其他有特殊情况可能影响安全的基坑。 |
| 5.6 安全技术交底 | 5.6 安全技术交底 |
| 5.6.2 施工过程中各工序开工前，施工技术管理人员必须向所有参加作业的人员进行施工组织与安全技术交底，如实告知危险源、防范措施、应急预案，形成文件并签署。 | 5.6.2 施工过程中各工序开工前，施工技术管理人员应向所有参加作业的人员进行施工组织与安全技术交底，如实告知风险因素、防范措施、应急预案，形成文件并签署。 |
| 5.6.3 安全技术交底应包括下列内容： 1 现场勘查与环境调查报告； 2 施工组织设计； 3 主要施工技术、关键部位施工工艺工法、参数； 4 各阶段危险源分析结果与安全技术措施； 5 应急预案及应急响应等。 | 5.6.3 安全技术交底应包括下列内容： 1 现场勘查与环境调查报告； 2 专项施工方案； 3 主要施工技术、关键部位施工工艺工法、参数； 4 各阶段风险因素分析结果与安全技术措施； 5 应急预案及应急响应等。 |

# 6  支护结构施工

| 现行《标准》条文 | 局部修订征求意见稿 |
| --- | --- |
| 6 支护结构施工 | 6 支护结构施工 |
| 6.4 地下连续墙 | 6.4 地下连续墙 |
|  | 6.4.1A 地下连续墙施工前应通过试成槽确定合适的成槽机械、施工工艺、及相关技术参数。 |
| 6.4.3 槽段接头施工应符合下列规定： 1 成槽结束后应对相邻槽段的混凝土端面进行清刷，刷至底部，清除接头处的泥沙，确保单元槽段接头部位的抗渗性能。 2 槽段接头应满足混凝土浇筑压力对其强度和刚度的要求, 安放时，应紧贴槽段垂直缓慢沉放至槽底。遇到阻碍时，槽段接头应在清除障碍后入槽。 3 周边环境保护要求高时，宜在地下连续墙接头处增加防水措施。 | 6.4.3 槽段接头施工应符合下列规定： 1 成槽结束后应对相邻槽段的混凝土端面进行清刷，刷至底部，刷壁完成后应进行基槽清理和泥浆置换，保障槽段施工质量。 2 槽段接头应满足混凝土浇筑压力对其强度和刚度的要求, 安放时，应紧贴槽段垂直缓慢沉放至槽底。遇到阻碍时，槽段接头应在清除障碍后入槽。 3 周边环境保护要求高时，宜在地下连续墙接头处增加防水措施。 |
| 6.4.4 地下连续墙钢筋笼吊装应符合下列规定： 1 吊装所选用的吊车应满足吊装高度及起重量的要求，主吊和副吊应根据计算确定。钢筋笼吊点布置应根据吊装工艺通过计算确定，并应进行整体起吊安全验算，按计算结果配置吊具、 吊点加固钢筋、吊筋等。 2 吊装前必须对钢筋笼进行全面检查，防止有剩余的钢筋断头、焊接接头等遗留在钢筋笼上。 3 釆用双机抬吊作业时，应统一指挥，动作应配合协调， 载荷应分配合理。 4 起重机械起吊钢筋笼时应先稍离地面试吊，确认钢筋笼已挂牢，钢筋笼刚度、焊接强度等满足要求时，再继续起吊。 5 起重机械在吊钢筋笼行走时，载荷不得超过允许起重量的70%，钢筋笼离地不得大于500mm，并应拴好拉绳，缓慢行驶。 | 6.4.4 地下连续墙钢筋笼吊装应符合下列规定： 1 吊装所选用的吊车应满足吊装高度及起重量的要求，主吊和副吊应根据计算确定。钢筋笼吊点布置应根据吊装工艺通过计算确定，并应进行整体起吊安全验算，同时设置纵横向桁架等加强钢筋笼整体刚度的措施。 2 吊装前应对钢筋笼进行全面检查，防止有剩余的钢筋断头、焊接接头等遗留在钢筋笼上。 3 釆用双机抬吊作业时，应统一指挥，动作应配合协调， 载荷应分配合理。 4 起重机械起吊钢筋笼时应先稍离地面试吊，确认钢筋笼已挂牢，钢筋笼刚度、焊接强度等满足要求时，再继续起吊。 5 起重机械在吊钢筋笼行走时，载荷不得超过允许起重量的70%，钢筋笼离地不得大于500mm，并应拴好拉绳，缓慢行驶。 |
| 6.5 灌注桩排桩围护墙 | 6.5 灌注桩排桩围护墙 |
| 6.5.1干作业挖孔桩施工可采用人工或机械洛阳铲等施工方案。 当采用人工挖孔方法时应符合工程所在地关于人工挖孔桩安全规定，并应采取下列措施： 1孔内必须设置应急软爬梯供人员上下，不得使用麻绳和尼龙绳吊挂或脚踏井壁凸缘上下；使用的电葫芦、吊笼等应安全可靠，并应配有自动卡紧保险装置；电葫芦宜釆用按钮式开关, 使用前必须检验其安全起吊能力。 2每日开工前必须检测井下的有毒有害气体，并应有相应的 安全防范措施；当桩孔开挖深度超过10m时，应有专门向井下送风的装备，风量不宜少于25L/s。 3孔口周边必须设置护栏，护栏高度不应小于0.8m。 4施工过程中孔中无作业和作业完毕后，应及时在孔口加盖盖板； 5挖出的土石方应及时运离孔口，不得堆放在孔口周边1m范围内，机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响。 6施工现场的一切电源、电路的安装和拆除必须符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的规定。 | 6.5.1灌注桩施工应优先采用机械成孔，当场地不具备机械施工条件而必须采用人工挖孔时，应符合工程所在地关于人工挖孔桩安全规定，并应采取下列措施： 1孔内应设置应急软爬梯供人员上下，不得使用麻绳和尼龙绳吊挂或脚踏井壁凸缘上下；使用的电葫芦、吊笼等应安全可靠，并应配有自动卡紧保险装置；电葫芦宜釆用按钮式开关, 使用前应检验其安全起吊能力。 2每日开工前应检测井下的有毒有害气体，并应有相应的 安全防范措施；当桩孔开挖深度超过10m时，应有专门向井下送风的装备，风量不宜少于25L/s。 3孔口周边应设置护栏，护栏高度不应小于1.2m。 4施工过程中孔中无作业和作业完毕后，应及时对孔口加盖盖板并设置警示； 5挖出的土石方应及时运离孔口，不得堆放在孔口周边2.0m范围内，机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响。 6施工现场的一切电源、电路的安装和拆除应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的规定。 |
| 6.5.2 钻机施工应符合下列规定： 1 作业前应对钻机进行检查，各部件验收合格后方能使用。 2 钻头和钻杆连接螺纹应良好，钻头焊接应牢固，不得有裂纹。 3 钻机钻架基础应夯实、整平，地基承载力应满足，作业范围内地下应无管线及其他地下障碍物，作业现场与架空输电线路的安 全距离应符合规定。 4 钻进中，应随时观察钻机的运转情况，当发生异响、吊索具破损、漏气、漏渣以及其他不正常情况时，应立即停机检 查，排除故障后，方可继续施工。 5 当桩孔净间距过小或采用多台钻机同时施工时，相邻桩应 间隔施工，当无特别措施时完成浇筑混凝土的桩与邻桩间距不应小 于4倍桩径，或间隔施工时间宜大于36h。 6 泥浆护壁成孔时发生斜孔、塌孔或沿护筒周围冒浆以及地面沉陷等情况应停止钻进，采取措施处理后方可继续施工。 7 当采用空气吸泥时，其喷浆口应遮挡，并应固定管端。 | 6.5.2灌注桩机械成孔施工应符合下列规定： 1 作业前应对钻机进行检查，各部件验收合格后方能使用。 2 钻头和钻杆连接螺纹应良好，钻头焊接应牢固，不得有裂纹。 3 钻机钻架地基应坚实、整平，地基承载力应满足设备基底压力要求，作业范围内地下应无管线或其他地下障碍物，作业现场与架空输电线路的安全距离应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的规定。 4 钻进中，应随时观察钻机的运转情况，当发生异响、吊索具破损、漏气、漏渣以及其他不正常情况时，应立即停机检 查，排除故障后，方可继续施工。 5 当桩孔净间距过小或采用多台钻机同时施工时，相邻桩应 间隔施工，当无特别措施时完成浇筑混凝土的桩与邻桩间距不应小 于4倍桩径，或间隔施工时间宜大于36h。 6 泥浆护壁成孔时发生斜孔、塌孔或沿护筒周围冒浆以及地面沉陷等情况应停止钻进，采取措施处理后方可继续施工。 7 当采用空气吸泥时，其喷浆口应遮挡，并应固定管端。 8 桩架下方采用枕木托垫移位时，枕木应铺垫平直，且保持枕木平行，并派专人巡护。 |
| 6.5.5 混凝土浇筑完毕后，应及时在桩孔位置回填土方或加盖盖板。 | 6.5.5 施工开挖的沟槽和孔洞应设置护栏、盖板等安全防护措施，桩孔混凝土浇筑完毕后，应及时进行回填，泥浆池四周应设置防护栏。 |
| 6.6 板桩围护墙 | 6.6 板桩围护墙 |
| 6.6.5板桩围护施工过程中，应加强周边地下水位以及孔隙水压力的监测。 | 6.6.5板桩围护施工过程中，应加强周边岩土环境状况监测。 |
| 6.7 水泥土搅拌墙 | 6.7 水泥土搅拌墙 |
|  | 6.7.1A 型钢水泥土搅拌墙施工前应通过试验性施工，检验设备施工能力，确定成墙工艺、浆液水灰（胶）比、成墙速度等工艺参数。其中，三轴水泥土搅拌桩成桩试验不少于2幅，渠式切割水泥土搅拌墙试成墙长度不小于6m，铣削深搅水泥土搅拌墙试成墙不少于3幅。 |
| 6.7.8 采用渠式切割水泥土连续墙技术施工型钢水泥土搅拌墙应符合下列规定： 1 成墙施工时，应保持不小于2.0m/h的搅拌推进速度。 2 成墙施工结束后，切割箱应及时进入挖掘养生作业区或拔出。 3 施工过程中，必须配置备用发电机组，保障连续作业。 4 应控制切割箱的拔出速度，拔出切割箱过程中，浆液注入量应与拔出切割箱的体积相等，混合泥浆液面不得下降。 5 水泥土未达到设计强度前，沟槽两侧应设置防护栏杆及警示标志。 | 6.7.8 采用渠式切割水泥土搅拌墙设备施工时，应符合下列规定： 1 渠式切割水泥土搅拌墙应连续施工，新成型墙体与已成型墙体搭接不少于500mm，转角部位两边延伸长度不小于1000mm。 2 邻近保护对象时，开放长度宜通过试成墙确定，并应严格控制垂直度及推进速度。 3 锯链式设备的主机需要停机处理时，应将切割箱停放在临时停放区内或将切割箱全部拔出。 4 成墙施工过程中，应配置备用发电机组，保障连续作业。 5 施工完成后，锯链式设备的切割箱应分段、匀速拔出，同时注入水泥浆液进行填充，拔出时间宜控制在4h内。浆液注入量应与拔出切割箱的体积相等，混合泥浆液面不得下降。 |
|  | 6.7.9 采用铣削深搅水泥土搅拌墙设备施工时应符合下列规定： 墙体深度不大于20m，且无深厚砂层、填土层等复杂地层时，可采用顺槽式施工顺序；穿越较厚砂层、填土层等复杂地层，或深度大于20m时，应采用跳槽式施工顺序。 当墙体深度不大于30m，且无深厚砂层、填土层等复杂地层时，墙体施工可采用单浆液模式；当墙体深度大于30m，或进入密实砂层时，应采用双浆液模式。 铣削深搅水泥土搅拌墙应连续施工，直角转角部位的两幅墙体搭接长度不应小于墙体厚度；非直角转角部位，最窄处的搭接长度不应小于300mm。 |
| 6.8 沉井 | 6.8 沉井 |
| 6.8.1基坑周边存在既有建（构）筑物、管线或环境保护要求严格时，不宜釆用沉井施工工法。 | 6.8.1基坑周边存在重要既有建（构）筑物、地下管线或环境保护要求严格时，沉井可釆用压入式工艺等，控制沉井周边土体扰动。 |
|  | 6.8.1A 沉井下沉前应检查结构外观，并复核混凝土强度及抗渗等级，验算下沉系数并确定下沉方法及技术参数，避免突沉或下沉困难。 |
|  | 6.8.1B沉井下沉前应做好地下水位的观测。邻近水域的沉井初沉施工宜避开汛期。 |
| 6.8.2 沉井的制作与施工应符合下列规定： 1 搭设外排脚手架应与模板脱开。 2 刃脚混凝土达到设计强度，方可进行后续施工。 3 沉井挖土下沉应分层、均匀、对称进行，并应根据现场施工情况采取止沉或助沉措施，沉井下沉应平稳。下沉过程中应采取信息施工法及时纠偏。 4 沉井不排水下沉时，井内水位不得低于井外水位；流动性土层开挖时，应保持井内水位高出井外水位不少于1m。 5 沉井施工中挖出的土方宜外运。当现场条件许可在附近堆放时，堆放地距井壁边的距离不应小于沉井下沉深度的2倍，且不应影响现场的交通、排水及后续施工。 | 6.8.2 沉井的制作与施工应符合下列规定： 1 搭设外排脚手架应与模板脱开，且外排脚手架应具有防下沉、倾覆的安全措施。 2分节制作的沉井，下沉前首节的混凝土强度应达到设计强度，其余各节不得低于设计强度的70%。 3 沉井挖土下沉应分层、均匀、对称进行，并应根据现场施工情况采取止沉或助沉措施，沉井下沉应平稳。下沉过程中应采取信息施工法及时纠偏。 4 沉井不排水下沉时，井内水位不得低于井外水位；流动性土层开挖时，应保持井内水位高出井外水位不少于1m。 5采用压沉法助沉时，应均匀对称加重。堆载应确保下沉施工的空间及作业人员安全。 6 沉井施工中挖出的土方宜外运。当现场条件许可在附近堆放时，堆放地距井壁边的距离不应小于沉井下沉深度的2倍，且不应影响现场的交通、排水及后续施工。 |
|  | 6.8.2A大型沉井封底应分仓、均匀、对称进行，且任一区域混凝土封底均应连续浇筑完成。 |
| 6.10 土层锚杆 | 6.10 土层锚杆 |
|  | 6.10.7A 可回收临时性锚杆使用完成后宜分层分段拆除回收，锚杆杆体回收应与基坑肥槽回填或换撑工况相协调，其安全防护工作应符合下列规定： 1 回收杆体时，应根据可回收锚杆类型，对相邻建(构)筑物采取相应监测措施；并对解锁作业采取可靠的防护措施； 2 回收过程中要做好基坑坡顶的临边安全防护，避免物体坠落伤人； 3 锚具工作夹片拆除过程中，操作人员应在锚头侧方位作业，锚头前方严禁站人，并做好安全防护工作； 4 回收过程中应对支护结构和地表沉降进行实时监测与现场巡视，发现安全隐患，立即停止回收作业，分析原因，排除隐患后方可继续作业； 5 回收作业中若发生异常响声或发现断丝、锚楔滑移和碎裂时，应停止张拉，查明原因，待采取处理措施后，方可恢复回收张拉。 |
| 6.11 逆作法 | 6.11 逆作法 |
| 6.11.7 逆作法上下同步施工的工程必须采用信息施工法，并应对竖向支承桩、柱、转换梁等关键部位的内力和变形提出有针对性的施工监测方案、报警机制和应急预案。 | 6.11.7 逆作法上下同步施工的工程应采用信息施工法，并应对竖向支承桩、柱、转换梁等关键部位的内力和变形提出有针对性的施工监测方案、预警机制和应急预案。 |
| 6.12 坑内土体加固 | 6.12 坑内土体加固 |
| 6.12.4 高压喷射注浆法进行坑内土体加固施工应符合下列规定： 1 施工前应对现场环境和地下埋设物的位置情况进行调查，确定高压喷射注浆的施工工艺并选择合理的机具。 2 可根据情况在水泥浆液中加入速凝剂、悬浮剂等，掺和料与外加剂的种类及掺量应通过试验确定。 3 应釆用分区、分段、间隔施工，相邻两桩施工间隔时间不应小于48h，先后施工的两桩间距应为4m〜6m。 4 可采用复喷施工技术措施保障加固效果，复喷施工应先喷一遍清水再喷一遍或两遍水泥浆。 5 当釆用三重管或多重管施工工艺时，应对孔隙水压力进行监测，并应根据监测结果调整施工参数、施工位置和施工速度。 | 6.12.4 高压喷射注浆法进行坑内土体加固施工应符合下列规定： 1 施工前应对现场环境和地下埋设物的位置情况进行调查，确定高压喷射注浆的施工工艺并选择合理的机具。 2 可根据情况在水泥浆液中加入速凝剂、悬浮剂等，掺和料与外加剂的种类及掺量应通过试验确定。 3 应釆用分区、分段、间隔施工，相邻两桩施工间隔时间不应小于48h，先后施工的两桩间距应为4m〜6m。 4 当釆用三重管或多重管施工工艺时，宜对孔隙水压力进行监测，并应根据监测结果调整施工参数、施工位置和施工速度。 |

# 7  地下水与地表水控制

| 现行《标准》条文 | 局部修订征求意见稿 |
| --- | --- |
| 7 地下水与地表水控制 | 7 地下水与地表水控制 |
| 7.1 一般规定 | 7.1 一般规定 |
|  | 7.1.8A基坑施工前应根据当地气象条件，制订雨季正常条件基坑防排水措施和城市内涝条件下防汛专项预案。防汛专项预案除常规应急方案内容外尚应包括： 1 防汛应急物资、设备、人员组织； 2 已建成主体结构上浮控制措施； 3 支护结构及周边岩土体保护措施； 4 坑内积水抽排措施； 5 基坑监测保证措施； 6 灾后基坑检测、加固程序等。 |
| 7.5 环境影响预测与预防 | 7.5 环境影响预测与预防 |
| 7.5.1 降水引起的基坑周边环境影响预测宜包括下列内容： 1 地面沉降、塌陷。 2 建(构)筑物、地下管线开裂、位移、沉降、变形。 3 产生流砂、流土、管渗、潜蚀等。 | 7.5.1 降水引起的基坑周边环境影响预测宜包括下列内容： 1 地面沉降、塌陷。 2 建(构)筑物、地下管线、道路等变形、开裂。 3 产生流砂、流土、管渗、潜蚀等。 |

# 8  土石方开挖

| 现行《标准》条文 | 局部修订征求意见稿 |
| --- | --- |
| 8 土石方开挖 | 8 土石方开挖 |
| 8.1 一般规定 | 8.1 一般规定 |
| 8.1.1 土石方开挖前应对围护结构和降水效果进行检查，满足设计要求后方可开挖，开挖中应对临时开挖侧壁的稳定性进行验算。 | 8.1.1 土石方开挖前应对已完成围护结构和地下水控制效果进行检查，满足设计要求后方可开挖，开挖各阶段形成的临时侧壁应满足稳定性要求。 |
|  | 8.1.7 出土坡道挖除应符合下列要求： 1出土坡道应根据现场条件，分段、分层挖除，并做好临时边坡安全防护。 2 坡道挖除前应做好测量定位，避免机械开挖损伤支护结构，并及时采取临时防护措施。 4 坡道不能通行车辆时，残余土方可采用操作平台辅助中转、机械垂直运输。 5 挖土机械需借助支护结构进行开挖作业时，应经设计单位复核。 |

# 10  检查与监测

| 现行《标准》条文 | 局部修订征求意见稿 |
| --- | --- |
| 10 检查与监测 | 10 检查与监测 |
| 10.1 一般规定 | 10.1 一般规定 |
| 10.1.5 基坑施工过程除应按现行国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497的规定进行专业监测外，施工方应同时编 制包括下列内容的施工监测方案并实施： 1 工程概况。 2 监测依据和项目。 3 监测人员配备。 4 监测方法、精度和主要仪器设备。 5 测点布置与保护。 6 监测频率、监测报警值。 7 异常情况下的处理措施。 8 数据处理和信息反馈。 | 10.1.5 基坑施工过程除应按现行国家标准《建筑基坑工程监测技术标准》GB50497的规定进行专业监测外，施工方应同时编制包括下列内容的施工监测方案并实施： 1 工程概况。 2 监测依据和项目。 3 监测人员配备。 4监测方法、精度和主要仪器设备。 5 测点布置与保护。 6 监测频率、监测预警值。 7 巡视检查要求。 8 异常情况下的处理措施。 9 数据处理和信息反馈。 |
| 10.1.6 应根据环境调查结果，分析评估基坑周边环境的变形敏感度，宜根据基坑支护设计单位提出的各个施工阶段变形设计值和报警值，在基坑工程施工前对周边敏感的建筑物及管线设施采取加固措施。 | 10.1.6 应根据环境调查结果，分析评估基坑周边环境的变形敏感度，宜根据基坑支护设计单位提出的变形预警值，在基坑工程施工前对周边敏感的建筑物及管线设施采取预加固措施。 |
| 10.1.9 当遇到连续降雨等不利天气状况时，监测工作不得中断；并应同时采取措施确保监测工作的安全。 | 10.1.9 施工安全等级为一级的基坑工程宜采用自动化监测；当遇到台风、暴雨、内涝等恶劣天气状况时，监测工作不得中断，并应同时采取措施确保监测工作的安全。 |
| 10.2 检查 | 10.2 检查 |
| 表10.2.2围护结构质量检查的主要内容及方法 质量项目与 基坑安全等级 检查内容 检查方法 支护结构 一级 排桩 混凝土强度、桩位偏差、桩 长、桩身完整性 混凝土或水泥土强度可检查取芯报告； 排桩完整性可査桩身低应变动测报告； 型钢水泥土 搅拌墙 桩位偏差、桩长、水泥土强度、型钢长度及焊接质量 续表10.2.2 质量项目与 基坑安全等级 检查内容 检查方法 支护结构 一级 地下连续墙 墙深、混凝土强度、墙身完整性、接头渗水 地下连续墙墙身完整性可通过预埋声测管检查； 锚杆和土钉的抗拔力查现场抗拔试验报告，锚杆与腰梁的连接节点可采用目测结合人工扭力扳手； 几何参数，如桩径、桩距等用直尺量； 标高由水准仪测量，桩长可通过取芯检查； 坡度、中间平台宽度用直尺量测； 其余可根据具体情况确定 锚杆 锚杆抗拔力、平面及竖向位置、锚杆与腰梁连接节点、腰梁与后靠结构之间的结合程度 土钉墙 放坡坡度、土钉抗拔力、土钉平面及竖向位置、土钉与喷射混凝土面层连接节点 二级 排桩 混凝土强度、桩身完整性 型钢水泥 土搅拌墙 水泥土强度、型钢长度及焊 接质量 地下连续墙 混凝土强度、接头渗水 锚杆 锚杆抗拔力、平面及竖向位 置、锚杆与腰梁连接节点、腰梁与后靠结构之间的结合程度 土钉墙 放坡坡度、土钉抗拔力、土钉平面及竖向位置、土钉与喷射混凝土面层连接节点 截水帷幕 一级 水泥搅拌墙 桩长、成桩状况、渗透性能 高压旋喷搅拌墙 咬合桩墙 桩长、桩径、桩间搭接量 水泥搅拌墙 成桩状况、渗透性能 高压旋喷 搅拌墙 咬合桩墙 桩间搭接量 地基加固 一级 水泥土桩 顶标高、底标高、水泥土 强度 压密注浆 二级 水泥土桩 顶标高、水泥土强度 压密注浆 续表10.2.2 质量项目与 基坑安全等级 检查内容 检査方法 支撑 一级和二级 混凝土支撑 混凝土强度、截面尺寸、平直度等 钢支撑 支撑与腰梁连接节点、腰梁与后靠结构之间的密合程度等 竖向立柱 平面位置、顶标高、垂直度等 | 表10.2.2围护结构质量检查的主要内容及方法 质量项目与 基坑安全等级 检查内容 检查方法 支护结构 一级 排桩 混凝土强度、桩位偏差、桩 长、桩身完整性 混凝土或水泥土强度可检查取芯报告； 排桩完整性可査桩身低应变动测报告； 型钢水泥土 搅拌墙 桩位偏差、桩长、水泥土强度、型钢长度及焊接质量 续表10.2.2 质量项目与 基坑安全等级 检查内容 检查方法 支护结构 一级 地下连续墙 墙深、混凝土强度、墙身完整性、接头渗水 地下连续墙墙身完整性可通过预埋声测管检查； 锚杆和土钉的抗拔力查现场抗拔试验报告，锚杆持有荷载查锚杆持有荷载检测报告或监测报告，锚杆与腰梁的连接节点可采用目测结合人工扭力扳手； 土钉墙喷射混凝土厚度查现场检查报告； 几何参数，如桩径、桩距等用直尺量； 标高由水准仪测量，桩长可通过抽芯检查； 坡度、中间平台宽度用直尺量测； 其余可根据具体情况确定 锚杆 锚杆抗拔力、锚杆持有荷载、平面及竖向位 置、锚杆与腰梁连接节点、腰梁与后靠结构之间的结合可靠程度 土钉墙 放坡坡度、土钉抗拔力、喷射混凝土厚度、土钉平面及竖向位置、土钉与喷射混凝土面层连接节点 二级 排桩 混凝土强度、桩身完整性 型钢水泥土搅拌墙 水泥土强度、型钢长度及焊 接质量 地下连续墙 混凝土强度、接头渗水 锚杆 锚杆抗拔力、锚杆持有荷载、平面及竖向位置、锚杆与腰梁连接节点、腰梁与后靠结构之间的结合可靠程度 土钉墙 放坡坡度、土钉抗拔力、喷射混凝土厚度、土钉平面及竖向位置、土钉与喷射混凝土面层连接节点 截水帷幕 一级 水泥搅拌墙 桩长、成桩状况、渗透性能 高压旋喷搅拌墙 咬合桩墙 桩长、桩径、桩间搭接量 水泥搅拌墙 成桩状况、渗透性能 高压旋喷 搅拌墙 咬合桩墙 桩间搭接量 地基加固 一级 水泥土桩 顶标高、底标高、水泥土 强度 压密注浆 二级 水泥土桩 桩长、顶标高、水泥土强度 压密注浆 续表10.2.2 质量项目与 基坑安全等级 检查内容 检査方法 支撑 一级和二级 混凝土支撑 混凝土强度、截面尺寸、平直度等 混凝土强度可查混凝土标准养护试块抗压试验报告； 平面位置由全站仪测量，标高由水准仪测量； 连接节点、密合程度可采用目测； 平直度用直尺量测； 垂直度用全站仪或铅锤仪检查。 钢支撑 支撑与腰梁连接节点、腰梁与后靠结构之间的密合程度等 竖向立柱 平面位置、顶标高、垂直度等 |
| 10.3 施工监测 | 10.3 施工监测 |
| 10.3.3 施工监测应包括下列主要内容： 1 基坑周边地面沉降。 2 周边重要建筑沉降。 3 周边建筑物、地面裂缝。 4 支护结构裂缝。 5 坑内外地下水位。 6 地下管线渗漏情况。 7 安全等级为一级的基坑工程施工监测尚应包含下列主要内容： 1) 围护墙或临时开挖边坡面顶部水平位移； 2) 围护墙或临时开挖边坡面顶部竖向位移； 3) 坑底隆起； 4) 支护结构与主体结构相结合时，主体结构的相关监测。 | 10.3.3 施工监测应包括下列主要内容： 1 基坑周边地面沉降。 2周边重要建（构）筑变形及裂缝。 3 支护结构裂缝。 4 坑内外地下水位。 5 地下管线渗漏情况。 6 安全等级为一级的基坑工程施工监测尚应包含下列主要内容： 1) 围护桩/墙或临时开挖边坡面顶部水平位移； 2) 围护桩/墙或临时开挖边坡面顶部竖向位移； 3) 锚杆、支撑内力； 4) 坑底隆起； 5) 支护结构与主体结构相结合时，主体结构的相关监测。 |
| 10.3.4 基坑工程施工过程中每天应有专人进行巡视检査，巡视检查应符合下列规定： 1~2略 3 周边环境，应包含下列内容： 1) 周边管道破损、渗漏情况； 2) 周边建筑开裂、裂缝发展情况； 3) 周边道路开裂、沉陷情况； 4) 邻近基坑及建筑的施工状况； 5) 周边公众反映。 4略 | 10.3.4 基坑工程施工过程中每天应有专人进行巡视检査，巡视检查应符合下列规定： 1~2略 3 周边环境，应包含下列内容： 1) 周边管道破损、渗漏情况； 2) 周边建筑开裂、裂缝发展情况； 3) 周边道路、地面的开裂、沉陷情况； 4) 邻近基坑及建筑的施工状况； 5) 周边公众反映。 4略 |

# 11  基坑安全使用与维护

| 现行《标准》条文 | 局部修订征求意见稿 |
| --- | --- |
| 11 基坑安全使用与维护 | 11 基坑安全使用与维护 |
| 11.1 一般规定 | 11.1 一般规定 |
| 11.1.1 基坑开挖完毕后，应组织验收，经验收合格并进行安全使用与维护技术交底后，方可使用。基坑使用与维护过程中应按施工安全专项方案要求落实安全措施。 | 11.1.1 基坑开挖完毕后，应组织验收，经验收合格并进行安全使用与维护技术交底后，方可使用。基坑使用与维护过程中应按专项施工方案要求落实安全措施。 |
|  | 11.1.6基坑工程宜采取主动控制措施保护周边环境，可根据具体条件采取地下水回灌、控制注浆、支撑荷载伺服控制等措施。 |
| 11.2 使用安全 | 11.2 使用安全 |
| 11.3 维护安全 | 11.3 维护安全 |
| 11.3.8 对预计超过设计使用年限的基坑工程应提前进行安全评估和设计复核，当设计复核不满足安全指标要求时，应及时进行加固处理。 | 11.3.8 对预计超过设计使用年限的基坑工程应提前进行安全评价和设计复核，当设计复核不满足安全指标要求时，应及时进行加固处理加固后延长设计使用年限应根据基坑周边环境变化情况、基坑使用条件并结合专家论证意见综合确定。 |
| 11.3.9 基坑应及时回填并应按设计要求进行，当回填质量可能影响坑外建筑物或管线沉降、裂缝等发展变化时，应采用砂、砂石料回填并注浆处理，必要时可采用低标号混凝土回填密实。 | 11.3.9 基坑应及时回填并应按设计要求进行，当回填质量可能影响坑外建筑物或管线沉降、裂缝等发展变化时，应采用砂、砂石料回填并注浆处理，必要时可采用低强度混凝土、流态固化土等回填密实。采用碾压、夯实、振密等工法时，应注意对既有地下结构防水层的保护。 |

建筑深基坑工程施工安全技术规范

Technical code for safety construction of

deep building foundation excavations

（局部修订条文征求意见稿）

条文说明

根据《住房和城乡建设部关于印发 2022 年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知》(建标函(2022)21号)的要求，工程建设行业标准《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013)列入局部修订计划。

按住建部要求，本次修编为局部修编；同时，考虑到工程应用中的传统，基准维持原标准体系章节目录总体格局不变，同时主要考虑下列内容进行修编：

1根据国家、住建部对技术标准体系，特别是强制性标准体系建设的要求，严格对照执行已发布的各类工程建设标准国家标准、行业标准，统计相关技术术语。

2 收集整理原技术规范实施以来出现的新技术、新工艺、新方法、新材料，及时总结、修订相应条文和内容。

3 本次条文说明仅针对新增、重大修订条文编写。

# 1  总则

1.0.1随着城市化进程的逐步推进、城市建设快速发展，地下 空间资源利用越来越受到重视，各类建筑物的地下部分所占空间越来越大，埋置深度越来越深，深度20m左右的基坑已属常见，国内基坑最大深度已超过40m。基坑工程向更大、更深、条件更加复杂的方向发展，带来了更多的基坑工程安全与周边环境保护问题。基坑工程的安全技术至关重要，极需规范。

位于中心城区的大部分深基坑工程，基坑周边地面建（构）筑物较多，常存在历史保护建筑或老式居民住宅，基坑周边地下市政设施、管线密布，有的基坑紧邻地铁、隧道。基坑周边环境安全与基坑工程安全具有同等重要性。为保证深基坑及周边环境安全，要求对涉及深基坑工程的现场勘査与环境调查、施工组织设计、现场施工、安全监测、周边保护环境、基坑的使用与维护等各个方面的安全技术作出规定，以适应当前建筑深基坑工程施工安全的需要。

中国幅员辽阔，各地工程地质、水文地质条件差异巨大，基坑工程施工方式和经验也有较大差异，因此将“因地制宜”作为基坑工程施工基本要求。

# 2  术语

2.0.14 本次修订在施工监测中明确了责任主体是施工单位。实际上，施工单位可以委托其他单位实施，但相应的责任主体仍为施工单位。

# 3  基本规定

3.0.1建筑深基坑工程安全等级的划分涉及基坑变形控制指标要求、基坑监测方案评审要求、基坑工程安全风险分析与评估要求等，本规范充分考虑了现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202，现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120等规范中有关“地基基础设计等级”、“支护结构安全等级”、“基坑变形控制等级”等划分原则和定义，考虑基坑施工安全的特点、重 要性、安全技术要求等，将基坑安全等级划分为一级、二级两个等级。

近年来基坑工程服务年限有大幅增长的迹象，有些基坑在使用过程中出现险情而进行加固处理，针对这种新的情况，本次修订增加第13款“加固的基坑工程”。

3.0.2本条理由如下：

1 建设单位应组织或委托相关单位进行基坑环境调查，查明基坑工程涉及的市政管线现状、特别是渗漏情况，邻近建筑物基础形式、埋深、结构类型、使用后的沉降、裂缝等状况及相邻区域内正在施工和使用的基坑工程情况等，以便设计单位和施工单位在设计文件、施工组织设计中制定合理有效的安全措施。环境调查质量事关基坑工程设计和施工安全。

2 明确了不同安全等级的基坑工程，在施工过程中对变形进行控制的指标要求。对基坑工程保证不出现正常使用极限状态、承载能力极限状态意义重大。需要强调的是这一规定显然与基坑工程的设计相关联。施工安全等级为二级的基坑工程可按现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202相应的规定要求执行。

3 专项施工方案应包括对基坑施工过程及基坑工程、使用与维护过程中可能出现的风险因素进行分析、辨识，在此基础上制定相应的应急预案、应急响应、技术交底。专项施工方案的编制、演练等是确保基坑工程施工安全的主要文件。

4 基坑工程安全监测对于基坑工程安全的重要性众所周知， 是信息施工法的保证。

为了与近年来颁布的其他国家标准相统一，本次修订中替换了一些技术术语：将原“降水设计”统一修订为“地下水控制设计”，将“报警值”修改为“预警值”，将“安全专项方案”统一修订为“专项施工方案”等。

3.0.6膨胀土、湿陷性黄土、盐渍土、可能发生冻胀的土、高灵敏度土等场地深基坑工程的施工各有特点并有其地域性和季节性，其施工安全与水作用条件密不可分，应根据本规范第9章规定的要求进行。对湿陷性黄土、盐渍土基坑工程，国家现行标准有规定的从其规定，无规定的可以参照本规范执行。

根据近年来工程事故调查的最新经验教训，本次修订增加了“杂填土”相应内容。

3.0.7信息施工是保证基坑工程施工安全的重要技术手段，但在实际工程中，由于基坑工程的监理、监测、施工单位水平参差不齐，建立与设计单位的反馈机制较为困难，基坑工程施工过程中如果不能真正实现信息施工，基坑工程施工安全很难得到保证。

变形控制指标分解应根据基坑工程使用、运行时间、软土流变、地下管线渗漏、雨季、超载状况等条件进行。

本条给出了进行信息施工的一些基本要求，希望通过广大工程技术人员和科技工作者的积极实践，逐步形成基坑工程信息施工的技术和管理体制。

根据近年来基坑工程信息施工法的实践经验，本次修订主要细化了各阶段的责任主体和管理内容，要求土方开挖、降水前应完成监测项目、监测设施的验收和初始值采集等。

3.0.8、3.0.9 本条明确对特殊条件下的基坑安全等级为一级的基坑工程进行周边环境风险评估作出规定。这里的“特殊条件”指基坑环境有需保护的文物、与生命线工程密切相关、需保护的建筑物、构筑物，重要的交通枢纽设施、指挥系统所在建筑，涉及重大人民生 命财产安全的建筑物、构筑物等。

本次修订将原条文3.0.8分解成新的3.0.8和3.0.9条，分别针对基坑周边环境和基坑本体进行安全评估，以突出基坑周边环境安全评估的重要性，同时，针对基坑本体的安全评估强调应建立在现状调查、结构检测结果综合评定之上。另外，给出了需要进行基坑本体安全评价的范围，以利于实际工程中相应工作的开展。

# 4  现场勘查与环境调查

## 4.2  现场勘查及环境调查要求

4.2.1基坑周围环境调查的对象主要指会对基坑工程产生影响或受基坑工程影响的周围建（构）筑物、道路、地下管线、贮输水设施及相关活动等，以及上部结构施工时的荷载堆放（建材和塔吊等）、运输车辆的道路，这涉及原有基坑设计时荷载计算的 变化情况，这对基坑的安全运营至关重要。

基坑开挖影响范围受诸多因素的影响。本次修订明确勘查与调查范围应超过基坑开挖影响范围，且不得小于基坑深度的2倍，即明确了基坑开挖深度2倍是调查范围的最低值，实际上还应根据土层条件、地下水位、支护方式等综合确定勘查与调查的范围。

4.2.2本条规定了对于施工安全等级为一级的基坑的勘查手段。由于归属于不同部门管理的地下管网（通信、电力、市政、军用等）造成各种地下管网分布的复杂性，业主单位也难以查清，近年来，由于基坑施工造成的各种管网损坏屡见不鲜，所以在此强调了勘查手段。

原条文中是基坑开挖范围内存在地下管网，修改为“临近”重要地下管网的基坑，并对地下管网资料不全或不准确时基坑勘查方法作出说明，即推荐采用物探法或坑探法。

## 4.3  现场勘查与环境调查报告

4.3.1本条规定了现场勘查和环境调查报告应包括的主要内容。

基坑开挖除影响相邻地下管线外，也影响周边架空线路，故本次修订增加了对基坑周边架空线路的要求。

# 5  专项施工方案

2018年住建部颁布“建办质[2018]31号”文件和37号部令，发布《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》；2021年住建部发布“建办质[2021]48号”文件，发布《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》，本章修订主要基于上述相关文件要求。例如，将“施工安全专项方案”修订为“专项施工方案”，“危险源”修订为“风险因素”，“危险源辨识”修改为“风险因素辨识”等。

## 5.4  应急预案

5.4.2 结合近年来全国范围内极端天气引发的基坑工程重大风险，本次修订增加了第7款城市内涝导致基坑积水时相应的处置措施。

5.4.5本条为强制性条文，基坑工程坍塌事故会产生重大生命财产损失，应避免人员伤亡。基坑工程坍塌事故一般具有明显征兆，如支护结构局部破坏产生的异常声响、位移的快速变化、水土的大量涌出等。当预测到基坑坍塌、建筑物倒塌事故的发生不可逆转时，应立即撤离现场施工人员及临近建筑物内的所有人员。

根据全国规范、标准改革要求，本次修订取消原5.4.5条强制性，并对具体应急处置措施做出细化和补充。

# 6  支护结构施工

支护结构施工中，保证安全的措施和保证质量的措施是紧密联系在一起的，从表面上看，有些措施是为了保证支护结构施工质量，但同时这种措施也可以保证支护体系的有效性，从而实现对基坑本体和周边环境的保护。

本章结合机械设备、施工工艺和质量安全保证措施等最新工程经验，补充完善了相应条款。

## 6.4  地下连续墙

6.4.1A、6.4.3~6.4.5本次修订完善了对地下连续墙施工工艺的要求，保障支护体系质量可靠，从而保证基坑本体和周边环境安全。

## 6.5  灌注桩排桩围护墙

6.5.1 2021年7月1日住建部发布《关于房屋建筑和市政基础设施工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录（第1批）（征求意见稿）公开征求意见的通知》，将人工挖孔桩列入淘汰工艺，故本条强调：当场地不具备机械施工条件而必须采用人工挖孔桩时，应符合工程所在地关于人工挖孔桩安全规定，并相应提高了人工挖孔桩施工安全保障措施要求。

6.5.2 保证钻孔机械各部件合格、运转正常以及钻孔机架水平稳定，这是保证钻机工作性能和钻孔质量的重要条件。钻架立起后及施工过程中，要随时检查并调整钻机垂直度。

为了防止在混凝土凝固前，邻桩施工对其造成扰动，故釆用隔桩跳打的方法，若无法调整桩位时，应停顿36h以后方可在邻桩侧进行施工。

打桩机桩架移动常常是风险点之一，由于场地地表土质松软，如果支垫不当，可能会引起机械倾翻事故，故本次修订增加第8款相应要求。

## 6.7  应急预案

6.7.1A 由于各地工程地质、水文地质条件差异重大，施工前宜进行试验性施工，从而确定适合当地的工艺参数。本条为新增条文，对型钢水泥土搅拌墙、三轴水泥土搅拌桩、渠式切割等工艺试验性施工进行了规定。

6.7.8 型钢水泥土搅拌墙还可采用渠式切割水泥土搅拌墙工法（TRD工法）进行施工，其最大作业深度可达60m，可以适用于N值在100击以内的地层，还可以在粒径小于100mm的卵砾石层和极软基岩中施工。成墙品质好，水泥土搅拌均匀，强度提高，离散性小。等厚度水泥土搅拌墙的施工工艺包括：切割箱自行打入挖掘工序、水泥土搅拌墙建筑工序和切割箱拔除分解工序，应防止切割箱抱死事故的发生。

渠式切割水泥土搅拌墙施工，基坑转角处或结束施工拔出切割箱时，应及时补充回灌固化液。在条件许可的情况下，宜配置大吨位吊车，优先在墙体外拔出切割箱。

渠式切割水泥土搅拌墙在深厚沙层中具有良好的止水效果，近年来在全国范围内推广。本条文根据技术进步，总结了渠式切割水泥土搅拌墙设备、工艺、作业中的新经验。

6.7.9本条为新增条款，是结合铣销深搅水泥土搅拌墙工程经验作出的总结。

## 6.8  沉井

6.8.1A 本条为新增条款。由于沉井所处的地层条件、地下水位等不同，有时会出现下沉困难、倾斜和突沉等安全风险。在沉井下沉前应计算沉井下沉系数，保证沉井平稳下沉。当采取加压助沉等措施时，应采取防止突尘的措施以保证工程安全。

6.8.2 外排脚手架搭设时，不应使用沉井井壁制作时的模板，外排脚手架与模板应脱开，避免由于沉井下沉而引起脚手架倾斜，造成不必要的事故。

刃脚混凝土达到设计强度100%,方可进行后续施工。为了沉井能在土中顺利下沉，可采用触变泥浆套、空气幕、高压射水、压重下沉、抽水下沉、井壁外侧挖土下沉等措施配合施工。

修订说明：

由于沉井结构的外排脚手架常常搭设在松软表土，甚至沉井下沉扰动过的土体上，若支架地基处理不当常会引起沉降、倾覆事故。

沉井分节下沉时，要控制首节混凝土强度，以保证下沉过程中井身结构安全。

采用压沉法助沉时，要防止沉井突沉造成安全事故。

6.8.2A本条为新增条文，规定了大型沉井封底时应均匀、对称进行，以保证筒身竖直性。

## 6.10  土层锚杆

6.10.7A 本条为新增条款。近年来关于锚杆超越红线的问题在全国范围内引起广泛讨论。虽然锚杆支护是一种经济、方便的支护方式，但临时性支护锚杆超越红线，污染地下空间，影响后续地下空间的开发利用，也造成了很多经济甚至法律上的纠纷。最近20年全国基坑工程会议甚至在会议主题中增加了“可回收锚杆”相关内容，以推动可回收锚杆的工程应用。本次修订针对可回收锚杆在工程应用中的经验、教训编写。

## 6.12  坑内土体加固

6.12.4高压喷射注浆施工受孔位周边环境和地下障碍物的影响，孔位可根据现场实际情况进行确定。应根据实际需要，确定水泥浆液中掺合料和外加剂的种类和掺量。高压喷射注浆施工可以在地面进行，也可在基坑开挖一定深度后入坑进行施工。因此 需要考虑加固施工期间对基坑周边环境的影响。

高压喷射注浆法对坑内土体进行加固时，喷浆压力巨大，将引起土体内超孔隙水压力，而超孔隙水压力向周边扩散，常常引起周边相邻工程结构物、市政管线的变形，甚至损伤。原规范要求对孔隙水压力进行监测，但工程实践中由于孔隙水压力监测技术复杂、成果精度难以保证，监测经常达不到预期目的。本次修订结合工程实际应用调查，将原条文中“应对孔隙水压力进行监测”，修改为“宜对孔隙水压力进行监测”。

# 7 地下水与地表水控制

7.1.8A本条为新增条款。近些年来，受全球气候变化影响，极端天气事件在全球范围内日益呈现多发趋势。本条文要求编制雨季正常条件下基坑防排水措施和超强暴雨条件下基坑地表水应对预案，以适应这种新形势的变化，避免灾难性后果。

# 8  土石方开挖

8.1.7由于基坑出土坡道与其覆盖的侧壁支护体系施工存在空间上的冲突，很多基坑工程在支护体系没有完全封闭的情况下，冒险开挖出土坡道收口土方，导致收口部位土体发生坍塌，造成严重的人员伤亡事故。本条款为新增条款，增加了坡道收口处土方挖除要求和相应安全保障措施。

# 10  检查与监测

## 10.1  一般规定

10.1.5 第三方专业监测的内容及要求均应按设计图纸及相关规范执行。施工单位应对工程的整体施工部署、主要风险因素、重点及难点开展符合测量能力和技术能力的更具有针对性和灵活性的施工监测。施工监测发现异常情况后，第三方专业监测单位进行进一步深入监测和分析，以供相关各方及时、准确地掌控基坑及周边环境的安全状况。

第三方专业监测和施工监测不能互相替代，施工过程中互补、互鉴。第三方监测根据设计文件、相关规范、商务合同、现场踏勘等独立开展监测工作，监测工作具备公正、溯源、检核等特性。第三方专业监测布点数目通常少于施工监测。

施工监测在各地及行业的实施中存在一定差异，如市政建筑基坑工程中，施工监测主要以施工单位为实施主体，实施方法以巡视检查为主、仪器量测为辅，重点对开挖影响范围的周边环境实施监测；在轨道交通基坑工程中，施工监测由施工单位或其委托机构实施，实施方法以巡视检查和仪器测量并重，测量范围、测量内容及测量频率按施工监测设计图纸实施，第三方监测对其中部分重点测量内容进行定期抽查。

此次局部修订，细化了施工监测方案的内容要求。

10.1.9当施工期间遇到强风、暴雨、内涝等极端天气时，现场监测往往不具备作业条件，此时主动区土体的含水量加大，坑内积水也会导致被动区土体的强度降低，基坑的安全度明显降低；因此，应加强监测工作，及时掌握基坑的安全状态，确保基坑安全。在降雨条件下，特别是雨量较大、强度较高时，监测人员的行走和工作范围应有安全防护措施，避免雨天路滑，人员坠落。

本次修订主要增加了自动化监测相关内容，建筑基坑工程施工安全等级为一级的项目，支护结构及周边环境较为复杂，施工安全风险大，在支护结构中部、阳角、周边环境复杂及工程地质较差部位，可对应力应变、深层水平位移、水位等项目采用自动化监测方式，保障监测数据连续，为应急处置提供必要的技术依据。

## 10.2  检查

10.2.2 施工过程的检查可在源头把握工程质量，避免事后救补的复杂性。对照设计条件，对已完成的围护体系施工质量进行检查，对发现的问题应及时整改，消除开挖过程由于围护结构质量问题而产生的安全隐患。在实际工程中，检查过程曾发现个别工程施工中存在偷工减料现象，围护桩长度或钢筋笼长度、钢筋数量严重不满足设计要求。通过预先提出的检查要求，也可以监督施工单位严格按照设计要求施工。

施工单位根据规范要求编制基坑安全施工专项方案，其中一项重要的内容是施工机具、施工工艺及施工参数的确定。在进行施工方案专家论证时，专家结合类似工程经验及当地的施工特点，根据基坑的规模、围护结构的深度、地质条件等因素，应对施工机具、施工工艺及施工参数的合理性进行论证，提出建议；对没有经验或重要的工程，应通过试验性施工确定施工机具、施工工艺及施工参数，这利于工程质量的控制。

我国地域辽阔，各地地质条件差异较大，表10.2.2包含目前工程中常见的围护结构所涉及的内容及方法，具体应用时应根据工程特点、实际采用的围护形式，提出针对性的检查要点。

本次修订增加了锚杆持有荷载、喷射混凝土厚度的检查要求以及支撑的检查方法。

10.3.4 巡查工作应具有连，贯性，由专人负责。巡查任务应落实到人，开挖前应就本工程的'环境特征、围护形式、主要风险因素、施工工况等进行详细的交底，明确巡查的重点；开挖过程中，通过巡查了解基坑及周边环境的状况，重要部位持续跟踪，前后对比分析发展状况，应定期汇报巡查成果，有异常情况应及时通知有关各方，研究对策，及时处置。

# 11  基坑安全使用与维护

## 11.1  一般规定

11.1.6本条为新增条文，对基坑工程主动控制措施作出了规定。基坑工程周边环境主动控制技术如回灌、控制注浆、支锚荷载伺服控制等措施已经较为成熟。

## 11.3  维护安全

11.3.8 本次修订增加了加固后基坑工程的设计使用年限要求，当基坑按原设计安全度进行加固时，延长设计使用年限不超过2年。

11.3.9 基坑使用后期阶段，支护结构的应力发生松弛，侧壁的稳定性较差，在安全管理上容易发生麻痹，大量事故案例表明人身伤亡多在此时发生，同时，由于现场作业面狭窄，事故抢救工作难以施展。因此应对基槽按设计要求及时回填，回填材料和施工工序应按设计要求进行。

本次修订增加了基坑回填的施工安全要求。