UDC

中华人民共和国行业标准

P                                        JGJ/T×－20××

备案号J ×－20××

村镇建筑抗震鉴定与加固技术规程

Technical specification for seismic appraisal and trengthening for building construction in town and village

（征求意见稿）

20××－××－××发布                         20××－××－01实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

中华人民共和国行业标准

村镇建筑抗震鉴定与加固技术规程

Technical specification for seismic appraisal and strengthening for building construction in town and village

JGJ/***-20**

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：   2 0  ××  年  ×  月  1 日

中国建筑工业出版社

2016  北 京

前    言

根据 住房城乡建设部《关于印发〈2013年工程建设标准规范制订、修订计划〉的通知》（建标[2013]6号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规程。

本规程的主要技术内容是：1总则；2术语、符号；3基本规定；4场地、地基和基础；5砌体结构房屋；6木结构房屋；7生土结构房屋；8石结构房屋；9混合承重结构房屋。附录。

本标准规程中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规程由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑科学研究院（地址：北京市朝阳区北三环东路30号中国建筑科学研究院，邮编：100013）。

本规程主编单位：中国建筑科学研究院

浙江博元建设股份有限公司

本规程参编单位：长安大学、

昆明理工大学

福建省住房和城乡建设厅

西安建筑科技大学

温州市建筑设计研究院

同济大学

河北工业大学

中电投工程研究检测评定中心

住房和城乡建设部防灾研究中心

本规程主要起草人员：朱立新  葛学礼  徐福泉  杜秀龙  王毅红  潘  文

张小云  周铁钢  于  文  熊学玉  李朝晖  周  戟

翟传明  钱  峰  金珍坛  苏迎社  陶  忠  董振平

张清华  曾银枝  张彦辉

本规程主要审查人员：

目   次

1  总  则	- 6 -

2  术语和符号	- 7 -

2.1  术  语	- 7 -

2.2  符  号	- 8 -

3  基本规定	- 9 -

3.1  抗震鉴定	- 9 -

3.2  抗震加固	- 9 -

4  场地、地基和基础	- 11 -

4.1  抗震鉴定	- 11 -

4.2  抗震加固	- 11 -

5  砌体结构房屋	- 12 -

5.1  一般规定	- 12 -

5.2  抗震鉴定	- 12 -

5.3  抗震加固方法	- 18 -

5.4  加固设计与施工	- 19 -

6  木结构房屋	- 24 -

6.1  一般规定	- 24 -

6.2  抗震鉴定	- 25 -

6.3  抗震加固方法	- 29 -

6.4  加固设计与施工	- 30 -

7 生土结构房屋	- 36 -

7.1  一般规定	- 36 -

7.2  抗震鉴定	- 36 -

7.3  抗震加固方法	- 40 -

8  石结构房屋	- 44 -

8.1   一般规定	- 44 -

8.2  抗震鉴定	- 44 -

8.3  抗震加固方法	- 49 -

8.4  加固设计与施工	- 50 -

9  混合承重结构房屋	- 53 -

9.1  一般规定	- 53 -

9.2  抗震鉴定	- 53 -

9.3  抗震加固方法	- 54 -

附录A  墙体截面抗震受剪极限承载力验算方法	- 56 -

本规程用词说明	- 59 -

引用标准名录	- 60 -

附：条文说明	- 60 -

CONTENTS

1  General Provisions	- 6 -

2  Terms and Symbols	- 7 -

2.1  Terms	- 7 -

2.2  Symbols	- 8 -

3  Basic Requirements	- 9 -

3.1  Seismic Appraisal	- 9 -

3.2  Seismic Strengthening	- 9 -

4  Site, Soil and Foundation	- 11 -

4.1  Seismic Appraisal	- 11 -

4.2  Seismic Strengthening	- 11 -

5  Masonry Structure	- 12 -

5.1  General Requirements	- 12 -

5.2  Seismic Appraisal	- 12 -

5.3  Seismic Strengthening Methods	- 18 -

5.4  Seismic Strengthening Design and Construction	- 19 -

6  Timber Structure	- 24 -

6.1  General Requirements	- 24 -

6.2  Seismic Appraisal	- 25 -

6.3  Seismic Strengthening Methods	- 29 -

6.4  Seismic Strengthening Design and Construction	- 30 -

7  Raw-soil Structure	- 36 -

7.1  General Requirements	- 36 -

7.2  Seismic Appraisal	- 36 -

7.3  Seismic Strengthening Methods	- 40 -

7.3  Seismic Strengthening Design and Construction	- 40 -

8  Stone Structure	- 44 -

8.1  General Requirements	- 44 -

8.2  Seismic Appraisal	- 44 -

8.3  Seismic Strengthening Methods	- 49 -

8.4  Seismic Strengthening Design and Construction	- 50 -

9  Compound Bearing System	- 53 -

9.1  General Requirements	- 53 -

9.2  Seismic Appraisal	- 53 -

9.3  Seismic Strengthening	- 54 -

Appendix A  Seismic Check of Ultimate Shear Capacity of Wall Section	- 56 -

Explanation of Wording in This Code	- 59 -

List of Quoted Standards	- 60 -

Addition: Explaination of Provisions	- 60 -

# 1  总  则

1.0.1  为减轻地震破坏，减少人员伤亡和经济损失，规范既有村镇建筑的抗震鉴定和加固方法，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于抗震设防烈度为6、7、8和9度地区既有低层村镇建筑的抗震鉴定与加固，不适用于新建村镇建筑的抗震设计和施工质量的评定。

对于村镇中公共建筑、三层及以上的村镇建筑，应按国家现行标准《建筑抗震鉴定标准》GB 50023和《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116进行抗震鉴定与加固。

注：本规程中为避免重复，“抗震设防烈度为6度、7度……”，一般简写为“6度、7度……” ，而省略 “抗震设防烈度”字样。

1.0.3  符合本规程要求的既有村镇建筑，在后续使用年限内的抗震设防目标为：当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时，可能发生轻微破坏，稍加修理仍可继续使用；当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时，一般不致严重破坏，经修理后仍可继续使用；当遭受高于本地区抗震设防烈度的地震影响时，一般不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。

按本规程进行抗震鉴定和加固的既有村镇建筑，后续使用年限为30年。

1.0.4  抗震设防烈度必须按国家规定的权限审批、颁发的文件（图件）确定。

1.0.5  抗震设防烈度，应采用中国地震动参数区划图的地震基本烈度或现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011规定的抗震设防烈度。

1.0.6  村镇建筑的抗震鉴定与加固，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语和符号

## 2.1  术  语

2.1.1  既有村镇建筑  existing residence in village and town

已建成投入使用的村镇建筑。

2.1.2  抗震设防烈度  seismic precaution intensity

按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。一般情况，取50年内超越概率10%的地震烈度。

2.1.3  地震作用  earthquake action

由地震动引起的结构动态作用，包括水平地震作用和竖向地震作用。

2.1.4  综合抗震能力  compound seismic capability

整个工程结构综合考虑其构造和承载力等因素所具有的抵抗地震作用的能力。

2.1.5  抗震措施  seismic measures

除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容，包括抗震构造措施。

2.1.6  抗震构造措施  details of seismic design

根据抗震概念设计原则，一般不需要计算而对结构和非结构各部分必须采取的各种细部要求。

2.1.7  场地  site

工程群体所在地，具有相似的工程地质条件。其范围大体相当于自然村或不小于一平方公里的平面面积。

2.1.8  抗震鉴定  seismic appraisal

通过检查现有建筑的设计、施工质量和现状，按规定的抗震设防要求，对其在地震作用下的安全性进行评估。

2.1.9  抗震加固  seismic strengthening retrofit for engineering

使现有建筑达到抗震鉴定的要求所进行的设计和施工。

2.1.10  既有村镇建筑抗震加固  seismic strengthening retrofit of existing residential buildings in villages and towns

为提高抗震能力，对抗震能力不足的既有村镇建筑的承重结构、构件及其相关部分采取增强、局部更换等措施，使其满足相应的抗震设防要求。

2.1.11  水泥砂浆面层加固法  strengthening of masonry member with mortar splint

在砌体或石墙墙面增抹一定厚度的无筋或配钢丝网、钢筋网的水泥砂浆面层，形成组合墙体的加固方法。

2.1.12  外加配筋砂浆带加固  strengthening of masonry member with mortar-delt

在砌体墙或石墙纵横墙交接处、楼、屋盖标高处等增设配筋砂浆带，形成约束砌体墙或石墙的加固方法，可作为空斗墙及小砌块墙加强整体性、加强纵横墙连接、代替圈梁等的措施。

2.1.13  增设壁柱加固法  brick(stone) column strengthening

在砌体墙或石墙侧面增设同材料壁柱，加强墙体支承部位截面及承载力的加固方法。

2.1.14  结构体系  structural system

房屋承受竖向和水平荷载的构件及其相互连接形式的总称。

2.1.15  木构造柱  wood constructional column

为加强结构整体性和提高墙体的抗倒塌能力，在房屋墙体的规定部位设置的木柱。

2.1.16  抗震墙  seismic structural wall

主要用以抵抗地震水平作用的墙体，墙体厚度及材料强度应满足相应要求。

2.1.17  水平系杆  horizontal rigid tie bar

沿房屋纵向在跨中屋檐高度处设置的联系杆件，通常采用木杆或角钢制作。

## 2.2  符  号

2.2.1  作用和作用效应

FEkb——基本烈度地震作用下的结构总水平地震作用标准值；

Vb——基本烈度地震作用下墙体剪力标准值。

2.2.2  材料性能和抗力

Cb——混凝土小型空心砌块灌孔混凝土的强度等级；

f2——生土墙砌筑泥浆的抗压强度平均值；

fv,m——非抗震设计的砌体抗剪强度平均值；

M——砌筑砂浆的强度等级；

Mb——混凝土小型空心砌块砌筑砂浆的强度等级。

MU——砌块（砖）的强度等级；

2.2.3  几何参数

B——房屋总宽度，矩形木柱宽度；

L——抗震横墙间距；

2.2.4  计算系数

αmaxb ——基本烈度地震作用下的水平地震影响系数最大值；

γbE——极限承载力抗震调整系数；

ξN ——砌体抗震抗剪强度的正应力影响系数。

# 3  基本规定

## 3.1  抗震鉴定

3.1.1  既有村镇建筑抗震鉴定原则应符合下列要求：

1  不同结构类型房屋，抗震鉴定时检查的重点、内容和要求不同，应采用不同的鉴定方法；

2  对房屋抗震性能有整体影响的鉴定项目和仅有局部影响的鉴定项目，在进行综合抗震能力分析时，应分别对待。

3.1.2  既有村镇建筑抗震鉴定应按下列步骤进行：

1  应对房屋现状进行详细调查，包括调查房屋的结构类型、主要构件截面尺寸，建筑功能分布，施工质量和使用维护状况等；

2  应根据各类房屋的结构特点、结构布置、构造措施等因素，采取相应的抗震鉴定方法，对既有村镇建筑的综合抗震能力进行分析和判定；

3  在对房屋的整体抗震性能作出评价后，对于不符合抗震要求的房屋应提出相应的抗震减灾对策和处理意见。

3.1.3  既有村镇建筑抗震鉴定应以结构体系鉴定和构造措施鉴定为主，进行综合评定。

3.1.4  既有村镇建筑结构体系鉴定和构造措施鉴定，应符合下列规定：

1  应对承重结构和承重墙体类别进行检查。当采取木柱与砖柱、木柱与石柱混合的承重结构，以及在同一高度采用不同材料墙体混合承重且无可靠连接的结构时，应着重检查是否采取加强连接的措施；

2  应对结构体系进行检查，找出其破坏会导致整个房屋丧失抗震能力或丧失静力承载能力的主要构件，并对其进行重点评价；

3  房屋高度和层数应符合本规程各章规定的最大值限值要求。

4  结构材料实际达到的强度等级应符合本规程各章规定的最低要求；

5  应对结构构件的连接构造和非结构构件与主体结构的连接构造进行检查。

3.1.5  6度地区的房屋，可不进行房屋抗震承载力验算，应对抗震构造措施进行鉴定。

3.1.6  对不满足抗震鉴定要求的既有村镇建筑，可根据不符合要求的程度对房屋抗震性能的影响大小、加固难易程度、加固经济投入等因素进行综合分析，采取相应的维修、加固、改造或拆建更新等抗震减灾对策。

3.1.7  传统民居的抗震减灾对策尚应结合保护价值综合分析后确定。

## 3.2  抗震加固

3.2.1  抗震加固方案应符合下列规定：

1  加固方案的选择应根据安全性、经济性及当地施工技术水平综合确定；

2  对原结构体系不合理的房屋，宜结合加固消除或减轻原结构体系在抗震方面的不利因素；

3  当地基基础有不均匀沉降时，加固应以加强上部结构的整体性为主，提高房屋抵抗不均匀沉降的能力；

4  加固方法应便于施工，并应减少对农户生产、生活的影响；

5  传统民居的加固方案尚应结合风貌保护要求综合确定。

3.2.2  既有村镇建筑抗震加固设计应符合下列规定：

1  加固设计应根据抗震鉴定结果，经综合分析后可分别采取加强整体性、提高抗震承载力、加强构件连接等措施；

2  采取加固原墙体、新增设抗震墙等提高抗震承载力的加固措施时，应保证加固后结构构件的合理分布，避免因局部加强造成结构刚度不均匀或突变；

3  承重构件置换时应采取支护等保护措施；

4  新增构件与原有构件之间应有可靠连接；

5  加固所用材料与原结构材料相同时，其强度等级不应低于原结构材料的实际强度等级；

6  加固所用的砌体块材、砂浆和混凝土的强度等级，钢筋、铁丝、钢材等材料的性能指标，除应符合本规程的相应要求外，尚应满足国家现行有关标准的要求。

3.2.3  抗震加固施工应符合下列规定：

1  加固施工时应采取措施，避免或减少对原结构及构件的损伤；

2  加固施工过程中发现原结构或构件有严重缺陷时，应在加固过程中一并处理，消除缺陷；

3  加固施工过程中，当承重构件需要置换或局部支承部位需要卸载时，应预先采取临时支护等安全措施；

4  采用钢筋网水泥砂浆面层、钢拉杆加固时，应符合现行行业标准《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116中的相关规定；

5  采用增设剪刀撑、纵向水平系杆、斜撑、墙揽等抗震措施时，应符合现行行业标准《镇（乡）村建筑抗震技术规程》JGJ 161中的相关规定。

# 4  场地、地基和基础

## 4.1  抗震鉴定

4.1.1  6~7度时及建造于对抗震有利地段的建筑，可不进行场地对建筑影响的抗震鉴定。

4.1.2  有利、不利等地段和场地类别，应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011划分。

4.1.3  对建造于危险地段的既有建筑，应结合当地村镇规划迁建；暂时不能迁建的，应并采取应急安全措施。

4.1.4  符合下列情况之一的既有村镇建筑，可不进行地基基础的抗震鉴定：

1  6度时的村镇建筑。

2  7度时地基基础现状无严重静载缺陷的村镇建筑。

3  地基主要受力层范围内不存在软弱土、饱和砂土和饱和粉土或严重不均匀土层的村镇建筑。

4.1.5  地基基础现状的鉴定，应着重调查上部结构有无不均匀沉降裂缝和倾斜，基础有无腐蚀、酥碱、松散和剥落，上部结构的裂缝、倾斜程度以及有无发展趋势。

4.1.6  对于生土墙体，应着重检查基础砖墙、墙的砌筑高度。基础砖墙、墙的砌筑高度应为室外地坪以上500mm和室内地面以上200mm中的较大者。

4.1.7  对地基基础现状进行鉴定时，当基础无腐蚀、酥碱、松散和剥落，上部结构无不均匀沉降裂缝和倾斜，或虽有裂缝、倾斜但不严重且无发展趋势，该地基基础可评为无严重静载缺陷。

## 4.2  抗震加固

4.2.1  对下列房屋，宜结合上部结构抗震加固提高房屋抵抗不均匀沉降的能力：

1  地基基础存在严重静载缺陷的村镇建筑。

2  地基基础无严重静载缺陷，但存在软弱土、液化土和明显不均匀土层的8度及以上地区村镇建筑。

4.2.2  提高上部结构抵抗不均匀沉降能力，应采取下列措施：

1  提高建筑的整体性或合理调整荷载。

2  加强圈梁与墙体的连接。对未设地圈梁的房屋应增设地圈梁。当可能产生差异沉降或基础埋深不同且未按1/2的比例过渡时，应局部加强地圈梁。

3  用钢筋网砂浆面层等加固砌体墙体。

4.2.3  对生土结构房屋，当基础砖、石墙砌筑高度不满足要求时，可采用水泥砂浆面层局部抹面加固，抹面高度不应低于本规程第4.1.5条的要求。

# 5  砌体结构房屋

## 5.1  一般规定

5.1.1  本章适用于6~9度地区的烧结普通砖、烧结多孔砖、混凝土小型空心砌块、蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖等砌体承重的一、二层房屋的抗震鉴定及抗震加固。

5.1.2  现有房屋的高度和层数应符合下列规定：

1 房屋的总高度和层数不宜超过表5.1.2-1的限值；

2 房屋的层高不宜超过表5.1.2-2的规定。

表5.1.2-1  砌体房屋鉴定的总高度和层数限值限值

| 墙体类别 | 最小墙厚(mm) | 烈 度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 高度 (m) | 层数 | 高度 (m) | 层数 | 高度 (m) | 层数 | 高度 (m) | 层数 |
| 实心砖墙、多孔砖墙 | 240 | 7.2 | 2 | 7.2 | 2 | 6.6 | 2 | 3.3 | 1 |
| 小砌块墙 | 190 | 7.2 | 2 | 7.2 | 2 | 6.6 | 2 | 3.3 | 1 |
| 多孔砖墙 蒸压砖墙 | 190 240 | 7.2 | 2 | 6.6 | 2 | 6.0 | 2 | 3.0 | 1 |
| 空斗墙 | 240 | 7.2 | 2 | 6.0 | 2 | 3.3 | 1 | — | — |

注：房屋总高度指室外地面到主要屋面板板顶或檐口的高度。；对带阁楼的坡屋面应算到山尖墙的1/2高度处。

表5.1.2-2  砌体房屋鉴定的层高限值(m)

| 墙体类别 | 最小墙厚(mm) | 房屋 层数 | 烈 度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 实心砖墙、多孔砖墙 | 240 | 1 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.3 |
|  |  | 2 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | — |
| 小砌块墙 | 190 | 1 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.3 |
|  |  | 2 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | — |
| 多孔砖墙 蒸压砖墙 | 190 240 | 1 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.0 |
|  |  | 2 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | — |
| 空斗墙 | 240 | 1 | 4.0 | 3.6 | 3.3 | — |
|  |  | 2 | 3.6 | 3.0 | — | — |

注：二层房屋的层高指一层或二层的层高，一层层高为室外地面到一层屋面板的高度。

5.1.3  砌体结构房屋抗震鉴定时，应检查房屋的高度和层数、抗震墙的厚度和间距、墙墙体砌筑砂浆强度等级和砌筑质量、纵横墙交接处连接、圈梁布置及构造、楼、屋盖连接构造等；有女儿墙及出屋面烟囱时，尚应检查出屋面高度及拉结措施。

5.1.4  砌体结构房屋的抗震鉴定，可从结构体系、材料及施工做法、整体性连接及抗震构造措施、局部易损构件及与主体结构连接等方面进行检查评定，并结合墙体抗震承载力进行综合分析，对房屋的综合抗震能力进行鉴定。

5.1.5  抗震加固方案根据抗震鉴定结果综合确定，应分别采取提高房屋抗震承载力、加强房屋整体性连接、加强易局部倒塌部位稳定性及连接等方法进行抗震加固。

5.1.6  对于现状已出现裂缝的墙体，应根据裂缝情况采取修复措施，或结合加固措施一并处理。

5.1.7  采用增设抗震墙、面层加固等加固措施时，增设及加固墙体宜均匀布置。

## 5.2  抗震鉴定

### Ⅰ 结构体系鉴定

5.2.1  砌体结构房屋的抗震横墙最大间距应符合表5.2.1的规定。

表5.2.1  砌体结构房屋的抗震横墙最大间距（m）

| 墙体类别 | 最小墙厚 (mm) | 房屋 层数 | 层号 | 烈 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 木楼、屋盖 | 装配式钢筋混凝土楼、屋盖 | 现浇及装配整体式 钢筋混凝土楼、屋盖 |
|  |  |  |  | 6~7 | 8 | 6~7 | 8 | 9 | 6~7 | 8 | 9 |
| 实心砖墙 多孔砖墙 小砌块墙 | 240 240 190 | 一 | 1 | 9 | 6.6 | 12 | 9 | 6 | 15 | 12 | 9 |
|  |  | 二 | 2 | 9 | 6.6 | 12 | 9 | — | 15 | 12 | 9 |
|  |  |  | 1 | 7.2 | 4.8 | 9 | 7.2 | — | 12 | 9 | 7.2 |
| 多孔砖墙 蒸压砖墙 | 190 240 | 一 | 1 | 7.2 | 4.8 | 9 | 7.2 | — | 12 | 9 | 7.2 |
|  |  | 二 | 2 | 7.2 | — | 9 | 7.2 | — | 12 | 9 | 7.2 |
|  |  |  | 1 | 6 | — | 7.2 | 6 | — | 9 | 7.2 | 6 |
| 空斗墙 | 240 | 一 | 1 | 6 | 4.2 | 7.2 | 6 | — | 9 | 7.2 | — |
|  |  | 二 | 2 | 6 | — | 7.2 | — | — | 9 | — | — |
|  |  |  | 1 | 4.2 | — | 6 | — | — | 7.2 | — | — |

5.2.2  现有房屋的结构体系，应按下列规定进行检查：

1  宜采用横墙承重或纵横墙混合承重体系；

2  6~7度时宜均匀布置，8~9度时，纵横墙布置应均匀布置；同一轴线上窗间墙的宽度宜均匀；

3  墙体在平面内宜对齐，沿竖向应上下连续；

4  8~9度时不应采用硬山搁檩屋盖；

5  不宜设置悬挑楼梯。

### Ⅱ  材料、房屋外观和质量

5.2.3  承重墙体的材料实际达到的强度应符合下列要求：

1  砖及砌块的强度等级：烧结普通砖、烧结多孔砖、混凝土小型空心砌块不应低于MU7.5；蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖不应低于MU15；

2  砌筑砂浆强度等级：烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖、料石和平毛石砌体不应低于M2.5；混凝土小型空心砌块不应低于Mb5；

5.2.4  砖、砌块的强度等级低于第5.2.3条规定一级以内时，抗震鉴定的砂浆强度等级宜将实际达到的强度等级降低一级采用；砌筑砂浆强度等级高于砖、砌块的强度等级时，抗震鉴定的砂浆强度等级等级宜按砖、砌块的强度等级采用。

5.2.5  现有房屋外观和质量，应按表5.2.5进行检查。

表5.2.5                        房屋外观和质量

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 墙体 | 一般部位 | 不空臌、无严重酥碱和明显歪闪 |
|  | 支承梁或屋架的墙体 | 无竖向裂缝 |
|  | 承重墙、自承重墙及其交接处 | 无明显裂缝 |
| 楼屋盖 | 木楼、屋盖构件 | 无明显变形、腐朽、蚁蚀和严重开裂 |
|  | 混凝土楼、屋盖 | 仅有少量微小开裂或局部剥落，钢筋无明显露筋、锈蚀 |

5.2.6  承重的空斗墙体砌筑方式应按表5.2.6进行检查。

表5.2.6     承重空斗墙体的砌筑方式

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 砌筑方法 | 一般部位墙面 | 应采用一斗一眠砌法 |
|  | 设置配筋砖圈梁处 | 采用两皮眠砖实砌 |
|  | 沿墙面水平方向 | 每隔一块斗砖砌一块丁砖 |
|  | 纵横墙体竖向连接处 | 不得有竖向通缝 |
|  | 实砌部位与空斗墙面连接处 | 应相互搭砌 |
| 砌筑砂浆 | 不得采用非水泥砂浆 |

### Ⅲ  整体性连接和抗震构造措施鉴定

5.2.7  墙体的整体性连接，应符合下列规定：

1  墙体布置和连接要求应符合表5.2.7-1的规定；

表5.2.7-1    墙体布置和连接要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 墙体平面布置 | 在平面内应闭合 |
| 纵横墙 交接处 （未设构造柱时） | 横向截面 | 应无烟道、通风道等竖向孔道削弱 |
|  | 砌筑方式 | 应咬槎良好，严禁采用直槎 |
|  | 7度时各类墙体房屋 | 应沿墙高每隔750mm设置2根直径为6mm的拉结筋，每边深入墙内的长度不宜小于750mm或伸至门窗洞边 |
|  | 6度时长度大于7.2m的大房间 |  |
|  | 突出屋顶的楼梯间 |  |

2  砌体房屋构造柱的设置要求应符合表5.2.7-2的规定；

表5.2.7-2   砌体房屋构造柱设置要求

| 墙体类别 | 最小 墙厚 (mm) | 房屋层数及烈度 | 设 置 部 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实心砖墙 多孔砖墙 | 240 240 | 8度一、二层，9度一层 | 房屋外墙四角 | 横墙间距超过9m大房间，横墙与外墙交接处 |
|  |  | 9度二层 |  | 隔开间横墙与外墙交接处；楼梯间四角 |
| 多孔砖墙 蒸压砖墙 空斗砖墙 | 190 240 240 | 7度二层，8度一层 |  | 横墙间距超过7.2m大房间，横墙与外墙交接处 |
|  |  | 8度二层，9度一层 |  | 隔开间横墙与外墙交接处；楼梯间四角 |

3  空心小砌块墙体的下列部位，应采用不低于Cb20灌孔混凝土，沿墙全高将孔洞灌实做为芯柱：

1）转角处和纵横墙交接处距墙体中心线不小于300mm宽度范围内墙体；

2）屋架、大梁的支承处墙体，灌实宽度不应小于500mm；

3）壁柱或洞口两侧不小于300mm宽度范围内。

5.2.8  砌体房屋的构造柱（芯柱）应满足下列构造要求：

1  砖砌体构造柱截面不宜小于180mm×180mm；6~8度时纵向钢筋直径不应小于12mm且不少于4根，箍筋直径不应小于6mm，间距不宜大于250mm；9度时构造柱纵向钢筋直径不宜小于14mm且不少于4根，箍筋直径不应小于6mm，间距不宜大于200mm；箍筋在柱上、下端应适当加密。

2  小砌块房屋芯柱截面不宜小于180mm×180mm；竖向插筋直径不应小于12mm，并应贯通墙身；

3  构造柱与墙体连接处宜砌成马牙槎；沿墙高每隔750mm应设置2根直径为6mm的拉结钢筋或直径为4mm的点焊钢筋网片；每边伸入墙内不宜小于750mm或伸至门窗洞边；

4  构造柱或芯柱与圈梁应有连接；

5  构造柱应伸入室外地面下500mm，或锚入埋深小于500mm的基础圈梁内。

5.2.9  砌体结构房屋的圈梁布置及构造，应满足下列要求：

1  现浇和装配整体式楼、屋盖可不设圈梁；

2  圈梁可采用现浇钢筋混凝土圈梁或配筋砖圈梁，相同位置的现浇钢筋混凝土圈梁可代替配筋砖圈梁；

3  砌体房屋圈梁设置应满足表5.2.9的要求；

表5.2.9   砌体房屋圈梁设置要求

| 圈梁种类 | 墙 类 | 烈 度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6~7 | 8 | 9 |
| 配筋砖圈梁 | 所有纵横墙 | 基础顶部，每层楼、屋盖（墙顶）标高处 | 基础顶部，每层楼、屋盖（墙顶）标高处，层高中部 | — |
| 钢筋混凝土圈梁 | 外墙和内纵墙 | 每层楼、屋盖（墙顶）标高处 |
|  | 内横墙 | — | 同上； 隔开间设置，且间距不应大于7.2m； 构造柱对应位置 | 同上； 各层所有横墙，且间距不应大于4.5m； 构造柱对应位置 |

4  混凝土圈梁的构造应满足下列要求：

1）应采用封闭的现浇混凝土圈梁，圈梁位置与楼、屋盖宜在同一标高或紧靠板底；

2）小砌块墙的圈梁截面高度不宜小于150mm，其他各类墙体的圈梁截面高度不宜小于120mm；

3）纵向配筋不应少于4根，6~7度时钢筋直径不应小于8mm，8度时不应小于10mm，9度时不应小于12mm。

5  配筋砖圈梁的构造应满足下列要求：

1）高度不应小于两皮砖，小砌块墙在该位置处卧砌不少于两皮普通砖，砌筑砂浆强度不宜低于M5；

2）6~7度时，纵向钢筋直径不宜小于6mm且不少于2根；8度墙厚小于等于370mm时，纵向钢筋直径不宜小于8mm且不少于2根，墙厚大于370mm时，纵向钢筋直径不宜小于8mm且不少于3根；

3）圈梁纵筋在墙体转角、交接处应搭接。

5.2.10  8~9度时，应检查顶层楼梯间的横墙和外墙是否采取加强连接措施，宜沿墙高每隔750mm设置2根直径为6mm的通长钢筋。

5.2.11  空斗砖墙体卧砌为实心砖墙的部位，应满足下列要求：

1  转角处和纵横墙交接处距墙体中心线不小于300mm宽度范围内墙体；

2  室内地面以上不少于3皮砖、室外地面以上不少于10皮砖标高处以下部分墙体；

3  楼板、龙骨和檩条等支承部位以下通长卧砌4皮砖；

4  屋架或大梁支承处沿全高，且宽度不小于490mm范围内的墙体；

5  壁柱或洞口两侧240mm宽度范围内；

6  屋檐或山墙压顶下通长卧砌2皮砖；

7  配筋砖圈梁处通长卧砌2皮砖 。

5.2.12  楼、屋盖的整体性连接，应满足下列要求：

1  楼盖、屋盖构件的最小支承长度应符合表5.2.12的规定；

表5.2.12  楼盖、屋盖构件的最小支承长度（mm）

| 构件名称 | 现浇楼板 | 预应力圆孔板 | 木屋架、 木梁 | 对接木龙骨、木檩条 | 搭接木龙骨、木檩条 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支承位置 | 墙 | 墙 | 混凝土梁 | 墙 | 屋架 | 墙 | 屋架、墙 |
| 支承长度 | 120 | 80 | 60 | 240 | 60 | 120 | 满搭 |
| 连接方式 | — | 板端钢筋 连接并灌缝 | 板端钢筋 连接并灌缝 | 木垫板 | 木夹板 与螺栓 | 砂浆垫层、 木夹板与螺栓 | 扁铁、扒钉 |

2  预制板板端支承处应有坐浆；预制板缝应用细石混凝土填实，板面应有水泥砂浆面层；

3  木屋架不应为无下弦的人字屋架；

4  木屋架屋盖隔开间应有一道竖向剪刀撑，或满铺木望板；

5  木屋盖房屋应在房屋中部的檐口高度处设置纵向水平系杆，系杆采用墙揽与各道横墙连接，或与屋架下弦杆钉牢；

6  木龙骨在墙上搁置处应铺设砂浆垫层；内墙上木龙骨应满搭、采用夹板对接或燕尾榫、扒钉等连接；

7  木楼、屋盖各构件之间应采用榫卯、螺栓、扒钉、圆钉、铁丝等可靠连接。

5.2.13  6~7度采用硬山搁檩屋盖时，应满足下列构造要求：

1  当为坡屋面时应采用双坡或拱形屋面；

2  檩条搁置处应设垫木，垫木下应铺设砂浆垫层；

3  端檩应出檐，内墙上檩条应满搭或采用夹板对接或燕尾榫、扒钉等连接；

4  各木构件应采用圆钉、扒钉或铁丝等连接；木檩条宜用8号铁丝与圈梁拉结。

### Ⅳ 房屋中易引起局部倒塌的部件及其连接要求

5.2.14  现有房屋的局部尺寸要求应符合表5.2.14的规定：

表5.2.14     房屋局部尺寸的要求（m）

| 项目 | 6（7）度 | 8度 | 9度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承重的门窗间墙最小宽度、 外墙尽端至门窗洞边的最小距离 | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
| 非承重的外墙尽端至门窗洞边的最小距离 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
| 内墙阳角至门窗洞边的最小距离 | 0.8 | 1.2 | 1.8 |

5.2.15  非结构构件的构造应符合下列规定：

1  后砌隔墙与两侧墙体应有拉结，墙顶尚应与梁、板或屋架下弦之间有拉结措施；

2  出入口处的烟囱、女儿墙等易倒塌构件应有锚固或防倒塌措施；

3  屋檐外挑梁上不得砌筑砌体。

### Ⅴ  抗震承载力验算

5.2.16  砌体结构房屋可按本规程附录A进行抗震承载力验算。

当墙体出现裂缝且裂缝宽度超过5mm，或有明显空臌、大面积酥碱，有肉眼可见的明显歪闪等情况时，不宜继续承载，在验算房屋抗震承载力时认为该墙体不承担地震剪力。

### Ⅵ  综合评定

5.2.17  砌体结构房屋的抗震能力评定应采用分类分级综合评判法，首先对本节各项规定进行分级评判，综合评定后确定抗震防灾措施。

5.2.18  当砌体结构房屋存在下列不符合鉴定要求项目时，应对抗震加固的技术可行性和经济性进行综合分析，当加固难度过大或加固费用较高时，宜进行拆建或改造：

1  最大横墙间距超过5.2.1条刚性体系要求4m以上；

2  空斗墙体砌筑砂浆强度低于M2.5；

3  砖、砌块的强度等级低于5.2.3条中规定一级以上时；

4  墙体严重歪闪，承重部位出现宽度超过5mm的竖向承压裂缝；

5  空斗墙体采用五斗一眠或更多斗砖的砌筑方式。

5.2.19  砌体结构房屋的分级评判应符合下列规定：

1  应按对各项规定要求的符合程度划分为A、B、C三级；当为A档时，可不进行处理；当为B档时，应进行维修处理或简单加固；当为C档时，应通过抗震加固使其满足抗震要求。

2  砌体结构房屋的分级评判应符合表5.2.19的规定。

表5.2.19    砌体结构房屋抗震鉴定分级评判

| 项目 | 条文 | 评判级别 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |
| 结构体系鉴定 | 5.2.1 | 抗震横墙间距满足要求 | 抗震横墙间距超过表中要求4m以内 |
|  | 5.2.2 | 基本满足各款要求 | 第1款或第2款部分不满足要求 | 第3、4款中的1款以上不满足要求 |
| 材料、房屋外观 和质量 | 5.2.3 | 材料强度满足要求 | 材料强度不满足要求 |
|  | 5.2.5 | 基本满足各项要求 | 有质量问题但不严重 | 2项以上不满足要求 |
|  | 5.2.6 | 满足各项要求 | 基本满足各项要求 | 1项以上不满足要求 |
| 整体性连接 和抗震构造措施 | 5.2.7 | 满足各项要求 | 基本满足各项要求，构造局部不满足 | 第2、3款不满足要求，或第1款除第2项外其余1项以上不符合要求 |
|  | 5.2.8 | 满足各款要求 | 基本满足各款要求，构造局部不满足 | 2款以上不满足要求 |
|  | 5.2.9 | 圈梁设置和构造基本 满足各项要求 | 圈梁设置基本满足要求，构造局部不满足。 | 未按要求设置圈梁 |
|  | 5.2.10 | 按要求设置拉结钢筋 | 设置拉结钢筋 | 未设置拉结钢筋 |
|  | 5.2.11 | 基本满足各款要求 | 1、4款基本满足要求，其余各款仅2款以下不满足 | 1、4款中1款以上不满足要求，或其余各款3款以上不满足 |
|  | 5.2.12 | 基本满足各款要求 | 除第7款外其余各款基本满足要求，第1款最小支承长度在规定值的75%以上 | 除第7款外其余各款1款以上不满足要求，第1款最小支承长度少于规定值的75% |
|  | 5.2.13 | 基本满足各款要求 | 1、3款基本满足要求 | 1、3款中1款以上不满足要求 |
| 易引起局部倒塌的部件及其连接要求 | 5.2.14 | 满足各项要求 | 局部尺寸最小值在规定值的80%以上 | 局部尺寸最小值少于规定值的80% |
|  | 5.2.15 | 满足各款要求 | 第1、2款基本满足要求 | 第1、2款中1款以上不满足要求 |
| 抗震承载力验算 | 5.2.16 | 抗震承载力验算基本满足要求 | 抗震承载力不满足要求 |

5.2.20  房屋的抗震承载力验算满足要求，但在抗震构造措施方面存在不足或墙体及其他构件现状存在质量缺陷时，应根据分级评判结果进行加固、修复、补强等处理。

## 5.3  抗震加固方法

5.3.1  房屋抗震承载力不满足要求，或承重墙体明显开裂、存在严重质量问题时，宜选择下列加固方法：

1  拆除重砌或增设抗震墙：对强度过低、现状及质量较差的原墙体可拆除重砌，因横墙间距过大导致抗震承载力不满足要求时可新增砌抗震墙；重砌和增设抗震墙的材料宜采用与原结构相同的砖或小砌块。

2  水泥砂浆面层加固：当墙体砌筑砂浆强度等级偏低、砌筑质量差导致抗震承载能力不满足要求时，可在墙体的一侧或两侧采用水泥砂浆面层、钢丝网水泥砂浆面层加固；面层加固也可与压力灌浆结合用于有裂缝墙体的修复补强；抗震设防烈度大于6度时，不满足鉴定要求的空斗墙与混凝土小型空心砌块墙，可采用双面钢丝网水泥砂浆面层加固与外加配筋砂浆带加固相结合的方法进行加固。

4  实心砖墙裂缝修复：对出现裂缝的实心墙体，可根据裂缝开展宽度采用局部抹灰、压力灌浆、拆砌等方法进行修复。

5  空斗砖墙和小砌块墙裂缝修复：对出现裂缝的空斗砖墙和小砌块墙，可根据裂缝开展宽度采用局部抹灰、拆砌等方法进行修复。

5.3.2  房屋的整体性连接和抗震构造措施不满足要求时，应选择下列加固方法：

1  当墙体布置在平面内不闭合时，应增设墙段或在开口处增设现浇钢筋混凝土框形成闭合。

2  纵横墙连接较差时，应在墙体交接处增设竖向外加配筋砂浆带加固，并配合钢拉杆加强墙体连接。

3  楼、屋盖构件有位移或支承长度不满足要求时，应增设托梁或采取增强楼、屋盖整体性等的措施；对腐朽、蚁蚀或严重开裂的构件应更换；对无下弦的人字屋架应增设下弦拉杆。

4  当小砌块芯柱设置不符合评定要求时，应增设外加柱；当墙体采用双面钢丝网砂浆面层加固，且在墙体交接处增设相互可靠拉结的外加配筋砂浆带时，可代替外加柱。

5  当圈梁设置不符合评定要求时，应增设圈梁；外墙圈梁可采用外加配筋砂浆带，内墙圈梁可用钢拉杆或在进深梁端加锚杆代替；当墙体采用双面钢丝网砂浆面层加固，且在上下两端增设有加强筋砂浆带时，可不另设圈梁。

6  当预制楼、屋盖支承处构造不满足抗震鉴定要求时，可在板面增设钢筋混凝土现浇叠合层并结合增设托梁加固楼、屋盖。

7  抗震设防烈度为7～9度时，应对不满足整体性连接和抗震构造措施要求的木屋盖系统进行加固。

8  楼、屋盖木构件之间连接不满足要求时，应加强连接。

9  山墙、山尖墙应采用墙揽与龙骨、木屋架或檩条拉结。

5.3.3  房屋中的易局部倒塌部位不满足要求时，宜选择下列加固方法：

1  窗间墙宽度过小时，可增设钢筋混凝土窗框或采用钢丝网水泥砂浆面层等加固。

2  支承大梁、屋架等的墙段有竖向裂缝时，可增设砌体柱或采用外加配筋砂浆带、钢丝网砂浆面层加固，加固前应采用M10水泥砂浆灌缝修补开裂部位。

3  对无拉结或拉结不牢的后砌隔墙，可在隔墙端部和顶部采用锚固的木块、铁件、锚筋等加强连接；当隔墙过长、过高时，可采用钢丝网砂浆面层加固。

4  出入口处的烟囱、女儿墙等易倒塌构件不符合抗震鉴定要求时，可采用钢丝网水泥砂浆加固，并采取拉接措施。

5  屋檐外挑梁上砌体应拆除，改用瓜柱支撑椽条，瓜柱应与梁可靠连接。

5.3.4  房屋抗侧力墙体布置不均匀对称时，宜在薄弱部位增设砌体墙，增设砌体墙时应结合使用要求。

5.3.5  墙体厚度不满足抗震墙要求时，应采用双面钢丝网水泥砂浆面层加固。

## 5.4  加固设计与施工

### Ⅰ 新增抗震墙加固

5.4.1  重砌或增设抗震墙加固时，应符合下列规定：

1  砌筑砂浆的强度等级应比原墙体的砂浆强度等级高一级，且不应低于M5；

2  墙厚不应小于本章中表5.2.1中各类墙体的最小厚度；

3  沿墙高每隔1000mm设置配筋砂浆带，砂浆带厚度不应小于50mm，配筋可采用3根直径为6mm的钢筋；

4  新增抗震墙应与原墙体可靠连接，可在配筋砂浆带相应高度处增设2根直径为10mm的拉筋，一端锚入原墙体，另一端锚入砂浆带内不小于500mm；

5  墙顶应与楼、屋盖可靠连接；当为现浇梁板时，墙顶设现浇钢筋混凝土压顶梁，压顶梁高不小于120mm，纵筋直径不宜于小于10mm且不少于4根，箍筋直径不宜小于6mm，间距不大于200，并每隔750mm与梁板采用直径为12mm的锚筋或胀管螺栓连接；当为木楼、屋盖时，墙顶应每隔1000mm采用木夹板或铁件与梁或屋架下弦连接；

6  新增抗震墙应设基础，基础埋深不应小于原抗震墙，宽度可采用同等厚度抗震墙的1.15倍；

7  二层房屋拟在二层增砌墙体时，应与一层原有墙体上下连续；

8  拆除重砌墙体为承重墙时，应在拆除前采取支顶措施，保证楼、屋盖构件支承的可靠性，直至墙体砌筑完成并达到应有强度。

### Ⅱ  水泥砂浆面层加固

5.4.2  采用水泥砂浆面层加固时，加固实砌墙体的砌筑砂浆强度等级不宜高于M2.5；空斗墙体的砌筑砂浆强度等级不宜高于M5.

5.4.3  面层的材料和构造应符合下列规定：

1  面层的砂浆强度等级宜采用M10；

2  素水泥砂浆面层厚度宜采用20mm～25mm；钢丝网水泥砂浆面层厚度不宜小于30mm；

3  钢丝网的钢丝直径不宜小于2mm，且不宜大于4mm；钢丝直径为2mm网格尺寸不宜大于25mm，钢丝直径为4mm时网格尺寸不宜大于150mm；

4  单面加固面层的钢丝网应采用直径为4mm的L形锚筋锚固，双面加固面层的钢丝网应采用直径为4mm的S形穿墙筋连接；L形锚筋的间距宜为600mm，S形穿墙筋的间距宜为1000mm，并呈梅花状布置；

5  钢丝网面层加固在遇洞口时，宜将钢丝网弯入洞口侧边锚固；

6  钢丝网四周宜采用直径为6mm的钢筋锁边，钢丝网与锁边钢筋绑扎；

7  钢丝网四周宜采用直径为6mm的锚筋、插入短筋等与墙体、楼、屋盖构件可靠连接，锚筋、插入短筋应与锁边钢筋绑扎；

8  底层加固的面层，在室外地面下应加厚5~10mm并伸人地面以下不小于200mm。

5.4.4  面层加固的施工应符合下列规定：

1  面层宜按下列顺序施工：清除原墙面装饰层并清底（砂浆强度低时应控制清底时用水量），铺设钢丝网并按规定间距采用锚筋固定，湿润墙面并涂素水泥浆，抹面层水泥砂浆并养护；

2  原墙面有严重碱蚀、局部砖块松动或砂浆饱满度过差、粉化时，应分别采取修补措施后再进行面层加固；

3  墙面上固定钢丝网的锚筋位置应按要求预先标出，保证满足间距要求；

4  钢丝网应用钢筋头等垫起，不应紧贴墙面，抹水泥浆时应分层抹灰，每层厚度不应超过15mm；

5  双面钢丝网水泥砂浆面层加固时，穿墙锚筋可设在灰缝处；

6  面层抹灰完成后，应浇水养护，保持湿润，同时防止阳光曝晒；避免冬季施工，否则应采取措施防冻。

### Ⅲ  墙体裂缝修复加固

5.4.5  实心砖墙裂缝修复应符合下列规定：

1  当墙体裂缝宽度小于1mm时，可对裂缝进行清理后采用水泥砂浆进行简单抹灰处理；

2  当墙体裂缝宽度在1mm~2mm之间时，可采用水泥砂浆灌缝修复，压力灌浆采用材料和施工应符合下列规定：

1）灌注砂浆可采用配合比为1∶0.2∶0.6的108胶水泥砂浆或素水泥浆；

2）灌浆宜按下列顺序施工：裂缝两侧表面清理、湿润并涂刷水泥浆，设置灌浆嘴并固定，裂缝两侧用1∶3水泥砂浆抹面封闭（清水墙可勾缝封闭），压力灌浆；

3）灌浆应在封闭层有一定强度后进行，灌浆顺序自下而上循序进行，灌浆过程中应控制压力；

4）灌浆应饱满，灌浆后遗留孔洞用水泥砂浆堵严；

5）墙体需进行水泥砂浆面层加固时，在留置灌浆嘴后先进行抹面，然后进行压力灌浆。

3  当墙体裂缝宽度在2mm~5mm之间时，可先灌浆，然后在墙体表面裂缝处（剔除装饰层）铺钢丝网，抹M10水泥砂浆修复，钢丝网敷设宽度应超过裂缝两侧各200mm~300mm。

4  当墙体开裂严重，最大缝宽在5mm以上时，应视情况局部或整体拆砌，并应符合本节第5.2.3条的要求。

5.4.6  空斗砖墙和小砌块墙裂缝修复应符合下列规定：

1  当墙体裂缝宽度小于1mm时，可对裂缝进行清理后采用水泥砂浆进行简单抹灰处理；

2  当墙体裂缝宽度在1mm~3mm之间时，可在墙体表面裂缝处（剔除装饰层）铺钢丝网，抹M10水泥砂浆修复，钢丝网敷设宽度应超过裂缝两侧各200mm~300mm。

3  当墙体开裂严重，最大缝宽在3mm以上时，应视情况局部或整体拆砌，并应符合本节第5.2.3条的要求。

### Ⅳ 外加配筋砂浆带加固

5.4.7  外加配筋砂浆带的构造应符合下列规定：

1  水平外加配筋砂浆带的宽度不应小于240mm；竖向配筋砂浆带的宽度应为纵横墙交接处墙厚外延每侧各50mm；砂浆带厚度不宜小于40mm；

2  砂浆强度等级不宜小于M10；

3  配筋砂浆带宽度小于或等于300mm时，纵筋不宜小于3根直径6mm的钢筋；宽度大于300mm时，纵筋不宜小于3根直径为6mm的钢筋；系筋可采用间距250直径为6mm的钢筋。

5.4.8  外加配筋砂浆带加固应符合下列规定：

1  竖向外加配筋砂浆带应与原有圈梁、木梁或屋架下弦连接成整体；

2  当房屋未设置圈梁时，应同时在屋檐和楼板标高处增设水平外加配筋砂浆带代替圈梁，水平和竖向外加配筋砂浆带应可靠连接；

3  房屋原有檐檩、卧梁等可代替相应位置的水平砂浆带，应加强对接处的连接，且应与增设水平砂浆带可靠连接，形成整体；

4  当房屋同一高度纵横墙为不同砌块材料或纵横墙交接处竖向为通缝时，可先用水泥砂浆灌缝或塞缝，再用竖向外加配筋砂浆带加固，灌缝前应将缝隙中的灰渣、杂尘清洗干净。

5  空斗墙、混凝土小型空心砌块墙未按要求实砌时，应在房屋四角、屋架或梁下、门窗洞口、楼屋盖上下等部位采用水平与竖向外加配筋砂浆带进行加固。

### Ⅴ  现浇叠合层及托梁加固

5.4.9  现浇层和托梁加固应符合下列规定：

1  现浇叠合层厚度不宜小于40mm，且不宜大于60mm，应采用强度等级不低于C20的细石混凝土；

2  现浇叠合层双向钢筋网配筋直径不宜小于6mm，间距不宜大于250；在板边应预留拉结钢筋，间距不应大于750mm，伸入板内长度不应小于700mm，端部锚入墙内不应小于120mm；

3  托梁可采用角钢等型材；

4  托梁的设置位置应垂直于楼、屋面板的纵向，并紧贴板底锚固在承重墙顶。

### Ⅵ  木楼、屋盖加固

5.4.10  木屋盖系统的加固，应符合下列规定：

1  当采用钢丝网或外加配筋砂浆带加固墙体时，应将钢丝网或配筋砂浆带中的钢丝或钢筋与木梁或木屋架的两端拉结牢固；或在木梁、木屋架两端采用8号铁丝与墙顶高度处的埋墙铁件拉结牢固；

2  当檩条、龙骨在木梁或屋架上弦为搭接时，宜采用8号铁丝将檩条、龙骨与木梁或屋架上弦绑扎牢固；

3  当檩条、龙骨在木梁或屋架上弦为对接时，宜采用木夹板或扁铁将檩条、龙骨的端部钉牢；

4  当檩条、龙骨在山尖墙搭接时，宜采用8号铁丝将檩条、龙骨绑扎牢固；也可采用扒钉将檩条或龙骨钉牢；

5  当檩条、龙骨在山尖墙为对接时，宜采用双面扒钉将檩条或龙骨钉牢；

6  当椽子与檩条连接较弱时，宜采用10号、12号铁丝将椽子与檩条绑扎牢固；

7  当采用木屋架屋盖时，应增设剪刀撑及纵向水平系杆加强屋盖整体性，剪力撑和纵向水平系杆的设置和构造要求应符合本规程第6章的有关规定。

5.4.11  楼、屋盖木构件间加强连接加固时，应符合下列规定：

1  木构件截面不符合评定要求或明显下垂时，应增设构件加固，增设的构件应与原有的构件可靠连接；

2  木构件局部腐朽、蛀蚀、疵病处，可用局部切除后替换木材或双侧钢板夹的方法加固处理；当木构件腐朽、疵病、严重开裂而丧失承载能力时，应更换或增设构件加固；更换的构件的截面尺寸不应小于原构件的尺寸；增设的构件应与原构件可靠连接；木构件裂缝时可采用铁箍或铁丝绑扎加固；当裂缝宽度较大时，加固前宜用木条嵌缝；

3  当木龙骨支承长度不满足要求时，可采取增设支托或夹板、扒钉连接；

4  尽端山墙与檩条、龙骨无拉结时，宜增设墙揽。

5.4.12  增设墙揽加固时，应符合下列规定：

1  增设墙揽可采用角钢、梭形铁件或木条等制作；

2  檩条出山墙时可采用木墙揽，木墙揽可用木销或铁钉固定在檩条上，并与山墙卡紧；檩条不出山墙时宜采用铁件（如角铁、梭形铁件等）墙揽，铁件墙揽可根据设置位置与檩条、屋架腹杆、下弦或柱固定；

3  墙揽的长度应不小于300mm，并应竖向放置；

4  墙揽应靠近山尖墙面布置，最高的一个应设置在脊檩正下方位置处，其余的可设置在其它檩条的正下方或与屋架腹杆、下弦及柱上的对应位置处；

5  抗震设防烈度为6~7度时山墙设置的墙揽数量不宜少于3个，8度或山墙高度大于3.6m时的墙揽数量不宜少于5个。

# 6  木结构房屋

## 6.1  一般规定

6.1.1  本章适用于6~9度地区的木结构承重房屋的抗震鉴定，包括穿斗木构架、木柱木屋架、木柱木梁承重，砌体围护墙、生土围护墙和石围护墙房屋。

6.1.2  现有房屋的高度和层数应符合下列规定：

1  房屋的总高度和层数不宜超过表6.1.2-1的规定限值；

2  穿斗木构架和木柱木屋架房屋的层高不宜超过表6.1.2-2的规定。

表6.1.2-1  木结构房屋鉴定的总高度和层数限值限值(m)

| 结构类型 | 围护墙种类 （墙厚mm） | 烈 度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 7 | 8 |
|  |  | 高度 | 层数 | 高度 | 层数 | 高度 | 层数 |
| 穿斗 木构架 和 木柱 木屋架 | 砌体墙 | 实心砖(240) 多孔砖(240) 小砌块(190) | 7.2 | 2 | 7.2 | 2 | 6.6 | 2 |
|  |  | 多孔砖(190) 蒸压砖(240) | 7.2 | 2 | 6.6 | 2 | 6.0 | 2 |
|  |  | 空斗墙(240) | 7.2 | 2 | 6.0 | 2 | 3.3 | 1 |
|  | 生土墙(≥250) | 6.0 | 2 | 4.0 | 1 | 3.3 | 1 |
|  | 石墙 | 细料石(240) | 7.0 | 2 | 7.0 | 2 | 6.0 | 2 |
|  |  | 粗料石(240) | 7.0 | 2 | 6.6 | 2 | 3.6 | 1 |
|  |  | 平毛石(400) | 4.0 | 1 | 3.6 | 1 | — | — |
| 木柱 木梁 | 砌体墙 | 实心砖(240) 多孔砖(240) | 4.0 | 1 | 4.0 | 1 | 3.6 | 1 |
|  |  | 小砌块(190) | 4.0 | 1 | 4.0 | 1 | 3.6 | 1 |
|  |  | 多孔砖(190) 蒸压砖(240) | 4.0 | 1 | 4.0 | 1 | 3.6 | 1 |
|  |  | 空斗砖(240) | 4.0 | 1 | 3.6 | 1 | 3.3 | 1 |
|  | 生土墙(≥250) | 4.0 | 1 | 4.0 | 1 | 3.3 | 1 |
|  | 石墙 | 细料石(240) | 4.0 | 1 | 4.0 | 1 | 3.6 | 1 |
|  |  | 粗料石(240) | 4.0 | 1 | 4.0 | 1 | 3.6 | 1 |
|  |  | 平毛石(400) | 4.0 | 1 | 3.6 | 1 | — | — |

注：1 房屋总高度指室外地面到主要屋面板板顶或檐口的高度；

2 坡屋面应算到山尖墙的1/2高度处；

3. 生土墙房屋8度仅限8度0.2g。

表6.1.2-2  穿斗木构架和木柱木屋架房屋鉴定的层高限值(m)

| 围护墙种类 | 最小墙厚(mm) | 房屋 层数 | 烈 度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6 | 7 | 8 |
| 砌体围护墙 | 实心砖 多孔砖 小砌块 | 240 240 190 | 1 | 4.0 | 4.0 | 3.6 |
|  |  |  | 2 | 3.6 | 3.6 | 3.3 |
|  | 多孔砖 蒸压砖 | 190 240 | 1 | 4.0 | 4.0 | 3.6 |
|  |  |  | 2 | 3.6 | 3.3 | 3.0 |
|  | 空斗墙 | 240 | 1 | 4.0 | 3.6 | 3.3 |
|  |  |  | 2 | 3.6 | 3.0 | — |
| 生土围护墙 | 250 | 1 | 4.0 | 4.0 | 3.3 |
|  |  | 2 | 3.0 | — | — |
| 石围护墙 | 细料石 | 240 | 1 | 4.0 | 4.0 | 3.6 |
|  |  |  | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.0 |
|  | 粗料石 | 240 | 1 | 4.0 | 4.0 | 3.6 |
|  |  |  | 2 | 3.5 | 3.3 | — |
|  | 平毛石 | 400 | 1 | 4.0 | 3.6 | — |

注：1 二层房屋的层高指一层或二层的层高，一层层高为室外地面到一层屋面板的高度；

6.1.3  木结构房屋抗震鉴定时，应检查房屋的高度和层数、抗震墙的厚度和间距、抗震墙砌筑砂浆强度等级和砌筑质量、木构架的整体性连接、围护墙体与承重木构架的连接、楼、屋盖整体性连接构造等；8~9度时，尚应检查围护墙体布置的规则性。

6.1.4  木结构房屋的抗震鉴定，可从结构体系、材料和施工做法、整体性连接及抗震构造措施、局部易损构件及与主体结构连接等方面进行检查评定，并应结合墙体抗震承载力进行综合分析，对房屋的综合抗震能力进行鉴定。

6.1.5  抗震加固措施应根据木结构房屋的鉴定结果确定，针对现有房屋在抗震方面存在的问题，应分别采取提高房屋抗震承载力、加强房屋整体性连接、加强易局部倒塌部位稳定性及连接等方法进行抗震加固。

6.1.6  对于现状已出现裂缝的墙体，应根据裂缝情况采取修复措施，或结合加固措施一并处理。

6.1.7  采用增设抗震墙、面层加固等加固措施时，应增设和加固墙体应均匀布置。

## 6.2  抗震鉴定

### Ⅰ 结构体系鉴定

6.2.1  现有房屋抗震横墙最大间距应符合表6.2.1的规定。

表6.2.1   木结构房屋的抗震横墙最大间距(m)

| 结构 类型 | 围护墙种类 (最小墙厚mm) | 房屋 层数 | 楼层 | 烈 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 6 | 7 | 8 |
| 穿斗 木构架 和 木柱 木屋架 | 砌体墙 | 实心砖(240) 多孔砖(240) 小砌块墙(190) | 一层 | 1 | 9.0 | 7.2 | 6.0 |
|  |  |  | 二层 | 2 | 9.0 | 7.2 | 6.0 |
|  |  |  |  | 1 | 7.2 | 6.0 | 4.8 |
|  |  | 多孔砖(190) 蒸压砖(240) | 一层 | 1 | 7.2 | 6.0 | 4.8 |
|  |  |  | 二层 | 2 | 7.2 | 6.0 | 4.8 |
|  |  |  |  | 1 | 6.0 | 4.8 | 3.6 |
|  |  | 空斗墙(240) | 一层 | 1 | 6.0 | 4.8 | 3.6 |
|  |  |  | 二层 | 2 | 6.0 | 4.8 | — |
|  |  |  |  | 1 | 4.8 | 3.6 | — |
|  | 生土墙(240) | 一层 | 1 | 6.0 | 4.2 | 3.3 |
|  |  | 二层 | 2 | 6.0 | — | — |
|  |  |  | 1 | 4.2 | — | — |
|  | 石墙 | 细、半细料石 (240) | 一层 | 1 | 9.0 | 7.2 | 6.0 |
|  |  |  | 二层 | 2 | 9.0 | 7.2 | 6.0 |
|  |  |  |  | 1 | 7.2 | 6.0 | 4.8 |
|  |  | 粗料、毛料石 (240) | 一层 | 1 | 9.0 | 7.2 | 6.0 |
|  |  |  | 二层 | 2 | 9.0 | 7.2 | — |
|  |  |  |  | 1 | 7.2 | 6.0 | — |
|  |  | 平毛石(400) | 一层 | 1 | 9.0 | 7.2 | — |
| 木柱 木梁 | 砌体墙 | 实心砖(240) 多孔砖(240) 小砌块(190) | 一层 | 1 | 9.0 | 7.2 | 6 |
|  |  | 多孔砖(190) 蒸压砖(240) | 一层 | 1 | 7.2 | 6.0 | 4.2 |
|  |  | 空斗墙(240) | 一层 | 1 | 6.0 | 4.8 | 3.6 |
|  | 生土墙(240) | 一层 | 1 | 6.0 | 4.2 | 3.3 |
|  | 石墙(240、400) | 一层 | 1 | 9.0 | 7.2 | 6.0 |

注：400mm厚平毛石围护墙房屋仅限6~7度；生土墙房屋8度仅限8度0.2g。

6.2.2  现有房屋的结构体系，尚应符合下列规定：

1  应有端屋架（木梁），不应采用硬山搁檩；

2  8~9度时，抗震墙布置宜均匀对称，在平面内宜对齐；

3  不得采用无下弦的人字屋架或无下弦的拱形屋架。

### Ⅱ  材料、房屋外观和质量

6.2.3  承重木构架和抗震墙的材料，实际达到的强度等应符合下列规定：

1  承重木柱的梢径不宜小于150mm；

2  砌体抗震墙厚度不应小于190mm，生土抗震墙厚度不应小于250mm；石抗震墙厚度不应小于240mm；

3  抗震墙材料的强度等要求应符合本规程第5章、第7章、第8章的相关规定。

6.2.4  现有房屋外观和质量，应符合下列规定：

1  木构架应无明显歪斜；承重木柱无严重开裂和明显压弯变形；木柱与屋架或大梁连接节点完好；穿斗木构架各节点完好；

2  围护墙体不空臌、没有严重的酥碱、剥蚀和明显外闪现象；

3  木楼、屋盖构件无明显变形，屋架或梁与檩条、檩条之间、檩条与椽条或望板之间牢固连接；

4  木构架和木楼、屋盖各构件无腐朽、蚁蚀和严重开裂；

5  围护墙体应砌筑在木柱外侧，不宜将木柱全部包入墙体中；

6  不应将未做处理的木柱直接埋入地基土中；

7  木柱不宜有接头；当不能避免时，接头处应采用拍巴掌榫搭接，并用铁件连接牢固；

8  木柱同一高度处开槽面积不宜超过木柱总截面积的1/2。

6.2.5  砌体围护墙、生土围护墙和石围护墙的砌筑方式应分别符合本规程第5章、第7章和第8章的有关规定。

### Ⅲ  整体性连接和抗震构造措施鉴定

6.2.6  各类木构架整体性连接应符合下列规定：

1  木柱应设柱脚石，且与柱脚石之间有铁件连接措施；柱脚石埋入地面以下的深度不应小于200mm；

2  三角形木屋架应在房屋中部屋檐高度处设置纵向水平系杆，系杆应采用墙揽与各道横墙连接或与屋架下弦杆钉牢；

3  三角形木屋架和木柱木梁房屋应在屋架（木梁）与柱的连接处设置斜撑；

4  两端开间屋架和中间隔开间屋架间应设置竖向剪刀撑，有满铺木望板时可代替剪刀撑；

5  穿斗木构架应在屋盖中间柱列两端开间和中间隔开间设置竖向剪刀撑，并应在每一柱列两端开间和中间隔开间的柱与龙骨之间设置斜撑。

6.2.7  围护墙整体性连接应符合下列规定：

1  砌体围护墙、生土围护墙和石围护墙应按本规程第5.2节、第7.2节和第8.2节的有关规定设置圈梁、配筋砂浆带或木圈梁；圈梁或配筋砂浆带在木柱位置处应预埋钢筋与木柱捆绑牢固；

2  纵横墙交接处应咬槎砌筑；围护墙体与木柱之间应有拉结措施；

3  圈梁和配筋砂浆带的构造要求应符合本规程第5.2节、第7.2节和第8.2节的有关规定。

6.2.8  承重木构架与围护墙之间的连接，应符合下列规定：

1  山墙、山尖墙应采用墙揽与木构架或屋架拉结；

2  内隔墙墙顶应与梁或屋架下弦拉结。

6.2.9  承重木构架、楼、屋盖节点及各构件之间的连接，应符合下列规定：

1  穿斗木构架的穿枋为整根时，宜在木柱两侧的穿枋上设置木销钉；当穿枋的长度不足时，可在木柱中对接，并应在对接处两侧沿水平方向加设扁铁连接牢固；

2  木柱与梁或屋架端部除榫接处，尚应加设扁铁或U形铁件连接牢固；

3  榫接节点宜采用燕尾榫、扒钉连接；当采用平榫连接时应在对接处两侧加设扁铁连接牢固；

4  檩条在屋架或梁上满搭时，应采用圆钉与木梁钉牢，檩条间应采用扒钉相互连接或用8号铁丝将檩条与梁捆绑牢固；当在梁上对接时，应采用木夹板和对穿螺栓将对接檩条端部连接牢固，并应采用8号铁丝与梁捆绑牢固；

5  檩条与椽子或木望板之间应采用圆钉钉牢；

6  采用扁铁或U形铁件加强连接时，应采用螺栓与木构件连接。

### Ⅳ 房屋中易引起局部倒塌的部件及其连接要求

6.2.10  现有房屋的局部尺寸应符合表6.2.10的规定。

表6.2.10                      房屋围护墙局部尺寸限值(m)

| 部 位 | 6度 | 7度 | 8度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 窗间墙最小宽度 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
| 外墙尽端至门窗洞边的最小距离 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
| 内墙阳角至门窗洞边的最小距离 | 0.8 | 1.0 | 1.5 |

6.2.11  非结构构件的构造应符合下列规定：

1  后砌隔墙与两侧墙体应有拉结，墙顶尚应与梁或屋架下弦之间有拉结措施；

2  出入口处的烟囱、女儿墙等易倒塌构件应有锚固或防倒塌措施；

3  屋檐外挑梁上不得砌筑砌体。

### Ⅴ  抗震承载力验算

6.2.12  木结构房屋可按本规程附录A进行抗震承载力验算。

当墙体出现裂缝且裂缝宽度超过5mm，或有明显空臌、大面积酥碱，有肉眼可见的明显歪闪等情况时，不宜继续承载，在验算房屋抗震承载力时不考虑其抗侧力能力。

### Ⅵ  综合评定

6.2.13  木结构房屋的抗震能力评定应采用分类分级综合评判法，首先对本节各项规定进行分级评判，综合评定后确定抗震防灾措施。

6.2.14  当木结构房屋存在下列不符合鉴定要求项目时，应对抗震加固的技术可行性和经济性进行综合分析，当加固难度过大或加固费用较高时，宜进行拆建或改造：

1  承重木柱出现严重开裂和明显歪闪变形；

2  水平承重构件，梁或檩条等明显变形、开裂；

3  木构架和木楼、屋盖构件出现严重腐朽、蚁蚀。

6.2.15  木结构房屋的分级评判应符合下列规定：

1  应按对各项规定要求的符合程度划分为A、B、C三级；当为A档时，可不进行处理；当为B档时，应进行维修处理或简单加固；当为C档时，应通过抗震加固使其满足抗震要求。

2  木结构房屋的分级评判应符合表6.2.15的规定。

表6.2.15     木结构房屋抗震鉴定分级评判

| 项目 | 条文 | 评判级别 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |
| 结构体系鉴定 | 6.2.1 | 抗震横墙间距满足要求 | 抗震横墙间距超过表中要求4m以内 |
|  | 6.2.2 | 基本满足各款要求 | 第2款部分不满足要求 | 第1、3款中的1款以上不满足要求 |
| 材料、房屋外观 和质量 | 6.2.3 | 满足各款要求 | 基本满足各款要求 | 1款以上不满足要求 |
|  | 6.2.4 | 基本满足各款要求 | 有质量问题但较轻微 | 第1~4款中1款以上不满足要求，或其余各款2款以上不满足要求 |
|  | 6.2.5 | 满足各章相关要求 | 基本满足各章相关要求 | 不满足相关要求 |
| 整体性连接 和抗震构造措施 | 6.2.6 | 满足各款要求 | 基本满足各款要求 | 1款以上不符合要求 |
|  | 6.2.7 | 满足各款要求 | 基本满足各款要求，构造局部不满足 | 1款以上不满足要求 |
|  | 6.2.8 | 满足各款要求 | 基本满足各款要求 | 未按要求采取拉结措施 |
|  | 6.2.9 | 满足各款要求 | 除第5款外，其余各款基本满足要求 | 除5款外，其余各款1款以上不满足要求 |
| 易引起局部倒塌的部件及其连接要求 | 6.2.10 | 满足各项要求 | 局部尺寸最小值在规定值的80%以上 | 局部尺寸最小值少于规定值的80% |
|  | 6.2.11 | 满足各款要求 | 第1、2款基本满足要求 | 第1、2款中1款以上不满足要求 |
| 抗震承载力验算 | 6.2.12 | 抗震承载力验算基本满足要求 | 抗震承载力不满足要求 |

6.2.16  房屋的抗震承载力验算满足要求，但在抗震构造措施方面存在不足或承重木构架及其他构件现状存在质量缺陷时，应针对存在的问题进行加固或修复、补强等处理。

## 6.3抗震加固方法

6.3.1  砌体、生土和石围护墙的抗震承载力不满足鉴定要求，或墙体明显开裂、存在严重质量问题时，应按墙体类别，分别按本规程第5章、第7章、第8章的有关规定选择抗震加固方法。

6.3.2  当抗震墙不满足要求，需要新增砌墙体时，新增抗震墙除应符合本规程第5章、第7章和8章中的有关规定外，尚应在墙体两端采用直径为6mm的钢筋或8号铁丝与木柱拉结牢固。

6.3.3  房屋的整体性连接和抗震构造措施不满足要求时，应选择下列加固方法：

1  木柱下未设柱脚石，或柱脚石与木柱无可靠连接时，可根据柱脚现状分别采取更换柱脚、墩接、增强连接等方法进行加固。

2  柱脚石埋深不满足要求时，可在柱脚石周边增砌或现浇混凝土围护柱墩。

3  更换和加固柱脚时，应采取支护措施。

4  木柱接头处不满足要求时，应采用铁件扁铁围箍或对接U形箍加固。

5  三角形木屋架未设置纵向水平系杆时，应在屋檐高度、木屋架的跨中位置设置纵向水平系杆，系杆应采用螺栓与屋架下弦杆连接牢固。

6  三角形木屋架或木柱木梁房屋未设置斜撑时，应增设斜撑。

7  穿斗木构架或三角形木屋架未设置竖向剪刀撑，且无可代替竖向剪刀撑的满铺木望板时，应增设剪刀撑或角部斜撑。

8  穿斗木构架的穿枋在柱中不连续时，应采用铁件和螺栓加固；当榫槽截面占柱截面大于1/3时，应采用钢板条、扁钢箍、贴木板等措施加固。

9  木楼、屋盖节点间连接不符合鉴定要求时，可根据不符合情况分别采取增设扒钉、铁件、木夹板加固等措施。

10  木构件出现腐朽、疵病、严重开裂现象时，应及时更换或增设构件加固；更换的构件的截面尺寸应不小于原构件的尺寸；增设的构件应与原构件可靠连接；木构件裂缝时可采用铁箍或铁丝绑扎加固。

11  围护墙体与承重木构架的连接不满足要求时，应采取加强连接措施。

12  砌体、生土和石围护墙的圈梁设置不满足鉴定要求时，应增设圈梁加固，抗震加固方法应分别符合本规程第5章、第7章和8章中的有关规定。

6.3.4  房屋的易倒塌部位不满足要求时，宜选择下列加固方法：

1  窗间墙宽度过小时，可增设钢筋混凝土窗框或采用钢丝网水泥砂浆面层等加固。

2  对与木构架及屋盖无拉结的后砌隔墙，可在隔墙顶部采取措施与屋架下弦或梁连接，端部与木柱连接；当隔墙过长、过高时，可采用钢丝网砂浆面层加固。

3  出入口处的烟囱、女儿墙等易倒塌构件不符合抗震鉴定要求时，可采用钢丝网水泥砂浆加固，并采取拉接措施。

4  屋檐外挑梁上砌体应拆除，改用瓜柱支撑椽条，瓜柱应与梁可靠连接。

6.3.5  房屋抗侧力墙体布置不均匀对称时，可在薄弱部位增设砌体墙，增设砌体墙时应结合使用要求。

6.3.6  各种类别抗震墙体厚度不满足相应的鉴定要求时，可采用双面钢丝（筋）网水泥砂浆面层加固。

## 6.4  加固设计与施工

### Ⅰ 木柱加固

6.4.1  增设柱脚石，或加强柱脚石与木柱连接加固时，应符合下列规定：

1  木柱下未设柱脚石，且木柱柱脚腐朽时，可采用拍巴掌榫连接法更换柱脚，拍巴掌榫连接区段应采用扁铁套箍连接（图6.4.1-1）；也可采用8号铁丝捆扎加固，8号铁丝在拍巴掌榫连接区段内不应少于两道，每道不应少于4匝；更换后按本条第2款规定在柱脚下墩接混凝土墩、石墩或砖礅。

图6.4.1-1  木柱更换柱脚做法及柱脚墩接做法

注：1—木柱；2—拍巴掌榫连接；3—扁铁套箍；

4—连接螺栓；5—连接铁件；6—混凝土墩

2  木柱下未设柱脚石，但木柱柱脚无明显腐朽时，将原柱脚埋入部位适当截除后，在柱脚采用混凝土墩（图6.4.1-2）、石墩或砖墩连接，砖墩的砂浆强度等级不应低于M10；木柱与混凝土墩、石墩或砖墩应采用铁件连接牢固，连接铁件按本条第3款规定设置；

图6.4.1-2  柱脚石加固做法

注：1—连接螺栓；2—柱脚石；3—连接铁件；4—毛石基础

3  柱脚石与木柱无可靠连接时，可在木柱两对侧增设连接铁件，连接铁件可采用厚度不小于4mm，宽度不小于50mm的扁铁；下端锚入柱脚石不应小于250mm，总长不应小于600mm，与木柱采用两道对穿螺栓连接。

6.4.2  木柱接头处加固时，接头部位加固范围应大于柱接头范围；围箍应紧密贴合柱身，接口处应采用螺栓连接，在接头处围箍不应少于两道。

### Ⅱ  木构架加固

6.4.3  三角形木屋架或木柱木梁房屋设置斜撑加固时，应满足下列要求：

1  斜撑设置在屋架、木梁与木柱之间，采用木夹板时宜双面设置，并采用螺栓对穿连接；斜撑下端与木柱连接，上端与屋架上、下弦或木梁连接；

2  木柱、附木及屋架下弦宜采用“U”形扁铁和螺栓连接（图6.4.3-1）；托梁和木梁宜采用保险螺栓连接（图6.4.3-2）。

图6.4.3-1  三角形屋架加设斜撑

注：1—连接螺栓；2—屋架上弦；3—腹杆；4—U形扁铁；5—圆钉；

6—保险螺栓；7—附木；8—屋架下弦；9—斜撑；10—木柱

图6.4.3-2  木柱与木梁加设斜撑

注：1—连接螺栓；2—木梁；3—托梁；4—保险螺栓；5—斜撑；6—木柱

3  6~7度时连接螺栓直径不应小于10mm，8度时不应小于12mm，9度时不应小于14mm； U形扁铁厚不应小于4mm；保险螺栓直径不应小于18mm；木斜撑断面6~7度时不应小于60mm×60mm，8度时不应小于60mm×90mm，9度时不应小于60mm×120mm。

4  采用型钢斜撑时宜在木柱内侧与屋架、木梁底部设置，斜撑由型钢加工而成，长度不应小于400mm，两端与木柱及屋架下弦（木梁）锚固长度不应小于120mm；锚固部位宜采用连接螺栓或高强自攻螺丝与木柱及屋架下弦（木梁）连接。

5  6~7度时型钢斜撑宜采用5#槽钢等边角钢，厚度不应小于4mm；8~9度时宜采用6.3#号槽钢或等边角钢，8度时厚度不应小于5mm，9度时厚度不应小于6mm。

6  6~7度时连接螺栓直径不应小于10mm，8度时不应小于12mm，9度时不应小于14mm，连接螺栓每个部位不应少于2个，且应对穿连接；高强自攻螺丝直径不应小于4mm，6~7度时每个部位不应少于6个，8~9度时不应少于8个。

6.4.4  穿斗木构架或三角形木屋架增设竖向剪刀撑加固时，应满足下列要求：

1  穿斗木构架应在纵向柱列间增设竖向剪刀撑（图6.4.4-1），或者在柱与龙骨之间增设斜撑；剪刀撑上端应与柱顶连接，下端与柱身连接；斜撑的上端与龙骨连接，下端与柱身连接；所有部分均应采用螺栓牢固连接，剪刀撑端部应顶紧不留空隙；

图6.4.4-1  穿斗木构架增设剪刀撑

注：1—撑杆；2—对穿螺栓；3—檩条；4—木柱；5—连接螺栓；6—“L”形连接钢板

2  三角形木屋架宜在靠近上弦屋脊节点和下弦中间节点处增设剪刀撑；剪刀撑与屋架上、下弦之间及剪刀撑中部应采用螺栓连接（图6.4.4-2）；剪刀撑两端与屋架上、下弦应顶紧不留空隙。

图6.4.4-2  三角形木屋架竖向剪刀撑

注：1—连接螺栓；2—撑杆；3—屋架上弦；4—“L”形连接钢板；5—对穿螺栓；6—屋架下弦

3  剪刀撑或斜撑断面不应小于60mm×120mm； L形连接钢板厚不应小于3mm；剪刀撑或斜撑对穿螺栓直径不应小于8mm；6~7度时木柱或屋架上、下弦连接螺栓直径不应小于10mm，8度时不宜小于12mm。

6.4.5  木楼、屋盖节点间连接加固，应符合以下规定：

1  当檩条在梁、屋架、穿斗木构架柱头上采用对接时，檩条与檩条之间应采用木夹板、扁铁连接，且檩条与梁、屋架上弦、穿斗木构架柱头应采用扒钉、铁件或铁丝连接；

2  当檩条在梁、屋架、穿斗木构架柱头上搭接时，檩条与檩条之间应采用扒钉、或铁丝连接；

3  椽子在檩条上支承处应采用铁钉钉牢或铁丝绑扎。

### Ⅲ  围护墙体与木构架连接加固

6.4.6  围护墙体与承重木构架的连接加固，应符合下列规定：

1  围护墙应沿墙高每隔750mm左右采用墙揽、8号铁丝或φ6钢筋将围护墙体与木柱绑扎牢固；

2  当围护墙采用钢丝网砂浆面层、外加配筋砂浆带加固时，应沿墙高每隔750mm左右采用8号铁丝将面层中的钢丝网、钢筋与木柱绑扎牢固；

3  当围护墙体布置在平面内不闭合时，可在墙体开口处设置竖向外加配筋砂浆带，并沿墙高每隔500mm左右采用8号铁丝将砂浆带中的纵向钢筋与木柱拉结牢固；

4  山墙、山尖墙应采用墙揽与龙骨、木屋架或檩条拉结（图6.4.6-1、6.4.6-2）；墙揽可采用角铁、梭形铁件或木板等制作；

5  木墙揽厚度不应小于3mm，长度和宽度不应小于檩条直径加140mm和100mm，竖向放置；墙揽套入檩条后用木销固定，方形木销断面不应小于20mm×20mm，圆形木销直径不应小于20mm，长度不应小于檩条直径加60mm；

6  型钢、铁件墙揽长度不应小于300mm，并应竖向放置；墙揽与檩条、柱或屋架腹杆采用一头砸扁的直径为12mm的螺栓连接，螺栓连接处设30mm×30mm×2mm垫板；型钢墙揽不应小于5#角钢或槽钢，厚度不应小于5mm；梭形铁件中部断面不应小于60mm×10mm；

7  当端开间山墙内侧未设置木构架，即为采用硬山搁檁时，宜采用墙揽将山墙与檩条或龙骨连接牢固，具体做法可按本条第4款~第6款执行。

图6.4.6-1  出墙面木墙揽与檩条连接做法

注：1—木墙揽；2—檩条；3—木销；4—山墙

(a) 墙揽与檩条的连接

(b) 墙揽与柱（屋架腹杆）的连接                              (c) 角铁墙揽做法

图6.4.6-2  角铁墙揽连接做法

注：1—角铁墙揽；2—连接螺栓；3—檩条；4—垫板；5—山墙；6—瓜柱；7—圆钉

### Ⅳ 后砌隔墙加强连接加固

6.4.7  与木构架和屋盖无拉结的后砌隔墙加固，应符合下列规定：

1  应在隔墙顶部采取措施与屋架下弦或梁连接，隔墙端部与木柱连接；

2  屋架节点处应在隔墙顶部增设角铁墙挡，墙顶对侧双面设置；应采用不小于L50×4的角铁，角铁与屋架下弦及端部腹杆采用直径12mm螺栓对穿连接（图6.4.7-1）；

3  隔墙中部增设木夹板，间距不应大于1000mm，木夹板应在墙顶对侧双面设置，平面尺寸不应小于200mm×200mm，厚度不应小于20mm；增设木夹板处屋架下弦、梁或穿枋下塞入垫木，垫木长度与墙等宽，宽度不小于木夹板宽度，厚度不小于50mm；木夹板与垫木采用圆钉钉牢；屋架下弦、梁或穿枋与垫木采用扒钉连接（图6.4.7-2）；

4  当隔墙过长、过高时，可采用钢丝网砂浆面层加固。

图6.4.7-1  后砌隔墙端部墙顶与屋架下弦的连接

注：1—檩条；2—屋架上弦；3—连接螺栓；4—屋架下弦；5—角铁墙挡；6—隔墙

图6.4.7-2  后砌隔墙中部墙顶与屋架下弦的连接

注：1—圆钉；2—木夹板；3—屋架下弦、梁或穿枋；4—扒钉；5—垫木；6—隔墙

# 7 生土结构房屋

## 7.1  一般规定

7.1.1  本章适用于6度～8度地区的生土结构房屋，包括土坯墙、夯土墙承重的一、二层木楼、屋盖房屋的抗震鉴定及抗震加固。

7.1.2  生土结构房屋的抗震鉴定应以抗震构造鉴定为主，可不做抗震承载力验算。从结构体系、承重墙体、屋盖、结构整体性连接、材料与施工方法、局部易损构件及抗震构造措施等方面进行检查评定。

7.1.3  生土结构房屋抗震鉴定时，应重点检查墙体的布置、质量和连接，楼、屋盖的质量、整体性以及连接构造等。有女儿墙、出屋面烟囱或其它附属构件时，尚应重点检查出屋面高度及拉结措施。

7.1.4  生土结构房屋的抗震加固应以抗震鉴定结果为依据，对不满足抗震鉴定要求的项目，可采取提高房屋抗震承载力、加强房屋整体性连接、加强局部易倒塌部位稳定性和连接等方法进行抗震加固。

## 7.2  抗震鉴定

### Ⅰ 结构体系鉴定

7.2.1  既有生土结构房屋的结构体系，应符合下列规定：

1  墙体的平面布置应闭合；

2  宜采用横墙承重或纵横墙共同承重的结构体系；

3  8度时不应采用硬山搁檩屋盖；

4  生土结构房屋不宜采用单坡屋盖，坡屋顶的坡度不宜大于30o。

7.2.2  既有生土结构房屋的层数和高度应符合下列规定：

1  房屋的总高度和层数不宜超过表7.2.2的规定限值；

2  两层房屋各层层高不应超过3.0m；6度区，单层房屋总高度不应超过4.0m。

表7.2.2  生土结构房屋鉴定的总高度和层数限值限值(m)

| 承重墙体类别 | 烈度 |
| --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8（0.2g） |
|  | 高度 | 层数 | 高度 | 层数 | 高度 | 层数 |
| 夯土墙承重 | 6.0 | 2 | 4.0 | 1 | — | — |
|  | 6.6 | 2 | 6.0 | 2 | 4.0 | 1 |
| 土坯墙承重 | 6.0 | 2 | 4.0 | 1 | — | — |
|  | 6.6 | 2 | 6.0 | 2 | 4.0 | 1 |

注：房屋总高度指室外地面到平屋面屋面板板顶或坡屋面檐口的高度。

7.2.3  既有生土结构房屋抗震横墙最大间距应符合表7.2.3的规定。

表7.2.3  生土结构房屋的抗震横墙最大间距

| 房屋层数 | 楼层 | 烈 度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 7 | 8（0.2g） |
| 一层 | 1 | 6.6 | 4.8 | 4.2 |
| 二层 | 2 | 6.6 | 4.8 | — |
|  | 1 | 4.8 | 3.6 | — |

7.2.4  既有生土结构房屋的宽度，不宜大于6.6m；若大于6.6m，应布置内纵墙。

7.2.5  土坯墙、夯土墙的厚度，外墙不应小于400mm，内墙不应小于250mm。

### Ⅱ  房屋外观和质量鉴定

7.2.6  生土结构房屋的外观和质量应符合下列要求：

1  房屋地基稳定，未出现房屋整体的沉降或倾斜；

2  承重墙体无影响承载力的裂缝，无截面削弱、倾斜和墙体高厚比过大引起的缺陷；

3  木构件，包括木梁、屋架、檩、椽及墙内木柱等无明显变形、腐朽、蚁蚀和开裂；木屋架节点无受剪面裂缝，屋架无平面外变形，屋架支撑系统完善稳定；

4  墙勒脚以下宜有砖、石或三合土等非生土材料的墙根，防潮碱草无腐烂现象。

7.2.7  生土结构房屋室外应做散水。散水面层可采用砖、片石及碎石三合土等材料铺筑；散水面应完好无开裂，保证其隔水性。

7.2.8  土坯墙的砌筑方式，应符合下列规定：

1  土坯墙墙体转角处和纵横墙交接处的土坯块体应错缝咬槎，不应出现竖向通缝；

2  土坯块体的大小、厚薄应均匀，墙体转角和纵横墙交接处应有拉结措施；

3  土坯墙水平泥缝应饱满，且泥缝厚度应在12mm～18mm之间；

4  立砌土坯墙体应保持土坯块材排放整齐，与地面垂直，不发生倾斜。

7.2.9  夯土墙墙面施工缝应分层交错，不应出现竖向通缝。

### Ⅲ  整体性连接和抗震构造措施鉴定

7.2.10  门窗洞口上方应设置过梁，过梁的支承长度不应小于240mm。

7.2.11  墙体的连接、构造应符合下列规定：

1   8度时夯土墙、土坯墙房屋应有木构造柱、圈梁等构造措施。

2   烟道应附设在生土墙内侧或外侧的墙垛里并与墙体有效拉结，不应削弱墙体；

7.2.12  楼、屋盖的整体性连接，应符合下列规定：

1   楼盖、屋盖构件的最小支承长度和连接方式，应符合表7.2.12的规定；

表7.2.12  楼盖、屋盖构件的最小支承长度和连接方式

| 构件名称 | 木屋架、木大梁 | 对接木龙骨、木檩条 | 搭接木龙骨、 木檩条 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 墙上 | 屋架上 | 墙上 | 屋架上、墙上 |
| 支承长度（mm） | 240 | 60 | 240 | 满搭 |
| 连接方式 | 木垫板或混凝土垫块 | 木夹板与螺栓 | 砂浆垫层、木夹板与螺栓 | 扒钉、螺栓 |

2   在屋檐高度处应沿房屋纵向设置不少于三道通长水平系杆，当房屋檐口高度设有圈梁时，可仅在跨中设置通长水平系杆，水平系杆应与横墙或屋架下弦采用墙揽牢固连接；

3   木屋架屋盖两端开间和中间隔开间，在跨中位置应设置垂直剪刀撑；

4   山墙、山尖墙应采用墙揽与屋架木檩条、系杆等构件拉接；

5   木楼、屋盖各构件之间应有榫卯、螺栓、扒钉、圆钉、铁丝等可靠连接；

6   檩条宜采用木夹板对接或燕尾榫、扒钉连接；

7   檩条、檩条的对接或搭接接头必须在支撑点上。

7.2.13  墙揽的设置应符合下列规定：

1   山墙上设置的墙揽不应少于3个，最高一个墙揽应设置在脊檩正下方，其余墙揽可设置在其他檩条的对应位置或设置在屋架腹杆、下弦或柱上对应位置处；

2   墙揽可采用角钢、扁钢或木条等制作，长度不应小于300mm，并应竖向放置；

3   檩条出山墙时可采用木墙揽，木墙揽可用木销或圆钉直接固定在檩条上，并与山墙卡紧；

4   檩条不出山墙时宜采用铁制墙揽，铁制墙揽应与檩条、屋架或柱可靠连接。

7.2.14  6度、7度采用硬山搁檩屋盖时，檩条、椽条的连接与构造应符合下列规定：

1   檩条支承处宜设置木垫板或砖垫；木垫板截面尺寸宽×长×厚不宜小于200mm×400mm×60mm；砖垫不应少于两皮砖，宽度不应小于240mm或与墙等厚，长度不应小于490mm，且应上下错缝砌筑；

2   檐口处椽条应伸出墙外做挑檐，椽条在纵墙顶应有可靠固定措施；

3   硬山搁檩房屋的檩条应在山墙出檐，山墙两侧应采用方木墙揽、放置木卧梁或其他措施与檩条连接。

7.2.15  生土结构房屋圈梁的设置和构造，应符合下列规定：

1   土坯墙和夯土墙承重的房屋，内外墙顶均应设置配筋砖圈梁、配筋砂浆带或木圈梁；

2   当生土墙体在同一高度采用不同的材料时，墙体顶部和墙高的中部均应设置圈梁；夯土墙墙高中部应采用木圈梁；土坯墙墙高中部可采用配筋砖圈梁、配筋砂浆带或木圈梁；

3   8度或墙高大于3.6m时，墙高中部应加设一道圈梁；

4   配筋砖圈梁的构造应符合下列规定：

1） 配筋砖圈梁高度不宜小于2皮砖高，纵向配筋应置于两皮砖中间的砂浆层中；

2） 砂浆强度等级，6~7度时不应低于M5，8度时不应低于M7.5。砂浆层厚度不宜小于30mm；

3） 6度、7度时圈梁纵筋不宜少于2根直径为6mm的钢筋；8度时，厚度不大于600mm生土墙体的圈梁纵筋不宜少于2根直径为6mm的钢筋，厚度大于600mm生土墙体的圈梁纵筋不宜少于3根直径为6mm的钢筋。

5   配筋砂浆带的构造应符合下列规定：

1） 砂浆强度等级，6度、7度时不应低于M5，8度时不应低于M7.5。砂浆层厚度不宜小于50mm；

2） 纵向配筋同配筋砖圈梁。

6   木圈梁的截面的高×宽不应小于80mm×120mm。

7.2.16  山墙高厚比大于10时应有扶壁墙垛，扶壁墙垛截面的厚×宽不宜小于250mm×370mm。

### Ⅳ 房屋中易引起局部倒塌的部件及其连接要求

7.2.17  既有生土结构房屋局部尺寸应符合下列规定：

1   承重的门、窗间墙最小宽度和外墙尽端或内墙阳角至门、窗洞边的最小宽度，6度、7度、8度分别不应小于1.2m、1.2m、1.4m；

2   非承重的外墙尽端至门窗洞边的距离，不应小于1.2m；

7.2.18  非结构构件的构造应符合下列要求：

1   后砌隔墙与两侧墙体或木柱应有拉结，墙顶应与梁或屋架下弦之间有拉结措施；

2   出入口处的烟囱、女儿墙等易倒塌构件应有锚固或防倒塌措施。

### Ⅴ  综合评定

7.2.19  当生土结构房屋存在下列缺陷时，应予以拆除，或改变使用功能并符合相应的抗震设防要求：

1   承重墙体倾斜率大于1.0%；

2   承重墙体因风化、雨水侵蚀、碱蚀等造成墙体截面削弱，占半数以上墙体的有效截面面积削弱达1/4以上；

3   上部墙体出现斜裂缝，裂缝长度超过墙高的1/3，裂缝宽度超过5mm；

4   立砌土坯墙体土坯块体排放不整齐，与地面不垂直，发生明显倾斜；

5   纵横墙交接处断裂并形成通缝，墙体外倾。

7.2.20  当房屋整体外观水平良好，且房屋主要构件现状基本良好，但存在下列情况之一或不满足本节其他规定4款及以上时，应评定为抗震能力不满足要求，及时对房屋进行加固或采取其他相应措施；当不满足本节其他规定少于4款时，可评定为综合抗震能力基本满足抗震鉴定要求，宜进行抗震加固使其满足抗震鉴定要求：

1   房屋的层数和总高度不满足本节7.2.2条的要求，且无加强措施；

2   房屋抗震横墙间距或房屋最大宽度超过7.2.3和7.2.4规定限值的20%；

3   土坯墙、夯土墙厚度小于本节7.2.5条中的限值的90%；

4   承重墙体出现裂缝、截面消弱及其他缺陷；

5   局部承压部位出现3道竖向受压裂缝，或裂缝宽度达10mm以上；

6   纵横墙交接处整体性连接不满足要求，未按规定采取抗震构造措施；

7   木屋架产生明显挠度或出平面倾斜，或顶部、端部节点产生腐朽或劈裂；

8   木梁或檩条存在明显变形并出现受力裂缝，裂缝深度达到构件截面或直径的1/3；

9   连接方式不当或构造有严重缺陷，导致节点松动、变形，致使连接失效。

10   楼、屋盖构件的支承长度小于本规程表7.2.12规定值的85%；

11   木楼屋盖构件与墙体未采取墙揽等拉结措施；

12   横墙之间、横墙与山墙之间未设置通长水平系杆；

13   房屋结构圈梁的设置和构造不满足要求；

14   烟道设置位置不当，且未与墙体有效拉结，削弱墙体。

7.2.21  生土结构房屋符合本节各项规定时，可评定为综合抗震能力满足抗震鉴定要求，可不进行加固等处理。

## 7.3  抗震加固方法

7.3.1  生土结构房屋的总高度超过规定值或墙体厚度小于规定值时，宜选用下列加固方法：

1  房屋的总高度超过规定值，且山墙高厚比大于10时，应设置扶壁墙垛加固；扶壁墙垛截面尺寸厚×宽不宜小于250mm×370mm；

2  墙体厚度小于规定值时，可采用贴砌墙体的方法进行加固。

7.3.2  生土结构房屋横墙间距超出最大间距限值时，可在开间或屋架处增设砖柱并采用外加配筋砂浆带拉结，也可在纵墙上增设扶壁墙垛或增加墙垛的刚度等措施加固墙体，条件许可时可增设横墙。

7.3.3  承重墙体明显开裂、存在严重质量问题时，应选择下列加固方法：

1  墙体已开裂，但裂缝宽度较小，经鉴定不会继续发展时，可采用灌浆或塞浆修补裂缝；

2  当生土墙体强度偏低、砌筑质量差导致抗震承载能力不满足要求时，可在墙体的一侧或两侧采用水泥砂浆面层或钢丝网水泥砂浆面层加固；面层加固也可与灌浆结合用于裂缝墙体的修复补强。

7.3.4  纵横墙交接处、山墙与纵墙交接处整体性连接不满足要求时，应选择下列加固方法：

1  可在纵横墙交接处或山墙与纵墙转角处增设砖柱加固，也可在加固砖墙之间采用水平配筋砂浆带做拉结加固；

2  位于8度区房屋的四角及纵横墙交接处未设置木构造柱时，可增设木构造柱加固，并与原有木圈梁或楼、屋盖构件可靠拉结。

3  前后檐墙外闪或内外墙连接不可靠时，可采用增设钢拉杆方法加固。

7.3.5  当房屋圈梁的设置和构造不满足要求时，应增设圈梁；外墙圈梁可采用外加配筋砂浆带，内墙圈梁可采用钢拉杆代替；当墙体采用双面钢丝网砂浆面层加固，且在上端增设加强筋时，可不另设圈梁。

7.3.6  楼、屋盖的整体性连接不满足要求时，应选择下列加固方法：

1  木楼、屋盖各构件之间可采用榫卯、螺栓、扒钉、圆钉、铁丝等增强楼、屋盖整体性连接的措施；楼、屋盖构件与墙体无可靠连接措施，可设置墙揽加强构件与墙体的连接。

2  当屋盖结构的整体性不足时，可在端开间设置竖向剪刀撑进行加固；屋檐高度处可增设纵向通长水平系杆加强横墙之间的连接；水平系杆与屋架下弦、横墙、山墙通过墙揽连接牢固；

3  屋盖木构件存在质量问题时，应修复补强或变换构件；连接薄弱时应加强连接措施。

4  对腐朽、蚁蚀或严重开裂的构件应更换；

5  当木构件有纵向裂缝时，可采用铁丝勒紧缠绕进行加固；

6  当木构件支承长度不满足要求时，可采用在其下增设支托或夹板并用扒钉连接的方法进行加固；

7  当山墙上搁置檩条处无垫木或垫梁时，可采用在山墙内外两侧增设方木的方法进行加固；

8  对无下弦的人字屋架应增设下弦拉杆。

7.3.7  生土结构房屋局部易倒塌部位不满足要求时，宜选择下列加固方法：

1  窗间墙宽度过小时，可增设木窗框或采用钢丝网水泥砂浆面层加固；

2  支承梁、屋架的墙段有竖向裂缝时，可采用外加配筋砂浆带、钢丝网砂浆面层加固；加固前应采用掺入少量水泥或石灰的黏土泥浆灌缝；

3  对无拉结或拉结不牢的隔墙，可在隔墙端部和顶部采用锚固的木夹板、铁件、锚筋等加强连接；当隔墙过长、过高时，可采用钢丝网水泥砂浆面层加固或增设墙垛；

4  突出屋面无锚固的烟囱、女儿墙等易倒塌构件的出屋面高度不符合抗震鉴定要求时，可采用钢丝网水泥砂浆面层加固，并采取拉接措施。

## 7.4  加固设计与施工

7.4.1  采用贴砌墙体和设置扶壁墙垛加固时，应符合下列规定：

1   贴砌的新墙体或扶壁墙垛与旧墙体之间应通过竹条、藤条、打包带等表面粗糙的柔性材料进行可靠拉结；

2   施工时，在需加固墙体上钻孔，将柔性拉结材料一端塞入孔中并用泥浆或砂浆塞孔，然后沿墙体外侧砌筑，将拉结材料的另一端嵌固于新墙体中，保证新旧墙体可以共同承受竖向荷载。

7.4.2  重砌或增设抗震墙加固时，应符合下列规定：

1   增设横墙时应设置基础，基础埋置埋深不应小于原墙体基础埋深，基础宽度可采用原墙体基础宽度的1.15倍；

2   增设横墙的厚度和施工方法，除应符合本规程第7.2节的要求外，材料尚应符合下列规定：

1） 夯土墙土料的含水量宜按最优含水量控制；

2） 墙体土料中宜按重量比掺入0.5%重量比的碎麦秸、稻草等拉结材料。夯土墙土料中掺入碎石、瓦砾时，其重量比不宜超过25%；掺入熟石灰时，熟石灰含量体积比宜在5%~10%之间；

3） 土坯墙砌筑泥浆内宜按重量比掺入0.5%的碎草，泥浆不宜过稀，应随拌随用；泥浆在使用过程中出现泌水现象时，应重新拌合。

3  增设横墙应与原墙体可靠连接。

7.4.3  采用灌浆法修补裂缝时，可采用泥浆加适量的水泥、石灰，灌缝也可采用石灰砂浆或水泥砂浆灌缝；当采用钢丝网水泥面层或水泥砂浆面层加固时，应首先用灌缝修补法修补墙体裂缝。

7.4.4  钢丝网砂浆面层或水泥砂浆面层加固时，应符合下列规定：

1  生土墙体应进行拉毛、喷水等预处理，砂浆强度等级，6~7度时不应低于M5，8度时不应低于M7.5，钢丝网的钢筋强度等级宜为HPB300，也可采用HRB235级钢筋；

2  钢丝网砂浆面层厚度不应小于35mm，钢丝网外保护层厚度不应小于15mm，钢丝网与原墙面之间距离不应小于5mm；水泥砂浆面层的厚度不应小于20mm；

3  钢丝网的钢丝直径不宜小于2mm，且不宜大于4mm；钢丝直径为2mm时网格尺寸不宜大于25mm，钢丝直径为4mm时网格尺寸不宜大于150mm；钢丝网可正放或呈45°斜放。

4  双面钢丝网应采用直径为4mm的S型穿墙钢筋固定；穿墙拉结钢筋间距不宜大于800mm，并应呈梅花状布置；拉结钢筋与钢丝网绑扎连接；单面钢丝网应采用直径为4mm的L型穿墙锚筋固定，并应在生土墙未加固一侧设置木垫板或扁钢固定锚筋。

7.4.5  增设配筋砂浆带加固时，应符合下列规定：

1  水平外加配筋砂浆带的宽度不应小于240mm；竖向配筋砂浆带的宽度应为纵横墙交接处墙厚外延每侧各50mm；

2   外加配筋砂浆带的厚度，当配筋采用不大于φ6钢筋网片时，不宜小于30mm；当配筋直径大于φ6时，宜增大厚度。

3   竖向外加配筋砂浆带应与原有圈梁、木梁或屋架下弦连接成整体；

4   当房屋未设置圈梁时，应同时在屋檐和楼板标高处增设水平外加配筋砂浆带代替圈梁，水平向和竖向外加配筋砂浆带应可靠连接。

7.4.6  采用砖柱加固时，应符合下列规定：

1  砖柱的截面宽度不应小于生土墙的厚度，砂浆强度等级，6~7度时不应低于M5，8度时不应低于M7.5；

2  砖柱与生土墙交接处应沿墙体高度每隔500mm布置一层竹片、荆条或藤条等柔性拉结物，也可采用钢筋拉结。拉结物的一端通过钻孔伸入生土墙体并用泥浆塞孔，另一端压固在砖柱中，保证砖柱和生土墙体连接牢固。拉结物延伸到生土墙体内的尺寸不宜小于250mm。

7.4.7  增设木构造柱和木圈梁加固时，应符合下列规定：

1  木构造柱应设置在生土墙角的外侧或内侧，木圈梁应设置在墙体有构造柱的一侧；

2  增设木构造柱时，应在墙体上开凿放置木构造柱的凹槽。当原墙体顶部有木卧梁时，应将木柱与木卧梁顶紧，并采用扒钉、圆钉、螺栓等可靠连接；

3  当墙体未设木卧梁时，可增设墙内外木嵌梁或配筋砂浆带；

4  生土墙体上开凿放置木构造柱的凹槽时，应尽可能减轻对原墙体的削弱。木构造柱应部分外露，不应全部埋入墙内，不得切断生土墙体；

5  木构造柱的截面尺寸，当为圆木时梢径不应小于120mm，当为方木时截面尺寸不应小于100mm×100mm。

7.4.8  采用增设钢拉杆加固（图7.3.15）时，钢拉杆应在檐口高度处靠近横墙布置，两端应采用竖放的钢垫板或木板在外墙上固定并张紧；当紧靠横墙布置时，可代替该位置的圈梁；与外加竖向或水平向砂浆带配合加固时，固定端锚入砂浆带内。

图7.3.15  增设钢拉杆加固

注：1—钢垫板或木板；2—钢拉杆

7.4.9  增设墙揽加固时，墙揽的设置应按本规程第7.2.13条规定执行。

7.4.10  增设竖向剪刀撑加强屋盖整体性时，竖向剪刀撑的设置应符合下列规定：

1  屋盖为三角形木屋架时，屋架的剪刀撑连接点宜设置在靠近上弦屋脊节点和下弦中间节点处。剪刀撑两端与屋架上、下弦应顶紧不留空隙，并采用螺栓连接；剪刀撑交叉处宜设置垫木并采用螺栓连接。剪刀撑也可采用圆钢拉条或型钢拉杆制作；

2  屋盖为硬山搁檩时，剪刀撑连接点应设在中间檩条和中间系杆处；剪刀撑与檩条、系杆之间及剪刀撑中部宜采用螺栓连接，剪刀撑两端与檩条、系杆应顶紧不留空隙。

7.4.11  屋盖木构件加固时，应符合下列规定：

1  更换或增设构件加固，新增构件的截面尺寸宜符合现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB 50023的要求，且应与原有的构件可靠连接；

2  纵墙墙顶两侧可设置双檐檩夹紧墙顶，加强椽条与墙体的连接；

3  当采用钢丝网或外加配筋砂浆带加固墙体时，应将钢丝网或配筋砂浆带中的铁丝、钢筋与木梁或木屋架的两端拉结牢固；

4  当檩条、龙骨在木梁、屋架上弦或墙顶处搭接时，应采用螺栓、扒钉、圆钉等与屋架、木梁或墙顶圈梁牢固连接，且宜采用8号铁丝将檩条、龙骨与木梁或屋架上弦绑扎牢固；

5  当檩条、龙骨在木梁、屋架上弦处或墙顶对接时，宜采用木夹板或扁钢将檩条、龙骨的端部钉牢，并与木梁、屋架上弦、墙体牢固连接；

6  当椽子与檩条连接较弱时，可采用扒钉、螺栓、圆钉等加强相互连接，也可采用10号、12号铁丝将椽子与檩条绑扎牢固。

# 8  石结构房屋

## 8.1  一般规定

8.1.1  本章适用于6度~8度地区的石结构房屋，包括料石、平毛石砌体承重的一、二层木楼、屋盖房屋，装配式钢筋混凝土楼、屋盖房屋和现浇整体式钢筋混凝土楼、屋盖房屋的抗震鉴定及抗震加固。

8.1.2  现有房屋的高度和层数应符合下列规定：

1 房屋的总高度和层数不宜超过表8.1.2的规定限值；

2 房屋的层高：单层房屋6度不应超过3.9m；其他情况房屋层高不应超过3.3m。

表8.1.2 石结构房屋鉴定的总高度和层数限值(m)

| 墙 体 类 别 | 最小 墙厚(mm) | 烈 度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 7 | 8 |
|  |  | 高度 | 层数 | 高度 | 层数 | 高度 | 层数 |
| 料 石砌 体 | 机器切割料石（无垫片） 细、半细料石砌体（无垫片） | 240 | 6.6 | 2 | 6.6 | 2 | 6.0 | 2 |
|  | 粗料、毛料石砌体（有垫片） | 240 | 6.6 | 2 | 6.0 | 2 | 3.3 | 1 |
| 平 毛 石 砌 体 | 400 | 3.6 | 1 | 3.3 | 1 | — | — |

注：1 房屋总高度指室外地面到檐口的高度；对带阁楼的坡屋面应算到山尖墙的1/2高度处；

2平毛石指形状不规则，但有两个平面大致平行、且该两平面的尺寸远大于另一个方向尺寸的块石。

8.1.3  石结构房屋抗震鉴定时，应检查房屋的高度和层数、抗震墙的厚度和间距、墙体砌筑砂浆强度等级和砌筑质量、纵横墙交接处连接、圈梁布置及构造、楼、屋盖连接构造等；有女儿墙及出屋面烟囱时，应重点检查出屋面高度及拉结措施；8度时，尚应检查墙体布置的规则性。

8.1.4  石结构房屋的抗震鉴定，可从结构体系、材料及施工做法、整体性连接及抗震构造措施、局部易损构件及与主体结构连接等方面进行检查评定，并结合墙体抗震承载力进行综合分析，对房屋的综合抗震能力进行鉴定。

8.1.5  抗震加固措施根据石结构房屋的鉴定结果确定，针对现有房屋在抗震方面存在的问题，分别采取提高房屋抗震承载力、加强房屋整体性连接、加强易局部倒塌部位稳定性及连接等方法进行抗震加固。

8.1.6  对于现状已出现裂缝的墙体，应根据裂缝情况采取修复措施，或结合加固措施一并处理。

8.1.7  采用增设抗震墙、面层加固等加固措施时，增设和加固墙体应均匀布置。

## 8.2 抗震鉴定

### Ⅰ 结构体系鉴定

8.2.1 现有房屋抗震横墙最大间距应符合表8.2.1的规定。

表8.2.1  石结构房屋的抗震横墙最大间距(m)

| 房屋层数 | 楼层 | 烈 度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 木楼、屋盖 | 装配式钢筋混凝土 楼、屋盖 | 现浇整体式钢筋混凝土楼、屋盖 |
|  |  | 6~7 | 8 | 6~7 | 8 | 6~7 | 8 |
| 一层 | 1 | 7 | 5 | 9 | 7 | 12 | 9 |
| 二层 | 2 | 7 | 4 | 9 | 7 | 12 | 9 |
|  | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 |

注：抗震横墙指厚度不小于240mm的料石墙或厚度不小于400mm的毛石墙。

8.2.2  现有房屋的结构体系，尚应符合下列规定：

1  应优先采用横墙承重或纵横墙共同承重的结构体系；

2  8度时不应采用硬山搁檩屋盖；

3  严禁采用石板、石梁及独立料石柱作为承重构件；

4  严禁采用悬挑踏步板式楼梯。

### Ⅱ  材料、房屋外观和质量

8.2.3  石墙的石材规格和材料实际达到的强度应符合下列规定：

1  料石应表面平整，宽度、高度分别不宜小于240mm和220mm，长度不宜大于高度的4倍；

2  平毛石应呈扁平块状，厚度不宜小于150mm，不应采用乱毛石或鹅卵石砌筑墙体；

3  砌筑石墙不应采用粘土泥浆，且砌筑砂浆强度不应小于M2.5；

4  承重石墙厚度，料石墙不宜小于240mm，平毛石墙不宜小于400mm。

8.2.4  石结构房屋外观和质量应符合下列规定：

1  平毛石墙体不空臌、没有明显外闪现象；

2  支承梁或屋架的墙体无竖向裂缝，承重墙、自承重墙及其交接处无明显裂缝；

3  木楼、屋盖构件无明显变形、腐朽、蚁蚀和严重开裂；

4  混凝土楼、屋盖仅有少量微小开裂或局部剥落，钢筋无明显露筋、锈蚀。

8.2.5  石墙的砌筑方式应符合下列规定：

1  平毛石墙体宜为分皮卧砌，且上下错缝，并应设置均匀分布的拉结石；

2  料石墙体上下皮应错缝搭砌；

3  转角和内外墙交接处应为咬槎砌筑，严禁采用直槎。

### Ⅲ  整体性连接和抗震构造措施鉴定

8.2.6  墙体的整体性连接，应符合下列规定：

1  墙体布置和连接要求应符合表8.2.6-1的规定。

表8.2.6      墙体布置和连接要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 墙体平面布置 | 在平面内应闭合 |
| 纵横墙 交接处 （未设构造柱时） | 砌筑方式 | 料石砌体应采用无垫片砌筑，平毛石砌体应每皮设拉结石 |
|  | 7~8度时纵横墙交接处 | 应沿墙高每隔500~700mm设置2根直径8mm拉结筋，每边深入墙内的长度不宜小于1000mm或伸至门窗洞边 |
|  | 突出屋顶的楼梯间 |  |
| 7~8时顶层楼梯间横墙和外墙 | 宜沿墙高每隔1000mm左右设2根直径8mm通长钢筋 |

2  石结构房屋构造柱的设置应符合表8.2.6-2的规定。

表8.2.6-2  石结构房屋构造柱设置要求

| 墙体类别 | 房屋层数及烈度 | 设 置 部 位 |
| --- | --- | --- |
| 料石砌体 | 7度二层，8度一层 | 房屋外墙四角 | 横墙间距超过7.2m大房间，横墙与外墙交接处 |
|  | 8度二层 |  | 隔开间横墙与外墙交接处；楼梯间四角 |
| 平毛石砌体 | 7度一层 |  | 横墙间距超过6m大房间，横墙与外墙交接处 |

8.2.7  石结构房屋的构造柱应符合下列构造要求：

1  构造柱最小截面可采用240mm×240mm；7度时纵向钢筋直径不应小于12mm且不少于4根，箍筋直径不应小于6mm，间距不宜大于250mm；8度时纵向钢筋直径不应小于14mm且不少于4根，箍筋直径不应小于6mm，间距不宜大于200mm；箍筋在柱上、下端应适当加密

2  构造柱与墙体连接处不应砌成直槎；沿墙高每隔600mm设置2根直径8mm拉结钢筋，每边伸入墙内不宜小于1000mm或伸至门窗洞边；

3  构造柱与圈梁应有连接；

4  构造柱应伸入室外地面下500mm，或锚入埋深小于500mm的基础圈梁内。

8.2.8  楼盖、屋盖的整体性连接，应符合下列规定：

1  楼盖、屋盖构件的最小支承长度应符合表8.2.8的规定；

表8.2.8  楼盖、屋盖构件的最小支承长度（mm）

| 构件名称 | 现浇楼板 | 预应力圆孔板 | 木屋架、 木梁 | 对接木龙骨、木檩条 | 搭接木龙骨、木檩条 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支承位置 | 墙 | 墙 | 混凝土梁 | 墙 | 屋架 | 墙 | 屋架、墙 |
| 支承长度 | 120 | 80 | 60 | 240 | 60 | 120 | 满搭 |
| 连接方式 | — | 板端钢筋 连接并灌缝 | 板端钢筋 连接并灌缝 | 木垫板 | 木夹板 与螺栓 | 砂浆垫层、 木夹板与螺栓 | 扁铁、扒钉 |

2  混凝土预制构件应有坐浆；预制板缝应有混凝土填实，板上应有水泥砂浆面层；

3  木屋架不应为无下弦的人字屋架，隔开间应有一道竖向剪刀撑或有木望板；

4  木屋盖房屋应在房屋中部的檐口高度处设置纵向水平系杆，系杆采用墙揽与各道横墙连接，或与屋架下弦杆钉牢；

5  木楼、屋盖各构件之间应分别采用榫卯、螺栓、扒钉、圆钉、铁丝等可靠连接。

8.2.9  6~7度采用硬山搁檩屋盖时，应符合下列构造要求：

1  檩条应在内墙满搭并用扒钉钉牢，不能满搭时应采用木夹板对接或燕尾榫扒钉连接；

2  木檩条应用8号铁丝与山墙配筋砂浆带中的预埋件拉接；

3  木屋盖各构件应采用圆钉、扒钉或铁丝等相互连接。

8.2.10  石结构房屋的圈梁布置及构造，应着重检查下列要求：

1  现浇钢筋混凝土楼、屋盖与墙体有可靠连接的房屋，可不另设圈梁，但楼板应与相应的构造柱钢筋可靠连接；

2  装配式钢筋混凝土楼、屋盖或木屋盖房屋的圈梁设置，应满足表8.2.10的要求；

表8.2.10   石结构房屋圈梁设置要求

| 圈梁种类 | 墙 类 | 烈 度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6~7 | 8 |
| 钢筋混凝土圈梁 | 外墙和内纵墙 | 每层楼、屋盖（墙顶）标高处，基础顶面标高处 |
|  | 内横墙 | — | 每层楼、屋盖（墙顶）标高处； 隔开间设置，且间距不应大于7.2m。 |

3  圈梁宜采用现浇钢筋混凝土圈梁；

4  现浇混凝土圈梁的构造应符合下列规定：

1）圈梁应闭合，遇有洞口圈梁应上下搭接。圈梁宜与楼板设在同一标高处或紧靠板底。

2）圈梁的截面高度不宜小于料石的高度，宽度宜与墙厚相同；

3）纵向配筋不应少于4根，6~7度时钢筋直径不应小于10mm，8度时不应小于12mm，9度时不应小于14mm。

8.2.11  当采用木屋架屋盖时，屋架的构造措施、山墙与木屋架及檩条的连接、山墙（山尖墙）墙揽的设置与构造、以及屋架构件之间的连接措施等均应按照本规程第6.2节的有关规定进行鉴定。

8.2.12  当屋架或梁的跨度大于4.8m时，应符合下列规定：

1  支承处宜加设壁柱或采取其它加强措施；

2  壁柱宽度不宜小于400mm，厚度不宜小于200mm，壁柱应采用料石砌筑。

### Ⅳ 房屋中易引起局部倒塌的部件及其连接要求

8.2.13  现有房屋的局部尺寸应符合表8.2.13的要求：

表8.2.13     房屋局部尺寸限值(m)

| 部 位 | 烈 度 |
| --- | --- |
|  | 6~7 | 8 |
| 承重窗间墙最小宽度 | 1.0 | 1.0 |
| 承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离 | 1.0 | 1.2 |
| 非承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离 | 1.0 | 1.0 |
| 内墙阳角至门窗洞边的最小距离 | 1.0 | 1.2 |

注：出入口处的女儿墙应有锚固。

8.2.14  非结构构件的构造应符合下列规定：

1  后砌隔墙与两侧墙体应有拉结，墙顶尚应与梁、板或屋架下弦之间有拉结措施；

2  出入口处的烟囱、女儿墙等易倒塌构件应有锚固或防倒塌措施。

### Ⅴ  抗震承载力验算

8.2.15  石结构房屋可按本规程附录A进行抗震承载力验算。

当墙体出现裂缝且裂缝宽度超过5mm，或有明显空臌、砌筑质量很差，有肉眼可见的明显歪闪等情况时，不宜继续承载，在验算房屋抗震承载力时不考虑其抗侧力能力。

### Ⅵ  综合评定

8.2.16  石结构房屋的抗震能力评定应采用分类分级综合评判法，首先对本节各项规定进行分级评判，综合评定后确定抗震防灾措施。

8.2.17  当石结构房屋存在下列不符合鉴定要求项目时，应对抗震加固的技术可行性和经济性进行综合分析，当加固难度过大或加固费用较高时，宜进行拆建或改造：

1  最大横墙间距超过本规程第8.2.1条刚性体系要求4m以上；

2  砌筑砂浆强度等级低于本规程第8.2.3条规定一级以上时；

3  采用粘土泥浆砌筑石墙；

4  平毛石墙体空臌，或出现明显外闪；

5  采用乱毛石或鹅卵石砌筑墙体。

8.2.18  石结构房屋的分级评判应符合下列规定：

1  应按对各项规定要求的符合程度划分为A、B、C三级；当为A档时，可不进行处理；当为B档时，应进行维修处理或简单加固；当为C档时，应通过抗震加固使其满足抗震要求。

2  石结构房屋的分级评判应符合表8.2.18的要求。

表8.2.18     石结构房屋抗震鉴定分级评判

| 项目 | 条文 | 评判级别 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |
| 结构体系鉴定 | 8.2.1 | 抗震横墙间距满足要求 | 抗震横墙间距超过表中要求4m以内 |
|  | 8.2.2 | 基本满足各款要求 | 第1款部分不满足要求 | 第2~4款中的1款以上不满足要求 |
| 材料、房屋外观 和质量 | 8.2.3 | 基本满足各款要求 | 石材规格尺寸在规定值的80%以上，其余各款满足要求 | 石材规格尺寸少于规定值的80%，或第4款墙厚不满足要求 |
|  | 8.2.4 | 基本满足各款要求 | 有质量问题但不严重 | 第2~4款中1款以上不符合规定 |
|  | 8.2.5 | 满足各款要求 | 基本满足各款要求 | 第3款不满足要求 |
| 整体性连接 和抗震构造措施 | 8.2.6 | 满足各款各项要求 | 基本满足各款项要求 | 第2款不满足要求，或第1款除第2项外其余1项以上不符合要求 |
|  | 8.2.7 | 满足各项要求 | 基本满足各项要求，构造局部不满足 | 2款以上不满足要求 |
|  | 8.2.8 | 基本满足各款要求 | 除第2、5款外其余各款基本满足要求，第1款最小支承长度在规定值的75%以上 | 第1款最小支承长度少于规定值的75%，除第2、5款外其余各款1款以上不满足要求 |
|  | 8.2.9 | 满足各款要求 | 第1款基本满足要求 | 2款以上不满足要求 |
|  | 8.2.10 | 圈梁设置和构造基本 满足各项要求 | 圈梁设置基本满足要求，构造局部不满足。 | 未按要求设置圈梁 |
|  | 8.2.11 | 木屋架屋盖参照第本规程6.2节相关规定 |
|  | 8.2.12 | 壁柱设置及构造满足 要求 | 设有其它加强措施 | 未设置壁柱或其它加强措施 |
| 易引起局部倒塌的部件及其连接要求 | 8.2.13 | 满足各项要求 | 局部尺寸最小值在规定值的80%以上 | 局部尺寸最小值少于规定值的80% |
|  | 8.2.14 | 满足各款要求 | 基本满足要求 | 1款以上不满足要求 |
| 抗震承载力验算 | 8.2.15 | 抗震承载力验算基本满足要求 | 抗震承载力不满足要求 |

8.2.19  房屋的抗震承载力验算满足要求，但在抗震构造措施方面存在不足或墙体及其他构件现状存在质量缺陷时，应针对存在的问题，根据分级评判结果进行加固或修复、补强等处理。

## 8.3  抗震加固方法

8.3.1  房屋抗震承载力不满足要求，或承重墙体明显开裂、存在严重质量问题时，宜选择下列加固方法：

1  对采用泥浆砌筑的、现状及质量较差的平毛石墙体，以及乱毛石及鹅卵石砌筑墙体可拆除重砌，横墙间距过大导致抗震承载力不满足要求时可新增砌抗震墙；重砌和增设抗震墙的材料宜采用符合本规程第8.1节相关要求的料石或平毛石，砌筑砂浆应采用水泥砂浆或混合砂浆。

2  当墙体砌筑砂浆强度等级偏低导致抗震承载能力不满足要求时，可在墙体的一侧或两侧采用钢筋网水泥砂浆面层加固；面层加固也可与压力灌浆结合用于有裂缝墙体的修复补强。

3  对出现裂缝的石墙体，可根据裂缝开展宽度采用局部抹灰、压力灌浆、拆砌等方法进行修复，修复材料及施工做法应符合本规程第5.4.5条实心砖墙裂缝修补的相关规定。

8.3.2  房屋的整体性连接和抗震构造措施不满足要求时，应选择下列加固方法：

1  当墙体布置在平面内不闭合时，可增设墙段或在开口处增设现浇钢筋混凝土框形成闭合；增设墙段应符合本规程第8.4.1条的要求。

2  纵横墙连接较差时，可在墙体交接处增设竖向外加配筋砂浆带加固，并配合钢拉杆加强墙体连接。

3  楼、屋盖构件支承长度不满足要求时，可增设托梁或采取增强楼、屋盖整体性等的措施，采用托梁加固时应符合本规程第5.4.9条的要求；对腐朽、蚁蚀或严重开裂的木楼、屋构件应更换；对无下弦的人字屋架应增设下弦拉杆。

4 当圈梁设置不符合抗震鉴定要求时，应增设圈梁；外墙圈梁可采用外加水平配筋砂浆带，内墙圈梁可用钢拉杆或在进深梁端加锚杆代替；当墙体采用双面钢丝网砂浆面层加固，且在上下两端增设有加强筋砂浆带时，可不另设圈梁。

5  当预制楼、屋盖支承处构造不满足抗震鉴定要求时，可在板面增设钢筋混凝土现浇叠合层并结合增设托梁加固楼、屋盖，现浇层和托梁加固应符合本规程第5.4.9条的要求。

6  7~8度时，应对不满足整体性连接和抗震构造措施要求的木屋盖系统进行加固，并应符合本规程第5.4节的相关规定要求。

7  楼、屋盖木构件之间连接不满足要求时，应加强连接；加固时应符合本规程第5.4.12条的有关要求。

8  山墙、山尖墙与龙骨、木屋架或檩条无拉结措施时，应增设墙揽加固；加固时应符合本规程第5.4.12条的要求。

8.3.3  房屋中的易局部倒塌部位不满足要求时，宜选择下列加固方法：

1  窗间墙宽度过小时，可增设钢筋混凝土窗框或采用钢筋网水泥砂浆面层等加固。

2  支承大梁、屋架等的墙段有竖向裂缝时，可增设壁柱或采用外加配筋砂浆带、钢筋网砂浆面层加固，加固前应采用M10水泥砂浆灌缝修补开裂部位。

3  跨度大于4.8m的屋架或大梁支承处未设壁柱时，应加设壁柱或采取其它加强措施；

4  对无拉结或拉结不牢的后砌隔墙，可在隔墙端部和顶部采用锚固的铁件加强连接；当隔墙过长、过高时，可采用钢筋网砂浆面层加固。

5  出入口处的烟囱、女儿墙等易倒塌构件不符合抗震鉴定要求时，可采用钢筋网水泥砂浆加固，并采取拉接措施。

8.3.4  房屋抗侧力墙体布置不均匀对称时，可在薄弱部位增设石墙或砌体墙，增设墙体时应结合使用要求。

8.3.5  墙体厚度不满足相应的鉴定要求时，可采用双面钢筋网水泥砂浆面层加固。

8.3.6  当采用独立石柱承重时，可采用混凝土围套或外包角钢加固。

8.3.7  当采用石板承重时，可在板底加设型钢支撑加固。

## 8.4  加固设计与施工

### Ⅰ 新墙抗震墙加固

8.4.1  重砌或增设抗震墙加固时，应符合下列规定：

1  砌筑砂浆的强度等级应比原墙体的砂浆强度等级高一级，且不应低于M5；

2  石砌体墙厚不应小于本规程表8.1.2-1中各类墙体的最小厚度；

3  石砌体的砌筑应符合现行行业标准《镇（乡）村建筑抗震技术规程》JGJ161中的相应要求；

4  沿墙高每隔1m设置配筋砂浆带，砂浆带厚度不应小于60mm，配筋可采用3根直径为8mm的钢筋；

5  新增抗震墙应与原墙体可靠连接，可在配筋砂浆带相应高度处增设两根直径为10mm的拉筋，一端锚入原墙体，另一端锚入砂浆带内不小于750mm；

6  墙顶应与楼、屋盖可靠连接；当为现浇梁板时，墙顶设现浇钢筋混凝土压顶梁，压顶梁高不小于150mm，纵筋可采用4根直径为10mm的钢筋，箍筋可采用间距为200直径为6mm的钢筋，并每隔750mm与梁板采用直径为12mm的锚筋或胀管螺栓连接；当为木楼、屋盖时，墙顶应每隔1000mm采用木夹板或铁件与梁或屋架下弦连接；

7  新增抗震墙应设基础，基础埋深不应小于原抗震墙，宽度可采用同等厚度抗震墙的1.15倍；

8  拆除重砌墙体为承重墙时，应在拆除前采取支顶措施，保证楼、屋盖构件支承的可靠性，直至墙体砌筑完成并达到应有强度；

9  重砌或增设采用砌体墙时，应符合本规程第5.4.1条的规定。

### Ⅱ  钢筋网水泥砂浆面层加固

8.4.2  采用水泥砂浆面层加固时，原石砌体的砌筑砂浆强度等级不宜高于M2.5。

8.4.3  面层的材料和构造应符合下列规定：

1  面层的砂浆强度等级宜采用M10；

2  钢筋网水泥砂浆面层厚度不宜小于40mm；

3  钢筋网的钢筋直径宜为4mm或6mm；网格尺寸，直径为4mm时不宜大于200mm，直径为6mm时不宜大于300mm；

4  单面加固面层的钢丝网应采用直径为6mm的的L形锚筋，双面加固面层的钢丝网应采用直径为6mm的的S形穿墙筋连接；L形锚筋的间距宜不大于600mm，S形穿墙筋的间距宜不大于900mm，并呈梅花状布置；

5  单面钢筋网面层加固在遇洞口时，宜将横向钢筋弯入洞口侧边锚固；双面加固时宜将横向钢筋在洞口闭合；

6  钢筋网四周宜采用直径为10mm的钢筋锁边，钢筋网与锁边钢筋绑扎；

7  钢筋网四周宜采用直径为6mm的锚筋、插入短筋等与墙体、楼、屋盖构件可靠连接，锚筋、插入短筋应与锁边钢筋绑扎；

8  楼层为底层的面层，在室外地面下宜加厚并伸入地面以下不小于300mm。

8.4.4  面层加固的施工应符合下列规定：

1  面层宜按下列顺序施工：清除原墙面装饰层并清底；铺设钢筋网并按规定间距锚筋固定，单面砂浆面层用L形锚筋，双面砂浆面层用S形穿墙筋；湿润墙面并涂素水泥浆一道；分层抹面层水泥砂浆并养护；

2  原墙面局部石块松动或砂浆饱满度过差、粉化时，应分别采取修补措施后再进行面层加固；

3  墙面上固定钢筋网的锚筋位置应按要求预先标出，保证满足间距要求；

4  铺设钢筋网时，竖筋应靠墙面并应用钢筋头等垫起，不要紧贴墙面，抹水泥浆时应分层抹灰，每层厚度不超过15mm；

5  锚筋钻孔时应采用电钻，在灰缝处打孔；单面锚筋孔深不应小于120mm，锚筋插入孔洞后采用水泥砂浆填实；

6  面层抹灰完成后，应浇水养护，保持湿润，同时防止阳光曝晒；尽量避免冬季施工，否则应采取措施防冻。

### Ⅲ  外加配筋砂浆带加固

8.4.5  外加配筋砂浆带的构造应符合下列规定：

1  水平外加配筋砂浆带的宽度不应小于240mm；竖向配筋砂浆带的宽度应为纵横墙交接处墙厚外延每侧各50mm；砂浆带厚度不宜小于40mm；

2  砂浆强度等级不宜小于M10；

3  配筋砂浆带宽度小于等于300mm时配筋不宜小于3根直径为10mm的钢筋，宽度大于300mm时不宜小于4根直径为10mm的钢筋，钢筋间距不宜大于100mm；系筋可采用间距为250直径为6mm的钢筋。

8.4.6  外加配筋砂浆带加固施工应符合下列规定：

1  竖向外加配筋砂浆带应与原有圈梁、木梁或屋架下弦可靠连接；

2  当房屋未设置圈梁时，应同时在屋檐和楼板标高处增设水平外加配筋砂浆带代替圈梁，水平和竖向外加配筋砂浆带应可靠连接；

3  当房屋纵横墙交接处竖向为通缝时，可先用水泥砂浆灌（塞）缝，再用竖向外加配筋砂浆带加固，灌缝前应将缝隙中的灰渣、杂尘清洗干净。

### Ⅳ 增设壁柱加固

8.4.7  增设壁柱加固应符合下列规定：

1  壁柱宽度不宜小于400mm，厚度不宜小于200mm；壁柱应采用料石砌筑；

2  增设壁柱应与墙体采取拉结措施，可沿墙高相隔不大于750 mm设置U形拉结锚筋，锚筋开口处锚入墙内，另一端砌入新增壁柱。

### Ⅴ  独立石柱加固

8.4.8  外包混凝土围套加固石柱应符合下列规定：

1  竖向配筋不宜少于8根直径8mm钢筋，横向箍筋可采用直径为6mm钢筋，间距不宜大于300mm；

2  围套厚度不宜小于60mm，采用不低于C20的细石混凝土灌筑；

3  外包混凝土围套应设基础或将竖向钢筋锚入原基础内；基础深度不宜小于500mm，厚度不宜小于200mm，竖向钢筋下端应伸入基础；

4  围套应与原有圈梁、加固水平配筋砂浆带、楼板或屋架下弦可靠连接。

8.4.9  外包角钢加固石柱应符合下列规定：

1  外包角钢不宜小于L50×5，缀板可采用60×4扁钢，间距不宜大于300mm；

2  加固角钢下端应可靠锚入基础，上端应与其他水平构件可靠连接；

3  角钢用高强度水泥砂浆粘贴于被加固石柱四角，用卡具夹紧固定，焊上缀板；

4  角钢外包施工完毕后，用水泥砂浆抹面。

### Ⅵ  增设型钢托梁加固石楼板

8.4.10  增设型钢托梁加固应符合下列规定：

1  型钢应采用工字钢，计算确定截面规格，且不应小于12#；

2  型钢间距不应大于1m，应沿楼板纵、横向呈井字布置；

3  型钢两端应锚入墙体，锚入深度不应小于120mm，端部用M10水泥砂浆塞实；

4  型钢上部与石楼板底部顶紧并采用高标号水泥砂浆塞实；

5  加固施工结束后型钢托梁应做防锈处理。

# 9  混合承重结构房屋

## 9.1  一般规定

9.1.1  本章适用于6度～8度地区、竖向承重结构采用土—木、土—砖、砖—木、石—木等混合材料的一、二层房屋的抗震鉴定与抗震加固。9度区不应采用混合承重结构房屋。

9.1.2  本章混合承重结构是指竖向承重构件（墙或柱）采用两种或两种以上材料的结构。但不包括砖墙、砌块墙或石砌墙中设置钢筋混凝土构造柱的混合结构。

9.1.3  混合承重结构房屋以抗震构造鉴定为主，应重点对结构承重体系、材料及施工做法、整体性连接及抗震构造措施等方面进行检查评定，可不作抗震承载力验算。

9.1.4  混合承重结构房屋的抗震加固应以抗震鉴定结果为依据，结合户主意愿及其自身经济条件，对房屋加固可行性与必要性进行综合分析，在此基础上制定合理可行的抗震加固方案。

## 9.2  抗震鉴定

9.2.1  对于混合承重结构房屋，抗震鉴定时应检查以下部位和内容：

1  房屋的高度、层数及层高。

2  竖向承重构件的材料类别、截面尺寸与施工工艺；墙体风化、碱蚀程度，墙体有无明显裂缝和歪闪；木柱根部腐朽程度，柱身有无严重开裂和倾斜。

3  楼、屋盖构件的材料类别与截面尺寸；楼、屋盖的结构布置、传力途径与自身整体性；木梁、屋架、檩、椽等有无明显的变形、歪扭、开裂，及腐朽、蚁蛀等。

4  抗震构造措施检查，包括：承重墙基础有无地圈梁，墙内有无构造柱与水平拉接措施，墙顶有无圈梁；承重墙体上门窗洞口的布置，及窗间墙最小宽度；楼、屋盖与承重墙、柱的连接方式与牢固性等。

9.2.2  混合承重结构房屋的总高度、层数及层高应符合下列规定：

1  房屋的总高度和层数不宜超过表9.2.2的规定限值。

2  房屋的底层层高不宜超过3.3m，二层层高不宜超过3.0m。

表9.2.2  混合承重结构房屋鉴定的总高度和层数限值(m)

| 混合承重结构形式 | 最小 墙厚(mm) | 烈 度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 7 | 8（0.2g） |
|  |  | 高度 | 层数 | 高度 | 层数 | 高度 | 层数 |
| 土—木 混 合 | 土坯墙/木柱 | 300 | 6.0 | 1 | 4.0 | 1 | － | － |
|  | 夯土墙/木柱 | 400 | 6.0 | 1 | 4.0 | 1 | － | － |
| 土—砖混合 | 300 | 6.0 | 1 | 4.0 | 1 | － | － |
| 砖—木混合 | 240 | 6.6 | 2 | 6.0 | 2 | 3.9 | 1 |
| 石—木 混 合 | 料石墙/木柱 | 200 | 6.6 | 2 | 6.0 | 2 | 3.9 | 1 |
|  | 毛石墙/木柱 | 300 | 6.6 | 2 | 6.0 | 2 | 3.9 | 1 |

注：房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶或檐口的高度，对带阁楼的坡屋面房屋应算到山尖墙的1/2高度处。

9.2.3  经现场检查，确认为土—木或土—砖混合承重结构房屋时，可直接评定为不满足抗震鉴定要求，并应按下列要求采取加固或其他相应措施：

1  当房屋高度、层数符合本规程表9.2.2的规定，且房屋的楼、屋盖整体性较好时，可结合其他鉴定内容对房屋采取加固措施。

2  当出现下列情况之一时，建议改变房屋用途或拆除更新。

1）房屋高度、层数不符合本规程表9.2.2的规定；

2）房屋的楼、屋盖整体性较差，或主要木构件出现严重腐朽、蚁蛀现象；

3）承重墙体倾斜超过墙高的1/60，倾斜墙体总长度超过4.0m以上；

4）承重墙体风化、碱蚀深度超过墙厚的1/3，且遭风化、碱蚀的墙体面积超过承重墙体总面积的30%以上。

9.2.4  对于砖—木混合结构房屋，当满足全部条件时，可评为符合抗震鉴定要求，否则应采取加固或其他相应措施：

1  房屋高度、层数及层高符合本规程表9.2.2的规定。

2  砖块与砂浆强度指标、砌筑质量符合本规程第5章相关条文的规定；

3  承重木构件材质、截面尺寸及外观质量等符合本规程第6章相关条文的规定。

4  砖墙内钢筋混凝土构造柱、圈梁的设置，承重窗间墙最小宽度及承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离，墙体与楼、屋盖的连接等构造措施符合本规程第5章相关条文的规定。

5  7~8度地区不应设置独立承重的砖柱。

6  承重横墙最大间距不应超过6.6m；室内单个木柱承受竖向荷载的面积不应超过16.0 m2。

7  房屋的楼、屋盖整体性较好。

9.2.5  对于石—木混合结构房屋，当满足下列全部条件时，可评为符合抗震鉴定要求。否则应采取加固或其他相应措施：

1  房屋高度、层数及层高符合本规程表9.2.2的规定；

2  石墙采用砂浆砌筑，且石材材质与砂浆强度指标、砌筑质量符合本规程第8章相关条文的规定；

3  木构件材质、截面尺寸及外观质量等符合本规程第6章的相关条文规定；

4  石墙内钢筋混凝土构造柱、圈梁的设置，承重窗间墙最小宽度及承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离，墙体与楼、屋盖的连接等构造措施符合本规程第8章相关条文的规定；

5  7~8度地区，未设置独立承重的石柱；

6  承重横墙最大间距不超过6.6m；

7  室内单个木柱承受竖向荷载的面积不超过16.0 m2；

8  房屋的楼、屋盖整体性较好。

## 9.3  抗震加固方法

9.3.1  对于土—木、土—砖混合承重结构房屋，当符合加固条件时，宜选择下列加固方法、修复方法：

1  对生土墙体根部进行加固、防潮处理；对墙体裂缝进行灌浆修复，灌浆料可采用掺入少量胶凝材料的粘土泥浆或灰浆；墙体局部由于风化、碱蚀出现酥松、剥落的，应将表面清除干净，并采用灰浆重新抹面修复。

2  对土—木混合承重结构房屋，当房屋的楼、屋盖整体性较好时，可采用在承重土墙内侧增设木柱、木框架，或在土墙内开槽、嵌入木柱、木框架等方法进行加固。

3  对土—砖混合承重结构房屋的砖墙、砖柱，可采用钢丝网水泥砂浆面层予以加固。

4  对北方地区屋面覆土较厚的房屋，宜采取新型保温材料替换原来覆土，以有效减轻屋面荷载。

5  对木柱及其他木构件的加固方法应符合本规程第6章相关条文规定。

9.3.2  对于砖—木混合承重结构房屋，当符合加固条件时，宜选择下列加固方法、修复方法：

1  对承重砖墙裂缝进行灌浆修复；当墙体抗震承载力不足时，应按照本规程第5章所示方法对墙体进行承载力加强。

2  对木柱及其他木构件的加固方法应符合本规程第6章相关条文规定。

3 增强房屋整体性的加固方法可本规程第5章的规定，并应加强木构件与砖砌体的可靠连接。

9.3.3  对于石—木混合承重结构房屋，当符合加固条件时，宜选择下列加固、修复方法：

1  对承重石墙裂缝或内部空腔进行灌浆修复；当墙体抗震承载力不足时，应按照第8章所示方法对墙体进行承载力加强。

2  对木柱及其他木构件的加固方法应符合本规程第6章的规定。

3  增强房屋整体性的加固方法宜符合本规程第8章的规定，并应加强木构件与石墙体的可靠连接。

# 附录A  墙体截面抗震受剪极限承载力验算方法

## A.1  水平地震作用标准值计算

A.1.1  基本烈度地震作用下结构的水平地震作用标准值可按下列公式确定（图A.1.1）：

FEkb=αmaxb Geq             （A.1.1-1）

1  对于单层房屋：

F11= FEkb                    （A.1.1-2）

2  对于两层房屋：

F21 FEkb          （A.1.1-3）

F22 FEkb        （A.1.1-4）

图A.1.1  结构水平地震作用计算简图

| 式中： FEkb | ——基本烈度地震作用下的结构总水平地震作用标准值（kN）； |
| --- | --- |
| αmaxb | ——基本烈度地震作用下的水平地震影响系数最大值，可按表A.1.1采用。 |
| F11 | ——单层房屋的水平地震作用标准值（kN）； |
| F21 | ——两层房屋质点1的水平地震作用标准值（kN）； |
| F22 | ——两层房屋质点2的水平地震作用标准值（kN）； |
| Geq | ——结构等效总重力荷载（kN），单层房屋应取总重力荷载代表值，两层房屋可取总重力荷载代表值的95%； |
| G1、G2 | ——为集中于质点1和质点2的重力荷载代表值（kN），应分别取结构和构件自重标准值与0.5倍的楼面活荷载、0.5倍的屋面雪荷载之和； |
| H1、H2 | ——分别为质点1和质点2的计算高度（m）。 |

表A.1.1   基本烈度水平地震影响系数最大值αmaxb

| 烈度 | 6 | 7 | 7 (0.15g) | 8 | 8 (0.30g) | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| αmaxb | 0.12 | 0.23 | 0.36 | 0.45 | 0.68 | 0.90 |

注：7度(0.15g)指《建筑抗震设计规范》附录A中抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.15g的地区；8度(0.30g)指《建筑抗震设计规范》附录A中抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度为0.30g的地区。

A.1.2  水平地震剪力标准值按下列公式确定：

1 对于单层房屋：

V＝ F11                      （A.1.2-1）

2 对于两层房屋：

V1＝F21 + F22                  （A.1.2-2）

V2＝F22                       （A.1.2-3）

| 式中： V | ——单层房屋水平地震剪力标准值（kN）； |
| --- | --- |
| V1 | ——两层房屋一层水平地震剪力标准值（kN）； |
| V2 | ——两层房屋二层水平地震剪力标准值（kN）。 |

A.1.3  木楼盖、木屋盖等柔性楼、屋盖房屋，其水平地震剪力V可按抗震墙从属面积上重力荷载代表值的比例分配，从属面积按左右两侧相邻抗震墙间距的一半计算。

A.1.4  现浇钢筋混凝土楼屋盖、装配整体式楼屋盖等刚性楼、屋盖房屋，其水平地震剪力V应按抗震墙等效刚度的比例分配。

A.1.5  冷轧带肋钢筋预应力圆孔板楼、屋盖等半刚性楼、屋盖房屋，其水平地震剪力V可取两种分配结果的平均值：

1  按抗震墙从属面积上重力荷载代表值的比例分配；

2  按抗震墙等效刚度的比例分配。

## A.2  墙体截面抗震受剪极限承载力验算

A.2.1  墙体的截面抗震受剪极限承载力，可按下列公式进行验算：

（A.2.1-1）

（A.2.1-2）

（A.2.1-3）

| 式中：Vb | ——基本烈度地震作用下墙体剪力标准值（kN），可按本规程第A.1.2条确定； |
| --- | --- |
|  | ——极限承载力抗震调整系数，承重墙可取0.85，非承重墙（围护墙）可取0.95； |
| fv,m | ——非抗震设计的砌体抗剪强度平均值（N/mm2）； |
| A | ——抗震墙墙体横截面面积（mm2）； |
| ζN | ——砌体抗震抗剪强度的正应力影响系数；除混凝土小砌块砌体以外的砌体可按式A.2.1-2计算，混凝土小砌块砌体可按式A.2.1-3计算； |
| σ0 | ——对应于重力荷载代表值的砌体截面平均压应力（N/mm2）。 |

A.2.2  砌体抗剪强度平均值fv,m，可按下列公式计算：

1  对于砖砌体

fv,m=2.38 fv                         （A.2.2-1）

2  对于毛石砌体

fv,m=2.70 fv                         （A.2.2-2）

3  对于生土墙体

（A.2.2-3）

式中： fv ——非抗震设计的砌体抗剪强度设计值（N/mm2），砖和石砌体可按表A.2.2-1采用，土坯墙体可按表A.2.2-2采用；

f2  ——砌筑泥浆的抗压强度平均值（N/mm2）。

表A.2.2-1   非抗震设计的砌体抗剪强度设计值fv (N/mm2)

| 砌体种类 | 砌体砂浆强度等级 |
| --- | --- |
|  | M10 | M7.5 | M5 | M2.5 | M1 | M0.4 |
| 普通砖、多孔砖 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| 小砌块 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | — | — | — |
| 蒸压砖 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | — | — |
| 料石、平毛石 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 0.07 | 0.04 |

表A.2.2-2  非抗震设计的土坯墙抗剪强度设计值fv (N/mm2)

| 砌筑泥浆抗压 强度平均值f2 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0(M1) | 0.7(M0.7) | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗剪强度设计值fv | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |

注：土坯的抗压强度平均值不应低于对应的砌筑泥浆的抗压强度平均值。

# 本规程用词说明

1  为了便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应按……执行”或“应符合……的规定”。

# 引用标准名录

《建筑抗震设计规范》GB 50011

《建筑抗震鉴定标准》GB 50023

《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116

《镇（乡）村建筑抗震技术规程》JGJ 161

中华人民共和国行业标准

村镇建筑抗震鉴定与加固技术规程

条文说明

JGJ XXX-20xx

制订说明

《村镇建筑抗震鉴定与加固技术规程》×××××－××××，经住房和城乡建设部20××年×月×日以第×××号公告批准、发布。

本规程制定过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了近几年我国村镇工程建设的实践经验，同时参考了国内、外先进技术法规、技术标准，并做了大量的有关材料性能、节点连接、模拟地震振动台等试验。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《村镇建筑抗震鉴定与加固技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。（还着重对强制性条文的强制性理由做了解释）。但是，本规程条文说明不具备与标准正文同等的法律效力。仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

# 目   次

1  总  则	- 6 -

2  术语和符号	- 7 -

2.1  术  语	- 7 -

3  基本规定	- 9 -

3.1  抗震鉴定	- 9 -

3.2  抗震加固	- 9 -

4  场地、地基和基础	- 11 -

4.1  抗震鉴定	- 11 -

4.2  抗震加固	- 11 -

5  砌体结构房屋	- 12 -

5.1  一般规定	- 12 -

5.2  抗震鉴定	- 12 -

5.3  抗震加固方法	- 18 -

5.4  加固设计与施工	- 19 -

6  木结构房屋	- 24 -

6.1  一般规定	- 24 -

6.2  抗震鉴定	- 25 -

6.3  抗震加固方法	- 29 -

6.4  加固设计与施工	- 30 -

7 生土结构房屋	- 36 -

7.1  一般规定	- 36 -

7.2  抗震鉴定	- 36 -

7.3  抗震加固方法	- 40 -

8  石结构房屋	- 44 -

8.1   一般规定	- 44 -

8.2  抗震鉴定	- 44 -

8.3  抗震加固方法	- 49 -

8.4  加固设计与施工	- 50 -

9  混合承重结构房屋	- 53 -

9.1  一般规定	- 53 -

9.2  抗震鉴定	- 53 -

9.3  抗震加固方法	- 54 -

附录A  墙体截面抗震受剪极限承载力验算方法	- 56 -

# 1  总  则

1.0.1  制定本规程的目的，是为了减轻既有村镇建筑地震破坏，减少人员伤亡和经济损失，同时为抗震加固或采取其他抗震减灾对策提供依据。

我国既有村镇建筑很大一部分未考虑抗震设防，有些虽然考虑了抗震，但并不能满足相应的设防要求。1977年以来建筑抗震鉴定、加固的实践和震害经验表明，对既有建筑进行抗震鉴定，并对不满足要求的建筑采取适当的抗震对策和加固措施，是减轻地震灾害的重要途径。

1.0.2  本条明确了本规程的适用范围。在确定适用范围时不仅指城乡地理位置的界定，主要是考虑村镇建筑在结构形式、房屋体量等方面与城镇建筑的实际差异。规程中的既有村镇建筑主要是指乡镇与农村中层数为一、二层的未进行抗震设防的一般建筑。

本规程的适用范围与现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB 50023有区别，是相辅相成、相互补充的关系。

村镇医疗卫生、行政办公、中小学教学实验楼、图书馆、影剧院、文化馆、文化中心站、商业服务及其他一些村镇公共建筑的抗震鉴定和加固，应符合其他现行国家及行业标准的要求。

关于村镇建筑的定义，在相关法律法规及技术标准中有相应的规定，综合考虑将本规程中所指村镇建筑界定为层数为一、二层的村镇建筑是较为合理的，既可以与现行法律法规相协调，也有相关技术标准的支持。

统建的二层及以下村镇建筑，在条件允许时，也可按现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB 50023和现行行业标准《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116进行抗震鉴定与加固。

1.0.3  行业标准《镇（乡）村建筑抗震技术规程》JGJ 161-2008提出的村镇建筑抗震设防目标是：当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时，一般不需修理可继续使用；当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时，主体结构不致严重破坏，围护结构不发生大面积倒塌。

抗震设防目标的确定与国民经济发展状况密切相关，同时有政策层面的考虑。这一设防目标与当时村镇建设的现状（经济和技术等方面）是相关的，综合考虑了实用性和经济性。

《镇（乡）村建筑抗震技术规程》JGJ161－2008颁布实施至今，我国发生了多次破坏性地震，对村镇建筑抗震提出了更高的要求，为了与国家新农村建设一系列政策的推进相配合，与国民经济和村镇建设的发展水平相适应，进一步提高村镇建筑抗震设防水平是有必要的，在修订过程中将加以调整。近年来的震害调研、试验验证和科研成果也表明，对于低层、体量小的村镇房屋，采取相应的措施，进一步提高抗震设防水平具有可行性。以砌体结构房屋为例，提高砂浆强度、加强整体性连接的效果非常明显。

抗震设防目标提高后，对于不同的结构类型房屋，应对加固范围做出界定，以保障加固后满足设防目标的要求。以生土结构房屋为例，在高烈度区保证大震的设防目标存在实际困难，可以根据实际情况在相关章节中界定适用的抗震鉴定与加固范围，以保证抗震设防目标的实现和落实。

现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB50023中，在89版抗震规范正式执行前设计建造的房屋，后续使用年限为30年。本规程的适用范围主要指乡镇与农村中层数为一、二层的未进行抗震设防的一般建筑，将后续使用年限确定为30年是较为合理的。

1.0.4  为适应强制性条文的要求，采用最严的规范用语“必须”。

作为抗震设防依据的文件和图件，如地震烈度区划图和地震动参数区划图，其审批权限，由国家有关主管部门依法规定。

1.0.5  本条指出了采用抗震设防烈度的依据，与现行国家标准《建筑抗震设计规范》（以下简称《抗震规范》）GB50011相协调。《抗震规范》89版和2001版中，均规定了抗震设防依据的双轨制，即一般情况抗震设防烈度可采用地震基本烈度（作为一个地区抗震设防依据的地震烈度）；一定条件下，可采用经国家有关主管部门规定的权限批准发布的供设计采用的抗震主区划的地震动参数（如地面运动加速度峰值、反应谱值等）。

本标准的修订，与《抗震规范》2010版相协调，按2009年发布的《中华人民共和国防震减灾法》对“地震小区划”的规定，保留了“一般情况”下的规定，删除了对设防区划的相关规定。

村镇建筑抗震设防烈度，一般情况下，应依据现行国家标准《中国地震动参数区划图》GB18306确定的地震基本烈度采用；对于分界线附近的地区，应按有关要求进行烈度复核并经地震主管部门批准后采用。

1.0.6  本条说明了与其他相关标准规范的协调关系。

# 2  术语和符号

## 2.1  术  语

术语部分在现行国家标准《工程抗震术语标准》JGJ/T97的基础上，列出了与既有村镇建筑抗震鉴定加固相关的术语，并对主要的抗震加固方法进行了说明。

# 3  基本规定

## 3.1  抗震鉴定

3.1.1  既有村镇建筑抗震鉴定的基本原则，强调了几个方面的区别对待，使鉴定工作更有针对性。

1  在既有村镇建筑抗震鉴定中，要首先从建筑材料、承重构件等方面判别建筑所属的基本结构类型。

对于实际中存在的两种以上承重构件共同作用的混合承重结构，规程中专列一章，包括了较为常见的混合承重结构。但由于村镇建筑建造的自主性、随意性较强的特点，不可能涵盖所有的类型，在鉴定中可以抓住建筑的主要特点，进行归类鉴定。

2  在鉴定中要区分与抗震和安全性相关的重点部位与一般部位。

对于不同结构类型的房屋，承重构件、非承重的抗剪承载力构件（如木结构房屋的围护墙体）等属于抗震鉴定中的重要部位。承重构件的材料强度和现状是重点检查的项目，与房屋的抗震承载力直接相关。围护结构，如木结构房屋的生土、砌体或石材填充墙，虽然不承受房屋的竖向荷载，但仍是承担水平地震力的主要构件，一旦承载力不足严重破坏或倒塌，会造成人员伤亡和财产损失，因此也属于鉴定的重点部位。

3  综合评定时，要区别各构件（部位）对结构抗震性能的整体影响与局部影响。

在抗震鉴定中，将结构构件分为对整体抗震能力具有整体影响和仅有局部影响两大类，予以区别对待。前者以结构的主要承重构件、抗侧力构件及其连接部位为主，有整体影响的构件不符合抗震要求时，在地震作用下一旦破坏有可能引发连续破坏，对结构综合抗震能力的影响较大；后者指次要构件、附属构件和非必需的承重构件（如悬挑阳台、过街楼、出屋面小楼等），不符合抗震要求时只影响结构的局部安全，有时只需结合维修进行加固处理。

3.1.2  本条明确规定了抗震鉴定的基本步骤和内容：调查既有村镇建筑的现状，分析和判定房屋的综合抗震能力，以及对不符合抗震要求的房屋提出处理意见。

房屋现状调查，首先应通过明确房屋的结构类型，不同结构类型房屋应采用不同的抗震鉴定方法；其次，在施工质量和使用维护状况上，应检测结构材料的实际强度等级，检查房屋现状是否良好，即建筑外观不存在危及安全的缺陷，现存的质量缺陷属于正常维修范围之内。

本规程涉及砌体结构、木结构、生土结构、石结构这四种既有村镇建筑常用的结构类型，以及实际中大量存在的不同承重构件共同承重的混合承重结构房屋，不同结构类型房屋应采用有针对性的抗震鉴定方法和加固措施，在提出抗震防灾对策时要考虑不同结构类型房屋的抗震能力水平和可加固性。

3.1.3  村镇建筑建筑平立面较规整、体量小、结构简单，房屋的结构形式和构件设计主要考虑竖向荷载的传递，对于水平地震作用下的承载能力普遍缺乏认识，在抗震构造措施方面也存在不足，因此在进行抗震鉴定时，主要是进行这两方面的检查和评定。

抗震承载力的验算，采用《镇（乡）村建筑抗震技术规程》的计算方法，可参照进行验算；也可采用查表方法，即《镇（乡）村建筑抗震技术规程》附录中与各结构类型对应的相关表格，直接根据房屋开间、进深、层高、材料强度等参数查表判别是否满足抗震承载力要求。

3.1.4  本条的规定概括了抗震鉴定时宏观控制的要求，即检查既有村镇建筑是否存在影响其抗震性能的不利因素。结构构件应满足基本的承载力要求和结构整体性要求，在地震作用下不倒塌伤人。女儿墙、烟囟、高门脸、檐口装饰物等非结构构件，重点是与主体结构的连接是否满足要求，地震中因构件超高、连接不牢固掉落或局部倒塌，虽然对主体结构的抗震能力没有影响，但存在伤人的危险。

3.1.5  根据震害经验，对6度区的既有村镇建筑，着重从构造措施上提出鉴定要求，可不进行抗震承载力验算。抗震构造措施主要从结构整体性、节点连接、墙柱连接等方面进行检查和鉴定。

3.1.6  本条对不符合抗震鉴定要求的既有村镇建筑提出了四种处理对策：

维修：指综合维修处理。适用于仅有少数、次要部位和构件不符合鉴定要求的情况。

加固：指有加固价值的房屋。大致为以下情况：①无地震作用时能正常使用；②抗震构造措施不满足要求，但能通过抗震加固使其达到要求；③房屋因使用年限久或其他原因，抗侧力构件承载力降低，但楼盖或支撑系统尚可利用，可通过加固提高抗震承载力；④房屋各局部构件存在不同程度的抗震问题，但易于加固或能够加固。

改造：指加固难度较大、费用高的房屋，继续使用需要卸载或改变房屋使用性质，如将居住建筑改为储物、畜棚等次要房屋。仍应根据情况采取适当的加固措施，以达到相应使用功能房屋的抗震要求。

拆建更新：指经鉴定无加固价值的房屋或近期计划拆迁的不符合鉴定要求的房屋，应尽快迁出拆除后重建。因故不能马上迁出时，应采取应急措施。如增设支撑，拆除装饰物、危险物及卸载等。

在确定相应对策时，除技术和经济因素外，尚应充分考虑农户自身意愿，并与国家推行的各项相关政策相配合，以切实提高村镇房屋的抗震能力为目的。

本规程中的“传统民居”是指，建造主体（包括承重及围护结构）采用传统技术及传统材料建造的，与民间居住生活相关的建筑物，主要指民宅。传统民居建筑风格鲜明，具有地域和民族特色，建筑形式多样化，特点突出，差异明显。在建造中采用地方材料和传统的构造技术﹑传承和延续了民间的建筑文化。对经抗震鉴定不满足要求的传统民居，在确定抗震防灾对策时与普通村镇建筑的主要区别在于：结合传统村落的保护规划确定，原则上以维修加固为主；抗震加固应与保护并重，不改变原有建筑风貌。

## 3.2  抗震加固

3.2.1  抗震加固的首要目的是保证加固后结构安全性满足总则中设防目标的要求，在保证安全性的前提下，抗震方案的确定也要兼顾当地村镇的经济发展水平和施工队伍的技术力量，在可选择的情况下确定经济合理、施工难度低、施工质量有保证的方案。

抗震加固方案的选择，应针对原结构存在的主要抗震缺陷，尽可能消除原结构存在的结构体系不规则、构件布置不合理、局部存在薄弱部位等不利因素。

加固方法要考虑施工的可行性及其对周围正常生活、社会活动等的影响。为减少加固施工对生活在现有房屋内的人员的影响，必要时需采取专门对策。例如，在房屋内部加固和外部加固的效果相当时，应采用外部加固；干作业与湿作业相比，造价高、施工进度快且影响面小，有条件时尽量采用；需要在房屋内部进行湿作业加固时，尽量选择集中加固的方案，也可减少对内部环境的影响。

传统民居的加固，应考虑风貌保护的要求，方案的选取应慎重，使用的建筑材料、施工方法等应尽可能避免对房屋原貌和风格的破坏。对于有文保价值的传统民居，加固应与保护并重，宜进行专门研究后确定加固方案。

3.2.2  抗震鉴定结果是抗震加固设计的主要依据，具体的加固措施应综合确定。

在加固设计之前，应对房屋的现状进行深入的调查，特别查明是否存在局部损伤。对已存在的损伤要进行专门分析，在抗震加固时一并处理，以便达到最佳效果。当房屋面临维修、节能环保改造或使用布局在近期需要调整，或外观需要改变等，抗震加固时要一并处理，避免加固后再进行维修改造，损伤加固后的既有房屋。

在结构体系方面，抗震加固设计应考虑加固后结构构件的合理分布，避免因局部加强造成结构刚度不均匀或突变，减少扭转效应，尽可能使加固后结构的重量和刚度分布比较均匀对称。

在抗震构造措施方面，抗震加固设计应对薄弱部位采取相应的加强构造，如不同结构类型的连接处，房屋平、立面局部突出部位等。

应重视新旧构件连接的可靠性，这是使加固后结构整体工作的关键。本规程对一些主要构件的连接作了具体规定，对某些部位的连接仅有一般要求，具体方法由设计者或房主根据材料、施工条件等情况参照相关规定设计确定。

在结构材料方面，加固所用砂浆强度和混凝土强度不应低于原结构材料的强度等级，但强度过高并不意味着能发挥出预期的加固效果。

3.2.3  为使抗震加固达到预期效果，切实提高既有房屋的抗震能力，同时施工过程中保证安全，针对抗震加固的特殊性，本条在施工方面提出了一系列要求。

# 4  场地、地基和基础

## 4.1  抗震鉴定

4.1.1  村镇建筑通常体量小、层数低，不易因场地原因造成建筑的严重破坏，实际的震害例子也相对很少，加之场地鉴定的难度也相对较大，在村镇地区实行有一定难度，且必要性较弱，因此本条缩小了场地鉴定的范围。

4.1.3  地震造成建筑的破坏，场地条件也是影响因素之一。2008年汶川地震中，危险地段的房屋遭到严重破坏，针对济川地震的教训，2010版《抗震规范》第3.3.1条强制条文规定“对危险地段，不应建造丙类的建筑。”因此，对于现状已建造在危险地段的既有建筑，应予以迁建，确实因故暂时不能迁建的，应采取相应措施保证安全。

4.1.4  地震造成的地表震害，如液化、软土震陷等，会造成不均匀地基的差异沉降，从而引发上部结构的破坏。村镇建筑体量小、层数低，对液化等不利因素的影响敏感度较低。加之地基基础鉴定和处理的难度大，因此，本条所列的几种情况可不进行地基基础抗震鉴定。

4.1.5  本条列出了对地基基础现状进行抗震鉴定应重点检查的内容。对震损建筑，尚应检查因地震影响引起的损伤，如有无砂土液化现象、基础裂缝等。

4.1.6  生土墙受潮后，强度会大大降低，因此基础砖（石）墙的砌筑高度应满足一定要求，以防雨水侵蚀墙体。

4.1.7  本条提出了地基基础有无严重静载缺陷的评定标准。

## 4.2  抗震加固

4.2.1  鉴于村镇建筑一般层数较少，占地面积小，荷载水平低，基础平面简单，易于保证地基土和基础类型的一致性，且消除液化沉降的地基处理相对困难，因此，宜优先选用改善上部结构的方法提高村镇建筑抵抗不均匀沉降的能力。

4.2.2  本条提出了提高上部结构抵抗不均匀沉降能力的可行性措施。

4.2.3  对于生土墙体房屋，对基础砖墙或石墙高度不满足要求的情况应进行处理，避免使用中墙体底部被雨水冲刷侵蚀造成墙体的截面削弱。

# 5  砌体结构房屋

## 5.1  一般规定

5.1.1  抗震加固的适用范围与抗震鉴定一致，当超出本条的相关要求时，应按照现行行业标准《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116的有关要求进行抗震加固。

本规程针对的是村镇中相对较低造价、低层数（二层及以下）未抗震设防的一般房屋，加固措施在有效提高房屋综合抗震能力的基础上，要遵循经济、简便的原则。一方面，要用较经济合理的、农民可承受的投入来改善既有村镇建筑的抗震性能，另一方面，要充分考虑加固措施的适用性和可行性，以保证加固措施切实起到应有的作用。

本章中“烧结普通砖、烧结多孔砖、混凝土小型空心砌块、蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖”，以下分别简称为“普通砖、多孔砖、小砌块、蒸压砖”；“砖墙、砖砌体”泛指上述各种砖或砌块砌筑墙体的统称；“实心砖墙”、“空斗墙”分别指采用烧结普通砖砌筑的实心砖墙体和空斗墙体；“多孔砖墙”指采用烧结多孔砖砌筑的墙体；“小砌块墙”指采用混凝土小型空心砌块砌筑的墙体，小砌块的规格应为390mm×190mm×190mm，孔洞率不应大于35%；“蒸压砖墙”指采用蒸压灰砂砖或蒸压粉煤灰砖砌筑的实心墙体。

5.1.2  既房屋的层数与高度是抗震鉴定中最主要的鉴定内容之一，本条规定的层数高度限值与《镇（乡）村建筑抗震技术规程》JGJ161相同。

5.1.3  参考现行《建筑抗震鉴定标准》GB50023的相关内容，确定抗震鉴定检查的要点，对于村镇建筑而言，基本的鉴定要点与城镇建筑是一致的。

5.1.4  村镇砌体结构的抗震鉴定以结构体系与抗震构造鉴定为主，并以控制抗震横墙间距和房屋宽度的方式进行抗震验算，不再区分第一级鉴定与第二级鉴定。一方面考虑到本规程使用人员的技术水平；另一方面，村镇住宅建筑体量小，建筑和结构相对简单，鉴定过程可以适当简化；同时与现行行业标准《镇（乡）村建筑抗震技术规程》JGJ161的编制原则一致，在满足抗震鉴定基本要求的基础上，尽量简化鉴定过程。

5.1.5  本条规定了依据抗震鉴定结果确定抗震加固方案。农村房屋基本以自建为主，在抗震鉴定对房屋的综合抗震能力做出判定，考虑技术经济可行性的同时，尚应综合考虑农户对房屋后续的加固使用或改建意愿。

5.1.6  现状已出现裂缝的墙体，承载能力已有一定程度的降低，在进行抗震鉴定时的承载力验算，难以量化承载力的降低程度，因此对于已出现裂缝但裂缝宽度较小、仍可继续承载的墙体，在鉴定时仍可考虑其抗震承载力。为了保证房屋承载力满足要求以及地震时墙体的稳定和安全，本条规定对开裂墙体应进行修复处理。如鉴定不需加固，墙体仍需要根据开裂程度进行修复，如需加固，修复可结合加固一并处理。

5.1.7  增设抗震墙或采用水泥砂浆面层加固，都会改变原有房屋的刚度分布，在增设抗震墙或采用面层加固法加固时，宜注意均匀布置。

## 5.2  抗震鉴定

### Ⅰ 结构体系鉴定

5.2.1  本条是对村镇住宅刚性与规则性的要求。控制横墙间距是保证结构形成刚性体系的主要措施。最大横墙间距规定值与现行行业标准《镇（乡）村建筑抗震技术规程》JGJ161相同；由于层数不超过2层的村镇住宅的高宽比一般不成问题，本条中未对高宽比提出要求。

5.2.2  本条参考现行行业标准《建筑抗震鉴定标准》GB50023中房屋规则性的相关要求，但对于低层砌体房屋，较多层砌体房屋可略为宽松，本条中的要求与JGJ161-2008基本一致。

纵横墙布置属于砌体结构布置中的重要内容，8~9度要求较为严格，6~7度时宜满足要求。

村镇建房底层面积受宅基地划分范围的限制，为了增大建筑面积，目前较为常见的一种结构体系不规则的做法是:二层前纵墙墙体或前后纵墙墙体均挑出，一般挑出墙体厚度为120mm，且一层墙体外纵墙竖向未延伸至二层。在同等烈度地震影响、结构相似、材料强度相当的情况下，这类房屋的二、三层震害要明显重于同类的上下层墙体连续的房屋。这在九江—瑞昌地震及其他破坏性地震中都有震害实例。

历次震害表明，当采用硬山搁檩屋盖时，8度及以上地震区檩条拨出、山墙外闪以至房屋倒塌是常见的破坏现象。因此在8度及以上高烈度地区不应采用硬山搁檩屋盖做法。

### Ⅱ 材料、房屋外观和质量

5.2.3  墙体的材料强度等级要求参考现行行业标准《镇（乡）村建筑抗震技术规程》JGJ161。

5.2.5  房屋外观和内在质量的要求，参考了现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB50023的相关内容确定。在正常使用条件下，房屋现状在一定程度上直接反映了建筑材料和施工质量，应仔细检查。

5.2.6  空斗墙的砌筑方式对承载力和稳定性影响很大，本条要求较严格，在房屋现状不满足时应采取抗震加固措施。

调查表明，我国长江中下游地区的空斗墙村镇住宅，空斗墙的砌筑方式有一斗一眠、三斗一眠、五斗一眠甚至全空斗等多种砌法，沿水平方向每隔一块或多块斗砖砌一至二块丁砖。研究和调查表明，空斗墙沿竖向的斗数越多，沿水平方向丁砖间隔的斗砖越多，则墙体的稳定性和整体性越差，承载力也有一定程度降低，因此要求空斗墙应采用一斗一眠或三斗一眠砌法，墙面不得有竖向通缝，不得采用非水泥砂浆砌筑（即不含水泥的砂浆，如灰土砂浆等）。

### Ⅲ 整体性连接和抗震构造措施鉴定

5.2.7  为满足大震不倒的设防水准要求，提出高烈度下设置构造柱的要求。构造柱的设置参考了现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011和《建筑抗震鉴定标准》GB50023的相关规定，考虑本规程中的房屋层数和高度较低，适当放松了相关要求。

5.2.8  本条参考了现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB50023，并按行业标准《镇（乡）村建筑抗震技术规程》JGJ161补充了对墙体整体性连接构造的一些具体规定。

5.2.9  圈梁可为配筋砖圈梁或混凝土圈梁，混凝土圈梁可代替配筋砖圈梁，配筋砖圈梁的设置部位和构造要求参考现行行业标准《镇（乡）村建筑抗震技术规程》JGJ161执行，混凝土圈梁的的设置部位和构造要求参考现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB50023对A类建筑的要求执行。圈梁对于低层的村镇砌体住宅是重要的保证房屋整体性的抗震构造措施，应着重从设置、构造等方面进行检查鉴定。

5.2.10  顶层楼梯间墙体高度大于层高，外墙的高度是层高的1.5倍，在地震中易遭受破坏。顶层楼梯间的震害较重，通常在墙体上出现交叉裂缝，角部的纵横墙在不同方向地震力作用下会出现V字形裂缝。楼梯间是疏散通道，为保证震时人员安全疏散，应加强构造措施提高楼梯间墙体的整体性。因此在进行抗震鉴定时，要对顶层楼梯间的墙体连接措施进行检查。

5.2.11  空斗墙体的整体性和稳定性要明显弱于同样强度的砌筑砂浆砌筑的实心墙体，在纵横墙交接部位等关键部位加强拉结措施，并在一定范围内采用实砌，有助于加强空斗墙的稳定性和整体性。

5.2.12  本条参考了现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB50023，并按现行行业标准《镇（乡）村建筑抗震技术规程》JGJ161补充了对楼、屋盖整体性连接构造的一些具体规定，如墙揽设置、剪刀撑设置、楼屋盖各构件间连接措施等。

木楼、屋盖构件之间的连接方式视构件种类应有所区别：木屋架构件之间应为榫卯连接，重要部位可再加设扒钉；檩条在屋架上弦支承处及搭接檩条之间用扒钉连接；对接檩条应采用木夹板螺栓连接；椽条与檩条间可采用圆钉钉接或用铁丝绑扎连接。

5.2.13  震害调查表明，7度地震区硬山搁檩屋盖就会因檩条从山墙中拨出造成屋盖的局部破坏，因此在6~7度区采用硬山搁檩屋盖时要对檩条与山墙的连接、屋盖系统各构件之间的连接等措施进行着重检查。

### Ⅳ 房屋中易引起局部倒塌的部件及其连接要求

5.2.14~5.2.15  对村镇住宅来说，易引起局部倒塌的部件及其连接的鉴定可以适当简化，主要对墙体局部尺寸和非结构构件的构造连接进行检查。

屋檐外挑梁上砌筑砌体多见于南方某些地区，在有外廊的住宅中是一种常见做法，对抗震极为不利，砌体在梁上无任何拉接措施，易在地震作用下掉落伤人。因此应进行检查，当不符合时应拆除或另行加固处理。

### Ⅴ 抗震承载力验算

5.2.16  本规程中沿用了《镇（乡）村建筑抗震技术规程》JGJ 161-2008的承载力计算方法进行抗震鉴定。考虑到以下几方面的因素：既有村镇住宅普遍材料强度偏低、施工质量保证性差，抗震承载力的储备和冗余度低，抗震构造措施方面通常不完备，难以对房屋的综合抗震能力起到保证作用，鉴定抗震验算时不考虑承载力的调整。

当采用刚性的现浇钢筋混凝土楼、屋盖时，楼层水平地震作用按各墙段的刚度进行分配，当简化计算时，也可直接验算房屋抗震墙墙体的总体承载力能否满足要求。

### Ⅵ 综合评定

5.2.18  本条提出了在技术和经济上不宜加固的几种情况。当加固的技术难度大，为保证设防目标的实现需要投入较高的加固费用时，应结合农户的个人意愿，在加固价值不大的情况下拆除重建。在重建时依据有关标准规范进行抗震设计，采取有效的抗震构造措施，让农户的经济投入取得最好的抗震效果。

砌体房屋的横向地震作用主要由横墙承担，横墙间距的大小，对房屋的横向抗震承载力有决定性的作用，横墙间距过大时，房屋横向抗震承载力不足，是地震中引起房屋倒塌的主要原因。另一方面，也是为了满足传递地震力的刚性体系要求。因此，横墙间距过大时，必须增设横墙以满足相应要求，对房屋的使用功能有一定影响，加固存在一定的难度，可综合分析后确定处理方案。

5.2.3条中的材料强度指标是最低要求，砌体房屋的砌筑砂浆强度是决定房屋抗震承载力的最重要因素，当低于表中要求一级以上时，房屋的整体抗震承载力难以满足要求，大震下会出现严重破坏或倒塌，大震不倒的设防目标无法保证，加固到满足抗震设防目标的要求难度大，费用高，除有保护价值的房屋可另行研究确定加固方案外，建议拆建或改造。

严重歪闪的墙体和出现竖向承压裂缝的墙体在静载下就存在安全隐患，地震作用下房屋中的这类墙体不宜继续承载，严重削弱了房屋的抗震承载力。歪闪墙体难以进行扶正加固，承重部位开裂严重的墙体加固需要卸载，难度大、投入高，对于一般农房，加固价值不大。

五斗一眠或更多斗砖乃至全斗法斗砌筑的空斗墙房屋，加固难度高，投入费用高，且加固效果不易保证，一般情况下以拆建或改造为宜。

5.2.20  村镇住宅建筑体型简单，同时考虑使用人员的技术水平有限，鉴定方法较城镇建筑有一定简化。在鉴定的承载力验算时取消了现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB 50023中的影响系数，抗震构造措施对抗震能力的不利影响在验算时未考虑，但抗震鉴定中如果构造措施不满足要求，或者有墙体裂缝、构件质量缺陷等，即使抗震承载力验算满足要求，也应针对存在的问题进行处理。

## 5.3  抗震加固方法

5.3.1  墙体是房屋的主要抗震构件，墙体的材料强度、砌筑质量及现状决定了房屋的抗震承载力。本条提出了提高房屋抗震承载力及墙体修复的加固方法，对于不同类别的墙体及不满足鉴定要求的项目，应采取相应的加固措施。

水泥砂浆面层加固对于砌筑砂浆强度较低的墙体有明显的提高承载力的效果，尤其与其他加强房屋整体性连接的抗震加固措施结合时，对于提高村镇低层砌体房屋的综合抗震能力、减轻震害有非常显著的效果。

空斗墙及小型混凝土空心砌块墙的整体性和承载力较同等强度砂浆砌筑的实砌墙体差，尤其未按要求砌筑并设置实砌部位或设芯柱时，对墙体的整体性和稳定性有不利的影响。对于不满足鉴定要求的这两类墙体在进行面层加固的同时，结合设置外加配筋砂浆带，可以在提高墙体抗震承载力的同时改善和加强墙体的整体性。

5.3.2  本条提出了增强房屋整体性连接和增设抗震构造措施的加固方法。加强整体性的抗震构造措施包括墙体连接、圈梁设置、楼、屋盖支承处构造、屋盖系统整体性措施等，抗震加固时根据鉴定不满足要求的项目分别进行加固处理。

楼、屋盖构件的支承长度不满足要求时，日常使用过程中在静力作用下不会出现问题，但在地震的动力作用下因移位、掉落而造成楼、屋盖构件的塌落的可能性增大，必须引起足够的重视，并采取措施加强。

在地震作用下，无下弦的人字屋架会因为端点位移的增加，加大对外纵墙的推力，支承处的外纵墙易产生外倾破坏，因此无下弦人字屋架是一种对抗震不利的屋架形式。应采取措施进行加固。

对没有设置圈梁的房屋，要求在楼、屋盖处设置外加角钢带或外加配筋砂浆带圈梁和钢筋拉杆，以加强房屋的整体性。

5.3.3  本条提出了房屋中易局部倒塌部位的加固方法。

窗间墙宽度过小时，由于应力集中容易首先破坏，震害实例表明，在烈度并不高（6度左右）的情况下，过窄的门窗间墙就会出现明显破坏，如在洞口上沿高度处出现水平通缝，烈度更高的情况下，则有可能出现局部倒塌。对窗间墙的加固，增设强度较高的钢筋混凝土窗框或用钢丝网水泥砂浆面层加固都可以提高墙体对局部集中应力的承载能力，从而减轻震害。

如果对使用功能影响不大，也可以考虑加宽窗间墙，采用较高的水泥砂浆或混合砂浆砌筑，并采取拉结措施保证新砌墙段与原墙的连接。

墙体出现竖向裂缝时，说明墙体的局部受压部位构造措施不利于压力的分散或墙体承载能力偏低，同时裂缝的存在会削弱墙体的抗剪承载力。因此无论从静力荷载下的安全使用角度还是抗震安全性的角度，都应采取措施进行加固处理。

隔墙不承担竖向荷载，但在地震力作用下仍承担一部分地震剪力，并且由于正应力较小，抗震承载力弱于相同厚度、相同砌筑砂浆强度的承重墙，容易在水平地震作用下产生破坏。当墙顶无拉结措施时，还易受到平面外地震作用的不利影响。

对隔墙的加固简便易行，经相关试验验证，墙顶的锚固对于限制隔墙的平面外变形有非常显著的作用，既使地震中锚固措施在隔墙的平面外地震力作用下产生松动和变形，在震后也易于维修和恢复。

隔墙过高和过长时，应加强本身的抗震承载力和稳定性，可采用钢丝网水泥砂浆面层进行加固。

## 5.4  加固设计与施工

### Ⅰ新增抗震墙加固

5.4.1  村镇砌体结构住宅中，存在墙体砌筑材料和砌筑质量不一致的情况，如内墙有时会采用较低标号砂浆砌筑，或砌筑质量远低于外墙等，这种情况下，可考虑拆除重砌，用较高标号的水泥砂浆或混合砂浆按要求砌筑抗剪能力较高的墙体。

当墙体出现明显空臌、严重酥碱、明显歪闪，或者有明显裂缝时，会大大降低墙体的抗震承载力，也应拆除重砌。

对于同一高度采用不同材料墙体的混合承重房屋，当以砌体墙为主，有个别墙体为强度较低的如生土墙、毛石墙时，可将其他墙体置换为砌体抗震墙。

新增墙体必须设基础，并采取有效措施与已有墙体及楼、屋盖可靠连接，才能充分发挥作用。为防止基础不均匀沉降导致新旧墙体之间出现裂缝，对新增墙体的基础宽度做出了要求，尽量消除基础沉降的不利影响。

### Ⅱ 水泥砂浆面层加固

5.4.2  该条参考了《建筑抗震加固技术规程》中面层加固的相关条文，水泥砂浆面层加固效果与原墙体的砌筑砂浆强度相关，对于实砌墙体，当原砌筑砂浆强度高于M2.5时，加固的增强效果不大。对于空斗墙体房屋，考虑到加固主要针对砌筑方式不满足鉴定要求的墙体，可适当放宽要求。

5.4.3  由于本规程针对的是材料强度较低、层数及高度较小、且施工技术水平有限的村镇住宅房屋的抗震加固，具体的加固用材料选用和加固措施都要本着就地取材、经济实用、简便易行的原则。在需要较大幅度提高墙体的抗震承载力时，选用钢丝网代替了对施工要求较高、价格也较高的钢筋网，对一、二层的体量较小的砌体住宅也能起到较好的加固效果。钢丝网重量较轻，在墙上的固定条件允许时可钻孔加设锚筋，砂浆强度较低或钻孔条件不具备时也可用铁钉固定。

5.4.4  村镇住宅墙体的砌筑砂浆强度较低，水泥含量少，有的甚至不含水泥，在面层加固时为保证面层砂浆与墙体的粘结，需要对墙体清底并湿润，在浇水湿润时要特别注意控制水量和水压，以免过多扰动原墙体砂浆。当原墙体为勾缝的清水墙时，粘结较好的勾缝砂浆可以保留，如有松动则应剔除。

### Ⅲ 墙体裂缝修复加固

5.4.5  村镇住宅囿于建筑材料和施工水平的限制，在正常使用过程中也有可能出现裂缝，对于出现裂缝的墙体，其抗剪承载力会有一定程度的降低，因此，应进行修复。在同时进行面层加固时，可结合裂缝修补同时施工。

低层砌体结构的砌筑砂浆强度偏低，因此在压力灌浆时应注意控制压力和灌浆速度，并注意观察，避免因压力过大对墙体造成损伤。

砖砌实心墙体裂缝修复的简单方法是采用压力灌注高强度的水泥砂浆，对缺少压力灌浆设备的农村，可采用高强度水泥砂浆塞缝处理。对实心砖墙的裂缝宽度分为3个级别，即小于1mm，1mm～2mm和2mm～5mm。小于1mm的细微裂缝可不需灌浆（正常使用条件下允许砌体有裂缝存在，如温度裂缝等），其他两个级别的裂缝均需灌浆或塞浆，且2mm～5mm宽度的裂缝还需粘贴一层钢丝网补强。由于灌注砂浆的强度高于砌体砂浆强度，修复后裂缝处墙体的抗压和抗剪强度高于原墙体，达到了修复和补强的目的。塞浆实属无奈之举，由于塞浆难以裂缝填塞密实，故只能说基本达到了修复的目的，很难说达到补强。

5.4.6  空斗墙体和小砌块墙体不能采用灌浆修复措施，只能采用粘贴钢丝网片并抹M10水泥砂浆修复。对少数开裂严重的墙体可采用拆除重砌的方法处理。

在墙体厚度和砂浆强度相同的情况下，空斗墙体和小砌块墙体的抗侧力能力远小于砖砌实心墙体，砖砌空斗墙体和小砌块墙体的稳定性和整体性都较砖砌实心墙体差，并且空斗墙体和小砌块墙体的可修复与可加固性能也较差。因此，对空斗墙体和小砌块墙体的裂缝宽度要求较为严格。

### Ⅳ 外加配筋砂浆带加固

5.4.7~5.4.8  外加配筋砂浆带是增强纵横墙体的连接的主要措施之一，加固时应满足相应的构造措施的要求，并注意加强外加配筋砂浆带与原房屋构件的连接。

### Ⅴ 现浇叠合层及托梁加固

5.4.9  现浇叠合层可以加强预制楼面的整体性，设置拉结钢筋与墙体连接可进一步加强楼、屋面板与墙体的连接，提高房屋的整体性。

设置托梁可以直接加大楼、屋面板的支承长度，可采取锚栓等措施与墙体和预制板连接。

### Ⅵ 木楼、屋盖加固

5.4.10~5.4.12  试验表明，对木楼、屋盖构件和节点采用铁件、铁丝、圆钉、扒钉、木夹板等措施加强连接，增设竖向剪力撑和纵向水平系杆提高屋盖整体性等措施，将大大提高房屋的抗震能力。木楼、屋盖加固措施的投入有限，施工也较为简便，但效果显著，可增强整体性，避免和减轻地震时节点处拉脱破坏及木楼、屋盖构件支承处的移位和滑脱，有效减轻震害。

# 6  木结构房屋

## 6.1  一般规定

6.1.1  本章的适用范围同现行行业标准《镇（乡）村建筑抗震技术规程》JGJ161。我国木构架房屋应用广泛，发展历史悠久，形式多种多样，本章按照承重结构形式将木结构房屋分为穿斗木构架、木柱木屋架、木柱木梁三种，均采用木楼、屋盖，这三种类型的房屋在我国广大村镇地区被广泛采用。

6.1.2  现有房屋的高度、层数的有关规定与现行行业标准《镇（乡）村建筑抗震技术规程》JGJ161中的有关规定一致。对房屋高度和层数做出限制，是为了保证村镇木结构房屋的抗震安全能够得到基本的保证，对于不同种类的围护墙体，详细规定了不同的限值，考虑了不同种类围护墙的实际抗震承载力之间的差别。

6.1.3  本条参考了现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB50023的相关内容，确定木结构房屋抗震鉴定检查的要点。对于村镇木结构住宅而言，承重的木构架质量、现状以及木构架与作为主要抗侧力构件的抗震墙（满足一定要求的围护墙体）之间的连接构造是鉴定检查的要点。

6.1.4  村镇木构架承重房屋的围护墙根据经济条件和地域习惯而定，可以是砌筑的砖墙或砌块墙，也可以是石墙或生土墙，在我国南方的一些村镇中，也有部分民宅的前纵墙为木板围护墙。木构架房屋的震害形态主要是墙体开裂、倒塌，木构架歪斜以及楼、屋盖系统中的龙骨或檩条连接节点脱开坠落等。在地震实践中，围护墙体往往会因为承担大部分地震力而首先破坏，轻者开裂，重者墙倒架立，修复的难度和工作量都很大。

在木构架房屋中，木构架是房屋竖向承重的主体结构，围护墙体不承担竖向荷载，日常使用中主要起到围护、分隔的作用。但在地震作用下，较柔的木构架和水平侧移刚度较大的围护墙动力特性有差异，在地震中的反应也不一致，围护墙实际承担了主要的水平地震作用，墙体抗震承载力的高低，决定了房屋抵御地震的综合能力。

6.1.5  村镇住宅由于所处地域、气候、自然条件、习惯风俗等方面存在差异，传统的建造手段带有明显的地域特征，抗震加固时的关键在于在现有条件下采用经济、实用的手段改善和增强综合抗震能力，在实际中可以充分汲取有地方特点的传统做法，并考虑生活和生产的习惯，真正做到因地制宜、就地取材。

木结构房屋木构架形式不同，围护墙种类多样，加固方法可参照条文中的各项规定，但不仅限于条文中的具体做法，当能确保达到条文中的加固要求时，允许采取更适用和有效的手段。

6.1.6  为了保证房屋承载力满足要求以及地震中墙体的稳定和安全，本条规定对开裂墙体应进行修复处理。如鉴定不需加固，墙体仍需要根据开裂程度进行修复，如需加固，修复可结合加固一并处理。

6.1.7  增设抗震墙或采用水泥砂浆面层加固，会改变原有房屋的刚度分布，在增设抗震墙或采用面层加固法加固时，应注意均匀布置，避免引起地震时的扭转效应，加重震害。

## 6.2  抗震鉴定

### Ⅰ结构体系鉴定

6.2.1  对抗震墙最大间距做出要求是为了保证房屋的刚性与规则性，是保证结构形成刚性体系的主要措施。最大横墙间距规定值与现行行业标准《镇（乡）村建筑抗震技术规程》JGJ161相同；由于层数不超过2层的村镇住宅的高宽比一般不成问题，本条未对高宽比提出要求。

6.2.2  木结构房屋的竖向荷载应由木构架承担，墙体主要用于围护、分隔和承担水平地震作用。震害调查表明，房屋中部采用木构架承重、端山墙硬山搁檩的混合承重房屋（俗称灯笼架）在地震中的破坏严重，主要是因为木构架和围护墙的刚度及变形能力不同，木构架体系的变形作用于承重的硬山搁檩外山墙时，易引起山墙的外闪倒塌，造成房屋局部或整体倒塌。因此，木构架的设置应完全，在山墙处也应设置承重木构架，使房屋的木构架成为整体。

震害实践表明，墙体布置均匀对称的房屋，地震作用能够均匀分配到各个抗侧力墙段，避免因应力集中或扭转造成部分墙段受力过大而破坏。在8度以上的高烈度区，抗震墙的合理布置是结构体系的基本要求之一。

无下弦的人字屋架或拱形屋架因为缺乏屋架下弦的平衡，屋架端部与承重木柱的连接节点除承担和传递竖向荷载外，在正常使用状态下即承担由屋盖荷重引起的端部水平推力，地震作用下端部水平力加大，易造成木构架与屋架连接节点处失效，引起房屋的破坏。因此无下弦人字屋架或拱形屋架是一种对抗震极为不利的屋架形式，如采用这种屋架应及时增设下弦进行加固改造。

### Ⅱ 材料、房屋外观和质量

6.2.3  对于木构架房屋，木柱和抗震墙是承担竖向荷载和水平地震作用的主要构件，在材料和强度方面应提出基本要求。

木柱是木构架中最重要的承重构件，截面尺寸应满足承担竖向荷载和地震作用的要求。

围护墙是承担水平地震作用的主要抗震侧力构件，墙体的厚度和材料强度达到一定要求时，才能切实起到承担地震力的作用。因此，对不同种类墙体的厚度以及材料实际强度做出规定，以保证墙体具有一定的刚度和强度。

6.2.4  房屋的外观和质量，反映出房屋的主要承重构件和抗侧力构件能否保证其应有的承载能力，综合抗震能力能否得到基本保证，如果存在明显问题，房屋的抗震承载力也会在一定程度上被削弱，应对相应构件采取修复、补足或更换等措施。

施工是保证房屋质量的最后一个环节，对于木结构房屋来说，承重木柱及围护墙等重要结构构件的施工要求是非常重要的。

我国传统的木构架住宅在建造时先立木柱，然后架梁（屋架）、盖屋顶，最后砌墙，墙体是围护构件，不承受屋盖重量。围护墙砌筑在木柱外侧可避免墙体在地震时向内倒塌伤人，并且便于日常检查，防腐防潮。

木柱设柱脚石是为了避免将柱根直接埋入基础，在长期受潮状态下腐朽造成柱根截面削弱，从而导致地震中倾斜、折断，引起房屋破坏。

木柱的接头当不可避免时，保证接头处的牢固连接是保证木柱承载能力的重要措施，因此在鉴定中应着重检查木柱的接头现状。

在实际中，尤其是穿斗木构架，木柱的开槽是不可避免的，但需要控制开槽面积，以避免木柱因截面严重削弱造成地震中木柱变形以至折断，引起房屋破坏。

6.2.5  不同类别的围护墙，施工有不同的要求，可针对所采用的围护墙类别按相关各章的要求对进行检查鉴定。

### Ⅲ 整体性连接和抗震构造措施鉴定

6.2.6  柱脚石可以保护木柱柱根不因潮湿腐朽，设有柱脚石时应着重检查木柱与柱脚石的连接及柱脚石的锚固情况。木柱浮搁或与柱脚石连接薄弱、柱脚石埋置过浅时，地震时木柱晃动易产生滑移，直接影响木构架的整体稳定性，而加重震害。

各类木构架根据其结构特点，应采取有针对性的整体性连接措施，目的是一致的，为了加强木构架的整体性和稳定性，从而减轻震害。当整体性连接不满足时应进行加固，补足缺少的连接措施。

6.2.7  木构架和围护墙（抗侧力墙体）的质量、刚度和自振特性差异很大，地震作用下木构架的变形能力远大于围护墙，抗震承载力则相反，连接不牢时两者不能共同工作，甚至会相互碰撞，加重墙体的震害。因此，鉴定时要检查加强墙体自身整体性的措施以及与承重木柱的连接措施，以评定木构架与围护墙的协同工作性能。当墙体自身具有较好的整体性并且与木柱连接牢固时，一方面布置在柱间的侧向刚度较大的围护墙能有效减小木构架的侧移变形；另一方面围护墙也受到木柱的约束，有利于墙体抗剪。

6.2.8  坡屋面山墙高大，是地震中的薄弱部位，无连接措施时在平面外的水平地震作用下墙体平面外受弯，易产生水平裂缝或外闪破坏，加设墙揽可约束山墙的平面外变形。

内隔墙为非承重墙，不承受楼、屋面荷载，且墙顶为自由端，地震时墙顶无约束状态下容易产生平面外的变形，导致开裂或平面外失稳倒塌。

6.2.9  承重木构架及木楼（屋）的各主要节点之间以卯榫连接为主，这种连接方式使得木构架系统有较好的延性和变形能力。但另一方面，地震中木构架会产生较大的变形，榫接部位的受力状态也比较复杂，如果接头处没有其他保证节点牢固连接的措施，会发生榫头移位，严重时甚至可能拨榫或折榫，造成节点失效。

因此，要求在节点处设置加强连接的铁件等措施，是为了加强榫接部位的牢固程度，避免和减轻节点的破坏。

檩条是支承楼（屋）面重量的主要传力构件，在屋架或梁上搭接或对接时要采取加强连接的措施，避免地震时因没有牢固连接而移位或脱落，造成屋面的破坏，导致塌落伤人毁物。

在抗震鉴定中对上述重要节点的连接及构件之间的连接情况应着重检查。

### Ⅳ 房屋中易引起局部倒塌的部件及其连接要求

6.2.10  各类围护墙抗震鉴定的墙段局部尺寸限值是参考了大量的震害经验确定的。窗洞角部是抗震的薄弱环节，由窗角部出现并发展的X形裂缝及斜裂缝是典型的震害现象之一；墙角处在地震作用下应力集中，位于墙角处的门、窗、洞边墙易产生破坏甚至局部倒塌；对这些部位的房屋局部尺寸做出限制，就是为了防止因这些部位失效，引起连续破坏，造成房屋整体的破坏甚至倒塌。

6.2.11  非结构构件不承担竖向荷载，也不是分担房屋整体所受地震剪力的构件，但仍存在因自身的地震反应引起破坏，从而倒塌、掉落等伤人的可能，因此应对这类非结构构件的现状及连接情况进行检查鉴定。

### Ⅴ 抗震承载力验算

6.2.12  《镇（乡）村建筑抗震技术规程》的附录A中提供了村镇建筑适用的抗震设计方法，为便于使用，本规程中延用了《镇（乡）村建筑抗震技术规程》的抗震设计方法进行抗震鉴定。在抗震承载力计算中采用的是极限承载力设计方法，鉴定的抗震验算时不考虑承载力的调整。主要是考虑到几方面的因素：村镇住宅普遍材料强度偏低、施工质量保证性差，抗震承载力的储备和冗余度低，抗震构造措施方面通常不完备，无法对房屋的综合抗震能力起到保证作用。当采用刚性的现浇钢筋混凝土楼、屋盖时，楼层水平地震作用按各墙段的刚度进行分配，当简化计算时，也可直接验算房屋抗震墙墙体的总体承载力能否满足要求。

### Ⅵ 综合评定

6.2.14  本条提出了在技术和经济上不宜加固的几种情况。当加固的技术难度大，为保证设防目标的实现需要投入较高的加固费用时，应结合农户的个人意愿，在加固价值不大的情况下拆除重建。在重建时依据有关标准规范进行抗震设计，采取有效的抗震构造措施，让农户的经济投入取得最好的抗震效果。

木结构房屋的木构架是承重结构，当出现严重的缺陷或现状很差时，在正常使用下的承载能力存在隐患，地震作用下可能产生严重震害，大震不倒的设防目标难以保证，加固到满足抗震设防目标的要求难度大，费用高，除有保护价值的房屋可另行研究确定加固方案外，一般情况下建议拆建或改造。

6.2.16  抗震承载力和构造措施对于保证房屋的综合抗震能力满足要求同等重要，尤其在大震作用下，大震不倒的目标主要由可靠的抗震构造措施来保证。当抗震承载力验算满足要求，但经鉴定重要的抗震构造措施不满足要求或存在质量缺陷时，也应采取相应的加固或修复补强措施，以改善和提高房屋的综合抗震能力。

## 6.3抗震加固方法

6.3.1  砌体、生土和石围护墙的抗震加固或修复补强方法要根据类别参照相关各章的有关规定执行。

6.3.2  为了保证加固效果，新增墙体必须与木柱之间采取拉结措施。

6.3.3  本条提出了增强房屋整体性连接和增设抗震构造措施的加固方法。抗震加固时根据鉴定不满足要求的项目分别进行加固处理。

三角形屋架增设纵向水平系杆是加强屋盖系统纵向稳定性的另一项重要措施，与竖向剪刀撑相配合，可以有效提高屋盖系统的稳定性，减轻房屋整体破坏。

在穿斗木构架中，穿枋或木梁在柱中对接是允许的，但对接处是薄弱部位，在竖向荷载下稳定性尚可，但在水平地震作用会产生较大变位。对接处的加固包括两方面，在对接处采用铁件和螺栓连接是为了限制变位程度，避免对接处拔出破坏；对于榫槽截面过大的，同时应加强节点处的强度和刚度，提高节点的可靠性。加固用的材料及做法可因地制宜选择，但应保证起到加强连接或增强节点强度及刚度的作用。

6.3.4  本条提出了房屋中易局部倒塌部位的加固方法。

窗间墙的加固可根据材料、施工条件等分别采取加强洞口边框和加强墙段的方法，具体做法可参照第5章中相关内容。

局部构件的加固方法根据构件现状确定，目的是加强与主体结构构件的连接和自身的稳定性，避免地震时掉落伤人。

6.3.5  抗侧力墙体布置不均匀对称时，房屋刚度分布不均匀，在水平地震力作用下容易产生扭转，加重震害。在不影响正常使用功能的前提下，可考虑通过增设抗侧力墙使房屋的刚度分布尽可能均匀对称。

6.3.6  墙体厚度达不到抗震墙要求时，不仅抗侧力能力低，平面外稳定性也差，采用双面钢丝（筋）网水泥砂浆面层加固后，可以有效提高原墙体的承载力及刚度。

## 6.4  加固设计与施工

### Ⅰ木柱加固

6.4.1  柱脚的加固方法根据柱脚现状、柱脚石的设置及木柱与柱脚石的锚固情况确定，柱脚腐朽时必须更换并增设柱脚石，未设柱脚石的也应增设，并且要保证木柱与柱脚石的锚固。有柱脚石但与木柱间无可靠连接时柱脚不稳定，在地震中是安全隐患，应及时采取加固措施。

在加固时，紧固用的螺栓注意不能用铁钉等代替，以免在地震反复作用下拔出，失去锚固效果。

6.4.2  木柱接头加固时要注意加固铁件应保证紧贴木柱表面，并且用螺栓连接，以切实发挥作用，加强原接头处的强度和可靠性，避免地震中成为薄弱环节。

### Ⅱ 木构架加固

6.4.3  增设斜撑是加强木构架整体性和稳定性的重要措施之一，在实际中也容易操作，对使用影响不大。木夹板或型钢斜撑的截面要满足一定刚度要求，在地震往复作用下，木构架的变位会使斜撑受压，如果超过其承载能力而开裂甚至折断，会失去支撑作用。对于连接部位的连接件也提出了相应要求。

6.4.4  剪刀撑的设置也应注意必须采用螺栓连接，连接部位要顶紧，留有空隙时不能保证地震中对变位的限制，加强稳定性的作用会大打折扣。

6.4.5  木楼、屋盖的加固方法简单易行，对于提高屋盖的整体性作用显著，加固时注意不要遗漏、保证质量。

### Ⅲ 围护墙体与木构架连接加固

6.4.6  围护墙体和木构架的连接是大多数木构架房屋的薄弱环节，当经鉴定某些方面不符合要求时，应采用有针对性的措施逐项加固。加固材料可因地制宜选择，具体做法可参照条文中规定，也可在满足基本要求的前提下进行选择，采取其他效果可靠、符合当地建造习惯的做法。

### Ⅳ 后砌隔墙加强连接加固

6.4.7  模拟地震振动台试验表明，隔墙顶部采取措施与屋架下弦连接对于约束隔墙在地震作用下的平面外变形有明显的作用，可以有效减轻墙体的震害。

# 7 生土结构房屋

## 7.1  一般规定

7.1.1  生土墙承重房屋在我国西部广大地区农村大量使用，在我国华北、东北等地区农村也有一定数量的生土墙承重房屋。本章的适用范围界定在抗震设防烈度为6~7和8度地区土坯墙和夯土墙承重的一、二层木楼、屋盖房屋。

震害调查表明，9度区生土墙承重房屋少数产生中等程度破坏，多数严重破坏或倒塌。另外，缩尺模型的生土墙体拟静力试验结果表明，夯土墙在6度时基本保持完好；在7度时已超过或接近开裂荷载，8度时墙体承载力达到或接近极限荷载，当地震烈度达到9度时，地震作用已超过墙体的极限荷载。因此，生土结构不适于9度地区，规定生土结构房屋在8度及8度以下地区使用。

本节只适用于土坯墙、夯土墙承重的一、二层楼、屋盖房屋，对其它生土结构如窑洞、三层及以上房屋的研究欠缺，皆不适用。

7.1.2  生土墙体的承载力和变形性能受土质、土中掺料、含水率、竖向压应力和施工技术等条件影响，且各地生土土质差异较大，生土强度的取值标准尚待研究，因此承载力计算较困难。经验表明，生土结构房屋的承重墙体、屋盖等受力构件完好的情况下，只要控制墙体的基本厚度及横墙间距、房屋宽度、高度、布局等，一、二层生土房屋可满足受力的基本要求，故抗震鉴定及加固时重点在于合理的抗震构造措施，对生土房屋不进行抗震承载力验算。

7.1.3  墙体的布置和构件的连接可按7.2节的相关规定检查。

7.1.4  抗震鉴定结果是抗震加固设计的主要依据，在加固设计之前，应对房屋结构的现状进行深入的调查，特别是查明是否存在局部损伤。对已存在的损伤要进行专门分析，在抗震加固时一并处理，以便达到最佳效果。生土墙房屋的加固重点是墙体的承载力和连接。侧重于采取就地取材、简单可行的方法，如拆除重砌，增附构件，设墙揽、铁箍、钢丝等拉结等。要使抗震加固能确实提高现有建筑的抗震能力，需针对既有房屋存在的问题，提出具体加固方案，对不符合抗震鉴定要求的建筑进行抗震加固。一般采用提高承载力的方法，需针对房屋存在的缺陷，对可选择的加固方法逐一进行分析，以提高结构综合抗震能力为目标予以确定。如：

需要提高承载力，则以扩大原墙体的截面、新增部分构件为基本方法；当结构的整体性连接不符合要求时，应采取加强房屋各构件之间连接性能的措施，提高结构整体受力性能的加固办法；当房屋结构局部的稳定性和连接不符合要求时，应采取不使薄弱部位转移的局部处理方法。房屋的抗震承载力不足、房屋整体性不良、局部易倒塌部位连接不牢时，可供选择的加固方法可能有多种，要针对房屋的实际情况单独或综合采用。

## 7.2  抗震鉴定

### Ⅰ结构体系鉴定

7.2.1  硬山搁檩屋盖的山墙和横墙高度较大，且屋盖系统的整体性和刚度较设置木屋架的屋盖差，因此8度区宜尽量采用有屋架的屋盖。单坡屋面结构不对称，房屋前后墙高差大，地震时前后墙的惯性力相差较大，高墙易首先破坏引起屋盖塌落或房屋的倒塌；不利于抵抗地震作用。

7.2.2  基于生土材料强度低、易开裂的特性和震害经验，应限制房屋层数和高度。生土房屋的抗震能力，除依赖于横墙间距、墙体强度、房屋的整体性和施工质量等因素外，还与房屋的总高度有直接的关系。

7.2.3~7.2.4  房屋的水平地震作用由山墙和横墙承担，限制抗震横墙的间距和房屋的宽度，既为了保证房屋的抗震能力，也为了保证纵墙的平面外刚度和稳定性。

当生土结构房屋宽度较大时，山墙和各横墙的平面外刚度弱，应加设内纵墙。

7.2.5  墙体是生土房屋的主要承重构件和围护结构，本条中最小墙厚是在大量调研资料的基础上提出的，是为了保证承重墙体基本的承载力和稳定性，在实际中尚应根据当地情况综合考虑所在地区的设防烈度和气候条件确定。在我国北方，墙厚的确定还要考虑保温要求，墙体实际厚度通常要大于抗震承载力所需的墙厚。

### Ⅱ 房屋外观和质量鉴定

7.2.6  生土房屋的外观和质量的检查，除承重墙体及木、楼屋盖外，由于生土墙易受潮及碱蚀而削弱，影响抗震能力，还需要对基础的防潮防碱措施进行检查，以保证房屋的抗震承载力及使用的耐久性。

7.2.7  室外散水除保护房屋地基免受浸水影响外，还考虑到生土墙体防潮性差，下部受雨水侵蚀会削弱墙体截面，降低墙体的承载力，在室外做散水便于迅速排干雨水，避免雨水聚集，保护墙根。

7.2.8  土坯墙体的转角处和纵横墙体的交接处同时砌筑，错缝咬槎对保证墙体整体性能有很大作用。因土坯制作时外表面的平整度比砖墙略差，因此泥浆缝厚度比一般砖砌体的大，泥浆缝过小可导致土坯因凹凸不平受集中力；过大会影响土坯砌体的强度。墙体中立砌土坯若发生倾斜，对墙体承载力的影响很大，一些老旧房屋墙体由于裂缝可能导致立砌土坯倾斜，在外观鉴定时应注意这种现象。

7.2.9  竖向通缝严重影响墙体的整体性，不利于抗震。规定夯土墙模板错缝，以求达到最佳夯筑效果。

### Ⅲ 整体性连接和抗震构造措施鉴定

7.2.11  试验研究结果表明，木构造柱与墙体连接牢固，不仅能提高房屋整体变形能力，还可以有效约束墙体，使开裂后的墙体不致倒塌。

7.2.12  震害调查表明，檩条在山墙上支承长度较短或与山墙没有可靠连接，地震时易造成檩条从墙中拔出，引起屋顶塌落，山墙倒塌。檩条应在墙上满搭，端檩要出檐，以使外墙受荷均匀，增加接触面积。檩条、椽条的满搭指搭接长度≥墙宽或屋架上弦宽度。当使用对接或搭接的木龙骨、木檩条时，对接点或搭接点必须设在支承点上，在无支承处不许出现接头。

生土房屋的振动台试验表明，山尖墙和木屋架之间的竖向剪刀撑具有良好的抗震效果。垂直剪刀撑与屋架上弦檩条、下弦水平系杆可靠连接，形成沿房屋纵向整体传力的刚性框，对提高房屋的整体性、刚度具有显著的作用。

两道承重横墙或两榀屋架之间，设置水平系杆可加强横墙或屋架之间的连接，增强房屋整体受力性能，提高结构的抗震性能。屋檐高度处应布置不少于3道纵向通长水平系杆，水平系杆应在跨中布置一道，其他对称于跨中平行布置，当屋檐高度设有圈梁时，应采取措施将圈梁与屋架或横墙有效连接，圈梁可起到水平系杆的作用，此种情况可仅在跨中设一道水平系杆，水平系杆应与横墙、山墙、屋架可靠连接。

7.2.13  墙揽可以有效加强构件之间的连接，约束墙顶的位移，减轻震害。例如：山墙与屋盖系统的连接、水平系杆、檩条与屋架、墙体的连接。墙揽的设置与构造应满足一定的要求才能起到应有的作用。我国各地村镇房屋类型多样材料选用各有特点，对于墙揽来说，关键是布置的位置、与屋盖系统的连接和长度、刚度等应满足一定要求，具体做法除规程所列外，一些传统的做法也可以借鉴。

7.2.14  生土墙材料强度较低，为防止在局部集中荷载作用下墙体产生竖向裂缝，集中荷载作用点均宜设置垫板或砖垫。

震害调查表明，伸入外纵墙上的挑檐木在地震时往返摆动，会导致外纵墙开裂甚至倒塌。因此房屋不应采用挑檐木，应直接把椽木伸出做挑檐，并在纵墙顶部两侧放置檩条，固定挑出的椽条。

7.2.15  圈梁能增强房屋的整体性，提高房屋的抗震能力，是结构抗震的有效措施。生土结构房屋可采用配筋砖圈梁、木圈梁和配筋砂浆带。

配筋砖圈梁的高度不宜小于2皮砖,纵向钢筋置于两皮砖之间。同时，为保证钢筋与砂浆之间的有效粘结及钢筋的耐久性能，砂浆层厚度不应小于30mm。配筋砖圈梁中的纵向钢筋应锚固于墙体内部的构造柱或纵横墙交接处的墙体内。

夯土墙高中部应采用木圈梁，试验表明，木圈梁和木构造柱组成的边框体系可以有效提高墙体的变形能力，改善墙体的抗震性能，增强房屋在地震作用下的抗倒塌能力。为保证木圈梁有足够的承载能力和刚度，其截面尺寸不应小于（高×宽）80mm×120mm。施工时，木圈梁应设置在墙体有构造柱的一侧，与木构造柱顶紧，并采用扒钉、圆钉、螺栓等可靠连接。

当采用配筋砖圈梁或木圈梁施工有困难时，可采用配筋砂浆带。为保证钢筋与砂浆的有效粘结及钢筋的耐久性，砂浆带厚度不应小于50mm，其纵向钢筋应锚固于墙体内构造柱或墙体内。腰部加圈梁当遇到门、窗处断开后，洞口顶设过梁与下面圈梁应做水平投影的搭接，搭接长度为上下圈梁高差的2倍，或在洞边设置构造柱连接，圈梁钢筋可锚固在构造柱里。

7.2.16  生土墙体较高或较宽时，地震时易发生平面外失稳破坏，设置扶壁柱可以增强山墙平面外稳定性。扶壁柱可用砖砌体，后砌砖砌体必须与原有砌体可靠拉结。

### Ⅳ 房屋中易引起局部倒塌的部件及其连接要求

7.2.17  对房屋墙体局部尺寸最小值作出规定是为了满足墙体抗剪承载力的要求，目的在于防止因这些部位的破坏而造成整栋房屋的破坏甚至倒塌。生土墙体较厚，洞口边至外墙边的最小距离限制1.2m，比砌体结构要求略严，且因除去墙厚，洞口与墙内缘应保证一定的距离。

7.2.18  生土结构房屋较少有女儿墙，烟囱较多依附在外墙上。由于生土构件的脆性，生土结构房屋生土构件的出屋面高度应严格控制在300mm以内。若生土构件的出屋面高度大于300mm或生土结构房屋的砖砌体构件高度大于500mm，或在出入口处的出屋面构件，应将其拆除、降低高度或采取加固措施。

### Ⅴ 综合评定

7.2.20  （7.2.19～7.2.20）根据生土结构房屋的一般规定及其抗震鉴定(结构体系鉴定、房屋外观质量鉴定、整体性连接和抗震构造措施鉴定、房屋中易引起局部倒塌的构件及连接要求)中的相关要求对生土房屋进行了综合评定，对不满足要求时的情况基于房屋的损坏程度进行了分类。

生土房屋造价相对较低，取材便利，且大部分建材可以回收利用或归田。在第7.2.19条所列情况下房屋的安全性和耐久性存在严重缺陷，如进行抗震加固，一方面效果不易保证，另一方面综合考虑也不经济，拆除重建是较好的选择，或者不再作为居住用房使用。

第7.2.20条中的“本节其他规定”特指本节中除第7.2.19条中所列5款和第7.2.20条中所列14款之外，明显不符合要求的条款，合并概括如下：

（1） 不符合第7.2.1条中第1款的规定，即墙体的平面布置未闭合；

（2） 不符合第7.2.1条中第2款的规定，即生土结构房屋承重体系不合理；

（3） 不符合第7.2.1条中第3、4款的规定，即生土结构房屋采用的屋盖体系不合理；

（4） 不符合第7.2.6条中第4款的规定，即墙勒脚下未采用砖、石或三合土等非生土材料的墙根，防潮碱草出现腐烂现象；

（5） 不符合第7.2.7条的规定，即生土结构房屋室外未做散水；

（6） 不符合第7.2.8条中第3款的规定，即土坯墙水平泥缝不饱满，泥缝厚度过大或过小；

（7） 不符合第7.2.12条中第3款的规定，即木屋架屋盖两端开间和中间隔开间在跨中位置未设置垂直剪刀撑；

（8） 不符合第7.2.13条中第1、2、3、4款的规定，即设置墙揽时，墙揽的细部构造等不符合要求；

（9） 不符合第7.2.14条中第2、3款的规定，即生土结构房屋未做挑檐或出檐；

（10） 不符合第7.2.17条中第1、2款的规定，即窗间墙的最小宽度以及墙近端或内墙阳角至门窗洞口的距离不满足要求。

（11） 土坯墙、夯土墙厚度小于本节第7.2.5条中的限值，但不小于该限值的90%；

（12） 房屋抗震横墙间距或房屋最大宽度超过限值，但不超过该限值的20%；

（13） 楼、屋盖构件的支承长度小于表7.2.12规定值，但不小于该限值的85%。

当房屋整体外观水平良好，且房屋主要构件现状基本良好，但存在第7.2.20条中所列14款情况之一或者存在不满足本节其他规定4款及4款以上的情况时，应按本章7.3节的要求选择适当的加固措施和方法，对房屋进行抗震加固。当房屋不满足本节其他规定，但少于4款时，宜采取适当的抗震加固措施进行加固；总量少于4款，但其中某一款或几款超限较多、损伤严重时，建议采取加固措施。

## 7.3  抗震加固方法

7.3.1  生土山墙较高或较宽时，地震时易发生平面外失稳破坏，设置扶壁柱可以增强山墙平面外稳定性。设置扶壁柱和贴砌墙体可增大墙体的刚度和提高抗震承载力，加固时应保证新加部分和原有墙体的拉结，避免形成新旧墙体分离的情况。

7.3.3~7.3.4  增设墙体加固和裂缝修复、面层加固等加固方法，目的主要是增强承重墙体的抗震承载力。

生土墙体不会继续发展的较小稳定裂缝一般不会影响结构的安全性，通过泥浆灌缝即可修补。

采用面层加固可以有效的提高墙体的整体性及墙体的抗震承载力，同时可以对墙体存在的不太严重的质量问题进行修补。

7.3.4~7.3.5  砖柱加固生土墙体，砖柱和生土墙形成共同受力体系，有效提高了墙体的变形能力，改善墙体的抗震性能，增强房屋在地震作用下的抗倒塌能力；若采用配筋砂浆带与砖柱配合加固生土墙体，可有效加强房屋结构墙体交接处的纵横向连结，提高房屋的整体受力性能。

生土墙体由于材料抗拉、抗压、抗剪强度低，且破坏时呈明显脆性特征，应采取构造措施增强其在地震时变形性能与抗倒塌能力。试验研究结果表明，在生土墙体内设置一定数量木构造柱和水平圈梁，可以显著提高生土结构的整体变形能力，并可以使开裂后的墙体不致倒塌或延迟倒塌。

采用打摽法加固，当紧靠横墙布置钢拉杆时，可代替该位置的圈梁，增强房屋的整体性，提高房屋的抗震能力，是抗震的有效措施。打摽法是在檐口高度处靠近横墙布置钢拉杆，两端采用竖放的钢垫板、钢棍或木板在外墙上固定并张紧。

7.3.6  在屋檐高度处设置纵向通长水平系杆，加强横墙之间的拉结，可增强房屋整体稳定性；设置纵向水平系杆可以在一定程度上提高各榀屋架或墙体的整体空间工作性能，水平系杆与墙体之间应有墙揽可靠连接，宜保证其整体性。

房屋在使用一定时间后，结构构件有局部损坏，但不影响结构整体安全性时，应修复补强或变换构件。

当木构件支承长度不足时，可在其下增设支托或夹板并用扒钉连接，增强屋盖的整体性，提高房屋的抗震能力。

檩条是承受和传递楼、屋面荷载的主要构件。震害调查表明，7度地区硬山搁檩屋盖会因檩条从山墙中拔出造成屋盖的局部破坏，因此6~7度区山墙上搁置檩条处无垫木或垫梁时，应在山墙内外两侧增设方木或木卧梁，并采用榫卯、螺栓、扒钉、圆钉、铁丝等措施与檩条可靠连接，同时加强屋盖系统与墙体之间的连接，提高屋盖的整体性和刚度，能有效减小屋盖在地震作用下的变形和位移，减轻山墙的破坏。

## 7.4  加固设计与施工

7.4.1  贴砌墙体和设置扶壁墙垛加固的重点是保证新砌部分与原墙的连接，以保证共同承载，同时加固时避免对老墙体的破坏，贴砌墙体或扶壁墙垛可采用砖砌体或土坯砌体，不应采用夯土墙体，因夯筑会对原墙体产生扰动和附加力，易造成原墙体的损坏。

7.4.2  横墙间距过大需要增砌墙体或因严重质量问题需拆除重砌时，应注意增砌墙体与原有墙体之间的有效连接措施，通过设置柔性拉结材料确保墙体在地震作用下新旧墙体竖向共同受力。

泥浆的强度对土墙的受力性能有重要的影响。在泥浆内掺入适量的碎草、石灰等，可以增强泥浆的力学性能，提高墙体的抗震能力。泥浆存放时间较长时，对强度有不利影响。施工中泥浆产生泌水现象时，和宜性差、施工困难且不容易保证泥浆的饱满度。

7.4.3  灌缝施工掺入石灰时，熟石灰含量宜在5%～10%(体积比)之间。在施工过程中，泥浆要随拌随用，防止存放时间过长泥浆产生泌水现象，造成和易性差，施工困难。

7.4.4  在生土墙面上增设钢丝网水泥砂浆面层加固时应满足相应构造措施要求，并应保证钢丝网与生土墙的连接、砂浆层和生土面层的粘结可靠。

试验表明，对墙体进行拉毛及喷水处理易于增强砂浆层与原生土墙体的粘结，提高加固措施的有效性。钢丝网竖筋紧靠墙面会导致钢丝网与墙面粘结不足，从而降低加固效果，钢丝网的保护层厚度应满足规定，以保护钢丝网，提高面层加固的耐久性。试验中，墙体试件与原型墙体尺寸之比为1:3，墙体试件采用钢丝网砂浆面层加固时，钢丝网网格间距为100mm×100mm，钢丝网与墙体之间采用穿墙锚筋固定，拉结钢筋呈梅花状布置，其间距为300mm。由于试验过程中墙体的加载模式与房屋中墙体实际受力的差异，以及试验与实际工程中施工质量的差异，本条款按墙体试件的缩放比例还原各构件尺寸后，考虑了一定的安全余量，综合确定钢丝网网格间距宜为200mm×200mm，锚筋间距不宜大于800mm。

采用钢丝网水泥砂浆面层加固时，将墙体表面的浮土颗粒用刷子刷干净，然后在土墙表面用素水泥浆做一厚度约2mm的面层，待素水泥浆基本干燥再进行下一道工序。钢丝网具有一定的刚度和弹性，不容易固定在墙体表面，可采用穿墙钢筋将钢丝网锚固在墙体表面，然后在墙面上抹水泥砂浆，最后洒水养护。

采用水泥砂浆面层加固时，可采用普通硅酸盐水泥和细砂。对土坯墙体压抹水泥砂浆前，先将墙体表面的浮土颗粒用刷子刷干净，刷素水泥浆一遍，再进行抹灰。考虑到生土墙体吸水性较强，为避免出现空鼓现象，水泥砂浆抹面时应分层抹灰，每层厚度约10mm。最后一层砂浆初凝时，再压光两三遍，以增强密实度。

7.4.5  增设配筋砂浆带加固时应满足相应构造措施的要求，并注意加强配筋砂浆带与原房屋构件的连接。

配筋砂浆带是在生土墙体表面每隔一段距离铺设钢筋，浇筑一定厚度的砂浆层，形成网格状配筋砂浆带加固体，与原生土墙体协同工作的加固方法。加固用的钢筋可以采用热轧钢筋、钢丝、钢丝网等，砂浆可采用水泥砂浆。

7.4.6  采用砖柱加固时应满足相应构造措施的要求，确保砖柱和墙体的可靠连接。

施工中砖柱必须保证与檩条等楼、屋盖构件的紧密接触，避免留有缝隙。

7.4.7  为使木圈梁、木构造柱达到增强房屋整体性的效果，应特别注意构造柱与圈梁之间的连接，增设的构造柱与圈梁应与墙体进行可靠拉结并形成共同受力体系。一般生土建筑在纵向墙顶设有木卧梁，加固时可将新加构造柱与木卧梁可靠连接，在有木卧梁范围不再加设圈梁。

架设木嵌梁时，沿房屋四周的木嵌梁应与构造柱采用扒钉、圆钉、螺栓等可靠连接；采用配筋砂浆带加固时，当木构造柱处于墙体外侧时，配筋砂浆带中的钢筋在墙转角处绕过构造柱，进行绑扎或焊接连接，使配筋砂浆带与木构造柱形成共同受力体系，提高房屋的整体性能；当木构造柱和配筋砂浆带处于墙体内侧时，应在木构造柱上相应位置增设铁件，并与砂浆带中的钢筋可靠连接。

施工中构造柱的设置不应严重削弱墙体截面，破坏墙体整体性，构造柱和圈梁截面不应过小，以免影响加固效果。

7.4.8  钢拉杆加固位置应尽量靠近横墙，因为生土墙体的受力性能较差，要注意防止墙体局部受力过大造成破坏，在外墙钢拉杆锚固处加设钢垫板或木垫板也是为了分散局部压力。

7.4.10  加设剪刀撑时，应根据屋盖类型确定剪刀撑与木屋盖构件的连接方式；当为屋架时，剪刀撑可与屋盖跨中竖腹杆连接；若为硬山搁檩体系，剪刀撑必须与屋脊檩条和跨中水平系杆连接，若原房屋无水平系杆，应加设水平系杆。

7.4.11  本条与《建筑抗震鉴定标准》GB50023—2009第10.1节有密切的联系。主要适用于屋盖木构件受损或连接不当等引起屋盖整体受力性能不足时的加固。震害表明，木构件是一种抗震能力较好的构件。当木构件不腐朽、不严重开裂、构件之间连接可靠，且保证其与墙体有可靠的连接，即使在高烈度区，木构件仅有轻微的破坏。因此，木构件抗震加固的重点是构件之间的连接及其与墙体的连接，使房屋结构形成整体的抗水平力结构体系。地震时房屋结构有较好的整体受力性能，就能达到减轻房屋破坏程度，避免结构倒塌的目标，降低地震造成的损失。

当对损坏的小构件进行补强更换时，应允许以与原选木材性能相似的新木材更换，不可用腐朽的旧构件。

檩条在墙上的搭接不应浮搁，并且在墙上的搭接长度不应太短，一般应满搭，防止脱落。同时，檩条的搭接处应有一定的强度和刚度，防止地震时接头处松动掉落，以保证屋盖系统与墙体有较好的整体性。

屋盖木构件的连接加固方法简便易行，材料可因地制宜，投入有限但效果显著，可根据抗震鉴定检查结果逐项加固处理，防止漏项，消除隐患。

# 8  石结构房屋

## 8.1  一般规定

8.1.1  本章的适用范围同现行行业标准《镇（乡）村建筑抗震技术规程》JGJ161。综合考虑我国的国情和不同地域石结构房屋的差异，总结历史震害中石结构房屋破坏的经验与教训，把本章的适用范围界定在抗震设防烈度为6~7和8度地区料石、平毛石砌体承重的一、二层木或混凝土楼、屋盖房屋。目前有些地区农村也有三层甚至三层以上的钢筋混凝土楼、屋盖石结构房屋，这些石结构房屋的抗震设计、构造及施工可按照现行国家标准《抗震设计规范》GB 50011和《砌体结构设计规范》GB50003的有关规定执行。

8.1.2  房屋的层数与高度是抗震鉴定中最主要的鉴定内容之一，超过时应提高鉴定要求。本条规定的层数高度限值与现行行业标准《镇（乡）村建筑抗震技术规程》JGJ161相同。

多层石结构房屋在地震中的破坏程度随房屋层数的增多、高度的增大而加重。因此，基于石砌体材料的脆性性能和震害经验，应对房屋结构层数和高度加以控制。同时，鉴于石材砌块的不规整性及不同施工方法的差异性，对多层石砌体房屋层高和总高度的限值相对砖砌体结构更为严格。

8.1.3  历史地震震害调查和石墙体结构试验研究均表明，多层石结构房屋地震破坏机理及特征与砖砌体房屋基本相似，石结构房屋抗震鉴定时，检查的要点与砌体结构房屋类似。

参考现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB50023的相关内容，确定抗震鉴定检查的要点，对于村镇住宅而言，基本的鉴定要点和质量要求与正规城镇建筑是一致的。

8.1.4  村镇住宅石结构房屋的抗震鉴定以结构体系与抗震构造鉴定为主，并以控制抗震横墙间距和房屋宽度的方式进行抗震验算。在满足抗震鉴定基本要求的前提下，尽量简化鉴定过程。

8.1.5  抗震加固措施的选择除了针对抗震鉴定中发现的问题和不足，还要充分考虑所采取的加固措施在村镇中的适用性和可行性，以保证加固措施切实起到应有的作用。

8.1.6  为了保证房屋承载力满足要求以及地震中墙体的稳定和安全，本条规定对开裂墙体应进行修复处理。如鉴定不需加固，墙体仍需要根据开裂程度进行修复，如需加固，修复可结合加固一并处理。

8.1.7  增设抗震墙或采用水泥砂浆面层加固，会改变原有房屋的刚度分布，在增设抗震墙或采用面层加固法加固时，应注意均匀布置，避免引起地震时的扭转效应，加重震害。

## 8.2 抗震鉴定

### Ⅰ结构体系鉴定

8.2.1  本条是对村镇石结构住宅刚性与规则性的要求。石结构房屋的空间刚度对其抗震性能的影响很大，而房屋的整体刚度主要取决于楼、屋盖和横墙的布置。房屋横墙间距较大，且木或装配式混凝土楼屋盖又没有足够的水平刚度传递水平地震作用时，一部分地震力由纵墙承担，纵墙易于产生平面外的弯曲破坏。因此，按抗震设防烈度和楼、屋盖的类型对横墙的最大间距进行限制，作为抗震鉴定的检查项目。

8.2.2  合理的结构体系是保证房屋整体抗震能力的关键。抗震鉴定中对有关项目进行检查也是综合评估石结构房屋抗震能力的重要步骤。

震害经验表明，纵墙承重的砌体结构中，横墙间距较大，纵墙的横向支撑较少，易发生平面外的弯曲破坏，且横墙为非承重墙，抗剪承载能力较低，故房屋整体破坏程度比较重，应优先采用整体性和空间刚度比较好的横墙承重或纵横墙共同承重的结构体系。

石砌体相对砖砌体而言，本身的整体性比较差，又因为石板、石梁自重大、材料缺陷或偶然荷载作用下易发生脆性断裂，因此，从房屋抗震性能和安全使用的角度来说，都不应采用石板、石梁及独立料石柱作为承重构件

采用硬山搁檩屋面的房屋在8度地震区时檩条拔出、山墙外闪以致倒塌是常见的破坏现象，尤其山墙与屋盖系统没有有效的拉结措施时，山墙为独立悬墙，易于在纵向地震力的作用下产生外闪破坏。

### Ⅱ 材料、房屋外观和质量

8.2.3  砌筑用石材是否规整关系到石墙体的质量，为了保证承重墙体基本的承载力和稳定性，抗震鉴定时应对组砌墙体的石材的规格进行检查。震害实际表明，形状规则性差的毛石墙房屋抗震能力极差，只有符合要求的平毛墙体能够保证墙体满足基本的承载力和稳定性要求。

墙体是石结构房屋的主要承重构件和围护结构，本条中最小墙厚的规定是为了保证承重墙体基本的承载力和稳定性，在实际中墙厚的确定还主要跟当地的气候条件有关。

8.2.5  石砌体的抗震性能与砌筑方法有直接关系，对料石砌体的砌筑方法和砌筑质量进行检查，是为了评估石砌体结构的整体性和承载力。

料石砌体和砖砌体房屋的破坏机制和震害规律类似，砌体转角处、纵横墙交接处的砌筑和接槎质量，是保证石砌体结构整体性能和抗震性能的关键之一。唐山地震中墙体交接处的竖向裂缝以及墙体外闪和局部倒塌是常见的破坏形式，破坏情况与墙体转角及交接处的砌筑方式有密切关系。

平毛石的规整程度较料石差，砌筑要求更严格，石砌体中一些重要受力部位用较大的平毛石砌筑，是为了加强该部位砌体的拉结强度和整体性。

### Ⅲ 整体性连接和抗震构造措施鉴定

8.2.6  石砌墙体转角及内外墙交接处是抗震的薄弱环节，刚度大、应力集中，地震破坏严重。由于我国村镇房屋基本不进行抗震设防，房屋墙体在转角处无有效拉接措施，墙体连接不牢固，往往7度时就出现破坏现象，8度区则破坏明显。在转角处加设水平拉接钢筋可以加强转角处和内外墙交接处墙体的连接，约束该部位墙体，减轻地震时的破坏。

为满足大震不倒的设防水准要求，提出构造柱的设置要求。构造柱的设置参考了现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011和《建筑抗震鉴定标准》GB50023多层砌体结构房屋的相关规定，考虑本规程中的房屋层数和高度较低，适当放松了相关要求。

8.2.7  本条参考了现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB50023中多层砌体结构房屋的相关要求，并按行业标准《镇（乡）村建筑抗震技术规程》JGJ161补充了对墙体整体性连接构造的一些具体规定。

8.2.8  石结构房屋的抗震性能除与墙体砌筑方式及质量有直接关系外，墙体之间、楼、屋盖构件之间以及墙体与楼、屋盖系统之间的连接也是重要的影响因素，本条参考了现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB50023的有关要求，并与行业标准《镇（乡）村建筑抗震技术规程》JGJ 161的修订相协调，补充了对楼、屋盖整体性连接构造的一些具体规定，如墙揽设置、剪刀撑设置、楼屋盖各构件间连接措施等。

8.2.9  震害调查表明，7度地震区硬山搁檩屋盖就会因檩条从山墙中拨出造成屋盖的局部破坏，因此在6~7度区采用硬山搁檩屋盖时要对檩条与山墙的连接、屋盖系统各构件之间的连接等措施进行着重检查。

8.2.10  石结构房屋纵横墙之间的连接施工质量不容易保证，在每层楼、屋盖（墙顶）标高处，基础顶面标高处设置钢筋混凝土圈梁能加强墙体间的连接、增强房屋的整体性，从而提高房屋的抗震能力，减轻灾害。

圈梁配筋要求主要参考《建筑抗震设计规范》GB50011第7.3.4条。

8.2.11  当采用木屋架屋盖时，屋架的构造措施、山墙与木屋架及檩条的连接、山墙（山尖墙）墙揽的设置与构造、以及屋架构件之间的连接措施等均应按照本规程第6.2节的有关规定进行鉴定。

8.2.12  当屋架或梁跨度较大时，梁端有较大的集中力作用在墙体上，设置壁柱除了可进一步增大承压面积，还可以增加支承墙体在水平地震作用下的稳定性。

### Ⅳ 房屋中易引起局部倒塌的部件及其连接要求

8.2.13  大量震害表明，房屋局部的破坏必然影响房屋的整体抗震性能，而且，某些重要部位的局部破坏还会带来连锁的反应，从而形成“各个击破”以至倒塌。根据震害经验，对易遭受破坏的墙体局部尺寸进行限制，可以防止由于这些部位的失效造成房屋整体的破坏甚至倒塌。

8.2.14  非结构构件虽然对结构整体的承载力和抗侧力刚度没有贡献，但在地震中如果因为与主体结构构件的拉结不牢固而局部破坏、掉落，仍会伤人毁物，因此应对非结构构件与主体结构的拉结措施进行检查。

### Ⅴ 抗震承载力验算

8.2.15  本规程中沿用了《镇（乡）村建筑抗震技术规程》JGJ 161-2008的承载力计算方法进行抗震鉴定。考虑到以下几方面的因素：既有村镇住宅普遍材料强度偏低、施工质量保证性差，抗震承载力的储备和冗余度低，抗震构造措施方面通常不完备，难以对房屋的综合抗震能力起到保证作用，鉴定抗震验算时不考虑承载力的调整。

当采用刚性的现浇钢筋混凝土楼、屋盖时，楼层水平地震作用按各墙段的刚度进行分配，当简化计算时，也可直接验算房屋抗震墙墙体的总体承载力能否满足要求。

### Ⅵ 综合评定

8.2.17  本条提出了在技术和经济上不宜加固的几种情况。当加固的技术难度大，为保证设防目标的实现需要投入较高的加固费用时，应结合农户的个人意愿，在加固价值不大的情况下拆除重建。在重建时依据有关标准规范进行抗震设计，采取有效的抗震构造措施，让农户的经济投入取得最好的抗震效果。

石结构房屋的砌筑砂浆强度、砌筑方式和石材规整程度是决定房屋抗震承载力的几个重要因素，当出现本条中第2~4款的情况时，房屋的整体抗震承载力难以满足要求，大震下会出现严重破坏或倒塌，大震不倒的设防目标无法保证，加固到满足抗震设防目标的要求难度大，费用高，除有保护价值的房屋可另行研究确定加固方案外，建议拆建为宜。

8.2.19  当抗震承载力验算满足要求，但经鉴定重要的抗震构造措施不满足要求或存在质量缺陷时，也应采取相应的加固或修复补加强措施，以改善房屋的综合抗震能力。

## 8.3  抗震加固方法

8.3.1  石结构房屋的抗震承载力取决于墙体质量，而墙体质量与选材、砌筑方式有直接关系。本条提出了房屋抗震承载力不满足要求或墙体质量较差时的加固方法。

8.3.2  本条提出了增强房屋整体性连接和增设抗震构造措施的加固方法。抗震加固时根据鉴定不满足要求的项目分别进行加固处理。

开口墙体在平面内形不成整体，对抗震不利，应采取加固措施。

楼、屋盖构件的支承长度不满足要求时，在地震的动力作用下因移位、掉落而造成楼、屋盖构件的埸落的可能性增大，必须引起足够的重视，并采取措施加强。

无下弦人字屋架是一种对抗震不利的屋架形式。如果房屋采用的是无下弦人字屋架，应采取措施进行加固。

预制楼、屋盖构件的构造不满足要求时，地震作用下因支承处破坏导致楼屋盖塌落，会加重震害，因此应采取加固措施。现浇叠合层可以加强预制楼面的整体性，设置拉结钢筋与墙体连接可进一步加强楼、屋面板与墙体的连接，提高房屋的整体性。增设托梁可以加大楼、屋盖的支承长度。

木楼、屋盖系统的加固手段简便易行，效果显著，7度以上地区均应根据鉴定情况进行加固处理，震害实践表明，提高楼、屋盖的整体性对于减轻震害有明显的作用。

8.3.3  本条提出了房屋中易局部倒塌部位的加固方法。局部易倒塌部位的加固主要从加强构件自身的强度和整体性入手，同时采取加强连接的措施。

窗间墙加固的手段一是提高洞口的整体性，二是加强局部墙段，采用哪种加固方法可以视施工条件及材料的准备情况而确定。

局部承压部位的加固原则是提高受压部位的承压面积以减小局部压应力，或者提高受压部位墙体的承载力，在具体措施的选择上可以考虑几方面的因素：对房间使用的影响情况，墙体现状，是否需要进行墙体加固等，综合考虑后选择加固方案。

试验证明，隔墙端部和顶部锚固对加强隔墙的稳定性，约束墙体的平面外变形有显著的作用。过长、过高的隔墙，除了加强连接，还需要提高自身的强度和整体性，因些应进行加固。

突出屋面易倒塌构件的过高且无连接时，是地震中的安全隐患，应视情况拆矮或加强与主体构件的连接。

8.3.4  抗震墙布置不均匀对称时，房屋刚度分布不均匀，在水平地震力作用下容易产生扭转，加重震害。在不影响正常使用功能的前提下，可考虑通过增设抗震墙使房屋的刚度分布尽可能均匀对称。

8.3.5  墙体厚度达不到抗震墙要求时，不仅抗侧力能力低，平面外稳定性也差，采用双面钢筋网水泥砂浆面层加固后，可以有效提高原墙体的承载力及刚度。

8.3.6  独立石柱延性差，易发生脆性破坏，可综合考虑经济条件、施工技术和加固对使用功能的影响等因素，选择采用外包混凝土围套或外包角钢加固。外包混凝土围套加固石柱较为经济，但柱截面增大对使用有一定影响，现场工作量较大且用湿作业较多。外包角钢加固施工简便，现场工作量和湿作业少，受力较为可靠，使用上不允许增大原石柱截面尺寸时较为适用，对使用影响不大。

8.3.7  在石楼板板底沿板横向加设型钢支撑，目的是减小楼板的跨度，降低楼板发生脆性破坏的危险。

## 8.4  加固设计与施工

### Ⅰ新墙抗震墙加固

8.4.1  村镇民居中，尤其是经济条件相对较差的地区，往往同一房屋内墙体的质量有一定差异，较规整的石材用于正立面，其余的内墙等采用的石材则较差，会造成部分墙体现状及承载力差的情况。在抗震加固时，对于房屋中的较差的墙体，可考虑拆除重砌，以保证房屋整体的基本抗震承载力。在重砌时应遵循相关的材料及施工要求，保证质量，并采取措施保证新墙体与老墙体以及楼屋盖的连接。

### Ⅱ 钢筋网水泥砂浆面层加固

8.4.3  水泥砂浆面层加固的材料及做法与现行行业标准《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116的要求基本相同。

因石墙体的刚性相对较大，在加固时采用钢筋网代替用于砌体墙及生土墙的钢丝网，以保证加固效果。

为使面层加固起到应有的效果，对于以下几方面提出了要求：原墙体砌筑砂浆强度等级不高于M2.5，钢筋网与墙面的锚固，钢筋网与加固墙体周边原结构构件的连接等。

8.4.4  面层加固应严格按要求的顺序进行，以保证加固质量。

原墙砂浆强度低时应注意控制清底时用水量，尤其是泥浆或含水泥量少的砂浆，要避免清底时对灰缝造成破坏。要求钢筋网竖筋不得紧贴墙面是为了避免钢筋与墙体之间无粘结，致使加固失效。

### Ⅲ 外加配筋砂浆带加固

8.4.6  增强纵横墙体的连接对提高房屋的整体性起着非常重要的作用，可根据房屋抗震鉴定情况，综合考虑采取有效措施加强连接。

外加配筋砂浆带圈梁的加固措施可结合房屋整体的加固措施一并考虑，当墙体需要进行提高承载力的加固如采用水泥砂浆面层加固时，可一并考虑，在应设置圈梁部位预以局部加强。

### Ⅳ 增设壁柱加固

8.4.7  增设壁柱必须满足相应的要求，才能起到应有的作用。

### Ⅴ 独立石柱加固

8.4.8~8.4.9  不论采取哪种方式加固石柱，均应设基础或与原基础可靠连接，上端应与其他原水平构件或加固构件可靠连接。

### Ⅵ 增设型钢托梁加固石楼板

8.4.10  增设型钢支撑选用工字钢是考虑到工字钢具有较好的抗弯刚度，要求间距在一定范围内可分散楼板荷载，减小型钢支撑的受力，控制型钢截面不致过大。石楼板是脆性材料，型钢与楼板间采用高标高水泥砂浆塞缝顶紧即可，不在楼板上钻孔锚固，以免造成石材受力缺陷。

# 9  混合承重结构房屋

## 9.1  一般规定

9.1.1  农村建房随意性强，不同建房材料经常被混杂使用。根据2010年～2011年住房和城乡建设部村镇司组织的全国农村住房抽样调查，既有混合承重结构农房数量较大，危房率最高，绝大部分急需改造。

“混合承重”的含义较为宽泛，一般来说，凡是采用两种或两种以上材料共同承重的结构都可以称作“混合承重结构”。本章混合承重结构是指竖向承重构件（墙或柱）采用两种或两种以上材料（土、木、砖、石等本地材料）的结构。具体分类如下：

土—木混合承重结构：指墙体采用夯土墙或土坯墙承重，局部采用木柱承重的结构形式。

土—砖混合承重结构：指墙体主要采用夯土墙或土坯墙承重，局部采用砖墙、砖垛或砖柱承重的结构形式。

砖—木混合承重结构：指承重墙体采用砖砌体，局部采用木柱承重的结构形式。

石—木混合承重结构：指承重墙体采用石砌体，局部采用木柱承重的结构形式。

砖墙、砌块墙或石砌墙中设置钢筋混凝土构造柱的混合结构，见前述章节规定。

9.1.2  混合承重结构房屋采用本地材料，材料种类多，力学性能差异大，加之结构体系复杂，当前不具备对其进行抗震承载能力验算即定量鉴定的条件，因此应以抗震构造鉴定即定性鉴定为主。

9.1.3  农村房屋的抗震加固方案，必须考虑农村实际，技术上要有可操作性，加固成本也要经济可行，同时要征求户主或房屋所有人的意愿。本条提出了制定农房抗震加固方案的基本策略。

## 9.2  抗震鉴定

9.2.1  依照定性鉴定的原则，及农村混合承重结构房屋的特点，本条提出了鉴定时应重点检查的内容与主要部位。

客观讲，村镇房屋的耐久性能现状、正常使用状态下构件与结构的残损点与危险等级均可在一定程度上反映房屋的总体抗震性能。因此以上检查内容与抗震构造措施是否完备，对于村镇房屋的抗震鉴定同等重要。

9.2.2  对于混合承重结构房屋高度、层数的限值规定，基于以下考虑：历年来国内发生的中强烈度以上地震，对土—木、土—砖混合结构房屋造成的破坏最为严重，甚至有时5级左右地震即可导致房屋发生倒塌。因此，建议土—木、土—砖混合结构房屋限制在7度以下地区（含7度）使用，且只允许建一层。6度区可以带阁楼，但总高应控制在6.0m以内。砖—木、石—木混合结构房屋在材料与施工质量方面比土—木、土—砖混合结构房屋稍好，房屋高度、层数可适当放宽。

村镇房屋层高应考虑实际功能需要，不宜太小，从安全与经济角度也不宜过大。一般对平屋顶房屋，底层层高以3.3米控制、二层层高以3.0米控制较为合适。对坡屋顶房屋，底层层高可以适当放宽，但不应超过3.6米。

9.2.3  土—木、土—砖混合承重房屋结构体系混乱，材料强度指标较低，建造工艺简陋，通常没有抗震构造措施或构造措施不完备，抗震性能严重不足。因此当现场确认是土—木或土—砖混合承重结构房屋时，可直接评定为不符合抗震鉴定要求。

本条中所说的“房屋的楼、屋盖整体性较好”，包括以下情况：楼、屋盖采用密檩体系；采用木屋架承重，屋架自身质量较好，上、下弦与腹杆设置齐全，屋架之间有拉接（或垂直支撑）；有整体木圈梁，檩条与木圈梁连接可靠；屋架、木梁或木檁支承处有木垫板，且相互之间连接可靠，等等。否则，视为“房屋的楼、屋盖整体性较差”。

9.2.4  砖—木混合结构房屋对砖墙自身的质量要求与构造措施，同第五章内容；

对承重木柱的要求基本上同第6章内容，本条为尽可能减少木柱的承载范围，使荷载尽可能由墙体承担，对承重横墙的最大间距做了规定，同时建议单个木柱的最大承载范围为16.0 m2。

独立砖柱由于延性及变形能力差，抗剪、抗压承载能力低，应禁止在7~8度地区使用。

## 9.3  抗震加固方法

9.3.1  对土—木、土—砖混合承重结构房屋的抗震加固，主要是如何保证大震时屋顶不倒塌或延迟倒塌，尽可能减少人员伤亡。在楼、屋盖整体性较好的前提下，这两类房屋的加固策略是：当土墙承重时，在土墙中明设或暗设木柱、木框架，用后加的木柱支顶原楼、屋盖；当局部采用砖墙、砖柱承重时，用钢丝网水泥砂浆面层对其进行加固，增强其承载能力与延性。

9.3.2  对于砖—木混合承重结构房屋，当符合加固条件时，宜选择下列加固方法、修复方法：

1  对承重砖墙裂缝进行灌浆修复；当墙体抗震承载力不足时，应按照第5章所示方法对墙体进行承载力加强。

2  对木柱及其他木构件的加固方法同第6章相关条文规定。

3 增强房屋整体性的加固方法可参考第5章的规定，并应加强木构件与砖砌体的可靠连接。

9.3.3  对于石—木混合承重结构房屋，当符合加固条件时，宜选择下列加固、修复方法：

1  对承重石墙裂缝或内部空腔进行灌浆修复；当墙体抗震承载力不足时，应按照第8章所示方法对墙体进行承载力加强。

2  对木柱及其他木构件的加固方法同第6章相关条文规定。

3  增强房屋整体性的加固方法可参考第8章的规定，并应加强木构件与石墙体的可靠连接。

# 附录A  墙体截面抗震受剪极限承载力验算方法

附录A的验算方法与现行行业标准《镇（乡）村建筑抗震技术规程》基本一致，增加了刚性楼、屋面板（现浇钢筋混凝土楼、屋盖）的地震剪力分配方法。

# Text boxes

JGJ