ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

JG

中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 128—201X

代替 JG/T 128-2007

建筑门窗五金件  撑挡

Building hardware for windows and doors

——Stay arms

（本稿完成日期：2017.3）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国住房和城乡建设部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替JG/T128-2007《建筑门窗五金件  撑挡》。

本标准与JG/T128-2007《建筑门窗五金件  撑挡》的主要差异如下：

——修改了锁定式撑挡和锁定力的定义；

——增加了内开下悬窗撑挡的分类和标记（见4.1.1c）、力学性能要求（见5.4.2.2、5.4.3.3）和试验方法（见6.4.2c、6.4.3.3）；

修改了内平开窗用撑挡抗破坏性能要求（见5.4.3.1）和试验方法（见6.4.3.1）。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国建筑金属结构协会、丝吉利娅奥彼窗门五金（三河）有限公司、亚萨合莱国强（山东）五金科技有限公司、格屋贸易（上海）有限公司、诺托弗朗克建筑五金（北京）有限公司、春光五金有限公司、中国建筑科学研究院、青岛立兴杨氏门窗配件有限公司、广东坚朗五金制品股份有限公司、广东合和建筑五金制品有限公司、国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心、茵科门控（珠海保税区）有限公司、江西奋发科技有限公司、北京西飞世纪门窗幕墙工程有限责任公司、北京俊强兴隆工贸有限公司、大连实德科技发展有限公司、广东澳利坚建筑五金有限公司、浙江兴三星五金有限公司、北京米兰之窗节能建材有限公司、沈阳远大铝业工程有限公司、浙江瑞德建筑五金有限公司。

本标准主要起草人：。

本标准所代替标准的历次版本分布情况为：

JG/T128-2000；

JG/T128-2007。

引  言

《建筑门窗五金件》包含有十二个标准：GB/T 32223-2015《建筑门窗五金件 通用要求》；JG/T 124-201*《建筑门窗五金件  传动机构用执手》；JG/T 213-201*《建筑门窗五金件  旋压执手》；JG/T 125-201*《建筑门窗五金件  合页(铰链)》；JG/T 126-201*《建筑门窗五金件  传动锁闭器》；JG/T 127-201*《建筑门窗五金件  滑撑》； JG/T 128-201*《建筑门窗五金件  撑挡》；JG/T 214-201*《建筑门窗五金件  插销》；JG/T 215-201*筑《建筑门窗五金件  多点锁闭器》；JG/T 129-201*《建筑门窗五金件  滑轮》；JG/T 130-201*《建筑门窗五金件  单点锁闭器》；JG/T 393-2012《建筑门窗五金件 双面执手》。

本标准为《建筑门窗五金件 撑挡》。

建筑门窗五金件  撑挡

范围

本标准规定了建筑门窗用撑挡的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于建筑内平开窗、外开上悬窗、内开下悬窗用撑挡。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第一部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 5823  建筑门窗术语

GB/T 14436  工业产品保证文件

GB/T 32223  建筑门窗五金件 通用要求

术语和定义

GB/T 5823、GB/T32223界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

锁定式撑挡  lockable stay arm

窗扇开启到预设位置，窗扇受到一定外力的作用时，使窗扇在设计锁定的方向不会发生角度变化的撑挡。

摩擦式撑挡  frictional stay arm

窗扇固定在一个预设位置，在受到一定外力的作用时，使窗扇在启、闭方向产生缓慢角度变化的撑挡。

锁定力 retaining force

使窗扇在启、 闭方向不会发生角度变化的锁定式撑挡的阻力。

分类和标记

分类和代号

名称代号

按开启形式分为三类：

内平开窗用撑挡，见图1a），代号为NPC；

外开上悬窗用撑挡，见图1b），代号为WXC；

内开下悬窗用撑挡，见图1c），代号为NXC。

a)-内平开窗撑挡                  b)-外开上悬窗撑挡                      c)内开下悬窗用撑挡

- 窗扇

- 撑挡扇上部件

- 撑挡支撑部件

- 撑挡框上部件

- 窗框

撑挡示意图

结构形式代号

按结构形式分为两类：

- 摩擦式（仅包括内平开窗用撑挡、外开上悬窗用撑挡），代号为M；

- 锁定式，代号为S。

主参数代号

规格：外开上悬窗用锁定式撑挡以支撑部件最小长度实际尺寸（mm）表示；其余撑挡以支撑部件最大长度实际尺寸（mm）表示。

标记

标记方法

·                     JG/T 128——201X

主参数代号（规格）

结构形式代号

名称代号

标记示例

——示例1：支撑部件最大长度200mm的内平开窗用摩擦式撑挡，标记为： NPC·M 200 JG/T 128-201X；

——示例2：支撑部件最大长度200mm的内开下悬窗用锁定式撑挡，标记为：NXC·S 200 JG/T 128-201X。

要求

一般要求

常用材料应满足GB/T 32223的要求。

外观

应满足GB/T 32223的要求。

耐蚀性、膜厚度及附着力

耐蚀性应满足GB/T 32223的要求；

膜厚度及附着力应满足GB/T 32223的要求。

力学性能

锁定力和摩擦力

锁定式撑挡的锁定力失效值不应小于200N；

摩擦式撑挡摩擦力失效值不应小于40N。

反复启闭

除内开下悬窗用撑挡外，锁定式撑挡反复启闭1万次后，各部件不应损坏，应满足5. 4.1.1的要求；摩擦式撑挡反复启闭1.5万次后，各部件不应损坏，应满足5.4.1.2的要求；

内开下悬窗用锁定式撑挡反复启闭2.5万次后，各部件不应损坏，且满足5.4.1.1的要求

抗破坏

内平开窗用撑挡

内平开窗用撑挡承受350N作用力，撑挡不脱落。

外开上悬窗用撑挡

外开上悬窗用滑撑应满足：

- 开启方向承受1000N力后，撑挡所有部件不应损坏。

- 关闭方向承受600N力后，撑挡所有部件不应损坏。

内开下悬窗用撑挡

内开下悬窗用锁定式撑挡承受1150N作用力后，拉杆不应脱落。

试验方法

试验模拟窗、试验顺序及试件制备

试验模拟窗

试验模拟窗的承载部件应符合GB/T 32223的要求，规格尺寸应符合下列规定：

- 试验模拟内平开窗：扇宽×扇高尺寸为750mm×1200mm，扇重量为34kg；

- 试验模拟外开上悬窗：扇宽×扇高尺寸为1200mm×1200mm，扇重为45kg；

- 试验模拟内开下悬窗：扇宽×扇高尺寸为1200mm×800mm，扇重为kg。

试验顺序及试件制备

第5章中的试验，应满足：

- 试件a）：按5.2、5.4.1、5.4.2的顺序进行试验；

- 试件b）：进行5.3试验；

- 试件c）：进行5.4.3试验。

外观

按照GB/T 32223中的方法进行。

耐蚀性、膜厚度及附着力

耐蚀性按照GB/T 32223中的方法进行。

膜厚度及附着力按照GB/T 32223中的方法进行。

力学性能

锁定力和摩擦力

按图2所示将撑挡框上部件固定在测试台上，使支撑部件与框上部件同轴向，在锁定式撑挡扇上部件端部向设计锁定的方向加载200N作用力，在摩擦式撑挡扇上部件端部加载40N作用力，保持5S后，观察支撑部件与框上部件是否产生相对位移，试验过程中允许调节锁定力（摩擦力）。

说明：

1——撑挡框上部件；

2——撑挡支撑部件；

3——撑挡扇上部件。

锁定力和摩擦力试验示意图

反复启闭

试验前将摩擦式撑挡的摩擦力调至40N，试验过程中保持摩擦力不得小于36N；锁定式撑挡按实际工作状态准备。按以下方法进行：

- 将内平开窗用撑挡安装在试验模拟窗上，按最大开启角度90°，扇关至距最终关闭位置50mm±5mm处停止，试验频率250次/h～275次/h，每5000次启闭试验后，调节并润滑，检查试件损坏情况。试验完成后将撑挡从试验模拟窗上拆下，按6.4.1 的方法测试锁定力或摩擦力。

将外开上悬窗用撑挡安装在试验模拟窗上，按最大开启距离为300mm，进行反复启闭试验；试验频率250次/h～275次/h；每5000次启闭试验后，调节并润滑，检查试件损坏情况。试验完成后将撑挡从试验模拟窗上拆下，按6.4.1的方法测试锁定力或摩擦力。

将内开下悬窗用撑挡安装在试验模拟窗上，按最大开启距离为mm，进行反复启闭试验；试验频率250次/h～275次/h；每5000次启闭试验后，调节并润滑，检查试件损坏情况。试验完成后将撑挡从试验模拟窗上拆下，按6.4.1的方法测试锁定力。

抗破坏

内平开窗用撑挡

将内平开窗用撑挡安装在试验模拟窗上，保证窗扇最大开启位置为90°，施力点为窗扇开启侧距扇型材外缘55mm处的中点上，垂直窗扇平面向开启方向施加350N作用力，保持60s，卸载后检查撑挡是否脱落。

外开上悬窗用撑挡

将外开上悬窗用撑挡安装在试验模拟窗上，开启到最大开启位置，按下列方法进行：

- 开启方向：在窗扇的开启方向上施加1000N垂直(允许角度偏差±5º)窗扇的作用力，施力点为窗扇开启侧距扇型材外缘mm处的中点上，保持s，卸载后，检查撑挡所有部件是脱落坏。

关闭方向：将锁定式撑挡锁定，保证窗扇开启角度不变，在窗扇的关闭方向上施加600N垂直(允许角度偏差±5º)窗扇的作用力，施力点为窗扇开启侧距扇型材外缘55mm处的中点上；保持5s，卸载后，检查撑挡所有部件是否脱落。

内开下悬窗用撑挡

将内开下悬窗用撑挡安装在试验模拟窗上，扇重应与实际承载质量相同，将窗扇打开至最大开启距离（200mm），施力点为窗扇开启侧距扇型材外缘mm处的中点上、垂直窗扇平面方向，向开启方向施加1150N±10N作用力，保持60s后检查撑挡是否脱落。

检验规则

检验类别及项目

产品检验分出厂检验和型式检验。

检验项目见表1。

出厂检验

组批和抽样

以同一批次按照GB/T 2828.1规定，采用正常检查一次抽样方案，取一般检查水平Ⅱ。

判定规则

若有一项检验项目不合格则判定该件产品不合格，批次接收质量限应符合GB/T 2828.1 AQL为4.0的要求。

型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 正式生产后，当结构、材料、工艺有较大改变可能影响产品性能时；

- 产品停产半年后，再恢复生产时；

- 正常生产时，每年进行一次；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家质量监督机构或合同规定要求进行型式检验时。

组批和抽样方案：以同一批次，3000套以下（但不应少于500套）抽取一组；3001套～10000套抽取二组，10000套以上抽取三组。每组为3套撑挡。

判定规则：有一项不合格则判该件产品不合格；当有一件不合格时，应重新加倍抽取进行检验；仍有一项不合格则判该件产品不合格，当有一件不符合要求时，则判定该批次为不合格产品。

出厂检验与型式检验项目

| 序号 | 检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | √ | √ |
| 2 | 耐蚀性 | — | √ |
| 3 | 膜厚度及附着力 | 检验膜厚度 | √ |
| 4 | 锁定力和摩擦力 | √ | √ |
| 5 | 反复启闭 | — | √ |
| 6 | 抗破坏 | — | √ |
| 表中符号“√”表示需检测的项目，符号“—”表示不需检测的项目。 |

标志、包装、运输、贮存

标志

    - 产品经检验合格后应有合格证。合格证应符合GB/T14436的规定。

    - 在产品明显部位应标明下列永久性标志：生产厂名或商标。

    - 在产品包装的明显部位应标明下列内容，且符合GB/T14436的规定：

- 生产厂名和商标；

- 产品适用的标准号，产品名称、型号和标记，数量；

- 生产日期、检验批号或编号。

    - 在产品包装箱内应附有合格证及安装、使用、保养、维护内容的说明书。

包装、运输、贮存

    - 产品应采用塑料袋、纸箱或木箱包装，防止受潮和碰撞。

    - 运输过程中应避免雨淋和撞击，防止腐蚀和变形。

贮存时应保持室内通风、干燥，并避免腐蚀性介质的侵蚀。

_________________________________