ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

JG

中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 214—201X

代替 JG/T 214-2007

建筑门窗五金件  插销

Building hardware for windows and doors

——Shoot bolts

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2017.3）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国住房和城乡建设部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替JG/T 214-2007《建筑门窗五金件  插销》。

本标准与JG/T 214-2007《建筑门窗五金件  插销》的主要技术差异如下：

——增加了按使用场所的分类（见4.1.2）；

——增加了居住建筑门窗用插销的插销杆轴向抗破坏要求（见5.3.3b）及试验方法（见6.4.3b）；

增加了公共建筑门用插销的反复启闭要求（见5.3.2）、插销杆抗破坏要求（见5.3.3）；

增加了驱动部件抗破坏要求（见5.3.4）及试验方法（见6.4.4）。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国建筑金属结构协会、诺托弗朗克建筑五金（北京）有限公司、亚萨合莱国强（山东）五金科技有限公司、格屋贸易（上海）有限公司、春光五金有限公司、中国建筑科学研究院、丝吉利娅奥彼窗门五金（三河）有限公司、青岛立兴杨氏门窗配件有限公司、广东坚朗五金制品股份有限公司、广东合和建筑五金制品有限公司、国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心、茵科门控（珠海保税区）有限公司、江西奋发科技有限公司、北京西飞世纪门窗幕墙工程有限责任公司、北京俊强兴隆工贸有限公司、大连实德科技发展有限公司、广东澳利坚建筑五金有限公司、浙江兴三星五金有限公司、北京米兰之窗节能建材有限公司、沈阳远大铝业工程有限公司、浙江瑞德建筑五金有限公司。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

JG/T 214-2007。

引  言

《建筑门窗五金件》包含有十二个标准：GB/T 32223《建筑门窗五金件 通用要求》；JG/T 124《建筑门窗五金件  传动机构用执手》；JG/T 213《建筑门窗五金件  旋压执手》；JG/T 125《建筑门窗五金件  合页(铰链)》；JG/T 126《建筑门窗五金件  传动锁闭器》；JG/T 127《建筑门窗五金件  滑撑》； JG/T 128《建筑门窗五金件  撑挡》；JG/T 214《建筑门窗五金件  插销》；JG/T 215筑《建筑门窗五金件  多点锁闭器》；JG/T 129《建筑门窗五金件  滑轮》；JG/T 130《建筑门窗五金件  单点锁闭器》；JG/T 393《建筑门窗五金件 双面执手》。

本标准为《建筑门窗五金件 插销》。

建筑门窗五金件  插销

范围

本标准规定了建筑门窗用插销的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于建筑平开门窗用插销。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第一部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 5823  建筑门窗术语

GB/T 14436  工业产品保证文件

GB/T 32223  建筑门窗五金件 通用要求

术语和定义

GB/T 5823、GB/T 32223界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

单动插销 single action shoot bolt

单侧方向往复运动，实现定位、锁闭门窗扇的插销。

联动插销 connected shoot bolt

能同时完成双侧方向往复运动，实现定位、锁闭门窗扇的插销。

分类和标记

分类和代号

名称代号

按操作方式分类为：

单动插销，代号为DCX；

联动插销，代号为LCX。

使用场所代号

按使用场所分为：

- 居住建筑门窗用插销，代号为 J；

- 公共建筑门用插销，代号为 G。

主参数代号

主参数代号由总行程、有效搭接量组成：

- 总行程：以插销杆完全伸缩的实际行程（mm）表示；

有效搭接量：以插销杆与插销座的最小搭接（mm）表示。

标记

标记方法

-        JG/T 214-201X

主参数代号(插销有效搭接量)

主参数代号(插销总行程)

使用场所代号

名称代号

标记示例

示例：居住建筑门用单动插销，总行程22mm、有效搭接量8mm  标记为： DCX ·J 22-8  JG/T 214-201X。

要求

一般要求

常用材料应满足GB/T 32223的要求。

外观

应满足GB/T 32223的要求。

耐蚀性、膜厚度及附着力

耐蚀性应满足GB/T 32223的要求。

膜厚度及附着力应满足GB/T 32223的要求。

力学性能

操作力

单动插销

空载时，操作力矩不应大于2N·m，或操作力不应大于50N；承载时，操作力矩不应大于4N·m，或操作力不应大于100N。

联动插销

空载时，操作力矩不应大于4N·m；承载时，操作力矩不应大于8N·m。

反复启闭

公共建筑门用插销1万次、居住建筑门窗用插销0.5万次后，插销应能正常伸缩，并满足5.4.1的要求。

驱动部件抗破坏

驱动部件在承受表1力的作用后，各部件不应损坏且满足5.4.1的要求。

驱动部件承受作用力                             单位为牛顿

| 分类 | 力值（F1） |
| --- | --- |
| 居住建筑门窗用插销 | 50 |
| 公共建筑门用插销 | 100 |

插销杆抗破坏

插销杆侧向抗破坏

插销杆在承受表2规定的侧向力后，仍应能回缩。

插销杆侧向作用力

单位为牛顿

| 分类 | 力值（F2） |
| --- | --- |
| 居住建筑门窗用插销 | 1800 |
| 公共建筑门用插销 | 2500 |

插销杆轴向抗破坏

- 居住建筑门窗用插销的插销杆在承受表3规定的轴向力后，可伸缩部件的回缩量不应大于3mm，仍应能回缩；

- 公共建筑门窗用插销的插销杆在承受表3规定的轴向力后，可伸缩部件的伸出量不应小于12mm；

插销杆轴向作用力

单位为牛顿

| 分类 | 力值（F3） |
| --- | --- |
| 居住建筑门窗用插销 | 700 |
| 公共建筑门用插销 | 1500 |

检验方法

试验顺序及试件制备

试验顺序

第5章中的试验，应满足：

- 试件a）：按5.2，5.4.1，5.4.2的顺序进行试验；

- 试件b）：进行5.3试验；

- 试验c）：按5.4.3，5.4.4的顺序进行试验。

试件制备

试验模拟门窗的插销安装空间应满足插销的使用功能要求。

外观

应按GB/T 32223中的方法进行。

耐蚀性、膜厚度及附着力

耐蚀性应按GB/T 32223中的方法进行。

膜厚度及附着力应按GB/T 32223中的方法进行。

力学性能

操作力

单动插销

将插销装在试验模拟门窗上，应满足有效搭接量的要求。空载时，在插销总行程开启关闭，用精度不低于0.1N·m或精度不低于2N的量具测量最大操作力矩(或操作力)；承载时，在开启过程中应在安装插销的门窗扇角部向门窗扇开启方向施加70N作用力，测量最大操作力矩(或操作力)。

联动插销

将联动插销装在试验模拟门窗上，应满足有效搭接量的要求。空载时，在插销总行程开启关闭，用精度不低于0.1N·m的量具测量最大操作力矩；承载时，在开启过程中应在安装插销的门窗扇角部向门窗扇开启方向施加70N的作用力，用量具测量最大操作力矩。

反复启闭

将插销装在试验模拟门窗上，应满足有效搭接量的要求。在开启过程中应在安装插销的门窗扇角部向门窗扇开启方向施加70N的作用力，以插销总行程启闭一次为一个循环，按250次/h～275次/h的频率进行试验，每完成1000次试验后检查试件损坏情况，并按6.4.1方法测量操作力。

测量操作力，并检查试件损坏情况。

驱动部件抗破坏

应按下列规定进行：

- 插销按实际使用状态安装在试验设备上；

操作驱动部件使插销可伸缩部件伸出插销体长度为6mm±0.5mm时设一障碍物阻止其继续伸出，此时在驱动部件最外端继续向插销可伸出方向按适用使用场所规定的力值施力，并保持60s±3s；

卸载后，观察各部件是否损坏，并按6.4.1的方法检测操作力。

插销杆抗破坏

插销杆侧向抗破坏

将插销按工作状态安装在试验模拟门窗上，应满足有效搭接量的要求。在安装插销的门窗扇角部距扇两外边缘15mm交点（见图1），沿门窗扇开启方向垂直施加至表2规定的力值F2，保持60s。卸载后，扳动驱动部件检查插销杆是否能从插销座中脱离。

单位为毫米

说明：

1——插销座；

2——插销杆；

3——施力点。

施力点位置示意图

插销杆轴向抗破坏

- 居住建筑门窗用插销：按实际使用状态安装，将插销杆完全伸出，插销体和驱动部件固定；用精度不低于0.1mm 的量具测量并记录插销可伸缩部件的初始长度,按图2所示，在60s内逐渐加载至表3规定的力值F3，并保持60s3s，卸载后，用精度不低于0.1mm 的量具测量并记录插销可伸缩部件的长度，并按公式（1）计算插销可伸缩部件回缩量△。

…………………… （1）

式中：△——回缩量，单位为毫米（mm）；

——初始长度，单位为毫米（mm）；

——受力后的长度，单位为毫米（mm）。

公共建筑门用插销：按实际使用状态安装，将插销杆完全伸出，插销体和驱动部件固定；按图2所示，在60s内加载至表3规定的力值F3，并保持60s3s，卸载后，用精度不低于0.1mm 的量具测量并记录插销可伸缩部件的长度。

说明：

1——驱动部件；

2——插销杆；

3——插销体；

L——插销长度。

插销杆轴向抗破坏示意图

检验规则

检验类别及项目

产品检验分为出厂检验和型式检验。

检验项目见表2。

出厂检验

组批和抽样

以同一批次按照GB/T 2828.1规定，采用正常检查一次抽样方案，取一般检查水平Ⅱ，接收质量限（AQL）外观项目为6.5，其它项目为4.0。

判定规则

若有一项检验项目不符合标准要求时，应从原批次中加倍复检，当复检仍不合格时则判定该批次为不合格产品。

型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 正式生产后，当结构、材料、工艺有较大改变可能影响产品性能时；

- 产品停产半年后，再恢复生产时；

- 正常生产时，每年进行一次；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

组批和抽样方案：以同一批次，3000套以下（但不应少于500套）抽取一组；3001套～10000套抽取二组，10000套以上抽取三组。每组为3套插销。

判定规则：有一项不合格则判该件产品不合格；当有一件不合格时，应重新加倍抽取进行检验；仍有一项不合格则判该件产品，当有一件不符合要求时，则判定该批次为不合格产品。

出厂检验与型式检验项目

| 序号 | 检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | √ | √ |
| 2 | 耐蚀性 | — | √ |
| 3 | 膜厚度及附着力 | 检验膜厚度 | √ |
| 4 | 操作力 | √ | √ |
| 5 | 反复启闭 | — | √ |
| 6 | 驱动部件抗破坏 | — | √ |
| 7 | 插销杆抗破坏 | — | √ |
| 1：表中符号“√”表示需检测的项目，符号“—”表示不需检测的项目。 2：带*的项目，出厂检验时以同一批次、承载重量、规格抽检3组。 |

标志、包装、运输、贮存

  - 标志

    - 产品经检验合格后应有合格证。合格证应符合GB/T14436的规定。

    - 在产品明显部位应标明下列永久性标志：生产厂名或商标。

    - 在产品包装的明显部位应标明下列内容，且符合GB/T14436的规定：

- 生产厂名和商标；

- 产品适用的标准号，产品名称、型号和标记，数量；

- 生产日期、检验批号或编号。

    - 在产品包装箱内应附有合格证及安装、使用、保养、维护内容的说明书。

  - 包装、运输、贮存

    - 产品应采用塑料袋、纸箱或木箱包装，防止受潮和碰撞。

    - 运输过程中应避免雨淋和撞击，防止腐蚀和变形。

贮存时应保持室内通风、干燥，并避免腐蚀性介质的侵蚀。

_________________________________