（征求意见稿）

中国计划出版社

北  京

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第 622 号

关于发布国家标准

《煤炭矿井工程基本术语标准》的公告

前    言

本标准是根据住房和城乡建设部

本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主 编 单 位：中国矿业大学

煤矿瓦斯治理国家工程研究中心

参 编 单 位：四川省煤炭设计研究院

淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司天地科技建井研究院

平煤神马建工集团有限公司

主要起草人：于广云  袁  亮  初智忠  杨建民  邵东亚

薛俊华  王东权  龙志阳  唐  焘  魏允伯

赵志明  黄以寿  濮  云  余国锋  李功洲

盛  平  任  波  徐志勇  戴  惠  许绍明

刘志强

主要审查人：

目    次

1  总    则	（1）

2  一般术语	（2）

3  矿山地质	（7）

3.1  矿产勘查	（7）

3.2  工程地质	（8）

3.3  水文地质	（9）

3.4  矿井资源/储量	（11）

4  井巷工程	（12）

4.1  井筒	（12）

4.2  巷道	（14）

4.3  车场与硐室	（17）

4.4  井巷掘进	（21）

4.5  井巷支护	（38）

4.6  其他	（44）

5  机电工程	（49）

5.1  采掘	（49）

5.2  运输	（55）

5.3  提升	（60）

5.4  通风	（67）

5.5  排水	（69）

5.6  电气	（71）

5.7  其他	（82）

6  地面工程	（84）

6.1  场区工程	（84）

6.2  工业建筑	（85）

6.3  公共建筑	（87）

附录A  中文索引	（89）

附录B  英文索引	（119）

附：条文说明	（162）

Contents

1  General provisions	（1）

2  General terminology	（2）

3  Mining geology	（7）

3.1  Mineral exploration	（7）

3.2  Geological engineering	（8）

3.3  Hydrogeology	（9）

3.4  Mine resources	（11）

4  Sinking and driving engineering	（12）

4.1  Shaft	（12）

4.2  Undergroung roadway	（14）

4.3  Pit-bottom and chambers	（17）

4.4  Roadway excavation	（21）

4.5  Mine support	（38）

4.6  Miscellaneous	（44）

5  Electrical and mechanical engineering	（49）

5.1  Mining and drifing equipment	（49）

5.2  Transportation	（55）

5.3  Hoisting	（60）

5.4  Ventilation	（67）

5.5  Drainage	（69）

5.6  Electriccl engineering	（71）

5.7  Miscellaneous	（82）

6  Ground engineering	（84）

6.1  Projects on site	（84）

6.2  Industrical building	（85）

6.3  Public buildings	（87）

Appendix A  Chinese index	（89）

Appendix B  English index	（119）

Addition:Explanation of provisions	（162）

# 1  总    则

1.0.1  为统一我国煤炭矿井工程的基本术语，规范煤炭矿井工程术语的内涵和外延，满足建设活动的需要，促进煤炭矿井工程领域的学术交流与合作，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于煤炭矿井工程的勘测、规划、设计、施工、监理、验收等。

1.0.3  本标准规定了煤炭矿井工程基本术语，当标准与国家有关法律、行政法规的规定相抵触时，应按国家法律、行政法规的规定执行。

1.0.4  煤炭矿井工程术语，除执行本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  一般术语

2.0.1  煤矿    coal mine；colliery；pit；coal pit

有一定开采境界主要从事生产煤炭的生产经营单位。2.0.2  煤炭矿井    coal (underground) mine

由地下煤炭采掘、运输、通风、排水、安全等系统以及地面生产和生活设施等构成的煤炭生产单元。

2.0.3  井巷工程    ground excavation engineering

为开采煤炭而在地下开凿的井筒、巷道、硐室等工程。

2.0.4  机电安装工程    electo-mechanical equipment installation

矿井各种机械设备、电气设备和器材的安装工程。

2.0.5  地面建筑工程    civil engineering on mine site（ground works）

矿山地面各种建筑物、构筑物与场区工程的建设工程。

2.0.6  矿井工程    mine construction engineering

组成矿井生产、储存、运输系统的各类建筑物、构筑物以及设施设备安装工程的总称。包括井巷工程、机电安装工程和地面建筑工程。

2.0.7  矿井建设    mine construction

进行矿井工程项目立项、决策、核准、设计、施工、验收、移交的全过程和全部内容。

2.0.8  井田开拓    mine field development

由地表进入煤层为矿井开采服务所进行的主要巷道的总体布置及相关参数确定。

2.0.9  开拓方式    mine access methods

为开采煤炭而采用的井筒形式及布置方式。包括立井开拓、斜井开拓、平硐开拓和混合开拓四种开拓方式。

2.0.10  水平    level surface

沿煤层走向某一标高布置运输大巷或总回风巷的水平面。

2.0.11  阶段    level

沿一定标高划分的一部分井田。

2.0.12  区段(分阶段、小阶段)    sublevel

在阶段内沿倾斜方向划分的开采块段。

2.0.13  采掘工作面    mining and tunneling face

采煤工作面和掘进工作面的总称。

2.0.14  矿井安全出口    escapeway of underground mine

由井筒通达地面的人行通道。

2.0.15  矿井瓦斯    mine gas

赋存在煤层、岩层中以及矿井生产过程中产生的各种可燃、易爆、有害气体。主要成分是甲烷（CH4）。

2.0.16  瓦斯抽采    gas extraction

采用专门设施，将煤层、岩层及采空区中的瓦斯抽出并收集利用的活动。

2.0.17  瓦斯抽放    gas drainage

采用专用设施，把煤层、岩层以及采空区中瓦斯抽出的措施。

2.0.18  矿井通风    mine ventilation

向矿井连续输送新鲜空气，保证井下作业安全和良好气候环境条件的作业。

2.0.19  矿井排水  mine water drainage

通过排水系统，将矿井水从井下排到地面的活动。

2.0.20  矿井防治水    mine water control

为防止和治理地表水和地下水流对矿井、巷道、采区的危害所采取的措施。

2.0.21  矿山安全    mine safety

涉及矿山自然灾害与生产、施工安全、隐患的预防、事故处理以及矿山工作人员安全健康相关的各类事项的总称。2.0.22  矿井施工准备    mine construction preparation；preparation of mine construction

为保证矿井工程开工和后续工程顺利施工而进行的各种准备工作的总称。包括技术准备、工程准备、物资准备、劳动组织准备和协调准备等。

2.0.23  矿井施工准备期  preparation period of mine con- struction

矿井建设从完成土地征用、施工人员进场开始到一个井筒正式开工之日为止的全部时间。

2.0.24  矿井建井期    mine construction period

矿井建设从一个井筒正式开工之日起到完成设计规定的投产前应完成的井下、地面和有关配套工程，并经过试运转、试生产、验收至交付生产的全部时间。又称施工期。

2.0.25  矿井建设工期     period of mine construction including preparation

矿井施工准备期与矿井建井期之和。

2.0.26  一期工程    phase I engineering

从施工井筒开始到井底车场施工前的全部井下工程。

2.0.27  二期工程    phase II engineering

从施工井底车场开始，到进入采(盘)区车场施工前的工程，包括井底车场、石门、主要运输大巷、回风大巷、中央变电所、水泵房、水仓、井底煤仓、爆破器材库等。

2.0.28  三期工程    phase III engineering

从施工采(盘)区车场开始到整个采(盘)区布置的工程，包括采(盘)区车场、采区上下山、采(盘)区硐室、回采巷道等工程。

2.0.29  矿井设计    (underground) mine design；mine planning

对新建、扩建和改建矿井的目标、内容、要求、条件等进行的全面评定、规划或确定的活动。它是安排施工计划、控制投资及工程款结算、落实施工措施及组织施工和投产验收等工作的依据。根据任务和涉及内容的深度不同，通常包括初步设计和施工图设计。

2.0.30  联合试运转   joint test running；joint commi- ssioning

新建、改扩建煤矿建成后至竣工投产前对矿井各个生产系统按实际生产状态进行的联合运行调试工作。

2.0.31  矿井设计生产能力    designed (underground) mine production capacity

设计中规定的矿井在单位时间（一般指年）内采出的煤炭数量。

2.0.32  改扩建矿井   modified and enlarged coal mine

通过对影响矿井生产能力的各个方面进行技术改造和升级，增大矿井生产能力，从而使生产能力达到更高一级水平的矿井。

2.0.33  矿山环境保护   coal mine environmental protec- tion

通过法律法规、科学技术及经济等手段，消除或减少因矿山开采和施工对环境污染与破坏的危害因素及其影响，并合理利用矿山资源的工作。

2.0.34  矿井延深    shaft extension；shaft deepening

为接替生产而进行的下一开采水平的井巷布置及开掘工程。

2.0.35  矿山测量    mine survey

为矿山的地质勘探、矿山建设和采矿工程的勘测、设计、施工、生产及维护管理等各阶段所进行的测量工作。

2.0.36  矿区测量控制网    mine surveying control network

为满足矿山生产和建设对空间位置的精确需要而设立的平面和高程控制网。

2.0.37  近井点    near-shaft control point

为进行平面联系测量，在井口附近设立的永久性控制点。

2.0.38  联系测量    connecting survey

将地面平面坐标系统和高程系统传递到井下的测量工作。平面联系测量也简称为定向，高程联系测量也简称为导入高程。

2.0.39  贯通测量   holing-through survey

为确保掘进的井巷能按照设计要求，准确地与其他井巷在确定位置接通所进行的测量工作。

2.0.40  煤矿作业场所职业病危害    occupational ha- zards in coal mine workplace

由粉尘、噪声、热害、有毒有害物质等因素导致煤矿劳动者职业病的危害。

2.0.41  冲击地压    rock burst

井巷或工作面周围岩体，由于弹性变形能的瞬时释放而产生突然剧烈破坏的动力现象。常伴有煤岩体抛出、巨响及气浪等现象。

2.0.42  煤炭工业建设项目    coal industry construction project

指经国家有关部门核准或备案的行政上实行统一管理，经济上统一核算的一个或若干煤炭单项工程组成的总体。

# 3  矿山地质

## 3.1  矿产勘查

3.1.1  预查    pre-investigation

为寻找煤炭资源，并对工作地区有无进一步工作价值作出评价所进行的地质调查工作。

3.1.2  普查    reconnaissance survey；coal prospecting

为煤炭工业的远景规划和进一步勘查提供必要资料所进行的地质工作。

3.1.3  详查    detailed reconnaissance；preliminary exploration; general exploration

为矿区建设开发总体设计提供地质资料所进行的地质勘探工作。

3.1.4  勘探   exploratory survey；geological explora- tion; prospecting exploration

为煤矿建设、生产提供地质资料所进行的详细地质勘探工作。

3.1.5  矿山地质    mine geology

以围绕矿床资源为中心的地质知识，包括矿产资源的分布和储量，与周围地层与构造的关系、水以及瓦斯在地层中贮存状态，及其对开发、生产的影响等。

3.1.6  岩层产状    attitude of stratum；stratum occur- rence

指岩层在空间的产出状态，可由岩层面的走向、倾向和倾角反映出来。

3.1.7  地质构造    geological structure

地壳中，地层的分布、形式、产状、排列和各种构造形态。

3.1.8  煤层    coal seam；coal bed

沉积岩系中赋存的层状煤体。

3.1.9  煤层厚度   coal seam thickness

煤层顶、底板之间的法向距离。

3.1.10  可采煤层    workable coal seam；mineable coal seam；commercial seam

达到国家规定的最低可采厚度的煤层。

## 3.2  工程地质

3.2.1  表土层    epipedon；topsoil；overburden above bedrock

覆盖于基岩之上的松散堆积物的统称。

3.2.2  围岩稳定性    stability of surrounding rock

巷道围岩依靠自身的强度保持相对稳定的能力。

3.2.3  巷道围岩稳定性分类   stability classification of surrounding rocks of roadway

按巷道围岩稳定性划分的不同等级。

3.2.4  工程地质条件    geological conditions of engi- neering

各种对工程建设有影响的地质因素的总称。

3.2.5  工程地质勘察    geological investigation(sur- vey) of engineering

为了查明建设工程地质条件所进行的综合性地质调查研究(地质勘探)工作。包括工程地质测绘、勘察、物探、触探、原位试验与实验室研究以及长期观测等。

3.2.6  工程地质评价   geological evaluation of engi- neering

通过工程地质勘察，提出可能存在或发生的工程地质问题、对建筑物、矿井建设和地质环境的影响和危害作出估计、对防治不良地质现象提出合理建议。

3.2.7  工程地质监测    geological monitoring of engi- neering

在一定时间内，对工程地质涉及的有关参数的变化进行的监控和测量工作。

## 3.3  水文地质

3.3.1  潜水    aquifer

地表以下，第一个稳定隔水层以上，不具有承压性质的地下水。

3.3.2  承压水    confined aquifer

充满于上、下两个隔水层之间的含水层中，具有承压性质的地下水。

3.3.3  孔隙水  void water

指赋存于第四系疏松沉积物和部分前第四纪胶结较差的松散岩层孔隙中的重力水。

3.3.4  裂隙水   water in fractures

埋藏于岩石的风化裂隙、成岩裂隙和构造裂隙的地下水。

3.3.5  岩溶水    karst water

存在于石灰岩、白云岩等可溶性碳酸盐类岩石中的裂隙、溶洞中的地下水。

3.3.6  透水层    permeable layer；permeable stratum

重力水流能透过的土层或岩层。

3.3.7  含水层   water-bearing stratum； watery stratum； aquifer

地下水位以下饱水的透水层。

3.3.8  隔水层    impermeable stratum；waterproof stra- tum

重力水流不能透过的土层或岩层。

3.3.9  水文地质类型    types of hydrogeology

根据矿井及其周边是否存在老空积水、矿井受采掘破坏或影响的含水层性质和富水性及补给条件、矿井涌水和突水分布规律及水量大小、煤矿开采受水害威胁程度以及防治水工作难易程度等，把矿井水文地质类型划分为简单、中等、复杂、极复杂四种。

3.3.10  矿井正常涌水量    mine normal water inflow

矿井开采期间，单位时间内平均涌入矿井的水量（m3/d、m3/h）。

3.3.11  矿井最大涌水量    mine peak water inflow

矿井开采期间，正常情况下单位时间内矿井涌水量的高峰值。

3.3.12  井筒最大涌水量    maximum water inflow in shaft sinking

井筒施工期间，井筒涌水量的高峰值。

3.3.13  矿区供水水源勘测    exploration for water sup- ply in mine area

根据矿区的供水需要，寻找和查明生活用水和工农业用水水源的水量、水质和其他相关条件的勘测工作。

3.3.14  矿井探水    water prospection in mine

采掘前，用超前钻孔或其他技术手段来探明采掘工作面周围含水情况的作业。

## 3.4  矿井资源/储量

3.4.1  矿井资源/储量    mine resources/reserves

地下埋藏的具有工业开采价值的煤炭资源的数量，可用分级和分类来表示其价值。

3.4.2  矿井地质资源量    mine inventory reserves； geological resources

勘探地质报告提供的查明煤炭资源的全部。包括探明的内蕴经济的资源量331、控制的内蕴经济的资源量332、推断的内蕴经济的资源量333。

3.4.3  矿井工业资源/储量    mine industrial resources/ reserves

地质资源量经可行性评价后，在边际经济及以上的基础储量和推断的内蕴经济的资源量乘以可信度系数之和。

3.4.4  矿井设计资源/储量    designed resources/ reserves of mine

矿井工业资源/储量减去设计计算的断层煤柱、防水煤柱、井田境界煤柱、地面建（构）筑物煤柱等永久煤柱损失量后的资源/储量。

3.4.5  矿井设计可采储量   designed recoverable reser- ves of mine

矿井设计资源／储量减去工业场地和主要井巷煤柱的煤量后乘以采区采出率。

# 4  井巷工程

## 4.1  井筒

4.1.1  井筒  shaft

在地下开凿的联络矿井地下与地面的主要通道。包括：立井、斜井和平硐。

4.1.2  立井    vertical shaft；shaft

服务于地下开采，在地层中开凿的由地面直通地下的竖直通道。一般由井颈、井身、井窝三部分组成，又称竖井。

4.1.3  井颈    shaft collar；foreshaft

接近地面，井壁加厚、加强段井筒的简称（包括锁口）。

4.1.4  井身    shaft body

井颈以下到马头门或装载硐室的一段井筒。

4.1.5  井窝    bottom shaft；shaft sump

井身以下（指井底车场、装载硐室水平以下）的一段井筒。

4.1.6  主井    main shaft；primary shaft

主要用于提升煤炭的井筒。

4.1.7  副井    auxiliary shaft；subsidiary shaft

主要用于提运人员、矸石、材料和设备的井筒。

4.1.8  混合井    skip-cage shaft；shaft equipped with skip and cage；mixed shaft

同时具有主井和副井功能的井筒。

4.1.9  风井    ventilation shaft；air shaft

主要用于通风的井筒。

4.1.10  矸石井    waste shaft；refuse shaft

主要用于提升矸石的井筒。

4.1.11  井筒装备    shaft equipment

在立井井筒中安装的罐道梁、罐道、井梁、梯子间和各种管、线等设施。

4.1.12  罐道    guide；shaft guide

提升容器在立井井筒中上下运行时的导向装置。

4.1.13  罐道梁    bunton

为固定罐道而沿井筒纵向每隔一定距离设置的水平梁。

4.1.14  梯子间    ladder compartment

井筒内专门为人员上下设置的隔间。

4.1.15  刚性井筒装备    rigid shaft equipment

由刚性罐道和罐道梁组成，作为提升容器安全运行的导向设施。

4.1.16  柔性井筒装备    flexible shaft equipment

由悬挂在井筒中作为提升容器导向的钢丝绳罐道、设在地面井架（或井底）的固定装置以及井底（或地面井架）的拉紧装置等组成。

4.1.17  斜井    slope；inclined shaft；drift

服务于地下开采，在地层中开凿的，直通地面的倾斜通道。

4.1.18  主斜井   main slope；main inclined shaft；main drift

用于提升煤炭的斜井。

4.1.19  副斜井   auxiliary slope；auxiliary inclined shaft; auxiliary drift

用于提升矸石、设备材料及人员的斜井。

4.1.20  回风斜井    ventilation slope；return air in- clined shaft；return drift

专供矿井排出风流的斜井。

4.1.21  缓坡斜井    gentle slope；flat slope

在地层中开凿的，用于通行无轨胶轮车直通地面的倾斜巷道（坡度通常小于5.5°）。

4.1.22  暗井    blind shaft；interior shaft

在地层中开凿的，不直通地面的立井或斜井。

4.1.23  平硐    adit；adit entry；drift

服务于地下开采，在地层中开凿的、直通地面的水平通道。

## 4.2  巷道

4.2.1  巷道    roadway；road；drift

服务于地下开采，在岩体或煤层中开凿的不直通地面的水平或倾斜通道的总称。

4.2.2  平巷    drift；entry；heading；roadway

不直通地面，坡度近似于水平的巷道。

4.2.3  区段平巷  section sublevel roadway；section sub- level entry；gateway

在区段上、下边界掘进的平巷。

4.2.4  区段集中平巷 section centralized entry

为一个区段的几个煤层或几个分层服务的平巷。

4.2.5  分段平巷    sublevel roadway；sublevel entry

在分段上、下边界掘进的平巷。

4.2.6  联络巷   cross heading；linkage；breakthrough； crosscut

联络两条巷道的短巷。

4.2.7  斜巷    inclined drift

有明显坡度的巷道。

4.2.8  斜坡道    ramp

通行无轨运输车辆、采掘设备或供无轨自行设备出入的公路式倾斜巷道。

4.2.9  上山    rise；raise

由水平大巷向上，沿煤岩层开凿，为1个采区服务的倾斜巷道。按用途和装备分为：输送机上山、轨道上山、通风上山和人行上山等。

4.2.10  下山    dip

由水平大巷向下，沿煤岩层开凿，为1个采区服务的倾斜巷道。按用途和装备分为：输送机下山、轨道下山、通风下山和人行下山等。

4.2.11  集中上山    concentrated rise-entry

在水平大巷以上，不直接通到地面，为一个水平或几个采区服务的倾斜巷道。

4.2.12  集中下山    concentrated dip-entry

在水平大巷以下，不直接通到地面，为一个水平或几个采区服务的倾斜巷道。

4.2.13  煤巷    coal entry；coal drift；coal gate

在掘进断面中，煤层面积占4/5以上 (包括4/5在内)的巷道。

4.2.14  半煤岩巷   coal-rock drift

在掘进断面中，岩石面积占1/5到4/5 (不包括1/5和4/5在内)的巷道。

4.2.15  岩巷   rock drift

在掘进断面中，岩石面积占4/5以上 (包括4/5在内)的巷道。

4.2.16  开拓巷道    development roadway

为全矿井或一个开采水平服务的巷道称为开拓巷道。

4.2.17  准备巷道    preparation roadway

为一个采区或两个以上的回采工作面服务的巷道称为准备巷道。

4.2.18  回采巷道  mining gateway；entry gate；mining roadway；stopping tunnel

为一个回采工作面服务的巷道称为回采巷道。

4.2.19  溜眼    chute

用于自重溜煤或矸石的通道。

4.2.20  石门    cross-cut

与煤层走向垂直或斜交的水平岩石巷道。

4.2.21  采区石门   panel cross-cut

为采区服务的石门。

4.2.22  主石门    main cross-cut

连接井底车场和运输、回风大巷的石门。

4.2.23  集中大巷    centralized main roadway

为多个煤层或煤组服务的大巷。

4.2.24  进风巷　　intake airway

进风风流（新鲜风流）所经过的巷道。

4.2.25  回风巷　　return airway

回风风流所经过的巷道。

4.2.26  总回风巷    main return airway

为全矿井或矿井一翼服务的回风巷道。

4.2.27  分层巷道    slice drift；sliced gateway

厚煤层分层开采时，为一个分层服务的区段巷道。

4.2.28  开切眼    open-off cut；starting cut

沿采煤工作面始采线掘进，以供安装采煤设备的巷道。

4.2.29  工作面运输巷   headentry；headgate；haulage  gateway；face convey gateway； maingate

主要用于运送工作面煤炭的回采巷道。

4.2.30  工作面回风巷    tailentry；tailgate；return airway

主要用于工作面回风的回采巷道。

4.2.31  底板抽采巷　　floor gas extraction roadway

布置在煤层底板岩层中，服务抽采上位煤层中瓦斯的专用巷道。又叫底抽巷。

4.2.32  顶板抽采巷　　roof gas extraction roadway

布置在煤层顶板岩层中，服务抽采本煤层卸压瓦斯的专用巷道。又叫高抽巷。

4.2.33  沿空掘巷　　road driving along next goaf

沿采空区边缘或仅留小煤柱掘进巷道。

4.2.34  沿空留巷　　road retained for next sub-level

在采煤工作面回采后方沿采空区边缘维护留设的原回采巷道。

4.2.35  瓦斯钻场　　gas drilling field

是指用于施工钻孔进行瓦斯抽采的场所。

## 4.3  车场与硐室

4.3.1  井底车场    pit bottom

连接井筒和井下主要运输巷道的一组巷道和硐室的总称。4.3.2  马头门    ingate

井底车场巷道与立井井筒连接部的变截面巷道部分。

4.3.3  硐室    chamber

为满足某种专门用途而开凿的井下巷道。

4.3.4  绞车硐室    hoisting room；winch room

安设绞车设备的硐室。

4.3.5  箕斗装载硐室    skip loading chamber

位于井筒侧边，安装有箕斗装载设备，能将井底煤仓的煤定量自动装入箕斗的硐室。

4.3.6  翻车机硐室    tipper room；dumper room；tipple room

将矿车中的煤炭或矸石翻入煤仓或矸石仓的硐室。

4.3.7  卸载站硐室    unloading station

用于底卸式矿车卸载的硐室。

4.3.8  采区煤仓    mining area coal bin

采区内，用于煤炭临时集中贮存、待运的硐室。

4.3.9  井底煤仓    shaft pocket；shaft loading pocket

位于井底车场内，用于全矿井煤炭临时贮存、待运的硐室。

4.3.10  主变电硐室    main substation room；underground central substation room；pit-bottom primary substation room

设置在井底车场或主要开采水平，装有为全矿井或主要开采水平服务的变、配电设备的井下硐室，又称井下主变电所、井下中央变电所。

4.3.11  主排水泵硐室    main pumping room

装有为全矿井服务的主要排水设备的井下硐室。又称主排水泵房、中央水泵房。

4.3.12  水仓    sump；drain sump

用于贮存和沉淀井下涌水的一组巷道。

4.3.13  吸水井    absorbing well；suction well；draw-

well

位于主排水泵硐室一侧，与水仓相通，供水泵吸水的小井。

4.3.14  配水巷    water distribution drift

连接水仓和吸水小井的巷道。

4.3.15  井下充电硐室    underground charging station；underground charging room

用于电机车蓄电池充电的井下硐室。

4.3.16  井下机车修理间   underground locomotive gara-ge

用于检修电机车的井下硐室。

4.3.17  井下调度室  underground control room；under-

ground dispatching room

井底车场内，供调度人员工作的硐室。

4.3.18  井下等候室   underground personnel waiting

room

为井下人员等罐、候车的硐室。

4.3.19  采区车场    district station；district inset

采区上（下）山与区段平巷、大巷或采区石门相连接的一组巷道和硐室的总称。

4.3.20  煤水硐室    coal-water mixing chamber；coal

slurry preparation room

用于制备、储集和输送煤（水）浆的硐室。

4.3.21  躲避硐室   refuge hole；manhole；refuge cham-ber

在斜井或巷道一侧专为人员躲避行车或爆破作业危害而开凿的硐室。

4.3.22  采区变电硐室    district substation

用于采区变、配电硐室。又称采区变电所。

4.3.23  管子道    pipe way

专门用于安装排水管路的通道。通常指主排水泵硐室至副井井筒之间敷设排水管的一段通道。

4.3.24  换载硐室    loading station room

用于矿车与无轨运输相互换卸载的硐室。

4.3.25  永久避难硐室   permanent refuge pocket (cham-ber)

指设置在井底车场、水平大巷、采区（盘区）避灾路线上，具有紧急避险功能的井下专用巷道硐室。

4.3.26  交岔点    intersection；junction

巷道的交叉或分叉处。

4.3.27  井下消防材料库    underground fire fighting

room

井下用于存放消防材料和设施的硐室。

4.3.28  井下爆炸物品库  underground magazine

在井下按专门规定设计建造的，用以存放炸药、雷管等爆炸物品的硐室。

4.3.29  风硐    fan drift

主要通风机和风井之间的专用风道。

4.3.30  井筒安全出口    reserve way；escape way

由井筒经井颈部通达地面的人行通道。

## 4.4  井巷掘进

4.4.1  凿井    sinking；shaft sinking

井筒开挖、临时支护和井壁砌筑作业的总称。

4.4.2  普通凿井法    conventional shaft sinking method

在稳定的或含水较少的地层中，采用钻眼爆破或其他常规手段凿井的作业方法。

4.4.3  井巷施工    sinking and drifting

进行井巷掘进和永久支护的作业。分为表土施工和基岩施工。

4.4.4  井筒装备一次安装    shaft equipment installed upward continually；simultaneous shaft equipment ins-tallation

利用多层吊盘从井底自下向上一次将井筒内的罐道梁、罐道、梯子间及管路全部装备安装完毕的作业方式。

4.4.5  单行作业　　single operation

井巷工程施工中，掘进与永久支护两大工序顺序施工的作业方式。

4.4.6  平行作业　　parallel operation

井巷工程施工中，掘进与永久支护两大工序在不同的空间内同时进行施工的作业方式。

4.4.7  井筒掘砌单行作业    excavation and lining alternatively；one-way excavation and lining

将井筒自上而下分成若干个井段，在一个井段内自上而下进行掘进，待该井段掘完后停止掘进工作，再自下而上进行本井段的永久支护的作业方式。

4.4.8  井筒长段掘砌单行作业    excavation and lining alternatively in a long-section；long-section one-way excavation and lining

段高较长（30～60m）的掘砌单行作业方式。

4.4.9  井筒短段掘砌单行作业    excavation and lining alternatively in a short-section；short-section one-

way excavation and lining

段高较短的掘砌单行作业方式。

4.4.10  掘砌平行作业    excavation and lining in par-allel；parallel working of excavation and lining

将井筒分成若干个井段，在相邻的两个井段内，上一个井段砌筑永久支护，而下一个井段同时进行井筒掘进的作业方式。

4.4.11  井筒长段掘砌平行作业    parallel excavation and lining in a long-section；parallel long-section

working of excavation and lining

段高较大的掘砌平行作业。

4.4.12  井筒短段掘砌平行作业    parallel excavation and lining in a short-section；parallel short-section working of excavation and lining

段高较小的掘砌平行作业。

4.4.13  井筒混合作业    mixed excavation and lining

partial parallely during shaft sinking

在立井凿井中掘进和永久支护交叉、部分平行作业一次到底的凿井方法。

4.4.14  掘砌安装一次成井作业　　simultaneous shaft-

sinking operation of driving；construction and ins-

talling

井筒永久装备的安装工作与掘、砌作业同时施工的作业方式。

4.4.15  井筒掘进段高　　stage height of shaft sinking

井筒开挖过程中，未经永久支护的井帮高度。

4.4.16  吊盘    sinking stage；sinking platform；sca-ffold；hanging scaffold

服务于立井井筒掘进、永久支护、安装等作业，悬吊于井筒中可以升降的双层或多层盘状结构物(工作盘)。

4.4.17  稳绳    guide rope

立井掘进过程中，悬吊在井筒中专门用作吊桶升降导向的钢丝绳。

4.4.18  稳绳盘    tensioning frame

悬吊在立井井筒掘进工作面上方，主要用作固定和拉紧稳绳的盘状结构物。

4.4.19  封口盘    shaft cover

立井、暗立井施工期间，在井上口安装的便于人员工作和防止坠物的封盖。

4.4.20  固定盘　　fixed platform

在封口盘以下为延接风筒、管路、电缆等安装作业的工作平台。

4.4.21  辅助盘　　auxiliary platform

悬吊在吊盘下方的单层或多层作业平台，一般用于短时间或临时作业。

4.4.22  保护盘　　protective platform

专指在延伸立井时，为保护延伸作业人员的安全，在延伸的暗立井天轮平台上方安装的保护平台。

4.4.23  安全梯    safety ladder；emergency ladder

立井凿井时，悬吊于井筒工作面上方供紧急情况下人员安全升井的金属梯子。

4.4.24  反井法延深立井  shaft deepening (extension)

by rising hole；shaft deepening by raised shaft sink-ing method

先由下向上开凿小井，然后再由上向下掘砌成井的延深方法。

4.4.25  特殊凿井法    special shaft sinking method

在不稳定或含水量很大的地层中，采用固结井帮、封水等专门技术，或非常规掘砌技术手段开凿井筒的施工方法。

4.4.26  冻结法    freeze sinking method；freeze sinking；freezing method

用制冷技术暂时冻结、加固井筒周围不稳定地层并隔绝地下水后,再凿井的特殊施工方法。

4.4.27  分段冻结    step freezing

将一个井筒所需的冻结深度分为数段，自上而下依次冻结的方法，又称分期冻结。

4.4.28  局部冻结    partial freezing

只对井巷的某一含水层或不稳定地段进行冻结的方法。

4.4.29  差异冻结    staggered freezing

根据井筒不同深度地层的情况和对冻结壁强度、厚度的不同要求，采用长、短冻结器间隔布置的冻结方法。

4.4.30  全深冻结    full depth freezing

设计的所有冻结孔深度与井筒需要的冻结深度一致，且全深一次冻结形成冻结壁的一种冻结方法。

4.4.31  单圈冻结管冻结    shaft freezing by single ring of freezing tube/pipe

在井筒周围布置一圈冻结孔的冻结方法。

4.4.32  多圈冻结管冻结    shaft freezing by multi-ring of freezing tube/pipe

以井筒为中心，布置两圈及以上冻结孔的冻结方法。

4.4.33  无盐水冻结    freezing without brine

取消中间冷媒（盐水），而把制冷剂（氨）直接送到冻结器里汽化吸热冻结岩层的一种冻结工艺方式。

4.4.34  液氮冻结    liquid nitrogen freezing

以液氮作为制冷剂的冻结工艺方法。

4.4.35  冻结孔    freezing hole；freeze hole

安设冻结器的钻孔。

4.4.36  冻结器    freezing apparatus

安放在冻结孔内用作循环冷媒剂与地层进行热交换的装置，由冻结管、供液管、回液管等组成。

4.4.37  冻结壁    freezing wall；frozen soil wall

用制冷技术在井筒周围地层中形成的，有一定厚度、深度和强度的连续冻结岩土体。

4.4.38  冻结期    freezing period

为形成和维护冻结壁，连续向冻结器中输送冷媒剂的时间。包括冻结壁形成期和冻结壁维持期。

4.4.39  冻结壁形成期    formation/formable period of freezing wall

从地层冻结开始至冻结壁形成并达到设计要求所需的时间。

4.4.40  冻结壁维持期    maintainace/ maintainable period of freezing wall

冻结壁形成并达到设计要求后，为了保证井筒掘砌过程中的安全，继续向冻结器输送冷量，以维持冻结壁满足设计要求的时段。

4.4.41  冻结壁厚度　　frozen wall thickness

冻结壁壁面上任一点与同一冻结壁体另一侧壁面之间的最短距离。冻结壁厚度设计值一般指在井筒开挖面外侧冻结壁所要达到的最小值。

4.4.42  冻结壁平均温度　　average temperature of fro-zen wall

冻结壁任一截面上温度分布的平均值。冻结壁平均温度设计值一般指拟建井筒开挖面外围冻结壁界面处所要达到的平均温度。

4.4.43  温度观测孔　　temperature observation hole

在冻结壁及冻结降温区内布置温度传感器，用于监测不同时期地层温度变化的钻孔。

4.4.44  水文观察孔　　hydrological observation hole

在井筒荒径内装有水文管，用以在冻结壁形成期内观测地下水位变化的观测孔。

4.4.45  井筒检查孔　　shaft inspection hole

新井开凿前，为核实井筒剖面地质资料，在井筒附近施工的钻孔。

4.4.46  测斜　　inclination survey

测量冻结孔、温度观测孔、水文观察孔在不同深度上的偏斜率和偏斜方位的工作。

4.4.47  掘进步距　　tunneling step length

斜井掘砌施工过程中，每个开挖与支护循环作业的掘进长度。

4.4.48  冻结壁交圈    connection of freezing column；closure of freezing wall；closure of ice wall

各相邻冻结孔的冻结圆柱逐渐扩大，开始形成封闭的冻结壁的现象。

4.4.49  冻结壁交圈时间　　time to form overlapping

rings within frozen wall

从地层冻结开始至拟建井筒周围主要冻结器布置圈上所有相邻的冻结器所形成的冻结圆柱按设计要求完全相交所需的时间。

4.4.50  冻结压力    pressure of freezing wall；ice pressure；freezing pressure

冻结壁作用于井壁上的法向压力的统称。

4.4.51  人工冻土　　artificial frozen soil

用人工制冷的方法使松散不稳定含水地层冻结，使其成为含有冰的（岩）土。

4.4.52  钻井法    shaft drilling method；sinking method by shaft boring；boring method

用钻井机钻凿立井井筒的凿井方法。

4.4.53  分级扩孔钻进    stepping enlarging drill to full section；stepping ream drilling method

在整个钻井断面上，使用一次超前、多次扩孔的方式进行钻进的方法。

4.4.54  钻压    bit pressure

施加于钻头刀具上的压力总和。

4.4.55  钻井直径    drilling diameter

根据要求的成井直径、井壁设计厚度、壁后充填间隙以及钻井偏斜率所确定的最大直径。

4.4.56  钻井泥浆    drilling mud

用水、黏土和填加剂按一定比例配制，用于钻井时洗井、护壁和冷却钻头的悬浮液。

4.4.57  洗井    flushing；mud flush

采用钻井法时，使用连续流动介质将破碎下来的岩土碎屑从井底清除出井的作业。

4.4.58  泥浆护壁    shaft wall protected by mud column；shaft wall protected by drilling mud；mud off

采用钻井法时，利用井内泥浆的静压力平衡地压与水压，并使泥浆渗入围岩形成泥皮，以维护井帮的方法。

4.4.59  泥浆净化    purification of drilling mud

为了重复使用返回地面后的洗井泥浆，将其中所携带的岩土、碎屑分离出来的作业。

4.4.60  预制井壁筒    precast shaft wall；precast shaft lining

在地面预制的、作为井筒支护用的钢筋混凝土或钢板－混凝土构成筒状结构物。包括井壁筒和井壁底座。

4.4.61  悬浮下沉    floating and dropping method of

cylindrical shaft wall；sinking of shaft lining by

means of floatation

采用钻井法时，钻井结束后，在充满泥浆的井筒中将预制的锅底形井壁底座和井壁筒连接，克服泥浆的浮力，使其缓慢地下沉并相应地接长井壁筒，沉入井底的作业。

4.4.62  固井    consolidation of shaft wall；grout injection of shaft wall

预制井壁筒沉到井底设计深度找正操平后，通过管路向井壁筒外侧与井帮之间的环形空间注入相对密度大于泥浆的胶凝状浆液，将泥浆自下而上的置换出来并固结井壁筒的作业。

4.4.63  塌帮    collapse

因泥浆或钻机操作不当导致钻机钻进过程中井帮局部坍塌的现象。

4.4.64  预注浆法   cementation sinking；grouting sin-king method

注浆封水后再凿井的施工方法。

4.4.65  地面预注浆法    ground pre-grouting

井筒开凿之前，围绕井筒先自地面钻孔，对含水层进行注浆堵水，而后再掘砌井筒的施工方法。

4.4.66  工作面预注浆    face pre-grouting

在井巷掘进到距含水岩层一定距离时停止掘进，构筑混凝土止浆垫或利用止浆岩帽防止漏浆、跑浆，随后钻孔注浆的施工方法。

4.4.67  壁后注浆法    grouting behind lining

井巷砌壁完成后，将浆液注入到岩层和井壁的裂缝中，充塞裂隙进行堵水的施工方法。

4.4.68  壁间注浆法　　wall grouting method

井筒采用双层井壁支护时，为预防或封堵井壁漏水，在两层井壁之间的空隙注入封水材料的施工方法。

4.4.69  止浆岩帽    rock plug

井巷工作面预注浆时，暂留在含水层上(前)方，能够承受最大注浆压力并防止向掘进工作面漏浆、跑浆的岩柱。

4.4.70  混凝土止浆垫    grout cover；grouting pad

井筒工作面预注浆时，预先在含水层上方构筑的，能够承受最大注浆压力并防止向掘进工作面漏浆、跑浆的混凝土构筑物。

4.4.71  混凝土止浆墙    wall for grouting

在巷道中需要注浆的地段，预先构筑的能够承受最大注浆压力并防止向巷道中漏浆、跑浆的混凝土构筑物。

4.4.72  注浆终压力    final grouting pressure

注浆结束时注浆孔口的压力。

4.4.73  普通沉井法    ordinary drum sinking method

又称沉箱凿井法（shaft sinking bycaisson method）。在不稳定含水地层掘进竖井时，于设计的井筒位置上预先制作一段井筒，井筒下端有刃脚，借井筒自重或略施外力使之下沉，将井筒内的岩石挖掘出的施工方法。

4.4.74  套井    surface casing；shaft guide-wall

采用沉井法凿井时，在井口外围预先做成的直径略大于沉井井壁并具有一定深度的一段井筒，又称护井。

4.4.75  淹水沉井法    caisson (sinking) method in submerged water

在沉井内灌满水，使沉井内外水、土压力（压强）平衡以防止涌沙、冒泥事故的沉井法。

4.4.76  压气沉井法    pneumatic caisson method；com-

pressed air caisson method

在沉井下部构筑无底腔室，并充入压缩空气，以杜绝下沉时涌沙、冒泥的沉井法。又称压气沉箱法。

4.4.77  震动沉井法    caisson (sinking) method under forced vibration

在震动力的作用下，加快井壁下沉，提高下沉深度的沉井方法。

4.4.78  混凝土帷幕凿井法    concrete diaphragm wall method；curtain wall shaft sinking method；concrete curtain sinking method

在不稳定表土层中，沿井筒周围钻凿槽孔，灌注混凝土形成封闭的圆形保护墙后，在其保护下再进行凿井的方法。

4.4.79  冻注凿三同时施工     freezeing-grouting-sink-ing construction at the same time(method)

在井筒上部不稳定含水地层采用冻结、下部基岩含水或不稳定地层中采用注浆法时，井筒冻结、注浆和井筒掘进、支护在一定的时间段内，三个工序或其中两个工序平行作业的凿井方法。

4.4.80  钻注平行施工  drilling-grouting paralle cons-truction (method)

在不稳定或含水量很大的地层中，上部不稳定地层采用钻井施工，下部含水量很大的地层采用注浆法的平行作业凿井方法。

4.4.81  一次成巷    simultaneous drifting

在一定距离内，掘进、永久支护和水沟掘砌最大限度同时作业，一次完成的巷道施工方法。

4.4.82  全断面掘进法    full-face excavating method

将大断面硐室或巷道一次掘出的方法。

4.4.83  台阶工作面掘进法    bench face driving method

大断面巷道或硐室掘进工作面呈台阶状掘进的方法。

4.4.84  导硐掘进法    pilot heading method；pilot tu-nnel method；pilot drift method

在硐室或大断面巷道某一部位先用小断面（导硐）掘进，然后再逐步扩大至设计断面的掘进方法。

4.4.85  独头掘进    blind heading；single-head advan-cing

在很长巷道内的单工作面掘进。

4.4.86  贯通掘进    heading through；working through；cutting through

一个或两个掘进工作面按预定方向与在掘的或已有井巷或硐室掘通的作业。

4.4.87  浅孔爆破    shallow-hole blasting

炮孔深度一般小于4m的爆破。

4.4.88  深孔爆破    deep-hole blasting

炮孔深度一般大于4m的爆破。

4.4.89  控制爆破    controlled blasting

按工程要求对爆破介质的破坏方向、范围、程度和爆破有害效应进行严格控制的爆破方法。

4.4.90  光面爆破    smooth-surface blasting；smooth

blasting

使爆破后巷道断面成形规整、围岩保持稳定、无明显炮震裂缝的控制爆破方法。

4.4.91  全断面一次爆破    full-face blasting

将井巷整个工作面全部炮眼的装药一次起爆的爆破方法。

4.4.92  预留光面层爆破   smooth blasting of prior re-mained layer

超前掘进小断面巷道时，将顶部的光面层预留所进行的爆破方法。

4.4.93  预裂爆破    presplitting；blasting；preshear-

ing；preslotting

在巷道轮廓线上的炮眼内，采用不耦合装药，并先于其他炮眼爆破，形成连通裂缝的控制爆破。

4.4.94  二次爆破   secondary blasting；boulder blast-ing

对爆破后大块岩石或根底的再次爆破方法。

4.4.95  延期爆破    delayed blasting

以预定的时间间隔依次起爆各炮眼或各排（圈）炮眼的爆破方法。

4.4.96  毫秒爆破    millisecond blasting

相邻炮眼或药包群之间的起爆时间间隔以毫秒计的延期爆破方法。

4.4.97  起爆    initiation；priming；initiating；ini-tiation of detonation

激发炸药使其发生爆炸的过程。

4.4.98  正向起爆    direct priming；direct initiation；collar priming；top initiation

起爆药卷（包）放在药柱的近炮眼（孔）口一方，雷管底部朝向眼（孔）底的起爆方法。

4.4.99  反向起爆    indirect priming；inverse initia-tion；indirect initiation；bottom priming

起爆药卷（包）放在药柱的近炮眼（孔）底一方，雷管底部朝向眼（孔）口的起爆方法。

4.4.100  拒爆    misfire；misfire detonation；failed detonation

爆炸材料（或炸药装药）不能被起爆的现象。

4.4.101  殉爆    sympathetic detonation；detonation

by influence

炸药(主炸药)爆轰时引起与其相隔一定距离的另一炸药（受爆药）爆轰的现象。

4.4.102  殉爆安全距离　　safety distance of sympathe-tic detonation

两炸药间不发生殉爆的最小距离。

4.4.103  最小抵抗线　　minimum resistance line

从装药重心到自由面的最短距离。

4.4.104  煤矿许用炸药   permitted explosive for coal mining；permissible explosive for coal mining

符合规定，允许在有可燃气体（和煤尘）爆炸危险的煤矿井下工作面或其他工作地点使用的炸药。包括水胶炸药、乳化炸药和浆状炸药等。

4.4.105  雷管    detonator；cap；blasting cap；fuse

blasting cap

由外界能激发，并可靠地引起其后续起爆材料或猛炸药爆轰的起爆材料。

4.4.106  雷管安全电流    detonator safety current

保证电雷管在规定通电时间内不发火的最大恒定直流电流。

4.4.107  瞬发电雷管    instantaneous electric detona-tor；instantaneous electric blasting cap

不装延期元件或延期药，以电能激发后瞬时爆炸的电雷管。

4.4.108  延期电雷管   delayed electric detonator；de-layed electric blasting cap

装有延期元件或延期药，以电能激发后经过一定延时后爆炸的电雷管。

4.4.109  毫秒延期电雷管    millisecond delayed elect-ric detonator；millisecond delayed electric blasting cap；short delayed detonator；MS delayed electric de-tonator；short interval delayed E.B cap

延期间隔时间以毫秒计的延期电雷管。

4.4.110  炮眼    borehole；shot hole；blast hole；hole

在爆破介质中钻凿的，用于装炸药的孔眼。

4.4.111  掏槽眼    cut hole；breaking-in hole

在掘进工作面上首先爆破，为形成第二个自由面所钻凿的一组炮眼。

4.4.112  周边眼    periphery hole；side hole；contour hole

在掘进工作面为控制掘进断面周边而钻凿的炮眼。

4.4.113  辅助眼    satellite hole；easer hole；relie-ver hole

在掏槽眼与周边眼之间钻凿的炮眼。

4.4.114  顶眼    roof hole

在巷道掘进工作面顶部钻凿的炮眼。

4.4.115  帮眼    flank hole；end hole

在巷道掘进工作面两帮钻凿的炮眼。

4.4.116  直眼掏槽    burn cut；burn-out cut；shatter cut

掏槽眼均垂直于掘进工作面，彼此间距较小，并有不装药空眼的掏槽方式。

4.4.117  炮眼间距    hole spacing；spacing

同排（圈）炮眼中心之间的距离。

4.4.118  炮眼排（圈）距    row span；row spacing

炮眼排（圈）间的距离。

4.4.119  炮眼密集系数    concentration coefficient ofholes

炮眼间距与最小抵抗线的比值。

4.4.120  炮眼布置图    drilling (hole) pattern；dril-ling (hole) layout

标明井巷掘进工作面炮眼位置、长度和方位的平面、剖面图。

4.4.121  装药结构    loaded constitution；charge str-ucture

炸药在炮眼中装填的结构。分为正向装药结构、反向装药结构、不耦合装药结构、空气柱间隔装药结构等形式。

4.4.122  装药密度    charge density

装药段炮眼（孔）单位体积的装药量。

4.4.123  发爆器    blasting appratus；exploder

供给电爆网路中的电雷管起爆电能的器具。

4.4.124  爆破网络     blasting circuit；blasting net-

work

所有电雷管脚线分别接到或通过连接线接到两根爆破母线上的电爆网路。包括并联、串联和串并联等。

4.4.125  炮眼深度    hole depth

从炮眼（孔）底到工作面的垂直距离。

4.4.126  炮眼长度    hole length

沿炮眼（孔）方向由眼（孔）底至眼（孔）口的长度。

4.4.127  炮眼利用率    efficiency of borehole；blast hole utilization factor

工作面爆破一次的循环进尺与炮眼平均深度的比值。

4.4.128  眼痕率　　percentage borehole vestiges

眼痕率指光面爆破后，可见眼痕的炮眼个数与不包括底板的周边眼总数之比。大于炮眼长度的70%的炮眼眼痕长度算作一个可见的炮眼眼痕。眼痕率是检验光面爆破质量的主要指标之一。

4.4.129  欠挖    underbreak

爆破后井巷断面周界小于设计尺寸的现象。

4.4.130  超挖    overbreak

爆破后井巷断面周界大于设计尺寸的现象。

4.4.131  炮孔爆破率    hole blasting factor

单位炮孔长度所爆破的岩（煤）量。

4.4.132  局部通风　　local ventilation

利用局部通风机或主要通风机产生的风压对局部地点进行通风的方法。

4.4.133  压入式局部通风     forced auxiliary ventila-tion

通风机通过风筒向掘进工作面输送清洁空气的通风方法，又称正压通风。

4.4.134  抽出式局部通风    extracted auxiliary venti-lation

通过刚性风筒，将掘进工作面污浊空气向外抽出的通风方式，又称负压通风。

4.4.135  混合式局部通风    mixed auxiliary ventilation

同一掘进工作面采用抽出式局部通风和压入式局部通风相结合的通风方式。

4.4.136  扩散通风　　diffusion ventilation

利用空气中分子的自然扩散运动，对局部地点进行通风的方式。

## 4.5  井巷支护

4.5.1  支护    supporting；lining

为维护井巷围岩稳定而构筑某种维护结构或采取加固围岩措施等工作的总称。

4.5.2  井巷支护    shaft and drift support

泛指对掘进井筒、巷道和硐室进行的支护。

4.5.3  临时支护    temporary support

在永久支护前，为暂时维护围岩稳定和保障作业安全而进行的支护。

4.5.4  机载临时支护　　onboard temporary support

采用掘进机施工时，在永久支护前，为暂时维护围岩，采用在用掘进机配套的机载临时支护装置对顶板（端面、帮部）施加初撑力，实现远距离、机械化作业的支护。

4.5.5  永久支护    permanent support

为维护井巷围岩在服务年限内稳定而进行的支护。

4.5.6  联合支护    combined support

采用两种或两种以上支护形式共同维护围岩稳定的支护。

4.5.7  刚性支护    rigid support

不允许围岩变形或变形、位移很小的支护。

4.5.8  柔性支护    flexible support

可以允许围岩有较大变形的支护。

4.5.9  锚杆   bolt；rock bolt；stay bolt；stone bolt；anchor bolt

安装在钻孔内，锚固岩体、维护围岩稳定的杆状结构物。

4.5.10  锚索    cable；cable anchor；anchor

安装在钻孔内，锚固岩体、维护围岩稳定的索状结构物。

4.5.11  锚杆支护    bolt supporting

采用锚杆加固井巷围岩的支护。

4.5.12  锚索支护   cable supporting；anchor cable su-pporting

采用锚索加固井巷围岩的支护。

4.5.13  锚具    anchorage

将预应力锚索的张拉力传递给被锚固介质的装置。

4.5.14  树脂锚杆    resin anchor bar；resin rock bolt

以不饱和聚酯树脂作为主要粘结材料的锚杆。

4.5.15  砂浆锚杆    grouted anchor bar；grouted rock-bolt

以普通螺纹钢材为杆体，在锚杆全孔充填水泥砂浆、快硬水泥砂浆的锚杆。

4.5.16  胀壳式锚杆    expanding shell anchor bar

机械内锚头在锚杆体向锚杆孔外位移时胀大并撑紧孔壁，产生锚固力的锚杆。

4.5.17  预应力锚杆    prestressed anchor bar/rod

安装时能施加张拉力并能锁紧的张拉型锚杆。

4.5.18  楔缝式锚杆    slot-and-wedge anchor bar

依靠正楔和倒楔将锚杆头部撑紧孔壁，产生锚固力的锚杆。

4.5.19  管缝式锚杆    slot-tube anchor bar

采用沿纵向开缝的薄壁钢管强行推入比其外径小的钻孔中，借助钢管对孔壁径向压力而产生的摩阻力起锚固作用的锚杆。

4.5.20  超前支护    forepoling；advanced timbering

在松软或破碎带，为了防止掘进后岩石冒落，超前于掘进工作面进行的支护。

4.5.21  超前锚杆    advanced anchor bar

在井巷开挖工作面处，向下一掘进段周边围岩施筑的锚杆。

4.5.22  自钻式注浆锚杆     self-drill grouted anchor bar

具有造孔功能，将造孔、注浆和锚固结合为一体的锚杆。

4.5.23  喷浆支护    gunite；gunite lining；shotcrete support

利用压缩空气将水泥砂浆喷射粘结到岩体表面加固井巷围岩的支护。

4.5.24  喷射混凝土    shotcrete

采用骨料粒径较小的混凝土材料，并加有速凝剂，用混凝土喷射机直接喷射粘结到围岩或其他壁面的混凝土。

4.5.25  喷射混凝土支护    shotcreting；spray concretesupport

利用喷射混凝土加固井巷围岩的支护。

4.5.26  锚喷支护    bolting and shotcreting

联合使用锚杆和喷射混凝土或喷浆的支护。

4.5.27  锚网支护   roof bolting with wire mesh；bolt-ing with wire mesh

锚杆加挂网的联合支护。

4.5.28  锚注支护    bolt grouting support

使用锚杆并对围岩注浆的联合支护。

4.5.29  锚喷网支护      shotcreting and bolting with wire mesh

联合使用锚杆、挂网和喷射混凝土（喷浆）的联合支护。

4.5.30  二次锚网支护　　secondary bolt and mesh support

在一次永久支护基础上，再次使用锚杆加挂网进行补强的支护。

4.5.31  全封闭支护　　fully enclosed support

沿巷道断面四周（360°）方向进行的不间断的连续支护方式。

4.5.32  注浆锚杆　　grouting bolt

将注浆和锚固结合为一体的锚杆。

4.5.33  注浆锚索（注浆锚固锚索）　　 grouting anchor cable (grouting anchoring cable)

将钢绞线（国外一般将其破股）作为锚索索体，绑匝上注浆管、排气管, 再配上止浆塞、夹片式锚具、金属托盘等构成一套锚索，安装时通过向锚索钻孔中注入水泥或其他种类的锚固浆液进行锚固。

4.5.34  锚杆拉力计    hydraulic pull tester

检测锚杆抵抗拉拔力的仪器。

4.5.35  巷道支架    support frame；roadway support

用于支撑巷道围岩，成型或拼装的结构物。

4.5.36  刚性支架    rigid support

不具有可缩性的材料或结构，其允许的变形或位移量很小的巷道支架。

4.5.37  可缩性支架    compressible support；yieldable support；yieldable set；yield timbering；yielding su-pport

具有可缩性材料或（和）结构，在地压作用下能够产生较大收缩变形而不失去支撑能力的巷道支架。

4.5.38  顶梁   roof timber；roof bar；roof beam；main canopy

置于围岩顶部的梁式承载构件。

4.5.39  立柱    leg；post；piece leg

立于底板、底梁或底座上用于支撑顶梁或巷道顶板的构件或部件。

4.5.40  撑杆    cross strut；cross brace；brace；stay bar

为增加支架之间的纵向稳定性和整体性而设置的连接杆件。

4.5.41  背板    lagging；set lagging；shuttering

安设在支架(井圈)外围，使地压均匀传给支架并防止碎石掉落的构件。

4.5.42  底拱    floor arch；inverted arch

设置在巷道底板、连接巷道两侧支护结构的墙、柱或岩体、拱矢向下的拱形结构。

4.5.43  拱碹    arch

用砖、石、混凝土或钢筋混凝土等建筑材料构筑带有弧形的整体式支护结构。

4.5.44  圆碹    circular arch

巷道横断面整体呈圆形的碹。

4.5.45  砌碹    arch-lining；arch-setting

构筑碹体的作业。

4.5.46  碹胎    arch pattern

砌碹时用以支撑模板的骨架。

4.5.47  碹岔    junction arch；intersection arch

巷道交岔处的碹。

4.5.48  临时锁口    temporary collar

井筒掘进时，作固定井位、吊挂临时支架和安设封口盘等用的临时构筑物。

4.5.49  井圈    crib ring；shaft ring

立井掘进时，用以支撑背板，维护围岩稳定的组装式环形金属骨架。

4.5.50  壁座    shaft wall foot；walling foot；shaft crib

是井壁结构的一段，用以支撑向上砌筑段井壁和悬挂向下掘进段的临时支架而构筑的混凝土或钢筋混凝土基座。

4.5.51  复合井壁    composite shaft lining

分层施工或用两种以上建筑材料构筑的井壁。包括双层井壁、夹层井壁等。

4.5.52  丘宾筒    tubbing；shaft tubbing

由预制的钢、铁或钢筋混凝土弧形板块组装的筒形支护结构。

4.5.53  双层井壁　　 double-layer shaft wall

由外层井壁和内层井壁组合而成。

4.5.54  双层混凝土塑料夹层复合井壁　　double-layer concrete composite shaft wall with plastic interlayer

在双层混凝土井壁的内外层之间铺设一层或两层厚1.5mm聚乙烯塑料板而成。设置塑料板厚，制止了内存井壁的温度裂缝，井壁防水性能好。

4.5.55 砌块沥青钢板混凝土复合井壁　　block asphalt steel plate concrete composite shaft wall

外层井壁由混凝土预制块和可压缩板构成，内层井壁为钢筋混凝土结构，分段构筑。内外层井壁之间设置沥青和钢板。钢板封水性好，井壁不漏水，沥青柔性好，在外力作用时，有缓冲均压作用。允许井壁产生一定的曲率半径。故又称柔性井壁。

4.5.56  整体浇筑式井壁　　overall pouring shaft wall

整体浇筑式井壁有混凝土和钢筋混凝土井壁两种。用钢筋、模板支模，再用混凝土一次浇灌成型的井壁。

4.5.57  锚喷井壁　　bolt and shotcrete shaft wall

采用锚杆、金属网、喷射混凝土联合支护的井壁。

4.5.58  装配式井壁　　assembled shaft wall

预先在地面预制成大型弧板，再送至井下装配起来，最后进行壁后注浆的井壁。

## 4.6  其他

4.6.1  煤与瓦斯共采　　simultaneous extraction of coal and gas

一种把煤炭和瓦斯都作为资源开采的方法，采用煤矿瓦斯抽采或煤层气开采的形式，实现瓦斯抽采量最大化，从而达到分阶段或同阶段对煤炭与瓦斯（煤层气）都作为资源开发利用的目的。

4.6.2  有害气体    harmful gases

有损人体健康，或危害作业安全的气体。包括有毒气体、可燃性气体。

4.6.3  防爆门   explosion-proof door

安装在出风井口，以防瓦斯、煤尘爆炸毁坏通风机的安全设施。

4.6.4  风门    air door

在需要通过人员和车辆的巷道中设置的隔断风流的门。

4.6.5  瓦斯涌出    gas emission

由受采动影响的煤层、岩层，以及由采落的煤、矸石向井下空间放出瓦斯的现象。

4.6.6  煤（岩）与瓦斯突出矿井     coal(rock) and gas outburst mine

具有潜在煤（岩）与瓦斯在短时间大量喷出可能，经有关部门鉴定确认的矿井或曾经发生过一次煤（岩）与瓦斯突出的矿井为煤(岩)与瓦斯突出矿井。

4.6.7  瓦斯爆炸    gas explosion

瓦斯和空气混合后，在一定条件下，遇高温热源发生的热—链式氧化反应，并伴有高温和压力（压强）上升现象。

4.6.8  煤尘爆炸    coal dust explosion

悬浮在空气中的煤尘，在一定条件下，遇高温热源而发生的剧烈氧化反应，并伴有高温和压力上升的现象。

4.6.9  保护层　　protective layer

为消除或削弱相邻煤层的突出或冲击地压危险而先开采的煤层或矿层。

4.6.10  石门揭煤　　coal uncovering in crosscut

石门自底（顶）板岩柱穿过煤层进入顶（底）板的全部作业过程。

4.6.11  矿井火灾    mine fire

发生在矿井内的，或虽发生在井口附近、煤层露头上，但有可能威胁井下安全的火灾。

4.6.12  综合灭火　　combined fire extinguishing

采取风墙密闭、向封闭的火区灌注泥浆或注入惰性气体等两种以上配合使用的灭火方法。

4.6.13  防火门    fire-proof door; fire door

井下防止火灾蔓延和控制风流的安全设施。

4.6.14  防火墙    fire stopping；firewall

为封闭火区而砌筑的隔墙。

4.6.15  调压室       pressure balance chamber；surge-

chamber

在防火墙外再作一防火墙，调节两道防火墙间的空气压力（压强），以平衡火区内外的气压差，减少漏风的设施。

4.6.16  惰气防灭火　　fire preventing and extinguish-ing by inert gas

利用不燃烧、不助燃的气体，抑制矿井可燃物氧化、燃烧以及扑灭矿井火灾的技术。

4.6.17  凝胶防灭火　　fire preventing and extinguish-ing by gel

采用基料、添加剂和水按一定比例混合后形成胶体的防灭火技术。

4.6.18  开放式注氮　　open-type nitrogen injection

在需要注氮的区域未封闭的情况下，进行注氮。

4.6.19  封闭式注氮　　sealed-type nitrogen injection

为控制火情或防止瓦斯爆炸，将发生火灾或积聚瓦斯的区域先封闭后再进行注氮。

4.6.20  矿山救护队    mine rescue team

处理矿山灾害事故的职业性、技术性并实行军事化管理的专业队伍。

4.6.21  矿井突水    water bursting in mine；undergro-und water bursting；mine water inrush

大量地下水突然集中涌入井巷的现象。

4.6.22  防水闸门    water door

在井下可能受水害威胁地段，为预防地下水突然涌入其他巷道而专门设置的截水闸门。

4.6.23  防水墙    waterproof dam；bulkhead

在井下受水害威胁的巷道内，为防止地下水突然涌入其他巷道而设置的截流墙。

4.6.24  防水煤岩柱　　waterproof coal pillar

在矿井可能受到水害威胁的地段，为防止地下水和地表水突然涌入井巷、采区而保留一定宽度和高度的煤岩柱。

4.6.25  注浆堵水  grouting for water blocking；grout off；grouting and blocking water

把浆液压入井下突水或可能突水的地点，以拦截水源、减少或消除矿井涌水量的措施。

4.6.26  帷幕注浆　　curtain grouting

在具有合理孔距的钻孔中，注入浆液，使各孔中注浆体相互搭接以形成一道类似帷幕的混凝土防渗墙，以此截断水流，从而达到防渗堵漏目的的注浆技术。

4.6.27  粉尘　　dust

煤尘、岩尘和其他有毒有害固体微粒的总称。

4.6.28  呼气性粉尘　　expiratory dust

能被吸入人体肺泡区的浮尘。

4.6.29  可燃性粉尘　　flammable dust

在一定条件下能与气态氧化剂(主要是空气)发生剧烈氧化反应的粉尘、纤维或飞絮。

4.6.30  爆炸性粉尘环境　　explosive dust environment

在一定条件下,可燃性粉尘与气态氧化剂（主要是空气）形成的混合物被点燃后，能够保持燃烧自行传播的环境。

4.6.31  粉尘爆炸危险场所　　dust explosion hazard area

存在可燃性粉尘和气态氧化剂（主要是空气）的场所。根据爆炸性环境出现的频率或存在的时间可以划分为不同区域。

4.6.32  除尘系统　　dust removal system

由吸尘罩、风管、除尘器、风机及控制装置组成的用于捕集气固两相流中固体颗粒物的装置。

4.6.33  基槽　　 foundation trench

在安全构筑物等特殊工程部位的围岩中开凿的垂直于巷道轴线的沟槽。

4.6.34  人行道　　footway

矿井中专供行人的巷道或斜井、巷道一侧专供行人的通道。

4.6.35  巷道辅助设施　　workings auxiliary facilities

为确保行人、运输安全，沿巷道设置的台阶、扶手、栏杆、轮廓标、安全标志，以及为方便行人、运输等而设置的巷道名称标牌、里程标志、避灾路线、指路标识等设施的总称。

## 5  机电工程

## 5.1  采掘

5.1.1  采掘机械    coal winning machinery and heading (driving) machinery；mining machinery

用于矿山回采和掘进的设备统称。

5.1.2  工作机构   operating organization；working st-ructure

采掘机械上直接实现截割、破碎或装载煤（岩）等主要功能的部件。

5.1.3  采煤机械     coal winning machinery；coal cut-ing machinery

用于采煤工作面，具有截煤、破煤、碎煤和装煤等全部或部分功能的机械。

5.1.4  采煤机    coal winning machine；shearer

以旋转工作机构破煤，并将其装入输送机或其他运输设备的采煤机械。

5.1.5  机面高度    machine height

自采煤工作面底板至采煤机机身上表面的高度。

5.1.6  过煤高度    underneath clearance；passage height under machine

采煤机骑行在配套的刮板输送机上时，其底部突出部位与刮板输送机溜槽中间板面之间的空间距离。也就是煤流的通过高度。

5.1.7  滚筒采煤机    shearer；shearer-loader

以螺旋滚筒作为工作机构，当滚筒旋转并截入煤壁时，利用安装在滚筒上的截齿将煤破碎，并通过滚筒上的螺旋将破碎下来的煤装入刮板输送机的采煤机械。

5.1.8  爬底式采煤机      floor-based shearer；floor-based in-web shearer

采煤机机体置于采煤工作面刮板输送机煤壁侧，沿底板行走工作的采煤机械。

5.1.9  骑槽式采煤机    conveyor-mounted shearer

机身骑于或跨于采煤工作面输送机槽上方或侧面工作的采煤机械。

5.1.10  钻孔采煤机   coal auger；auger machine；auger miner

以大直径螺旋钻头为工作机构的采煤机械。

5.1.11  连续采煤机    continuous miner

用正面切削式工作机构采煤或掘进的机械。

5.1.12  刨煤机   coal plough；plough；plow；coal pla-ner；slicer

装有刨刀的刨头在牵引链的牵引下，采用刨削方式落煤的采煤机械。

5.1.13  液压支架   hydraulic support；powered support

以液压为动力实现升降、前移等动作，进行顶板支护或护帮的设备。

5.1.14  支撑式支架   chock-frame-type support；chock-shield support

有顶梁而没有掩护梁的液压支架。

5.1.15  掩护式支架    shield-type powered support；

shield support；shield

有掩护梁的液压支架。

5.1.16  支撑掩护式支架    chock-shield-type support；

chock-shield support

具有顶梁、掩护梁和两排立柱的液压支架。

5.1.17  悬移支架    cantilever support；suspend-shift support

用于煤矿采煤工作面的一种自移式轻型支架，是介于单体液压支柱与液压支架之间的中间架型。

5.1.18  端头支架    face-end support

用于采煤工作面端头处的液压支架。

5.1.19  放顶煤支架   drawing support for sublevel ca-ving mining；sublevel caving support

用于放顶煤采煤工艺的专用液压支架。

5.1.20  液压支架电液控制系统    electro-hydraulic co-ntrol system

用电子液压系统自动控制液压支架的装置。

5.1.21  推移装置    pusher jack；thrust gear

在采煤工作面横向推移可弯曲刮板输送机的装置。

5.1.22  乳化液泵站    emulsion power pack；emulsion

pump station

供给液压支架或其他液压装置压力乳化液的设备。

5.1.23  掘进机械    road heading machinery；driving  machinery；development machine

用于掘进工作面，具有钻孔、破落煤岩和装载等全部或部分功能的机械。

5.1.24  巷道掘进机    roadheader；road heading machi-ne；driving machine；roadway ripping machine；develo-pment machine

在巷道掘进工作面，以机械方式破落煤岩，并将其装入运输设备的掘进机械。

5.1.25  井筒掘进机    down-the-hole shaft boring mac-hine

又称沉入式钻井机。沿已凿井筒沉入地下钻凿井筒的机械。

5.1.26  全断面掘进机    full-face tunnel boring mach-ine；full-face tunnelling machine；full-size tunneli-g machine

截割工作机构通过旋转和连续推进，能将巷道整个断面的煤岩破碎并装运的巷道掘进机械。

5.1.27  部分断面掘进机    partial-size tunnelling ma-chine；part-face roadheader

截割工作机构作用在巷道部分断面上靠摆动完成全断面截割的掘进机械。

5.1.28  悬臂式掘进机  boom-type roadheader；boom road-header；boom miner

装有悬臂和截割头的部分断面掘进机械。

5.1.29  可爬行坡度      passable gradient；climbable gradient

允许掘进机工作的巷道坡度范围。

5.1.30  离地间隙    ground clearance of machine

机架最低部位距巷道底板或底面的距离。

5.1.31  装载机械    loader

将散料装至接续设备上的机械。

5.1.32  装岩机    rock loader；muck loader

装载松散岩石的装载机械。

5.1.33  装煤机    coal loader

装载煤炭的装载机械。

5.1.34  扒爪装载机  gathering-arm loader；collecting-arm type loader

用扒爪作为工作机构的装载机械。

5.1.35  铲斗装载机    bucket loader

用铲斗作为工作机构的装载机械。

5.1.36  耙斗装载机    slusher；scraper loader

利用牵引绞车拖动耙斗耙取岩石装入矿车或其他输送设备的机械。

5.1.37  侧卸式装载机     side discharge loader；side dump loader

具有侧面卸载功能的装载机械。

5.1.38  抓岩机   grab；shaft-mucking machine；loading grab

立井掘进中抓取岩石装入吊桶的装载机械。

5.1.39  风动工具    pneumatic tools

以压缩空气作为动力的器具。

5.1.40  风镐     air pick；pneumatic pick；coal pick；mechanical pick

用压缩空气驱动的、冲击破落（碎）煤（岩）体及其他矿体（或其他硬质物体）的手持机具。

5.1.41  风煤钻    wind coal drill；pneumatic coal dr-ill

通过压缩空气驱动、用于煤体中钻孔的手持机具。

5.1.42  钻孔机械    drilling machine；boring machine

用于煤矿（煤岩体）钻孔作业的机械。

5.1.43  凿岩机    hammer drill；percussion rock drill；percussive rock drill；rock drill；percussive drill； jackdrill

用于岩体钻孔，以冲击回转方式工作的机具，包括气动凿岩机、液压凿岩机和电动凿岩机等。

5.1.44  凿岩台车   jumbo；drill jumbo；drilling jumbo；drill carriage

支承、推进和移动一台或多台凿岩机的车辆。

5.1.45  潜孔钻机      down-the-hole percussive drill；downhole drill；downhole drilling machine

把钻头和潜孔冲击器一起放入孔内的钻孔机械。

5.1.46  钻探装置    probe drilling system

用于巷道掘进工程中钻探勘测前方岩体内水、瓦斯等赋存状况的装置。

5.1.47  锚杆钻机    roof bolter；jumbolter

能完成钻孔并具有安装锚杆功能的机械。

5.1.48  钻井机    shaft boring machine；shaft borer; well drill

从地面用大直径钻头钻出立井井筒的机械。

5.1.49  反井钻机    raise-boring machine；raise-dril-ling machine

自上而下钻出导孔后，利用已钻出的导孔再自下而上扩孔钻凿立井或斜井的钻孔机械。

5.1.50  钻装机    drill loader；jumbo loader

能完成钻孔和装载作业的机械。

5.1.51  混凝土喷射机    shotcrete machine

利用压缩空气或其他动力喷射混凝土的设备。

5.1.52  锚杆钻车　　bolt and drill rig

用于施工锚杆钻孔的钻车。

5.1.53  掘锚一体机　　tunneling and bolting all-in-one machine

在煤矿巷道使用具有掘进和施工锚杆钻孔功能的机械装备。

5.1.54  除尘风机　　dust removal fan

与综掘机配套，在岩巷施工中收集粉尘，除尘降尘的风机。

## 5.2  运输

5.2.1  主要运输线路　　main transportation route

井下主要运输斜井、井底车场、主要运输大巷和主要运输石门、地面运煤、运矸石干线和集中装载站车场的总称。

5.2.2  一般运输线路　　general transportation route

除主要运输线路外的运输线路。

5.2.3  矿井运输    mine transport

矿井中，完成人员、煤炭、矸石、材料、设备等从一地点运送到另一地点的工作过程。

5.2.4  气力输送    air conveying；pneumatic conveying

用有压气流作载体，以一定速度运送散料的输送方式，又称风力输送。

5.2.5  水力输送    hydraulic conveying

用水流作载体，以一定速度运送散料的输送方式。包括管道水力输送和明槽水力输送两种。

5.2.6  重力输送    gravitational conveying；gravity haulage

利用散料或运输容器的重力，沿底板、地面或承托导向体下滑的运输方式，又称自溜运输。

5.2.7  溜槽    enameled through; chute

利用重力运输的承托导向体。包括铁皮溜槽、搪瓷溜槽、铸石溜槽等。

5.2.8  轨道运输    track transport；track haulage

利用轨道作承托导向体，以车辆作运输容器的运送方式。

5.2.9  矿车    mine car；pit tub

矿山运输煤炭、矿石、矸石等物料用的窄轨车辆。分为固定车厢式、翻转车厢式、底卸式、侧卸式矿车等。

5.2.10  人车  man car；man riding carriage

矿井运送人员的车辆。分为平巷人车、斜井人车和斜坡道人车。

5.2.11  平板车    flat car

矿井运输器材、设备等无车帮的车辆。

5.2.12  材料车    stores van

矿井运输坑木、轨道等长材料的车辆。

5.2.13  专用车    special car；speciality car

供矿井作某种特殊用途的车辆。分为爆炸材料车、检修车、救护车、卫生车和消防车等。

5.2.14  单轨吊车    overhead monorail；overhead rope monorail；monorail hoist

在悬吊的单轨上运行，由驱动车或牵引车(钢丝绳牵引用)、制动车、承载车等组成的运输设备。

5.2.15  绳牵引单轨吊车　　rope towed monorail hoist

一种矿用钢丝绳牵引单轨吊车运输系统。

5.2.16  卡轨车    road railer；coolie car

装有卡轨轮，在轨道上行驶的车辆。

5.2.17  绳牵引卡轨车　　rope towed rail

采用绞车驱动钢丝绳牵引做动力的卡轨车。

5.2.18  轨道机车    mine locomotive

自身有动力装置，在按规定铺设的钢轨线路上运行的机车。

5.2.19  梭式矿车    shuttle car

具有自卸装置，可在轨道上行驶的车辆。

5.2.20  翻矸车    strike car

在矸石山轨道上能翻转卸矸的车辆。

5.2.21  架线电机车    trolley locomotive

用架空线供电的矿用电机车。

5.2.22  矿用防爆特殊型蓄电池电机车    permissible battery locomotive；explosion-proof battery locomotive

电动机、控制器、灯具、电缆插销等为隔爆型，蓄电池采用特殊防爆措施的蓄电池电机车。

5.2.23  矿用防爆柴油机车    permissible diesel locom-otive；explosion-proof diesel locomotive

使用防爆柴油机作动力，低污染排放的机车。

5.2.24  齿轨车    rack locomotive

借助道床上的齿条与机车上的齿轮实现增加爬坡能力的矿用机车。

5.2.25  胶套轮车    rubber-tyred car；rubber-tyred locomotive

矿车轮踏面包敷特种材料以加大粘着系数提高爬坡能力的矿用机车。

5.2.26  无轨胶轮车    flame proof rubber tyre vehicle

以低污染防爆柴油机或蓄电池作动力，采用橡胶轮胎，在煤矿井下无轨巷道中行走，完成辅助运输任务的矿用车辆。

5.2.27  支架搬运车    hydaulic support carrier； support carrier

煤矿井下专用于液压支架搬移运输的带动力装置的车辆。

5.2.28  架空乘人装置    overhead manned equipment

在井巷中采用无极绳系统或架空轨道系统运送人员的一种乘人装置。

5.2.29  无极绳牵引运输    endless-rope haulage

用循环运行的钢丝绳牵引矿车的运输方式。

5.2.30  无极绳连续牵引车    endless rope winch

驱动无极绳循环运行的矿用绞车。

5.2.31  调度绞车    dispatching winch

用以调度矿用车辆及进行辅助牵引作业的矿用绞车。

5.2.32  回柱绞车    swapping winch；prop drawing winch

用于采煤工作面回收支柱的矿用绞车。

5.2.33  液压绞车    hydraulic winch

采用压力液体做动力驱动卷筒的矿用绞车。

5.2.34  阻车器    car arrester

装在轨道、罐笼、翻车机内使矿车停车、定位的装置。

5.2.35  推车机    car pusher；ram

短距离推动矿车或串车的设备。

5.2.36  爬车机    creeper

在倾斜轨道上将车辆从低处推到高处的设备。

5.2.37  翻车机    tippler；rotary car dumper

将固定车厢式矿车翻转卸载的设备。

5.2.38  串车    trip；train

在斜井或斜坡道内，用钢丝绳牵引的由两个以上矿车组成的车组。

5.2.39  输送机    conveyor

连续运载物料的运输机械。

5.2.40  带式输送机    belt conveyor

拥有无极挠性输送带载运物料的输送机。

5.2.41  输送带    conveyor belt

带式输送机使用的挠性带。

5.2.42  吊挂式带式输送机    hanging belt conveyor

中间机架吊挂在支架或顶板上的带式输送机。

5.2.43  可伸缩带式输送机    extensible belt conveyor

机身设有储放带装置，能适应采掘工作面位置变化而调整其长度的带式输送机。

5.2.44  钢丝绳牵引带式输送机    steel wire rope-belt conveyor

用钢丝绳作牵引机构的带式输送机。

5.2.45  钢丝绳芯带式输送机    core wired belt conveyor

用钢丝绳作输送带芯体的带式输送机。

5.2.46  多驱动带式输送机    multi-driver belt conveyor

具有多台中间驱动装置的带式输送机。

5.2.47  滚筒驱动带式输送机　　roller-driven belt conveyor

利用传动滚筒与输送带之间的摩擦力驱动输送带运行的带式输送机。

5.2.48  刮板输送机    scraper conveyor；flight conveyor

用刮板链牵引，在槽内运送散料的输送机。

5.2.49  可弯曲刮板输送机    flexible flight conveyor；armored face conveyor，AFC；flexible scraper conveyor

其相邻中部槽在水平、垂直面内可有限度折曲的刮板输送机，又称可弯曲链板运输机。

5.2.50  桥式转载机   bridge conveyor；stage loader

机身前半部分与可伸缩带式输送机搭接，能纵向整体移动的输送机，又称顺槽转载机。

5.2.51  张紧装置    tightener

使连续运输设备的承载或牵引件（如输送带、钢丝绳或刮板链等）在空载状态下具有一定张力的装置。

5.2.52  跑车防护装置　　  protective device to avoid fast-running cars

在井下斜巷运输中，为了防止车辆在运输的路途中突然发生断绳等跑车事故，采取机械的或电动的防护装置。

5.2.53  挡车栏    arrester

在倾斜井巷内变坡点下方略大于1列车长度的地点设置的能够防止未连挂的车辆继续往下跑车的装置。

5.2.54  超速捕车器    overspeed arrester

为了防止事故状态扩大，安装在斜巷中，能够自动捕捉跑车的安全设施。

## 5.3  提升

5.3.1  矿井提升    mine hoisting

沿井筒或斜坡道利用钢丝绳牵引提升容器或利用大倾角带式输送机进行运输的方式。

5.3.2  立井提升    vertical shaft hoisting

立井中利用钢丝绳牵引提升容器往返运行进行运输的方式。

5.3.3  斜井提升    inclined shaft hoisting

斜井或倾斜巷道中利用钢丝绳牵引提升容器或大倾角带式输送机进行运输的方式。

5.3.4  主井提升    main shaft hoisting

用作煤炭运输的矿井提升。

5.3.5  副井提升    auxiliary shaft hoisting

用作人员、矸石、材料、设备等运输的矿井提升。

5.3.6  混合井提升    combinational shaft hoisting

兼有主井提升和副井提升功能的矿井提升。

5.3.7  缠绕式提升    drum winding；winding hoisting

钢丝绳一端固定并缠绕在提升机卷筒上，另一端悬挂提升容器，利用卷筒不同转向，以实现容器升降的提升方式。分为单卷筒提升、双卷筒提升、可分离卷筒提升、多绳缠绕式提升和绞轮式提升。

5.3.8  摩擦式提升    friction hoisting；koepe hoisting

提升钢丝绳搭绕在摩擦轮上，两端悬挂提升容器或一端悬挂平衡锤，利用摩擦轮不同转向和钢丝绳与摩擦轮衬垫之间的摩擦力带动提升容器升降的提升方式。根据钢丝绳数目分为单绳和多绳摩擦式提升；根据结构和安装方式分为井塔式和落地式摩擦提升。

5.3.9  单钩提升    single hook hoisting

一台提升机只配一钩车（或一串车）或一个吊桶等容器在井筒内或斜巷内运行的提升方式。

5.3.10  双钩提升    double hooks hoisting

一台双滚筒提升机配两钩车（或两串车）或两个罐笼（或箕斗）等容器在井筒内或斜巷内做上下交替运行的提升方式。

5.3.11  平衡提升    balanced hoisting

提升过程中作用在卷筒轴上的静力矩基本不变的提升方式。

5.3.12  不平衡提升    unbalanced hoisting

提升过程中作用在卷筒轴上的静力矩变化的提升方式。

5.3.13  多水平提升    multi-level  hoisting

一套提升设备同时用于一个以上开采水平的提升方式。

5.3.14  多段提升    multi-stage hoisting

多套提升设备进行多水平分段提升的方式。

5.3.15  矿井提升设备    mine winder；mine hoist equi-pment

泛指完成从一个水平标高到另一个水平标高提升运输的全部设备。包括矿井提升机或矿井提升绞车及其电气控制设备、天轮、提升钢丝绳、提升容器、装卸载设备和罐道等。

5.3.16  矿井提升机    mine hoist

安装在地面，采用钢丝绳牵引提升容器完成提升运输任务的机械设备。主要包括缠绕式提升机和摩擦式提升机。

5.3.17  矿用绞车    mine hoist；mine winch；mine winder

安装在井下，利用卷筒对钢丝绳缠绕，使钢丝绳运动，并借助于钢丝绳牵引提升或运输容器沿倾斜轨道运行的机械设备。

5.3.18  凿井绞车    sinking hoist

开凿井筒时用以悬挂吊盘、风筒等凿井设备的矿用绞车。又称稳车。

5.3.19  包角    wrap angle

又称围包角。提升钢丝绳与摩擦轮、导向轮、天轮或输送带与滚筒之间接触弧段所对应的中心角。

5.3.20  天轮    head sheave；sheave wheel

在提升系统中用以承托提升钢丝绳的导向轮。

5.3.21  固定天轮    fixed pulley； fixed head sheave；keyed sheave

不能作轴向移动的天轮。

5.3.22  游动天轮    movable pulley；floating sheave

提升运行中，能作轴向游动的天轮。

5.3.23  摩擦轮　　friction wheel

利用与压紧钢丝绳之间的摩擦力传动，带动钢丝绳连接的提升容器移动的提升系统圆形回转构件。

5.3.24  提升钢丝绳    hoisting rope

悬挂提升容器，传递提升动力的钢丝绳。

5.3.25  导向轮    deflector wheel

用以改变钢丝绳的方向或改变钢丝绳在摩擦轮上的围包角，或在摩擦提升中用以保证两提升容器的中心距的装置。

5.3.26  导向滚　　oriented roll

用以改变钢丝绳的方向或钢丝绳在天轮上的围包角，或用以保证两提升容器的中心距的圆柱形装置。

5.3.27  钢丝绳安全系数    safety factor of wire rope

钢丝绳内所有钢丝的破断拉力总和与包括钢丝绳自重在内的绳端最大静荷重的比值。

5.3.28  钢丝绳最大静张力    maximum static tension of wire rope

作用在钢丝绳上的提升容器自重、绳端有益荷重、钢丝绳自重的矢量和。

5.3.29  提升机卷筒最大静张力差    static tension dif-ference of hoist reel

作用在提升机卷筒的绳端有益荷重、钢丝绳自重的矢量和。

5.3.30  主绳    main rope

在平衡提升中，牵引提升容器的钢丝绳；在主尾绳牵引运输中，指牵引重矿车的钢丝绳，又称提升钢丝绳。

5.3.31  尾绳    tail rope

在平衡提升中，指挂在两个提升容器或挂在提升容器与平衡锤底部起平衡作用的钢丝绳；在主尾绳牵引运输中，指牵引空矿车返回的钢丝绳。

5.3.32  缓冲绳    shock cord

断绳后吸收下坠罐笼的动能，以保证罐笼制动过程平稳的钢丝绳。

5.3.33  防撞绳    anticollision rope

使用柔性罐道时，为防止两个提升容器相互碰撞而加设的钢丝绳。

5.3.34  制动绳    braking rope

在防坠器起作用时，供其抓捕机构捕捉的钢丝绳。

5.3.35  悬吊绳    suspension rope

开凿井筒时悬吊凿井设备的钢丝绳。

5.3.36  出绳角    elevation angle

天轮至卷筒段钢丝绳绳弦与水平面之间的夹角。

5.3.37  提升偏角    declination

提升钢丝绳绳弦与通过天轮绳槽中心铅直平面之间的夹角。

5.3.38  提升容器    hoisting conveyance

罐笼、箕斗、吊桶等的统称。

5.3.39  卸载曲轨    dump track；discharge track

为提升容器在井架或卸矸架上卸载而设置的曲线形导轨。

5.3.40  罐笼    cage

装载人员、矿车、设备等的提升容器。

5.3.41  箕斗    skip

装载煤炭、矿石等的提升容器。

5.3.42  吊桶    sinking bucket；bucket

井筒施工时，用以提升矸石、升降人员和器材的桶型提升容器。

5.3.43  罐座    kep

井口承托罐笼的活动装置。

5.3.44  承接梁    trimmer joist

在井底水平支撑罐笼的固定装置。

5.3.45  稳罐装置    cage stabilizer

使用柔性罐道的矿井，为保证各中间水平的矿车进出罐笼时的稳定而设置的装置。

5.3.46  防坠器    safety catches；parachute

提升钢丝绳或连接装置断裂时，防止提升容器坠落的保护装置。

5.3.47  防撞装置 collision avoidance equipment；anti-collision device

提升容器过卷后防止冲撞井架构筑物的装置。

5.3.48  调绳    tune rope

双钩提升中，调整两个提升容器相对位置的操作。

5.3.49  工作制动    working braking

矿井提升机或提升绞车在正常运转过程中实现减速和停车的制动。

5.3.50  安全制动    safety braking

矿井提升机或提升绞车在运行过程中发生非常情况时实现紧急停车的制动，又称紧急制动。

5.3.51  提升距离    lifting distance

立井提升容器在装、卸载位置之间运行的距离。

5.3.52  提升斜长    bevel length

斜井提升容器在装、卸载或摘、挂钩位置之间运行的距离。

5.3.53  过卷    overwind；overtravel

提升容器向上运行时，超过其正常停车位置而未停车的现象。

5.3.54  过卷高度    overwind height；overwind distance

为避免提升容器过卷可能造成的破坏，在确定井架高度时留有的安全高度或距离。

5.3.55  过放    overfall

提升容器向下运行时，超过其正常停车位置而未停车的现象。

5.3.56  过放高度    overfall height；overfall distance

为避免过放时提升容器在井底因碰撞可能造成的破坏，在井底所设的同过卷高度相应的安全距离或高度。

5.3.57  过卷和过放保护　　over-roll and over-fall pr-otection

当提升容器超过正常终端停止位置或者出车平台0.5m时，必须能自动断电，且使制动器实施安全制动的保护装置。

5.3.58  超速保护　　overspeed protection

当提升速度超过最大速度15%时，必须能自动断电，且使制动器实施安全制动的保护装置。

5.3.59  限速保护　　speed limit protection

提升速度超过3m/s的提升机应当装设限速保护，以保证提升容器或者平衡锤到达终端位置时的速度不超过2m/s。当减速段速度超过设定值的10%时，必须能自动断电，且使制动器实施安全制动的保护装置。

5.3.60  双限制保护　　double limit protection

绞车的过卷、过速、减速、限速四大保护必须采用两套以上完全独立的保护。老的提升机要求加装后备保护装置，新的提升机一般要求双PLC做双套保护。 其中一个用于全面控制的为主控机，用于后备保护的为监控机。

5.3.61  操车信号一体化系统　　operating signal integ-rated system

把井口操车系统与绞车信号系统之间的闭锁关系集成在一起的信息系统。

## 5.4  通风

5.4.1  通风机全压    total pressure of fan

通风机出口侧和进口侧风流的总压力差。

5.4.2  通风机动压    velocity pressure of fan

风流在通风机出口断面上流动的压力。

5.4.3  通风机静压    static pressure of fan

通风机的全压和动压之差。

5.4.4  机械通风　　mechanical ventilation

利用通风机的运转给空气一定的能量,造成通风压力以克服矿井通风阻力,使地面空气不断地进入井下,沿着预定路线流动,然后将污风再排出井外的通风方法。

5.4.5  主要通风机      main fan；main mine fan；mine ventilating fan

安装在地面上的，向全矿井、一翼或一个分区供风的通风机。

5.4.6  局部通风机    auxiliary fan；auxiliary ventil-ating fan

向井下局部地点供风的通风机。

5.4.7  辅助通风机    booster fan

某分区通风阻力过大，主要通风机不能供给足够风量时而在该分区所使用的通风机。

5.4.8  通风机特性曲线       fan characteristic curve；fan performance curve

通风机风压、功率和效率分别与风量关系的曲线。

5.4.9  离心式通风机    centrifugal fan

气体沿轴向进入，沿径向流出的通风机。

5.4.10  轴流式通风机    axial fan

气体沿轴向进出的通风机。

5.4.11  对旋式主要通风机    counter rotating axial fan

采用两级叶轮对旋式结构，且两级叶轮旋转方向相反的轴流式通风机。

5.4.12  通风机工况点    fan operating point

通风机个体特性曲线与矿井或管道风阻特性曲线在同一坐标图上的交点。

5.4.13  反风装置    reversing device

矿井通风系统中，引导正常风流反向流动的一套装置。

5.4.14  通风机附属装置    accessory equipment of fan

与通风机配套使用的扩散器、防爆门、反风装置和风硐等的总称。

5.4.15  扩散器    fan diffuser；fan evase；evase

与通风机出口相连且断面逐渐扩大的风道。

5.4.16  消声器    muffler；silencer

一种阻止声音传播，而允许气流通过的装置。

## 5.5  排水

5.5.1  矿井排水设备    mine drainage equipment

矿井专门用来排水的水泵机组及其电气设备、管道及管道附件等设备设施的统称。

5.5.2  风泵    air driven pump

以压缩空气作为动力的水泵。

5.5.3  主要排水设备    main drainage equipment

安装在主排水泵硐室内，排除矿井涌水的设备。主要包括排水泵、管道、电动机和控制设备等。

5.5.4  辅助排水设备    auxiliary drainage equipment

将局部地段积水扬送到主排水设备的设备。

5.5.5  工作水泵    working pump

主要承担矿井排水任务，并且具备在20h内排出矿井24h正常涌水量的能力的水泵。

5.5.6  备用水泵    standby pump

不小于工作水泵能力的70%，并且其与工作水泵的总能力能在20h排出矿井24h最大涌水量的水泵。

5.5.7  检修水泵    maintaining pump；troubleshooting pump

不小于工作水泵能力的25%，在工作水泵、备用水泵检修时，用于矿井排水的机械。

5.5.8  离心式水泵    centrifugal pump

利用叶轮和水相互作用，使水沿径向或斜向流出的排水机械。

5.5.9  轴流式水泵    axial pump；axial-flow pump

利用叶轮和水相互作用，使水获得能量沿轴向流出的排水机械。

5.5.10  泥浆泵    slime mud pump；sludge pump

专门排送泥浆的机械。

5.5.11  吊泵    hanging pump

沿井筒轴线方向吊挂工作的井筒排水机械。

5.5.12  深井泵    deep well pump

用于井田疏干，沉入钻孔中排水的机械。

5.5.13  潜水泵    submersible pump

泵体和电动机可浸入水中工作的排水机械。

5.5.14  喷射泵    jet pump；injection pump

使高压水或压缩空气由喷嘴喷出，造成周围局部负压，实现吸水上扬的排水机械。

5.5.15  升压泵    booster pump

为解决水泵吸水能力过低，在吸水管上安装的与主排水泵串联工作的水泵。

5.5.16  工作水管    working pipe

主要承担矿井排水任务，与矿井工作水泵能力相配套，其能力在20h内能排出矿井24h正常涌水量的排水管路。

5.5.17  备用水管    standby pipe

在工作水管检修或矿井涌水增大时用于矿井排水的管路，其与工作水管的总能力，应能配合工作和备用水泵在20h内排出矿井24h的最大涌水量。

5.5.18  离心泵联合工作    joint operation of centrif-ugal pump

当一台水泵单独对管路工作不能达到排水目的或不能满足排水要求时，可以采用多台水泵同时对管路联合工作。其基本方式有并联和串联两种。

5.5.19  气穴现象    cavitation

在水泵入口处，如果水的绝对压强低于该温度下水的饱和蒸汽压，将形成汽泡，汽泡进入叶轮的高压区迅速破裂，产生高压水力冲击和振动的现象。

5.5.20  汽蚀    cavitation erosion

水泵叶轮表面受到气穴现象的冲击和侵蚀产生剥落和损坏的现象。

5.5.21  吸上真空度    suction vacuum

大气压能与泵吸入口压能之差。

5.5.22  水击    water hammer

给排水系统中，由于各种原因导致的水流速度或流量突然变化，造成管道中压力瞬间急剧上升，从而产生巨大的破坏力的现象。

## 5.6  电气

5.6.1  矿井供电系统    mine power supply system

由各种电压的电力线路将矿井的变电所和电力用户联系起来的变电、配电和用电的整体。

5.6.2  井下供电系统    underground power supply system

进入井下的供电电缆、供电设备及其所组成的变电、配电和用电的整体。

5.6.3  矿用隔爆型移动变电站    mine flameproof mobilesubstation；mine flameproof transformer

由变压器及高、低压开关等组成的，可随工作面移动的隔爆型电气设备的整体。

5.6.4  矿用隔爆型干式变压器      flameproof dry-type transformer

不用油绝缘和冷却的隔爆型变压器。

5.6.5  总接地网    general earthed system；power gro-unding system/grid

整个井下通过接地母线、辅助接地母线、接地导线及接地引线连接在一起，并与所有电气设备（包括电缆）的接地部分和各主接地极、局部接地极均相连接而形成的接地网络。

5.6.6  井下主接地极    underground main earthed elec-trode；underground main earthing pole

埋设在井底主、副水仓或集水井内的金属板式接地极。

5.6.7  局部接地极    local earthed electrode

除主接地极外，在集中或单个装有电气设备的地点埋设的接地极。

5.6.8  接地装置    earthing device

各接地极和接地导线、接地引线的总称。

5.6.9  接地母线    earthed busbar；ground strap；ground bus

与主接地极连接，供井下主变电所、主水泵房等所用电气设备外壳进行连接的母线。

5.6.10  接地导线    earthing conductor；earth lead； earth conductor；grounding conductor

主接地极与接地母线之间、局部接地极与辅助接地母线之间连接的导线。

5.6.11  井下保护接地    underground protective earth-ing

将电气设备正常不带电的外露金属部分用导体与总接地网或与接地装置连接起来的技术措施。

5.6.12  总接地网接地电阻      earthing resistance of general earthed system

总接地网上任意点的对地电阻。

5.6.13  静电事故    electrostatic accident

因静电放电或静电力的作用而发生危险或损害的事故。

5.6.14  静电灾害    electrostatic hazard

因静电放电而导致的比较大或人力无法抵御的灾害。如火灾、爆炸、人体静电电击和二次事故等。

5.6.15  漏电保护    earth leakage protection

电网漏电电流超过设定值时，能自动切断电路或发出信号的保护功能。

5.6.16  选择性漏电保护    selective earth leakage pr-otection

电网馈出线上发生漏电故障时，能正确选出并切断发生故障馈出线的保护功能。

5.6.17  选择性断电保护   selective cut-off /power-off protection

当操作人员无论任何原因打开电源进线腔或主腔时，保证只有该支路的上级开关断电，而不影响其他支路正常工作的一种后备保护功能。

5.6.18  漏电闭锁    earth leakage lockout

电气装置在分闸断电状态下，负载侧网络绝缘电阻降低到装置整定值以下时，保证装置不能向负载合闸送电的一种电气保护功能。

5.6.19  分级闭锁    grading lockout

将接线腔分成电源进线和负载出线两个独立隔爆接线腔，在带电情况下打开任一接线腔时，在接线腔未失爆前通过闭锁机构动作使开关分闸断电且闭锁的一种保护功能。负载出线腔闭锁于本级开关，电源进线腔闭锁于上级开关。

5.6.20  全闭锁    full lockout

设备的电源进线和负载出线只设一个隔爆腔，在带电情况下打开接线腔，在接线腔未失爆前通过闭锁机构动作使上级开关分闸断电且闭锁的一种保护功能。

5.6.21  矿用一般型电气设备    mine electrical appara-tus for non-explosive atmospheres

专为煤矿井下条件生产的不防爆的一般型电气设备。

5.6.22  矿用防爆电气设备    mine electrical apparatusfor explosive atmospheres

按照国家相关标准生产的、专供煤矿井下使用（取得煤矿矿用产品安全标志证书）的防爆电气设备。

5.6.23  隔爆型电气设备    flameproof electrical appa-ratus

具有隔爆外壳的防爆电气设备。

5.6.24  增安型电气设备    increased safety electricalapparatus

在正常运行条件下，不会产生电弧、火花和危险温度的电气设备结构上，采取措施提高安全程度，以避免在正常和认可的过载条件下出现点燃爆炸性混合物的防爆电气设备。

5.6.25  本质安全型电气设备    intrinsically safe ele-ctrical apparatus

又称本安型设备。全部电路为本质安全电路的防爆电气设备。

5.6.26  气密型电气设备    hermetically sealed electr-ical apparatus

具有气密外壳的防爆电气设备。

5.6.27  矿用防爆灯具    flameproof luminaire

由馈电网络供电的，适用于有可燃气（和煤尘）爆炸危险的煤矿井下照明用的防爆灯具。

5.6.28  局部通风机“三专”供电    auxiliary/local fan power supply with dedicated line switch and transfor-mer

直接从变电所采用专用变压器、专用开关、专用线路向每个掘进工作面的局部通风机供电的技术措施。

5.6.29  漏电保护装置    earth-leakage protector；ear-th-leakage protective equipment

矿用隔爆型检漏装置、矿用隔爆型选择性检漏装置、漏电指示器和漏电闭锁装置等的总称。

5.6.30  矿用隔爆型检漏装置    flameproof leakage det-ection device for mine

当井下供电系统中漏电电流达到设定值时，能自动切断电源，并能连续监视其绝缘电阻的保护装置。

5.6.31  矿用隔爆型选择性检漏装置    flameproof selec-tive leakage detection device for mine

井下多路供电系统中能单独识别并自动切断漏电馈出线的检漏装置。

5.6.32  漏电指示器    leakage detector

当井下供电系统中漏电电流达到设定值时能自动发出漏电信号的装置。

5.6.33  漏电闭锁装置    earth-leakage interlock unit；leakage interlocking device

电气装置在分闸断电状态下，负载侧网络绝缘电阻降低到装置整定值以下时，使电气装置的开关闭锁不能向负载合闸送电的保护装置。

5.6.34  风电闭锁装置    fan-stoppage breaker

当掘进工作面局部通风机停止运转或风筒风量低于规定值时，能自动切断被控制电气设备电源的装置。

5.6.35  瓦斯电闭锁装置    power-stoppage gas monitor breaker

当掘进工作面的甲烷浓度超过规定值时，能自动切断被控制电气设备电源；当掘进工作面停风后，集聚的甲烷浓度超过规定时，能自动闭锁局部通风机电源，只有人工解除闭锁后方可启动局部通风机排放瓦斯。

5.6.36  综合保护装置    versatile protector；integra-ted protection apparatus

具有短路、过负荷、断相、漏电等多功能的保护装置。

5.6.37  矿用电缆    mine cable

专供煤矿井下和地面的电气设备及装置使用的、并取得煤矿矿用产品安全标志证书的阻燃电缆，又称煤矿用电缆。

5.6.38  矿用橡套软电缆      rubber-sheathed flexible cable for mine

用橡胶作绝缘和护套的各种用途的矿用电缆，其护套具有不延燃性。

5.6.39  矿用橡套屏蔽电缆    rubber-sheathed screened cable for mine

具有分相屏蔽或（和）统包屏蔽（三相共同屏蔽层）的矿用橡套软电缆。

5.6.40  矿用隔爆型电缆连接器    flameproof cable cou-pling device for mine；flameproof connection box for mine

具有隔爆型结构的电缆连接装置。包括电缆接线盒、电缆插销等。

5.6.41  煤矿安全生产监控系统    safety supervison/mo-nitoring system of coal mine production

用于煤矿通风安全及生产环节监控的系统，包括煤矿安全、瓦斯抽采（放）、轨道运输、带式输送机运输、供电、排水、火灾、视频等监控系统，矿山压力、煤与瓦斯突出、井下人员位置、煤炭产量等监测系统。

5.6.42  煤矿安全监控系统    supervision system of co-al mine safety

具有模拟量、开关量、累计量采集、传输、存储、处理、显示、打印、声光报警、控制等功能，用于监测甲烷浓度、一氧化碳浓度、风速、风压、温度、烟雾、馈电状态、风门状态、风筒状态、局部通风机开停、主要风机开停，并实现甲烷超限声光报警、断电和甲烷风电闭锁控制，由主机、传输接口、分站、传感器、断电控制器、声光报警器、电源箱、避雷器等设备组成的系统。

5.6.43  煤矿瓦斯抽采(放)监控系统  monitoring system of gas extraction (drainage)

主要用来监测甲烷浓度、压力、流量、温度、抽放泵状态、阀门状态等，并实现甲烷超限声光报警、抽放泵和阀门控制等功能的系统。

5.6.44  煤矿轨道运输监控系统    monitoring system of track  haulage

主要用来监测信号机状态、电动转辙机状态、机车位置、机车编号、运行方向、运行速度、车皮数、空（实）车皮数等，并实现信号机、电动转辙机闭锁控制、地面远程调度与控制等功能的系统。

5.6.45  煤矿带式输送机运输监控系统    monitoring sys-tem of (coal mine) belt conveyor

主要用来监测输送带速度、轴温、烟雾、堆煤、横向撕裂、纵向撕裂、跑偏、打滑、电机运行状态、煤仓煤位等，并实现逆煤流启动、顺煤流停止等闭锁控制和安全保护、地面远程调度与控制、输送带火灾监测与控制等功能的系统。

5.6.46  煤矿供电监控系统   monitoring system of (coalmine) power supply

主要用来监测电网电压、电流、功率、功率因数、馈电开关状态、电网绝缘状态等，并实现漏电保护、馈电开关闭锁控制、地面远程控制等功能的系统。

5.6.47  煤矿排水监控系统   monitoring system of (coalmine) drainage

主要用来监测水仓水位、水泵开停、水泵工作电压、电流、功率、阀门状态、流量、压力等，并实现阀门开关、水泵开停控制、地面远程控制等功能的系统。

5.6.48  煤矿火灾监控系统    monitoring system of coalmine fire

主要用来监测一氧化碳浓度、二氧化碳浓度、氧气浓度、温度、风压、烟雾等，并通过风门控制，实现均压灭火控制、制氮与注氮控制等功能的系统。

5.6.49  矿山压力监测系统    monitoring system of gro-und pressure

主要用来监测地压、顶板位移、位移速度、位移加速度、红外发射、电磁发射等，并实现矿山压力预报等功能的系统。

5.6.50  煤与瓦斯突出监测系统    monitoring system of coal and gas outburst

主要用来监测煤岩体声发射、瓦斯涌出量、工作面煤壁温度、红外发射、电磁发射等，并实现煤与瓦斯突出预报等功能的系统。

5.6.51  煤矿井下人员位置监测系统    monitoring systemof personal location

主要用来监测井下人员位置，具有携卡人员出/入井时刻、重点区域出/入时刻、限制区域出/入时刻、工作时间、井下和重点区域人员数量、井下人员活动路线等监测、显示、打印、储存、查询、报警、管理等功能的系统，又称煤矿井下作业人员管理系统。

5.6.52  提升信号装置    winding signalling；hoisting signalling

用作矿井提升机房、井口、井下各水平之间信号联络并具有必要闭锁的装置。

5.6.53  斜井人车信号装置     inclined shaft manrider signalling

供斜井人车与矿井提升机房之间进行信号联络的装置。

5.6.54  矿井通信    (underground) mine communication

以矿调度室为中心，矿内各部门、各环节之间的各类井上、下通信。

5.6.55  井下通信    underground communication

以矿调度室为中心，调度室与井下各生产环节和有关辅助环节之间、井下各环节相互之间或各环节内部的通信。

5.6.56  矿井调度通信   (underground) mine dispatchingcommunication

专供调度指挥用的，调度室与井上、井下各生产环节和有关辅助环节之间的通信。

5.6.57  矿井调度通信主系统   main system of mine dis-patching communication；main system of underground

mine dispatching communication

与矿调度室直接联系的通信系统。由调度电话总机、与之直接联系的各调度电话分机或局部通信系统（子系统）的调度通信汇接装置以及它们之间的传输通道等构成。

5.6.58  矿井调度通信子系统    subsystem of (undergro-und) mine dispatching communication

通过调度通信汇接装置进入调度通信主系统的各生产环节和辅助环节的局部通信系统。

5.6.59  矿井局部通信系统    mine local communication system；underground mine local communication system

井上、井下生产环节及辅助环节局部范围内联络、指挥用的通信系统。

5.6.60  架线式电机车载波通信    carrier communication for trolley locomotive

调度室与架线式电机车之间，或架线式电机车相互间利用架空馈线和铁轨作为载波传输线的通信。

5.6.61  矿山救护通信    mine rescue communication

矿山救护工作中使用的通信。

5.6.62  井下无线通信   underground wireless communic-ation

借助矿井特殊传输信道实现的通信，收、发信机之间无直接导线联系,利用电磁波传送信息。包括甚低频，特低频透地通信，电磁波沿低导层（煤层）传播的中频通信，以巷道作波导的甚高频、特高频通信，以及有线-无线相结合的中频感应通信和高频、甚高频漏泄通信。

5.6.63  感应通信    inductive communication

借助于感应体（沿井筒或巷道敷没的导线、金属管道或其他导体）对电磁波传播的导行作用来实现的通信。

5.6.64  漏泄通信    leaky feeder communication

利用漏泄电缆作为传输信道的无线通信。

5.6.65  矿用通信电缆    communication cable of mine

具有适用于矿井环境的机械强度、耐潮、防静电和阻燃等性能的矿井专用通信电缆。

5.6.66  漏泄电缆    leaky coaxial cable

一种同轴电缆式的漏泄馈线，其外导体具有疏编、开槽或孔等开放结构，电磁波可在电缆中纵向传播，同时可横向辐射。射频能量可由电缆发到外界，或从外部传入电缆。

5.6.67  调度通信汇接装置    interconnecting device for dispatching communication system

调度通信主系统和子系统间的接口。

5.6.68  矿用电话机    mine telephone set

具有防爆、防尘、防潮等性能，适合矿井特殊要求的电话机。

5.6.69  矿井视频监控系统　　underground video monito-ring system

用来监视煤矿井下、地面生产环节和设备的实时场景，并可实现事故视频报警和联动报警的系统。

5.6.70  六大安全避险系统　　six safety and risk avoi-dance systems

是指“监测监控、人员定位、通讯联络、紧急避险、压风自救、供水施救”六大安全避险系统总称。

## 5.7  其他

5.7.1  风包    air receiver

与空气压缩机最末一级出气口相连，用于储存空气压缩机排出的有压气体的压力容器，又称储气罐。

5.7.2  油水分离器    oil-water separator

分离压缩空气中油滴和水分的装置。

5.7.3  封孔器    hole packer

瓦斯抽放和煤层注水钻孔孔口的密封装置。

5.7.4  放水器    drainage device；tailrace

用于储存和排放瓦斯抽放管路中积水的专用装置。

5.7.5  防回火装置    flash back preventer

在抽放瓦斯管路中，阻止火焰蔓延的安全装置。

5.7.6  水封防爆箱    explosion-proof waterlock

在抽放瓦斯管路中，可以隔爆的一种水箱式安全装置。

5.7.7  自动隔爆棚    auto-explosion suppression shed；automatic explosion suppression shed

利用各种传感器，将瞬间测量的煤尘爆炸时的各种物理参量迅速转换成电信号，控制机构根据这些信号准确计算出火焰传播速度后选择恰当时机发出动作信号，让抑制装置强制喷洒固体或液体等消火剂，从而可靠地扑灭爆炸火焰，阻止煤尘爆炸蔓延的装置。

5.7.8  瓦斯抽采泵   gas drainage pump；gas extraction pump

产生负压，通过瓦斯抽放管路将煤矿井下的瓦斯抽出的泵类设备。

5.7.9  喷雾装置    sprayer unit；spraying device

把水雾化为细微水珠用以降尘的装置。

5.7.10  湿式除尘器    wet dust collector；wet scrubber

以水为介质分离和捕集空气中粉尘的装置。

5.7.11  机械除尘器    mechanical dust collector

利用重力、惯性力、离心力的作用，分离、捕集空气中粉尘的装置。

5.7.12  旋流除尘器    cyclone dust collector

利用旋转运动产生的离心力，分离、捕集空气中粉尘的装置。

5.7.13  过滤除尘器    dust filter

利用纤维层、颗粒层分离、捕集空气中粉尘的装置。

5.7.14  袋式除尘器    bag filter；bag type dust collec- tor

使含尘空气通过过滤箱（袋）而分离、捕集粉尘的装置。

5.7.15  自救器    self-rescuer

发生灾害时，为防止有毒气体对人身的侵害，供个人佩戴逃生用的呼吸保护器。

# 6  地面工程

## 6.1  场区工程

6.1.1  工业场地    mine yard；mine site

为煤矿地面生产系统和辅助生产系统服务的地面建筑物、构筑物以及道路占用的场地。

6.1.2  风井场地    ventilation shaft field

风井井口及矿井通风设施所占用的场地。

6.1.3  场区道路    mine area road；roads in mine yard

工业场地内供人员或车辆通行的道路。

6.1.4  护坡    slope protection

为保证边坡稳定或防止其受冲刷，在坡面上所做的各种铺砌和栽植的统称。

6.1.5  场区排水沟    drainage ditch in mine yard

为汇集和排除场区内的地表积水而设置的水沟。

6.1.6  场区建筑工程    construction engineering in mine yard

在矿井工业场地建设的各种建筑物和构筑物。

6.1.7  煤矿专用铁路    railroad exclusively for mine；railway dedicated to mine

为矿区或矿井提供运输服务的铁路。

6.1.8  装车站    loading station

把煤炭装入运输工具并外运的场所。

## 6.2  工业建筑

6.2.1  井塔    hoist tower；shaft tower

建在井口，用来安装多绳摩擦式提升机及导向轮、电气控制设备、罐道、罐道梁、防撞梁、卸载设备等提升附属设备的构筑物。

6.2.2  井架    derrick；headframe

建造在井口，用来安装天轮及其他设备的构筑物。

6.2.3  提升机房    hoist house

安装提升机及其配套设施的建筑物。

6.2.4  煤仓    coal bunker

用于储存煤炭的构筑物。

6.2.5  准备车间    preparation workshop

用于对大块矸石进行分选，对原煤进行初步筛选和破碎用的建筑物。

6.2.6  输送机栈道    conveyor trestle

为输送机安装、运转而设置的桥式构筑物。

6.2.7  行人栈桥    pedestrian trestle

供人员跨越建构筑物的桥式构筑物。

6.2.8  翻车机房    car dumper shed

翻车机运转、检修及人员作业的场所。

6.2.9  矸石仓    refuse bin

地面储存矸石以待运出的构筑物。

6.2.10  通风机房    ventilator room；fan house

在风井井口，为安装主要通风机而设置的建筑物。

6.2.11  风道    air channel

风机与风硐之间相连的一段通道。

6.2.12  空气压缩机房    air compressor room

为空气压缩机运转、维修及人员作业而设置的建筑物。

6.2.13  地面电机车库    ground locomotive garage

电机车存放、维修、充电及人员作业的场所。

6.2.14  地面爆炸物品库    ground explosive magazine

用以存放炸药、雷管等爆炸物品的建筑物。

6.2.15  坑木房     timber plant；pitwood plant；prop wood plant

加工矿井生产所需木料的建筑物。

6.2.16  综采设备库     warehouse of fully-mechanized mining equipment

用于存放液压支架、采煤机、液压站等综采设备的地面建筑物。

6.2.17  瓦斯抽采站      gas drainage station (plant)；gas extraction station (plant)

采用专用设备，把煤层、岩层及采空区中瓦斯抽出并采集的场所。

6.2.18  瓦斯发电站    gas power plant

利用瓦斯燃烧所产生的热能转换为动能以生产电能的工厂。

6.2.19  矿井地面主变电所    main ground substation

设在地面，向全矿供电的变、配电中心。

6.2.20  冷却水池    cooling pond

将冷却水进行冷却、贮存和循环的构筑物。

6.2.21  暖风道    preheated-air entry；preheated air inlet

在严寒和寒冷地区，专为井下输送暖风的，由井口空气加热室到井颈的一段通道。

6.2.22  凿井井架    shaft sinking headframe

凿井时用于提升和悬吊凿井设备及管线、布置卸矸等设施与设备的井口大型立体结构物。

6.2.23  卸（翻）矸台    gangue dumping board/platform

开凿立井时，在凿井井架中专为吊桶卸矸设置的结构平台。

6.2.24  稳车棚    sinking winch shed

凿井期间在井口附近专为凿井绞车修建的临时棚房。

6.2.25  天轮平台    sheave wheel platform

位于井架上端专为安设各种天轮用的平台。

6.2.26  安全门    safety door

在井口处，为防止发生坠井事故设置的一种活动门。

6.2.27  临时建筑物    temporary structures

为矿井施工而建的服务年限短，经过一定时间后拆除或回收的简易建筑物。

6.2.28  井口房    lodge room；heapstead

与井架或井塔联合构成的井口建筑物。

6.2.29  压风机房　　pressure fan room

布置在广场主导风向的上风位置，为矿井生产及井下压风自救系统提供压缩空气的机电设备所在的建筑物。

## 6.3  公共建筑

6.3.1  矿灯房    lamp house

负责矿灯充电、收发、登记、检测、维修和人员作业的场所。

6.3.2  浴室    bathroom

供煤矿职工洗浴的场所。

6.3.3  任务交代室　　task account room

指煤矿生产及辅助单位用来组织召开班前会、当班任务分工等的专用场所，一般设在联合建筑内。

6.3.4  办公楼    administration building

矿井生产、行政管理的集中办公的场所。

6.3.5  职工食堂    workers dining hall

供应职工餐饮和井下工人班中餐的场所。

6.3.6  锅炉房    boiler plant

为锅炉运行、人员作业而设置的建筑物。

# 附录A 中文索引

A

安全门                                        6.2.26

安全梯                                        4.4.23安全制动                                      5.3.50

暗井                                          4.1.22

B

扒爪装载机                                    5.1.34

半煤岩巷                                      4.2.14

办公楼                                        6.3.4

帮眼                                          4.4.115

保护层                                        4.6.9

保护盘                                        4.4.22

包角                                          5.3.19

爆破网络                                      4.4.124

爆炸性粉尘环境                                4.6.30

备用水泵                                      5.5.6

备用水管                                      5.5.17

背板                                          4.5.41

本质安全型电气设备                            5.6.25

壁后注浆法                                    4.4.67

壁间注浆法                                    4.4.68

壁座                                          4.5.50

表土层                                        3.2.1

不平衡提升                                    5.3.12

部分断面掘进机                                5.1.27

C

材料车                                        5.2.12

采掘工作面                                    2.0.13

采掘机械                                      5.1.1

采煤机                                        5.1.4

采煤机械                                      5.1.3

采区变电硐室                                  4.3.22

采区车场                                      4.3.19

采区煤仓                                      4.3.8

采区石门                                      4.2.21

操车信号一体化系统                            5.3.61

测斜                                          4.4.46

侧卸式装载机                                  5.1.37

差异冻结                                      4.4.29

缠绕式提升                                    5.3.7

铲斗装载机                                    5.1.35

场区道路                                      6.1.3

场区建筑工程                                  6.1.6

场区排水沟                                    6.1.5

超前锚杆                                      4.5.21

超前支护                                      4.5.20

超速保护                                      5.3.58

超速捕车器                                    5.2.54

超挖                                          4.4.130

撑杆                                          4.5.40

承接梁                                        5.3.44

承压水                                        3.3.2

齿轨车                                        5.2.24

冲击地压                                      2.0.41

抽出式局部通风                                4.4.134

除尘风机                                      5.1.54

除尘系统                                      4.6.32

出绳角                                        5.3.36

串车                                          5.2.38

D

带式输送机                                    5.2.40

袋式除尘器                                    5.7.14

单钩提升                                      5.3.9

单行作业                                      4.4.5

单轨吊车                                      5.2.14

单圈冻结管冻结                                4.4.31

挡车栏                                        5.2.53

导硐掘进法                                    4.4.84

导向滚                                        5.3.26

导向轮                                        5.3.25

底板抽采巷                                    4.2.31

底拱                                          4.5.42

地面爆炸物品库                                6.2.14

地面电机车库                                  6.2.13

地面建筑工程                                  2.0.5

地面预注浆法                                  4.4.65

地质构造                                      3.1.7

吊泵                                          5.5.11

吊挂式带式输送机                              5.2.42

吊盘                                          4.4.16吊桶                                          5.3.42

调度绞车                                      5.2.31

调度通信汇接装置                              5.6.67

调绳                                          5.3.48

调压室                                        4.6.15

顶板抽采巷                                    4.2.32

顶梁                                          4.5.38

顶眼                                          4.4.114

冻结壁                                        4.4.37

冻结壁厚度                                    4.4.41

冻结壁交圈                                    4.4.48

冻结壁交圈时间                                4.4.49

冻结壁平均温度                                4.4.42

冻结壁维持期                                  4.4.40

冻结壁形成期                                  4.4.39

冻结法                                        4.4.26

冻结孔                                        4.4.35

冻结期                                        4.4.38

冻结器                                        4.4.36

冻结压力                                      4.4.50

冻注凿三同时施工                              4.4.79

硐室                                          4.3.3

独头掘进                                      4.4.85

端头支架                                      5.1.18

对旋式主要通风机                              5.4.11

多段提升                                      5.3.14

惰气防灭火                                    4.6.16

多驱动带式输送机                              5.2.46

多圈冻结管冻结                                4.4.32

多水平提升                                    5.3.13

躲避硐室                                      4.3.21

E

二次爆破                                      4.4.94

二次锚网支护                                  4.5.30

二期工程                                      2.0.27

F

发爆器                                        4.4.123

翻车机                                        5.2.37

翻车机硐室                                    4.3.6

翻车机房                                      6.2.8

翻矸车                                        5.2.20

反风装置                                      5.4.13

反井法延深立井                                4.4.24

反井钻机                                      5.1.49

反向起爆                                      4.4.99

防爆门                                        4.6.3

防回火装置                                    5.7.5

防火门                                        4.6.13

防火墙                                        4.6.14

防水煤岩柱                                    4.6.24

防水墙                                        4.6.23

防水闸门                                      4.6.22

防撞绳                                        5.3.33

防撞装置                                      5.3.47

防坠器                                        5.3.46

放顶煤支架                                    5.1.19

放水器                                        5.7.4

分层巷道                                      4.2.27

分段冻结                                      4.4.27

分段平巷                                      4.2.5

粉尘                                          4.6.27

粉尘爆炸危险场所                              4.6.31

分级闭锁                                      5.6.19

分级扩孔钻进                                  4.4.53

风包                                          5.7.1

风泵                                          5.5.2

封闭式注氮                                    4.6.19

风道                                    6.2.11

风电闭锁装置                                  5.6.34

风动工具                                      5.1.39

风硐                                          4.3.29

风镐                                          5.1.40

风井                                          4.1.9

风井场地                                      6.1.2

风煤钻                                        5.1.41

风门                                          4.6.4

封孔器                                        5.7.3

封口盘                                        4.4.19

辅助排水设备                                  5.5.4

辅助盘                                        4.4.21

辅助通风机                                    5.4.7

辅助眼                                        4.4.113

复合井壁                                      4.5.51

副井                                          4.1.7

副井提升                                      5.3.5

副斜井                                        4.1.19

G

改扩建矿井                                    2.0.32

感应通信                                      5.6.63

矸石仓                                        6.2.9

矸石井                                        4.1.10

刚性井筒装备                                  4.1.15

刚性支护                                      4.5.7

刚性支架                                      4.5.36

钢丝绳安全系数                                5.3.27

钢丝绳牵引带式输送机                          5.2.44

钢丝绳芯带式输送机                            5.2.45

钢丝绳最大静张力                              5.3.28

隔爆型电气设备                                5.6.23

隔水层                                        3.3.8

工程地质监测                                  3.2.7

工程地质勘察                                  3.2.5

工程地质评价                                  3.2.6

工程地质条件                                  3.2.4

工业场地                                      6.1.1

工作机构                                      5.1.2

工作面回风巷                                  4.2.30

工作面预注浆                                  4.4.66

工作面运输巷                                  4.2.29

工作水泵                                      5.5.5

工作水管                                      5.5.16

工作制动                                      5.3.49

拱碹                                          4.5.43

固定盘                                        4.4.20

固定天轮                                      5.3.21

固井                                          4.4.62

刮板输送机                                    5.2.48

管缝式锚杆                                    4.5.19

管子道                                        4.3.23

贯通测量                                      2.0.39

贯通掘进                                      4.4.86

罐道                                          4.1.12

罐道梁                                        4.1.13

罐笼                                          5.3.40

罐座                                          5.3.43

光面爆破                                      4.4.90

轨道机车                                      5.2.18

轨道运输                                      5.2.8

滚筒采煤机                                    5.1.7

滚筒驱动带式输送机                            5.2.47

锅炉房                                        6.3.6

过放                                          5.3.55

过放高度                                      5.3.56

过卷                                          5.3.53

过卷高度                                      5.3.54

过卷和过放保护                                5.3.57

过滤除尘器                                    5.7.13

过煤高度                                      5.1.6

H

含水层                                        3.3.7

巷道                                          4.2.1

巷道辅助设施                                  4.6.35

巷道掘进机                                    5.1.24

巷道围岩稳定性分类                            3.2.3

巷道支架                                      4.5.35

毫秒爆破                                      4.4.96

毫秒延期电雷管                                4.4.109

呼气性粉尘                                    4.6.28

护坡                                          6.1.4

缓冲绳                                        5.3.32

缓坡斜井                                      4.1.21

换载硐室                                      4.3.24

回采巷道                                      4.2.18

回风巷                                        4.2.25

回风斜井                                      4.1.20

回柱绞车                                      5.2.32

混合井                                        4.1.8

混合井提升                                    5.3.6

混合式局部通风                                4.4.135

混凝土喷射机                                  5.1.51

混凝土帷幕凿井法                              4.4.78

混凝土止浆垫                                  4.4.70

混凝土止浆墙                                  4.4.71

J

基槽                                          4.6.33

机电安装工程                                  2.0.4

箕斗                                          5.3.41

箕斗装载硐室                                  4.3.5

机面高度                                      5.1.5

机械除尘器                                    5.7.11

机械通风                                      5.4.4

机载临时支护                                  4.5.4

集中大巷                                      4.2.23

集中上山                                      4.2.11

集中下山                                      4.2.12

架空乘人装置                                  5.2.28

架线电机车                                    5.2.21

架线式电机车载波通信                          5.6.60

检修水泵                                      5.5.7

交岔点                                        4.3.26

绞车硐室                                      4.3.4

胶套轮车                                      5.2.25

接地导线                                      5.6.10

接地母线                                      5.6.9

接地装置                                      5.6.8

阶段                                          2.0.11

进风巷                                        4.2.24

近井点                                        2.0.37

井底车场                                      4.3.1

井底煤仓                                      4.3.9

井架                                          6.2.2

井颈                                          4.1.3

井口房                                        6.2.28

井圈                                          4.5.49

井身                                          4.1.4

井塔                                          6.2.1

井田开拓                                      2.0.8

井筒                                          4.1.1

井筒安全出口                                  4.3.30

井筒长段掘砌单行作业                          4.4.8

井筒长段掘砌平行作业                          4.4.11

井筒短段掘砌单行作业                          4.4.9

井筒短段掘砌平行作业                          4.4.12

井筒混合作业                                  4.4.13

井筒检查孔                                    4.4.45

井筒掘进机                                    5.1.25

井筒掘砌单行作业                              4.4.7

井筒装备                                      4.1.11

井筒装备一次安装                              4.4.4

井筒最大涌水量                                3.3.12

井窝                                          4.1.5

井下保护接地                                  5.6.11

井下爆炸物品库                                4.3.28

井下充电硐室                                  4.3.15

井下等候室                                    4.3.18

井下调度室                                    4.3.17

井下供电系统                                  5.6.2

井下机车修理间                                4.3.16

井下通信                                      5.6.55

井下无线通信                                  5.6.62

井下消防材料库                                4.3.27

井下主接地极                                  5.6.6

井巷工程                                      2.0.3

井巷施工                                      4.4.3

井巷支护                                      4.5.2

静电事故                                      5.6.13

静电灾害                                      5.6.14

井筒掘进段高                                  4.4.15

局部冻结                                      4.4.28

局部接地极                                    5.6.7

局部通风机                                    5.4.6

局部通风机“三专”供电                        5.6.28

拒爆                                          4.4.100

掘进步距                                      4.4.47

掘进机械                                      5.1.23

掘锚一体机                                    5.1.53

崛砌安装一次成井作业                          4.4.14

掘砌平行作业                                  4.4.10

局部通风                                      4.4.132

K

卡轨车                                        5.2.16

开放式注氮                                    4.6.18

开切眼                                        4.2.28

开拓方式                                      2.0.9

开拓巷道                                      4.2.16

勘探                                          3.1.4

可采煤层                                      3.1.10

可爬行坡度                                    5.1.29

可燃性粉尘                                    4.6.29

可伸缩带式输送机                              5.2.43

可缩性支架                                    4.5.37

可弯曲刮板输送机                              5.2.49

坑木房                                        6.2.15

空气压缩机房                                  6.2.12

孔隙水                                        3.3.3

控制爆破                                      4.4.89

矿车                                          5.2.9

矿灯房                                        6.3.1

矿井安全出口                                  2.0.14

矿井地面主变电所                              6.2.19

矿井地质资源量                                3.4.2

矿井调度通信                                  5.6.56

矿井调度通信主系统                            5.6.57

矿井调度通信子系统                            5.6.58

矿井防治水                                    2.0.20

矿井工程                                      2.0.6

矿井工业资源/储量                             3.4.3

矿井供电系统                                  5.6.1

矿井火灾                                      4.6.11

矿井建井期                                    2.0.24

矿井建设                                      2.0.7

矿井建设程序                                  2.0.25

矿井建设工期                                  2.0.25

矿井局部通信系统                              5.6.59

矿井排水                                      2.0.19

矿井排水设备                                  5.5.1

矿井设计                                      2.0.29

矿井设计可采储量                              3.4.5

矿井设计生产能力                              2.0.31

矿井设计资源/储量                             3.4.4

矿井施工准备                                  2.0.22

矿井施工准备期                                2.0.23

矿井视频监控系统                              5.6.69

矿井探水                                      3.3.14

矿井提升                                      5.3.1

矿井提升机                                    5.3.16

矿井提升设备                                  5.3.15

矿井通风                                      2.0.18

矿井通信                                      5.6.54

矿井突水                                      4.6.21

矿井瓦斯                                      2.0.15

矿井延深                                      2.0.34

矿井运输                                      5.2.3

矿井正常涌水量                                3.3.10

矿井资源/储量                                 3.4.1

矿井最大涌水量                                3.3.11

矿区供水水源勘测                              3.3.13

矿区测量控制网                                2.0.36

矿山安全                                      2.0.21

矿山测量                                      2.0.35

矿山地质                                      3.1.5

矿山环境保护                                  2.0.33

矿山救护队                                    4.6.20

矿山救护通信                                  5.6.61

矿山压力监测系统                              5.6.49

矿用电话机                                    5.6.68

矿用电缆                                      5.6.37

矿用防爆柴油机车                              5.2.23

矿用防爆灯具                                  5.6.27

矿用防爆特殊型蓄电池电机车                    5.2.22

矿用防爆电气设备                              5.6.22

矿用隔爆型电缆连接器                          5.6.40

矿用隔爆型干式变压器                          5.6.8

矿用隔爆型检漏装置                            5.6.30

矿用隔爆型选择性检漏装置                      5.6.31

矿用隔爆型移动变电站                          5.6.3

矿用绞车                                      5.3.17

矿用通信电缆                                  5.6.65

矿用橡套屏蔽电缆                              5.6.39

矿用橡套软电缆                                5.6.38

矿用一般型电气设备                            5.6.21

扩散器                                        5.4.15

扩散通风                                      4.4.136

L

雷管                                          4.4.105

雷管安全电流                                  4.4.106

冷却水池                                      6.2.20

离地间隙                                      5.1.30

离心泵联合工作                                5.5.18

离心式水泵                                    5.5.8

离心式通风机                                  5.4.9

立井                                          4.1.2

立井提升                                      5.3.2

立柱                                          4.5.39

六大安全避险系统                              5.6.70

连续采煤机                                    5.1.11

联合试运转                                    2.0.30

联合支护                                      4.5.6

联络巷                                        4.2.6

联系测量                                      2.0.38

裂隙水                                        3.3.4

临时建筑物                                    6.2.27

临时锁口                                      4.5.48

临时支护                                      4.5.3

溜槽                                          5.2.7

溜眼                                          4.2.19

漏电保护                                      5.6.15

漏电保护装置                                  5.6.29

漏电闭锁                                      5.6.18

漏电闭锁装置                                  5.6.33

漏电指示器                                    5.6.32

漏泄电缆                                      5.6.66

漏泄通信                                      5.6.64

M

马头门                                        4.3.2

锚杆                                          4.5.9

锚杆拉力计                                    4.5.34

锚杆支护                                      4.5.11

锚杆钻车                                      5.1.52

锚杆钻机                                      5.1.47

锚具                                          4.5.13

锚喷井壁                                      4.5.57

锚喷网支护                                    4.5.29

锚喷支护                                      4.5.26

锚索                                          4.5.9

锚索支护                                      4.5.12

锚网支护                                      4.5.27

锚注支护                                      4.5.28

煤（岩）与瓦斯突出矿井                        4.6.6

煤仓                                          6.2.4

煤层                                          3.1.8

煤层厚度                                      3.1.9

煤尘爆炸                                      4.6.8

煤矿                                          2.0.1

煤矿安全监控系统                              5.6.42

煤矿安全生产监控系统                          5.6.41

煤矿带式输送机运输监控系统                    5.6.45

煤矿供电监控系统                              5.6.46

煤矿轨道运输监控系统                          5.6.44

煤矿火灾监控系统                              5.6.48

煤矿井下人员位置监测系统                      5.6.51

煤矿排水监控系统                              5.6.47

煤矿瓦斯抽采(放)监控系统                      5.6.43

煤矿许用炸药                                  4.4.104

煤矿专用铁路                                  6.1.7

煤矿作业场所职业病危害                        2.0.40

煤水硐室                                      4.3.20

煤炭矿井                                      2.0.2

煤炭工业建设项目                              2.0.42

煤巷                                          4.2.13

煤与瓦斯共采                                  4.6.1

煤与瓦斯突出监测系统                          5.6.50

摩擦轮                                        5.3.23

摩擦式提升                                    5.3.8

N

泥浆泵                                        5.5.10

泥浆护壁                                      4.4.58

泥浆净化                                      4.4.59

凝胶防灭火                                    4.6.17

暖风道                                        6.2.21

P

爬车机                                        5.2.36

爬底式采煤机                                  5.1.8

耙斗装载机                                    5.1.36

跑车防护装置                                  5.2.52

刨煤机                                        5.1.12

炮孔爆破率                                    4.4.131

炮眼                                          4.4.110

炮眼布置图                                    4.4.120

炮眼长度                                      4.4.126

炮眼间距                                      4.4.117

炮眼利用率                                    4.4.127

炮眼密集系数                                  4.4.119

炮眼排（圈）距                                4.4.118

炮眼深度                                      4.4.125

配水巷                                        4.3.14

喷浆支护                                      4.5.23

喷射泵                                        5.5.14

喷射混凝土                                    4.5.24

喷射混凝土支护                                4.5.25

喷雾装置                                      5.7.9

平板车                                        5.2.11

平硐                                          4.1.23

平衡提升                                      5.3.11

平巷                                          4.2.2

平行作业                                      4.4.6

普查                                          3.1.2

普通沉井法                                    4.4.73

普通凿井法                                    4.4.2

Q

骑槽式采煤机                                  5.1.9

起爆                                          4.4.97

砌块沥青钢板混凝土复合井壁                    4.5.55

气力输送                                      5.2.4

气密型电气设备                                5.6.26

气穴现象                                      5.5.19

汽蚀                                          5.5.20

砌碹                                          4.5.45

潜孔钻机                                      5.1.45

潜水                                          3.3.1

潜水泵                                        5.5.13

浅孔爆破                                      4.4.87

欠挖                                          4.4.129

桥式转载机                                    5.2.50

丘宾筒                                        4.5.52

区段(分阶段、小阶段)                          2.0.12

区段集中平巷                                  4.2.4

区段平巷                                      4.2.3

全闭锁                                        5.6.20

全断面掘进法                                  4.4.82

全断面掘进机                                  5.1.26

全断面一次爆破                                4.4.91

全封闭支护                                    4.5.31

全深冻结                                      4.4.30

R

人车                                          5.2.10

人工冻土                                      4.4.51

人行道                                        4.6.34

任务交代室                                    6.3.3

柔性井筒装备                                  4.1.16

柔性支护                                      4.5.8

乳化液泵站                                    5.1.22

S

三期工程                                      2.0.28

砂浆锚杆                                      4.5.15

上山                                          4.2.9

深井泵                                        5.5.12

深孔爆破                                      4.4.88

绳牵引单轨吊车                                5.2.15

绳牵引卡轨车                                  5.2.17

升压泵                                        5.5.15

湿式除尘器                                    5.7.10

石门                                          4.2.20

石门揭煤                                      4.6.10

输送带                                        5.2.41

输送机                                        5.2.39

输送机栈道                                    6.2.6

树脂锚杆                                      4.5.14

双层井壁                                      4.5.53

双层混凝土塑料夹层复合井壁                    4.5.54

双钩提升                                      5.3.10

双限制保护                                    5.3.60

水仓                                          4.3.12

水封防爆箱                                    5.7.6

水击                                          5.5.22

水力输送                                      5.2.5

水平                                          2.0.10

水文地质类型                                  3.3.9

水文观察孔                                    4.4.44

瞬发电雷管                                    4.4.107

梭式矿车                                      5.2.19

T

塌帮                                          4.4.63

台阶工作面掘进法                              4.4.83

掏槽眼                                        4.4.111

套井                                          4.4.74

特殊凿井法                                    4.4.25

提升钢丝绳                                    5.3.24

提升机房                                      6.2.3

提升机卷筒最大静张力差                        5.3.29

提升距离                                      5.3.51

提升偏角                                      5.3.37

提升容器                                      5.3.38

提升斜长                                      5.3.52

提升信号装置                                  5.6.52

梯子间                                        4.1.14

天轮                                          5.3.20

天轮平台                                      6.2.25

通风机动压                                    5.4.2

通风机房                                      6.2.10

通风机附属装置                                5.4.14

通风机工况点                                  5.4.12

通风机静压                                    5.4.3

通风机全压                                    5.4.1

通风机特性曲线                                5.4.8

透水层                                        3.3.6

推车机                                        5.2.35

推移装置                                      5.1.21

W

瓦斯爆炸                                      4.6.7

瓦斯抽采                                      2.0.16

瓦斯抽采泵                                    5.7.8

瓦斯抽采站                                    6.2.17

瓦斯抽放                                      2.0.17

瓦斯电闭锁装置                                5.6.35

瓦斯发电站                                    6.2.18

瓦斯涌出                                      4.6.5

瓦斯钻场                                      4.2.35

帷幕注浆                                      4.6.26

围岩稳定性                                    3.2.2

尾绳                                          5.3.31

温度观测孔                                    4.4.43

稳车棚                                        6.2.24

稳罐装置                                      5.3.45

稳绳                                          4.4.17

稳绳盘                                        4.4.18

无轨胶轮车                                    5.2.26

无极绳连续牵引车                              5.2.30

无极绳牵引运输                                5.2.29

无盐水冻结                                    4.4.33

X

吸上真空度                                    5.5.21

吸水井                                        4.3.13

洗井                                          4.4.57

下山                                          4.2.10

限速保护                                      5.3.59

详查                                          3.1.3

消声器                                        5.4.16

楔缝式锚杆                                    4.5.18

斜井                                          4.1.17

斜井人车信号装置                              5.6.53

斜井提升                                      5.3.3

斜巷                                          4.2.7

卸（翻）矸台                                  6.2.23

斜坡道                                        4.2.8

卸载曲轨                                      5.3.39

卸载站硐室                                    4.3.7

行人栈桥                                      6.2.7

悬臂式掘进机                                  5.1.28

悬吊绳                                        5.3.35

悬浮下沉                                      4.4.61

悬移支架                                      5.1.17

旋流除尘器                                    5.7.12

选择性断电保护                                5.6.17

选择性漏电保护                                5.6.16

碹岔                                          4.5.47

碹胎                                          4.5.46

殉爆                                          4.4.101

殉爆安全距离                                  4.4.102

Y

压风机房                                      6.2.29

压气沉井法                                    4.4.76

压入式局部通风                                4.4.133

岩巷                                          4.2.15

眼痕率                                        4.4.128

沿空掘巷                                      4.2.33

沿空留巷                                      4.2.34

淹水沉井法                                    4.4.75

延期爆破                                      4.4.95

延期电雷管                                    4.4.108

岩层产状                                      3.1.6

岩溶水                                        3.3.5

掩护式支架                                    5.1.15

液氮冻结                                      4.4.34

液压绞车                                      5.2.33

液压支架                                      5.1.13

液压支架电液控制系统                          5.1.20

一般运输线路                                  5.2.2

一次成巷                                      4.4.81

一期工程                                      2.0.26

永久避难硐室                                  4.3.25

永久支护                                      4.5.5

油水分离器                                    5.7.2

游动天轮                                      5.3.22

有害气体                                      4.6.2

浴室                                          6.3.2

预查                                          3.1.1

预裂爆破                                      4.4.93

预留光面层爆破                                4.4.92

预应力锚杆                                    4.5.17

预制井壁筒                                    4.4.60

预注浆法                                      4.4.64

圆碹                                          4.5.44

Z

凿井                                          4.4.1

凿井绞车                                      5.3.18

凿井井架                                      6.2.22

凿岩机                                        5.1.43

凿岩台车                                      5.1.44

增安型电气设备                                5.6.24

张紧装置                                      5.2.51

胀壳式锚杆                                    4.5.16

震动沉井法                                    4.4.77

整体浇注式井壁                                4.5.56

正向起爆                                      4.4.98

支撑式支架                                    5.1.14

支撑掩护式支架                                5.1.18

支护                                          4.5.1

支架搬运车                                    5.2.27

直眼掏槽                                      4.4.116

职工食堂                                      6.3.5

止浆岩帽                                      4.4.49

制动绳                                        5.3.34

重力输送                                      5.2.6

周边眼                                        4.4.122

轴流式水泵                                    5.5.9

轴流式通风机                                  5.4.10

主变电硐室                                    4.3.10

主井                                          4.1.6

主井提升                                      5.3.4

主排水泵硐室                                  4.3.11

主绳                                          5.3.30

主石门                                        4.2.22

主斜井                                        4.1.18

主要排水设备                                  5.5.3

主要通风机                                    5.4.5

主要运输线路                                  5.2.1

注浆堵水                                      4.6.25

注浆锚杆                                      4.5.32

注浆锚索（注浆锚固锚索）                      4.5.33

注浆终压力                                    4.4.72

抓岩机                                        5.1.38

专用车                                        5.2.13

装车站                                        6.1.8

装煤机                                        5.1.35

装配式井壁                                    4.5.58

装岩机                                        5.1.32

装药结构                                      4.4.121

装药密度                                      4.4.122

装载机械                                      5.1.31

准备车间                                      6.2.5

准备巷道                                      4.2.17

自动隔爆棚                                    5.7.7

自救器                                        5.7.15

自钻式注浆锚杆                                4.5.22

综采设备库                                    6.2.16

综合保护装置                                  5.6.36

综合灭火                                      4.6.12

总回风巷                                      4.2.26

总接地网                                      5.6.5

总接地网接地电阻                              5.6.12

阻车器                                        5.2.34

钻井法                                        4.4.52

钻井机                                        5.1.48

钻井泥浆                                      4.4.56

钻井直径                                      4.4.55

钻孔采煤机                                    5.1.10

钻孔机械                                      5.1.42

钻探装置                                      5.1.46

钻压                                          4.4.54

钻注平行施工                                  4.4.80

钻装机                                        5.1.50

最小抵抗线                                    4.4.103

# 附录B 英文索引

A

absorbing well                                4.3.13

accessory equipment of fan                    5.4.14

adit                                          4.1.23

adit entry                                    4.1.23

administration building                       6.3.4

advanced anchor bar                           4.5.21

advanced timbering                            4.5.20

air channel                                   6.2.11

air compressor room                           6.2.12

air conveying                                 5.2.4

air door                                      4.6.4

air driven pump                               5.5.2

air pick                                      5.1.40

air receiver                                  5.7.1

air shaft                                     4.1.9

anchor                                        4.5.10

anchor bolt                                   4.5.9

anchor cable supporting                       4.5.12

anchorage                                     4.5.13

anticollision device                          5.3.47

anticollision rope                            5.3.33

aquifer                                       3.3.1

arch                                          4.5.43

arch pattern                                  4.5.46

arch-lining                                   4.5.45

arch-setting                                  4.5.45

armored face conveyor，AFC                    5.2.49

arrester                                      5.2.53

artificial frozen soil                        4.4.51

assembled shaft wall                          4.5.58

attitude of stratum                           3.1.6

auger machine                                 5.1.10

auger miner                                   5.1.10

auto-explosion suppression shed               5.7.7

automatic explosion suppression shed          5.7.7

auxiliary drainage equipment                  5.5.4

auxiliary drift                               4.1.19

auxiliary fan                                 5.4.6

auxiliary inclined shaft                      4.1.19

auxiliary platform                            4.4.21

auxiliary shaft                               4.1.7

auxiliary shaft hoisting                      5.3.5

auxiliary slope                               4.1.19

auxiliary ventilating fan                     5.4.6

auxiliary/local fan power supply with dedicated

line switch and transformer                   5.6.28

average temperature of frozen wall            4.4.42

axial fan                                     5.4.10

axial pump                                    5.5.9

axial-flow pump                               5.5.9

B

bag filter                                    5.7.14

bag type dust collector                       5.7.14

balanced hoisting                             5.3.11

bathroom                                      6.3.2

belt conveyor                                 5.2.40

bench face driving method                     4.4.83

bevel length                                  5.3.52

bit pressure                                  4.4.54

blast hole                                    4.4.110

blast hole utilization factor                 4.4.127

blasting appratus                             4.4.123

blasting cap                                  4.4.105

blasting circuit                              4.4.124

blasting network                              4.4.124

blind heading                                 4.4.85

blind shaft                                   4.1.22

block asphalt steel plate concrete composite

shaft wall                                    4.5.55

boiler plant                                  6.3.6

bolt                                          4.5.9

bolt and drill rig                            5.1.52

bolt and shotcrete shaft wall                 4.5.57

bolt grouting support                         4.5.28

bolt supporting                               4.5.11

bolting and shotcreting                       4.5.26

bolting with wire mesh                        4.5.27

boom miner                                    5.1.28

boom road-header                              5.1.28

boom-type roadheader                          5.1.28

booster fan                                   5.4.7

booster pump                                  5.5.15

borehole                                      4.4.110

boring machine                                5.1.42

boring method                                 4.4.52

bottom priming                                4.4.99

bottom shaft                                  4.1.5

boulder blasting                              4.4.94

brace                                         4.5.40

braking rope                                  5.3.34

breaking-in hole                              4.4.111

breakthrough                                  4.2.6

bridge conveyor                               5.2.50

bucket                                        5.3.42

bucket loader                                 5.1.35

bulkhead                                      4.6.23

bunton                                        4.1.13

burn cut                                      4.4.116

burn-out cut                                  4.4.116

C

cable                                         4.5.10

cable anchor                                  4.5.10

cable supporting                              4.5.12

cage                                          5.3.40

cage stabilizer                               5.3.45

caisson (sinking) method in submerged water   4.4.75

caisson (sinking) method under forced vibration

4.4.77

cantilever support                            5.1.17

cap                                           4.4.105

car arrester                                  5.2.34

car dumper shed                               6.2.8

car pusher                                    5.2.35

carrier communication for trolley locomotive  5.6.60

cavitation                                    5.5.19

cavitation erosion                            5.5.20

cementation sinking                           4.4.64

centralized main roadway                      4.2.23

centrifugal fan                               5.4.9

centrifugal pump                              5.5.8

chamber                                       4.3.3

charge density                                4.4.122

charge structure                              4.4.121

chock-frame-type support                      5.1.14

chock-shield support                          5.1.18

chock-shield support                          5.1.14

chock-shield-type support                     5.1.18

chute                                         4.2.19

circular arch                                 4.5.44

climbable gradient                            5.1.29

closure of freezing wall                      4.4.48

closure of ice wall                           4.4.48

coal auger                                    5.1.10

coal bunker                                   6.2.4

coal cutting machinery                        5.1.3

coal drift                                    4.2.13

coal dust explosion                           4.6.8

coal entry                                    4.2.13

coal gate                                     4.2.13

coal industry construction project            2.0.42

coal loader                                   5.1.33

coal pick                                     5.1.40

coal planer                                   5.1.12

coal plough                                   5.1.12

coal seam thickness                           3.1.9

coal slurry preparation room                  4.3.20

coal uncovering in crosscut                   4.6.10

coal winning machine                          5.1.4

coal winning machinery                        5.1.3

coal winning machinery and heading (driving)

machinery                                     5.1.1

coal(rock) and gas outburst mine              4.6.6

coal-rock drift                               4.2.14

coal-water mixing chamber                     4.3.20

collapse                                      4.4.63

collar priming                                4.4.98

collecting-arm type loader                    5.1.34

collision avoidance equipment                 5.3.45

combinational shaft hoisting                  5.3.6

combined fire extinguishing                   4.6.12

combined support                              4.5.6

commercial seam                               3.1.10

communication cable of mine                   5.6.65

composite shaft lining                        4.5.51

compressed air caisson method                 4.4.76

compressible support                          4.5.37

concentrated dip-entry                        4.2.12

concentrated rise-entry                       4.2.11

concentration coefficient of holes            4.4.119

concrete curtain sinking method               4.4.78

concrete diaphragm wall method                4.4.78

confined aquifer                              3.3.2

connection of freezing column                 4.4.48

consolidation of shaft wall                   4.4.62

construction and installing                   4.4.14

construction engineering in mine yard         6.1.6

continuous miner                              5.1.11

contour hole                                  4.4.112

controlled blasting                           4.4.89

conventional shaft sinking method             4.4.2

conveyor                                      5.2.39

conveyor belt                                 5.2.41

conveyor trestle                              6.2.6

conveyor-mounted shearer                      5.1.9

coolie car                                    5.2.16

cooling pond                                  6.2.20

core wired belt conveyor                      5.2.45

counter rotating axial fan                    5.4.11

creeper                                       5.2.36

crib ring                                     4.5.49

cross brace                                   4.5.40

cross heading                                 4.2.6

cross strut                                   4.5.40

crosscut                                      4.2.6

cross-cut                                     4.2.20

curtain grouting                              4.6.26

curtain wall shaft sinking method             4.4.78

cut hole                                      4.4.111

cutting through                               4.4.86

cyclone dust collector                        5.7.12

D

declination                                   5.3.37

deep well pump                                5.5.12

deep-hole blasting                            4.4.88

deflector wheel                               5.3.25

delayed blasting                              4.4.95

delayed electric blasting cap                 4.4.108

delayed electric detonator                    4.4.108

derrick                                       6.2.2

designed (underground) mine production capacity

2.0.31

designed recoverable reserves of mine         3.4.5

designed resources/reserves of mine           3.4.4

detailed reconnaissance                       3.1.3

detonation by influence                       4.4.101

detonator                                     4.4.105

detonator safety current                      4.4.106

development machine                           5.1.23

development roadway                           4.2.16

diffusion ventilation                         4.4.136

dip                                           4.2.10

direct initiation                             4.4.98

direct priming                                4.4.98

discharge track                               5.3.39

dispatching winch                             5.2.31

district inset                                4.3.19

district station                              4.3.19

district substation                           4.3.22

double hooks hoisting                         5.3.10

double limit protection                       5.3.60

double-layer concrete composite shaft wall

with plastic interlayer                       4.5.54

double-layer shaft wall                       4.5.53

downhole drill                                5.1.45

downhole drilling machine                     5.1.45

down-the-hole percussive drill                5.1.45

down-the-hole shaft boring machine            5.1.25

drain sump                                    4.3.12

drainage device                               5.7.4

drainage ditch in mine yard                   6.1.5

drawing support for sublevel caving mining    5.1.19

draw-well                                     4.3.13

drift                                         4.1.17

drill carriage                                5.1.44

drill jumbo                                   5.1.44

drill loader                                  5.1.50

drilling (hole) layout                        4.4.120

drilling (hole) pattern                       4.4.120

drilling diameter                             4.4.55

drilling jumbo                                5.1.44

drilling machine                              5.1.42

drilling mud                                  4.4.56

drilling-grouting paralle construction (method)

4.4.80

driving machine                               5.1.24

driving machinery                             5.1.23

drum winding                                  5.3.7

dump track                                    5.3.39

dumper room                                   4.3.6

dust                                          4.6.27

dust explosion hazard area                    4.6.31

dust filter                                   5.7.13

dust removal fan                              5.1.54

dust removal system                           4.6.32

E

earth conductor                               5.6.10

earth lead                                    5.6.10

earth leakage lockout                         5.6.18

earth leakage protection                      5.6.15

earthed busbar                                5.6.9

earthing conductor                            5.6.10

earthing device                               5.6.8

earthing resistance of general earthed system 5.6.12

earth-leakage interlock unit                  5.6.33

earth-leakage protective equipment            5.6.29

earth-leakage protector                       5.6.29

easer hole                                    4.4.113

efficiency of borehole                        4.4.127

electo-mechanical equipment installation      2.0.4

electro-hydraulic control system              5.1.20

electrostatic accident                        5.6.13

electrostatic hazard                          5.6.14

elevation angle                               5.3.36

emergency ladder                              4.4.23

emulsion power pack                           5.1.22

emulsion pump station                         5.1.22

enameled through                              5.2.7

end hole                                      4.4.115

endless rope winch                            5.2.30

endless-rope haulage                          5.2.29

entry                                         4.2.2

entry gate                                    4.2.18

epipedon                                      3.2.1

escape way                                    4.3.30

escapeway of underground mine                 2.0.14

evase                                         5.4.15

excavation and lining alternatively           4.4.7

excavation and lining alternatively in a

long-section                                  4.4.8

excavation and lining alternatively in a

short-section                                 4.4.9

excavation and lining in parallel             4.4.10

expanding shell anchor bar                    4.5.16

expiratory dust                               4.6.28

exploder                                      4.4.123

exploration for water supply in mine area     3.3.13

exploratory survey                            3.1.4

explosion-proof battery locomotive            5.2.22

explosion-proof diesel locomotive             5.2.23

explosion-proof door                          4.6.3

explosion-proof waterlock                     5.7.6

explosive dust environment                    4.6.30

extensible belt conveyor                      5.2.43

extracted auxiliary ventilation               4.4.134

F

face convey gateway                           4.2.29

face pre-grouting                             4.4.66

face-end support                              5.1.18

failed detonation                             4.4.100

fan characteristic curve                      5.4.8

fan diffuser                                  5.4.15

fan drift                                     4.3.29

fan evase                                     5.4.15

fan house                                     6.2.10

fan operating point                           5.4.12

fan performance curve                         5.4.8

fan-stoppage breaker                          5.6.34

final grouting pressure                       4.4.72

fire door                                     4.6.13

fire preventing and extinguishing by gel      4.6.17

fire preventing and extinguishing by inert gas

4.6.16

fire stopping                                 4.6.14

fire-proof door                               4.6.13

firewall                                      4.6.14

fixed head sheave                             5.3.21

fixed platform                                4.4.20

fixed pulley                                  5.3.21

flame proof rubber tyre vehicle               5.2.26

flameproof cable coupling device for mine     5.6.40

flameproof connection box for mine            5.6.40

flameproof dry-type transformer               5.6.4

flameproof electrical apparatus               5.6.23

flameproof leakage detection device for mine  5.6.30

flameproof luminaire                          5.6.27

flameproof selective leakage detection device

for mine                                      5.6.31

flammable dust                                4.6.29

flank hole                                    4.4.115

flash back preventer                          5.7.5

flat car                                      5.2.11

flat slope                                    4.1.21

flexible flight conveyor                      5.2.49

flexible scraper conveyor                     5.2.49

flexible shaft equipment                      4.1.16

flexible support                              4.5.8

flight conveyor                               5.2.48

floating and dropping method of cylindrical

shaft wall                                    4.4.61

floating sheave                               5.3.22

floor arch                                    4.5.42

floor gas extraction roadway                  4.2.31

floor-based in-web shearer                    5.1.8

floor-based shearer                           5.1.8

flushing                                      4.4.57

footway                                       4.6.34

forced auxiliary ventilation                  4.4.133

forepoling                                    4.5.20

foreshaft                                     4.1.3

formation/formable period of freezing wall    4.4.39

foundation trench                             4.6.33

freeze hole                                   4.4.35

freeze sinking                                4.4.26

freeze sinking method                         4.4.26

freezeing-grouting-sinking construction at the

same time(method)                             4.4.79

freezing apparatus                            4.4.36

freezing hole                                 4.4.35

freezing method                               4.4.26

freezing period                               4.4.38

freezing pressure                             4.4.50

freezing wall                                 4.4.37

freezing without brine                        4.4.33

friction hoisting                             5.3.8

friction wheel                                5.3.23

frozen soil wall                              4.4.37

frozen wall thickness                         4.4.41

full depth freezing                           4.4.30

full lockout                                  5.6.20

full-face blasting                            4.4.91

full-face excavating method                   4.4.82

full-face tunnel boring machine               5.1.26

full-face tunnelling machine                  5.1.26

full-size tunnelling machine                  5.1.26

fully enclosed support                        4.5.31

fuse blasting cap                             4.4.105

G

gangue dumping board/platform                 6.2.23

gas drainage                                  2.0.17

gas drainage pump                             5.7.8

gas drainage station (plant)                  6.2.17

gas drilling field                            4.2.35

gas emission                                  4.6.5

gas explosion                                 4.6.7

gas extraction                                2.0.16

gas extraction pump                           5.7.8

gas extraction station (plant)                6.2.17

gas power plant                               6.2.18

gateway                                       4.2.3

gathering-arm loader                          5.1.34

general earthed system                        5.6.5

general exploration                           3.1.3

general transportation route                  5.2.2

gentle slope                                  4.1.21

geological conditions of engineering          3.2.4

geological evaluation of engineering          3.2.6

geological exploration                        3.1.4

geological investigation (survey) of engineering

3.2.5

geological monitoring of engineering          3.2.7

geological resources                          3.4.2

geological structure                          3.1.7

grab                                          5.1.38

grading lockout                               5.6.19

gravitational conveying                       5.2.6

gravity haulage                               5.2.6

ground bus                                    5.6.9

ground clearance of machine                   5.1.30

ground excavation engineering                 2.0.3

ground explosive magazine                     6.2.14

ground locomotive garage                      6.2.13

ground pre-grouting                           4.4.65

ground strap                                  5.6.9

grounding conductor                           5.6.10

grout cover                                   4.4.70

grout injection of shaft wall                 4.4.62

grout off                                     4.6.25

grouted anchor bar                            4.5.15

grouted rockbolt                              4.5.15

grouting anchor cable (grouting anchoring cable)  4.5.33

grouting and blocking water                   4.6.25

grouting behind lining                        4.4.67

grouting bolt                                 4.5.32

grouting for water blocking                   4.6.25

grouting pad                                  4.4.70

grouting sinking method                       4.4.64

guide                                         4.1.12

guide rope                                    4.4.17

gunite                                        4.5.23

gunite lining                                 4.5.23

H

hammer drill                                  5.1.43

hanging belt conveyor                         5.2.42

hanging pump                                  5.5.11

hanging scaffold                              4.4.16

harmful gases                                 4.6.2

haulage gateway                               4.2.29

head sheave                                   5.3.20

headentry                                     4.2.29

headframe                                     6.2.2

headgate                                      4.2.29

heading                                       4.2.2

heading through                               4.4.86

heapstead                                     6.2.28

hermetically sealed electrical apparatus      5.6.26

hoist house                                   6.2.3

hoist tower                                   6.2.1

hoisting conveyance                           5.3.38

hoisting room                                 4.3.4

hoisting rope                                 5.3.24

hoisting signalling                           5.6.52

hole                                          4.4.110

hole blasting factor                          4.4.131

hole depth                                    4.4.125

hole length                                   4.4.126

hole packer                                   5.7.3

hole spacing                                  4.4.117

holing-through survey                         2.0.39

hydaulic support carrier                      5.2.27

hydraulic conveying                           5.2.5

hydraulic pull tester                         4.5.34

hydraulic support                             5.1.13

hydraulic winch                               5.2.33

hydrological observation hole                 4.4.44

I

ice pressure                                  4.4.50

impermeable stratum                           3.3.8

inclination survey                            4.4.46

inclined drift                                4.2.7

inclined shaft                                4.1.17

inclined shaft hoisting                       5.3.3

inclined shaft manrider signalling            5.6.53

increased safety electrical apparatus         5.6.24

indirect initiation                           4.4.99

indirect priming                              4.4.99

inductive communication                       5.6.63

ingate                                        4.3.2

initiating                                    4.4.97

initiation of detonation                      4.4.97

injection pump                                5.5.14

instantaneous electric blasting cap           4.4.107

instantaneous electric detonator              4.4.107

intake airway                                 4.2.24

integrated protection apparatus               5.6.36

interconnecting device for dispatching

communication system                          5.6.67

interior shaft                                4.1.22

intersection                                  4.3.26

intersection arch                             4.5.47

intrinsically safe electrical apparatus       5.6.25

inverse initiation                            4.4.99

inverted arch                                 4.5.42

J

jackdrill                                     5.1.43

jet pump                                      5.5.14

joint commissioning                           2.0.30

joint operation of centrifugal pump           5.5.18

joint test running                            2.0.30

jumbo                                         5.1.44

jumbo loader                                  5.1.50

jumbolter                                     5.1.47

junction                                      4.3.26

junction arch                                 4.5.47

K

karst water                                   3.3.5

kep                                           5.3.43

keyed sheave                                  5.3.21

koepe hoisting                                5.3.8

L

ladder compartment                            4.1.14

lagging                                       4.5.41

lamp house                                    6.3.1

leakage                                       5.6.32

leakage interlocking device                   5.6.33

leaky coaxial cable                           5.6.66

leaky feeder communication                    5.6.64

leg                                           4.5.39

level                                         2.0.11

level surface                                 2.0.10

lifting distance                              5.3.51

lining                                        4.5.1

linkage                                       4.2.6

liquid nitrogen freezing                      4.4.34

loaded constitution                           4.4.121

loader                                        5.1.31

loading grab                                  5.1.38

loading station                               6.1.8

loading station room                          4.3.24

local earthed electrode                       5.6.7

local ventilation                             4.4.132

lodge room                                    6.2.28

long-section one-way excavation and lining    4.4.8

M

machine height                                5.1.5

main canopy                                   4.5.38

main cross-cut                                4.2.22

main drainage equipment                       5.5.3

main drift                                    4.1.18

main fan                                      5.4.5

main ground substation                        6.2.19

main inclined shaft                           4.1.18

main mine fan                                 5.4.5

main pumping room                             4.3.11

main return airway                            4.2.26

main rope                                     5.3.30

main shaft                                    4.1.6

main shaft hoisting                           5.3.4

main slope                                    4.1.18

main substation room                          4.3.10

main system of mine dispatching communication 5.6.57

main system of underground mine dispatching communication                                 5.6.57

main transportation route                     5.2.1

maingate                                      4.2.29

maintainace/maintainable period of freezing

wall                                          4.4.40

maintaining pump                              5.5.7

man car                                       5.2.10

man riding carriage                           5.2.10

manhole                                       4.3.21

maximum static tension of wire rope           5.3.28

maximum water inflow in shaft sinking         3.3.12

mechanical dust collector                     5.7.11

mechanical pick                               5.1.40

mechanical ventilation                        5.4.4

millisecond blasting                          4.4.96

millisecond delayed electric blasting cap     4.4.109

millisecond delayed electric detonator        4.4.109

mine area road                                6.1.3

mine cable                                    5.6.37

mine car                                      5.2.9

mine construction period                      2.0.24

mine drainage equipment                       5.5.1

mine electrical apparatus for explosive

atmospheres                                   5.6.22

mine electrical apparatus for non-explosive

atmospheres                                   5.6.21

mine fire                                     4.6.11

mine flameproof mobile substation             5.6.3

mine flameproof transformer                   5.6.3

mine geology                                  3.1.5

mine hoist                                    5.3.16

mine hoist equipment                          5.3.15

mine hoisting                                 5.3.1

mine industrial resources/reserves            3.4.3

mine inventory reserves                       3.4.2

mine local communication system               5.6.59

mine locomotive                               5.2.18

mine normal water inflow                      3.3.10

mine peak water inflow                        3.3.11

mine planning                                 2.0.29

mine power supply system                      5.6.1

mine rescue communication                     5.6.61

mine rescue team                              4.6.20

mine resources/reserves                       3.4.1

mine site                                     6.1.1

mine survey                                   2.0.35

mine surveying control network                2.0.36

mine telephone set                            5.6.68

mine transport                                5.2.3

mine ventilating fan                          5.4.5

mine water inrush                             4.6.21

mine winch                                    5.3.17

mine winder                                   5.3.15

mine yard                                     6.1.1

mineable coal seam                            3.1.10

minimum resistance line                       4.4.103

mining and tunneling face                     2.0.13

mining area coal bin                          4.3.8

mining gateway                                4.2.18

mining machinery                              5.1.1

mining roadway                                4.2.18

misfire                                       4.4.100

misfire detonation                            4.4.100

mixed auxiliary ventilation                   4.4.135

mixed excavation and lining partial parallely

during shaft sinking                          4.4.13

mixed shaft                                   4.1.8

modified and enlarged coal mine               2.0.32

monitoring system of (coal mine) belt conveyor

5.6.45

monitoring system of (coal mine) drainage     5.6.47

monitoring system of (coal mine) power supply 5.6.46

monitoring system of coal and gas outburst    5.6.50

monitoring system of coal mine fire           5.6.48

monitoring system of gas extraction (drainage)

5.6.43

monitoring system of ground pressure          5.6.49

monitoring system of personal location        5.6.51

monitoring system of track haulage            5.6.44

monorail hoist                                5.2.14

movable pulley                                5.3.22

MS delayed electric detonator                 4.4.109

muck loader                                   5.1.32

mud flush                                     4.4.57

mud off                                       4.4.58

muffler                                       5.4.16

multi-driver belt conveyor                    5.2.46

multi-level hoisting                          5.3.13

multi-stage hoisting                          5.3.14

N

near-shaft control point                      2.0.37

O

occupational hazards in coal mine workplace   2.0.40

oil-water separator                           5.7.2

onboard temporary support                     4.5.4

one-way excavation and lining                 4.4.7

open-off cut                                  4.2.28

open-type nitrogen injection                  4.6.18

operating organization                        5.1.2

operating signal integrated system            5.3.61

ordinary drum sinking method                  4.4.73

oriented roll                                 5.3.26

overall pouring shaft wall                    4.5.56

overbreak                                     4.4.130

overburden above bedrock                      3.2.1

overfall                                      5.3.55

overfall distance                             5.3.56

overfall height                               5.3.56

overhead manned equipment                     5.2.28

overhead monorail                             5.2.14

overhead rope monorail                        5.2.14

over-roll and over-fall protection            5.3.57

overspeed arrester                            5.2.54

overspeed protection                          5.3.58

overtravel                                    5.3.53

overwind                                      5.3.53

overwind distance                             5.3.54

overwind height                               5.3.54

P

panel cross-cut                               4.2.21

parachute                                     5.3.46

parallel excavation and lining in a long-section

4.4.11

parallel excavation and lining in a short-section  4.4.12

parallel long-section working of excavation

and lining                                    4.4.11

parallel operation                            4.4.6

parallel short-section working of excavation and lining  4.4.12

parallel working of excavation and lining     4.4.10

part-face roadheader                          5.1.27

partial freezing                              4.4.28

partial-size tunnelling machine               5.1.27

passable gradient                             5.1.29

passage height under machine                  5.1.6

pedestrian trestle                            6.2.7

percentage borehole vestiges                  4.4.128

percussion rock drill                         5.1.43

percussive drill                              5.1.43

percussive rock drill                         5.1.43

period of mine construction including preparation

2.0.25

periphery hole                                4.4.112

permanent refuge pocket (chamber)             4.3.25

permanent support                             4.5.5

permeable layer                               3.3.6

permeable stratum                             3.3.6

permissible battery locomotive                5.2.22

permissible diesel locomotive                 5.2.23

permissible explosive for coal mining         4.4.104

permitted explosive for coal mining           4.4.104

phase I engineering                           2.0.26

phase II engineering                          2.0.27

phase III engineering                         2.0.28

piece leg                                     4.5.39

pilot drift method                            4.4.84

pilot heading method                          4.4.84

pilot tunnel method                           4.4.84

pipe way                                      4.3.23

pit                                           2.0.1

pit bottom                                    4.3.1

pit tub                                       5.2.9

pit-bottom primary substation room            4.3.10

pitwood plant                                 6.2.15

plough                                        5.1.12

plow                                          5.1.12

pneumatic caisson method                      4.4.76

pneumatic coal drill                          5.1.41

pneumatic conveying                           5.2.4

pneumatic pick                                5.1.40

pneumatic tools                               5.1.39

post                                          4.5.39

power grounding system/grid                   5.6.5

powered support                               5.1.13

power-stoppage gas monitor breaker            5.6.35

precast shaft lining                          4.4.60

precast shaft wall                            4.4.60

preheated air inlet                           6.2.21

preheated-air entry                           6.2.21

pre-investigation                             3.0.1

preparation of mine construction              2.0.22

preparation period of mine construction       2.0.23

preparation roadway                           4.2.17

preparation workshop                          6.2.5

preshearing                                   4.4.93

preslotting                                   4.4.93

presplitting                                  4.4.93

pressure balance chamber                      4.6.15

pressure fan room                             6.2.29

pressure of freezing wall                     4.4.50

prestressed anchor bar/rod                    4.5.17

primary shaft                                 4.1.6

priming                                       4.4.97

probe drilling system                         5.1.46

prop drawing winch                            5.2.32

prop wood plant                               6.2.15

prospecting exploration                       3.1.4

protective device to avoid fast-running cars  5.2.52

protective layer                              4.6.9

protective platform                           4.4.22

purification of drilling mud                  4.4.59

pusher jack                                   5.1.21

R

rack locomotive                               5.2.24

railroad exclusively for mine                 6.1.7

railway dedicated to mine                     6.1.7

raise                                         4.2.9

raise-boring machine                          5.1.49

raise-drilling machine                        5.1.49

ram                                           5.2.35

ramp                                          4.2.8

reconnaissance survey                         3.1.2

refuge chamber                                4.3.21

refuge hole                                   4.3.21

refuse bin                                    6.2.9

refuse shaft                                  4.1.10

reliever hole                                 4.4.113

reserve way                                   4.3.30

resin anchor bar                              4.5.14

resin rock bolt                               4.5.14

return air inclined shaft                     4.1.120

return airway                                 4.2.25

return drift                                  4.1.20

reversing device                              5.4.13

rigid shaft equipment                         4.1.15

rigid support                                 4.5.7

rise                                          4.2.9

road                                          4.2.1

road driving along next goaf                  4.2.33

road heading machine                          5.1.24

road heading machinery                        5.1.23

road railer                                   5.2.16

road retained for next sub-level              4.2.34

roadheader                                    5.1.24

roads in mine yard                            6.1.3

roadway                                       4.2.1

roadway ripping machine                       5.1.24

roadway support                               4.5.35

rock bolt                                     4.5.9

rock burst                                    2.0.41

rock drift                                    4.2.15

rock drill                                    5.1.43

rock loader                                   5.1.32

rock plug                                     4.4.69

roller-driven belt conveyor                   5.2.47

roof bar                                      4.5.38

roof beam                                     4.5.38

roof bolter                                   5.1.47

roof bolting with wire mesh                   4.5.27

roof gas extraction roadway                   4.2.32

roof hole                                     4.4.114

roof timber                                   4.5.38

rope towed monorail hoist                     5.2.15

rope towed rail                               5.2.17

rotary car dumper                             5.2.37

row spacing                                   4.4.118

row span                                      4.4.118

rubber-sheathed flexible cable for mine       5.6.38

rubber-sheathed screened cable for mine       5.6.39

rubber-tyred car                              5.2.25

rubber-tyred locomotive                       5.2.25

S

safety braking                                5.3.50

safety catches                                5.3.46

safety distance of sympathetic detonation     4.4.102

safety door                                   6.2.26

safety factor of wire rope                    5.3.27

safety ladder                                 4.4.23

safety supervison /monitoring system of coal

mine production                               5.6.41

satellite hole                                4.4.113

scaffold                                      4.4.16

scraper conveyor                              5.2.48

scraper loader                                5.1.36

sealed-type nitrogen injection                4.6.19

secondary blasting                            4.4.94

secondary bolt and mesh support               4.5.30

section centralized entry                     4.2.4

section sublevel entry                        4.2.3

section sublevel roadway                      4.2.3

selective cut-off /power-off protection       5.6.17

selective earth leakage protection            5.6.16

self-drill grouted anchor bar                 4.5.22

self-rescuer                                  5.7.15

set lagging                                   4.5.41

shaft                                         4.1.1

shaft and drift support                       4.5.2

shaft body                                    4.1.4

shaft borer                                   5.1.48

shaft boring machine                          5.1.48

shaft collar                                  4.1.3

shaft cover                                   4.4.19

shaft crib                                    4.5.50

shaft deepening (extension) by rising hole    4.4.24

shaft deepening                               2.0.34

shaft deepening by raised shaft sinking method

4.4.24

shaft drilling method                         4.4.52

shaft equipment                               4.1.11

shaft equipment installed upward continually  4.4.4

shaft equipped with skip and cage             4.1.8

shaft extension                               2.0.34

shaft freezing by multi-ring of freezing

tube/pipe                                     4.4.32

shaft freezing by single ring of freezing

tube/pipe                                     4.4.31

shaft guide                                   4.1.12

shaft guide-wall                              4.4.74

shaft inspection hole                         4.4.45

shaft loading pocket                          4.3.9

shaft pocket                                  4.3.9

shaft ring                                    4.5.49

shaft sinking                                 4.4.1

shaft sinking headframe                       6.2.22

shaft sump                                    4.1.5

shaft tower                                   6.2.1

shaft tubbing                                 4.5.52

shaft wall foot                               4.5.50

shaft wall protected by drilling mud          4.4.58

shaft wall protected by mud column            4.4.58

shaft-mucking machine                         5.1.38

shallow-hole blasting                         4.4.87

shatter cut                                   4.4.116

shearer                                       5.1.4

shearer-loader                                5.1.7 sheave wheel                                  5.3.20

sheave wheel platform                         6.2.25

shield                                        5.1.15

shield support                                5.1.15

shield-type powered support                   5.1.15

shock cord                                    5.3.32

short delayed detonator                       4.4.109

short interval delayed E.B cap                4.4.109

short-section one-way excavation and lining   4.4.9

shot hole                                     4.4.110

shotcrete                                     4.5.24

shotcrete machine                             5.1.51

shotcrete support                             4.5.23

shotcreting                                   4.5.25

shotcreting and bolting with wire mesh        4.5.29

shuttering                                    4.5.41

shuttle car                                   5.2.19

side discharge loader                         5.1.37

side dump loader                              5.1.37

side hole                                     4.4.112

silencer                                      5.4.16

simultaneous drifting                         4.4.81

simultaneous extraction of coal and gas       4.6.1

simultaneous shaft equipment installation     4.4.4

simultaneous shaft-sinking operation of driving   4.4.14

single hook hoisting                          5.3.9

single operation                              4.4.5

single-head advancing                         4.4.85

sinking                                       4.4.1

sinking and drifting                          4.4.3

sinking bucket                                5.3.42

sinking hoist                                 5.3.18

sinking method by shaft boring                4.4.52

sinking of shaft lining by means of floatation

4.4.61

sinking platform                              4.4.16

sinking stage                                 4.4.16

sinking winch shed                            6.2.24

six safety and risk avoidance systems         5.6.70

skip                                          5.3.41

skip loading chamber                          4.3.5

skip-cage shaft                               4.1.8

slice drift                                   4.2.27

sliced gateway                                4.2.27

slicer                                        5.1.12

slime mud pump                                5.5.10

slope                                         4.1.17

slope protection                              6.1.4

slot-and-wedge anchor bar                     4.5.18

slot-tube anchor bar                          4.5.19

sludge pump                                   5.5.10

slusher                                       5.1.36

smooth blasting                               4.4.90

smooth blasting of prior remained layer       4.4.92

smooth-surface blasting                       4.4.90

spacing                                       4.4.117

special car                                   5.2.13

special shaft sinking method                  4.4.25

speciality car                                5.2.13

speed limit protection                        5.3.59

spray concrete support                        4.5.25

sprayer unit                                  5.7.9

spraying device                               5.7.9

stability classification of surrounding rocks

of roadway                                    3.2.3

stability of surrounding rock                 3.2.2

stage height of shaft sinking                 4.4.15

stage loader                                  5.2.50

staggered freezing                            4.4.29

standby pipe                                  5.5.17

standby pump                                  5.5.6

starting cut                                  4.2.28

static tension difference of hoist reel       5.3.29

stay bar                                      4.5.40

stay bolt                                     4.5.9

steel wire rope-belt conveyor                 5.2.44

step freezing                                 4.4.27

stepping enlarging drill to full section      4.4.53

stepping ream drilling method                 4.4.53

stone bolt                                    4.5.9

stopping tunnel                               4.2.18

stores van                                    5.2.12

stratum occurrence                            3.1.6

strike car                                    5.2.20

sublevel                                      2.0.12

sublevel caving support                       5.1.19

sublevel entry                                4.2.5

sublevel roadway                              4.2.5

submersible pump                              5.5.13

subsidiary shaft                              4.1.7

subsystem of (underground) mine dispatching communication                                 5.6.58

suction vacuum                                5.5.21

suction well                                  4.3.13

sump                                          4.3.12

supervision system of coal mine safety        5.6.42

support carrier                               5.2.27

support frame                                 4.5.35

supporting                                    4.5.1

surface casing                                4.4.74

surge-chamber                                 4.6.15

suspend-shift support                         5.1.17

suspension rope                               5.3.35

swapping winch                                5.2.32

sympathetic detonation                        4.4.101

T

tail rope                                     5.3.31

tailentry                                     4.2.30

tailgate                                      4.2.30

tailrace                                      5.7.4

task account room                             6.3.3

temperature observation hole                  4.4.43

temporary collar                              4.5.48

temporary structures                          6.2.27

temporary support                             4.5.3

tensioning frame                              4.4.18

thrust gear                                   5.1.21

tightener                                     5.2.51

timber plant                                  6.2.15

time to form overlapping rings within frozen

wall                                          4.4.49

tipper room                                   4.3.6

tipple room                                   4.3.6

tippler                                       5.2.37

top initiation                                4.4.98

topsoil                                       3.2.1

track haulage                                 5.2.8

track transport                               5.2.8

train                                         5.2.38

trimmer joist                                 5.3.44

trip                                          5.2.38

trolley locomotive                            5.2.21

troubleshooting pump                          5.5.7

tubbing                                       4.5.52

tune rope                                     5.3.48

tunneling and bolting all-in-one machine      5.1.53

tunneling step length                         4.4.47

types of hydrogeology                         3.3.9

U

unbalanced hoisting                           5.3.12

underbreak                                    4.4.129

underground central substation room           4.3.10

underground charging room                     4.3.15

underground charging station                  4.3.15

underground communication                     5.6.55

underground control room                      4.3.17

underground dispatching room                  4.3.17

underground fire fighting room                4.3.27

underground locomotive garage                 4.3.16

underground magazine                          4.3.28

underground main earthed electrode            5.6.6

underground main earthing pole                5.6.6

(underground) mine communication              5.6.54

(underground) mine design                     2.0.29

(underground) mine dispatching communication  5.6.56

underground mine local communication system   5.6.59

underground personnel waiting room            4.3.18

underground power supply system               5.6.2

underground protective earthing               5.6.11

underground video monitoring system           5.6.69

underground water bursting                    4.6.21

underground wireless communication            5.6.62

underneath clearance                          5.1.6

unloading station                             4.3.7

V

ventilation shaft                             4.1.9

ventilation shaft field                       6.1.2

ventilation slope                             4.1.20

ventilator room                               6.2.10

versatile protector                           5.6.36

vertical shaft                                4.1.2

vertical shaft hoisting                       5.3.2

void water                                    3.3.3

W

wall for grouting                             4.4.71

wall grouting method                          4.4.68

walling foot                                  4.5.50

warehouse of fully-mechanized mining equipment

6.2.16

waste shaft                                   4.1.10

water bursting in mine                        4.6.21

water distribution drift                      4.3.14

water door                                    4.6.22

water hammer                                  5.5.22

water in fractures                            3.3.4

water prospection in mine                     3.3.14

water-bearing stratum                         3.3.7

waterproof coal pillar                        4.6.24

waterproof dam                                4.6.23

waterproof stratum                            3.3.8

watery stratum                                3.3.7

well drill                                    5.1.48

wet dust collector                            5.7.10

wet scrubber                                  5.7.10

winch room                                    4.3.4

wind coal drill                               5.1.41

winding hoisting                              5.3.7

winding signaling                             5.6.52

workable coal seam                            3.1.10

workers dining hall                           6.3.5

working braking                               5.3.49

working pipe                                  5.5.16

working pump                                  5.5.5

working structure                             5.1.2

working through                               4.4.86

workings auxiliary facilities                 4.6.35

wrap angle                                    5.3.19

Y

yield timbering                               4.5.37

yieldable set                                 4.5.37

yieldable support                             4.5.37

yielding support                              4.5.37

条文说明

制订说明

《煤炭矿井工程基本术语标准》，经

批准，发布。

为便于各单位和有关人员在使用本标准时能正确理解和执行，特按章、节、条顺序编制了本条文说明，供使用者参考。在使用中如发现本条文说明有不妥之处，请将意见函告中国矿业大学。

目    次

1  总    则	（165）

2  一般术语	（166）

3  矿山地质	（167）

3.1  矿产勘查	（167）

3.2  工程地质	（167）

3.3  水文地质	（168）

3.4  矿井资源/储量	（168）

4  井巷工程	（170）

4.2  巷道	（170）

4.4  井巷掘进	（170）

5  机电工程	（172）

5.2  运输	（172）

5.3  提升	（173）

5.4  通风	（176）

5.5  排水	（179）

5.6  电气	（179）

5.7  其他	（181）

6  地面工程	（182）

6.1  场区工程	（182）

6.2  工业建筑	（182）

# 1  总    则

“煤炭矿井工程基本术语标准”是对煤炭矿井工程领域内的工艺、系统、作业、设备设施等的定义和基本规范，是社会各界涉及煤炭矿井工程领域内外交流的共同语言和共同依据。

在本标准收集的词条中，凡是本行业的专用术语或以本行业为主的术语，均为自主解释和定义，而少量与相关行业通用术语或以相关行业为主的术语，则注意了与相关领域的协调与衔接。

本标准所列术语及其定义主要来源于以下几个方面：煤炭矿井及相关领域的标准、规范、规程；国家颁布的有关法律、法令、条例、规章；有关论文、专著及词典等。

# 2  一般术语

2.0.7  矿井建设

自开工准备至矿井投产的全部工程内容。一般包括井巷工程施工、矿山地面建筑施工和机电设备安装三类建设工程。

2.0.8  井田开拓

井田开拓方式按井筒形式可分为立井开拓、斜井开拓、平硐开拓和综合开拓四类；按开采水平数目可分为单水平开拓和多水平开拓两类；按阶段内的布置方式可分为采区式、分段式和带区式三类。井田开拓方式的概念是井筒形式、开采水平数目和阶段内的布置方式的组合。在开拓方式的构成因素中，井筒形式占有着突出的地位，因此常以井筒形式为依据划分井田开拓方式。

2.0.19  矿井排水

矿井排水系统主要由排水设备和排水硐室组成。包括水泵、排水管、水仓、管子道、巷道水沟、地面水处理系统等。

2.0.29  矿井设计

根据国家有关法律、规范及资源状况，对拟建矿井和改扩建矿井的开拓、开采等主要生产系统、辅助系统、配套设施、安全设施以及环境保护设施等进行的全面设计。

2.0.34  矿井延深

指通达下一生产水平所进行的建设工程。矿井延深的方式包括井筒延深、下山延深、暗立井延深、新建井筒延深等。

# 3  矿山地质

## 3.1  矿产勘查

3.1.10  可采煤层

从勘探和开采角度把煤层厚度分为：煤层总厚度、煤层纯煤厚度和煤层可采厚度。按照国家有关技术政策，根据煤种、产状、开采方式和地区煤炭资源供需情况，以及地理条件等因素规定的可采厚度下限，称最低可采厚度。达到最低可采厚度的煤层称可采煤层。我国目前煤层厚度分级一般分为：① 薄煤层，小于或等于1.3m；② 中厚煤层，1.3m～3.5m；③ 厚煤层，大于3.5m。厚度超过8m的称为特厚煤层。

## 3.2  工程地质

3.2.3  巷道围岩稳定性分类

巷道围岩稳定性有多种分类方法：工程上按松动圈法可分为小松动圈、中松动圈和大松动圈三类；我国根据围岩自稳能力和顶底板移进速度一般将巷道分为非常稳定、稳定、中等稳定、不稳定和极不稳定五类。

依据《工程岩体分级标准》（GB50218-2014）地下工程岩体自稳能力，应按表3.2.1确定。

表3.2.l 地下工程岩体自稳能力

| 岩体级别 | 自稳能力 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 跨度＜20 m，可长期稳定，偶有掉块，无塌方 |
| Ⅱ | 跨度＜10 m，可长期稳定，偶有掉块； 跨度10 m～20 m，可基本稳定，局部可发生掉块或小塌方 |
| Ⅲ | 跨度＜5 m，可基本稳定； 回跨度5 m～10 m，可稳定数月，可发生局部块体位移及小、中塌方； 跨度10 m～20 m，可稳定数日至1个月，可发生小、中塌方 |
| Ⅳ | 跨度≤5 m，可稳定数日至1个月； 跨度＞5 m，一般无自稳能力，数日至数月内可发生松动变形、小塌方，进而发展为中、大塌方。埋深小时，以拱部松动破坏为主，埋深大时，有明显塑性流动变形和挤压破坏 |
| Ⅴ | 无自稳能力 |

注：1 小塌方：塌方高度小于3 m，或塌方体积小于30m3；

2 中塌方：榻方高度3 m～6 m，或塌方体积30 m3～100m3；

3 大塌方：塌方高度大于6 m，或塌方体积大于100 m3。

## 3.3  水文地质

3.3.12  井筒最大涌水量

包括掘进工作面涌水和井壁漏水。工程中一般依据井筒最大涌水量，确定井筒施工处置水的方式，通常井筒最大涌水量超过40m3 / h时，应采用注浆封堵涌水后凿井；井筒最大涌水量为10m3 / h~40m3 / h时，采用吊泵或卧泵排水；井筒最大涌水量小于10m3 / h时，采用吊泵或卧泵排水。井筒施工后涌水量必须小于6m3 / h，否则要进行璧后注浆处理。

## 3.4  矿井资源/储量

3.4.2  矿井地质资源量

当缺少勘探报告时，矿井地质资源量应为详查地质报告提供的查明煤炭资源的全部。包括控制的内蕴经济的资源量332、推断的内蕴经济的资源量333。

矿井地质资源量数字的意义据煤、泥炭地质勘查规范（DZ/T 015-2002）附录A：

第一位数表示经济意义：1=经济的，2M=边际经济的，2S=次边际经济的，3=内蕴经济的，？=经济意义未定的；

第二位数表示可行性评价阶段：1=可行性研究，2=预可行性研究，3=概略研究；

第三位数表示地质可靠程度：1=探明的，2=控制的，3=推断的，4=预测的，b=未扣除设计、采矿损失的可采储量。

331表示探明的内蕴经济的资源量，332表示控制的内蕴经济的资源量，333表示推断的内蕴经济的资源量。

# 4  井巷工程

## 4.2  巷道

4.2.24  进风巷

为全矿井或矿井一翼进风用的叫总进风巷；为几个采区进风用的叫主要进风巷；为1个采区进风用的叫采区进风巷；为1个工作面进风用的叫工作面进风巷。

4.2.25  回风巷

为全矿井或矿井一翼回风用的叫总回风巷；为几个采区回风用的叫主要回风巷；为1个采区进风用的叫采区回风巷；为1个工作面回风用的叫工作面回风巷。

## 4.4  井巷掘进

4.4.2  普通凿井法

普通凿井法是在不含水稳定的地层中直接采用矿山爆破进行井筒开挖、临时支护和井壁砌筑作业，而特殊凿井法是在含水不稳定的地层中，采用特殊技术、装备和工艺直接形成井筒，或对地层进行处理后再进行普通凿井的作业凿井方法。目前东部地区浅部煤炭资源逐步减少，开发深部煤田已势在必行。华东、华中、华北地区立井井筒要穿过含水冲积层和含水基岩层，采用普通凿井方法是难以实现的，一般要采用钻井、冻结、注浆等特殊凿井施工方法。

4.4.79  冻注凿三同时施工

深井建设是我国华东、华北地区发展的必然趋势。深度的增加，造成建井效率降低及建井周期延长。冻注凿三同时快速凿井技术较好地解决了这一问题，通过“S”孔定向钻进技术及少孔大段高注浆新工艺，使传统的注浆、冻结、凿井依次施工顺序改变为在同一地点、同一时间三者同时施工，达到缩短建井周期的目的，这一技术已在邢东副井应用成功。

所谓三同时施工就是将传统的注浆、冻结、凿井依次施工，通过一定的技术手段，使三者在同一井筒、同一时间同时施工，达到缩短立井建设时间目的的新方法。平面上，冻结管圈位于井筒荒径周边附近，井架居于井筒荒径之外，最外布置注浆用定向钻进钻塔；剖面上，自上而下，依次为冻结段、井筒掘进段和注浆段。从理论及单项技术上讲三同时作业是可行的，但具体实施还要解决许多技术及工艺问题，其中几个关键问题是：1）三者时空最佳设置；2）如何保证钻注效率大于凿井速度，使注浆及凿井平行连续作业；3）如何确定注浆与凿井工作面之间的安全距离，做到时间上的最佳组合。

进入21世纪，在我国山东、淮南、淮北和华北矿区有十几个立井推广使用此施工方法，取得了快速、经济的凿井效果。

# 5  机电工程

## 5.2  运输

5.2.10  人车

《煤矿安全规程》第三百八十四条规定：新建、扩建矿井严禁采用普通轨斜井人车运输。

《煤矿安全规程》第三百八十五条规定：采用平巷人车运送人员时，列车行驶速度不得超过4m/s。严禁同时运送易燃易爆或者腐蚀性的物品，或者附挂物料车。

5.2.28  架空乘人装置

按《煤矿安全规程》第四百一十七条规定：提升装置的天轮、卷筒、摩擦轮、导向轮和导向滚等的最小直径与钢丝绳直径之比值，应当符合表13的要求。

表13　提升装置的天轮、卷筒、摩擦轮、导向轮和导向滚等的

最小直径与钢丝绳直径之比值

| 用 途 | 最小比值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 落地式摩擦提升装置的摩擦轮及天轮、围抱角大于180°的塔式摩擦提升装置的摩擦轮 | 井上 | 90 | 在这些提升装置中，如使用密封式提升钢丝绳，应当将各相应的比值增加20％ |
|  | 井下 | 80 |  |
| 围抱角为180°的塔式摩擦提升装置的摩擦轮 | 井上 | 80 |  |
|  | 井下 | 70 |  |
| 摩擦提升装置的导向轮 | 80 |  |
| 地面缠绕式提升装置的卷筒和围抱角大于90°的天轮 | 80 |  |
| 地面缠绕式提升装置围抱角小于90°的天轮 | 60 |  |
| 井下缠绕式提升机和凿井提升机的卷筒，井下架空乘人装置的主导轮和尾导轮、围抱角大于90°的天轮 | 60 |  |
| 井下缠绕式提升机、凿井提升机和井下架空乘人装置围抱角小于90°的天轮 | 40 |  |
| 斜井提升的游动天轮 | 围抱角大于60° | 60 |  |
|  | 围抱角在35°～ 60° | 40 |  |
|  | 围抱角小于35° | 20 |  |
| 矸石山绞车的卷筒和天轮 | 50 |  |
| 悬挂水泵、吊盘、管子用的卷筒和天轮，凿井时运输物料的提升机卷筒和天轮，倾斜井巷提升机的游动轮，矸石山绞车的压绳轮以及无极绳运输的导向滚等 | 20 |  |

## 5.3  提升

5.3.15  矿井提升设备

按《煤矿安全规程》，提升设备是提升机（绞车）、摩擦轮、天轮、导向轮、钢丝绳、罐道、提升容器和保险装置等的总称。含有提人绞车及滚筒直径2m以上的提升物料的绞车的提升设备称为主要提升设备。

5.3.20  天轮

按《煤矿安全规程》，提升设备的天轮的最小直径与钢丝绳直径之比值应符合：井上提升装置的滚筒和围抱角大于90°的天轮，不得小于80；围抱角小于90°的天轮，不得小于60；井下围抱角大于90°的天轮，不得小于60；围抱角小于90°的天轮不得小于40。

5.3.27  钢丝绳安全系数

煤矿中钢丝绳的使用较为广泛，为保证生产安全和满足不同的用途或条件，《煤矿安全规程》第四百零八条对其悬挂时的安全系数都作了相应规定（表9）。

表9  钢丝绳安全系数最小值

| 用 途 分 类 | 安全系数①的 最小值 |
| --- | --- |
| 单绳缠绕式提升装置 | 专为升降人员 | 9 |
|  | 升降人员 和物料 | 升降人员时 | 9 |
|  |  | 混合提升②时 | 9 |
|  |  | 升降物料时 | 7.5 |
|  | 专为升降物料 | 6.5 |
| 摩擦轮式提升装置 | 专为升降人员 | 9.2H～0.0005H③ |
|  | 升降人员 和物料 | 升降人员时 | 9.2H～0.0005H |
|  |  | 混合提升时 | 9.2H～0.0005H |
|  |  | 升降物料时 | 8.2H～0.0005H |
|  | 专为升降物料 | 7.2H～0.0005H |
| 倾斜钢丝绳牵引 带式输送机 | 运 人 | 6.5L～0.001L④但不得小于6 |
|  | 运 物 | 5L～0.001L但不得小于4 |
| 倾斜无极绳绞车 | 运 人 | 6.5L～0.001L但不得小于6 |
|  | 运 物 | 5L～0.001L但不得小于3.5 |
| 架空乘人装置 | 6 |
| 悬挂安全梯用的钢丝绳 | 6 |
| 罐道绳、防撞绳、起重用的钢丝绳 | 6 |
| 悬挂吊盘、水泵、排水管、抓岩机等用的钢丝绳 | 6 |
| 悬挂风筒、风管、供水管、注浆管、输料管、电缆用的钢丝绳 | 5 |
| 拉紧装置用的钢丝绳 | 5 |
| 防坠器的制动绳和缓冲绳（按动载荷计算） | 3 |

注：① 钢丝绳的安全系数，等于实测的合格钢丝绳拉断力的总和与其所承受的最	     大静拉力（包括绳端载荷和钢丝绳自重所引起的静拉力）之比；

② 混合提升指多层罐笼同一次在不同层内提升人员和物料；

③ H为钢丝绳悬挂长度，m；

④ L为由驱动轮到尾部绳轮的长度，m。

5.3.53  过卷

《煤矿安全规程》第三百八十八条规定：井巷上端的过卷距离，应当根据巷道倾角、设计载荷、最大提升速度和实际制动力等参量计算确定，并有1.5倍的备用系数。

《煤矿安全规程》第四百零七条规定：立井提升装置的过卷和过放应当符合下列要求：

(一)罐笼和箕斗提升，过卷和过放距离不得小于表8所列数值。

(二)在过卷和过放距离内，应当安设性能可靠的缓冲装置。缓冲装置应当能将全速过卷(过放)的容器或者平衡锤平稳地停住，并保证不再反向下滑或者反弹。

(三)过放距离内不得积水和堆积杂物。

(四)缓冲托罐装置必须每年至少进行1次检查和保养。

表8　立井提升装置的过卷和过放距离

| 提升速度/(m/s) | ≤3 | 4 | 6 | 8 | ≥10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过卷、过放距离/m | 4.0 | 4.75 | 6.5 | 8.25 | ≥10.0 |

提升速度为表8中所列速度的中间值时，用插值法计算。

## 5.4  通风

5.4.1  通风机全压

通风机在通风网路中工作时，产生的全压等于网路中风压损失与气流脱离系统时带走的动压损失之和。风机全压与风机在网路中的位置无关。

5.4.2  通风机动压

是补偿气流脱离系统时的动能损失。系统出口面积越大，风速越大，动压越大。

5.4.5  主要通风机

《煤矿安全规程》第一百五十八条规定：矿井必须采用机械通风；主要通风机必须安装在地面；必须安装2套同等能力的主要通风机装置，其中1套备用；严禁采用局部通风机或风机群作为主要通风机使用。

5.4.6  局部通风机

局部通风机供风方式主要有压入式和抽出式。

《煤矿安全规程》第八十三条规定：立井凿井期间的局部通风应当遵守下列规定：

(一)局部通风机的安装位置距井口不得小于20m，且位于井口主导风向上风侧。

(二)局部通风机的安装和使用必须满足《煤炭安全规程》第一百六十四条的要求。

(三)立井施工应当在井口预留专用回风口，以确保风流畅通，回风口的大小及安全防护措施应当在作业规程中明确。

《煤矿安全规程》第一百六十三条规定：掘进巷道必须采用矿井全风压通风或者局部通风机通风。

煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进采用局部通风机通风时，应当采用压入式，不得采用抽出式(压气、水力引射器不受此限)；如果采用混合式，必须制定安全措施。瓦斯喷出区域和突出煤层采用局部通风机通风时，必须采用压入式。

《煤矿安全规程》第一百六十四条规定：安装和使用局部通风机和风筒时，必须遵守下列规定：

(一)局部通风机由指定人员负责管理。

(二)压入式局部通风机和启动装置安装在进风巷道中，距掘进巷道回风口不得小于10m；全风压供给该处的风量必须大于局部通风机的吸入风量，局部通风机安装地点到回风口间的巷道中的最低风速必须符合本规程第一百三十六条的要求。

(三)高瓦斯、突出矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面正常工作的局部通风机必须配备安装同等能力的备用局部通风机，并能自动切换。正常工作的局部通风机必须采用三专(专用开关、专用电缆、专用变压器)供电，专用变压器最多可向4个不同掘进工作面的局部通风机供电；备用局部通风机电源必须取自同时带电的另一电源，当正常工作的局部通风机故障时,备用局部通风机能自动启动,保持掘进工作面正常通风。

(四)其他掘进工作面和通风地点正常工作的局部通风机可不配备备用局部通风机，但正常工作的局部通风机必须采用三专供电；或者正常工作的局部通风机配备安装一台同等能力的备用局部通风机，并能自动切换。正常工作的局部通风机和备用局部通风机的电源必须取自同时带电的不同母线段的相互独立的电源，保证正常工作的局部通风机故障时，备用局部通风机能投入正常工作。

(五)采用抗静电、阻燃风筒。风筒口到掘进工作面的距离、正常工作的局部通风机和备用局部通风机自动切换的交叉风筒接头的规格和安设标准，应当在作业规程中明确规定。

(六)正常工作和备用局部通风机均失电停止运转后，当电源恢复时，正常工作的局部通风机和备用局部通风机均不得自行启动，必须人工开启局部通风机。

(七)使用局部通风机供风的地点必须实行风电闭锁和甲烷电闭锁，保证当正常工作的局部通风机停止运转或者停风后能切断停风区内全部非本质安全型电气设备的电源。正常工作的局部通风机故障，切换到备用局部通风机工作时，该局部通风机通风范围内应当停止工作，排除故障；待故障被排除，恢复到正常工作的局部通风后方可恢复工作。使用2台局部通风机同时供风的，2台局部通风机都必须同时实现风电闭锁和甲烷电闭锁。

(八)每15天至少进行一次风电闭锁和甲烷电闭锁试验，每天应当进行一次正常工作的局部通风机与备用局部通风机自动切换试验，试验期间不得影响局部通风，试验记录要存档备查。

(九)严禁使用3台及以上局部通风机同时向1个掘进工作面供风。不得使用1台局部通风机同时向2个及以上作业的掘进工作面供风。

5.4.13  反风装置

《煤矿安全规程》第一百五十九条规定：生产矿井主要通风机必须装有反风设施，并能在10min内改变巷道中的风流方向；当风流方向改变后，主要通风机的供给风量不应小于正常供风量的40％。

每季度应当至少检查1次反风设施，每年应当进行1次反风演习；矿井通风系统有较大变化时，应当进行1次反风演习。

## 5.5  排水

5.5.3  主要排水设备

《煤矿安全规程》第三百一十一条规定：配电设备的能力应当与工作、备用和检修水泵的能力相匹配，能够保证全部水泵同时运转。

《煤矿安全规程》第三百零八条规定：水文地质条件复杂、极复杂或者有突水淹井危险的矿井，应当在井底车场周围设置防水闸门或者在正常排水系统基础上另外安设由地面直接供电控制，且排水能力不小于最大水量的潜水泵。

## 5.6  电气

5.6.7  局部接地极

《煤矿安全规程》第四百七十八条规定：局部接地极可以设置于巷道水沟内或者其他就近的潮湿处。

设置在水沟中的局部接地极应当用面积不小于0.6m2、厚度不小于3mm的钢板或者具有同等有效面积的钢管制成，并平放于水沟深处。

设置在其他地点的局部接地极，可以用直径不小于35mm、长度不小于1.5m的钢管制成，管上至少钻20个直径不小于5mm的透孔，并全部垂直埋入底板；也可用直径不小于22mm、长度为1m的2根钢管制成，每根管上钻10个直径不小于5mm的透孔，2根钢管相距不得小于5m，并联后垂直埋入底板，垂直埋深不得小于0.75m。

5.6.11  井下保护接地

井下保护接地是将设备上的故障电压限制在安全范围内的安全措施。

5.6.16  选择性漏电保护

“选择性”是指电网馈出线上发生漏电故障时，能快速判断故障地点、缩小漏电故障的停电范围。

5.6.21  矿用一般型电气设备

这种设备与通用设备比较对介质温度、耐潮性能、外壳材质及强度、进线装置、接地端子都有适应煤矿具体条件的要求，而且能防止从外部直接触及带电部分及防止水滴垂直滴入，并对接线端子爬电距离和空气间隙有专门的规定。

5.6.22  矿用防爆电气设备

矿用防爆电气设备的型式包括：隔爆型电气设备、增安型电气设备、本质安全型电气设备、浇封型电气设备等。

5.6.23  隔爆型电气设备

具有隔爆外壳的防爆电气设备，该外壳既能承受其内部爆炸性气体混合物引爆所产生的爆炸压力，又能防止爆炸产物穿出隔爆间隙而点燃外壳周围的爆炸合物。

5.6.25  本质安全型电气设备

指其电路在规定的试验条件下正常工作或规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物。

5.6.29  漏电保护装置

漏电保护装置具有以下功能：(连续监视电网对地的绝缘电阻；(补偿电网对地分布电容的电容电流；(当电网对地绝缘电阻小于规定数值时，能自动切断电网电源。

5.6.33  漏电闭锁装置

设置漏电闭锁装置可以检测并闭锁不送电线路和设备的漏电故障，减少保护装置的动作次数，缩小漏电故障的停电范围。

5.6.37  矿用电缆

指阻燃电缆遇火点燃时，燃烧速度很慢，离开火源后即自行熄灭的电缆。

## 5.7  其他

5.7.8  瓦斯抽采泵

指采用负压方式抽出煤矿井下瓦斯的泵类设备，包括水环式真空泵、离心式瓦斯泵、回转式瓦斯泵等。

# 6  地面工程

## 6.1  场区工程

6.1.7  煤矿专用铁路

按照《铁路法》第二条中规定，可理解为煤矿企业铁路厂内、厂外两部分线路。

## 6.2  工业建筑

6.2.1  井塔

建在立井井口，多绳摩擦式提升机安装在其上部，根据井筒的使用功能不同，建在主井井口的称为主井井塔，建在副井井口的称为副井井塔，建在混合井井口的称为混合井井塔；其结构为多层钢筋混凝土结构。

6.2.2  井架

建造在立井井口，根据井筒的使用功能不同，建在主井井口的称为主井井架，建在副井井口的称为副井井架，建在混合井井口的称为混合井井架；其结构有钢井架和钢筋混凝土井架。

6.2.3  提升机房

建造在井口附近，根据井筒的使用功能不同，分为主井提升机房和副井提升机房。其结构一般为单层砖混结构。

6.2.19  矿井地面主变电所

矿井地面主变电所的主要作用和功能是：从电力系统中接受和汇集电源、变换电压、交换功率及为全矿分配电能。其主要设施包括配电装置、电力变压器、控制设备、自动保护装置、通信设施和补偿装置等。

# Text boxes

UDC

中华人民共和国国家标准

2008 – 06 – 30  发布

P

煤炭矿井工程基本术语标准

Code for basic terms of coal mine construction engineering

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

联合发布

中华人民共和国国家标准

煤炭矿井工程基本术语标准

Code for basic terms of coal mine construction engineering

中华人民共和国国家标准

煤炭矿井工程基本术语标准