ICS 93.080.20

Q 20

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

沥青混合料专业名词术语

Terminology for asphalt mixture

（本稿完成日期：2017年7月20日）

XXXX-XX-XX发布                                        XXXX-XX-XX实施

目  次

前 言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 名词术语	1

参考文献	25

汉语拼音索引	30

英文索引	33

前  言

本标准按GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本标准由全国混凝土标准化技术委员会（SAC/TC 458）归口。

本标准起草单位：苏交科集团股份有限公司，哈尔滨工业大学，山东省交通科学研究院，北京市政路桥建材集团有限公司，河海大学，深圳海川新材料科技股份有限公司。

本标准主要起草人：贾渝，谭忆秋，王林，柳浩，于新，何唯平，凌晨，李小燕，徐慧宁，董雨明，付建村，安丰伟，董夫强，陈栋，韩超，韦金城，杨丽英。

沥青混合料专业名词术语

- 范围

本标准规定了沥青混合料及其相关材料的名词术语及定义。

本标准适用于制定、修订有关沥青混合料标准及编写、翻译相关的技术文件说明等。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

JTG E20-2011公路工程沥青及沥青混合料试验规程

JTG E42-2005 公路工程集料试验规程

JTG F40-2004 公路沥青路面施工技术规范

JTJ002-87 公路工程名词术语

NB/SH/T 0652-2010 石油沥青专业名词术语

- 名词术语

本标准从沥青混合料的材料、混合料类型、混合料设计、试验方法、性能指标五个方面进行叙述。

材料

沥青  asphalt；bitumen；asphalt cement

从合适的原油蒸馏获得的黑棕色到黑色的胶凝残留物或者来源于自然界天然存在的，主要由烃类和非烃类有机化合物组成的物质总称。

注1：美国用asphalt，asphalt cement；欧洲用bitumen。

注2：改写NB/SH/T 0652-2010，定义3.1.1。

沥青胶结料  asphalt binder；bituminous binder；binder

能使集料黏结成团的沥青类物质。

注：美国用asphalt binder，欧洲用bituminous binder, binder通用。

[NB/SH/T 0652-2010，定义3.1.7]

沥青胶浆  mastic mortar

沥青胶结料与矿粉的混合物。

天然沥青  natural (native) asphalt；natural bitumen

以自然状态存在的一种沥青，其中常混有一定比例的矿物质。按形成的环境可以分为湖沥青、岩沥青、海底沥青、油页岩沥青等。

注1：美国用natural (native) asphalt；欧洲用natural bitumen。

注2：改写JTG F40-2004，定义2.1.6。

石油沥青  petroleum asphalt

经原油加工获得的黑棕色到黑色的胶凝残留物。

道路（石油）沥青  paving bitumen；paving grade bitumens

用于道路建设和养护的石油沥青产品。

硬质道路沥青  hard paving bitumen；hard bitumen；hard grade bitumens

满足欧洲针入度等级标准10/20、15/25、20/30的道路沥青。

注：主要是指用于制备法国高模量沥青混合料EME和中国高模量抗疲劳沥青混合料的一种道路沥青。

改性沥青  modified asphalt； modified bitumen；modified asphalt cement；modified bitumens； modified binder

为使沥青的流变特性得以改善，通过添加一种或多种改性剂制成的沥青胶结料。

注1：美国用modified asphalt；modified asphalt cement；欧洲用modified bitumen；modified bitumens; 澳大利亚用modified binder.。

注2：改写NB/SH/T 0652-2010，定义3.2.3。

橡胶沥青  rubberized asphalt

用湿法处理工艺生产的含有橡胶屑改性剂的沥青胶结料的统称，可以分为沥青-橡胶和橡胶改性沥青两大类。

乳化沥青  emulsified asphalt；emulsified bitumen

沥青和水在乳化剂作用下制成的混合物。

注：改写NB/SH/T 0652-2010，定义3.2.7。

改性乳化沥青  modified asphalt emulsion；modified emulsified bitumen

在制备乳化沥青的过程中同时加入改性剂或对改性沥青进行乳化加工得到的乳化沥青产品。

集料  aggregate；aggregates

矿物组成为砂、砾石、矿渣或碎石的粒状材料。

矿料  mineral aggregate

集料的总称。

粗集料  coarse aggregate；aggregate, coarse

在沥青混合料配合比设计过程中，当集料公称最大粒径大于16mm时，指不通过4.75mm筛孔的集料，当最大粒径小于等于16mm时，指不通过2.36mm筛孔的集料。

细集料  fine aggregate；aggregate, fine；quarry fines

在沥青混合料配合比设计过程中，当集料公称最大粒径大于16mm时，指通过4.75mm筛孔的集料，当最大粒径小于等于16mm时，指通过2.36mm筛孔的集料。

矿粉  mineral filler；fines

沥青混合料中起填料作用的大部分通过0.075mm筛的以碳酸钙为主要成分的矿物质粉末。

注1：美国用mineral filler；欧洲用fines。

注2：改写JTG E42-2005，定义2.1.10。

填料  filler；filler aggregate

在沥青混合料中起填充作用的粒径小于0.075mm的矿物质粉末，通常包含水泥、消石灰、粉煤灰等。

注1：美国用filler；欧洲用filler aggregate。

注2：改写JTG E42-2005，定义2.1.9。

砂  sand

由岩石的自然崩解与磨耗或加工处理产生，包括机制砂和天然砂。

机制砂  crushed sand；processed sand

由碎石及砾石经制砂机反复破碎加工至粒径小于2.36mm的人工砂，亦称破碎砂。

[JTG E42-2005，定义2.1.6]

天然砂  natural sand

由自然风化、水流冲刷、堆积形成的、粒径小于4.75mm的岩石颗粒。

# 注：改写JTG E42-2005，定义2.1.4。

碎石  chip；chippings；stone chips

加工产生的不含粉尘并具有棱角的单一粒径集料颗粒。

    - 添加剂

添加剂  additive

添加到沥青或沥青混合料中，用于改善或改变其性能或颜色的材料。

抗剥落剂  anti-stripping agent

改善沥青与集料粘附性的材料。

高模量剂  high modulus admixture

添加到沥青混合料中用于提高沥青混合料模量的材料。

温拌剂  warm mix additive

可降低沥青混合料拌合温度的材料。

还原剂  rejuvenating agent；rejuvenator

复苏剂

影响新沥青胶结料和回收沥青路面材料中的沥青物理和化学特性的材料。

再生剂  recycling agent

能使老化后的沥青恢复其使用性能，并符合相关技术要求的产品。

# [NB/SH/T 0652-2010，定义3.1.1]

混合料类型

沥青混合料  asphalt mixture；asphalt concrete

由矿料、沥青胶结料及添加剂等拌和而成的混合物。

回收沥青路面材料  reclaimed asphalt pavement；reclaimed asphalt

RAP

通过对旧沥青路面进行铣刨、挖除、破碎等方式而得到的以及生产过程中废弃的沥青路面材料。

# 注：美国用reclaimed asphalt pavement（RAP）；欧洲用reclaimed asphalt，

热拌沥青混合料  hot mixture asphalt；hot mix asphalt

HMA

由矿料、沥青胶结料及添加剂等在较高的温度条件下拌和生产的混合物。

温拌沥青混合料  warm mix asphalt

WMA

相对于热拌沥青混合料，可在较低温度下施工，改善生产、施工和易性的混合料。

冷拌沥青混合料  cold mix asphalt

由矿料、沥青胶结料及添加剂等在常温下拌和而成的混合料。

密级配沥青混合料  dense-graded asphalt

按密实级配原理设计组成的各种粒径颗粒的矿料与沥青胶结料拌和而成，设计空隙率较小的密实沥青混凝土混合料（以AC表示）和密实沥青稳定碎石混合料（以ATB表示）。按关键性筛孔通过率的不同又分为细型、粗型密级配沥青混合料。

间断级配沥青混合料  gap-graded asphalt

矿料级配组成中缺少1个或几个粒径档次（或用量很少）而形成的沥青混合料。

开级配沥青混合料  open-graded asphalt

含有少量细集料、具有较大空隙、由粗集料嵌挤形成的沥青混合料。

沥青玛蹄脂碎石混合料  stone mastic (matrix) asphalt

SMA

由碎石形成嵌挤骨架，沥青胶结料、细集料及矿粉等填充而成的间断级配沥青混合料。

注：美国用stone matrix asphalt，欧洲用stone mastic asphalt。

沥青玛蹄脂混合料  mastic asphalt

MA

沥青胶浆填充骨料孔隙后形成的无空隙沥青混合料。

浇注式沥青混合料  poured asphalt

en  mastic asphalt

de  gussasphalt

在高温（220℃~260℃）下拌和，依靠混合料自身的流动性摊铺成型、无须碾压的一种高沥青含量与高矿粉含量、空隙率极小的沥青混合料。

薄层沥青混合料  thin layer asphalt

en  thin asphalt concrete（TAC）

fr  Béton Bitumineux Minces（BBM）

设计厚度为30-40mm的沥青混合料，主要用于路面表面层。

超薄层沥青混合料  very thin layer asphalt

en  very thin asphalt concrete（VTAC）

fr  Béton Bitumineux Très Mince（BBTM）

一般情况下采用间断级配、形成嵌挤结构、具有开放型表面纹理、厚度为20-30mm的沥青混合料，。

极薄层沥青混合料  ultra-thin layer asphalt

en  ultra-thin asphalt concrete（UTAC）

fr  Béton Bitumineux Ultra Mince（BBUM）

厚度一般为10mm的沥青混合料。

再生沥青混合料  recycled asphalt mixture

采用回收沥青路面材料（RAP）与粗集料、细集料、填料、沥青胶结料等通过热拌或冷拌方式生产的沥青混合料。

厂拌冷再生混合料  cold central plant recycling mixture

将回收沥青路面材料（RAP）运至沥青拌和厂（场、站），经破碎、筛分，以一定的比例与新集料、沥青胶结料、填料（水泥、石灰等）、水进行常温拌和而形成的沥青混合料。

厂拌热再生混合料  hot central plant recycling mixture

将回收沥青路面材料（RAP）运至沥青拌和厂（场、站），经破碎、筛分，以一定的比例与新集料、新沥青胶结料和再生剂（必要时）等拌制的热拌沥青混合料。

就地热再生混合料  hot in-place recycling mixture

采用专用的现场热再生设备，对沥青路面进行加热、铣刨，就地掺入一定数量的新沥青胶结料、新沥青混合料和再生剂等，热态拌和而成的沥青混合料。

就地冷再生混合料  cold in-place recycling mixture

采用专用的现场冷再生设备，对沥青路面进行现场冷铣刨，破损和筛分后（必要时），掺入一定数量的新集料、沥青胶结料、填料（水泥、石灰等）和水等，经常温拌和而形成的沥青混合料。

沥青稳定透水基层混合料  asphalt treated permeable base

ATPB

含少量矿粉、细集料、沥青胶结料和大量粗集料的具有较大空隙的沥青混合料。

沥青稳定基层混合料  asphalt treated base

ATB

具有较宽级配范围和较低沥青含量的密级配热拌沥青混合料。

沥青砂混合料  sand asphalt；sheet asphalt

由沥青与洁净、有棱角、有级配的细集料及矿粉等拌和而成的热拌沥青混合料。

透水沥青混合料  permeable asphalt concrete

en  porous asphalt （PA）

fr  Béton Bitumineux drainant（BBDr）

具有较大的内部连通空隙（设计空隙率为18~25%），可供水和空气流动，具有排水、降噪功能的沥青混合料。

渗透性抗滑磨耗层混合料  permeable friction course

PFC

设计空隙率在18～22%的一种透水沥青混合料，可用于重交通道路对于排水和耐久性要求较高的路面，也称为新一代的OGFC。

稀浆混合料  slurry mixture

乳化沥青、粗集料、细集料、填料、水等按一定比例拌和所形成的浆状混合物。

注：根据材料性能差异，又分为微表处混合料和稀浆封层混合料。

高性能沥青路面混合料  Superpave mixture

采用Superpapve混合料设计方法设计的沥青混合料。

橡胶沥青混合料  rubberized asphalt mixture

采用轮胎胶粉、沥青胶结料、集料与矿粉等按照一定比例拌和生产的一种沥青混合料。

高模量沥青混合料  high modulus asphalt mixture for road engineering

fr  enrobé à module élevé（EME）

模量高于改性沥青混合料、还应满足45℃、10Hz条件下动态模量不小于4000MPa，15℃、10Hz、控制应变230με条件下疲劳寿命不小于100万次的沥青混合料。

混合料设计

混合料设计  mixture design

经过原材料选择、组成设计、性能验证、生产调试、铺筑验证后确定规模化生产所用标准配合比的过程。

配合比  proportioning

混合料各组成材料之间的比例关系。

配合比设计  mix formulation；mix design

确定一种混合料目标组成的过程。包括目标配合比设计、生产配合比设计以及生产配合比验证三个阶段。

目标配合比设计  target proportioning design

在试验室内完成的，确定混合料组成的基础性工作，包括原材料试验、混合料组成设计试验和性能验证试验，在此基础上提出的配合比例称为目标配合比。

生产配合比设计  production proportioning design

在确定目标配合比的基础上，通过调整各冷料仓的流量使之符合设计级配要求，对间歇式拌合楼，通过试验确定各热料仓矿料的配合比例。

生产配合比验证  production proportioning verification

根据生产配合比设计结果进行混合料生产并铺筑试验路，同时对配合比作进一步的调整，并最终确定配合比，作为生产控制和质量检验的依据。

级配  gradation；grading；grade

（矿料）各级颗粒重量的分配比例。

级配曲线  grade curve

按矿料各级粒径通过规定筛孔的重量百分率绘制的曲（折）线图。

最大密度线  maximum density curve

在0.45次方级配曲线图上，从原点到最大尺寸所对的右上角的连线。

贝雷法  Bailey method

沥青混合料级配优化的一种方法。

注：由美国人罗伯特·贝雷（Robert Bailey）提出的一种确定沥青混合料级配的方法。

体积设计  volumetric method

根据混合料的体积状态（如：空隙率、矿料间隙率、沥青填隙率以及粉胶比等）确定混合料级配和沥青用量的设计方法。

连续级配  continuous grading

矿料颗粒从最大到最小粒径分布均匀，级配曲线平滑，无突变，通常靠近最大密度线。

断级配  gap-graded

矿料中缺少其中一个或几个分级形成的一种不连续的级配。

关键控制筛孔  primary control sieve

PCS

区分特定公称最大粒经混合料粗、细集料分界点的筛孔。

马歇尔设计法  Marshall method

通过马歇尔击实仪成型试件，测定其毛体积密度、空隙率、饱和度、马歇尔稳定度、流值等指标，综合确定混合料最佳油石比的设计方法。

Superpave混合料设计法  Superpave mix design

一种基于美国沥青胶结料性能分级（PG），结合当地设计交通量和气候条件进行沥青胶结料与矿料选择，并通过旋转压实仪（SGC）成型试件，分析混合料的体积性质是否符合混合料规范的一种混合料设计方法。

油石比  asphalt aggregate radio；bitumen aggregate ratio

沥青混合料中沥青胶结料质量与矿料总质量的比值，以百分率表示，也称外掺沥青用量。

沥青用量（含量） asphalt (binder) content

Pb

沥青混合料中沥青胶结料质量与沥青混合料总质量的比值，以百分率表示。

最佳沥青用量  optimum asphalt content

沥青混合料设计过程中根据多个设计参数确定的能满足工程技术要求的沥青用量。

有效沥青含量  effective asphalt content

沥青混合料中总的沥青含量减去被矿料吸收入内部孔隙的部分后、有效填充矿料间隙的沥青质量与沥青混合料总质量之比，以百分率表示。

空隙率  air void；air voids content

AV

压实沥青混合料内矿料及沥青以外的空隙（不包括矿料自身内部已被沥青封闭的孔隙）的体积占混合料总体积的百分率。

目标空隙率  target air void

在沥青混合料体积设计阶段，根据选用的级配类型，结合规范而确定的一个空隙率最佳值。

粉胶比  dust-to-binder ratio（filler-to-asphalt ratio）

填料与有效沥青含量的质量百分比。

沥青混合料密度  density（of bituminous mixtures）

压实沥青混合料常温条件下单位体积的干燥质量，以g/cm3计。

沥青混合料相对密度  relative （specific） density （of bituminous mixtures）

同一温度条件下压实沥青混合料试件密度与水密度的比值，无量纲。

沥青混合料表观密度  apparent particle density（of bituminous mixtures）

沥青混合料单位体积（含混合料实体体积与不吸收水分的内部闭口孔隙体积之和）的干质量，又称视密度，由水中重法测定（仅适用于吸水率小于0.5%的沥青混合料试件），以g/cm3计。

沥青混合料毛体积密度  bulk density（of bituminous mixtures）

压实沥青混合料单位体积（含混合料的实体矿物成分及不吸收水分的闭口孔隙、能吸收水分的开口孔隙等颗粒表面轮廓线所包围的全部体积）的干质量，以g/cm3计。

表干密度  saturated surface-dry density；saturated surface-dry particle density

饱和面干毛体积密度

SSD

单位体积(含材料的实体矿物成分及其闭口孔隙、开口孔隙等颗粒表面轮廓线所包围的全部毛体积)物质颗粒的饱和面干质量。

沥青混合料理论最大密度  theoretical maximum gravity（of bituminous mixtures）

Gmm

假设压实沥青混合料试件全部为矿料（包括矿料自身内部的孔隙）及沥青所占有、空隙率为零的理想状态下的最大密度，以g/cm3计。

集料最大粒径  maximum size (of aggregate) ；maximum aggregate size；Aggregate, Maximum Size

指集料100%通过的最小的标准筛筛孔尺寸。

（集料）公称最大粒径  nominal maximum size (of aggregate)；nominal maximum aggregate size；aggregate, nominal maximum size

第一次筛余大于10%的筛子的上一级筛子尺寸。

（沥青混合料）饱水率  saturated water ratio of bituminous mixture

沥青混合料试件在规定真空条件下的吸水后，吸入水的体积与原试件空隙率的比值。

粗集料松装间隙率  percent voids in coarse mineral aggregate in the dry rodded condition

VCADRC

干燥粗集料在标准容量筒中经捣实形成的粗集料部分以外的体积占总体积的百分率。

沥青混合料试件的粗集料间隙率  percent voids in coarse mineral aggregate in bituminous mixtures

VCAmix

沥青混合料试件内粗集料部分以外的体积占混合料试件总体积的百分率。

沥青混合料试件的矿料间隙率  voids（void） in mineral aggregate

VMA

压实沥青混合料试件中矿料部分以外的体积占混合料总体积的百分率。

沥青饱和度  voids filled with asphalt（voids filled by binder）

VFA

沥青混合料试件内沥青部分的体积占矿料部分以外体积的百分率。

（沥青混合料试件）沥青体积百分率  percent bitumen volume （in bituminous mixtures）

VA

压实沥青混合料试件内沥青部分的体积占沥青混合料总体积的百分率。

析漏  drainage test

沥青胶结料在高温状态下从沥青混合料中析出多余自由沥青的数量，以%计。

飞散  cantabro test

沥青混合料在荷载作用下，表面集料脱落而散失的数量，以%计。

性能指标

    - 沥青性能指标

复数剪切模量  complex shear modulus

由剪切应力的峰值的绝对值（τ）除以剪切应变的峰值的绝对值（γ）计算得到的比值，以MPa计。

[NB/SH/T 0652-2010，定义3.4.46]

相位角  phase angle

δ

在控制应变模式下施加的正弦应变和产生的正弦应力之间或在控制应力模式下施加的应力与产生的应变之间的夹角。

[NB/SH/T 0652-2010，定义3.4.47]

弯曲蠕变劲度  flexural creep stiffness

在弯曲梁流变仪实验中，最大弯曲应力与最大弯曲应变的比值。

m值  m value

在弯曲梁流变仪实验中，在规定实验条件下，劲度对数与时间对数曲线的斜率的绝对值。

[NB/SH/T 0652-2010，定义3.4.61]

不可恢复蠕变柔量  non-recoverable creep compliance

Jnr

在动态剪切流变试验中，试件蠕变与恢复循环后样品中残余的应变除以施加的应力，以KPa-1计。

不可恢复蠕变柔量变化率  change rate of non-recoverable creep compliance

Jnrdiff

在MSCR试验中，蠕变应力为0.1kPa和3.2kPa下不可恢复蠕变柔量之差的百分数。

蠕变和恢复  creep and recovery

试件在恒定荷载下作用设定时间周期，然后在恒定零荷载下，在设定时间周期恢复，每个周期峰值应变与末端应变的差值与最大变形量的比值。

    - 混合料性能指标

黏聚力值  cohesiveness; cohesion

根据稀浆混合料黏聚力试验方法，测定的用于评价其初凝时间和开放交通时间的力学指标，以N·m计。

低温弯曲试验破坏应变  failure strain from low temperature bending test

按规定条件进行沥青混合料低温弯曲试验时，混合料试件发生弯曲破坏时的最大弯拉应变，以με计。

渗水系数  water permeability coefficient

采用渗水仪测定的单位水力梯度下透过沥青混合料的单位流量，以mL/min计。

间接抗拉强度  indirect tensile strength

劈裂强度

ITS

特定试验温度和加载速率下，圆柱体试件在径向荷载作用下断裂时的最大应力，以MPa计。

间接拉伸强度比  indirect tensile strength ratio

ITSR

处于潮湿和干燥条件下的圆柱体试件在径向荷载作用下破坏强度的比值，以百分率表示。

蠕变柔量  creep compliance

蠕变过程中，沥青混合料试件任意时刻的应变与施加应力的比值，以1/Pa表示。

回弹模量  resilient modulus

一定荷载作用下沥青混合料产生的应力与其相应的回弹应变的比值，以MPa表示。

动态模量  dynamic modulus

|E*|

特定试验温度和正弦加载模式下，应力和恢复应变峰值之比的绝对值，以MPa计。

注：动态模量和相位角可作为沥青混合料设计的性能指标；计算得到的动态模量主曲线可用于沥青路面厚度设计和性能分析。

劲度模量  stiffness modulus

沥青混合料在温度和加载时间一定的条件下，应力与应变的比值，以MPa计。

注：改写JTG E20-2011，定义2.1.30。

流动数  flow number

永久轴向应变最小变化率所对应的加载次数。

流动时间  flow time

轴向应变最小变化率所对应的时间，以s计。

疲劳寿命  fatigue life

应变控制模式下，试件弯曲劲度模量降低到初始弯曲劲度模量50%对应的加载循环次数。

应力控制模式下，试件疲劳断裂对应的加载循环次数。

冻融劈裂强度比  intensity ratio of frozen and melted

TSR

沥青混合料在规定条件下饱水冻融试件与非饱水未冻融试件的间接拉伸强度比值，用以评价沥青混合料水敏感性，以百分率表示。

残留马歇尔稳定度  residual Marshall stability

沥青混合料在规定条件下浸水试件与非浸水试件的马歇尔稳定度比值，用以评价沥青混合料水敏感性，以百分率表示。

试验方法

    - 沥青试验方法

压力老化容器加速沥青老化试验  accelerated aging test of asphalt binder using a pressurized aging vessel

PAV

经过RTFOT老化后规定厚度的沥青胶结料残留物，被放置在压力老化容器不锈钢盘中，在空气压力2.10 MPa及指定的老化温度（根据沥青胶结料的等级选择）下老化20小时，在老化过程结束后，真空降压与外部一致，取出沥青胶结料残留物，用于性能测定的试验方法。

旋转薄膜加热试验  rolling thin-film oven test

RTFOT

装有沥青胶结料的盛样瓶在旋转薄膜烘箱中，在163℃下，在伴有一定流速的热空气加热85分钟，试验结束后，取出的沥青胶结料残留物可用于测定沥青质量变化及其他性质的试验方法。

多应力蠕变恢复试验  multiple stress creep recovery test

MSCR

采用RTFOT残留物和动态剪切流变仪，在指定温度和两种应力水平下，测定沥青胶结料在剪切蠕变和恢复下的弹性响应，用于确定沥青胶结料的恢复率和不可恢复蠕变柔量。

动态剪切流变试验  dynamic shear rheometer test

DSR

用动态剪切流变仪，测试沥青胶结料在规定温度、振荡速率、应力或应变条件下，应变及其应力之间定量关系的试验方法。

弯曲梁流变试验  bending beam rheometer test

BBR

用弯曲梁流变仪，测试沥青胶结料的弯曲蠕变劲度S和蠕变劲度变化率m值的试验方法。

直接拉伸试验  direct tensile test

DT

用直接拉伸试验仪，测试沥青胶结料断裂性能的试验方法。

    - 集料的试验方法

砂当量  sand equivalent test

测定天然砂、人工砂、石屑等各种细集料中所含的粘性土或杂质的含量，以评定集料的洁净程度的试验方法，以砂当量SE表示。

亚甲蓝  methylene blue test

确定细集料中是否存在膨胀性粘土矿物，并测定其含量，以评定集料的洁净程度的试验方法，以亚甲蓝值MBV表示。

磨光值试验  polished stone value test

用加速磨光机磨光集料，用摆式摩擦系数测定仪测定集料磨光后摩擦系数的试验方法。

洛杉矶磨耗试验  Los Angeles abrasion test

用洛杉矶磨耗仪，测定标准条件下粗集料抵抗摩擦、撞击能力的试验方法。

微狄法尔试验  micro deval abrasion test

采用狄法尔式磨耗试验机，测定石料抵抗冲击、边缘剪力作用的性质。

石料压碎值  crushed stone value

测试集料在规定条件下被压碎成小于规定粒径的比例的试验方法。

沥青与粗集料的黏附性试验  determination method of the affinity between aggregate and bitumen

测试沥青与粗集料表面粘附性及抗水剥离能力的试验方法，包括水煮法、水浸法、旋转容量瓶法、分光光度法等。

    - 混合料的试验方法

乳化沥青稀浆封层混合料稠度试验  consistency test of emulsified bitumen slurry sealing mixture

用圆锥体测定乳化沥青稀浆封层混合料摊铺和易性的试验方法。

稀浆混合料湿轮磨耗试验  wet wheel abrasion test for slurry mixture

用湿轮磨耗仪测定稀浆混合料配伍性、最佳沥青含量和抗水损害能力的试验方法。

稀浆混合料黏聚力试验  cohesion strength test for slurry mixture

用黏聚力试验仪测试稀浆混合料初凝时间和开放交通时间的试验方法。

稀浆混合料负荷轮粘砂试验  loaded wheel test of slurry mixture

用负荷车轮试验仪测试稀浆混合料中沥青用量上限的试验方法。

稀浆混合料车辙变形试验  rutting deformation test for slurry mixture

用负荷轮载试验仪测试微表处混合料抗车辙能力的试验方法。

稀浆混合料拌和试验  mixing test for slurry mixture

测试稀浆混合料可拌和时间和成浆状态的试验方法。

稀浆混合料配伍性等级试验  compatibility grade test for slurry mixture

测试特定级配的集料与改性乳化沥青之间配伍性的试验方法。

冷拌乳化沥青混合料松散试验  raveling test of cold mixed emulsified asphalt mixture

测试冷拌乳化沥青混合料在规定条件下磨损损失的试验方法。

马歇尔击实成型法  Marshall compaction method

用马歇尔标准击实仪或大型击实仪，人工或机械制备沥青混合料试件的方法。

轮碾成型法  rolling method

用轮碾成型机在规定的行走速率、荷载作用下制备沥青混合料试件的方法。

静压成型法  static pressing

用压力试验机在规定的压力、速率下制备沥青混合料试件的方法。

旋转压实成型法  specimen preparation by gyratory compactor method

用旋转压实仪在一定的角度、压力下制备沥青混合料试件的方法。

注：包括Superpave旋转成型法（SGC法）、法国旋转压实成型法（GSC法）、美国工程兵团旋转压实成型法（GTM法）等。

燃烧法  ignition test

用燃烧炉燃烧的特定方法测定沥青混合料中沥青胶结料含量的试验方法。

溶剂法  centrifugal separation test

用离心抽提仪抽提混合料中的沥青，从而确定沥青混合料级配组成和沥青含量的试验方法。

阿布森法  Abson method

用蒸馏装置从离心抽提液中回收沥青的方法。

旋转蒸发器法  rotating evaporative reclaimed method

用旋转蒸发器从离心抽提液中回收沥青的方法。

理论最大密度试验  theoretical maximum density test

包括真空法和溶剂法两种。真空法即将干燥沥青混合料试样在一定温度水浴的负压容器中进行负压饱水后，测定干燥沥青混合料试样与干燥沥青混合料试样和饱水沥青混合料试样质量差的比值的试验方法；溶剂法即用三氯乙烯溶剂溶解沥青混合料，测定混合料的理论最大密度的试验方法。

自动真空密封方法测定混合料毛体积密度  test for bulk density of compacted hot mix asphalt (HMA) using automatic vacuum sealing method

使用真空密封设备，用塑料袋将沥青混合料试件包裹起来，从而测定混合料的毛体积相对密度。

间接拉伸蠕变柔量和强度试验方法  standard method of test for determining the creep compliance and strength using the indirect tensile test device

在间接拉伸模式下选择合适的径向静态荷载，在规定试验温度间隔下，测定沥青混合料径向和水平方向的变形、拉伸强度，从而计算蠕变柔量、泊松比的试验方法。

弯曲试验  bend test

测定规定尺寸的沥青混合料试件，在三分点加载模式下，发生弯曲破坏时的力和位移，从而计算破坏应变、抗弯拉强度、弯曲劲度模量的试验方法。

约束试件温度应力试验  thermal stress restrained specimens test

TSRST

采用温度应力试验仪，在一定冷却速率下，测量现场或实验室压实而得的沥青混合料的拉伸强度和断裂温度的试验方法。

热拌沥青混合料短期老化试验  short term ageing method of hot asphalt mixture

松散沥青混合料在压实温度下，在强制通风烘箱中加热2小时的过程，用于混合料设计；或者是指松散沥青混合料在135℃的强制通风烘箱中在加热4小时的过程，用于混合料性能试验。

热拌沥青混合料长期老化试验  long term ageing method of hot asphalt mixture

将松散沥青混合料放入135℃的强制通风烘箱中加热4h后，按规定要求制备试件，置于85℃烘箱中连续加热120h，以模拟沥青路面在服务期内发生老化过程的方法。

车辙试验  wheel tracking test

动稳定度试验

用实心橡胶轮胎车辙试验仪，在特定温度和轮压、往返碾压速度42次/min条件下碾压1h，测定沥青混合料的车辙变形深度，从而计算动稳定度的试验方法。

汉堡车辙试验  Hamburg wheel-track test

用汉堡车辙试验装置，在特定温度和轮压下，测定沥青混合料在荷载作用20000次内的车辙变形深度，用于评价沥青混合料高温性能和水敏感性的试验方法。

APA车辙试验  asphalt pavement analyzer test

用沥青路面分析仪，在特定温度和荷载条件下，测试沥青混合料在轮碾8000次下的车辙变形深度的试验方法。

法国轮碾车辙试验  France wheel tracking test

采用法国车辙成型仪成型试件，在特定温度、轮压、碾压速度作用条件下，测试沥青混合料在法国车辙试验机上碾压30000次内的车辙变形深度，从而计算车辙相对变形率的试验方法。

多列士试验  Duriez test

采用静压成型圆柱体试件，在规定温度、湿度与加载条件下，测定负压饱水、浸水7天试件与未浸水试件的抗压强度比，用以评价沥青混合料水敏感性的试验方法。

冻融间接拉伸试验  freeze-thaw indirect tension test

采用马歇尔成型仪双面击实50次成型试件，测定在规定条件下饱水冻融试件与非饱水未冻融试件的间接拉伸强度比，用以评价沥青混合料水敏感性的试验方法。

抗水损害试验  water damage resistant test

用规定条件老化后的松散沥青混合料采用旋转压实仪成型特定空隙率的试件，测定满足饱水率要求条件后的冻融试件与非饱水未冻融试件的间接拉伸强度比，用以评价沥青混合料水敏感性的试验方法。

单轴压缩静态回弹模量试验  static resilient modulus test

采用规定尺寸的圆柱体试件，在单轴压缩试验模式，多级加载、卸载试验条件下，测定其加载、卸载时的变形，从而计算回弹模量的试验方法。

热拌沥青混合料动态模量试验  dynamic modulus test of hot asphalt mixture

用规定条件老化后的松散沥青混合料按规定方法成型并钻芯切割后，在压缩试验模式、特定温度和动态重复荷载作用下，测定沥青混合料在不同温度和加载频率下模量的试验方法。

注1：在JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T0738-2011 《沥青混合料单轴压缩动态模量试验》不要求对松散混合料进行规定条件的老化，且试验温度与AASHTO T342-11《Standard Method of Test for Determining Dynamic Modulus of Hot Mix Asphalt (HMA)》有所不同。

劲度模量试验  stiffness modulus test

采用法国车辙成型仪成型并切割后的梯形梁试件和法国两点梯形梁弯曲疲劳试验机，在两点弯曲试验模式、一定温度、加载频率下，测定动态重复荷载下沥青混合料模量的试验方法。

四点弯曲疲劳试验  four-point bending test for fatigue life

采用梁式四点弯曲加载装置，在规定温度、加载模式下，测定沥青混合料试件承受重复弯曲荷载直至达到特定条件下荷载作用次数的试验方法。

两点弯曲疲劳试验  two-point bending test on trapezoidal shaped specimens for fatigue life

采用法国两点梯形梁弯曲疲劳试验机，在两点弯曲试验模式、一定温度、加载频率下，测定沥青混合料试件承受动态重复荷载直至达到特定条件下荷载作用次数的试验方法。

直接拉伸疲劳试验  direct tension cyclic fatigue test

采用可控的动态重复荷载施加于圆柱体沥青混合料试件上拉伸直至破坏，记录施加的应力和试件轴向应变响应，确定破坏和伪割线模量之间的关系的试验方法。

拉伸抗裂试验  overlay test

采用罩面试验仪，在一定应力或应变、温度、加载速率下，测定沥青混合料破坏时的作用次数，以评价沥青混合料抵抗疲劳开裂和反射裂缝性能的试验方法。

其他

美国公路战略研究计划  Strategic Highway Research Program

SHRP

美国公路战略研究计划()是1987年由美国国会通过的一项为期5年的研究计划，其投资总额为1.5亿美元，目的是改善其国家道路的使用性能和耐久性，使得这些道路对使用者及其维护者都更加安全。

高性能沥青路面 Superior Performing Asphalt Pavement

Superpave

Superpave是高性能沥青路面（Superior Performing Asphalt Pavement）的缩写，美国公路战略研究计划（SHRP）的重要研究成果，包括沥青胶结料性能规范、沥青混合料设计、沥青混合料性能预测三个部分。

______________

参考文献

[1] AASHTO T 72-10—2015  Standard Method of Test for Saybolt Viscosity

[2] AASHTO T 164-14 Standard Method of Test for Quantitative Extraction of Asphalt Binder from Hot Mix Asphalt (HMA)

[3] AASHTO T 166-13 Standard Method of Test for Bulk Specific Gravity (Gmb) of Compacted Hot Mix Asphalt (HMA) Using Saturated Surface-Dry Specimens

[4] AASHTO T 209-12 Standard Method of Test for Theoretical Maximum Specific Gravity (Gmm) and Density of Hot Mix Asphalt (HMA)

[5] AASHTO T 295-13 Standard Method of Test for Specific Gravity or API Gravity of Liquid Asphalts by Hydrometer Method

[6] AASHTO T 305-14 Standard Method of Test for Determination of Draindown Characteristics in Uncompacted Asphalt Mixtures

[7] AASHTO T 314-12 Standard Method of Test for Determining the Fracture Properties of Asphalt Binder in Direct Tension (DT)

[8] AASHTO T 316-13 Standard Method of Test for Viscosity Determination of Asphalt Binder Using Rotational Viscometer

[9] AASHTO T 321-14 Standard Method of Test for Determining the Fatigue Life of Compacted Asphalt Mixtures Subjected to Repeated Flexural Bending

[10] AASHTO T 322-07—2011  Standard Method of Test for Determining the Creep Compliance and Strength of Hot Mix Asphalt (HMA) Using the Indirect Tensile Test Device

[11] AASHTO T 342-11—2015  Standard Method of Test for Determining Dynamic Modulus of Hot Mix Asphalt (HMA)

[12] AASHTO T 344-12 Standard Method of Test for Evaluation of Superpave Gyratory Compactor (SGC) Internal Angle of Gyration Using Simulated Loading

[13] AASHTO M 320-10—2015  Standard Specification for Performance-Graded Asphalt Binder

[14] AASHTO M 323-13 Standard Specification for Superpave Volumetric Mix Design

[15] AASHTO M 325-08—2012  Standard Specification for Stone Matrix Asphalt (SMA)

[16] AASHTO R 26-01-2013  Standard Practice for Certifying Suppliers of Performance-Graded Asphalt Binders

[17] AASHTO R 35-15 Standard Practice for Superpave Volumetric Design for Asphalt Mixtures

[18] AASHTO R 47-14 Standard Practice for Reducing Samples of Hot Mix Asphalt (HMA) to Testing Size

[19] AASHTO R 62-13 Standard Practice for Developing Dynamic Modulus Master Curves for Asphalt Mixtures

[20] AASHTO MP 23-15 Standard Specification for Reclaimed Asphalt Shingles for Use in Asphalt Mixtures

[21] AASHTO MP 25-15 Standard Specification for Performance-Graded Bituminous Sealants

[22] AASHTO PP 60-14 Standard Practice for Preparation of Cylindrical Performance Test Specimens Using the Superpave Gyratory Compactor (SGC)

[23] AASHTO PP 71-11—2013  Standard Practice for Certifying Suppliers of Emulsified Asphalt

[24] AASHTO PP 77-14 Standard Practice for Materials Selection and Mixture Design of Permeable Friction Courses (PFCs)

[25] AASHTO TP 79-15 Standard Method of Test for Determining the Dynamic Modulus and Flow Number for Asphalt Mixtures Using the Asphalt Mixture Performance Tester (AMPT)

[26] AASHTO TP 82-10—2012  Standard Method of Test for Bulk Specific Gravity (Gmb) of Compacted Bituminous Mixtures Using Water Displacement Measured by Pressure Sensor

[27] AASHTO TP 85-10—2015  Standard Method of Test for Apparent Viscosity of Hot-Poured Bituminous Crack Sealant Using Brookfield Rotational Viscometer RV Series Instrument

[28] AASHTO TP 86-10—2015  Standard Method of Test for Accelerated Aging of Bituminous Sealants and Fillers Using a Vacuum Oven

[29] AASHTO TP 87-10—2015  Standard Method of Test for Measuring Low-Temperature Flexural Creep Stiffness of Bituminous Sealants and Fillers by Bending Beam Rheometer (BBR)

[30] AASHTO TP 88-10—2015  Standard Method of Test for Evaluation of the Low-Temperature Tensile Property of Bituminous Sealants by Direct Tension Test

[31] AASHTO TP 89-10—2015  Standard Method of Test for Measuring Adhesion of Hot-Poured Crack Sealant Using Direct Adhesion Tester

[32] AASHTO TP 90-10—2015  Standard Method of Test for Measuring Interfacial Fracture Energy of Hot-Poured Crack Sealant Using a Blister Test

[33] AASHTO TP 91-15 Standard Method of Test for Determining Binder Bond Strength by Means of the Binder Bond Strength (BBS) Test

[34] AASHTO TP 92-14 Standard Method of Test for Determining the Cracking Temperature of Asphalt Binder Using the Asphalt Binder Cracking Device (ABCD)

[35] AASHTO TP 105-13—2015  Standard Method of Test for Determining the Fracture Energy of Asphalt Mixtures Using the Semicircular Bend Geometry (SCB)

[36] AASHTO TP 107-14 Standard Method of Test for Determining the Damage Characteristic Curve of Asphalt Mixtures from Direct Tension Cyclic Fatigue Tests

[37] AASHTO TP 108-14 Standard Method of Test for Abrasion Loss of Asphalt Mixture Specimens

[38] AASHTO TP 114-15 Standard Method of Test for Determining the Interlayer Shear Strength (ISS) of Asphalt Pavement Layers

[39] AASHTO TP 115-15 Standard Method of Test for Determining the Quality of Tack Coat Adhesion to the Surface of an Asphalt Pavement in the Field or Laboratory

[40] AASHTO TP 116-15 Standard Method of Test for Rutting Resistance of Asphalt Mixtures Using Incremental Repeated Load Permanent Deformation (iRLPD)

[41] AASHTO TP117-15 Standard Method of Test for Determination of the Voids of Dry Compacted Filler

[42] BS EN 13108-1—2005  Bituminous mixtures-Material specifications - Part 1: Asphalt Concrete

[43] BS EN 13108-2—2002  Bituminous mixtures - Material specifications - Part 2: Asphalt Concrete for very thin layers

[44] BS EN 13108-3—2005  Bituminous mixtures - Material specifications - Part 3: Soft Asphalt

[45] BS EN 13108-4—2005  Bituminous mixtures - Material specifications - Part 4: Hot Rolled Asphalt

[46] BS EN 13108-5—2002  Bituminous mixtures - Material specifications - Part 5: Stone Mastic Asphalt

[47] BS EN 13108-6—2003  Bituminous mixtures - Material specifications - Part 6: Mastic Asphalt

[48] BS EN 13108-7—2006  Bituminous mixtures - Material specifications - Part 7: Porous Asphalt

[49] BS EN 13108-8—2006  Bituminous mixtures - Material specifications - Part 8：Reclaimed asphalt

[50] BS EN 12697-1—2006  Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 1: Soluble binder content

[51] BS EN 12697-2—2002  Bituminous mixtures - Test method for hot mix asphalt - Part 2: Determination of particle size distribution

[53] EN 12697-3—2001  Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt-Part 3: Bitumen recovery : rotary evaporator

[54] EN 12697-4—2001  Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt-Part 4: Bitumen recovery : fractionating column

[55] EN 12697-5—2003  Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt -Part 5: Determination of the maximum density

[56]EN 12697-6—2003  Bituminous mixtures-Test methods for hot mix asphalt -Part 6: Determination of bulk density of bituminous specimens

[57] EN 12697-7—2002  Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 7: Determination of the bulk density of bituminous specimens by gamma rays

[58] EN 12697-8—2003  Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt -Part 8: Determination of void characteristics of bituminous specimens

[59] EN 12697-9—2002  Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 9: Determination of the reference density

[60] EN 12697-10—2001  Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt –Part 10: Compactibility

[61] EN 12697-11—2005  Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 11: Determination of the affinity between aggregate and bitumen

[62] EN 12697-12—2008  Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 12: Determination of the water sensitivity of bituminous specimens

[63] EN 12697-13—2000  Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 13: Temperature measurement

[64] EN 12697-14—2000  Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 14: Water content

[65] EN 12697-15—2003  Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 15: Determination of the segregation sensitivity

[66] EN 12697-16—2004  Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 16: Abrasion by studded tyres

[67] EN 12697-17—2004  Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 17: Particle loss of porous asphalt specimen

[68] EN 12697-18—2004  Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 18: Binder drainage

[69] EN 12697-19—2004  Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 19: Permeability of specimen

[70] EN 12697-21—2003 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 21: Indentation using plate specimens

[71] EN 12697-22—2004  Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 22: Wheel tracking

[72] EN 12697-23—2003  Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 23: Determination of the indirect tensile strength of bituminous specimens

[73] EN 12697-24—2007  Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 24: Resistance to fatigue

[74] EN 12697-25—2005  Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 25: Cyclic compression test

[75] EN 12697-26—2004  Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 26: Stiffness

[76] EN 12697-27—2002  Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 27: Sampling

[77] EN 12697-28—2001  Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 28: Preparation of samples for determining binder content, water content and grading

[78] EN 12697-29—2002  Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 29: Determination of the dimensions of a bituminous specimen

[79] EN 12697-30—2004  Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 30: Specimen preparation by impact compactor

[80] EN 12697-31—2007  Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 31: Specimen preparation by gyratory compactor

[81] EN 12697-32—2003  Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 32: Laboratory compaction of bituminous mixtures by vibratory compactor

[82] EN 12697-33—2004 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt – Part 33: Specimen prepared by roller compactor

[83] EN 12697-34—2004  Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 34: Marshall test

[84] EN 12697-35—2004  Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 35: Laboratory mixing

[85] EN 12697-37—2003  Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 37: Hot sand test for the adhesivity of binder on precoated chippings for HRA

[86] EN 12697-39—2005  Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 39: Binder content by ignition

[87] EN 12697-41—2005  Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 41: Resistance to de-icing fluids

[88] EN 12697-42—2005  Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 42: Amount of coarse foreign matter in reclaimed asphalt

[89] EN 12697-43—2005  Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 43: Resistance to fuel

[90] BS EN 1097-1—1996  Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 1: Determination of the resistance to wear (micro-Deval)

[91] BS EN 1097-2—1998  Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to fragmentation

[92] BS EN 1097-3—1998  Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 3: Determination of loose bulk density and voids

[93] BS EN 1097-4—1999  Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 4: Determination of the voids of dry compacted filler

[94] BS EN 1097-5—1999  Tests for mechanical and physical properties of Aggregates - Part 5: Determination of the water content by drying in a ventilated oven

[95] BS EN 1097-6—2000  Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination of particle density and water absorption

[96] BS EN 1097-7—1999  Tests for mechanical and physical properties of aggregates -Part 7: Determination of the particle density of filler - Pyknometer method

[97] BS EN 1097-9—1998  Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 9: Determination of the resistance to wear by abrasion from studded tyres - Nordic test

[98] BS EN 1097-10—2002  Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 10: Determination of water suction height

[99] BS EN 12272-1—2002  Surface dressing - Test methods - Part 1: Rate of spread and accuracy of spread of binder and chippings

[100] BS EN 13043—2002  Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas

[101] EN 12597 Bitumen and bituminous binders - Terminology

[102] EN 13924 Bitumen and bituminous binders - Specifications for hard paving grade bitumens

[103] NF P 98-140—1999  Enrobés hydrocarbonés Couches d’assises: enrobés à module élevé (EME)

[104] ASTM D5/D5M-13 Standard Test Method for Penetration of Bituminous Materials

[105] ASTM D8-15 Standard Terminology Relating to Materials for Roads and Pavements

[106] ASTM D75/D75M -13 Standard Practice for Sampling Aggregates

[107] ASTM D2399-12 Standard Practice for Selection of Cutback Asphalts

[108] ASTM D4215-07—2013  Standard Specification for Cold-Mixed, Cold-Laid Bituminous Paving Mixtures

[109] ASTM D2726/D2726M-13 Standard Test Method for Bulk Specific Gravity and Density of Non-Absorptive Compacted Bituminous Mixtures

[110] ASTM D2419 Standard Specification for Graded Aggregate Material for Bases or Subbases for Highways or Airports

[111] 交通部公路规划设计院. GB J 124-1988 道路工程术语标准[S].北京:中国计划出版社,1988.

[112] GB T14684-2001 建筑用砂

[113] JTG E20-2011公路工程沥青及沥青混合料试验规程

[114] JTG E42-2005 公路工程集料试验规程

[115] JTG E51-2009无机结合料稳定材料试验规程

[116] JTG F40-2004 公路沥青路面施工技术规范

[117] JTG F41-2008公路沥青路面再生技术规范

[118] JTJ002-87 公路工程名词术语

[119] JTJ034-2000 公路路面基层施工技术规范

[120] JTJ036-98 公路改性沥青路面施工技术规范

[121] JTT860.5-2014 沥青混合料改性添加剂

[122] JTT969-2015 路面裂缝贴缝胶

[123] JTT971-2015 聚合物改性沥青抗裂贴

[124] DB11/T916-2012废胎橡胶沥青路用技术要求

[125] DB11/T 939-2012温拌沥青路面施工及验收规程

[126] DB11/T-2013岩沥青改性沥青混合料路面施工技术规范

[127] DB21/T-1754-2009高模量沥青混合料施工技术规范

[128] DB21/T 1780-2010硫磺沥青路面施工技术指南

[129] DB32/T 2286-2012 湿法橡胶沥青路面施工技术规范

[130] CJJ T66-2012路面稀浆罩面技术规程

[131] CJJ T190-2012透水沥青路面技术规程

[132] CJJ/TX-20XX橡胶沥青路面技术规程（送审稿）

[133] SH/T 0775–2005 沥青弯曲蠕变劲度测定法（BBR法）

[134] SHC F40-01-2002 公路沥青玛蹄脂碎石路面技术指南

[135] 道路用沥青产品质量监督抽查实施规范（试行）

[136] 北京市废胎胶粉沥青及混合料设计施工技术指南

[137] ACPA American Concrete Pavement Association

[138] ACPA Glossary--Integrated materials and construction practices for concrete pavement

[139] Appendix B Glossary

[140] Asphalt maintenance glossary of terms

[141] Asphalt Glossary

[142] Asphalt Industry Glossary of Terms

[143] Asphalt rubber glossary of terms—MEEF

[144] Denver asphalt paving & maintenance

[145] EAPA Position Paper - WMA - version October 2014

[146] Eurobitume Glossary of Terms

[147] Lafage glossary of terms asphalt and paving

[148] Glossary (Gibsons)

[149] Glossary (Virginia asphalt association)

[150] Glossary of asphalt rubber terms

[151] Glossary of Austroads Terms (2nd Edition)

[152] Glossary of Institute of Asphalt Technology

[153] Glossary of Rubberized Asphalt Terms

[154] Glossary of terminology--Brett Landscaping and building pro

# [155] Glossary of Terms--Caltrans Division of Maintenance 2003

[156] Glossary of terms (Florida's turnpike ent)

[157] Glossary of Terms--Terms as they relate to the user guidelines for by-product materials in pavement construction

[158] Glossary∣Pavement interactive

[159] Glossary--South Carolina department of transportation

[160] Guidelines for Improving the Performance of TXDOT ITEM 334, Hot-Mix, Cold-Laid Asphalt Concrete Paving Mixtures

# [161] Mix Design Practices for Warm Mix Asphalt-NCHRP REPORT 691

[162] Pavement preservation glossary of terms 2001

[163] Pavement preservation glossary of treatment terms

[164] Pavement Preservation NHI 131104

[165] Pavement preservation preventive maintenance treatments, timing, and selection

# [166] Pavement recycling guidelines for state and local governments

[167] Pavement terminology (Ploymer cement slurry surfacing)

[168] Paving glossary--superme metro corp

[169] Refined bitumen association Glossary of terms

[170] Standard Terminology Relating to Vehicle-Pavement Systems E867-04

[171] 英汉道路工程词汇（人民交通出版社，2001）

[172] 英汉铺面工程名词汇编（第一版）

[173] 贾渝.高性能沥青路面(Superpave)基础参考手册[M].北京:人民交通出版社,2005.

[174] 交通部公路科学研究院.橡胶沥青及混合料设计施工技术指南[M].北京:人民交通出版社,2009.

汉语拼音索引

Ａ

阿布森法	3.5.3.15

APA车辙试验	3.5.3.26

Ｂ

薄层沥青混合料	3.2.12

饱和面干毛体积密度	请参阅

饱水率	3.3.32

贝雷法	3.3.10

表干密度	3.3.28

不可恢复蠕变柔量	3.4.1.5

不可恢复蠕变柔量变化率	3.4.1.6

Ｃ

残留马歇尔稳定度	3.4.2.14

厂拌冷再生混合料	3.2.16

厂拌热再生混合料	3.2.17

超薄层沥青混合料	3.2.13

车辙试验	3.5.3.24

粗集料	3.1.2.2

粗集料松装间隙率	3.3.33

Ｄ

单轴压缩静态回弹模量试验	3.5.3.31

道路（石油）沥青	3.1.1.5

低温弯曲试验破坏应变	3.4.2.2

动态剪切流变试验	3.5.1.4

动态模量	3.4.2.8

动稳定度试验	3.5.3.24

冻融间接拉伸试验	3.5.3.29

冻融劈裂强度比	3.4.2.13

断级配	3.3.13

多列士试验	3.5.3.28

多应力蠕变恢复试验	3.5.1.3

Ｆ

法国轮碾车辙试验	3.5.3.27

飞散	3.3.39

粉胶比	3.3.23

复数剪切模量	3.4.1.1

复苏剂	3.1.3.5

Ｇ

改性沥青	3.1.1.7

改性乳化沥青	3.1.1.10

高模量剂	3.1.3.3

高模量沥青混合料	3.2.28

高性能沥青路面	3.6.2

高性能沥青路面混合料	3.2.26

公称最大粒径	3.3.31

关键控制筛孔	3.3.14

Ｈ

还原剂	3.1.3.5

汉堡车辙试验	3.5.3.25

回弹模量	3.4.2.7

回收沥青路面材料	3.2.2

混合料设计	3.3.1

Ｊ

机制砂	3.1.2.7

级配	3.3.7

级配曲线	3.3.8

极薄层沥青混合料	3.2.14

集料	3.1.2

集料最大粒径	3.3.30

间断级配沥青混合料	3.2.7

间接抗拉强度	3.4.2.4

间接拉伸强度比	3.4.2.5

间接拉伸蠕变柔量和强度试验方法	3.5.3.19

浇注式沥青混合料	3.2.11

劲度模量	3.4.2.9

劲度模量试验	3.5.3.33

静压成型法	3.5.3.11

就地冷再生混合料	3.2.19

就地热再生混合料	3.2.18

Ｋ

开级配沥青混合料	3.2.8

抗剥落剂	3.1.3.2

抗水损害试验	3.5.3.30

空隙率	3.3.21

矿粉	3.1.2.4

矿料	3.1.2.1

Ｌ

拉伸抗裂试验	3.5.3.37

冷拌沥青混合料	3.2.5

冷拌乳化沥青混合料松散试验	3.5.3.8

理论最大密度试验	3.5.3.17

沥青	3.1.1

沥青饱和度	3.3.36

沥青混合料	3.2.1

沥青混合料表观密度	3.3.26

沥青混合料理论最大密度	3.3.29

沥青混合料毛体积密度	3.3.27

沥青混合料密度	3.3.24

沥青混合料试件的粗集料间隙率	3.3.34

沥青混合料试件的矿料间隙率	3.3.35

沥青混合料相对密度	3.3.25

沥青胶浆	3.1.1.2

沥青胶结料	3.1.1.1

沥青玛蹄脂混合料	3.2.10

沥青玛蹄脂碎石混合料	3.2.9

沥青砂混合料	3.2.22

沥青体积百分率	3.3.37

沥青稳定基层混合料	3.2.21

沥青稳定透水基层混合料	3.2.20

沥青用量（含量）	3.3.18

沥青与粗集料的黏附性试验	3.5.2.7

连续级配	3.3.12

两点弯曲疲劳试验	3.5.3.35

流动时间	3.4.2.11

流动数	3.4.2.10

轮碾成型法	3.5.3.10

洛杉矶磨耗试验	3.5.2.4

Ｍ

马歇尔击实成型法	3.5.3.9

马歇尔设计法	3.3.15

美国公路战略研究计划	3.6.1

密级配沥青混合料	3.2.6

磨光值试验	3.5.2.3

目标空隙率	3.3.22

目标配合比设计	3.3.4

m值	3.4.1.4

Ｎ

黏聚力值	3.4.2.1

Ｐ

配合比	3.3.2

配合比设计	3.3.3

劈裂强度	3.4.2.4

疲劳寿命	3.4.2.12

Ｒ

燃烧法	3.5.3.13

热拌沥青混合料	3.2.3

热拌沥青混合料动态模量试验	3.5.3.32

热拌沥青混合料短期老化试验	3.5.3.22

热拌沥青混合料长期老化试验	3.5.3.23

溶剂法	3.5.3.14

蠕变和恢复	3.4.1.7

蠕变柔量	3.4.2.6

乳化沥青	3.1.1.9

乳化沥青稀浆封层混合料稠度试验	3.5.3.1

Ｓ

砂	3.1.2.6

砂当量	3.5.2.1

渗水系数	3.4.2.3

渗透性抗滑磨耗层混合料	3.2.24

生产配合比设计	3.3.5

生产配合比验证	3.3.6

石料压碎值	3.5.2.6

石油沥青	3.1.1.4

Superpave混合料设计法	3.3.16

四点弯曲疲劳试验	3.5.3.34

碎石	3.1.2.9

Ｔ

体积设计	3.3.11

天然沥青	3.1.1.3

天然砂	3.1.2.8

添加剂	3.1.3.1

填料	3.1.2.5

透水沥青混合料	3.2.23

Ｗ

弯曲梁流变试验	3.5.1.5

弯曲蠕变劲度	3.4.1.3

弯曲试验	3.5.3.20

微狄法尔试验	3.5.2.5

温拌剂	3.1.3.4

温拌沥青混合料	3.2.4

Ｘ

析漏	3.3.38

稀浆混合料	3.2.25

稀浆混合料拌和试验	3.5.3.6

稀浆混合料车辙变形试验	3.5.3.5

稀浆混合料负荷轮粘砂试验	3.5.3.4

稀浆混合料黏聚力试验	3.5.3.3

稀浆混合料配伍性等级试验	3.5.3.7

稀浆混合料湿轮磨耗试验	3.5.3.2

细集料	3.1.2.3

相位角	3.4.1.2

橡胶沥青	3.1.1.8

橡胶沥青混合料	3.2.27

旋转薄膜加热试验	3.5.1.2

旋转压实成型法	3.5.3.12

旋转蒸发器法	3.5.3.16

Ｙ

压力老化容器加速沥青老化试验	3.5.1.1

亚甲蓝	3.5.2.2

硬质道路沥青	3.1.1.6

油石比	3.3.17

有效沥青含量	3.3.20

约束试件温度应力试验	3.5.3.21

Ｚ

再生剂	3.1.3.6

再生沥青混合料	3.2.15

直接拉伸疲劳试验	3.5.3.36

直接拉伸试验	3.5.1.6

自动真空密封方法测定混合料毛体积密度	3.5.3.18

最大密度线	3.3.9

最佳沥青用量	3.3.19

英文索引

Ａ

Abson method	3.5.3.15

accelerated aging test of asphalt binder using a pressurized aging vessel	3.5.1.1

additive	3.1.3.1

aggregate	3.1.2

air void	3.3.21

anti-stripping agent	3.1.3.2

apparent particle density（of bituminous mixtures）	3.3.26

asphalt	3.1.1

asphalt (binder) content	3.3.18

asphalt aggregate radio	3.3.17

asphalt binder	3.1.1.1

asphalt mixture	3.2.1

asphalt pavement analyzer test	3.5.3.26

asphalt treated base	3.2.21

asphalt treated permeable base	3.2.20

Ｂ

Bailey method	3.3.10

bend test	3.5.3.20

bending beam rheometer test	3.5.1.5

bulk density（of bituminous mixtures）	3.3.27

Ｃ

cantabro test	3.3.39

centrifugal separation test	3.5.3.14

change rate of non-recoverable creep compliance	3.4.1.6

chip	3.1.2.9

coarse aggregate	3.1.2.2

cohesion strength test for slurry mixture	3.5.3.3

cohesiveness	3.4.2.1

cold central plant recycling mixture	3.2.16

cold in-place recycling mixture	3.2.19

cold mix asphalt	3.2.5

complex shear modulus	3.4.1.1

consistency test of emulsified bitumen slurry sealing mixture	3.5.3.1

continuous grading	3.3.12

creep and recovery	3.4.1.7

creep compliance	3.4.2.6

crushed sand	3.1.2.7

crushed stone value	3.5.2.6

Ｄ

dense-graded asphalt	3.2.6

density（of bituminous mixtures）	3.3.24

determination method of the affinity between aggregate and bitumen	3.5.2.7

direct tensile test	3.5.1.6

direct tension cyclic fatigue test	3.5.3.36

drainage test	3.3.38

Duriez test	3.5.3.28

dust-to-binder ratio（filler-to-asphalt ratio）	3.3.23

dynamic modulus	3.4.2.8

dynamic modulus test of hot asphalt mixture	3.5.3.32

dynamic shear rheometer test	3.5.1.4

Ｅ

effective asphalt content	3.3.20

emulsified bitumen	3.1.1.9

est for bulk density of compacted hot mix asphalt (HMA) using automatic vacuum sealing method	3.5.3.18

Ｆ

failure strain from low temperature bending test	3.4.2.2

fatigue life	3.4.2.12

filler	3.1.2.5

fine aggregate	3.1.2.3

flexural creep stiffness	3.4.1.3

flow number	3.4.2.10

flow time	3.4.2.11

four-point bending test for fatigue life	3.5.3.34

France wheel tracking test	3.5.3.27

freeze-thaw indirect tension test	3.5.3.29

Ｇ

gap-graded	3.3.13

gap-graded asphalt	3.2.7

gradation	3.3.7

grade curve	3.3.8

Ｈ

Hamburg wheel-track test	3.5.3.25

hard paving bitumen	3.1.1.6

high modulus admixture	3.1.3.3

high modulus asphalt mixture for road engineering	3.2.28

hot central plant recycling mixture	3.2.17

hot in-place recycling mixture	3.2.18

hot mixture asphalt	3.2.3

Ｉ

ignition test	3.5.3.13

indirect tensile strength	3.4.2.4

indirect tensile strength ratio	3.4.2.5

intensity ratio of frozen and melted	3.4.2.13

Ｌ

loaded wheel test of slurry mixture	3.5.3.4

long term ageing method of hot asphalt mixture	3.5.3.23

Los Angeles abrasion test	3.5.2.4

Ｍ

m value	3.4.1.4

Marshall compaction method	3.5.3.9

Marshall method	3.3.15

mastic asphalt	3.2.10

mastic mortar	3.1.1.2

maximum density curve	3.3.9

maximum size (of aggregate)	3.3.30

methylene blue test	3.5.2.2

micro deval abrasion test	3.5.2.5

mineral aggregate	3.1.2.1

mineral filler	3.1.2.4

mix formulation	3.3.3

mixing test for slurry mixture	3.5.3.6

mixture design	3.3.1

modified asphalt	3.1.1.7

modified asphalt emulsion	3.1.1.10

multiple stress creep recovery test	3.5.1.3

Ｎ

natural (native) asphalt	3.1.1.3

natural sand	3.1.2.8

nominal maximum size (of aggregate)	3.3.31

non-recoverable creep compliance	3.4.1.5

Ｏ

ompatibility grade test for slurry mixture	3.5.3.7

open-graded asphalt	3.2.8

optimum asphalt content	3.3.19

overlay test	3.5.3.37

Ｐ

paving bitumen	3.1.1.5

percent bitumen volume （in bituminous mixtures）	3.3.37

percent voids in coarse mineral aggregate in bituminous mixtures	3.3.34

percent voids in coarse mineral aggregate in the dry rodded condition	3.3.33

permeable asphalt concrete	3.2.23

permeable friction course	3.2.24

petroleum asphalt	3.1.1.4

phase angle	3.4.1.2

polished stone value test	3.5.2.3

poured asphalt	3.2.11

primary control sieve	3.3.14

production proportioning design	3.3.5

production proportioning verification	3.3.6

proportioning	3.3.2

Ｒ

raveling test of cold mixed emulsified asphalt mixture	3.5.3.8

reclaimed asphalt pavement	3.2.2

recycled asphalt mixture	3.2.15

recycling agent	3.1.3.6

rejuvenating agent	3.1.3.5

relative （specific） density （of bituminous mixtures）	3.3.25

residual Marshall stability	3.4.2.14

resilient modulus	3.4.2.7

rolling method	3.5.3.10

rolling thin-film oven test	3.5.1.2

rotating evaporative reclaimed method	3.5.3.16

rubberized asphalt	3.1.1.8

rubberized asphalt mixture	3.2.27

rutting deformation test for slurry mixture	3.5.3.5

Ｓ

sand	3.1.2.6

sand asphalt	3.2.22

sand equivalent test	3.5.2.1

saturated surface-dry density	3.3.28

saturated water ratio of bituminous mixture	3.3.32

short term ageing method of hot asphalt mixture	3.5.3.22

slurry mixture	3.2.25

specimen preparation by gyratory compactor method	3.5.3.12

standard method of test for determining the creep compliance and strength using the indirect tensile test device	3.5.3.19

static pressing	3.5.3.11

static resilient modulus test	3.5.3.31

stiffness modulus	3.4.2.9

stiffness modulus test	3.5.3.33

stone mastic (matrix) asphalt	3.2.9

Strategic Highway Research Program	3.6.1

Superior Performing Asphalt Pavement	3.6.2

Superpave mix design	3.3.16

Superpave mixture	3.2.26

Ｔ

target air void	3.3.22

target proportioning design	3.3.4

theoretical maximum density test	3.5.3.17

theoretical maximum gravity（of bituminous mixtures）	3.3.29

thermal stress restrained specimens test	3.5.3.21

thin layer asphalt	3.2.12

two-point bending test on trapezoidal shaped specimens for fatigue life	3.5.3.35

Ｕ

ultra-thin layer asphalt	3.2.14

Ｖ

very thin layer asphalt	3.2.13

voids filled with asphalt（voids filled by binder）	3.3.36

voids（void） in mineral aggregate	3.3.35

volumetric method	3.3.11

Ｗ

warm mix additive	3.1.3.4

warm mix asphalt	3.2.4

water damage resistant test	3.5.3.30

water permeability coefficient	3.4.2.3

wet wheel abrasion test for slurry mixture	3.5.3.2

wheel tracking test	3.5.3.24