UDC

# P

# G B

中华人民共和国国家标准

GB50507－20XX

铁路罐车清洗设施设计标准

Standardfor design of railway tank wagon cleaning facilities

（征求意见稿）

20xx-05-31发布                               20xx-12-01实施

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国质量监督检验检疫总局联合发布

前    言

本标准根据住房和城乡建设部《关于印发<2016年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标函[2015]247号)的要求，对原国家标准《铁路罐车清洗设施设计规范》GB50507-2010进行修订而成。

本规范在修订过程中，规范管理组进行了广泛的调查研究，总结了我国多年来铁路罐车清洗设施设计、运行的实践经验，吸收了最新技术成果，借鉴了国内外关于铁路罐车清洗设施的标准规范和资料，广泛征求了有关设计、施工、科研、管理等单位的意见，对其中主要问题进行了多次讨论、反复修改，最后经审查定稿。

本规范共分8章和2个附录，主要内容包括：总则、术语、基本规定、站址选择与平面布置、洗罐站的工艺设计、给排水及消防、供配电、职业安全、卫生与环境保护等。

与原国家标准《铁路罐车清洗设施设计规范》GB50507-2010相比，本次修订主要内容是：

- 取消了相关强制性条文的强制性规定；

- 增加了小型洗罐站的高效清洗要求；

- 增加了增加了罐车的密闭清洗、吹干技术要求和尾气收集处理规定；

- 明确清洗水处理达标后循环回用的节能减排要求；

- 增加了环境保护和人身安全保护的相关要求。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和条文的解释，由中国石油化工集团公司负责日常管理，由中石化广州工程有限公司负责具体技术内容的解释。本规范在执行的过程中，请各有关单位结合工程实践，认真总结经验，积累资料，并将意见和建议寄送给中石化广州工程有限公司（地址：广州市天河区体育西路191号A塔，邮编：510620），供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、参加单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：中石化广州工程有限公司

参编单位：铁道第三勘察设计院集团有限公司

中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司

参加单位：北京九鼎绿环科技股份有限公司

主要起草人：

主要审查人：

目次

1  总则	1

2  术语	2

3 基本规定	4

4  站址选择与平面布置	5

4.1  选址原则	5

4.2  平面布置	6

5  洗罐站的工艺设计	7

5.1  清洗工艺	7

5.2  洗罐站设计	7

6  给排水及消防	8

6.1  给水	8

6.2  排水	9

6.3  消防

7  供配电	10

8  职业安全、卫生和环境保护	11

8.1  职业安全	11

8.2  职业卫生	12

8.3  环境保护

附录A  计算间距的起止点	13

附录B  罐车换装清洗要求	14

本规范用词说明	16

引用标准名录 	17

附：条文说明	18

Contents

1  General provisions

2  Terms

3  Basicrequirements

4  Site selection and site plan

4.1 Site selection

4.2 Site plan

5 Process design of the railway tank wagon cleaning facilities

5.1 Cleaning process

5.2 Design of the railway tank wagoncleaning facilities

6  Water supply&drainageand firefighting

6.1 Water supply

6.2 Water drainage

6.3Firefighting

7  Power supply and distribution

8  Occupational safety，health and environmental protection

8.1 Occupational safety

8.2 Occupational health

8.3 Environmental protection

Appendix A  The start and end point of the calculating clearance

Appendix B  Thecleaning requirements of tank wagon for changing over

Explanationofwording in this code

List of quoted standards

Addition: Explanation of provisions

1  总则

1.0.1  为保障铁路罐车清洗作业及人身安全、改善劳动条件、提高作业效率、保护环境、节约能源，做到安全可靠、经济合理、促进技术进步，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于新建、改建和扩建常压油品及苯类石油化工产品铁路罐车清洗设施的工程设计。

1.0.3  铁路罐车清洗设施设计，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语

2.0.1  铁路罐车  railway tank wagon

封闭装运液体、气体或粉状货物的特种车辆。

2.0.2  铁路罐车清洗设施 railway tank wagoncleaning facilities

专供铁路罐车内部清洗作业需要的洗罐台、泵房、热水供应系统及清洗机械设备等设施的总称（简称洗罐站）。

2.0.3  独立洗罐站  independentrailway tank wagoncleaning facilities

距企业较远，公用设施自成系统的洗罐站。

2.0.4  企业附属洗罐站  company’srailway tank wagoncleaning facilities

靠近企业或在企业围墙内，且公用设施可依托企业的洗罐站。

    - 固定式清洗设备  fixedtank cleaning equipment

位置固定的铁路罐车清洗作业用清洗设备。

2.0.6  移动式清洗设备  mobiletank cleaning equipment

设置在可移动动力车上的铁路罐车清洗作业用清洗设备。

2.0.7  换装清洗  cleaningfor change over

对盛装油品种类有待变更或需经清洗方能符合盛装油品要求的铁路罐车内部进行的清洗作业。

2.0.8  检修清洗  maintenance cleaning

铁路罐车检修前，对其内部进行的清洗作业。

2.0.9  机械清洗  mechanicalcleaning

对罐车内部油污清洗作业主要由机械设备完成的清洗方法。

2.0.10  人工清洗  manual cleaning

对罐车内部油污清洗作业主要由人工完成的清洗方法。

2.0.11  普通清洗  general cleaning

清洗后罐车内目视检查达到无油、水（冰）、泥沙、木屑、锈皮和锈碴等要求的清洗作业。

2.0.12特别清洗  special cleaning

清洗后罐车内目视检查达到无水（冰）、泥沙、木屑、油迹、纤维线毛、明显铁锈，鼻嗅无油味，用抹布擦拭检查无锈皮、锈碴及黑色污物且呈现淡黄色要求的清洗作业。

2.0.13循环清洗水  recycle cleaningwater

处理后循环使用的清洗用水。

2.0.14 洗罐车库  cleaning facilitiesroom

集中布置清洗设备的有墙厂房。

2.0.15洗罐车棚  cleaning facility shed

清洗设备集中布置在其内的半墙或无墙厂房。

3  基本规定

3.0.1  洗罐站按其所属性质可分为独立洗罐站和企业附属洗罐站。

3.0.2  洗罐站的规模划分应符合下列规定：

1  年洗车辆数大于或等于8000辆的应为大型洗罐站；

2  年洗车辆数大于2000辆且小于8000辆的应为中型洗罐站；

3  年洗车辆数小于或等于2000辆的应为小型洗罐站。

3.0.3大、中型洗罐站宜选用机械清洗，小型洗罐站可用人工清洗；当需要特别清洗时应选用机械清洗。

3.0.4洗罐站宜采用固定式清洗设备，小型洗罐站可采用移动式清洗设备。

3.0.5采用特别清洗时，极端最低气温低于-20℃或风沙较大的地区应设洗罐库，其他地区宜设洗罐车棚。

3.0.6 洗罐站的年作业天数宜符合下列规定：

1  换装清洗作业，每年宜为350天；

2  检修清洗作业，每年宜为251天。

3.0.7 罐车清洗班制宜符合下列规定：

1  换装清洗作业宜为每天2班～4班；

2  检修清洗作业宜为每天1班。

3.0.8罐车清洗作业时间应符合下列规定：

1  机械特别清洗，每辆车不应超过1h，每批车不应超过6h；

2  机械普通清洗，每辆车不应超过40min，每批车不应超过3h；

3  人工普通清洗，每辆车不应超过2h，每批车不应超过4h。

3.0.9  洗罐站应设置通信设施。

3.0.10洗罐站宜采用独立的操作控制系统。

3.0.11当洗罐站采用常温清水或热水清洗工艺时，清洗污水宜处理后循环回用。

4 站址选择与平面布置

4.1  站址选择

4.1.1  站址选择应符合当地或企业的总体规划，并应满足环保、防火、防洪等要求。

4.1.2  站址选择应考虑地形、地貌、环境和气象条件，避开工程、水文地质不良地段，且具有良好的排水条件。场地防洪设计标准不应小于25年的洪水重现期。

4.1.3站址选择应有利于利用现有的交通、通讯、污水处理、消防等公用工程的协作条件，宜靠近铁路车站，便于接轨。站址的设计高程应有利于减少土方工程量。

4.1.4  洗罐站与相邻建筑物、构筑物的安全距离不应小于表4.1.4的规定。

表4.1.4洗罐站与相邻建筑物、构筑物的安全距离（m）

| 名 称 | 安 全 距 离 |
| --- | --- |
| 居住区及公共建筑物 | 50 |
| 工矿企业 | 30 |
| Ⅰ、Ⅱ级铁路 | 50 |
| Ⅲ、Ⅳ级铁路 | 25 |
| 公路 | 20 |
| 国家一、二级架空通信线路 | 40 |
| 架空电力线路及不属于国家一、二级架空电信线路 | 1.5倍杆高 |
| 爆破作业场地 | 300 |
| 高速公路 | 30 |

注： 1计算安全距离的起止点应按照附录A的规定。

2铁路附属洗罐站与Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级铁路的安全距离不应小于15m。

3石油化工企业附属洗罐站与相邻建筑物、构筑物的防火间距应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160的有关规定。

4.2  平面布置

4.2.1洗罐站分区及各区内建筑物、构筑物宜按表4.2.1的要求设置。

表 4.2.1  洗罐站分区及各区内建筑物、构筑物

| 序号 | 洗 罐 站 分 区 | 区内主要建（构）筑物及设备 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 罐 车 停 放 区 | 待洗或洗毕罐车车列铁路停放线等 |
| 2 | 清 洗 作 业 区 | 洗车台、洗罐车库（棚）、残油储罐、水泵、风机等 |
| 3 | 辅 助 生 产 区 | 水泵房、变配电室、锅炉房、化验室、污水处理设施等 |
| 4 | 行 政 管 理 区 | 办公室、浴室及食堂等 |

4.2.2洗罐站内各设施的防火间距不应小于表4.2.2的规定。

表 4.2.2  洗罐站内各设施的防火间距（m）

|  | 洗罐 车库（棚） | 化验室 | 污水缓冲池、隔油池及污油罐 | 配电室 | 消防泵房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洗罐车库（棚） | - | 15 | 20 | 15 | 15 |
| 化验室 | 15 | － | 15 | - | - |
| 污水缓冲池、隔油池及污油罐 | 20 | 15 | － | 15 | 15 |
| 配电室 | 15 | - | 15 | － | - |
| 水泵房 | 15 | - | 15 | - | － |
| 铁路 | — | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 有明火及散发火花的地点 | 15 | - | 15 | - | - |
| 围墙 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 其他建筑物、构筑物 | 15 | － | 15 | － | － |

注：表中‘—’代表无防火间距要求或执行相关规范。

4.2.3企业附属洗罐站宜与铁路油品装车区集中布置。

4.2.3A行政管理区和辅助生产区，使用性质相近的建（构）筑物，在符合生产、安全和管理要求的前提下，可合并建设。

4.2.3B办公室、浴室及食堂等人员集中场所，宜布置在清洗作业区及污水处理设施全年最小频率风向的下风侧。

4.2.4洗罐车库或洗罐车棚宜采用尽头式布置，靠近车挡的罐车末端距铁路车挡的距离不应小于20m。

4.2.5洗罐站宜采用单侧或双侧洗车台。

4.2.6洗车作业台宽度，机械清洗不宜小于3m，人工清洗不宜小于2m。

4.2.7洗罐站应设置检修和消防车道，消防车道的路面宽度不宜小于6m，路面内缘转弯半径不宜小于12m，路面上净空高度不应低于5m。

4.2.8清洗作业区应设平行于洗罐线的消防车道，并宜与站内道路构成环形道路。

4.2.9独立洗罐站的围墙及出入口设计，应符合下列规定：

1四周应设高度不低于2.5m的非燃烧材料围墙。

2  行政管理区与清洗作业区、罐车停放区、污水处理设施之间宜设围墙。

3  通向站外道路的车辆出入口不应少于2处，且宜位于不同方位。

4  至少应有1个出入口设置门卫。

4.2.10行政管理区、消防泵房、变配电室、化验室宜位于地势相对较高的位置。

5  洗罐站的工艺设计

5.1  清洗工艺

5.1.1清洗工艺应包括清除残油、洗刷、吹风干燥、后处理及质量检验等工序。

5.1.2清洗介质应根据罐车残存油品、待装油品的性质和清洗类别等确定。清洗介质包括常温水、热水、清洗剂和蒸汽等。

5.1.2A洗刷作业宜采用密闭清洗工艺。当采用密闭蒸洗时，污水处理设施应采取油气收集处理措施。

5.1.3机械清洗宜采用低压热水。低压热水的操作压力宜为0.8 MPa～1.6 MPa，操作温度宜为60℃～80℃。

5.1.4机械清洗时，应连续同步排出清洗污水，污水排出能力不应小于清洗用水量。

5.1.5吹风干燥宜采用常温空气，并应采取防止纤维、灰尘进入罐车内的措施。

5.1.6罐车换装清洗应符合附录B的要求。

5.1.7罐车检修清洗除应符合附录B的规定外，罐车内残存的有毒气体、油气浓度尚应符合现行国家标准《密闭空间作业职业危害防护规范》GBZ/T 205的有关规定。

5.2  洗罐站设计

5.2.1洗罐车库或洗罐车棚内地面应为现浇混凝土地面，铁路宜采用整体道床，地面高程应与铁路轨顶设计高程一致。

5.2.2洗罐车库或洗罐车棚内建、构筑物、设备外缘与铁路中心线的距离应符合铁路限界的规定。

5.2.3当采用机车牵引入洗罐车库或洗罐车棚时，机车不应进入洗罐车库或洗罐车棚内。

5.2.4洗罐车库内应设置采暖、通风设施。

5.2.5洗车作业台靠近大门的一端与洗罐车库或洗罐车棚大门的距离不宜小于12m。洗车作业台内侧边缘距洗罐车库或洗罐车棚内墙不宜小于4.5m。

5.2.6洗车作业台边缘与铁路中心线的距离应符合下列规定：

1自轨面算起3m及以下不应小于2m；

2自轨面算起3m以上不应小于1.85m。

5.2.7洗车设备宜布置于洗罐车库或洗罐车棚内。

5.2.8洗罐站的蒸汽、电力、给水等供给系统应设置计量装置。

5.2.9热水罐应设置高、低液位报警装置以及温度调节系统。

6  给水排水

6.1  给水

6.1.1铁路罐车清洗设施的给水系统可分为生产给水系统、生活给水系统、循环清洗水系统、消防给水系统四类；消防给水系统可与生产给水系统或生活给水系统合并。

6.1.1A洗罐站水源工程供水量的确定，应符合下列规定：

1洗罐站的生产用水量和生活用水量应按最大小时用水量。

2洗罐站的生产用水量应根据生产过程和用水设备确定。

3消防、生产及生活用水的供水量应按补充水量、生产用水量及生活用水量总和的1.2倍计算确定。

6.1.2铁路罐车清洗用水水质、水量和水压应根据铁路罐车清洗工艺确定。清洗用水可采用生产给水、生活给水或循环清洗水。

6.1.3清洗用水宜循环使用。

6.1.4当采用循环清洗水时，应符合下列规定：

1  循环清洗水系统的设计补充水量，宜按循环清洗水设计用水量的5％计算；

2  循环清洗水水质指标宜符合表6.1.4-1的规定；

表6.1.4-1循环清洗水水质指标

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 |
| 2 | 浊度 | ＜10 NTU |
| 3 | 油 | ＜10 mg/L |
| 4 | CODCr | ≤150 mg/L |
| 5 | Cl－ | ≤500 mg/L |
| 6 | 溶解固体 | ≤1000 mg/L |
| 7 | Fe2+ | ＜0.5mg/L |

3  循环清洗水补充水水质指标宜符合表6.1.4-2的规定；

表6.1.4-2循环清洗水补充水水质指标

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 |
| 2 | 浊度 | ＜3 NTU |
| 3 | 油 | 5mg/L |
| 4 | CODCr | ≤60 mg/L |
| 5 | Cl－ | 250 mg/L |
| 6 | Ca2+ | 175mg/L |
| 7 | Fe2+ | 0.3mg/L |

4  循环清洗水处理工艺应根据铁路罐车清洗后排出的清洗污水水质和循环清洗水水质的要求确定；

5  循环清洗水处理可采用“隔油预处理→旋流分离+聚结分离→果壳过滤→吸附→清洗水”工艺流程。

6.2  排水

6.2.1洗罐站的含油与不含油污水，应采用分流制排放。企业附属的洗罐站生活污水经过化粪处理后，可与含油污水合并排放。

6.2.2未被易燃和可燃液体污染的地面雨水可采用明沟排放，并宜在洗罐站围墙外集中设置排放口。排水管道出围墙前应设置水封井。

6.2.3铁路罐车清洗时产生的污水宜设置专用污水处理设施。企业附属的洗罐站污水需要处理时，宜采用企业集中设置的污水处理场。

6.2.4  铁路罐车清洗时产生的污水应密闭排入含油污水系统；当污水水质不符合所依托的含油污水系统要求时，应进行预处理。

6.2.5独立洗罐站应设事故排水储存设施，企业附属洗罐站宜依托企业的事故排水储存设施。

6.3消防

6.3.1洗罐站的消防宜采用移动消防方式。

6.3.2企业附属洗罐站的消防宜依托企业的消防设施，当依托有困难时，可独立设置。

6.3.3 独立洗罐站的消防应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定，灭火器的配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定。

7  供配电

7.0.1除消防设施外，洗罐站的供电负荷宜按三级负荷供电，供配电系统设计应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052的规定。

7.0.2变配电室设计应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB50054及《10kV及以下变配电所设计规范》GB50053的有关规定。

7.0.3洗罐站的电气设计应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。

7.0.4洗罐车库或洗罐车棚内照明设计应符合现行国家标准《建筑物照明设计标准》GB50034的有关规定。

7.0.5电缆桥架宜采用管架敷设，应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB50217的有关规定，电缆应采用阻燃电缆。

7.0.6洗灌站内电缆桥架通过铁路或道路时宜采用跨越形式，并应符合下列规定：

1  跨越铁路时，桥架底部距轨面净空高度不应低于5.5m；

2  跨越车行道路时，桥架底部距路面净空高度不应低于5.0m；

3  管架立柱边缘距铁路不应小于3m，距道路路肩不应小于1m。

8  职业安全、卫生和环境保护

8.1  职业安全

8.1.1  洗罐站内铁路与道路的平交处应设在瞭望条件良好的地段，并应设置必要的安全设施。有罐车清洗、停留作业的铁路线路应平直且线路纵断面的坡度不得大于1.5‰。洗罐站的洗车线及停车线的端头应安装带指示灯的车挡。

8.1.2洗罐站的消防设计应符合以下要求：

1  消防用水量宜为50L/s；火灾延续供水时间不宜小于2h；

2  消防水管道宜采用环状管网；

3  站内消防道路宜环形布置，条件受限时，也可设尽头式回车场的消防车道；

4  洗罐站内消防设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。灭火器的配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定。

8.1.2洗罐站内的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的有关规定。

8.1.3洗罐站内油品管道应设静电接地装置。洗车作业台区域内的金属管道、设备、构筑物、钢轨等应等电位连接并与接地系统连成一体。

8.1.4洗车作业台扶梯入口处应设消除人体静电装置。

8.1.5洗罐车库或洗罐车棚的耐火等级不宜低于二级。

8.1.6甲B、乙A类油品的洗罐车库或洗罐车棚内，残油储罐区、洗刷作业车位的地面及栈台应设置可燃气体或有毒气体浓度检测报警装置。

8.1.7可燃气体或有毒气体的检测报警装置的设计应符合现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493的规定。

8.1.8  洗罐车库或洗罐车棚的抗震设计应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定。

8.1.9洗罐车库或洗罐车棚内应采取防滑、防跌措施。洗车作业台应设置梯子、栏杆等安全防护设施。

8.1.10  洗罐站机械清洗设备应具有自锁功能，机械清洗设备与牵引设备之间应设联锁措施。

8.1.11表面温度大于或等于60℃的设备和管道应采取隔热措施。

8.2 职业卫生

8.2.1洗罐站内宜设办公室、休息室、更衣室、浴室等辅助设施。

8.2.2洗罐站应为作业人员配备符合现行国家标准《个人防护装备选用规范》GB/T11651规定的防护服、防护手套、呼吸防护器具等劳动防护用品。

8.2.3洗罐站内应配备便携式氧气检测分析仪、可燃气体检测仪和有毒气体检测仪。

8.2.4洗罐站内应配备急救器具。

8.2.5洗罐站应配备作业人员在罐车内作业时的通风措施。严禁用纯氧进行通风换气。

8.2.6洗罐车库或洗罐车棚内应设必要的冲洗设施。

8.2.7作业场所的防寒、防暑及降温措施应符合国家现行标准《工业企业设计卫生标准》GBZ1的有关规定。

8.3  环境保护

8.3.1罐车清洗宜选用先进的清洁生产和密闭化工艺，采取高效的有机废气回收与治理措施，减少废气排放。

8.3.2罐车清洗应控制新鲜水用量，宜选用节水的工艺及设备，清洗用水宜循环使用。

8.3.3洗罐站污水排放应满足地方环保部门的要求。

8.3.4洗罐站界区内的地面按一般污染防治区，污水池、污水井、埋地污水管道按重点污染防治区划分污染防治区类别，防渗设计应符合国家现行标准《石油化工工程防渗技术规范》GB/T50934的有关规定。

附录A  计算间距的起止点

A.0.1洗罐站与下列相邻设施安全距离计算的起止点为：

1 公路、道路：路边；

2 铁路：铁路中心线；

3 架空电力和通讯线路：线路中心线；

4 建、构筑物：外墙轴线；

5 工矿企业居民区：围墙轴线，无围墙者为建、构筑物外墙轴线；

6 爆炸物作业场地：场地的外围线。

A.0.2洗罐站与站外建、构筑物的间距应从洗罐站的围墙轴线算起；当无围墙时，间距应从洗罐站边界线算起。

A.0.3洗罐站内建、构筑物与洗罐站围墙的间距应从围墙轴线算起；当无围墙时，间距应从洗罐站边界线算起。

A.0.4洗罐站内建、构筑物与专用铁路线的间距应从建、构筑物靠近铁路一侧的外墙轴线算起。

附录B  罐车换装清洗要求

B.0.1  根据残存油品和待装油品的不同，罐车换装清洗类别可分为以下4类：

0类：不宜换装；当条件受限必需换装时，应按3类进行清洗；

1类：不需清洗，但不得有杂物、油泥等且车底残存油品液面宽度不宜超过300mm(但判明同牌号油品者可不限)；

2类：普通清洗；

3类：特别清洗。

B.0.2 常压油品罐车换装清洗类别应符合表B.0.2的规定。

B.0.3  盛装食品级或医药级油品罐车的清洗要求，应符合现行国家标准《食品安全国家标准》GB4806和药品生产质量管理规范的有关规定。

B.0.4  苯类产品罐车不得换装，需要清洗时应按3类进行清洗。

表B.0.2常压油品罐车换装清洗类别

| 项 目 | 残存油品 |
| --- | --- |
|  | 航 空 汽 油 | 喷 气 燃 料 | 汽 油 | 溶 剂 油 | 煤 油 | 轻 柴 油 | 重 柴 油 | 燃 料 油 （重油） | 一 类 润 滑 油 | 二 类 润 滑 油 | 三 类 润 滑 油 |
| 待 装 油 品 | 航空汽油 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | — | — | — |
|  | 喷气燃料 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | － | － | — |
|  | 汽油 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | － | － | — |
|  | 溶剂油 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | － | － | — |
|  | 煤油 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | － | － | － |
|  | 轻柴油 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | － | － | － |
|  | 重柴油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | － | － | － |
|  | 燃料油（重油） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | － | － | － |
|  | 一类润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
|  | 二类润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|  | 三类润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

注：1表中数字代表清洗类别。

2一类润滑油包括：仪表油、变压器油、汽轮机油、冷冻机油、真空泵油、航空润滑油、电缆油、白色油、优质机械油、高速机油、液压油等；

二类润滑油包括：机械油、汽油机润滑油、柴油机润滑油、压缩机油等；

三类润滑油包括：汽缸油、车轴油、齿轮油、重机油等。

3当残存油品与待装入油品的种类、牌号相同，并认为符合要求时，可按1类清洗要求进行。

本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《石油化工企业设计防火规范》GB50160

《供配电系统设计规范》GB50052

《10kV及以下变电所设计规范》GB50053

《低压配电设计规范》GB50054

《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058

《建筑照明设计标准》GB50034

《电力工程电缆设计规范》GB50217

《建筑设计防火规范》GB50016

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140

《建筑物防雷设计规范》GB50057

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493

《个人防护装备选用规范》GB/T 11651

《石油化工工程防渗技术规范》GB/T50934

《建筑抗震设计规范》GB50011

《工业企业设计卫生标准》GBZ1

《密闭空间作业职业危害防护规范》GBZ/T205

《食品安全国家标准》GB4806

中华人民共和国国家标准

铁路罐车清洗设施设计标准

GB50507-20XX

条文说明

# Text boxes

设

施

名

称

间

距

设

施

名

称