前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 5824－2008《建筑门窗洞口尺寸系列》。

本标准与GB/T 5824－2008相比主要变化如下：

——规范性引用文件由“GBJ 2《建筑模数协调统一标准》”修改为“GB/T 50002 《建筑模数协调标准》”。

——修改“3.6门、窗洞口宽度、高度基本参数”和“3.7门、窗洞口宽度、高度辅助参数”的定义，门、窗洞口宽度、高度基本参数明确为符合3M数列标志尺寸，门、窗洞口宽度、高度辅助参数则为3M数列以外的其它模数标志尺寸。

——增加4.3、4.4条民用建筑门窗洞口尺寸系列优先采用的规定，增加“表3 民用建筑常用门洞口优先尺寸系列”和“表4 民用建筑常用窗洞口优先尺寸系列”。

——原标准7.1.1条拆分为7.1.1条和7.1.4条，并增加7.1.2、7.1.3条对居住建筑、公共建筑标准层设计时门窗洞口尺寸系列的选用要求；删去7.3.3条对斜屋顶窗洞口尺寸的规定。

——根据新版条文编写规定修改标准条文及格式。

本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本标准由全国建筑幕墙门窗标准化技术委员会（SAC/TC 448)归口。

本标准负责起草单位：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 5824-1986、GB/T 5824-2008。

建筑门窗洞口尺寸系列

  - 范围

本标准规定了建筑门窗洞口宽度、高度尺寸的术语和定义、尺寸系列及选用要求。

本标准适用于工业与民用建筑各类材料内、外墙体的门和窗洞口。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5823　建筑门窗术语

GB/T 50002 建筑模数协调标准

术语和定义

GB/T 5823和GB/T 50002界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

门窗洞口（宽度、高度）标志尺寸  coordinating size between opening and frame of windows and doors

符合门窗洞口宽、高模数数列的规定，用以标注门窗洞口水平、垂直方向定位线的垂直距离，是门窗宽、高构造尺寸与洞口宽、高构造尺寸的协调尺寸，简称门窗洞口标志宽度（B）、标志高度（A）尺寸，单位为毫米。

门窗洞口宽、高定位线   width and height position lines of opening for windows and doors

门窗洞口宽、高标志尺寸的位置线，是协调门窗与洞口之间相互位置的基准（见图1、图2）。

门窗洞口宽、高构造尺寸  width and height of structural reveal

门窗洞口宽度、高度的设计尺寸，是指洞口的净宽（B1）、净高（A1）尺寸。

门窗宽、高构造尺寸  width and height of windows and doors

门窗宽度、高度的设计尺寸，是指门窗外形的宽度（B2）、高度（A2）尺寸。

门窗洞口尺寸系列  size system of opening for windows and doors

按GB/T 50002规定的建筑模数数列所选定的建筑门窗洞口宽、高的的一系列标志尺寸和由它们组成的指定规格。

门、窗洞口宽度、高度基本参数  basic width and height parameter of opening for windows and doors

符合门窗洞口宽度、高度分别采用的水平、竖向扩大模数3M数列并经指定的标志宽度、高度尺寸。

门、窗洞口宽度、高度辅助参数  auxiliary width and height parameter of opening for windows and doors

门窗洞口宽度、高度分别采用的水平、竖向扩大模数3M数列以外的其他模数数列并经指定的标志宽度、高度尺寸。

门、窗洞口标志尺寸基本规格  coordinating basic specification of opening for windows and doors

门窗洞口的宽度、高度均为基本参数的洞口标志尺寸规格。

门、窗洞口标志尺寸辅助规格  coordinating auxiliary specification of opening for windows and doors

门窗洞口的宽度、高度中至少有一个为辅助参数的洞口标志尺寸规格。

门窗洞口的规格型号  ordinance of opening for windows and doors

以门窗洞口标志宽度和高度的千、百、十位数字，前后顺序排列组成的六位数字表示，无千位数字，以“0”表示。

示例1：门洞口的标志宽度为900mm、标志高度为2100mm时，其型号为090210。

示例2：窗洞口的标志宽度为1200mm、标志高度为1500mm时，其型号为120150。

基本门  elementary door

符合门洞口尺寸系列基本规格的单樘门。

基本窗 elementary window

符合窗洞口尺寸系列基本规格的单樘窗。

门窗安装构造缝隙尺寸  size of structural gap for installing windows and doors

门窗宽、高构造尺寸和门窗洞口宽、高构造尺寸分别与洞口宽、高定位线之间装配空间尺寸的总称，符号为J。为区分门窗洞口定位线与门窗构造尺寸和洞口构造尺寸之间的不同情况的缝隙尺寸，分别以缝隙分尺寸符号J1、J2、……、J8表示（见图1、图2）。

建筑门窗洞口尺寸系列

建筑门洞口尺寸系列应符合表1的规定。

建筑窗洞口尺寸系列应符合表2的规定。

民用建筑常用门洞口优先尺寸系列应符合表3的规定。

民用建筑常用窗洞口优先尺寸系列应符合表4的规定。

  - 门窗洞口和门窗的宽、高构造尺寸的确定

门窗洞口和门窗的宽、高构造尺寸，分别以门窗洞口宽、高定位线为基准，按门窗的安装形式、安装方法和安装构造缝隙确定(见图2)。

门窗洞口和门窗的宽、高构造尺寸，根据洞口宽、高定位线的不同位置，分别有大于、等于或小于门窗洞口宽、高标志尺寸三种情况。

门窗洞口和门窗的宽、高构造尺寸，应按门窗与洞口之间平接、槽接、搭接三种不同安装方法，以及洞口墙体表面装饰层材料尺寸和门窗安装构造缝隙尺寸确定。

门窗洞口宽、高定位线的确定

门窗洞口横向定位线间的距离（即门窗洞口宽度标志尺寸）包括等于、大于或小于门窗洞口宽度构造尺寸三种情况（见图2a、图2c）。

建筑门洞口尺寸

| 建筑窗洞口尺寸系列 |  |  |
| --- | --- | --- |

表3 民用建筑常用门洞口优先尺寸系列

表4 民用建筑常用窗洞口优先尺寸系列

门窗洞口高度标志尺寸的上定位线应与洞口顶面（一般为各类墙体、梁的底面）或各类墙板的定位线相重合，或高于门窗与墙体同期浇筑的墙体底面（见图2b）。

门洞口及落地窗洞口高度标志尺寸的下定位线应与楼地面标高相重合，或高于该标高（见图2d）。

窗洞口高度标志尺寸的下定位线（一般为窗台高度定位线）应高于各类墙体顶面，或与各类墙体顶面和各类墙板的定位线相重合，或低于窗与墙体同期浇筑的墙体顶面。

选用要求

建筑设计

建筑设计时应贯彻模数协调原则，在同一地区、同一建筑物内，优先选用本标准门窗洞口尺寸系列的基本规格，其次选用辅助规格，并减少规格数量。

居住建筑标准层设计时，门、窗洞口尺寸应分别选用表3、表4给出的民用建筑常用门、窗洞口优先尺寸系列。

公共建筑标准层设计时，门、窗洞口尺寸宜分别选用表3、表4给出的民用建筑常用门、窗洞口优先尺寸系列。

工业建筑设计和民用建筑非标准层设计时，如本标准的规格不能满足需要，可按本标准门窗洞口标志宽、高基本参数、辅助参数的洞口尺寸系列规格数列规律确定。

建筑设计根据实际情况采用有关门窗产品设计时，应核实确认其中某一安装形式、安装方法以及安装构造缝隙尺寸，并做出必要的补充设计要求。

建筑设计需采用组合门窗时，宜优先选用基本门窗组合的条形窗、带形窗及连窗门等。

建筑门窗产品设计

编制门窗产品设计文件时，应按所设计门窗的材质、性能、质量标准等因素，选用本标准门窗洞口尺寸系列。应表示出门窗宽、高构造尺寸与门窗洞口定位线的关系，以及所能适应的各类不同材质墙体的安装形式、方法及其安装构造缝隙尺寸，并提出相应技术措施。

应按门窗框或横、竖拼樘料的规格及其构造要求，确定一定范围内基本门、窗和基本门、窗扇的宽、高构造尺寸。组合门窗应符合本标准门窗洞口尺寸系列。

非矩形门窗的洞口标志宽、高参数，须按照其外接矩形门窗洞口的标志宽、高参数选用（见图１e）。

说明：

| A——门窗洞口高度标志尺寸； | A１——门窗洞口高度构造尺寸； | A２——门窗高度构造尺寸； |
| --- | --- | --- |
| B——门窗洞口宽度标志尺寸； | B１——门窗洞口宽度构造尺寸； | B２——门窗宽度构造尺寸； |
| B′——门宽度构造尺寸； | B″——窗宽度构造尺寸； | Ｊ——安装缝隙尺寸。 |

注：连窗门洞口标志总宽度应符合门洞口标志宽度参数。

门窗洞口定位线位置示意

说明：

| A——门窗洞口高度标志尺寸； | A１——门窗洞口高度构造尺寸； | A２——门窗高度构造尺寸； |
| --- | --- | --- |
| B——门窗洞口宽度标志尺寸； | B１——门窗洞口宽度构造尺寸； | B２——门窗宽度构造尺寸； |
| Ｊ——安装缝隙尺寸的统称； | Ｊ１～Ｊ８——以定位线为准，不同位置的安装缝隙尺寸。 |

门窗洞口定位线位置的几种常见形式

# Text boxes

发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

20××-××-××实施

20××-××-××发布

建筑门窗洞口尺寸系列

Size system of opening for windows and doors in building

（征求意见稿）

GB ××××—××××

代替GB/T 5824-2008

中华人民共和国国家标准

ICS