UDC

中华人民共和国行业标准   JGJ

P                                      JGJ/T 231—201X

备案号J1128-201X

建筑施工承插型盘扣式钢管支架

安全技术标准

Technical standard for safety of disk lock

steel tubular scaffold in construction

征求意见稿

—     —    发布　　　     —      —    实施

中华人民共和国住房和城乡建设部   发布

中华人民共和国行业标准

建筑施工承插型盘扣式钢管支架

安全技术标准

Technical standard for safety of disk lock

steel tubular scaffold in construction

JGJ 231—201X

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：2  0  1  X 年  XX 月 X 日

中国建筑工业出版社

201X 北 京

前   言

根据住房和城乡建设部《关于印发<2016年工程建设标准规范制订修订计划>的通知》（建标[2015]274号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订了本标准。

本标准的主要技术内容是：1. 总则；2. 术语和符号；3. 主要构配件的材质及制作质量要求；4. 荷载；5. 结构设计计算；6. 构造要求；7. 搭设与拆除；8. 检查与验收；9. 安全管理与维护；10. 相关附录。

本标准修订的主要技术内容是：1.增加双槽钢搁置在连接盘上的抗剪强度指标；2.增加整架试验抗压强度及试验方法；3.分项系数明确按支撑架和脚手架取值；4.增加结构重要性系数及承载力设计值调整系数；4.取消悬臂端折减系数，增加立杆计算长度附加系数；5.调整立杆计算长度修正系数；6.增加满堂工作脚手架计算；7.增加悬挑脚手架构造要求。

本标准由住房和城乡建设部负责管理和对条文的解释，由南通新华建筑集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送南通新华建筑集团有限公司（地址：江苏省南通市通州区新金路34号，邮编：226300）。

本标准主编单位：南通新华建筑集团有限公司

江苏速捷模架科技有限公司

本标准参编单位：东南大学

无锡市锡山三建实业有限公司

中建二局三公司

合肥工业大学

天津市鼎维固工程技术有限公司

湖南五恒模架科技有限公司

云南大力神

北京易安德

安徽卓良

无锡市前友工程咨询有限公司

无锡速建脚手架工程技术有限公司

上海市建工设计研究院

北京捷安建筑脚手架有限公司

中铁电气化局

标准定额司

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目    次

1 总 则	1

2 术语和符号	2

2.1 术语	2

2.2 符号	5

3架体的构成及基本要求	7

3.1 主要构配件	7

3.2 基本要求	8

4 荷 载	10

4.1 荷 载 分 类	10

4.2 荷载标准值	10

4.3 荷载的分项系数	12

4.4 荷载效应组合	12

5 结构设计计算	14

5.1 基本设计规定	14

5.2 地基承载力计算	15

5.3 支撑架及满堂工作脚手架计算	15

5.4 双排脚手架计算	17

6 构造要求	19

6.1 一 般 要 求	19

6.2 支撑架与满堂工作脚手架	19

6.3 双排脚手架	22

7 支架施工	27

7.1 施 工 准 备	27

7.2 施 工 方 案	27

7.3 地基与基础	27

7.4支撑架搭设与拆除	28

7.5脚手架搭设与拆除	29

8 检查与验收	31

9 安全管理与维护	33

附录A	34

附录B 风压高度变化系数	37

附录C 有关设计参数	38

附录D 轴心受压构件的稳定系数	39

附录E 承插型盘扣式钢管支架施工验收记录	41

本标准用词说明	44

引用标准名录	45

附：条文说明	49

Contents

1 General Provisions........................................................................................................... 1

2 Terms and Symbols.......................................................................................2

2.1 Terms........................................................................................................................2

2.2 Symbols..............................................................................................................5

3 Material and Production Quality Requirements For Main Components.....................7

3.1 Main Components..............................................................................................................7

3.2 Material and Production Quality Requirements.........................................................................8

4 Loads.................................................................................................................................................10

4.1 Loads Classification.................................................................................................................10

4.2 Characteristic Value of Loads..................................................................................................10

4.3 Subentry Coefficient of Loads..................................................................................................12

4.4 Combination of Loads Effects..................................................................................................12

5 Design and Calculation of Structure..................................................................................................14

5.1 Basic Regulation for Design..................................................................................................14

5.2 Foundation Bearing Capacity Calculation.............................................................................15

5.3 Shoring Scaffold Calculation............................................................................................15

5.4 Double-row Scaffold Calculation...............................................................................17

6 Structure Requirements.....................................................................................................19

6.1 Basic Requirements..........................................................................................................19

6.2 Shoring Scaffold and Full Operation Scaffold...............................................................................19

6.3 Double-row Scaffold ...............................................................................22

7 Scaffold Construction...............................................................................27

7.1 Preparation for Construction...............................................................................27

7.2 Construction Scheme...............................................................................27

7.3 Ground and Foundation...............................................................................27

7.4 Installation and Disassembly of Formwork Support...............................................................28

7.5 Installation and Disassembly of Double-row External Scaffold..................................29

8 Inspection and Acceptance............................................................................................................31

9 Safety management and maintenance............................................................................................33

Appendix A  Category and standard of Production Component......................................................34

Appendix B  Calculating Coefficients of Wind Load...................................................................................37

Appendix C  Design Parameters...................................................................................................................38

Appendix D  Stability Coefficients for Axial Compression Members.........................................................39

Appendix E  Construction Acceptance Record Sheets for Disk Lock Steel Tubular Scaffold.................41

Explanation of Wording in This standard...................................................................................................... 34

List of Quoted Standards................................................................................................................................45

Addition:Explanation of Provisions...............................................................................................................46

# 1 总 则

1.0.1 为在承插型盘扣式钢管支架的设计、施工与验收中，贯彻执行国家现行安全生产的法律、法规，确保施工人员安全，做到技术先进、经济合理、安全适用，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于建筑工程和市政工程等施工中采用承插型盘扣式钢管支架搭设的支撑架 、脚手架的设计、施工、验收和使用。

1.0.3 承插型盘扣式钢管脚手架高度在24m以下时，可按本标准的构造要求搭设，高度超过24m的脚手架应按本标准的规定对其结构构件及立杆地基承载力进行设计计算，并应根据本标准规定编制专项施工方案。支撑架应按本标准的规定对其结构构件及立杆地基承载力进行设计计算，高度超过5m的支撑架应根据本标准规定编制专项施工方案。

1.0.4 承插型盘扣式钢管支架的设计、施工、验收和使用除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术语和符号

## 2.1 术语

2.1.1 承插型盘扣式钢管支架 disk lock steel tubular scaffold

立杆顶部插入可调托撑构件，底部插入可调底座构件，立杆之间采用套管或插管连接，水平杆和斜杆采用杆端扣接头卡入连接盘，用楔形插销连接，形成结构几何不变体系的钢管支架。承插型盘扣式钢管支架是由立杆、水平杆、斜杆等构件构成，包括脚手架和支撑架。

2.1.2 脚手架 operation scaffold

支承于地面、建筑物上或附着于工程结构上，为建筑施工提供作业平台和安全防护的承插型盘扣式钢管支架。

2.1.3 支撑架 shoring scaffold

支承于地面或结构上，可承受各种结构荷载，为建筑施工提供支撑的承插型盘扣式钢管支架；包括以各类不同杆件（构件）和节点形式构成的结构安装支撑胎架、混凝土施工用模板支撑架等。

2.1.2基座 basecollars

焊接有连接盘和连接套管底部插入可调底座，顶部可插接立杆的竖向杆件。

2.1.3 立杆standards

焊接有连接盘和连接套管承插型钢管支架的竖向杆件。

2.1.4 水平杆ledgers

两端焊接有扣接头，且与立杆扣接的水平杆件。

2.1.5 斜杆  diagonal brace

两端装配有扣接头，可与立杆上的连接盘扣接的斜向杆件，水平方向的斜杆简称水平斜杆、竖直方向的斜杆简称竖向斜杆。

2.1.6 可调底座  base jack

插入立杆底端可调节高度的底座。

2.1.7 可调托撑  head jack

插入立杆顶端可调节高度的托撑。

2.1.8 连接盘    connecting  plate

焊接于立杆上可扣接8个方向扣接头的八边形或圆环形8孔板。

2.1.9 连接套管   standard connect collar

固定于立杆一端，用于立杆竖向接长外套管或内插管。

2.1.10 立杆连接件   standard connect pin

将立杆与立杆连接套管固定防拔脱的专用零件。

2.1.11 盘扣节点    ring plate-wedge node

支架立杆上的连接盘与水平杆和斜杆杆端上的扣接头用插销组合的连接。

2.1.12 扣接头  wedge head

位于水平杆或斜杆杆件端头与立杆上的连接盘快速扣接的零件.

2.1.13 插销   wedge

装配在扣接头内，用于固定扣接头与连接盘的专用楔形零件。

2.1.14 挂扣式钢梯  stair

挂扣在支架水平杆上供施工人员上下通行的爬梯。

2.1.15三角架 side bracket

与立杆上连接盘扣接的侧边悬挑三角形桁架。

2.1.16 钢脚手板 steel deck

挂在支架上用于提供操作面的钢制脚手板。

2.1.17 连墙件 anchoring

将支架与建筑物连接的构件。

2.1.18 双槽钢托梁 double channel steel beam

两端可搁置在立杆连接盘上或顶部托撑上的专用横梁。

2.1.19 垫板 base plate

设于底座下的支承板。

2.1.20 踢脚板 toe board

设于脚手架作业层外侧底部的专用防护件。

2.1.21 步距 lift height

相邻水平杆的竖向距离。

2.1.22 悬挑脚手架

搭设在附着于建筑结构的刚性悬挑梁（架）上或者采用盘扣架搭设的能将架体竖向荷载传递给相邻架体结构的脚手架

2.1.23 应力比

杆件的设计计算应力值与该杆件材料强度设计值的比值。

## 2.2 符号

2.2.1 荷载和荷载效应

FR——作用在连接盘上的竖向力设计值；

MW——风荷载设计值产生的弯矩；

MR——设计荷载下支撑架抗倾覆力矩；

MT——设计荷载下支撑架倾覆力矩；

N——立杆轴向力设计值；

Nk——立杆传至基础顶面的轴向力标准组合值；

NG1K——脚手架立杆承受的结构自重标准值产生的轴向力；

NG2K——构配件自重标准值产生的立杆轴向力；

∑NGK——永久荷载标准值产生的立杆轴向力总和；

∑NQK——可变荷载标准值产生的立杆轴向力总和；

N0——连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力；

Nl——连墙件轴向力设计值；

Nlw——风荷载产生的连墙件轴向力设计值；

Pk——相应于荷载效应标准组合时，立杆基础底面处的平均压力；

wk——风荷载标准值；

w0——基本风压；

σ——弯曲正应力。

2.2.2 材料性能和抗力

E——钢材的弹性模量；

f——钢材的抗拉、抗压、抗弯强度设计值；

fg——地基承载力特征值；

Qb——连接盘抗剪承载力设计值；

Rc——扣件抗滑承载力设计值

[v]——受弯构件容许挠度。

2.2.3 几何参数

A——立杆横截面面积；

An——连墙件的净截面面积；

Hl——连墙件竖向间距；

Ll——连墙件水平间距；

I——钢管截面惯性矩；

W——杆件截面模量；

a——支撑架可调托撑支撑点至顶层水平杆中心线的距离，或者可调底座支撑点至底层水平杆中心线的距离；

h——相邻水平杆竖向步距（以立杆上的连接盘间距为模数）；

h′——顶层或底层水平杆步距（以立杆上的连接盘间距为模数）；

i——杆件截面回转半径；

la——立杆纵距；

lb——立杆横距；

l0——立杆计算长度。

2.2.4 计算系数

μs——支架风荷载体型系数；

μz——风压高度变化系数；

η——考虑支撑架稳定因素的单杆计算长度系数；

μ——考虑脚手架整体稳定因素的单杆计算长度系数；

k——支撑架悬臂端计算长度折减系数；

φ——轴心受压构件稳定系数；

λ——杆件长细比；

[λ]——杆件容许长细比。

# 3架体的构成及基本要求

## 3.1 主要构配件

3.1.1承插型盘扣式钢管支架主要由立杆、水平杆、斜杆、可调底座和可调托撑等组成（图3.1.1-1、2）。

图3.1.1-1承插型盘扣式钢管支架

说明：1－可调托撑；2－盘扣节点；3－立杆；4－可调底座；

5－竖向斜杆； 6－水平杆

图3.1.1-2承插型盘扣式钢管支架

说明：1-可调托撑；2-盘扣节点；3-立杆；4-可调底座；

5-基座；6-竖向斜杆；7-水平杆

3.1.2 盘扣节点应由焊接于立杆上的连接盘、水平杆杆端扣接头和斜杆杆端扣接头组成（图3.1.2）。

图3.1.2 盘扣节点示意图 说明：1－连接盘；2－扣接头插销；3－水平杆杆端扣接头；4－水平杆； 5－斜杆杆端扣接头； 6－斜杆； 7－立杆；8－连接套管

3.1.3 插销连接应保证锤击自锁后不拔脱。搭设支架时宜用不小于0.5kg锤子连续敲击2次，直至插销锁紧。锁紧后应保证再次击打时，插销下沉量不大于2mm。

3.1.4插销敲紧后，扣接头端部弧面应与立杆外表面贴合。

3.1.5立杆盘扣节点间距宜按0.5m模数设置；水平杆长度宜按0.3m模数设置。

## 3.2 基本要求

3.2.1 产品材料要求及制作质量要求符合产品标准JG/T503中的相应规定。

3.2.2承插型盘扣式钢管支架的构配件除有特殊要求外，其材质应符合现行国家标准《低合金高强度结构钢》 GB/T 1591、《碳素结构钢》GB/T 700、《优质碳素结构钢》GB/T699以及《一般工程用铸造碳钢件》GB/T 11352的规定，各类支架主要构配件材质不应低于表3.2.2的规定。

表3.2.2  承插型盘扣式钢管支架主要构配件材质

| 立杆 | 水平杆、水平斜杆 | 竖向斜杆 | 可调托撑和可调托撑 | 扣接头 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 钢板 | 螺母 | 空心丝杆 | 实心丝杆 |  |
| Q345 | Q235 | Q195 | Q235 | QT450-10 | 20号钢 | Q235 | ZG230-450 |

续表3.2.2

| 立杆连接盘 | 插销 | 外套管 | 内插管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铸钢 | 热锻或冲压 | 铸钢 | 热锻 | 冲压 | 铸钢 | 挤压 | 无缝钢管 | 无缝钢管或焊管 |
| ZG230-450 | Q235 | ZG230-450 | 45号钢 | Q235 | ZG230-450 | Q235 | Q345 | Q235 |

注：各类支架主要构配件材质不应低于表3.2.2的规定。

3.2.3原材料应有质量证明书或合格证。

3.2.4钢管外径及壁厚允许偏差应符合表3.2.4的规定

表3.2.4  钢管外径及壁厚允许偏差（mm）

| 序号 | 名称 | 外径D | 壁厚t | 外径允许偏差 | 壁厚允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立杆 | 60.3 | 3.2 | ±0.3 | ±0.15 |
|  |  | 48.3 | 3.2 | ±0.3 | ±0.15 |
| 2 | 水平杆、水平斜杆 | 48.3 | 2.5 | ±0.5 | ±0.2 |
| 3 | 竖向斜杆 | 48.3 | 2.5 | ±0.5 | ±0.2 |
|  |  | 42.4 | 2.5 | ±0.5 | ±0.15 |
|  |  | 38 | 2.5 | ±0.5 | ±0.15 |
|  |  | 33.7 | 2.3 | ±0.5 | ±0.15 |

3.2.5钢管外径及壁厚允许偏差应符合表3.2.4的规定

表3.2.5  丝杆外径及壁厚允许偏差（mm）

| 外径D | 壁厚t | 外径允许偏差 | 壁厚允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 48 | 5 | ±0.5 | ±0.3 |
| 38 | 5 | ±0.5 | ±0.3 |

注：1.外径是指原材料的外径；

2.壁厚是指成品壁厚（包含丝牙）。

3.2.5  承插型盘扣式钢管脚手架主要构配件的力学性能应符合表3.2.5的规定。

表3.2.5  主要构件强度指标

| 序号 | 项 目 | 型号 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连接盘单侧弯剪强度 | Z | 当P=30kN时，各部位不应破坏。 |
|  |  | B | 当P=20kN时，各部位不应破坏。 |
| 2 | 连接盘双侧弯剪剪强度 | Z | 当P=21kN时，各部位不应破坏。 |
|  |  | B | 当P=14kN时，各部位不应破坏。 |
| 3 | 连接盘抗弯强度试验 | Z或B | 当弯矩值M=80 kN.cm时，各部位不应破坏。 |
| 4 | 连接盘抗拉强度试验 | Z或B | 当P=25kN时，各部位不应破坏。 |
| 5 | 双槽钢搁置在连接盘上的抗剪强度 | Z或B | 当P=50kN时，各部位不应破坏。 |
| 6 | 连接盘内侧环焊缝抗剪强度 | Z | 当P=120kN时，各部位不应破坏。 |
|  |  | B | 当P=80kN时，各部位不应破坏。 |
| 7 | 可调托撑和可调底座抗压强度 | Z | 当P=140kN时，各部位不应破坏。 |
|  |  | B | 当P=100kN时，各部位不应破坏。 |
| 8 | 单元脚手架整体抗压强度 | Z | 当P=600kN时，各部位不应破坏。 |
|  |  | B | 当P=400kN时，各部位不应破坏。 |
| 注：（1）P为试验荷载；（2）构配件检测应参照产品标准JG/T503中6.4.1-6.4.6的规定；（3）整架试验的单元脚手架如图3.1.1；（4）整架试验方法见附录A-1。 |

# 4 荷 载

## 4.1 荷 载 分 类

4.1.1 作用于承插型盘扣式钢管支架上的荷载可分为永久荷载和可变荷载。

4.1.2 永久荷载应包括下列内容：

1 支撑架

1）架体自重G1：包括立杆、水平杆、斜杆、可调底座、可调托撑、双槽钢托梁等架体构件自重以及模板自重。

2）结构自重G2：包括被支撑结构材料自重。

2 脚手架

1）架体及构配件自重G3：包括立杆、水平杆、斜杆、可调底座、可调托撑、脚手板、栏杆、踢脚板、挂扣式钢梯、安全网等防护设施架体构件自重。

4.1.3 可变荷载包括下列内容：

1 支撑架

1）施工活荷载Q1：作用在支架结构顶部模板面上的施工作业人员、施工设备、超过浇筑构件厚度的混凝土料堆放荷载。

2）附加水平荷载Q2：作用在支架结构顶部的泵送混凝土、倾倒混凝土等未预见因素产生的水平荷载。

3）风荷载Q3。

2 脚手架

1）施工活荷载Q1：包括作业层上的操作人员、临时放置材料、运输工具及小型工具等；

2）风荷载Q3。

## 4.2 荷载标准值

4.2.1 永久荷载标准值取值应符合下列规定：

1 支撑架

1）自重G1：支架自重应按支架搭设尺寸及本标准附录A表A-1计算确定；模板自重标准值应根据混凝土结构模板设计图纸确定。对肋形楼板及无梁楼板的模板自重标准值可按表4.2.1-1的规定确定。

表4.2.1-1 楼板模板自重标准值（kN/m2）

| 模板构件名称 | 木模板 | 定型钢模板 | 铝合金模板 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平板的模板及小楞 | 0.30 | 0.50 | 0.25 |
| 楼板模板（包括梁模板） | 0.50 | 0.75 | 0.3 |

- 钢筋混凝土构件自重G2：对普通梁钢筋混凝土自重可采用25.5 kN/m3，对普通板钢筋混凝土自重可采用25.1kN/m3，对特殊钢筋混凝土结构应根据实际情况确定。

2 脚手架架体结构及附件自重G3：脚手架结构自重应按支架搭设尺寸及本标准附录A表A-1计算确定；附件自重可按下列规定采用：

1） 木脚手板、钢脚手板、竹笆片自重标准值可按0.35kN/ m2取值；

2） 作业层的栏杆与挡脚板自重标准值可按0.17kN/ m取值；

3） 脚手架外侧满挂密目式安全立网自重标准值可按0.01kN/m2取值。

4.2.2 可变荷载标准值取值应符合下列规定：

1 支撑架

1）施工活荷载Q1可按实际计算，且不应小于2.5kN/m2。

2）附加水平荷载Q2：可取计算工况下的竖向永久荷载标准值的2%，并应作用在支撑架上端水平方向。

3）风荷载Q3。

作用在支架上的风荷载标准值应按下式计算：

（4.2.2）

式中：wk——风荷载标准值（kN/m2）；

μz——风压高度变化系数，应按本标准附录B确定；

μs——支架风荷载体型系数，应按本标准第4.2.3条采用；

w0——基本风压值（kN/m2），应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》 GB 50009的规定采用，取重现期n=10对应的风压值，但不得小于0.3kN/m2。

支撑架及脚手架风荷载体型系数应符合表4.2.2-1的规定。

表4.2.2-1支撑架及脚手架风荷载体型系数 µs

| 背靠建筑物状况 | 全封闭墙 | 敞开、框架和开洞墙 |
| --- | --- | --- |
| 支架状况 | 全封闭、半封闭 | 1.0 | 1.3 |
|  | 敞开 | µstw |

注： 1  µstw值可将支撑架及脚手架视为桁架，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》 GB 50009的规定计算；

2  为挡风系数，=1.2An/Aw,其中1.2An为挡风面积；Aw为迎风面积；

3  密目式安全立网全封闭脚手架挡风系数不宜小于0.8。

4 全封闭：沿支撑结构外侧全高全长用密目网封闭；

5 半封闭：沿支撑结构外侧全高全长用密目网封闭30%~70%；

6 敞开：沿支撑结构外侧全高全长无密目网封闭。

2 脚手架

1）施工活荷载Q4应根据实际情况确定，且不应低于表4.2.2-2的规定；

表4.2.2-2  脚手架施工荷载标准值

| 类 别 | 标准值（kN/m2） |
| --- | --- |
| 防护脚手架 | 1 |
| 装修脚手架 | 2 |
| 结构脚手架与工作架 | 3 |

## 4.3 荷载的分项系数

4.3.1 计算支撑架及脚手架应根据正常搭设和使用过程中可能出现的荷载情况，按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载组合，并应取各自最不利的荷载组合进行设计。

4.3.2 计算支撑架及脚手架构件承载力（抗弯、抗剪、稳定性）时的荷载设计值，应取其标准值乘以荷载的分项系数，分项系数应符合下列规定：

1 支撑架永久荷载的分项系数γG取1.35；脚手架永久荷载的分项系数γG取1.2；计算结构抗倾覆稳定且对结构有利时，取0.9；

2 可变荷载的分项系数γQ，取1.4。

4.3.3 计算支撑架及脚手架立杆底部地基承载力及正常使用状态构件变形（挠度）时的荷载设计值，应取其标准值乘以荷载的分项系数，各类荷载分项系数均取1.0。

## 4.4 荷载效应组合

4.4.1 承载力计算应采用荷载基本组合；变形验算应采用荷载效应标准组合。

4.4.2 承载力计算应按短暂设计进行计算，承载力计算应符合下式要求：

(4.4.2)

式中：γ0——结构重要性系数，对重要的支架宜取γ0≥1.0；对一般的支架应取γ0≥0.9；

S——支架按荷载基本组合计算的效应设计值；

R——支架按构件承载力设计值。

——承载力设计值调整系数，应根据模板及支架重复使用情况取值，不应小于1.0。

4.4.3 设计承重构件时，应根据使用过程中可能出现的荷载取其最不利荷载效应组合进行计算，荷载效应组合宜按表4.4.3采用。

表4.4.3   荷载效应组合

| 计算项目 | 荷载效应组合 |
| --- | --- |
|  | 支撑架 | 脚手架 |
| 立杆稳定 | 永久荷载（G1、G2）＋ϕc施工均布荷载Q1＋ϕw风荷载Q3 | 永久荷载G3＋施工均布荷载Q4 ϕw风荷载Q3 |
| 支架抗倾覆稳定 | 永久荷载（G1、G2）＋未预见因素产生的水平荷载Q2 | — |
| 水平杆承载力 | 永久荷载（G1、G2）＋施工均布荷载Q1 | 永久荷载G3＋施工均布荷载Q4 |
| 水平杆变形 | 永久荷载（G1、G2）＋施工均布荷载Q1 | 永久荷载G3＋施工均布荷载Q4 |
| 立杆地基承载力 | 永久荷载（G1、G2）＋施工均布荷载Q1＋风荷载Q3 | 永久荷载G3＋施工均布荷载Q4＋风荷载Q3 |

注：1 表中的“+”仅表示各项荷载参与组合，而不代表代数相加。

2 ϕc为施工荷载组合系数，取0.7；ϕw为风荷载组合系数，取0.6。

# 5 结构设计计算

## 5.1 基本设计规定

5.1.1 结构设计应依据现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068、《建筑结构荷载规范》 GB 50009、《钢结构设计规范》 GB 50017和《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB 50018的规定，采用概率极限状态设计法，采用分项系数的设计表达式。

5.1.2 支撑架和满堂工作脚手架应进行下列设计计算：

1 立杆的稳定性计算；

2 独立支架超出规定高宽比时的抗倾覆验算；

3 纵、横向水平杆承载力计算；

4 通过立杆连接盘传力的连接盘抗剪承载力验算；

5 立杆地基承载力计算。

5.1.3 双排脚手架应进行下列设计计算：

1 立杆的稳定性计算；

2 纵、横向水平杆的承载力计算；

3 连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算；

4 连接盘抗剪承载力验算

5 立杆地基承载力计算

5.1.4 承插型盘扣式钢管支架的架体结构设计应保证整体结构形成几何不变体系。

5.1.5 当支撑架搭设成双向均有竖向斜杆的独立方塔架形式时（图5.1.5），可按带有斜腹杆的格构柱结构形式进行计算分析。

图5.1.5 独立方塔架 1－斜杆；2－水平杆；3－立杆

5.1.6当杆件变形量有控制要求时，应按正常使用极限状态验算其变形量。受弯构件的挠度不应超过表5.1.1中规定的容许值。表5.1.1  受弯构件的容许挠度

| 构件类别 | 容许挠度[v] |
| --- | --- |
| 受弯构件 | l/150和10mm |

注：l为受弯构件跨度。

5.1.8 支撑架立杆长细比不得大于150，脚手架与满堂工作架立杆长细比不得大于210；其它杆件中的受压杆件长细比不得大于230，受拉杆件长细比不得大于350。

5.1.9 承插型盘扣式钢管支架立杆不考虑风荷载时，应按承受轴向荷载杆件计算；当考虑风荷载时，应按压弯杆件计算。

5.1.10 钢材的强度设计值、截面积等设计参数应符合附表C的规定。

## 5.2 地基承载力计算

5.2.1 立杆底部地基承载力应满足下列公式的要求：

(5.2.1-1)

(5.2.1-2)

式中：  pk——相应于荷载效应标准组合时，立杆基础底面处的平均压力（kPa）；

Nk——立杆传至基础顶面的轴向力标准组合值（kN）；

Ag——可调底座底板对应的基础底面面积（m2）；

fg——地基承载力特征值（kPa），应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的规定确定。

5.2.2 当支架搭设在结构楼面上时，应对支承架体的楼面结构进行承载力验算，当不能满足承载力要求时应采取楼面结构下方设置附加支撑等加固措施。

## 5.3 支撑架及满堂工作脚手架计算

5.3.1 立杆轴向力设计值应按下列公式计算：

不组合风荷载，由可变荷载控制时：

(5.3.1-1)

不组合风荷载，由永久荷载控制时：

(5.3.1-2)

组合风荷载时，由可变荷载控制时：

(5.3.1-3)

组合风荷载时，由永久荷载控制时：

(5.3.1-3)

式中：N——立杆轴向力设计值（kN）；

NGK——支撑架为模板及支架自重、新浇筑混凝土自重和钢筋自重标准值产生的轴向力总和（kN）；

满堂工作脚手架为构配件自重标准值产生的轴力（kN）

NQK——施工人员及施工设备荷载标准值’

NWK——风荷载标准值产生的轴向力总和（kN）。

5.3.2 立杆计算长度应按下列公式计算，并应取其中的较大值：

(5.3.2-1)

(5.3.2-2)

式中：  l0——支架立杆计算长度（m）；

a——支架可调托座支撑点至顶层水平杆中心线的距离（m）；

满堂工作脚手架取值为0；

h——立杆中间层水平杆最大竖向步距（m）；

h′——立杆顶层水平杆步距（m），A、B类支架宜比最大步距减少一个盘扣的距离；

η——立杆计算长度修正系数，水平杆步距为0.5m或1m时，可取1.20；水平杆步距为1.5m或2m时，可取1.00。

k—立杆计算长度附加系数，可按表5.3.2采用。

表5.3.2立杆计算长度附加系数

| 架体搭设高度H(m) | H≤8 | 8<H≤16 | 16<H≤24 | H＞24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k | 1.000 | 1.085 | 1.155 | 1.255 |

5.3.3 立杆稳定性应按下列公式计算：

不组合风荷载时：

(5.3.3-1)

组合风荷载时：

(5.3.3-2)

式中：  MW——计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩（kN·m），可按本标准式（5.4.2-2）计算；

f ——钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值(N/mm2),应按本标准附录C表C-1采用；

φ——轴心受压构件的稳定系数，应根据立杆长细比按本标准附录D取值；

W——立杆截面模量（cm3），应按本标准附录C表C-2采用；

A——立杆的截面积（cm2），应按本标准附录C表C-2采用。

5.3.4 盘扣节点连接盘的抗剪承载力应按下式计算：

（5.3.4）

式中： FR——作用在盘扣节点处连接盘上的竖向力设计值（kN）；

Qb——连接盘抗剪承载力设计值，可取40kN。

5.3.5 高度在8m以上，高宽比大于3，四周无拉结的高大支撑架的独立架体，整体抗倾覆稳定性应按下式计算：

（5.3.5）

式中： MR——设计荷载下支撑架抗倾覆力矩（kN·m）；

MT——设计荷载下支撑架倾覆力矩（kN·m）。

## 5.4 双排脚手架计算

5.4.1 无风荷载时，立杆承载验算应符合下列要求：

1 立杆轴向力设计值应按下式计算：

（5.4.1-1）

式中： NG1K——脚手架结构自重标准值产生的轴力（kN）；

NG2K——构配件自重标准值产生的轴力（kN）；

∑NQK——施工荷载标准值产生的轴向力总和（kN），内外立杆可按一纵距（跨）内施工荷载总和的1/2取值。

2 立杆计算长度应按下式计算：

（5.4.1-2）

式中：  h——脚手架水平杆竖向最大步距（m）；

μ——考虑脚手架整体稳定性的立杆计算长度系数，应按表5.4.1确定。

表5.4.1   脚手架立杆计算长度系数

| 类别 | 连墙件布置 |
| --- | --- |
|  | 2步3跨 | 3步3跨 |
| 双排架 | 1.45 | 1.70 |

3 立杆稳定性应按本标准式（5.3.3-1）、（5.3.3-2）计算。

5.4.2 采用组合风荷载时，立杆承载力应按下列公式计算：

1 立杆轴向力设计值：

（5.4.2-1）

2 立杆段风荷载作用弯矩设计值：

（5.4.2-2）

3 立杆稳定性：

（5.4.2-3）

式中：——施工荷载标准值产生的轴向力总和，内、外立杆各按一纵距内施工荷载总和的 1/2取值；

MWK——由风荷载产生的立杆段弯矩标准值（kN·m）；

la——立杆纵距（m）。

5.4.3 连墙件的计算应符合下列要求：

1 连墙件的轴向力设计值应按下式计算：

（5.4.3-1）

式中：Nl——连墙件轴向力设计值（kN）；

Nlw——风荷载产生的连墙件轴向力设计值，应按本标准第5.4.4条的规定计算；

N0——连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力，双排架可取3kN。

2 连墙件的抗拉承载力应符合下列要求：

（5.4.3-2）

式中：An——连墙件的净截面面积（mm2）。

3 连墙件的稳定性应符合下式要求：

（5.4.3-3）

式中：A——连墙件的毛截面面积（mm2）；

φ——轴心受压构件的稳定系数，应根据连墙件的长细比按本标准附录D采用。

4 当采用钢管扣件做连墙件时，扣件抗滑承载力的验算，应满足下式要求：

（5.4.3-4）

式中：Rc——扣件抗滑承载力设计值（kN），一个直角扣件应取8.0kN。

5 螺栓、焊接连墙件与预埋件的设计承载力应按相应规范进行验算。

5.4.4 由风荷载产生的连墙件的轴向力设计值，应按下式计算：

（5.4.4）

式中： wk——风荷载标准值（kN/m2）；

Ll——连墙件水平间距（m）；

Hl——连墙件竖向间距（m）。

# 6 构造要求

## 6.1 一 般 要 求

6.1.1 应具有完整的架体搭拆方法和构造体系，应能满足施工设计的要求，并应保证架体牢固、稳定。

6.1.2应根据施工方案计算得出的立杆纵向、横向间距选用定长的水平杆，并应根据搭设高度组合立杆、可调托撑和可调底座。

6.1.3 搭设步距不宜超过2m。

## 6.2 支撑架与满堂工作脚手架

6.2.1 支撑架搭设高度与窄边宽度之比宜控制在3以内，高宽比大于3的支撑架需增加构造补强措施。

6.2.2 支撑架应根据支架搭设高度及单支立杆荷载合理布置斜杆或剪刀撑，布置型式不宜低于表6.2.2中的要求。

表6.2.2 支撑架斜杆及剪刀撑布置型式

| 立杆最大应力比R | 支架搭设高度H（m） |
| --- | --- |
|  | H≤8 | 8＜H≤16 | 16＜H≤24 | H＞24 |
| R＜0.4 | D | C | C | C |
| 0.4≤R＜0.65 | D | C | C | B |
| 0.65≤R＜0.85 | C | B | B | A |
| R≥0.85 | B | A | A | A |

1A类：竖向斜杆沿纵（横）向每跨满搭设（图6.2.2-1）。

2B类：竖向斜杆沿纵（横）向每间隔1列搭设（图6.2.2-2）。

3C类：竖向斜杆沿纵（横）向每间隔2列搭设（图6.2.2-3）。

4D类：竖向斜杆沿纵（横）向每间隔3列搭设（图6.2.2-4）。

支架架体四周外立面向内的第一跨每层均应设置竖向斜杆。

（a）立面图                     （b）平面图

图6.2.2-1 A类支撑架斜杆设置纵、横剖面示意图

1—立杆；2—水平杆；3—竖向斜杆

图6.2.2-2 B类支撑架斜杆设置纵、横剖面示意图

1—立杆；2—水平杆；3—竖向斜杆

图6.2.2-3 C类支撑架斜杆设置纵、横剖面示意图

1—立杆；2—水平杆；3—竖向斜杆

图6.2.2-4 D类支撑架斜杆设置纵、横剖面示意图

6.2.3 支撑架可调托撑伸出顶层水平杆或双槽钢托梁的悬臂长度（图6.2.3）严禁超过650mm，且丝杆外露长度严禁超过400mm，可调托撑插入立杆或双槽钢托梁长度不得小于150mm。

图6.2.3 带可调托撑伸出顶层水平杆的悬臂长度

1－可调托撑；2－螺杆；3－调节螺母；4－立杆；5－水平杆

6.2.4 支撑架可调底座调丝杆插入立杆长度不得小于150mm，丝杆外露长度不宜大于300mm，作为扫地杆的最底层水平杆离可调底座的底板高度不应大于550mm。

6.2.5 支撑架的水平杆和竖向斜杆应连续设置。

6.2.6 当支撑架搭设高度超过8m时，宜沿高度每间隔4-6个标准步距与周围已建成的结构进行可靠连接。

6.2.7 A、B类支撑架，沿高度每间隔4-6个标准步距应设置扣件钢管水平剪刀撑（图6.2.6）。

6.2.8 当支撑架体内设置与单肢水平杆同宽的人行通道时，可间隔抽除第一层水平杆和斜杆形成施工人员进出通道，与通道正交的两侧立杆间应设置竖向斜杆；当支撑架体内设置与单肢水平杆不同宽人行通道时，应在通道上部架设支撑横梁（图6.2.7），横梁的型号及间距应依据荷载确定。通道两侧支撑梁的立杆间距应根据计算设置，通道周围的支撑架应连成整体。洞口顶部应铺设封闭的防护板，两侧应设置安全网。通行机动车的洞口，必须设置安全警示和防撞设施。

图6.2.6 支撑架水平剪刀撑设置立面图

1－立杆；2－水平杆；3－斜杆；4－扣件钢管剪刀撑

图6.2.7 支撑架人行通道设置图（斜杆未示意）

1－立杆加密；2－支撑横梁；3—防撞设施

## 6.3 双排脚手架

6.3.1 用承插型盘扣式钢管支架搭设双排外脚手架时，搭设高度大于24m时，应编制专项施工方案。可根据使用要求选择架体几何尺寸，相邻水平杆步距不宜大于2m。

6.3.2 双排外脚手架首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置，脚手架立杆底部宜配置可调底座或垫板。

6.3.3双排外脚手架的防抛网设置应符合每隔5个步距设置一层，防抛网横向钢管长度不宜短于3m，斜撑与立杆通过斜杆扣接头或扣件连接。

6.3.4当设置双排脚手架人行通道时，应在通道上部架设支撑横梁，横梁截面大小应按跨度以及承受的荷载计算确定，通道两侧脚手架应加设斜杆；洞口顶部应铺设封闭的防护板，两侧应设置安全网；通行机动车的洞口，必须设置安全警示和防撞设施。

6.3.5双排脚手架的外侧立面上应按规定设置竖向斜杆。并应符合下列要求：

1 在脚手架的转角处、开口型脚手架端部应由架体底部至顶部连续设置斜杆。

2 应每隔不大于5跨设置一道竖向或斜向连续斜杆；架体搭设高度在24m以上时，应每隔不大于3跨设置一道竖向斜撑杆；

3 竖向斜杆应在双排脚手架外侧相邻立杆间由底至顶按步连续设置。

（a）

（b）

图6.3.5-1  斜杆搭设示意图

1－斜杆；2－立杆；3－两端竖向斜杆；4－水平杆

6.3.6 连墙件的设置应符合下列规定：

1 连墙件应采用可承受拉、压荷载的刚性杆件，并应与建筑主体结构和架体连接牢固。

2 连墙件应靠近水平杆的盘扣节点设置。

3 同一层连墙件宜在同一水平面，水平间距不应大于3跨；竖向垂直间距为2m时不得超过两步，连墙点之上架体的悬臂高度不得超过二步；

4 在架体的转角处、开口型双排脚手架的端部应增设连墙件。

5 连墙件宜从底层第一道水平杆处开始设置；

6 连墙件宜采用菱形布置，也可采用矩形布置；

7 连墙点应均匀分布

8 当脚手架下部暂不能搭设连墙件时，宜外扩搭设多排脚手架并设置斜杆形成外侧斜面状附加梯形架，待上部连墙件搭设后方可拆除附加梯形架。

6.3.7悬挑架的支撑结构应与建筑结构固定牢固或与支撑架体连接牢固，严禁悬挑支撑结构晃动。

6.3.8 悬挑脚手架的底部承力架为悬挑钢梁时，其构造应满足下列要求：

1 悬挑架的悬挑支撑结构应经过计算设置，型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜向拉结，钢丝绳不参与受力计算。

2 悬挑承力钢梁宜采用双轴对称截面的型钢，型号按设计计算确定。

3 锚固于楼面结构的悬挑钢梁尾端宜设置两道U形钢筋锚环或U形螺栓，其相邻间距宜取200mm~300 mm（图6.3.11）。（太小会造成抗拔力减弱）

4 固定悬挑钢梁的锚环钢筋直径与U形螺栓的直径应按设计确定，U形锚环钢筋或锚固螺栓的直径不宜小于16mm。

5 底层立杆应与悬挑支撑结构可靠连接，不得滑动。

图6.3.11-1 悬挑钢梁构造图（单位：mm）

1－悬挑钢梁；2－U形锚固螺栓；3－可调底座；4－立杆；5－水平杆；

图6.3.11-2 悬挑钢梁U形螺栓固定构造图（单位：mm）

1－U形固定螺栓；2－固定角钢；3－悬挑钢梁；4－木楔侧向楔紧

图6.3.12 钢丝绳辅助吊拉悬挑承力钢梁构造图

1－悬挑钢梁；2－U型锚固螺栓；3－可调底座；4－立杆；

5－水平杆；6－主体结构；7－钢丝绳；8-吊环

6.3.9悬挑式钢管脚手架的底部承力架为钢丝绳辅助吊拉悬挑钢梁时，其构造应满足下列要求：

1 悬挑钢梁的锚固方式应满足6.3.11条的基本要求，在悬挑钢梁与钢丝绳的吊拉位置应焊接U形钢筋吊环，吊环直径应按计算确定并应不小于16mm，吊环应使用HPB235级钢筋，吊环预埋锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010中钢筋锚固的规定。

2 钢丝绳与悬挑钢梁和主体结构连接的U形钢筋拉环应设置钢丝绳鸡心环，钢丝绳线夹的设置应按国家现行标准《建筑机械使用安全技术标准》（JGJ33）的规定执行。钢丝绳与钢梁的水平夹角应不小于45°。

6.3.10悬挑式钢管脚手架的底部承力架为钢拉杆吊拉悬挑钢梁时，其构造应满足下列要求：

1 悬挑承力架内侧端部和钢拉杆上端的吊挂支座的锚固应采用锚固螺栓与建筑物连接，锚固螺栓不应少于两个，螺栓直径应由设计确定；螺杆露出螺母应不少于3扣和10mm，垫板尺寸应由设计确定，且不得小于80mm×80mm×8mm。

2 钢拉杆的两端宜焊接耳板，并采用螺栓与钢梁外侧端部和固定于建筑物的吊挂支座固定。耳板的尺寸及焊缝长度应由设计确定。

3 耳板应设置在悬挑钢梁承受集中力作用处附近。钢拉杆的水平夹角应不小于45°。

图6.3.13 钢拉杆辅助吊拉悬挑承力钢梁构造图

1－悬挑钢梁；2－U形锚固螺栓；3－可调底座；4－立杆；

5－水平杆；6－主体结构；7－钢拉杆；8-吊环

6.3.11 满堂脚手架的构造应符合本标准6.2.2条的相关规定。当满堂脚手架局部承受集中荷载时，应按实际荷载计算并应局部加固。

# 7 支架施工

## 7.1 施 工 准 备

7.1.1 支架施工前应根据施工对象情况、地基承载力、搭设高度，按本标准的基本要求编制专项施工方案，并应经审核批准后实施。

7.1.2 搭设操作人员必须经过专业技术培训和专业考试合格后，持证上岗。支架搭设前，施工管理人员应按专项施工方案的要求对操作人员进行技术和安全作业交底。

7.1.3 进入施工现场的钢管支架及构配件质量应在使用前进行复检。

7.1.4 经验收合格的构配件应按品种、规格分类码放，并应标挂数量规格铭牌备用。构配件堆放场地应排水畅通、无积水。

7.1.5 脚手架连墙件、托架、悬挑梁固定螺栓或吊环等预埋件的设置，应提前与相关部门协商，并应按设计要求预埋。

7.1.6 支架搭设场地必须平整、坚实、有排水措施。

## 7.2 施 工 方 案

7.2.1 专项施工方案应包括下列内容：

1 编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸（国标图集）、施工组织设计等。

2 工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工布置、工程量、施工技术要求等。
　　3 施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划及劳动力计划（专职安全生产管理人员、特种作业人员等）。
　　4 施工方案：技术参数、工艺流程、施工方法及步骤、检查验收等。 
　　5 施工安全质量保证措施：组织保障、技术措施、监测监控、应急预案等。
　　6 计算书及相关图纸，施工图应包括下列内容：

- 架体的平面、立面、剖面图和节点构造详图；

- 脚手架连墙件、悬挑梁、托架及钢拉杆等构配件的布置及构造图；

- 脚手架转角、门洞口的构造图；

- 脚手架斜梯布置及构造图，结构设计方案图。

7.2.2 架体的构造应符合本标准第6章的有关规定。

## 7.3 地基与基础

7.3.1支架基础应按专项施工方案进行施工，并应按基础承载力要求进行验收。

7.3.2 土层地基上的立杆应采用可调底座和垫板，垫板的长度不宜少于2跨。

7.3.3 当地基高差较大时，可利用立杆节点位差配合可调底座进行调整（图7.3.3）。

图7.3.3 可调底座调整立杆连接盘示意（斜杆未示意）

7.3.4 支架应在地基基础验收合格后搭设。

## 7.4支撑架搭设与拆除

7.4.1 支撑架立杆搭设位置应按专项施工方案放线确定。

7.4.2 支撑架搭设应根据立杆放置可调底座，应按先立杆后水平杆再斜杆的顺序搭设，形成基本的架体单元，应以此扩展搭设成整体支架体系。

7.4.3 可调底座和土层基础上垫板应准确放置在定位线上，保持水平。垫板应平整、无翘曲，不得采用已开裂垫板。

7.4.4每搭完一步支撑架后，应及时校正水平杆步距，立杆的纵、横距，立杆的垂直偏差和水平杆的水平偏差。立杆的垂直偏差不应大于支撑架总高度的1/500，且不得大于50mm。

7.4.5 在多层楼板上连续设置支撑架时，宜保证上下层支撑立杆在同一轴线上。

7.4.6 主体结构施工前施工管理人员应组织对支撑架进行验收，并应确认符合专项施工方案要求后进入下道工序施工。

7.4.7 拆除作业应按后装先拆、先装后拆的原则进行，从顶层开始，逐层向下进行，严禁上下同时作业，严禁抛掷。

7.4.8 分段、分立面拆除时，应确定分界处的技术处理方案，并应保证分段后架体稳定。

图7.4.8 水平剪刀撑示意图

1－水平杆；2－水平剪刀撑

7.4.9 可调底座和可调托撑安装完成后，应保证立杆外表面与台阶式可调螺母吻合，立杆外径与螺母台阶内径不应大于2mm。

7.4.10 水平杆插销安装完成后，应锤击检查插销连续下沉量不大于3mm为宜。

7.4.11 立杆应用在受拉工况时，立杆间连接应增设连接销。

7.4.12 每道水平剪刀撑应连续设置，剪刀撑的宽度宜为6~9m，剪刀撑钢管与之相交的立杆（水平杆）间旋转扣件中心线至主节点的距离不应大于150mm。

7.4.13 架体搭设与拆除过程中，小型构件宜采用人工传递，吊装作业应由专人指挥信号，严禁碰撞架体。

## 7.5脚手架搭设与拆除

7.5.1脚手架立杆应定位准确，并应配合施工进度搭设，双排外脚手架一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。

7.5.2 双排外脚手架连墙件安装应随脚手架高度上升同步在规定位置处设置，不得滞后安装和任意拆除。

7.5.3 作业层设置应符合下列要求：

1应满铺脚手板；

2双排外脚手架外侧应设挡脚板和防护栏杆，防护栏杆可在每层作业面立杆的0.5 m和1.0m的盘扣节点处布置上、中两道水平杆，并应在外侧满挂密目安全网；

3作业层与主体结构间的空隙应设置内侧防护网；

4 采用钢脚手板时，钢脚手板的挂钩必须完全扣在水平杆上，挂钩必须处于锁住状态。

7.5.4 加固件、斜杆应与脚手架同步搭设。采用扣件钢管做加固件、斜撑时应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130的有关规定。

7.5.5 当脚手架搭设至顶层时，外侧防护栏杆高出顶层作业层的高度不应小于1500mm。

7.5.6 当搭设悬挑外脚手架时，立杆的套管连接接长部位应采用螺栓作为立杆连接件固定。

7.5.7 脚手架可分段搭设、分段使用，应由施工管理人员组织验收，并应确认符合方案要求后使用。7.5.8 脚手架应经单位工程负责人确认并签署拆除许可令后拆除。

7.5.9 脚手架拆除时应划出安全区，设置警戒标志，派专人看管。

7.5.10 拆除前应清理支架上的器具、多余的材料和杂物。

7.5.11脚手架拆除应按后装先拆、先装后拆的原则进行，严禁上下同时作业。双排外脚手架连墙件应随脚手架逐层拆除，分段拆除的高度差不应大于两步。如因作业条件限制，出现高度差大于两步时，应增设连墙件加固。

7.5.12 拆除至地面的支架及构配件应按本标准的规定及时检查、维修及保养，并应按品种、规格分类存放。

# 8 检查与验收

8.0.1 对进入现场的钢管支架构配件的检查与验收应符合下列规定：

1 应有钢管支架产品标识及产品质量合格证；

2 应有钢管支架产品主要技术参数及产品使用说明书；

3 当对支架质量有疑问时，应进行质量抽检和试验。

4 高大支撑架应对钢管、盘扣节点(圆盘 水平杆)  可调托撑和可调底座构配件抽样检测，现场见证取样，委托有资质的第三方检测机构检测。检测内容宜包括下列内容：

- 连连接盘双侧抗剪强度、连接盘抗拉强度试验、连接盘内侧环焊缝抗剪强度、可调托撑和可调底座抗压强度；

- 钢管外径、壁厚、屈服强度、抗拉强度、伸长率。

8.0.2 支撑架应根据下列情况按进度分阶段进行检查和验收：

1 基础完工后及支撑架搭设前；

2 超过8m的高支模每搭设完成6m高度后；

3 搭设高度达到设计高度后和混凝土浇筑前；

4停用一个月以上，恢复使用前；

5遇6级以上强风、大雨及冻结地区解冻后。

8.0.3 脚手架应根据下列情况按进度分阶段进行检查和验收：

1 基础完工后及脚手架搭设前；

2 首段高度达到6m时；

3 架体随施工进度逐层升高时；

4 搭设高度达到设计高度后；

5停用一个月以上，恢复使用前；

6遇6级以上强风、大雨及冻结地区解冻后。

8.0.4 对支撑架应重点检查和验收下列内容：

1 基础应符合设计要求，并应平整坚实，立杆与基础间应无松动、悬空现象，底座、支垫应符合规定；

2 搭设的架体三维尺寸应符合设计要求，搭设方法和斜杆、钢管剪刀撑等设置应符合本标准规定；

3 可调托撑和可调底座伸出水平杆的悬臂长度应符合设计限定要求；

4 水平杆扣接头、斜杆扣接头与连接盘的插销销紧情况。

8.0.5 对脚手架应重点检查和验收下列内容：

1 搭设的架体三维尺寸应符合设计要求，斜杆或钢管剪刀撑设置应符合本标准规定；

2 立杆基础不应有不均匀沉降，可调底座与基础面的接触不应有松动和悬空现象；

3 连墙件设置应符合设计要求，应与主体结构、架体可靠连接；

4 外侧安全立网、内侧层间水平网的张挂及防护栏杆的设置应齐全、牢固；

5 周转使用的支架构配件使用前应作外观检查，并应作记录；

6 搭设的施工记录和质量检查记录应及时、齐全；

7 水平杆扣接头、斜杆扣接头与连接盘的插销销紧情况 。

8.0.6 支撑架预压应符合下列要求：

1 支撑预压应编制专项预压方案，预压前应进行安全技术交底

2 预压荷载布置应严格模拟结构物实际荷载分布情况进行分级、对称预压，预压监测及加载分级标准执行国家现行标准《钢管满堂支架预压技术规程》JGJ/T 194-2009的相关规定。

8.0.7 支撑架和双排外脚手架验收后应形成记录，记录表应符合本标准附录E的要求。

# 9 安全管理与维护

9.0.1 支架搭设人员必须经过培训持证上岗。

9.0.2 支架搭设作业人员必须正确佩戴使用安全帽、安全带和防滑鞋。

9.0.3 严禁作业人员酒后及带病上岗，操作期间严禁吸烟。

9.0.4 现场人员必须严格执行施工方案要求，遵守支架搭设及拆除工艺流程。

9.0.5 支架使用过程应明确专人管理,熟知支架安全使用注意事项。

9.0.6 不得在架体上集中堆放施工用材料，严格控制作业层上的施工荷载不超过设计值。

9.0.7 如需试压，应严格控制荷载的分布与设计荷载一致。

9.0.8 支架加载过程中，应按照对称、分层、分级的原则进行,严禁集中加载卸载；并应派专人在安全区域内观测支架的工作状态。

9.0.9 支架使用期间，不得擅自拆改架体结构杆件或在架体上增设其他设施。如需拆改时，必须报请工程项目技术负责人以及总监理工程师同意，确定防控措施后方可实施。

9.0.10 严禁在支架基础影响范围内进行挖掘作业。

9.0.11 拆除的支架构件必须安全传递至地面，严禁抛掷。

9.0.12 高支模区域内，应设置安全警戒线，不得随意走动。

9.0.13 在支架上进行电气焊作业时，必须有防火措施和专人监护。

9.0.14 支架应与架空输电线路保持安全距离， 野外空旷地区搭设支架应设置接地防雷击措施等，相应措施应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的有关规定执行。

9.0.15 架体门洞、过车通道,应设置明显警示标示及防超限栏杆。

9.0.16 保持支架工作区域内整洁卫生，物料码放整齐有序，通道畅通。

9.0.17  遇有重大突发天气变化时，应提前检查架体做好防御措施。

# 附录A

A-1 架体结构力学性能试验方法

1.脚手架结构试验宜采用立杆中心传力的方式传递荷载，可采用专用试验机、分配梁千斤顶装置、堆载等适合的方法加载。加载装置不应对试验架体的变形产生约束。

2.脚手架结构试验时，试验架体的构造应按试验方案搭设，各类杆件、构配件的安装固定应符合本标准和脚手架相关的国家现行标准的规定。

3.脚手架结构试验应按下列步骤进行：

（1）编制试验方案。

（2）选择试验场地、设备。

（3）随机抽取搭设试验架体的材料、构配件，对其进行尺寸测量并记录。

（4）搭设试验架体，当进行脚手架足尺结构试验时，按脚手架的构造不同而分别搭设，并分别进行试验。

（5）对试验架体尺寸进行测量，并做好位移变形标记。

（6）安装加载装置和试验数据采集、传递、存储系统。

（7）采用分级加荷的方法加载，观察每级荷载施加后试验架体的变形情况，并依次记录，直至试验架体失稳破坏，记录试验架体的极限承载力值。

（8）确认有效数据，对试验数据整理、分析，并得出架体结构设计承载力值。

（9）试验报告。

4.在进行脚手架结构试验时，应逐级加荷，每级荷载值宜为架体极限承载力的1/10，每级荷载持荷时间不应少于5min；当加荷至临界荷载的前两级荷载时，应减半加荷。每级荷载加荷速度宜控制在20kN/min～40kN/min 之间。

5.落地作业脚手架和支撑脚手架的结构试验，应符合下列规定：

（1）对每组单元结构试验，应搭设相同的3 个单元结构架体进行试验，当某个单体试验数据与该组试验数据平均值的偏差小于或等于±10%时，应取各单体试验结果为有效数据，并应取该组试验数据的平均值作为该种类（该步距）脚手架立杆的承载力极限值。

（2）当某个单体试验数据与该组试验数据平均值的偏差大于±10%时，应适当增加相同单元结构架体的试验数量；在去掉单体试验数据超过该组试验数据平均值的±10%部分后，应取剩余3 个单体试验数据为有效数据，并应取有效数据的平均值作为该种类（该步距）脚手架立杆的承载力极限值。

6.脚手架单元结构试验方法步骤应符合下列规定：

（1）应采用4 根待试验脚手架立杆，应按（图1）搭设单元结构试验架体。其步距应与实际架体的步距相同，底部宜设可调底座，立杆垂直度偏差不应超过架体高度的1/300，且不应大于立杆直径。

（2）对试验架体结构尺寸应进行测量。

（3）应安装加载装置和检测数据采集、传递、存储系统。

（4）应采用分级、匀速的加载方式对4 根立杆施加等量荷载，直至试验架体破坏，记录极限承载力值Ru。

（5）应按极限承载力值计算出A 类单元结构试验架体单立杆稳定承载力设计值、标准值。

表A-2  主要构配件的制作质量及形位公差要求

| 构配件名称 | 检查项目 | 公称尺寸（㎜） | 允许偏差（mm) | 检测量具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立 杆 | 长度 | — | ±0.7 | 钢卷尺 |
|  | 连接盘间距 | 500 | ±0.5 | 钢卷尺 |
|  | 杆件直线度 | — | L/1000 | 专用量具 |
|  | 杆端面对轴线垂直度 | — | 0.3 | 角尺 |
|  | 连接盘与立杆同轴度 | — | 0.3 | 专用量具 |
| 水平杆 | 长度 | — | ±0.5 | 钢卷尺 |
|  | 扣接头平行度 | — | ≤1.0 | 专用量具 |
| 水平斜杆 | 长度 | — | ±0.5 | 钢卷尺 |
|  | 扣接头平行度 | — | ≤1.0 | 专用量具 |
| 竖向斜杆 | 两端螺栓孔间距 | — | ≤1.5 | 钢卷尺 |
| 可调托撑 | 托板厚度 | 5 | ±0.2 | 游标卡尺 |
|  | 加劲片厚度 | 4 | ±0.2 | 游标卡尺 |
|  | 丝杆外径 | Φ48,Φ38 | ±0.5 | 游标卡尺 |
| 可调托撑 | 底板厚度 | 5 | ±0.2 | 游标卡尺 |
|  | 丝杆外径 | Φ48,Φ38 | ±0.5 | 游标卡尺 |
| 挂扣式钢脚手板 | 挂钩圆心间距 | — | ±2 | 钢卷尺 |
|  | 宽度 | — | ±3 | 钢卷尺 |
|  | 高度 | — | ±2 | 钢卷尺 |
| 挂扣式钢梯 | 挂钩圆心间距 | — | ±2 | 钢卷尺 |
|  | 梯段宽度 | — | ±3 | 钢卷尺 |
|  | 踏步高度 | — | ±2 | 钢卷尺 |
| 挡脚板 | 长度 | — | ±2 | 钢卷尺 |
|  | 宽度 | — | ±2 | 钢卷尺 |

表A-3  可调托撑、可调底座承载力48,38分类

| 丝杆外径 | 轴心抗压承载力 | 偏心抗压承载力 |
| --- | --- | --- |
|  | 平均值（kN) | 最小值（kN） | 平均值（kN) | 最小值（kN） |
| Φ48 | 200 | 180 | 170 | 153 |
| Φ38 | 133 | 113 | 103 | 86 |

表A-4 挂扣式钢脚手板承载力

| 项目 | 平均值 | 最小值 |
| --- | --- | --- |
| 挠度（mm） | ≤10 |
| 受弯承载力（kN） | ＞5.4 | ＞4.9 |
| 抗滑移强度（kN） | ＞3.2 | ＞2.9 |

表A-5 地基承载力要求对照表

| 单根立杆设计值 | F≤20KN | 20＜F≤40KN | 40＜F≤60KN | F＞60KN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地基承载力要求 | P≥90Kpa | P≥120Kpa | P≥150Kpa | P≥180Kpa |

# 附录B 风压高度变化系数

B.0.1 对于平坦或稍有起伏的地形，风压高度变化系数应根据地面粗糙度类别按表B.0.1确定。地面粗糙度可分为A、B、C、D四类：

——A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区；

——B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区；

——C类指有密集建筑群的城市市区；

——D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。

表B.0.1  风压高度变化系数μz

| 地面粗糙度 μz 类别 离地面或 海拔高度（m） | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| 5 | 1.09 | 1.00 | 0.65 | 0.51 |
| 10 | 1.28 | 1.00 | 0.65 | 0.51 |
| 15 | 1.42 | 1.13 | 0.65 | 0.51 |
| 20 | 1.52 | 1.23 | 0.74 | 0.51 |
| 30 | 1.67 | 1.39 | 0.88 | 0.51 |
| 40 | 1.79 | 1.52 | 1.00 | 0.60 |
| 50 | 1.89 | 1.62 | 1.10 | 0.69 |
| 60 | 1.97 | 1.71 | 1.20 | 0.77 |
| 70 | 2.05 | 1.79 | 1.28 | 0.84 |
| 80 | 2.12 | 1.87 | 1.36 | 0.91 |
| 90 | 2.18 | 1.93 | 1.43 | 0.98 |
| 100 | 2.23 | 2.00 | 1.50 | 1.04 |
| 150 | 2.46 | 2.25 | 1.79 | 1.33 |
| 200 | 2.64 | 2.46 | 2.03 | 1.58 |
| 250 | 2.78 | 2.63 | 2.24 | 1.81 |
| 300 | 2.91 | 2.77 | 2.43 | 2.02 |
| 350 | 2.91 | 2.91 | 2.60 | 2.22 |
| 400 | 2.91 | 2.91 | 2.76 | 2.40 |
| 450 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.58 |
| 500 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.74 |
| ≥550 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |

B.0.2  全国基本风压应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》 GB 50009 的规定采用。

# 附录C 有关设计参数

表C-1  钢材的强度和弹性模量（N/mm2）

| Q345钢材抗拉、抗压、抗弯强度设计值 | 300 |
| --- | --- |
| Q235钢材抗拉、抗压、抗弯强度设计值 | 205 |
| Q195钢材抗拉、抗压、抗弯强度设计值 | 175 |
| 弹性模量 | 2.06×105 |

表C-2  钢管截面特性

| 外径 φ（㎜） | 壁厚 t（㎜） | 截面积 A（㎝2） | 惯性矩 I（㎝4） | 截面模量 W（㎝3） | 回转半径 i（㎝） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.3 | 3.2 | 5.71 | 23.10 | 7.70 | 2.01 |
| 48.3 | 3.2 | 4.50 | 11.36 | 4.73 | 1.59 |
| 48.3 | 2.5 | 3.57 | 9.28 | 3.86 | 1.61 |
| 42 | 2.5 | 3.10 | 6.07 | 2.89 | 1.40 |
| 38 | 2.5 | 2.79 | 4.41 | 2.32 | 1.26 |
| 33 | 2.3 | 2.22 | 2.63 | 1.59 | 1.09 |

# 附录D 轴心受压构件的稳定系数

表D-1  Q235钢管轴心受压构件的稳定系数φ

| λ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.000 | 0.997 | 0.995 | 0.992 | 0.989 | 0.987 | 0.984 | 0.981 | 0.979 | 0.976 |
| 10 | 0.974 | 0.971 | 0.968 | 0.969 | 0.963 | 0.960 | 0.958 | 0.955 | 0.952 | 0.949 |
| 20 | 0.947 | 0.944 | 0.941 | 0.938 | 0.936 | 0.933 | 0.930 | 0.927 | 0.924 | 0.921 |
| 30 | 0.918 | 0.915 | 0.912 | 0.909 | 0.906 | 0.903 | 0.899 | 0.896 | 0.893 | 0.889 |
| 40 | 0.886 | 0.882 | 0.879 | 0.875 | 0.872 | 0.868 | 0.864 | 0.861 | 0.858 | 0.855 |
| 50 | 0.852 | 0.849 | 0.846 | 0.843 | 0.839 | 0.836 | 0.832 | 0.829 | 0.825 | 0.822 |
| 60 | 0.818 | 0.814 | 0.810 | 0.806 | 0.802 | 0.797 | 0.793 | 0.789 | 0.784 | 0.779 |
| 70 | 0.775 | 0.770 | 0.765 | 0.760 | 0.755 | 0.750 | 0.744 | 0.739 | 0.733 | 0.728 |
| 80 | 0.722 | 0.716 | 0.710 | 0.704 | 0.698 | 0.692 | 0.686 | 0.680 | 0.673 | 0.667 |
| 90 | 0.661 | 0.654 | 0.648 | 0.641 | 0.634 | 0.626 | 0.618 | 0.611 | 0.603 | 0.595 |
| 100 | 0.588 | 0.580 | 0.573 | 0.566 | 0.558 | 0.551 | 0.544 | 0.537 | 0.530 | 0.523 |
| 110 | 0.516 | 0.509 | 0.502 | 0.496 | 0.489 | 0.483 | 0.476 | 0.470 | 0.464 | 0.458 |
| 120 | 0.452 | 0.446 | 0.440 | 0.434 | 0.428 | 0.423 | 0.417 | 0.412 | 0.406 | 0.401 |
| 130 | 0.396 | 0.391 | 0.386 | 0.381 | 0.376 | 0.371 | 0.367 | 0.362 | 0.357 | 0.353 |
| 140 | 0.349 | 0.344 | 0.340 | 0.336 | 0.332 | 0.328 | 0.324 | 0.320 | 0.316 | 0.312 |
| 150 | 0.308 | 0.305 | 0.301 | 0.298 | 0.294 | 0.291 | 0.287 | 0.284 | 0.281 | 0.277 |
| 160 | 0.274 | 0.271 | 0.268 | 0.256 | 0.262 | 0.259 | 0.256 | 0.253 | 0.251 | 0.248 |
| 170 | 0.245 | 0.243 | 0.240 | 0.237 | 0.235 | 0.232 | 0.230 | 0.227 | 0.225 | 0.223 |
| 180 | 0.220 | 0.218 | 0.216 | 0.214 | 0.211 | 0.209 | 0.207 | 0.205 | 0.203 | 0.201 |
| 190 | 0.199 | 0.197 | 0.195 | 0.193 | 0.191 | 0.189 | 0.188 | 0.186 | 0.184 | 0.182 |
| 200 | 0.180 | 0.179 | 0.177 | 0.175 | 0.174 | 0.172 | 0.171 | 0.169 | 0.167 | 0.166 |
| 210 | 0.164 | 0.163 | 0.161 | 0.160 | 0.159 | 0.157 | 0.156 | 0.154 | 0.153 | 0.152 |
| 220 | 0.150 | 0.149 | 0.148 | 0.146 | 0.145 | 0.144 | 0.143 | 0.141 | 0.140 | 0.139 |
| 230 | 0.138 | 0.137 | 0.136 | 0.135 | 0.133 | 0.132 | 0.131 | 0.130 | 0.129 | 0.128 |
| 240 | 0.127 | 0.126 | 0.125 | 0.124 | 0.123 | 0.122 | 0.121 | 0.120 | 0.119 | 0.118 |
| 250 | 0.117 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

表D-2  Q345钢管轴心受压构件的稳定系数

| λ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.000 | 0.997 | 0.994 | 0.991 | 0.988 | 0.985 | 0.982 | 0.979 | 0.976 | 0.973 |
| 10 | 0.971 | 0.968 | 0.965 | 0.962 | 0.959 | 0.956 | 0.952 | 0.949 | 0.946 | 0.943 |
| 20 | 0.940 | 0.937 | 0.934 | 0.930 | 0.927 | 0.924 | 0.920 | 0.917 | 0.913 | 0.909 |
| 30 | 0.906 | 0.902 | 0.898 | 0.894 | 0.890 | 0.886 | 0.882 | 0.878 | 0.874 | 0.870 |
| 40 | 0.867 | 0.864 | 0.860 | 0.857 | 0.853 | 0.849 | 0.845 | 0.841 | 0.837 | 0.833 |
| 50 | 0.829 | 0.824 | 0.819 | 0.815 | 0.810 | 0.805 | 0.800 | 0.794 | 0.789 | 0.783 |
| 60 | 0.777 | 0.771 | 0.765 | 0.759 | 0.752 | 0.746 | 0.739 | 0.732 | 0.725 | 0.718 |
| 70 | 0.710 | 0.703 | 0.695 | 0.688 | 0.680 | 0.672 | 0.664 | 0.656 | 0.648 | 0.640 |
| 80 | 0.632 | 0.623 | 0.615 | 0.607 | 0.599 | 0.591 | 0.583 | 0.574 | 0.566 | 0.558 |
| 90 | 0.550 | 0.542 | 0.535 | 0.527 | 0.519 | 0.512 | 0.504 | 0.497 | 0.489 | 0.482 |
| 100 | 0.475 | 0.467 | 0.460 | 0.452 | 0.445 | 0.438 | 0.431 | 0.424 | 0.418 | 0.411 |
| 110 | 0.405 | 0.398 | 0.392 | 0.386 | 0.380 | 0.375 | 0.369 | 0.363 | 0.358 | 0.352 |
| 120 | 0.347 | 0.342 | 0.337 | 0.332 | 0.327 | 0.322 | 0.318 | 0.313 | 0.309 | 0.304 |
| 130 | 0.300 | 0.296 | 0.292 | 0.288 | 0.284 | 0.280 | 0.276 | 0.272 | 0.269 | 0.265 |
| 140 | 0.261 | 0.258 | 0.255 | 0.251 | 0.248 | 0.245 | 0.242 | 0.238 | 0.235 | 0.232 |
| 150 | 0.229 | 0.227 | 0.224 | 0.221 | 0.218 | 0.216 | 0.213 | 0.210 | 0.208 | 0.205 |
| 160 | 0.203 | 0.201 | 0.198 | 0.196 | 0.194 | 0.191 | 0.189 | 0.187 | 0.185 | 0.183 |
| 170 | 0.181 | 0.179 | 0.177 | 0.175 | 0.173 | 0.171 | 0.169 | 0.167 | 0.165 | 0.163 |
| 180 | 0.162 | 0.160 | 0.158 | 0.157 | 0.155 | 0.153 | 0.152 | 0.150 | 0.149 | 0.147 |
| 190 | 0.146 | 0.144 | 0.143 | 0.141 | 0.140 | 0.138 | 0.137 | 0.136 | 0.134 | 0.133 |
| 200 | 0.132 | 0.130 | 0.129 | 0.128 | 0.127 | 0.126 | 0.124 | 0.123 | 0.122 | 0.121 |
| 210 | 0.120 | 0.119 | 0.118 | 0.116 | 0.115 | 0.114 | 0.113 | 0.112 | 0.111 | 0.110 |
| 220 | 0.109 | 0.108 | 0.107 | 0.106 | 0.106 | 0.105 | 0.104 | 0.103 | 0.101 | 0.101 |
| 230 | 0.100 | 0.099 | 0.098 | 0.098 | 0.097 | 0.096 | 0.095 | 0.094 | 0.094 | 0.093 |
| 240 | 0.092 | 0.091 | 0.091 | 0.090 | 0.089 | 0.088 | 0.088 | 0.087 | 0.086 | 0.086 |
| 250 | 0.085 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

# 附录E 承插型盘扣式钢管支架施工验收记录

使用规定：当承插型盘扣式钢管支架应用于支撑架施工时，其施工验收记录应采用表E-1；当应用于双排外脚手架施工时，其施工验收记录应采用表E-2。

表E-1    支撑架施工验收记录表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 搭设部位 |  | 架体高度/m |  | 架体跨度/m |  | 架体宽度/m |  | 最大荷载/Kn |  |
| 搭设班组 |  | 班组长 |  |
| 架体验收内容 | 技术要求 | 抽检要求 | 评判条件 | 合格（Y） | 不合格（N） | 备注 |
| 可调底托 | 插入立杆深度≥150mm | 全部核查 | 100% |  |  |  |
|  | 可调底托与地基接触良好，无虚接触现象 | 架体外围底托全检 | 100% |  |  |  |
| 可调顶托 | 插入立杆深度≥200mm，可调顶托与钢梁接触良好，无悬空现象 | 每跨抽检数量不少于30个 | 100% |  |  |  |
| 立杆 | 立杆综合间距是否与方案一致 | 全部核查 | 100% |  |  |  |
|  | 竖向接长位置处接触情况，要求无错位 | 检查数量不少于30个 | 100% |  |  |  |
| 横杆 | 横杆纵向横间距是否与方案一致 | 全部核查 | 100% |  |  |  |
|  | 横杆插销是否敲紧，横杆铸钢头是否与立杆紧贴 | 每层节点抽检数量30个 | 合格率＞90％ |  |  |  |
| 竖向斜杆 | 竖向斜杆布置位置是否与方案一致 | 全部核查 | 100% |  |  |  |
|  | 竖向斜杆插销是否敲紧，斜杆铸钢头是否与立杆面紧贴 | 每层节点抽检数量30个 | 合格率＞90％ |  |  |  |
| 扫地杆高度 | 扫地杆高度≤400mm | 全部核查 | 100% |  |  |  |
| 其它 | 抱柱层数满足方案要求 | 全部核查 | 100% |  |  |  |
|  | 水平剪刀撑层数与方案要求一致，水平斜杆夹角满足45°～55° | 全部核查 | 100% |  |  |  |
| 检查验收结论 |  |
| 施工单位责人签字 |  | 验收日期 |  |
| 支架验收人签字 |  | 验收日期 |  |

表E-2    脚手架施工验收记录表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 搭设部位 |  | 架体高度/m |  | 架体跨度/m |  | 架体宽度/m |  | 最大荷载/Kn |  |
| 搭设班组 |  | 班组长 |  |
| 架体验收内容 | 技术要求 | 抽检要求 | 评判条件 | 合格（Y） | 不合格（N） | 备注 |
| 可调底托 | 插入立杆深度≥150mm | 全部核查 | 100% |  |  |  |
|  | 可调底托与地基接触良好，无虚接触现象 | 架体外围底托全检 | 100% |  |  |  |
| 可调顶托 | 插入立杆深度≥200mm，可调顶托与钢梁接触良好，无悬空现象 | 每跨抽检数量不少于30个 | 100% |  |  |  |
| 立杆 | 立杆综合间距是否与方案一致 | 全部核查 | 100% |  |  |  |
|  | 竖向接长位置处接触情况，要求无错位 | 检查数量不少于30个 | 100% |  |  |  |
| 横杆 | 横杆纵向横间距是否与方案一致 | 全部核查 | 100% |  |  |  |
|  | 横杆插销是否敲紧，横杆铸钢头是否与立杆紧贴 | 每层节点抽检数量30个 | 合格率＞90％ |  |  |  |
| 竖向斜杆 | 竖向斜杆布置位置是否与方案一致 | 全部核查 | 100% |  |  |  |
|  | 竖向斜杆插销是否敲紧，斜杆铸钢头是否与立杆面紧贴 | 每层节点抽检数量30个 | 合格率＞90％ |  |  |  |
| 扫地杆高度 | 扫地杆高度≤400mm | 全部核查 | 100% |  |  |  |
| 连墙件 | 是否符合方案要求 | 全部核查 | 100% |  |  |  |
| 护栏设置 | 是否符合方案要求 | 全部核查 | 100% |  |  |  |
| 脚手板设置 | 是否符合方案要求 | 全部核查 | 100% |  |  |  |
| 挡脚板设置 | 是否符合方案要求 | 全部核查 | 100% |  |  |  |
| 人行梯架设置 | 是否符合方案要求 | 全部核查 | 100% |  |  |  |
| 其它 | 抱柱层数满足方案要求 | 全部核查 | 100% |  |  |  |
|  | 水平剪刀撑层数与方案要求一致，水平斜杆夹角满足45°～55° | 全部核查 | 100% |  |  |  |
| 检查验收结论 |  |
| 施工单位责人签字 |  | 验收日期 |  |
| 支架验收人签字 |  | 验收日期 |  |

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2   条文中指明应按其他标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1 《建筑地基基础设计规范》GB 50007

2 《建筑结构荷载规范》GB 50009

3 《钢结构设计规范》GB 50017

4 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018

5 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068

6 《碳素结构钢》GB/T 700

7 《低合金高强度结构钢》GB/T 1591

8 《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T 8110

9 《一般工程用铸造碳钢件》GB/T 11352

10《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46

11《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130

12《钢管满堂支架预压技术标准》JGJ/T 194-2009

中华人民共和国行业标准

建筑施工承插型盘扣式钢管支架

安全技术标准

JGJ 231-2010

条 文 说 明

制 定 说 明

《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术标准》 JGJ 231—201X，经住房和城乡建设部201X年x月x日以第x号公告批准、发布。

本标准是在《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》 JGJ 231—2010的基础上修订而成，上一版的主编单位是南通新华建筑集团有限公司、无锡市锡山三建实业有限公司，参编单位是东南大学、无锡速接系统模板有限公司、无锡速捷脚手架工程有限公司、无锡速建脚手架工程技术有限公司、无锡市前友工程咨询检测有限公司、北京捷安建筑脚手架有限公司、上海市建工设计研究院。主要起草人是易杰祥 郭正兴、邹明、武雷、钱云皋、戴俊萍、董克林、徐宏均、沈高传、陈安英、邬建华、钱新华、陈传为、严训、许强、朱军。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《建筑施工承载型盘扣式钢管支架安全技术标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、理由、主要依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目    次

1 总 则	49

2 术语和符号	50

2.1 术语	50

2.2 符号	50

3架体的构成及基本要求	51

3.1 主要构配件	51

3.2 基本要求	51

4 荷载	52

4.1 荷载分类	52

4.2 荷载标准值	52

4.3 荷载的分项系数	52

4.4 荷载效应组合	53

5 结构设计计算	53

5.1 基本设计规定	53

5.2 立杆稳定性验算	53

5.3 抗倾覆验算	54

5.4 水平杆计算	54

5.5 连墙件计算	55

5.6 地基承载力计算	56

6 构造要求	57

6.1 一般要求	57

6.2 支撑架	57

6.3 脚手架	57

7 搭设与拆除	57

7.1 施工准备	58

7.2 施工方案	58

7.3 地基与基础	58

7.4 支撑搭设与拆除	58

7.5脚手架搭设与拆除	58

8 检查与验收	58

9 安全管理与维护	60

### 1 总 则

1.0.1 本条是承插型盘扣式钢管支架工程设计和施工必须遵循的基本原则。承插型盘扣式钢管支架有多种称谓，有称之为圆盘式钢管支架、菊花盘式钢管支架、插盘式钢管支架、轮盘式钢管支架、扣盘式钢管支架以及十字盘式钢管支架（须设置有效、可靠的斜杆体系，节点连接性能相当）等，本标准统一称为盘扣式钢管支架。

1.0.2 本条明确本标准主要适用建筑工程和市政工程模板支架及外脚手架的设计与施工，承插型盘扣式钢管支架应用在其他类型的工程中可参照本标准的有关规定执行，也可应用于搭建临时舞台、看台工程和灯光架、广告架等工程。

1.0.3 本条明确了承插型盘扣式钢管支架施工前应编制相应的专项施工方案，应结合具体工程情况选择适宜规格的支架，并进行设计计算，做到安全可靠、经济合理。脚手架是支承于地面、建筑物上或附着于工程结构上，为建筑施工提供作业平台和安全防护的承插型盘扣式钢管支架。支撑架是支承于地面或结构上，可承受各种结构荷载，为建筑施工提供支撑的承插型盘扣式钢管支架；包括以各类不同杆件（构件）和节点形式构成的结构安装支撑胎架、混凝土施工用模板支撑架等。

2 术语和符号

#### 2.1 术语

本标准给出的术语是为了在条文的叙述中使承插型盘扣式钢管支架体系有关的俗称和不统一的称呼在本标准及今后的使用中形成统一的概念，并与其它类型的脚手架有关称呼相一致，利用已知的概念特征赋予其含义，所给出的英文译名是参考国外资料和专业词典拟定的。

为了体现承插型盘扣式钢管支架在工程应用时既能够保证足够的安全度，又能够针对不同的使用荷载要求，进行合理的构造设计，特别是斜杆的合理布置；因此，借鉴钢结构设计方法，引入应力比的概念将支架立杆计算承受荷载情况分成四个等级。

#### 2.2 符号

本标准的符号采用现行国家标准《标准编写规则  第2部分：符号》GB/T 20001.2的有关规定执行。

### 3架体的构成及基本要求

#### 3.1 主要构配件

3.1.1 本条对承插型盘扣式钢管支架各组件及其组装效果进行了示意。

3.1.2 本条显示了承插型盘扣式钢管支架的节点构造，说明了水平杆、斜杆与立杆连接的具体构造形式。图3.1.1对八角盘钢管支架节点进行了示意，承插型盘扣式钢管支架焊接于立杆上的连接盘可以为正八边形孔板或圆形孔板的形式，也可以为可设置有效、可靠斜杆体系的十字盘形式（如下图所示）。

十字盘式钢管支架节点示意图

1—十字连接盘；2—斜杆；3—水平杆；4—水平杆端头扣接头；5—斜杆锁片；

6—水平杆楔形插销；7—立杆；8—立杆连接套管

3.1.3 为了防止水平杆和斜杆的杆端扣接头的插销与连接盘在支架使用过程中滑脱，插销必须设计为具有自锁功能的楔形，同时插销端头设计有弧形弯钩段确保插销不会滑脱。搭设支架时要求用不小于0.5kg锤子击紧插销，插销尾部应保证有不小于15mm的外露量。为了验证击紧后的插销抗拔性能，东南大学进行了扣接头插销的抗拔试验。试验结果表明，在插销未用锤子击紧的条件下，插销的抗拔力达到0.5kN～1kN，在一般锤子击紧2～3下的条件下，插销的抗拔力达到2.5kN～5kN，能够满足施工现场扣接头在使用过程中的防滑脱拔出要求。支架搭设完成后，应目测检查扣接头插销的插入击紧程度。

3.1.4～3.1.5 承插型盘扣式钢管支架的主要构配件是工厂化生产的标准系列构件，立杆盘扣节点按照国际上习惯做法，竖向每隔0.5 m间距设置，则水平杆步距以0.5m为模数构成，使承插型盘扣式钢管支架具有标准化、通用性的特点，便于控制施工质量。

3.1.6 本条规定了承插型盘扣式钢管支架杆件及有关主要配件的规格，一般可参照附录A的要求。

#### 3.2 基本要求

3.2.1 规定了承插型盘扣式钢管支架杆件材料及制作质量要求应符合产品标准JG/T503中的要求。

3.2.2 规定了承插型盘扣式钢管支架主要构配件材质要求。

3.2.3 规定了承插型盘扣式钢管支架主要构配件的原材料应有质量证明书或合格证。

3.2.4 为了控制支架的产品质量，本条规定了承插型盘扣式钢管支架钢管及有关主要构配件的尺寸及其允许偏差，同时对产品制作提出了具体的要求。

3.2.5 为了验证盘扣式钢管支架主要构配件的力学性能，东南大学、合肥工业大学针对八角盘、十字盘等多种型式盘扣钢管支架的主要构件强度进行了大量试验，经汇总对比后得出表中指标。

### 4 荷载

#### 4.1 荷载分类

4.1.1～4.1.3 为了适应现行国家规范设计方法的需要，以《建筑结构荷载规范》GB 50009为依据，本节将作用在承插型盘扣式钢管支架的荷载划分为永久荷载（恒荷载）和可变荷载（活荷载），分别列出支撑架及脚手架计算应当考虑的主要荷载项目。其中第4.1.3条支撑架第2款所述附加水平荷载主要是指考虑施工中的泵送混凝土、倾倒混凝土等各种未预见因素产生的水平荷载。

#### 4.2 荷载标准值

4.2.1 支架永久荷载标准值取值根据材料自重设定，本次在原条款的基础上增加了铝模板的自重标准值。

4.2.2 本条支撑架水平荷载是参照美国规范ACI347R-03的有关规定给出的。本条规定的作用于支撑架及脚手架上的水平风荷载标准值计算公式是参照《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001第7.1条制定的：

1 基本风压值是根据重现期为10年确定的；

2 ——风荷载体型系数按《建筑结构荷载规范》 GB5009-2001表7.3.1桁架类选取。

条文中脚手板自重标准值统一规定为0.35kN/m2系以50mm厚木脚手板为准；栏杆与挡脚板自重标准值是按两根Ø48.3×2.5mm钢管和120mm高木脚手板计算。密目安全网自重系根据2000目网的实际重量给定。脚手架施工荷载标准值是根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130及《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 128等规范的相关规定采用。

#### 4.3 荷载的分项系数

4.3.1、4.3.2 荷载分项系数均遵照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定采用。当计算结构物倾覆稳定时，永久荷载的分项系数取0.9，对保证结构稳定性有利。

#### 4.4 荷载效应组合

4.4.2 本条规定根据脚手架使用用途区分结构重要性，与实际施工相符。

4.4.3 支架稳定按立杆稳定性验算形式进行计算时，应分别按考虑风荷载影响以及不考虑风荷载影响两种情况进行计算；支撑架抗倾覆整体稳定性验算考虑的荷载有永久荷载以及支架水平荷载。

### 5 结构设计计算

#### 5.1 基本设计规定

5.1.2～5.1.4 给出了一般情况下的脚手架设计计算内容，在架体设计时，还应考虑施工现场与架体相关的结构、构造、环境等因素对支架的影响进行具体分析。当水平杆不受力时，可不进行承载力验算。

5.1.6 规定了等面积荷载计算的使用方法。

5.1.7 表5.1.7给出的容许挠度是根据现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的规定确定的。

5.1.8承插型盘扣式钢管支架作为临时性结构，其容许长细比要高于《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018-2002表4.3.3的规定，本条的规定是参照国内外相关标准的规定给出的。

#### 5.2 立杆稳定性验算

5.2.1～5.2.4失稳坍塌破坏是承插型盘扣式钢管支撑架的主要破坏形式，考虑到该支架的设计计算一般由施工现场工程技术人员进行，因此采用单立杆稳定性验算的形式来验算模板支架的整体稳定性。

1支撑架的计算模式：

承插型盘扣式钢管支架结构本质上是一种半刚性空间框架钢结构，水平杆与立杆之间连接为介于“铰接”与“刚接”之间的一种连接形式。采用速接架作为模板支架一般要保证支架的立杆为轴心受压杆件。

2支撑架立杆计算长度修正系数η以及悬臂端计算长度折减系数k的确定。

2007年，东南大学分别进行了一系列的承插型盘扣式速接整架支架试验，包括整架抗侧移试验，支撑单元极限承载力试验，试验及有限元模拟计算的结果得出，在不同步高以及不同悬臂长度a下支架的极限承载力Pcr，根据公式φ=Pcr/fA，得出按单根立杆稳定计算的形式表示支架整体稳定性的稳定性系数φ，再根据《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018查出杆件的长细比λ，从而得出模板支架立杆计算长度修正系数η以及立杆的悬臂端计算长度折减系数k。

3 对支撑架立杆顶层或底层水平杆竖向步距宜比最大步距减少一个盘扣的距离，见图1。

#### 图1   减小最顶（底）层步距示意

类似于支撑架，整体失稳是承插型盘扣式脚手架的主要破坏形式，为便于实际应用，可以用单根杆件计算的形式来验算脚手架的整体稳定承载力。有限元计算表明，整体失稳破坏时，脚手架呈现出内、外立杆与水平杆组成的横向框架，沿垂直主体结构方向大波鼓曲，波长大于步距，并与连墙件的间距有关。分别计算连墙件2步3跨以及3步3跨设置得出脚手架的稳定极限承载力Pcr后，得出考虑脚手架整体稳定承载力的单杆计算长度系数μ的取值，只适用于八角盘式承插型盘扣式钢管双排脚手架。

#### 5.3 抗倾覆验算

5.3.1 架体高度8m以上，高宽比大于3的高大模板支架应验算支架整体抗倾覆稳定性。计算倾覆力矩时，作用在架顶的水平力指考虑施工中的混凝土浇筑时泵管振动等各种未预见因素产生的水平荷载，并且以线荷载的形式作用在架体顶部水平方向上，其荷载标准值应按照本标准第4.2.2条取值；计算抗倾覆力矩时，作用在架体的竖向荷载包括架体自重以及钢筋混凝土自重。

#### 5.4 水平杆计算

5.4.1~5.4.2 承插型盘扣式钢管支架作为支撑架时可利用水平杆承受荷载，承受荷载能力通过强度及挠度校核确定；采用双槽钢搁置在连接盘上作为支撑模板面板及楞木的托梁时，需要验算盘扣节点抗剪承载力，根据东南大学对八角盘进行的单侧弯剪、双侧弯剪以及内侧焊缝受剪极限承载力计算结果，并考虑材料抗力系数1.087，取整得到连接盘抗剪承载力设计值；同时应另外验算双槽钢的强度、挠度：

图2 双槽钢托梁承载力计算 1－模板外楞；2－可调托撑；3－立杆；4－连接盘；5－双槽钢托梁；6－支撑龙骨；7－模板

1 双槽钢托梁受弯承载力计算（图2）

可将梁底模的均布荷载简化为作用到托梁上的两集中力F，水平杆上的弯矩按下式计算：

（1）

式中：M——双槽钢托梁弯矩；

F——单根双槽钢托梁支撑范围内承担的竖向荷载的一半；

c——模板木楞梁至双槽钢托梁端部水平距离。

双槽钢托梁的受弯承载力应满足：

（2）

式中：W——双槽钢的截面模量。

2 双槽钢托梁挠度计算

双槽钢托梁的挠度应符合下式规定：

（3）

式中：vmax——双槽钢托梁最大挠度；

E——钢材的弹性模量，；

I——双槽钢的截面惯性矩；

[v]——容许挠度，应按本标准表5.1.8采用；

l——计算跨度。

#### 5.5 连墙件计算

5.5.1 国内外发生的脚手架坍塌事故，几乎都是连墙件设置不合理或脚手架拆除过程中连墙件先被拆除引起的，为此承插型盘扣式脚手架计算的重要内容是连墙件的计算。连墙件承受的轴向力包括风荷载作用以及施工偏心荷载作用产生的水平力两部分，连墙件应为可承受的轴向拉力或轴向压力的刚性拉杆，因此需要分别验算连墙件的强度及稳定性。

5.5.2 本条明确了风荷载作用下连墙件水平力的简化计算方法。

#### 5.6 地基承载力计算

5.6.1本条中公式是根据现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定确定的。盘扣式钢管支架是一种临时性结构，故本条只规定对立杆进行地基承载力计算，不必进行地基变形验算。地基承载力标准值可以按照地质勘探报告建议值进行验算。当地质勘察报告未提供该值时，也可由载荷试验或其他原位测试、公式计算并结合工程实践经验等方法综合确定。

5.6.2本条针对施工现场经常采用的几种立杆基础支垫方式，对其底面积的计算方法做了规定。

5.6.3当模板支架或外脚手架搭设在混凝土楼面上时，为了保证支撑层混凝土楼面的安全，应按照《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定进行验算。

### 6 构造要求

#### 6.1 一般要求

#### 6.1.1~6.1.4 对支撑架和脚手架的适宜搭设高度、可调托座丝杆外露长度、最底层水平杆离地高度、步距等做了一般规定。

#### 6.2 支撑架

6.2.1 本条规定了确保支架整体稳定性的适宜高宽比。

6.2.2 承插型盘扣式钢管支架的立杆与水平杆采用精密铸钢的扣接头连接，在一般击紧的条件下，整架无斜杆侧移试验表明，该类架体具有一定的抗侧移能力，与扣件式钢管脚手架的抗侧移能力基本相当。为了确保盘扣式钢管支架的抗侧移能力，本条规定了基本斜杆或扣件钢管剪刀撑的设置要求。满堂支模架指由立杆、水平杆以及斜杆搭设形成连续多跨的空间立体支撑结构，在平面内架体纵横方向大于3跨，作为较大开间建筑物施工的支撑体系。支撑架搭设成独立方塔架可能会发生扭转失稳破坏，因此应加强支架的斜杆设置；当支撑架用于隧道侧墙、箱涵等具有一定水平抗侧移要求时，应设置顶层水平斜杆或扣件钢管水平剪刀撑；当支撑架用于一般建筑工程、市政道桥工程等，支架主要承受和传递垂直荷载时，可每5跨设置顶层水平斜杆或扣件钢管水平剪刀撑。本条结合支架受力计算、搭设高度对支架斜杆布置方式进行了列表分类，为现场合理选用适宜的支架布置型式提供参考。

6.2.3 承插型盘扣式钢管支架立杆顶部插入可调托撑，其伸出顶层水平杆的悬臂长度过大会导致支架立杆因局部失稳而造成支架整体坍塌。本条既规定了支架立杆顶部插入可调托撑后，其伸出顶层水平杆的悬臂长度的限值，又限定了可调托撑丝杆外露长度，以保证支架立杆的局部稳定性。

#### 6.3 脚手架

6.3.1 本条规定了双排外脚手架的搭设高度，适用步距、纵距及横距。

6.3.3 双排脚手架设置水平层斜杆是为保证平面刚度，参照德国的做法，按每5跨设置一个斜杆。

6.3.11~6.3.13 对悬挑脚手架的布置方法进行了规定。双轴对称截面型钢宜使用工字钢，工字钢结构性能可靠，受力稳定性好，施工方便。悬挑钢梁前端采用吊拉卸荷，吊拉构件及预埋吊环根据计算确定。在建筑结构角部，钢梁宜扇形布置；若结构钢筋较多无法预留孔洞，可采用设置预埋件焊接型钢三脚架等措施。

悬挑钢梁支承点应设置在结构梁上，不得设置在外伸阳台上或悬挑板上，否则应采取加固措施。

### 7 搭设与拆除

#### 7.1 施工准备

7.1.1 本条规定了承插型盘扣式钢管模板支架及脚手架应本着搭拆安全、实用、经济的原则编制专项施工方案，同时必要的管理程序可减少方案中存在的技术缺陷。

7.1.2 本条规定是为了保证支架搭设的质量，明确支架搭设操作人员必须经技术培训后，具有一定的专业技能后方可上岗。

7.1.3 本条的规定是希望通过加强现场管理，杜绝不合格产品进入现场，来保证架体的安全使用。

#### 7.2 施工方案

7.2.1本条所述施工方案的内容是根据目前国内专项施工方案的内容，并结合支撑架及脚手架的特点确定的。本条加强了架体结构设计和绘制结构计算简图的内容，能够突出方案的重点，统一支撑架及脚手架施工方案的内容。

#### 7.3 地基与基础

7.3.1 支架基础承载力不足会导致支架的整体坍塌，本条明确了支架基础的设计、施工的依据，是避免架体坍塌的重要技术措施。

7.3.2 为了防止基础不均匀沉降，本条提出了一些可供选择的操作方案。

#### 7.4 支撑搭设与拆除

7.4.1~7.4.3 明确了支撑架的搭设位置应按施工方案搭设立杆、水平杆，并明确了具体的操作流程。

7.4.4本条强调了支架搭设过程控制的重要性，明确了施工现场可以采用目测结合简单器具量测的手段来控制架体搭设的质量，并明确了架体整体竖向的搭设偏差。

7.4.5 建筑楼板多层连续施工，为避免支撑架体对下部支承楼面产生的压力导致楼面破坏，宜采用上下层支撑立杆在同一轴线的方式有效传力。

7.4.6 本条明确了支撑架搭设完成后的具体管理程序，保证后续施工期间支架的安全。本条明确了预压荷载分布应与结构实际荷载分布一致的原则，避免因局部超压给支架施工带来安全风险。

7.4.7~7.4.8 明确了支撑架拆除的顺序及有关的具体注意事项。

#### 7.5脚手架搭设与拆除

7.5.11 脚手架拆除期间产生破坏的一个重要原因，是因为脚手架拆除时连墙件设置不足导致脚手架整片倾覆破坏，本条明确了外脚手架拆除必须遵守的原则。

### 8 检查与验收

8.0.2 为了保证承插型盘扣式钢管支撑架整架搭设的质量，采取了分阶段检查及验收的措施，保证了各个施工阶段支架的安全使用。

8.0.4 本条明确了承插型盘扣式钢管支撑架重点检查的内容，从关键点控制上保证支架的安全。

8.0.5 本条明确了承插型盘扣式钢管脚手架重点检查的内容，从关键点控制上保证支架的安全。

### 9 安全管理与维护

9.0.3 本条是控制模板支架混凝土浇筑作业层上的施工荷载的规定，尤其要严格控制施工操作集中荷载，以保证支架的安全。

9.0.4 本条规定了模板支架混凝土浇筑期间应做好相应的监测工作，并做好紧急情况下的应急处理。

9.0.5 本条规定了模板支架及脚手架使用期间不允许随意拆除架体结构杆件，避免架体因随意拆除杆件导致承载力不足；如施工方便需要临时拆除的，应履行审批手续，并实施相应的安全措施。

9.0.6 本条规定为防止挖掘作业过程中或挖掘以后模板支架或脚手架因基础沉陷而坍塌。

9.0.7 盘扣式钢管支架的水平杆和立杆均为定尺长度，本条规定为防止采用抛掷方式拆除支架导致定尺杆件弯曲，影响后续使用的支架搭设。

9.0.9 本条规定了模板支架及脚手架对防火措施的基本要求。