工程建设强制性国家规范

《油田地面工程项目规范》

（征求意见稿）

1、电子邮箱：hey_dqdod@petrochina.com.cn。

2、通信地址：黑龙江省大庆市让胡路区西苑街42号；邮编：163712。

2021年3月

# 目  次

1  总则	1

2  基本规定	1

3  站场	4

3.1  一般规定	4

3.2  工艺设施	5

3.3  辅助生产设施	7

4  管道	9

4.1一般规定	9

4.2  原油集输、集气及注水（入）管道	9

起草说明	10

# 1  总则

1.0.1 为了保障人民生命财产安全、人身健康、工程质量安全、生态环境安全、公众权益和公共利益，促进能源资源节约利用、满足国家经济建设和社会发展的基本需要，依据有关法律、法规，制定本规范。

1.0.2 陆上油田、滩海陆采油田和海上油田陆岸终端地面工程的规划、建设、运行管理、弃置应遵守本规范。

1.0.3 油田地面工程项目的规划、建设、运行管理应遵循安全生产、节约资源、保护环境、技术先进、经济合理的原则。

1.0.4 本规范的内容不适用于战争、自然灾害等不可抗条件下对油田地面工程项目的要求。执行本规范并不能代替工程项目全生命周期过程中的工程质量安全监管和安全运行监管。

1.0.5 油田地面工程项目的规划、建设、运行管理，除应遵循本规范外，尚应执行国家法律、法规及现行有关规范的规定。

# 2  基本规定

2.0.1 油田地面工程项目应与油藏工程、钻井工程、采油工程紧密结合，根据油田开发分阶段的具体要求，统一论证，综合优化，总体规划，分期实施。

2.0.2 油田地面工程项目总体布局在满足油田开发生产的同时，还应符合当地政府相关部门规划。

2.0.3 油田地面工程项目的建设规模，应根据开发预测指标确定。

2.0.4 油田地面建设土地使用应符合国家土地管理的有关规定。

2.0.5 原油、天然气、天然气凝液的产品指标应符合合同约定或国家相关标准的要求。

2.0.6 油田地面工程项目采用的工艺、材料和设备应满足安全、节能与环保要求。

2.0.7 油田建设和生产过程中产生的废水、废气、废渣、噪声排放应遵守国家有关环境保护管理的规定。油田采出水经处理后应优先用于油田注水。

2.0.8 通信系统应满足油田生产管理对通信业务的需求，并应为数据传输提供可靠的通信通道。

2.0.9 钢制设备及管道应有腐蚀控制措施。

2.0.10 油田地面工程项目在设计前，应按基本建设程序进行岩土工程勘察。

2.0.11油田用锅炉和压力容器的设计、施工及运行管理应符合特种设备安全技术规范及相关标准的要求。

2.0.12  特种作业（动火作业、动土作业、进入受限空间作业、高处作业、吊装、临时用电、管线打开）应实行作业许可管理制度。

2.0.13 下列场所应设置安全警示标识：

1  具有易燃易爆、有毒有害、高处坠落、触电、机械伤害和灼烫危险的区域或设备、设施；

2  人员逃生路线；

3  生产设施的施工、运行维护、抢修场所。

2.0.14  石油天然气建设工程采用的主要材料、半成品、成品、构配件、器具和设备在进入施工现场时应提供相应的质量证明文件。

2.0.15 石油天然气建设工程所用设备及材料应进行进场验收，验收不合格的严禁使用。

2.0.16  石油天然气建设工程质量验收应按检验批、分项工程、分部（子分部）工程和单位（子单位）工程依次进行。

2.0.17  通过返修或加固处理仍不能满足结构、安全和使用要求的分部（子分部）工程及单位（子单位）工程，严禁验收。

2.0.18 投产试运应按照投产方案进行，投产方案应明确安全要求，并按程序审批。

2.0.19 油田地面设施建成后应按照国家有关规定进行竣工验收。在主体工程验收时，应同时验收劳动安全卫生设施和消防设施。

2.0.20运行管理单位应建立安全生产责任制。相关设施运行的管理及操作人员应培训合格后持证上岗，并严格执行安全生产规章制度和操作规程。

2.0.21 运行管理单位应对生产设施进行经常性维护、保养。

2.0.22 运行管理单位应按照不同工种、不同劳动环境和条件，为作业人员配发具有相应防护功能的劳动防护用品。

2.0.23 生产管理单位应对危险源进行识别，并对重大危险源建档。

2.0.24滩海陆岸石油设施上应配备必要的救生设备。滩海陆岸井台上应设置暂避恶劣天气的应急避难房。

2.0.25  站场及管道维修改造方案应包括相应的安全防范措施与事故应急预案。

2.0.26  油气生产设施弃置应编制弃置方案，内容应包括处置方式、安全环保措施和应急预案。

# 3  站场

## 3.1  一般规定

3.1.1 油品、天然气凝液站场应按储罐总容量划分等级。天然气站场应按生产规模划分等级。石油天然气站场内同时储存或生产两类及以上石油天然气产品时，应按其中等级较高者确定等级。

3.1.2 各类站场选址应避开下列场所：

1 发震断层和抗震设防烈度为9 度及高于9 度的地震区。

2 有泥石流、流沙、严重滑坡、溶洞等直接危害的地段。

3 采矿陷落（错动）区地表界限内。

4 爆破危险界限内。

5 有严重放射性物质污染影响区。

6 一级水源保护区。

7 国家级自然保护区核心区。

8 对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等的影响不符合相关规定要求的地区和其它需要特别保护的区域。

3.1.3 江、河、湖、海水域不应作为废料场。当利用江、河、湖、海岸旁滩洼地堆存废料时，不应污染水体、阻塞航道或影响河流泄洪，并应取得当地环保部门的同意。

3.1.4 石油天然气站场临近江河、海岸、湖泊布置时，应采取防止可燃、有毒液体泄漏流入水域的措施。

3.1.5 油井、石油天然气站场、火炬、放空管与相邻居民区、工矿企业和其他公用设施之间的距离，应符合石油天然气工程防火间距的要求。

3.1.6 石油天然气站场内甲乙类厂房、工艺装置、储罐、明火地点、装卸区、全厂重要设施和辅助生产设施、道路、围墙之间的距离，应符合石油天然气工程防火间距的要求。

3.1.7 石油天然气站场内地面敷设的油气管道与消防水泵房、消防水罐（池）取水口的防火间距，应符合石油天然气工程防火间距的要求。

3.1.8 地上立式油罐组、卧式油罐组应设防火堤。防火堤应采用不燃烧材料建造，且必须密实、闭合、不泄漏。防火堤上的人行踏步不应少于2处，并应设置在不同方位上。隔堤应设置人行踏步。

3.1.9 调配站内储存强碱的储罐四围应该设围堰。

3.1.10 储罐区泡沫间应布置在罐组防火堤外的非防爆区。

3.1.11 石油天然气站场内道路的设置应满足生产、检修、消防及安全疏散的要求。

3.1.12 一、二、三级石油天然气站场，至少应有两个通向外部道路的出入口。

3.1.13 架空电力线路不应跨越生产火灾危险性属于甲、乙、丙类的工艺装置、建(构)筑物以及可燃性、爆炸危险性物料的储罐区和仓储区。

3.1.14  站场应划分爆炸危险区域，可燃气体与易燃液体的爆炸危险区不应超出站场边界线。

3.1.15 安装于爆炸危险区内电气、仪表、通信设备应符合该危险区的防爆要求。

3.1.16 处于居民区内以及靠近居民区的采油井场和人口稠密区的注水井场应设围栏或围墙。

3.1.17 无人值守的站场或阀室应在醒目位置设置标识，标识应包含站场或阀室的名称和生产管理单位名称及电话。

## 3.2  工艺设施

3.2.1 石油天然气站场的工艺设计应满足石油天然气生产过程对站场的功能要求，并应设计事故流程。

3.2.2 进出天然气站场的天然气管道应设截断阀。

3.2.3 可能超压的下列设备应设安全阀：

1. 顶部最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器；

2. 顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔（汽提塔顶蒸汽通入另一蒸馏塔者除外）；

3. 往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的出口（设备本身已有安全阀者除外）。

3.2.4  火炬设置应符合下列规定：

1  高架火炬的高度应经辐射热计算确定；

2  应有可靠的点火设施和防止回火的措施；

3  距高架火炬筒30m范围内不应有可燃气体放空。

3.2.5 天然气往复式压缩机的填料和中体放空应引至厂房外。

3.2.6 压缩机工艺气系统设计应符合下列规定：

1. 压缩机进口应设压力高、低限报警及超限停机装置；

2. 离心式压缩机应配套设置防喘振控制系统。

3.2.7 除单井井场外，具备电力供应条件的站场加热炉应配备自动点火和断电、熄火时自动切断燃料供给的熄火保护控制系统。

3.2.8 火筒式加热炉应设置加热段低液位报警装置；管式加热炉应设置炉膛超温报警装置。

3.2.9 输出功率大于1200kW的加热炉自动燃气燃烧装置，应具备漏气检测功能。

3.2.10未稳定原油罐不应选用浮顶油罐。

3.2.11 储油罐应设有防止溢流和抽瘪的措施。

3.2.12 下列储罐应设置阻火器：

1）甲、乙、丙A类油品的固定顶储罐，其通气管或呼吸阀上应设阻火器。

2）采用气体密封的储罐上经常与大气相通的管道应设阻火器。

3.2.13 5000m3以上的储油罐进、出油管线应采取有效的防沉降和抗震措施。

3.2.14 甲A类液态烃装卸作业时不应就地排放。

3.2.15 甲B、乙、丙A类类液体不应采用明沟（槽）卸车系统。

3.2.16 油品铁路装卸设施应符合下列规定：

1  顶部敞口装车的甲B、乙、丙A类油品应采用液下装车鹤管；

2  在距装车栈桥边缘10m以外的油品输入管道上应设紧急切断阀；

3  零位油罐不应采用敞口容器，零位油罐距油品铁路装卸线的距离不应小于6m。

3.2.17 采出水调储罐、除油罐、沉降罐顶部积油厚度不应超过0.8m。

3.2.18 聚合物配制间及料库应根据需要采取防尘、防滑措施。

3.2.19 采出水应采用管道输送，不应采用明沟或暗沟输送。

## 3.3  辅助生产设施

3.3.1 新建石油天然气站场应设置仪表与自动控制系统。

3.3.2 可能积聚可燃气体或有毒气体的工艺设施和储运设施区域内，应设置可燃气体检（探）测器和（或）有毒气体检（探）测器。

3.3.3  可燃气体报警信号应发送至现场操作人员常驻的控制室、操作室或值班室进行报警。有毒气体报警信号应发送至现场报警器和有人员值守的控制室或操作室的指示报警设备，并且进行声光报警。（按国标要求）

3.3.4 站场供电电源应根据站场电力负荷等级合理设置，站场电力负荷等级应根据用电场所和用电设施在油田生产过程中的重要程度、规模、用电负荷容量及中断供电后对人身安全、经济上造成的损失和影响等因素确定。

3.3.5 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置应急照明。

3.3.6 站场内建筑物、构筑物、工艺装置区内露天布置的塔、容器和储存可燃气体、油品、天然气凝液的钢制储罐及地面油气钢制管道应设防雷措施。

3.3.7 非金属储罐应装设独立避雷针（网）等防直击雷设备。

3.3.8 爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，应采取静电接地措施。

3.3.9 汽车罐车、铁路罐车和装卸场所应设防静电专用接地线。

3.3.10 下列甲、乙、丙A类油品、天然气凝液作业场所，应设消除人体静电装置：

1 泵房门外。

2 储罐的上罐扶梯入口处。

3 装卸作业区内操作平台的扶梯入口处。

3.3.11 非饮用水管道不应与生活饮用水管道直接连接。

3.3.12 含有原油的排水系统与生活排水系统应分开设置。

3.3.13 油罐区排水系统应设水封井，排水管在防火堤外应设阀门。

3.3.14 石油天然气站场消防设施的设置，应根据其规模、介质性质、存储方式、储存容量、储存温度、火灾危险性及所在区域消防站布局、消防站装备情况及外部协作条件等综合因素确定。

3.3.15 油气站场内的建筑物、油品储罐区和油气生产装置区应配置相应级别的灭火器。

3.3.16 站场建（构）筑物应符合抗震要求。

3.3.17 站场内大型工艺设施基础和主要建筑物的结构安全等级不应低于二级。

3.3.18 建（构）筑物应结合其类型、火灾危险性等级等因素采取相应的防火、防爆措施。

3.3.19 受腐蚀性介质作用的建（构）筑物应采取防腐蚀措施。

3.3.20 变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻，且不应设置在爆炸危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV 及以下的变、配电站，当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时，可一面贴邻。

3.3.21  布置于爆炸危险区附加2区的控制室、机柜间及变（配）电室的室内地坪应高于室外地坪，且高差不应小于0.6m。

3.3.22 有爆炸危险的厂房应设置泄压设施。

3.3.23 散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房，应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施。

3.3.24 站场内具有爆炸危险的建筑物应设置通风设施。

3.3.25 站场内的天然气压缩机房﹑天然气凝液泵房、天然气调压间、燃气锅炉房应设事故通风装置。

3.3.26 油气化验室应采用局部排风。当设置通风柜或排风罩时，排风机应为防爆型。

# 4  管道

## 4.1一般规定

4.1.1 站外管道不应通过饮用水水源－级保护区、飞机场、火车站、海（河）港码头、军事禁区、国家重点文物保护范围、自然保护区的核心区。

4.1.2 阀门安装前，应逐个进行强度及严密性试验。不合格阀门不应使用。

4.1.3 热煨弯管不应切割使用。

4.1.4 管道焊接前，应进行焊接工艺评定，编制焊接工艺规程。

4.1.5 油气管道安装完成后，应进行强度试验和严密性试验。

4.1.6 对不符合安全使用的管道，应及时更新、改造、修复或者弃置。

## 4.2  原油集输、集气及注水（入）管道

4.2.1 埋地管道5m范围内不应建设与管道生产运行无关的建（构）筑物。

4.2.2 油气钢质管道附件不应采用铸铁件。

4.2.3 油气集输系统中用于含硫酸性天然气的汇管、清管器发球筒、管件应进行消除应力热处理。

4.2.4 集油管道、矿场输油管道、集气管道及注入管道干线应设置管道标识。

4.2.5 注汽管道应符合下列要求：

1）地面注汽管道上方不应行走车辆和行人。

2）地面注气管道在注气使用时应设高温、高压警示标识。

3）地面活动注汽管线应清除周围1.0m内和井口周围3.0m内的易燃物，防止发生火灾。

4）注汽所接放空和放喷管线应有可靠的固定措施。

5）活动注汽管道连接接头应做好保温隔热。

4.2.6 地面注汽管道与热采井口连接时应有消除热应力的措施。

# 起草说明

# 一、起草过程

为满足工程建设需要，落实工程建设标准体制改革的总体要求，推进节能减排、资源节约利用和生态环境保护、保障人民生命财产安全、人身健康、工程质量安全、生态环境安全、公众权益和公共利益，促进工程建设领域技术进步。2017年12月，住房城乡建设部标准定额司印发了《关于印发2018年工程建设规范和标准编制及相关工作计划的通知》（建标标函[2017]306号），正式下达了《油田地面工程项目规范》的研编。

规范研编组于2018年5月召开规范研编启动会，依据住房城乡建设部标准定额司印发的《工程建设规范研编工作指南的通知》（建标标函[2018]31号），确定了《油田地面工程项目规范》研编内容、规范目录及相关工作安排。

2018年12月，规范研编组召开内部讨论会。2019年1月，规范研编组召开了统稿会，根据会议讨论意见对规范草案目录及内容进行修改，形成规范草案初稿。

# 二、起草单位、起草人员和审查人员

## （一）主要起草单位

大庆油田设计院有限公司

中国石油规划总院

中石化石油工程设计有限公司

西安长庆科技工程有限责任公司

中油辽河工程有限公司

中国石油工程建设公司北京分公司

新疆石油工程设计有限公司

石油天然气大庆油田工程质量监督站

大庆油田建设集团有限责任公司

中石化胜利油建工程有限公司

## （二）主要起草人员

## （三）主要审查人员

# 三 术语

1 油田地面工程 oil-field surface engineering

对油田地面的生产设施、辅助设施和附属设施进行建设的总称。

2 动火作业Hot work

直接在具有火灾爆炸危险性的生产或施工作业区域内可能直接或间接产生明火的各种临时作业活动。

3 受限空间作业 operation in confined space

进入受限空间进行的作业。受限空间指进、出口受限、通风不良，可能存在易燃易爆、有毒有害或缺氧，对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所。

4  高处作业work at height

在距坠落基准面2m及2m以上有可能坠落的高处进行的作业。

5 滩海陆岸石油设施 the beach and alongshore petroleum installations

在滩海区域内，采用筑路或栈桥等方式与陆岸相连接，从事石油作业活动中修筑的滩海通井路、滩海陆岸井台及相关石油设施。

6 滩海陆岸井台 the platform of the beach and alongshore oil wells

在滩海区域内修筑的，由滩海通井路与陆岸相连的，从事石油作业活动的构筑物。

7 石油天然气站场  oil and gas station

具有石油天然气收集、净化处理、储运功能的站、库、厂、场、油气井场的统称，简称油气站场。

8 采油井场  oil production well sites

设置采油井生产设施的场所。

9 液化烃  liquefied hydrocarbon

在15℃时蒸汽压大于0.1MPa的烃类液体及其他类似液体，包括液化石油气，不包括液化天然气。

10  输油管道 crude oil pipeline

在生产、储存、使用企业之间输送商品原油、成品油及液态液化石油气的管道。

11  输气管道 gas transmission line

自油气田天然气的商品交接点至用户交接点（如城市门站、配气站）的天然气管道。

12  集油管道  crude gathering lines

油田内部自计量站或集油阀组间至有关站和有关站间输送气液两相的管道，或未经脱水处理的液流管道。

13  集气管道  gas gathering lines

油田内部自一级油气分离器至天然气处理厂之间的气管道。

14  矿场输油管道lease oil transportation line

油田内部有关站之间和自有关站至商品原油交接点之间的油管道。

# 四、条文说明

为便于政府有关管理部门和建设、设计、施工、科研等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，规范起草组按照条、款顺序编制了本规范的条文说明。但本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

## 1 总则

1.0.1 本条为编制本规范的目的。油田地面工程项目中油气集输和处理设施属于爆炸和火灾危险性设施，对人民生命财产安全、环境保护、公共利益有十分重要的影响，所以应采取必要的措施保证工程质量和生产运行安全。以保障人民群众生命和财产安全、生态环境安全，促进经济社会持续健康发展。

1.0.2本条规定了本规范的适用范围。本规范适用于陆上油田、滩海陆采油田和海上油田陆岸终端地面工程项目规划、建设和运行管理。

本条中“陆上油田地面工程”是指陆上油田为满足原油生产而建设的油气收集、净化处理、计量、矿场储运设施及相关配套设施。“滩海陆采油田地面工程”是指距岸较近、有路堤与岸边相连，在滩海上建平台，前期在平台上采用陆地钻机钻井，后期在平台上建油气生产及配套设施，油井产物通过沿海堤路敷设的管道输到岸上，在岸上建立的原油处理设施及相关配套设施。“海洋油田陆岸终端工程”是指来自海洋生产平台的油气管道登陆后设置的站场。

1.0.3本规范为全文强制性规范。是油田地面工程建设和运行维护过程中，为保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全、满足社会经济管理基本要求，强化政府有关部门监管执法的“技术底线”，必须严格执行。

1.0.4 本规范的技术要求是针对油田地面工程项目在正常建设、运行过程中需要满足的最低标准。不适用于战争、自然灾害等不可抗条件下对油田地面工程项目特殊要求。本规范是政府及其部门对油田地面工程项目依法治理、依法履职的技术依据，是全社会必须遵守的强制性技术规定。不能代替项目在建设、运营管理中的安全监管。

1.0.5油田地面工程项目在规划、建设、运行管理中涉及面广，包括的专业多，本规范主要针对油田地面工程的特点，制定与人民生命财产安全、人身健康、工程质量安全、生态环境安全、公众权益和公共利益以及能源资源节约利用相关的，政府及其部门依法治理、依法履职的基本技术要求。因此，在油田地面工程的规划、建设、运行管理还应执行国家法律、法规、其他工程项目规范、通用规范、地方法律法规及国家、行业、企业标准规范的要求。

## 2 基本规定

2.0.1 油田地面工程项目必须满足油田开发和开采的要求，保证采输协调，生产平稳。随着油田开发的不断发展，油田各阶段开发和开采方式是变化的，这就要求油田地面工程设施也要随之作出相应的调整。要考虑以地面设施的少量变动去适应油田开发不同时期、不同阶段的要求，而不是推倒重来。因此，油田地面工程及供电、供水、道路等公用工程需要编制长远规划。油田建设工程可根据统一规划，分期实施。

2.0.2 油田地面建设工程具有点多、面广、系统工程规模大的特点，地面工程项目总体布局应根据油田开发方式、生产井分布及自然条件等情况，并统筹考虑注入、采出水处理、给排水及消防、供配电、通信、道路等公用工程综合确定。在满足油田地面建设需要和安全生产的同时，还要符合当地政府的规划，统筹考虑、协调统一、合理布局，同时做好安全、环境保护、土地利用、水土保持、防洪排涝等工作。

2.0.3 油田地面工程项目建设规模是以油田开发方案为基础。根据开发方案中开发指标预测量确定地面生产设施的建设规模，通常工程适应期不低于10年，其一是可以尽早发挥基建投资的作用，其二是考虑技术进步，同时考虑到油田开发研究方面认识油田的能力已有较大提高，多数油田都可以提供10年~15年的开发预测资料，有的油田已经可以提供20年的开发预测资料。对于分期建设的地面工程设施，可在按所确定规模统筹考虑的基础上，根据项目实施情况分阶段配置。

2.0.4 为了贯彻“十分珍惜和合理利用每一寸土地，切实保护耕地”的基本国策，在油田建设中应切实做到合理利用和节约使用土地，并应根据《土地利用法》、《环境保护法》等国家法律和法规，油田用地应贯彻节约集约用地的原则，优先选用荒地、劣地，应做好近远期规划，并与城镇发展规划用地相协调，同时要符合国家土地管理的规定。

2.0.5 原油经处理后最终产品为净化原油、天然气、液化石油气、稳定轻烃。最终产品的性能指标首先应满足交接双方合同约定，若交接双方合同中未约定产品性能指标，可按照国家相关标准的要求。净化原油的质量指标见《原油》GB 36170，天然气的质量指标见《天然气》GB 17820，液化石油气的质量指标见《液化石油气》GB 11174，稳定轻烃的质量指标见《稳定轻烃》GB 9053。

2.0.6 本条是对油田地面工程项目总体工艺、设备材料选择的要求，选择的工艺、设备材料应满足安全生产、高效节能及环境保护要求。

2.0.7 油田地面建设和生产过程中产生的污水、废气、废渣、噪声需按国家法律法规及有关标准规范的要求进行处理，达标标准后排放。

2.0.8 油田各生产管理部门对通信业务的需求主要包括语音通信、数据通信及图像通信等。油气集输厂（站）应配备可靠的通信设施，并保持通信通畅，以保障站场正常生产及事故情况下与外界的通信。除语音通信外，还有数据通信、图像通信，以及实现油气集输工艺过程的监视控制和数据采集。

2.0.9 钢制设备及管道易造成腐蚀，一旦腐蚀穿孔，会造成油气泄漏，不仅污染环境，还可能引发事故，为保障安全生产，延长设备及管道使用寿命，钢制设备及管道应采取防腐蚀控制措施。结合处理及输送介质特性，可采用选用抗腐蚀材料、增加管道壁厚、涂防腐层、阴极保护等防腐措施。

2.0.10 本条根据《建设工程勘察设计管理条例》的要求提出，油田地面工程项目在设计前，应进行岩土工程勘察，根据岩土勘察报告结果指导设计。

2.0.11 锅炉、压力容器、压力管道等属于国家特种设备管理范围的油田地面设施，需按照特种设备安全技术规范进行设计、施工及运行管理。

2.0.12 动火作业、进入受限空间作业、高处作业均属于特种作业。特种作业和特种作业人员应持证上岗。作业单位应办理作业审批手续，并有相关责任人签名确认。作业时审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。

作业前，作业单位和生产单位应对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识，制定相应的安全措施。生产单位应做好安全措施，作业单位对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行检查，进入作业现场的人员应遵守本工种安全技术操作规程，并按规定着装及正确佩戴相应的个体防护用品。

2.0.13 设置警示标识是为了提醒作业人员注意安全，同时避免非作业人员进入危险场所。

2.0.14 本条参照《石油天然气建设工程施工质量验收统一标准》SY 4200-2007中4.2条要求，对油田地面工程项目的设备及材料质量证明文件做出规定，要求应用在工程上的设备、原材料、成品、半成品、构配件、器具等，均应具有质量证明书或材质单、出厂合格证、检验报告等质量合格证明资料。

2.0.15 本条参照《石油天然气建设工程施工质量验收规范 油气田集输管道工程》SY 4202-2016中4.1.1条；《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》GB50540-2009中4.1.6条要求，对油田地面工程项目的设备及材料进场质量检验做出规定，要求设备、原材料、成品、半成品、构配件、器具等在进场时必须进行质量验收，需要复验或试验的应按规定进行检验。验收不合格设备及材料一律不得使用。

2.0.16 本条依据《石油天然气建设工程施工质量验收统一标准》SY 4200-2007中8.2条要求，规定了油田地面工程施工质量验收的先后顺序。检验批是工程验收的最小单位，是分项工程乃至整个工程施工质量验收的基础，应首先进行检验批质量验收。分项工程的验收是在检验批验收合格的基础上进行的，当一个分项工程的所有检验批全部验收合格后，对该分项工程进行质量验收。分部（子分部）工程质量验收是在分项工程验收合格的基础上进行。单位（子单位）工程质量验收是施工单位完成施工内容后向建设单位移交所承担的工程，对其施工质量所做的最后一次综合性评价和检验，是确保工程安全投入使用的最后一道验收程序，单位（子单位）工程质量验收是在分部工程验收合格的基础上进行。

2.0.17 本条参照《石油天然气建设工程施工质量验收统一标准》SY 4200-2007中7.8条要求，对工程施工质量不符合相应专业施工质量验收标准要求，且通过返工返修或加固处理仍不能满足消防、安全或重要使用要求的分部（子分部）、单位（子单位）工程，作出明确的严禁验收的规定。往往这样的工程存在严重的缺陷，对安全平稳运行带来极大隐患，因此严禁通过验收，更不得擅自投入使用。

2.0.18 地面工程项目建成后，应按照工程基本建设程序进行投产试运，投产试运应编制投产方案，投产方案的内容应明确与安全相关的要求，且投产方案应按程序审批。

2.0.19 地面工程项目试运投产合格后，应组织相关部门进行竣工验收。主体工程验收时应同时验收劳动安全卫士设施和消防实施，保障安全生产。

2.0.20 石油天然气具有易燃易爆的特性，所以应建立完善的安全生产管理制度，包括安全检查制度、隐患排查与治理制度及事故应急预案等。按规定配备安全技术管理人员和操作人员，建立并实施质量、健康、安全与环境管理体系。所有管理及操作人员均应进行培训，培训合格后持证上岗。严格按照安全生产规章制度和操作规程进行管理及生产。

2.0.21 油田生产设施应进行经常性维护、保养并定期检测，及时发现问题及时处理，避免事故发生。

2.0.22 为生产作业人员配备必要的劳动防护用品，保证作业人员的人身健康。

2.0.23 大部分油田生产场所均存在危险源，应按照相关标准规范对危险源识别，当存在重大危险源时，应建立档案，重点监控。

2.0.24 对于滩海陆岸石油设施，一旦发生风暴潮等海洋自然灾害，可以确保人员有相对安全的处所避难，为营救和逃救生提供时间。如果没有考虑相关设计，一旦发生风暴潮等海洋自然灾害，可能引发值班或巡检人员安全问题。

2.0.25 站场及管道维修改造应编制改造方案，针对改造的内容和施工方法，识别改造过程中存在的风险因素，提出应对各类风险的安全措施及事故应急预案。

2.0.26 需弃置的油气设施或油气管道，应置换油气设施或油气管道内油气介质并制定处置方案，待设备或管道内无油气残留后有效封堵。

## 3  站场

## 3.1 一般规定

3.1.1 本条为油品、液化石油气、天然气凝液站场等级划分方法，不同等级的站场与周边的安全间距要求不同，确定站场等级是后续工程设计确定区域位置及站场总平面防火间距的重要依据。

石油天然气站场的分级是根据原油、天然气生产规模和储存油品、液化石油气、天然气凝液的储罐容量大小而定。因为储罐容量大小不同，发生火灾后，爆炸威力、热辐射强度、波及的范围、动用的消防力量、造成的经济损失大小差别很大。因此油气站场的分级，从宏观上说，根据油品储罐、液化石油气和天然气凝液储罐总容量来确定等级是合适的。

天然气站场可分为天然气处理厂、天然气脱水站/脱硫站、天然气压气站/注气站、集气站/输气站共四类。天然气站场等级划分按照规模划分等级。

有些石油天然气站场，如油气集中处理站可能同时生产和储存原油、天然气、天然气凝液、液化石油气、稳定轻烃等多种物质。这些生产和储存设施一般是处在不同的区段，相互保持较大的距离，可以避免火灾情况下不同种类的装置、不同罐区之间的相互干扰。生产和储存不同物质的设施分别计算规模和储罐总容量，应按其中等级较高者确定站场等级。

具体等级确定按照《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183执行。

3.1.2 本条中应避开的站址直接影响人身财产安全及公共利益、人身健康、环境保护及公众利益。

1 油田地面工程项目中主要的生产性建筑物属抗震设防甲、乙类建筑物。按现行国家标准《建筑物抗震设计规范》GB50011-2010中的第1.0.3条规定：“本规范适用于抗震设防烈度为6、7、8和9度地区建筑工程的抗震设计及隔震、消能减震设计”，“抗震设防烈度大于9度地区的建筑及行业有特殊要求的工业建筑，其抗震设计应按有关专门规定执行”。如果站场建在9度及9度以上地区，超出该规范的适用范围，既增加了工程基建投资，又增加了建、构筑物及生产设施的不安全因素，解决抗震加固问题的难度将非常大。因此为确保安全，规定不在9度地震区建站。

2 泥石流、严重滑坡等地段建站直接威胁人员的生命和企业财产安全。

3 在采矿陷落（错动）区地表界限内建站，易造成建筑物、构筑物断裂、损坏、位移、倒塌，直接影响正常生产且危及人身安全。

4  爆破危险界限内不得建站，是根据国家标准《民用爆破器材工程设计安全规程》GB 50089和《爆破安全规程》GB 6722中的规定。两规范均对爆破危险范围均作了规定，站场不得建在危险界限内。

5 为保障人员安全，避免在有严重放射性物质污染影响区内建站。

6，7，8根据《建设项目环境保护管理办法》、《中华人民共和国水法》和《风景名胜区建设管理规定》、《中华人民共和国森林保护法》、《中华人民共和国文物保护法》中有关规定制定。

9 根据《中华人民共和国民用航空法》和《国务院、中央军委关于重新颁发关于保护机场净空的规定的通知》中的有关规定不可侵占的地面和净空界限范围内不应选为站址。

3.1.3 为保护环境，避免水体污染，规定不得将江、河、湖、海水域作为废料场是环境保护要求。当废料场与河道有一定距离时，江、河、湖、海岸旁滩洼地可堆存废料，但应避免废料接近或浸入水体，以免造成水体污染，且影响航道。

3.1.4 采取防漏措施为了避免站场内可燃、有毒液体泄漏，流入邻近江河、海岸、湖泊，污染水体。

3.1.5 本条规定井场、石油天然气站场、火炬、放空管与周边设施之间的间距要符合《石油天然气工程设计防火规范》GB50183的要求，是为了防止石油天然气站场出现火灾事故等危险情况下仍能保证站场周边区域设施安全的最小间距要求，也是防止站场周边设施影响站场安全生产的最小间距要求。具体间距按规范执行。

3.1.6 本条规定石油天然气站场内部各设施之间的间距要符合《石油天然气工程设计防火规范》GB50183和《建筑设计防火规范》GB50016的要求。具体间距按规范执行。

3.1.7为了防止油气管道泄漏后影响消防设施的正常工作，应明确油气管道与消防设施的防火间距。

3.1.8 地上油罐组内油罐一旦发生破裂，油品会流出油罐外，如果没有防火堤油品就到处流淌，必须筑堤以限制油品的流淌范围，避免事故扩大。

储罐区发生泄漏和火灾时，火场温度达到1000多摄氏度，防火堤只有采用不燃烧材料建造才能抵抗这种高温烧烤，并在耐火时间内能承受事故液压且不渗漏，便于消防灭火工作；防火堤密封可防止事故时，液体流淌，扩大事故范围扩大。

踏步的设置不仅要满足日常巡检的需要，也要满足事故状态下人员逃生及消防的需要。

3.1.9 为了防止调配站内碱液泄漏造成污染，存储强碱的储罐四围应设围堰。

3.1.10为避免发生火灾时产生的辐射热使泡沫间失去消防作用，规定了泡沫间应布置在非防爆区。

3.1.11 站场道路设计应满足的基本要求，要满足正常生产、检修、消防及安全疏散的需要。

3.1.12从安全出发，站场内铺设管道、装置检修，车辆及人员来往，或因事故切断等阻碍了入口通道，当另设有出入口及通道时，消防车辆、生产用车及工作人员可以通过另一出入口进出或安全逃生。站场等级划分按《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183执行。

3.1.13 为了减少潜在危险，防止架空电力线发生意外断裂掉落、倒杆（塔）后引起火灾或爆炸。

3.1.14 存在爆炸危险的站场应划分爆炸危险区域，可燃气体与易燃液体的爆炸危险区不应超出站场边界线，以防止站场边界线外布置的电气类设施不满足防爆要求发生事故。

3.1.15 油田内部一些防爆场所配备的电气设备、仪表、通信设施必须是防爆型产品，防爆型产品等级应满足防爆场所等级的要求。

3.1.16 为了防止外来人员进入井场损坏井场设施，影响安全生产；同时为了避免儿童和其他闲杂人员进入井场，遭到意外伤害。在居民区内以及靠近居民区的油井设置井场围栏或围墙，距居民区多少米以内的油、水井设防护措施，可根据各油田具体情况确定。处于居住区、商业繁华区、学校和医院等人口稠密区的注水井口可采用井口设置井口围栏、简易房或阀件保护盒等形式。

3.1.17 随着站场自动化水平的提高，部分站场实现了无人值守，无人值守站场除设置常规的标识外，还应在站场大门标识牌上标注站场名称和生产管理单位电话，当站场出现紧急情况或事故时，方便周围人与生产管理单位联系，以防事故发生或扩大。

## 3.2 工艺设施

3.2.1 石油天然气站场工艺应满足站场正常生产要求，还应设计事故流程，以免站场在发生事故时及时得到处理，以免事故扩大或蔓延。

3.2.2 对于天然气处理站场由可燃气体引起的火灾，扑救或灭火的最重要、最基本的措施是迅速切断气源。在进出站场（或装置）的天然气总管上设置紧急截断阀，是确保事故时能迅速切断气源的重要措施。

3.2.3 需设置安全阀的设备：

1 根据压力容器安全技术监察要求，压力容器应设置安全阀。

2 气液传质的塔绝大部分是有安全阀的，因停电、停水、停回流、气体量过大、原料带水（或轻组分）过多等原因，都可能促使气相负荷突增，引起设备超压，所以塔顶操作压力大于0.03MPa（表）时，都应设安全阀。

3 压缩机和容积泵的出口应设安全阀，有的安全阀附设在机体上，有的则安装在管道上，是因为机泵出口管道可能因故堵塞，造成系统超压，出口阀可能因误操作而关闭。

3.2.4 火炬高度与火炬筒中心至油气站场各部位的距离有密切关系，热辐射计算的目的是保证火炬周围不同区域所受热辐射均在允许范围内。

火炬系统应有气液分离设备、“长明灯”或可靠的点火措施。

本款规定是防止可燃气体被火炬点燃发生火灾爆炸事故。

3.2.5 往复压缩机填料和中体放空含有可燃气体，需引至厂房外高点放空。有的国外压缩机厂家的标准中，天然气中含有硫化氢时，要求采用吹扫型填料，通入氮气做吹扫气，避免填料放空气对环境污染。

3.2.6压缩机工艺气系统设计要求：

1  本条规定的安全保护装置应由压缩机组（指压缩机、原动机及二机的辅机）制造厂配套提供，在订货时应按本规范对压缩机组提出技术要求。

2  压缩机出口至第一截断阀之间管道上，装设安全阀和放空阀作为事故紧急放空及设备检修时机组放空之用。为防止超压使压缩机能及时泄压，放空阀泄放量应等于或大于压缩机的额定排气量。

3.2.7 加热炉自动点火及熄火保护装置是确保加热炉安全运行的重要设施。加热炉手动点火或断电、熄火后燃料持续供给极易引起加热炉爆炉事故，因此强制要求具备电力供应条件的加热炉燃烧器应具有自动点火和断电、熄火时自动切断燃料供给功能。考虑到单井井场和非站场加热炉由于人员和设备的密集度较低，兼顾经济性考虑，未做强制要求。

3.2.8 火筒式加热炉火焰在火管内，火管浸没在被加热介质中，故保证加热段被加热介质的最低液位很重要；管式加热炉火焰在炉管外，被加热介质在炉管内，炉管靠火焰辐射热直接加热，故炉膛温度过高会直接威胁炉管安全。

3.2.9 如果燃烧器自动停止工作时，燃气阀不能及时有效地关闭，燃气将直接进入炉膛，燃烧器停止工作时间越长，进入炉膛引起爆燃，造成安全事故。

燃气燃烧装置的输出功率与其燃气量成正比，而燃气量越大一旦泄漏危害性便越大，本条是参照欧盟标准PREN676《燃气的强制通风喷嘴》的相关要求制定的。

3.2.10油田内部未稳定原油罐主要包括原油脱水罐、稳定装置供油罐、事故油罐及储油罐。进入油田内部未稳定原油作业罐的未稳定原油，因含有大量的挥发气体，所以应选用固定顶油罐。

3.2.11 储油罐应设置高高液位联锁关阀与低低液位联锁停泵等安全措施，以防止产生储油罐溢流或抽瘪等安全生产事故。

3.2.12 设置阻火器是为了防止外部火源通过呼吸阀或通气管口进入大罐引起火灾。

3.2.13储油罐进、出油管线应装设韧性软管补偿器，以防止储罐地基沉降或地震造成大罐管口与管道之间连接断裂，造成事故。

3.2.14 甲A类液体属易燃易爆且易挥发液体，装卸过程中，其排气管应采用气相平衡式或接至低压燃料气或火炬放空系统，若就地排放极不安全，易发生爆炸危险，引起火灾事故，造成财产损失。

3.2.15本条是为了保证生产安全及环保要求提出的对甲B、乙、丙A类液体卸车系统的要求。

3.2.16 本条是对油品铁路装车的要求。

对于轻质油品或原油，应采用液下式（浸没式）装车鹤管。这是为了降低液面静电位，减少油气损耗，以达到避免静电引燃油气事故和节约能源，减少大气污染。

为了防止和控制油罐车火灾的蔓延与扩大，当油罐车起火时，立即切断油源是非常重要的。紧急切断阀设在地上较好，如放在阀井中，井内易积存油水，不利于紧急操作。

3.2.17沉降罐、除油罐顶部气相空间烃类气体的浓度与油品性质、进罐污水含油率、顶部积油厚度等多种因素有关，有些沉降罐、除油罐气体空间烃浓度能达到爆炸极限范围，具有一定的火灾危险性。为了保证生产安全，降低除油（沉降）罐的火灾危险性，规定沉降罐、除油罐顶部积油厚度不得超过0.8m。

3.2.18 聚合物配制间及料库均由大量粉尘，因此应采取防尘、防滑措施，以确保生产安全。

3.2.19 油田采出水中含有原油及挥发性的易燃易爆气体，从安全的角度出发，规定站内不得采用明沟及暗沟输送采出水。

## 3.3  辅助生产设施

3.3.1 参考并综合了GB50350-2015《油田油气集输设计规范》9.2.3(非强制性条款) 生产或使用可燃气体的工艺装置或储运设施区域内，应按现行行业标准《石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全规范》SY/T 6503的要求设置可燃气体检测报警装置部分内容。

油气田站场可能积聚可燃气体区域：一般为封闭场所，半封闭场所；露天场所的低洼地带、沟槽位置同时存在释放源泄漏的气体比重大于空气的可燃气体；这样的场所应设置可燃气体检测报警系统。

油田站场可能积聚有毒气体区域：一般为封闭场所，半封闭场所；低洼地带、沟槽、井场同时存在释放源泄漏的气体比重大于空气的有毒气体；这样的场所应设置有毒气体检测报警系统。

也可能同时存在可燃气体和有毒气体。

为避免探测器数量过多，应按区域控制和重点控制相结合的原则，设置可燃气体检测器或有毒气体检测器。具体设置原则可按照《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB 50493执行。

3.3.2 检测到发生可燃气体和有毒气体泄漏的场所，现场应进行声光报警，以警示现场操作人员避免发生危险，检测系统报警信号应发送至有人员值守的控制室或现场操作室的指示报警设备，及时通告并处理泄漏事故。

3.3.3 随着自动化水平的不断提高，站场设置仪表与自动控制系统以辅助安全生产及控制。

3.3.4 用电负荷分级的意义，在于正确地反映它对供电可靠性要求的界限，以便恰当地选择符合实际水平的供电方式，提高投资的经济效益，保护人员生命安全。负荷分级主要是从安全和经济损失两个方面来确定。安全包括了人身生命安全和生产过程、生产装备的安全。

确定负荷特性的目的是为了确定其供电方案。在目前市场经济的大环境下，政府应该只对涉及人身和生产安全的问题采取强制性的规定，而对于停电造成的经济损失的评价主要应该取决于用户所能接受的能力。规范中对特别重要负荷及一、二、三级负荷的供电要求是最低要求，工程设计中用户可以根据其本身的特点确定其供电方案。本规范只能对负荷的分级作原则性规定，各工程可以依据本规范的分级规定，确定用电设备或用户的负荷级别。

停电一般分为计划检修停电和事故停电，由于计划检修停电事先通知用电部门，故可采取措施避免损失或将损失减少至最低限度。条文中是按事故停电的损失来确定负荷的特性。

1 对于中断供电将会产生人身伤亡及危及生产安全的用电负荷视为特别重要负荷，在生产连续性较高行业，当生产装置工作电源突然中断时，为确保安全停车，避免引起爆炸、火灾、中毒、人员伤亡，而必须保证的负荷，为特别重要负荷，例如处理厂控制系统等；或者事故一旦发生能够及时处理，防止事故扩大，保证工作人员的抢救和撤离，而必须保证的用电负荷，亦为特别重要负荷。在工业生产中，如正常电源中断时处理安全停产所必须的应急照明、通信系统；保证安全停产的自动控制装置等。

2 对于中断供电将会在经济上产生重大损失的用电负荷视为一级负荷。例如：使生产过程或生产装备处于不安全状态、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、生产企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等将在经济上造成重大损失，则其负荷特性为一级负荷。

3 中断供电使得主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等将在经济上造成较大损失，则其负荷特性为二级负荷。中断供电将影响较重要用电单位的正常工作。

4 在一个区域内，当用电负荷中一级负荷占大多数时，本区域的负荷作为一个整体可以认为是一级负荷；在一个区域内，当用电负荷中一级负荷所占的数量和容量都较少时，而二级负荷所占的数量和容量较大时，本区域的负荷作为一个整体可以认为是二级负荷。在确定一个区域的负荷特性时，应分别统计特别重要负荷，一、二、三级负荷的数量和容量，并研究在电源出现故障时需向该区域保证供电的程度。

在工程设计中，有时对某个区域的负荷定性比确定单个的负荷特性更具有可操作性。按照用电负荷在生产使用过程中的特性，对一个区域的用电负荷在整体上进行确定，其目的是确定整个区域的供电方案以及作为向外申请用电的依据。如在一个生产装置中只有少量的用电设备生产连续性要求高，不允许中断供电，其负荷为一级负荷，而其他的用电设备可以断电，其性质为三级负荷，则整个生产装置的用电负荷可以确定为三级负荷；如果生产装置区的大部分用电设备生产的连续性都要求很高，停产将会造成重大的经济损失，则可以确定本装置的负荷特性为一级负荷。如果区域负荷的特性为一级负荷，则应该按照一级负荷的供电要求对整个区域供电；如果区域负荷特性是二级负荷，则对整个区域按照二级负荷的供电要求进行供电，对其中少量的特别重要负荷按照规定供电。

3.3.5 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等是要在建筑发生火灾时继续保持正常工作的部位，故消防应急照明的照度值仍应保证正常照明的照度要求。这些场所一般照明标准值参见现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定。

3.3.6 工艺装置内露天布置的塔、容器和储存可燃气体、油品、天然气凝液的钢制储罐装设避雷针保护是为了防止直击雷击穿顶板引起事故。当露天布置的塔、容器顶板厚度等于或大于4mm时，对雷电有自身保护能力，不需要装设避雷针保护。

3.3.7 非金属储罐罐壁不能作为雷电流泄放的通道，因此应设置接闪杆（网）进行雷电防护保证罐体不受雷击。

3.3.8 石油天然气站场内有很多爆炸和火灾危险场所，在处理或储运油品、天然气凝液时，设备和管道会因磨擦产生大量静电荷，如不通过接地装置导入地下，就会聚集形成高电位，可能产生放电火花，引起爆炸着火事故。因此，对其应采取防静电措施。

3.3.9 为了防止装卸过程中发生静电事故，需设置汽车罐车和铁路罐车和装卸场所的静电接地。

3.3.10 由于人们普遍穿着的人造织物服装极易产生静电，往往聚积在人体上。为防止静电可能产生的火花，需在甲、乙、丙A类油品、天然气凝液、液化石油气等作业场所的入口处设置消除人体静电的装置。此消除静电装置是指用金属管做成的扶手，在进入这些场所前应抚摸此扶手以消除人体静电。扶手应与防静电接地装置相连。

3.3.11采出水处理站工艺管道绝对不能与生活饮用水管道连通，以避免污染饮用水系统。用清水投产试运时，可加临时供水管道，用完拆除。严禁设计时将清水管道接入处理站内的各种构筑物，防止发生污水倒流现象。

3.3.12 含有原油的水的来源主要有泵盘根漏水、化验室排水等，这些水因为含有原油，排入生活排水管道，将会造成排水系统堵塞或可燃气体的富集产生安全隐患。

3.3.13 为了防止油罐区含油污水进入外部系统污染环境，需在油罐区排水系统设水封井，且排水管在防火堤外应设阀门。

3.3.14 石油天然气站场的消防设施，应根据其规模、重要程度、介质性质、储存容量、存储方式、储存温度、火灾危险性及所在区域消防站布局、消防站装备情况及外部协作条件等综合因素，通过技术经济比较确定。对容量大、火灾危险性大、站场性质和所处地理位置重要、地形复杂的站场，应适当提高消防设施的标准。

3.3.15 灭火器轻便灵活机动，易于掌握使用，适于扑救初起火灾，防止火灾蔓延，因此油气站场内的建（构）筑物、油品储罐区和油气生产装置区应配置灭火器。

3.3.16要求处于抗震设防地区站场内的所有新建建筑工程、新建构筑物必须进行抗震设计。

3.3.17对站场内大型工艺基础设施和主要建筑物的结构安全等级要求。主要建筑指对人的生命、经济、社会或环境影响较大的建筑。

3.3.18 采取相应的防火、防爆措施以满足相应的防火、防爆要求、以保证建（构）筑物的结构安全。

3.3.19 腐蚀性介质对建筑物和构筑物的构配件有不同程度的腐蚀破坏作用，对建筑、结构的布置和选型直至表面防护等采取一系列合理有效的技术措施，以保证建筑结构构件的耐久性、安全性。

3.3.20 本条为变、配电站与甲、乙类厂房之间的防火分隔要求。

运行中的变压器存在燃烧或爆裂的可能，易导致相邻的甲、乙类厂房发生更大的次生灾害，故需考虑采用独立的建筑并在相互间保持足够的防火间距。如果生产上确有需要，可以设置一个专为甲类或乙类厂房服务的10kV及10kV以下的变电站、配电站，在厂房的一面外墙贴临建造，并用无门窗洞口的防火墙隔开。本条中的“专用”，是指改变电站、配电站仅向与其贴临的厂房供电，而不向其他厂房供电。

3.3.21 “高差不应小于0.6m”是爆炸危险场所附加2区的高度范围，附加2区的水平范围是距释放源15m~30m的范围。

油气站场内与油气作业场所毗邻建设的控制室、机柜间、总变（配）电所，变（配）电间大多处于爆炸危险附加2区范围，将控制室、机柜间、总变（配）电所，变（配）电间的地坪抬高到0.6m可避免较重的可燃气蔓延扩散进入室内，引发事故。

3.3.22 在密闭的空间内，爆炸破坏力将大很多，因此相对封闭的有爆炸危险性厂房需要设置必要的泄压设施。

3.3.23 生产过程中，甲、乙类厂房内散发的较空气重的可燃气体、可燃蒸气，会在建筑的下部空间靠近地面处积聚。为防止地面因摩擦打出火花引发爆炸，要采用不发火花的地面。采用绝缘材料作地面整体面层时，应采取防静电措施，以免产生静电火花。

3.3.24 为保障劳动和环境卫生条件的预防和治理措施。

设计时，可根据建筑物具体情况选择合适的通风方式。此外，在有爆炸危险场所使用的通风设备，要根据该场所的防爆等级和国家有关标准要求选用相应防爆性能的防爆设备。

3.3.25 天然气压缩机房﹑天然气凝液泵房、天然气调压间、液化石油气泵房及燃气锅炉房内在事故情况下有可能会逸出天然气，天然气属于易燃易爆介质，设置事故通风可保证足够的通风量，避免天然气聚集。

3.3.26 原油样品在化验过程中散发出大量可燃有害气体，气体聚集容易引起爆炸危险，为了迅速有效地排除，规定采用通风柜进行局部排风，且排风机选用防爆型。

## 4  管道

## 4.1  一般规定

4.1.1 站外管道路由选择时应充分考虑国家法律、法规的要求，如国家现行的环境保护法、军事设施保护法、水法、文物保护法和自然保护区条例等的相关规定，管道路由选择时必须严格遵守，对于法律、法规禁止通过的必须绕行，入饮用水源一级保护区、军事禁区、自然保护去的核心区等。对于法律、法规没有明确禁止通过的一些敏感区，如风景名胜区、自然保护区的试验区以及军事管理区，也应予以避让，但当避让确实困难必须通过时，应选择保护级别较低或影响较小的区域通过，采取保护措施并经国家有关部门批准。

为了避免相互影响，管道尽量避开飞机场、火车站、海（河）码头等交通枢纽，若由于地形或其他原因的限制，管道不能避开上述地区时，必须获得相关部门批准，并应采取有效措施保护管道安全。

站外管道包括油井出油管道、集油、集气管道，矿场输油管道、注入管道。

4.1.2 为了预防阀门泄漏导致事故，要求阀门安装前必须进行试压。

4.1.3 热煨弯管生产应按照现行国家标准《油气输送用感应加热弯管》SY/T 5257的规定进行，弯管两端应保留直管段。弯管切割后无法满足产品标准，且切割后弯管的变形导致组对超标交为普遍。为了保证工程质量，禁止对热煨弯管切割使用。

4.1.4 管道焊接前，应根据所要焊接的管道进行焊接工艺评定，并应根据评定合格的焊接工艺编制焊接工艺规程。

4.1.5 输送油、气介质的管道安装完成后，要进行吹扫和试压，试压分为强度试压和严密性试压。强度试压是为了保证管道的整体性，保证管道的安全运行。严密性试压是验证管道在运行时是否会产生泄漏，规避安全风险。

4.1.6 经检测，确实不能继续使用的管道，应立即停止使用，避免发生事故。

## 4.2  原油集输、集气及注水（入）管道

4.2.1 兼顾人口密集和土地资源紧缺的现状，从便于管道建设施工和运行维护考虑，规定输送原油的管道与城镇居民点或重要公共建筑的安全距离不应小于5m。同时已建管道周围5m范围内不应再建设与管道无关的建（构）筑物。

4.2.2 铸铁材料脆性大，组织疏松，油气管道上不应使用。

4.2.3 酸性介质对钢质管道和管道附件具有较强的腐蚀性，为了保证其使用安全，必须在设计的诸多方面考虑这个因素，为了消除汇管、清管器收发筒、管件中的残余拉应力，消除酸性介质产生腐蚀的必要条件，因此用于酸性介质的汇管、清管器收发筒、管件应进行消除应力热处理。

4.2.4为了引起群众和其他单位从事建设施工、农业耕种等活动的注意，保护管道不受人为损害，同时也提醒无关人员在管道附近施工时注意安全。也便于寻找管道位置以方便维护管理。

4.2.5 注汽管道属高温管道，一旦泄露，会对周边造成极大危害，因此注汽管道上方不应有车辆行人通行，防止破坏管道发生事故，同时应设置警示，防止无关人员靠近。

4.2.6 地面注汽管道温度高，管道热应力较大，因此在与热采井口连接时应做好消除热应力的措施。